PROGRAMLISTA

Riasztóberendezés vezérlőpanelje

CA-5

(Program-verzió: 1.01)

A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre

vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

vannak illusztrálva, az elméleti megértést pedig az „érdekesebb” szavakat

tartalmazó, a leírás végén található egyszerű szótár segíti.

Satel

##### BINÁRIS KÓD TÁBLÁZAT

A számjegyek leolvasása a LED kijelzős billentyűzeten elhelyezkedő 2 … 5 számú LED-ekről történik, bevitelük pedig az alábbi táblázaton és a billentyűzeten látható módon.

Decimális számjegyek – a táblázat 0 … 9 egységei.

Hexadecimális számjegyek – a táblázat 0 … 15 egységei. Az A-tól F-ig terjedő hexadecimális számjegyeket a csillagot tartalmazó billentyű és a számjegy billentyűjének a megnyomásával vihetjük be.

|  |  |  | A LED-EK KIJELZÉSE |
| --- | --- | --- | --- |
| Egység | SZÁMJEGY | BILLENTYŰK | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0. | 0 | 0 | ( | ( | ( | ( |
| 1. | 1 | 1 | ( | ( | ( | ( |
| 2. | 2 | 2 | ( | ( | ( | ( |
| 3. | 3 | 3 | ( | ( | ( | ( |
| 4. | 4 | 4 | ( | ( | ( | ( |
| 5. | 5 | 5 | ( | ( | ( | ( |
| 6. | 6 | 6 | ( | ( | ( | ( |
| 7. | 7 | 7 | ( | ( | ( | ( |
| 8. | 8 | 8 | ( | ( | ( | ( |
| 9. | 9 | 9 | ( | ( | ( | ( |
| 10. | A | *A | ( | ( | ( | ( |
| 11. | B | *B | ( | ( | ( | ( |
| 12. | C | *C | ( | ( | ( | ( |
| 13. | D | *D | ( | ( | ( | ( |
| 14. | E | *E | ( | ( | ( | ( |
| 15. | F | *F | ( | ( | ( | ( |

( - A LED kikapcsolt állapotban van

(- A LED bekapcsolt állapotban van

BIZTONSÁGI RENDSZER ………………………………………………………………………………

FELHASZNÁLÓ ……………………………………………………………………………………………

TELEFONSZÁM …………………………………………………………………………………………...

CÍM ………………………………………………………………………………………………………….

MEGJEGYZÉSEK …………………………………………………………………………………………

A vezérlőpanel működési módját a védelmi rendszer paraméterei definiálják. Ezeknek a paramétereknek a megváltoztatása lehetővé teszi a vezérlőpanel működésének a védett helyszín egyedi igényei szerint való kialakítását. A kezdeti, úgynevezett „alapértelmezésű” beállításokat az egyes szervizfunkciók leírása jelzi.

A szervizfunkciók lehetővé teszik a különböző rendszerparaméterek beállításának a megváltoztatását a billentyűzet segítségével. Az ilyen változtatásokat akkor lehet elvégezni, amikor a vezérlőpanel nincs beélesítve, és nincs vészjelzés.

A paraméterek távvezérléssel is megváltoztathatók a számítógép és a DLOAD10 program segítségével. Annak érdekében, hogy ezt el tudjuk végezni, a vezérlőpanel „letöltési” (DWNL) funkcióját kell felhasználni (lásd a leírást a „CA-5 Üzembe helyezési útmutató”-ban).

Bármely paraméternek a szervizfunkcióval történő módosításához aktiváljuk a szerviz üzemmódot a vezérlőpanelről ([SERVICE CODE] – szervizkód - [#], vigyük be a szerviz funkció megfelelő kódját, és nyomjuk meg a [#] gombot. A funkciók számai és leírása a kézikönyv további részében találhatók.

Arra is lehetőség van, hogy a szerviz üzemmódot meghívjuk anélkül, hogy bevinnénk a szervizkódot. Ehhez a következőket kell tenni:

- Kapcsoljuk ki a vezérlőpanel tápegységét (a hálózatot és az akkumulátort).

- Tegyünk egy jumpert a vezérlőpanel alaplapján a RESET kivezetésre.

- Kapcsoljuk be a vezérlőpanel tápegységét – ekkor a billentyűzet minden LED-je villogni kezd, és rövid gépi hangjelzéseket generál.

- Távolítsuk el a jumpert – a billentyűzet nyugtázza a panel belépését a szerviz üzemmódba négy rövid és egy hosszú gépi hangjelzéssel, valamint a PROGRAM LED bekapcsolásával.

(lásd az FS 9-es funkció leírását).

Miután meghívtuk a szervizfunkciót, ellenőrizzük az aktuális beállítást, vagy vigyünk be új adatokat. Az adatbevitel módját a következő részekben ismertetjük. Nyomjuk meg a [#] gombot azért, hogy a paraméter új beállítását eltárolja, vagy nyomjuk meg a [*] gombot, és tartsuk addig lenyomva, amíg két hosszú gépi hangjelzést nem hallunk, vagy ennek alternatívájaként, nyomjuk meg a [*][#] gombokat, hogy kilépjünk a funkcióból anélkül, hogy bármilyen változtatásokat végrehajtottunk volna.

A numerikus paraméterek beállításának ellenőrzésére (amelyhez számok bevitelére van szükség), lehetőség van arra, hogy a [*] gombot kétszer megnyomjuk. A LED kijelzőkön (2 … 5) bináris rendszerben az adott funkcióval beprogramozott, egymás után következő számjegyek jelennek meg (az áttekintési eljárást a „CA-5 Felhasználói kézikönyvben, „Az óra programozása funkció leírásában találjuk meg).

Azért, hogy egy paramétert megváltoztassunk a beállítás áttekintésének megkezdése után (kiolvasás), a beállítások ellenőrzését hozzuk a beállítások ellenőrzése szekvenciának a végére (két hosszú gépi hangjelzés a [*] gomb megnyomása után), vigyük be az új adatot és nyomjuk meg a [#] gombot. Tetszés szerint lépjünk ki a funkcióból, hívjuk meg azt újra, és vigyük be a változtatásokat.

Miután kiléptünk a funkcióból, a vezérlőpanel visszatér a szerviz üzemmódba. A szerviz üzemmódból való kilépést az FS 0 funkció meghívásával és a [#] nyomógomb megnyomásával érhetjük el.

### A SZERVIZ ÜZEMMÓD FUNKCIÓI

# FS 0 – A szerviz üzemmód VÉGE

1.	A SZERVIZ ÜZEMMÓD KONFIGURÁCIÓJA

Annak érdekében, hogy digitális adatokat vigyünk be, nyomjuk meg a billentyűzet nyomógombjait, ahogy azt a kézikönyv elején, a bináris kódok táblázatában jeleztük.

Azoknál a funkcióknál, amelyeknél érték bevitelére van szükség, a 0 … 255 tartományban levő számokat bevihetjük a vezető zérusok nélkül. Például a 7-es számot 007-ként, 07-ként, vagy 7-két is bevihetjük. A paraméter-beállítás áttekintése alatt a vezérlőpanel mindig megjeleníti a számok elején a jelentéssel nem bíró zérusokat, kiegészítve a számot három számjegyre, ahogy azt azoknak a funkcióknak az alapértelmezésű beállításai mutatják (például FS 5).

FS 1 – SZERVIZKÓD				           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

(decimális)		                   alapértelmezés /1/2/3/4/5/

4-től 8 számjegyig programozzunk.

MEGJEGYZÉS:	A szervizkód beállításait nem tudjuk leellenőrizni.

# FS 2 – PANELKÓD                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

(hexadecimális)   alapértelmezés /3/7/3/6/3/5/3/4/3/3/3/2/3/1/3/0/#

Mind a 16 számjegyet programozzuk.

# FS 3 – SZÁMÍTÓGÉP-KÓD                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

(hexadecimális)   alapértelmezés /3/0/3/1/3/2/3/3/3/4/3/5/3/6/3/7/#

Mind a 16 számjegyet programozzuk.

# FS 4 – SZÁMÍTÓGÉP-TELEFON KÓD

# |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

(hexadecimális) alapértelmezés /A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/#

Mind a 16 számjegyet programozzuk.

| A = a szám vége B = impulzus-tárcsázás | C = tone-tárcsázás D = vár a folyamatos hangra | E = rövid szünet F = hosszú szünet |
| --- | --- | --- |
| A = *0 B = *1 C = *2 D = *3 E = *4 F =*5 Az első egység programozásánál a szám az A karakterrel (*0) fejeződik be – maximálisan 16 karakter lehetséges (a szám-vége karakter automatikusan kerül hozzáadásra a tizenhat karakterhez). |

# FS 5 – A VÁLASZ ELŐTTI CSENGETÉSEK SZÁMA                                     |_|_|_ |#

# 0-tól 7-ig programozzunk           alapértelmezés /0/0/2/#

2.	A BIZTONSÁGI RENDSZER OPCIÓI

Egy opció kiválasztásához, nyomjuk meg a LED számát tartalmazó gombot – a megfelelő LED felgyullad. Az opció kiválasztásának megszüntetéséhez – kapcsoljuk ki a számnak megfelelő LED-et.

A beállítást nyugtázzuk a [#] gombbal.

FS 6 – BILLENTYŰZETI FUNKCIÓK

| LED-szám | Opció beállítása | Az opció leírása |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | PÁNIK VÉSZJELZÉS [#] engedélyezett |
| 2 |  | TŰZJELZÉS VÉSZJELZÉS (*) engedélyezett |
| 3 |  | KIEGÉSZÍTŐ VÉSZJELZÉS (SEGÍTSÉG – HELP) (0) engedélyezett |
| 4 | X | Gyors beélesítés (0#) engedélyezett |
| 5 |  | CSENDES pánik vészjelzés |

x = alapértelmezés

MEGJEGYZÉS:	Az 5-ös opciónak akkor van jelentősége, amikor az 1-es opciót kiválasztottuk.

FS 7 – BILLENTYŰZETI JELEK

| LED-szám | Opció beállítása | Az opció leírása |
| --- | --- | --- |
| 1 | X | Belépési késleltetés jelzése – Ten |
| 2 | X | Kilépési késleltetés jelzése – Tex |
| 3 | X | Vészjelzés jelzése |
| 4 |  | Állandó világítás |
| 5 | x | Automatikus világítás (a billentyű megnyomására) |

x = alapértelmezés

MEGJEGYZÉS:	Ha a 4-es és az 5-ös opciót egyszerre választottuk ki, akkor a világítás aktiválása ugyanúgy történik, mint az automatikus üzemmódban, bármely ellenőrzési zóna megsértése után, ha az beélesített volt.

FS 8 – KÓD-OPCIÓK

| LED-szám | Opció beállítása | Az opció leírása |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | A 4-es kód generálja az KÉNYSZERÍTETT BELÉPÉS vészjelzését |
| 2 |  | Az 5-ös kód törli a rendszer beélesítését, ha az saját maga élesítette be magát |
| 3 | x | 3 rossz kód vészjelzése |
| 4 |  | 3 rossz kóddal, kizárva a VÉSZJELZÉS eseményt |
| 5 | x | A kezelő hiányzik (vagy DATA jel hiánya) beindítja a VÉSZJELZÉST |

x = alapértelmezés

FS 9 – EGYÉB OPCIÓK

| LED-szám | Opció beállítása | Az opció leírása |
| --- | --- | --- |
| 1 | x | Belépés a szerviz üzemmódba a „jumper segítségével” engedélyezve |
| 2 |  | Tűzjelzési vészjelzés az OUT1 kimeneten, mint betöréses lopás |
| 3 |  | Az OUT1 kimeneten jelzett beélesítés/hatástalanítás törlése és a vészjelzés törlése |
| 4 |  | Nem programozandó |
| 5 |  | Nem programozandó |

x = alapértelmezés

MEGJEGYZÉSEK:

1.	Az 1-es opció vonatkozik a szerviz üzemmódba való belépésre a „jumper segítségével”. Az opció aktiválásának a megszüntetésével a szerviz üzemmódba való belépés csak a szervizkóddal lehetséges. Abban az esetben, ha a szervizkódot elfelejtettük, a vezérlőpanel blokkolásának megszüntetése az összes beállítás elvesztését eredményezi – a vezérlőpanel az FS 74 és az FS 75 szervizfunkciók meghívása után visszaállítja az alapértelmezésű beállításokat. Ahhoz, hogy belépjünk a szerviz üzemmódba anélkül, hogy ismernénk a kódot, tegyük a következőket:

- Kapcsoljuk ki a tápegységet (hálózat és akkumulátor).

- Helyezzünk egy jumpert a RESET kivezetésre.

- Kapcsoljuk be a tápegységet.

- Várjunk körülbelül 60 másodpercet (±5 másodpercet), és távolítsuk el a jumpert.

- Vigyük be a kódot – [1] [2] [3] [4] [5] – a billentyűzetről (a kódot a jumper eltávolítását követően 15 másodpercen belül be kell vinni), és zárjuk le a [#], vagy a [*] gomb lenyomásával.

## A fentiekben említett műveletek befejezése után a vezérlőpanelt vissza kell állítani az alapértelmezésű beállításokra, és a szerviz üzemmódban kell tartani.

- A tűzjelzési vészjelzés normál esetben az OUT1 kimeneten jelenik meg egy szaggatott jelzéssel (1 sec/1 sec). Amikor a 2-es opciót választottuk ki, a tűzjelzési vészjelzés ugyanolyan módon kerül kijelzésre, mint a betöréses lopás vészjelzése, vagyis folyamatos hangjelzéssel.

- Amikor a 3-as opciót bekapcsoljuk, az a következő helyzetekben aktivál rövid gépi hangjelzéseket az OUT1-es kimeneten:

  - Egy gépi hangjelzés – beélesítés.

  - Két gépi hangjelzés – beélesítés törlése (amennyiben nem volt vészjelzés).

  - Négy gépi hangjelzés – a vészjelzés törlése, vagy a beélesítés törlése és a vészjelzés törlése.

FS 10 – TELEFONÁLÁSI OPCIÓK (I. rész)

| LED-szám | Opció beállítása | Az opció leírása |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | A megfigyelés engedélyezése |
| 2 |  | Nincs vonalhang figyelés a kézibeszélő felemelése után |
| 3 |  | GROUND START indítása a tárcsázás megkezdése előtt |
| 4 |  | Impulzusarányok impulzustárcsázás esetén: 1:1,5 (LED kikapcsolva – 1:2) |
| 5 | x | Tone-tárcsázás (LED kikapcsolva – impulzus-tárcsázás) |

x = alapértelmezés

FS 11 – TELEFONOS ÜZENETKÜLDÉSI OPCIÓK

| LED-szám | Opció beállítása | Az opció leírása |
| --- | --- | --- |
| 1 | x | A távtöltés engedélyezve telefonvonalon keresztül |
| 2 | x | Kettős hívás (LED kikapcsolva – meghatározott számú csengetés után) |
| 3 |  | A távfelügyeleti-állomás által meg nem erősített eseményeket ne ugorjuk át. |
| 4 |  | A távtöltés kívülről nem áll rendelkezésre beélesített üzemmódban. |
| 5 |  | Nem programozandó |

x = alapértelmezés

MEGJEGYZÉSEK:	Az FS 5-ös funkcióval beállított 2-es opciónak és a csengetések számának azonosnak kell lenni a vezérlőpanelen és a vele telefonon keresztül kommunikáló számítógépen (amely a letöltés aktiválását megkönnyíti).

3.	IDŐK

FS 12 – KILÉPÉSI KÉSLELTETÉS (Tex)                                                        |_|_|_ |#

# 0 és 255 másodperc közötti értékre programozzuk   alapértelmezett: /0/3/0/#

FS 13 – BILLENTYŰZET VÉSZJELZÉSI IDEJE                                             |_|_|_ |#

# 0 és 255 másodperc közötti értékre programozzuk     alapértelmezés: /0/3/0/#

FS 14 – ÓRAKORREKCIÓ                                                                                  |_|_ |#

alapértelmezés: /0/0/#

Programozás:	01-től 19-ig	- pozitív korrekció	1 sec-tól 19 sec-ig

- - nincs korrekció

81-től 99-ig	- negatív korrekció	-1 sec-tól -19 sec-ig

FS 15 – ÉV (a 2000-es évvel indítva)                                                              |_|_|_ |#

# 0 és 255 közötti értékre programozzuk            alapértelmezés: /0/0/1/#

MEGJEGYZÉS:	Az év fontos a naptár helyes működéséhez a szökőévben. Például vigyük be a 2-t a 2002-es évhez.

# 4.	ZÓNABEMENETEK

FS 16, 17, 18, 19, 20 – AZ 1-ES, 2-ES, 3-AS, 4-ES ÉS 5-ÖS ZÓNÁK ÉRZÉKENYSÉGE

|  | FS 16 Z1 | FS 17 Z2 | FS 18 Z3 | FS 19 Z4 | FS20 Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zónaérzékenység | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ |
| Alapértelmezett | 030 | 030 | 030 | 030 | 030 |

Programozás:		1-től 255-ig (16 msec-tól 4080 msec-ig)

Az aktuális érzékenység kiszámításához a bevitt számot szorozzuk meg 16 msec-mal.

Alapértelmezett érzékenység: 30 x 16 msec = 480 msec (0,48 másodperc)

FS 21, 22, 23, 24, 25 – az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös bemeneti vonalak típusai

|  | FS 21 Z1 | FS 22 Z2 | FS 23 Z3 | FS 24 Z4 | FS25 Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A bemeneti vonal típusa | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ |
| Alapértelmezett | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 |

Programozás:		0-tól 5-ig

0.	Nincs érzékelő		3.	EOL érzékelő

1.	NC érzékelő		4.	2EOL/NC érzékelő

2.	NO érzékelő		5.	2EOL/NO érzékelő

FS 26, 27, 28, 29, 30 – AZ 1-ES, 2-ES, 3-AS, 4-ES ÉS 5-ÖS ZÓNÁK REAKCIÓ-TÍPUSA

|  | FS 26 Z1 | FS 27 Z2 | FS 28 Z3 | FS 29 Z4 | FS30 Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A zóna reakció- típusa | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ |
| Alapértelmezett | 000 | 002 | 002 | 002 | 006 |

Programozás:		0-tól 7-ig

| 0. Belépés/kilépés | 3. Számlálás | 6. 24 órás illetéktelen behatolás |
| --- | --- | --- |
| 1. Belső késleltetés | 4. 24 órás PÁNIK | 7. Beélesítés/beélesítés törlése, |
| 2. Azonnali | 5. 24 órás TŰZJELZÉS | Vészjelzés törlése |

MEGJEGYZÉS:	A számláló vonal (3-as típus) max. 2 megsértésig számlál (a második elindítja a vészjelzést).

A számlálási időt a „zóna vészjelzés késleltetése” paraméter állítja be (FS 31-35).

FS 31, 32, 33, 34, 35 – AZ 1-ES, 2-ES, 3-AS, 4-ES ÉS 5-ÖS ZÓNÁK vészjelzés-késleltetése

|  | FS 31 Z1 | FS 32 Z2 | FS 33 Z3 | FS 34 Z4 | FS 35 Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A zóna vészjelzés-késleltetése | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ |
| Alapértelmezett | 030 | 000 | 000 | 000 | 000 |

Programozás:		0-tól 255 másodpercig

MEGJEGYZÉS:	A paraméternek jelentése a 0-s, az 1-es és a 3-as zónára vonatkozóan van. A belépési/kilépési vonalak esetében az a „belépési késleltetési idő” (Ten), a számláló vonalnál pedig a „megsértések számlálási ideje”.

FS 36, 37, 38, 39, 40 - AZ 1-ES, 2-ES, 3-AS, 4-ES ÉS 5-ÖS ZÓNÁKra vonatkozó opciók I. rész)

| A LED száma | Az opció leírása | FS 36 Z1 | FS 37 Z2 | FS 38 Z3 | FS 39 Z4 | FS 40 Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Csak 3 vészjelzés ( |  |  |  |  |  |
| 2 | Vészjelzés, amikor a Twy után megsértették a zónát. ( | x | x | x | x | x |
| 3 | Letiltás, ha nincs kilépés a helyszínről. |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezérlés, amikor beélesítés történik. |  | x | x | x |  |
| 5 | Nem aktív bekapcsolásnál. |  |  |  |  |  |

x = alapértelmezés

MEGJEGYZÉS:	A ( szimbólummal jelölt opciók megváltoztatják a 7-es típusú zóna jelentését:

1-es opció – beállítja a panel vezérlésének a módját a zónával:

- A LED kikapcsolt állapotban van – bistabil vezérlés (a panel beélesített állapotban van, amikor a zónát megsértettük, és a beélesítés törlődött, amikor a zónaállapot normál).

- A LED bekapcsolt állapotban van – monostabil vezérlés (a zóna beélesítések megsértése, és a következő megsértés törli a rendszer beélesítését).

2-es opció – beállítja a monostabil vezérlési tartományt (akkor fontos, ha az 1-es opciót választottuk ki):

- A LED kikapcsolt állapotban van – a zóna megsértése beélesítheti a rendszert / törölheti a rendszer beélesítését, és törli a vészjelzést,

- A LED bekapcsolt állapotban van – a zóna megsértése csak beélesítheti a rendszert (a rendszer beélesítésének törlése és a törlési vészjelzés csak a kóddal lehetséges).

FS 41, 42, 43, 44, 45 - AZ 1-ES, A 2-ES, A 3-AS, A 4-ES ÉS AZ 5-ÖS ZÓNÁKra vonatkozó opciók II. rész)

| A LED száma | Az opció leírása | FS 41 Z1 | FS 42 Z2 | FS43 Z3 | FS 44 Z4 | FS 45 Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A beélesítés törlése és a vészjelzés utáni visszatérési kód. |  |  |  |  |  |
| 2 | A vészjelzés jelzése utáni visszatérési kód. |  |  |  |  |  |
| 3 | Nincs megfigyelés a bemeneti idő alatt (Twe). | x | x | x | x | x |
| 4 | Harangszó a vezérlőn. | x |  |  |  |  |
| 5 | OUT1 kimenetet vezérli. | x | x | x | x | x |

x = alapértelmezés

# 5.	kimenetek

# FS 46 KÉSLELTETÉS JELZÉSE AZ OUT1 KIMENETEN		       |_|_|_ |#

alapértelmezés: /0/0/0/#

Programozás:		0-tÓl 255-ig (0 sec-tól 1020 sec-ig)

Az aktuális késleltetési idő kiszámításához a bevitt számot szorozzuk meg 4 sec-mal.

# FS 47 AZ IDŐ JELZÉSE AZ OUT1 KIMENETEN			        |_|_|_ |#

alapértelmezés: /0/1/5/#

Programozás:		1-tól 255-ig (4 sec-tól 1020 sec-ig)

A 0 esetében – a kimeneti aktív idő 60 másodperc.

Az aktuális jelzési idő kiszámításához a bevitt számot szorozzuk meg 4 sec-mal.

Az alapértelmezett vészjelzési idő: 15 x 4 sec = 60 sec	(1 perc)

FS 48, 50 – az out2 és az out3 kimenetek funkciói

FS 49, 51 – az out2 és az out3 aktív ideje

|  | FS 48 OUT2 | FS 50 OUT3 |  |  | FS 49 OUT2 | FS 51 OUT3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimeneti funkció | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ |  | Kimeneti aktív idő | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ |
| Alapértelmezett | 001 | 005 |  | Alapértelmezett | 000 | 000 |

| 0-tól 15-ig programozzuk. | 0-tól 255-ig programozzuk (4 sec-tól 1020 sec-ig) |
| --- | --- |
| 0. A kimenetet nem használjuk | Az idő kiszámítása az FS 47-hez hasonlóan |
| 1. A törlendő vészjelzés | történik. |
| 2. Vészjelzés a vezérlőn |  |
| 3. READY kijelző |  |
| 4. A beélesített üzemmód kijelzője | 10. Telefonvonali relé |
| 5. Hiba (AC + akkumulátor + telefon) | 11. MONO kapcsoló |
| 6. AC-hiány | 12. BI kapcsoló |
| 7. Az akkumulátor feszültsége alacsony | 13. RESET tápegység |
| A telefonvonal megszakadása-jelzés | 14. Erőszakos behatolás vészjelzés |
| 9. Földelés indul | 15. A megfigyelés nyugtázása |

MEGJEGYZÉS:	A 10-es típusú kimenet működésének leírása a „CA-5 üzembe helyezési útmutató” „A telefonvonal csatlakoztatása” c. részben található.

6.	MEGFIGYELÉS

A megfigyelési kódokat továbbíthatjuk egy vagy két telefonszámra. Lehetőség van arra, hogy mindegyiknek különböző átviteli formátumot válasszunk. Az „érintkező ID – összes kód”-ot kiválasztva az első számhoz, a többi számhoz a formátum kiválasztását lényegtelenné teszi – a CID (contact ID) beállítása automatikusan történik.

# FS 52 – AZ ÁLLOMÁS ELSŐ TELEFONSZÁMA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

(hexadecimális)	  alapértelmezés /A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/#

|  | A = a szám vége | C = tone tárcsázás | E = rövid szünet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B = impulzus-tárcsázás | D = a folyamatos hangra várás | F = hosszú szünet |
|  | A program az első egységtől indulva, és az A (*0) karakterrel befejeződve – maximálisan 16 karakter (a szám vége karakter nélkül). |

# FS 53 – AZ ÁLLOMÁS MÁSODIK TELEFONSZÁMA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

(hexadecimális)	alapértelmezés /A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/#

# FS 54, 55 – A megfigyelő állomás FELÉ TÖRTÉNŐ ADATÁTVITEL FORMÁTUMA

|  | FS 54 1. telefon | FS 55 2. telefon |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Átviteli formátum | ¦_¦_¦_¦ | ¦_¦_¦_¦ |  |  |  |  |
| Alapértelmezett | 015 | 007 |  |  |  |  |

| 0-tól 15-ig programozzuk. |  |
| --- | --- |
| 0. Ademco lassú (10 bps) | 8. Ademco lassú, bővített |
| 1. Sescoa, Franklin, DCI, Vertex (20 bps) | 9. Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, bővített |
| 2. Silent Knight Fast | 10. Silent Knight Fast, bővített |
| 3. Radionics 1400 Hz | 11. Radionics 1400 Hz, bővített |
| 4. Radionics 2300 Hz | 12. Radionics 2300 Hz, bővített |
| 5. Radionics, paritással, 1400 Hz | 13. Ademco 10 bps – megerősítés nélkül |
| 6. radionics, parítással, 2300 Hz | 14. Érintkező ID – kiválasztott kódok |
| 7. Ademco Express (DTMF) | 15. Érintkező ID – sz összes kód |

MEGJEGYZÉS:	Az OE formátumot (érintkező ID kiválasztott kódok) azoknak az eseményeknek a megfigyelésére használjuk, amelyek a megfelelő funkciókba programozott bármilyen nem-zérus megfigyelő kóddal rendelkeznek.

FS 56 – AZONOSÍTÓ							     |_|_|_|_|#

# 0000-tól FFFF-ig programozzuk		alapértelmezés: /0/0/0/0/#

(hexadecimális)

MEGJEGYZÉS:	A 0000-ás azonosító blokkolja a megfigyelési tulajdonságot..

FS 57, 58, 60, 61 – ESEMÉNY-KÓDOK AZ 1-ES, 2-ES, 3-AS, 4-ES ÉS 5-ÖS ZÓNÁK RÉSZÉRE

| Funkció-szám | Az esemény leírása | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS 57 | Zóna-vészjelzés | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| FS 58 | Zóna visszatöltése | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| FS 60 | Zóna illetéktelen behatolása | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| FS 61 | Zóna illetéktelen behatolása visszatöltés | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

Alapértelmezés

| FS 59 – BILLENTYŰZETI vészjelzés-KÓDOK |  |
| --- | --- |
| Pánik Vészjelzés (#) | Tűzjelzés Vészjelzés (*) | Help Vészjelzés (0) |
| 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 |

| FS 62 – BILLENTYŰZETI illetéktelen behatolás KÓDOK |
| --- |
| ERŐSZAKOS BEHATOLÁS Vészjelzés | 3 ROSSZ KÓD Vészjelzés | BILLENTYŰZETI illetéktelen behatolás Vészjelzés |
| 1 | 9 | 1 | A | 1 | B |

| FS 63 – BILLENTYŰZETI illetéktelen behatolás VISSZATÖLTÉSE KÓD | BILLENTYŰZETI illetéktelen behatolás visszatöltése |
| --- | --- |
|  | 3 | 6 |

MEGJEGYZÉS:	A „billentyűzeti illetéktelen behatolás vészjelzése” kód azután kerül elküldésre, hogy felismerte a rendszer a billentyűzettel az adat-csere hiányát (az adat-busz lezárása).

FS 64, 65 – A BEÉLESÍTÉS, A BEÉLESÍTÉS TÖRLÉSE ÉS A vészjelzés TÖRLÉSE KÓDOK

|  | FS 64 BEÉLESÍTÉS | FS 65 BEÉLESÍTÉS TÖRLÉSE |
| --- | --- | --- |
| 1-es felhasználó | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 2-es felhasználó | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 3-as felhasználó | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 4-es felhasználó | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 5-ös felhasználó | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Master felhasználó | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Beélesítés/beélesítés törlése zóna | 5 | 7 | 6 | 7 |
| Gyors beélesítés (0#) | 5 | 8 |  |  |
| A VÉSZJELZÉS törlése |  |  | 6 | 8 |

FS 66, 68 – rendszer-események kódjai (i. rész)

| Az esemény leírása | FS 66 ESEMÉNY | FS 65 Esemény vége |
| --- | --- | --- |
| AC elvesztése | 7 | 1 | 8 | 1 |
| Alacsony akkumulátor-feszültség | 7 | 2 | 8 | 2 |
| KPD kimeneti biztosíték hiba (F3) | 7 | 3 | 8 | 3 |
| OUT1 sziréna hiba (F2) | 7 | 4 | 8 | 4 |
| Billentyűzeti busz hiba | 7 | 5 | 8 | 5 |
| Megfigyelési probléma | 7 | 6 | 8 | 6 |
| RTC óra probléma | 7 | 7 | 8 | 7 |

alapértelmezés

FS 67 – rendszer-események kódjai (iI. rész)

| Az esemény leírása | FS 67 ESEMÉNY |  |
| --- | --- | --- |
| A vezérlőpanel újra-indítása | 7 | 1 |  |  |
| Visszahívás | 7 | 2 |  |  |
| Eredményes DWNL | 7 | 3 |  |  |
| Eredménytelen DWNL | 7 | 4 |  |  |
| Teszt átvitel | 7 | 5 |  |  |
| Szerviz üzemmód indítása | 7 | 6 |  |  |
| Szerviz üzemmód vége | 7 | 7 |  |  |

# FS 69 – TESZT ÁTVITELI IDŐ 						     |_|_|_|_|#

#	alapértelmezés:/9/9/9/9/#    (letiltva)

formátum – ÓÓ:PP	(órák:percek)

# Fs 70 – TESZT ÁTVITELI IDŐTARTAM			         |_|_|_|_|_|_|#

#          alapértelmezés:/0/0/0/0/0/0/#    (letiltva)

formátum – PP:ÓÓ:NN	(percek:órák:napok)

# FS 71 – MEGFIGYELÉS FELFÜGGESZTÉSE IDŐTARTAM                             |_|_|_|#

# Programozás: 0 tól 255 percig		alapértelmezés: /0/3/0/ #

MEGJEGYZÉSek:

- A 0 érték bevitele felfüggeszti a megfigyelést a következő eseményig.

- A megfigyelés felfüggesztésre kerül 8 eredménytelen kísérlet után (foglalt állapot, nincs meghívás-, vagy megerősítés jel), amikor megpróbáljuk elküldeni a kódot valamelyik megfigyelőállomás számára.

- Az FS 11-ből a 3-as opciót kiválasztva eredményezi a vezérlőpanel azon próbálkozását a felfüggesztési időtartam után, hogy újra elküldje az állomás által meg nem erősített kódokat. Amennyiben ezt az opciót nem választottuk ki, akkor a vezérlőpanel átugorja a meg nem erősített kódokat és továbbhalad az azt követő események lekezelésére.

# FS 72 – AC ELVESZTÉSE KÖZLÉSÉNEK KÉSLELTETÉSE		         |_|_|_|#

# Programozás: 0 tól 255 percig		alapértelmezés: /0/1/0/ #

MEGJEGYZÉS:	A „0” érték bevitele blokkolja az „AC elvesztése” esemény kódjának az elküldését, miközben az aktuális hibák, az ilyen hibákra vonatkozó információ a LED kijelzőkön megjelennek.

##### FS 73 – A TELEFONVONAL ELVESZTÉSE KÖZLÉSÉNEK KÉSLELTETÉSE

|_|_|_|#

# Programozás: 0 tól 255 percig		alapértelmezés: /0/0/0/ #

MEGJEGYZÉS:	A „0” érték bevitele blokkolja a „telefonvonal feszültségének hiánya” típusú hibák közlését.

7.	ÚJRAINDÍTÁS

Az FS 74-es és az FS 75-ös funkciók végrehajtása visszatölti az alapértelmezésű paraméter-értékek beállítását. Ezeknek a funkcióknak a speciális végrehajtása védi a beállításokat a véletlenszerű törlés ellen.

##### FS 74 – A BEÁLLÍTÁSOK ÚJRA-INDÍTÁSA

A funkció meghívását követően a 2-es és a 4-es LED-ek felgyulladnak. Nyomjuk meg az [1]-es nyomógombot, hogy visszatöltsük az alapértelmezésű beállításokat.

# FS 75 – A KÓDOK ÚJRA-INDÍTÁSA

A funkció meghívása után az 1-es, a 3-as, a 4-es és az 5-ös LED-ek felgyulladnak. Nyomjuk meg az [1]-es gombot, hogy visszatöltsük az alapértelmezésű beállításokat.

##### FS 76 – A MEGFIGYELÉSI KÓDOK ÉS AZ AZONOSÍTÓ TÖRLÉSE

Az összes kód az alapértelmezésű beállításoknak megfelelően előre programozott (lásd: FS 56-tól FS 68-ig). A funkció célja az, hogy meggyorsítsuk a kiválasztott megfigyelési kódok programozási eljárását. A funkció korai aktiválása szükségtelenné teszi az állomás felé el nem küldött kódok egyedi törlését. A törlés a zérus kód programozásából áll.

A funkció meghívása után az 1-es, a 2-es, a 4-es és az 5-ös LED-ek felgyulladnak. Nyomjuk meg az [1]-es billentyűt, hogy reszeteljük az összes vezérlőpanel megfigyelési kódot és azonosítót.

# FS 77 – A PROGRAMOZÁS INDÍTÁSA TELEFONVONAL NÉLKÜL

(lokális adatátvitel)

MEGJEGYZÉS:	Az adatátviteli folyamatban bevezetett összes változás azonnal érvénybe lép, amikor azok feltöltésre kerülnek a panel felé, kivételt képez néhány paraméter (zónaérzékenység, zónatípus, telefonüzenet opciók), amelyek akkor lesznek érvényesek, amikor az adatátvitel befejeződött, vagy amikor a panel teljes percet leszámolt (a feltöltés befejezése után).

SZÓTÁR

Akkumulátor: olyan eszköz, mely az elektromos energiát kémiai úton fel tudja venni, azt hosszú ideig tudja tárolni, le tudja azt adni valamint ezt a folyamatot képes sokszor megismételni.

Áramfelvétel: az az áramerősség, amire egy elektronikus eszköznek a stabil működéshez szüksége van, a tápegységek és az akkumulátorok méretezéséhez elengedhetetlen adat. A gyakorlatban kétféle áramfelvétellel számolunk, a nyugalmi és a riasztási áramfelvétellel.

Csendes élesítés: a riasztóközpont olyan élesítését jelenti, amikor riasztáskor a hangot vagy fényt adó kimenetek nem lesznek majd aktívak, csak a kijelzőn olvasható le a riasztás ténye és/vagy a telefonos hívás indul el.

Élesítés: A riasztóközpont olyan állapotba hozása, amikor az érzékelőkből érkező jelekre a központ riasztással válaszol.

Gyors beélesítés: a riasztó rendszer egy vagy két gombbal történő élesítését jelenti. Ennél az élesítési módnál nincs szükség egy kód ismeretére.

Hatástalanítás: a riasztóközpontok olyan állapotba hozása a tápfeszültség elvétele nélkül, amikor csak a szabotázs jelek okoznak riasztást, az érzékelőkből érkező jelek viszont nem. Csak ebben az állapotban lehetséges a riasztóközpontok programozása vagy beállítása. A hatástalanítást csak a tulajdonos vagy annak megbízottjai tudják elvégezni a saját kódjaik, kulcsaik használatával, amennyiben a telepítés során a telepítő által használt kódokat megváltoztatták, ami erősen ajánlott.

Jumper: egy olyan egyszerű elektronikus kapcsoló, melyet kézzel lehet zárni vagy bontani egy áramkört két kis kiálló tüske és egy rövidzárat okozó szigetelt átkötés segítségével.

Kezelő: más néven tasztatúra vagy billentyűzet, melynek segítségével adatokat lehet továbbítani egy adatfeldolgozó eszközhöz, például egy riasztóközponthoz, valamint néhány fejlettebb típusnál a visszaküldött információk olvashatók le.

Késleltetés: élesítés utáni vagy riasztás előtti időegység. Ennek letelte után lépnek érvénybe az említett funkciók, ha ez be van állítva.

Kilépési idő: élesítési kód beütése és az összes zóna élesedése között eltelt idő. Az így megjelölt zónák a teljes élesedésig nem okoznak riasztást.

Kombinált érzékelő: olyan eszköz, melyben két különböző elven működő érzékelő együttesen működik, például egy passzív infraérzékelő és egy mikrohullámú érzékelő.

LCD: folyadékkristályos kijelző, mely betűk, számok és más jelek kijelzésére képes, néhány karaktertől akár több száz karakterig.

LED: az angol Light Emitting Diode rövidítése, magyarul fénykibocsátó dióda, egy olyan elektronikus alkatrész, ami a rajta átfolyó áram hatására bocsát ki fényt magából.

Passzív infra érzékelő: hőmérsékletváltozásokat, különösen az élőlények mozgásából eredő hőváltozásokat speciális lencsén át érzékelő eszköz, hívják mozgásérzékelőnek is.

Riasztási idő: az az időtartam, ameddig a vagyonvédelmi, tűzjelző stb. központ riasztási kimenetén feszültség mérhető vagy egy figyelmeztető jelzést adó egységben a beállított jelzési időtartam.

Riasztóközpont: egy objektum elektronikus őrzését felügyelő rendszer legfontosabb alkotóeleme, ide folyik be az összes információ a védett területről, és innen indul ki az összes vezérlőjel az előre meghatározott esetekben külső kiegészítő eszközökhöz.

Riasztórendszer: érzékelők, az érzékelőkből érkező jeleket fogadó központ valamint jelzőkészülékek működő egysége.

Sorkapocs: a vezetékek csatlakozási pontjai egy adott elektronikus áramkörhöz. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében.

Sziréna Egy külső jel hatására változó magasságú, erős hangot adó elektronikus készülék.

Távfelügyeleti központ: olyan rendszer, mely riasztóközpontok előre meghatározott jelzéseit telefonvonalon vagy rádiós kapcsolaton keresztül képes fogadni, lehetővé téve az arra illetékes személyeknek, hogy intézkedhessenek.

A szakszerűtlen telepítésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a MASCO Kft. nem vállal felelősséget.