FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Riasztóberendezés vezérlőpanelje

CA-5

(Program-verzió: 1.01)

LED kijelzős billentyűzettel

A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre

vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

vannak illusztrálva, az elméleti megértést pedig az „érdekesebb” szavakat

tartalmazó, a leírás végén található egyszerű szótár segíti.

Satel®

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ez a kézikönyv tartalmazza a LED kijelzős vezérlővel ellátott CA-5 típusú riasztóberendezés vezérlőpaneljének működési leírását. Javasoljuk, hogy a felhasználó olvassa el gondosan az összes utasítást. Ezzel elérhetjük, hogy a vezérlőpanel hibamentesen működjön, és a billentyűzettel továbbított jeleket egyszerű megértsük.

Célunk az, hogy olyan jó minőségű terméket szállítsunk a felhasználóknak, amellyel elégedettek lesznek, ezért nagyon hálásak lennénk, ha visszaküldenék észrevételeiket (akár kedvezőt, akár kritikát) a vezérlőpanel működésére vonatkozóan, ugyanúgy magával a kézikönyvvel kapcsolatban is, a következő gyártói címre:

Néhány műszaki terminus definíciója, ahogy azokat a kézikönyvben használjuk:

- Szerviz-üzemmód – a vezérlőpanel állapota, amely lehetővé teszi a szervizi funkciók meghívását és a biztonsági rendszer paramétereinek programozását.

- Felhasználói funkció-üzemmód – a vezérlőpanel állapota, amely lehetővé teszi a felhasználói kóddal védett funkciók végrehajtását (amelyeket ebben a kézikönyvben ismertetünk).

TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	0

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK	2

A RENDSZER MŰKÖDÉSE	2

LED funkciók	3

A billentyűzeten akusztikai hangjelzéssel kijelzett állapotok	3

Az OUT1-es kimeneten kijelzett események	4

Felhasználói hozzáférési kódok	4

A vezérlőpanel beélesített üzemmódja	4

Teljesen beélesített üzemmód	5

Csendes beélesített üzemmód	5

Részlegesen beélesített üzemmód oly módon, hogy nincs kilépés a helyszínről	5

Beélesítés [KÓD] [#]	5

Gyors beélesítés [0][#]	6

A beélesítés törlése és a vészjelzés törlése [KÓD][#]	6

Távvezérléses beélesítés/a beélesítés törlése és a vészjelzés törlése 	6

# „HOLD DOWN”  - NYOMÓGOMBOT LENYOMVA TARTVA – FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK	7

A vészjelzések memóriájának áttekintése [5]	7

A hibák memóriájának áttekintése [6]	7

Az aktuális hiba megvizsgálása [7]	8

A harangszó (chime) bekapcsolása/kikapcsolása [8]	9

Tűzjelzés [*]	9

Külső vészjelzés [0]	9

Pánik vészjelzés [#]	9

# A HOZZÁFÉRÉSI KÓDDAL elérhető FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK	10

A hozzáférési kód módosítása [kód][*][1][#]	10

Új felhasználói hozzáférési kód bevitele [kód][*][2][#]	11

Az aktuális felhasználói kód törlése [kód][*][3][#]	11

Zóna kikerülése [kód][*][4][#]	12

Csendes beélesített üzemmód aktiválása [kód][*][5][#]	12

A panel-óra programozása [kód][*][6][#]	13

MONO KAPCSOLÓ bekapcsolva [kód][*][7][#]	15

BI KAPCSOLÓ bekapcsolva/kikapcsolva [kód][*][8][#]	15

Tápegység-RESET [kód][*][9][#]	15

A letöltés elindítása [kód][*][0][#]	15

# A VÉDELMI RENDSZER MŰSZAKI MEGBÍZHATÓSÁGA	16

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A CA-5 típusú riasztóberendezés vezérlőpanelje egy továbbfejlesztett, mikroprocesszor alapú berendezés, amelyet betöréses lopás és erőszakos támadások ellen fejlesztettek ki. Jellemző a rendszerre az egyszerű működés, a felhasználó részére a megfelelő olvashatóság és a nagy üzemelési megbízhatóság. A berendezést egy telefonos kommunikátorral (tárcsázó készülék) szerelték fel, amely lehetővé teszi, hogy a biztonsági rendszer a megfigyelőállomással együtt működjön.

A vezérlőpanelt azzal a céllal tervezték, hogy különböző helyszíneken – beleértve lakosztályokat, különálló házakat, raktárépületeket, áruházakat, elárusító pavilonokat stb. – alkalmazható legyen.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE

A biztonsági rendszer alapvető működése a rendszer beélesítésére és a beélesítés törlésére (felügyelet), valamint a billentyűzetről a vezérlőpanel által jelezhető információkra való megfelelő reakcióra összpontosul.

A vezérlőpanel billentyűzetének segítségével lehetőség van speciális vészjelzések (PÁNIK, TŰZJELZÉS, SEGÍTSÉG – PANIC, FIRE, HELP) aktiválására, a bejövő vonalak megkerüléséhez, a szerviz számítógéppel való adatátvitel létrehozásához, valamint az olyan külső elektromos berendezések vezérléséhez, mint az elektromágneses zár, ventilátor, világítás stb.

A védelmi rendszer állapotára vonatkozóan a billentyűzet szolgáltat információt 10 db LED és hallható hangjelzések segítségével.

1. ábra 		A CA-5 vezérlőpanel LED-kijelzős vezérlőjének áttekintése

A billentyűzet hátsó megvilágítása lehet állandóan bekapcsolt állapotban, egy gomb megnyomásával automatikusan bekapcsolódó, illetve alternatívaként bármely zóna - ha azt beélesítettük - megsértésével bekapcsolódó – a hátsó megvilágítású működésmódot az üzembe helyező határozza meg.

LED funkciók

- ALARM (VÉSZJELZÉS) (piros) vészjelzési állapotot jelez.

- ARMED (BEÉLESÍTVE) (zöld) – a rendszer állapotát jelzi:

- Villog (a vészjelzés LED kikapcsolásával) – a kilépési késleltetési idő visszaszámlálása.

- Bekapcsolt állapotban van – a zóna beélesítve.

- 1+5 – a vezérlőpanel beélesített zónáinak állapota:

- Kikapcsolt állapotban van – a zóna szabad (nem megsértett).

- Bekapcsolt állapotban van – a zóna megsértett.

- Bekapcsolt állapotban, minden 2. másodpercben végrehajtott rövid kioltással – a zóna tamper áramköre megsértett.

- Gyorsan villog – a zóna vészjelzési állapotot jelez.

- Minden 2. másodpercben villog – a zóna tamper áramköre vészt jelez

- Lassan villog – a zóna meg van kerülve.

- power (HÁLÓZAT) (zöld) a vezérlőpanel tápegységének állapotát jelzi:

- Bekapcsolt állapotban van – a hálózat és az akkumulátor rendben van.

- Villog – az akkumulátor feszültsége alacsony.

- Kikapcsolt állapotban van – nincs hálózati feszültség.

- FAILURE (HIBA) (sárga) – akkor villog, ha a vezérlőpanel műszaki hibát, vagy megfigyelési hibát érzékel.

- PROGRAM (PROGRAMOZÁS) (piros) - jelzi, hogy a vezérlőpanel programozási üzemmódban működik:

- Bekapcsolt állapotban van – szerviz-üzemmód (kiegészítésként rövid gépi hangjelzés hallható minden 3. másodpercben) – a [0][#] gombok egymás utáni megnyomásával visszatérünk a normál üzemmódba.

- Lassan villog – felhasználói üzemmód.

- Gyorsan villog – egy meghívott funkció programozása (szerviz, vagy felhasználói); a vészjelzést, vagy hiba áttekintése-funkciót aktiváltuk (HOLD DOWN – a nyomógombot nyomva tartva).

# A kezelőn hangjelzéssel jelzett állapotok

A kezelőn a művelet megerősítéséhez generált jelek:

- egy rövid - egy gomb lenyomásának a megerősítése; a kezelő áttekintési funkciójának aktiválása (HOLD DOWN: 5, 6, 7)

- három rövid – a felhasználói funkciók programozásának üzemmódjába való belépés megerősítése; a kezelőn a riasztás aktiválódásának megszüntetése (8-as gomb),

- kettő hosszú – rossz hozzáférési kód, funkció, vagy a funkcióhoz tartozó nem megfelelő adat törlése,

- három hosszú – a rendszer beélesítésére tett kísérlet, amikor a vezérlőpanel nincs készenléti állapotban (megsértett zónák a „beélesítés vezérlése” aktivált opcióban – lásd a „beélesítés”-t), a funkcióba való belépés visszautasítása,

- négy rövid, egy hosszú – beélesítés/beélesítés törlése, belépés a szerviz-üzemmódba, a funkció programozásának sikeres befejezése, a kezelőn a riasztás aktiválásának jelzése.

A rendszer-események jelzése:

- folyamatos hangjelzés - beélesített állapot,

- szaggatott hangjelzés – tűzjelzés,

- 3 másodpercenkénti rövid jel– a belépési idő visszaszámlálása; szerviz-üzemmód (a PROGRAMOZÁS LED világít),

- 3 másodpercenkénti hosszú jel – a kilépési idő visszaszámlálása,

- öt rövid hangjelzés – a „CHIME” zóna megsértése.

Az üzembe helyező határozza meg azokat az eseményeket, amelyek jelzése hangjelzéssel történik.

# Az OUT1-es kimeneten jelzett események

Az üzembe helyező aktiválhatja a beélesítés/beélesítés törlése jelzést és az OUT1-es kimeneten a vészjelzés törlését. Ha ez a kimenet vezérli a sziréna működését, akkor az rövid hangjelzéseket generál (hasonlóan a gépkocsik riasztó rendszereihez). A jeleknek a következő jelentései vannak:

- egy rövid hangjelzés – beélesítés,

- kettő rövid hangjelzés – a beélesítés törlése,

- négy rövid hangjelzés – a vészjelzés törlése, vagy a beélesítés törlése és a vészjelzés törlése.

Továbbá az OUT1-es kimenet jelzi a védelmi rendszer alábbi eseményeit:

- folyamatos jel – betöréses lopás vészjelzése,

- szaggatott jel 1 sec/1 sec – tűzjelzés.

Az üzembe helyező azonos jelzésmódot is választhat a tűz és a betöréses lopás vészjelzéséhez (például folyamatos jel) egyaránt.

# Felhasználói hozzáférési kódok

A rendszer mindennapos működéséhez szükséges ismernünk a felhasználói hozzáférési kódot (a hozzáférési kód a 0 … 9 tartományban levő, 4 - 8 db számjegy sorozata).

A vezérlőpanelről történő hozzáférési kód beviteléhez nyomjuk meg a megfelelő gombokat a billentyűzeten a kód számjegyei sorrendjében, és a teljes sorozatot zárjuk le a [#], vagy a [*] gombbal (a kívánt felhasználási céltól függően). A vezérlőpanelt a gyárilag beállított maszter felhasználói hozzáférési kóddal szállítják, ennek értéke: 1234, a szerviz-kód pedig: 12345.

A maszter felhasználói kód segítségével lehetőség van 5 további felhasználói hozzáférési kód programozására, vagy azok törlésére, ha azokat előzőleg beprogramoztuk.

Az üzembe helyező néhány hozzáférési kódhoz kijelölhet speciális engedélyezési szintet annak érdekében, hogy meg lehessen különböztetni azokat az egyéb felhasználói kódoktól:

- 4-es számú hozzáférési kód – tevékenység erőszakos behatolás alatt (ha a beélesítés törlését ennek a kódnak a segítségével hajtjuk végre, akkor azt az eredményt kapjuk, hogy a megfigyelőállomásra egy speciális kód lesz elküldve). Az ilyen típusú hozzáférési kód nem módosítható az 1-es felhasználói funkcióval;

- 5-ös számú hozzáférési kód – csak ugyanazzal a kóddal engedélyezi a beélesítés törlését, amelyet a rendszer beélesítéséhez használtak, így lehetőség van a felhasználó hozzáférésének ellenőrzésére (blokkolására), mivel mindenkinek csak egy ilyen hozzáférési kódja van.

A szervizkód segítségével lehet csak hozzáférni néhány felhasználói funkcióhoz (a felhasználók létrehozása és törlése, valamint a rendszer-beélesítés és a beélesítésének törlése funkciókon kívül).

# A vezérlőpanel beélesített üzemmódja

Annak érdekében, hogy a különböző helyzeteknek megfelelően tudjuk beállítani a védelmi rendszert, a CA-5 típusú vezérlőpanel különböző beélesített üzemmódokat ajánl fel:

#### Teljesen beélesített üzemmód

A működési üzemmód, amikor a vezérlőpanelhez érzékelőket csatlakoztatunk. Ezek ellenőrzik a védett helyszínt, és a vezérlőpanel jelzi a védett területek megsértését a rendelkezésre álló eszközök valamelyikével (megfigyelés, jelzőberendezések, vezérlő).

#### Csendes beélesített üzemmód

Felügyeleti üzemmód – amely alatt a vészjelzések továbbításra kerülnek a megfigyelőállomás felé – kijelzése a vezérlőn, a „billentyűzet vészjelzés” típusú kimeneten történik.

Részlegesen beélesített üzemmód a helyszínt nem elhagyva

A zónák (érzékelők) automatikus megkerülésével működő felügyeleti üzemmódot az üzembe helyező jelöli ki. Ha a rendszer beélesítése után a felhasználó nem hagyja el a helyszínt, és a kilépési idő visszaszámlálása alatt nem sértette meg a belépési/kilépési megfigyelő vonalat, akkor a vezérlőpanel kiválasztott zónái automatikus megkerülése történik, és az azokhoz a zónákhoz csatlakoztatott érzékelők aktiválása nem indít be vészjelzést.

# Beélesítés									     [KÓD] [#]

Beélesítés csak akkor lehetséges, ha a rendszer semmilyen vészjelzést nem ad, és nincs beélesített üzemmódban: ilyenkor a vészjelzés (ALARM) és a beélesített (ARMED) led-ek nem világítanak.

A rendszert beélesítésének céljából vigyük be a felhasználói hozzáférési kódot és hagyjuk jóvá azt a [#] gomb lenyomásával. Amennyiben hibát követünk el a hozzáférési kód bevitelekor, nyomjuk meg a [*] nyomógombot, és vigyük be újra a kódot. A hozzáférési kódot nagyon gondosan kell bevinni. Három egymás után elkövetett hiba vészjelzést indíthat be, amely az események naplójában, mint „3 rossz kód-vészjelzés” kerül rögzítésre.

Amennyiben a kódot helyesen vittük be és a beélesítés lehetséges, akkor a vezérlőpanel a bevitelt négy rövid és egy hosszú gépi hangjelzéssel nyugtázza. Ekkor a rendszer beélesített lesz. Ha az üzembe helyező előre beprogramozta a „kilépési késleltetési idő”-t, akkor a „BEÉLESÍTETT” LED villogni kezd, jelezve az adott idő visszaszámlálásának a megkezdését., Amikor a visszaszámlálás befejeződött, a beélesítés megtörténik.

Az üzembe helyező meghatározhatja a kilépési idő hosszát, és a hangjelzés módját.

PÉLDA: Beélesítés a 39763 felhasználói kóddal.

Nyomjuk meg egymás után a következő nyomógombokat:  [3][9][7][6][3][#]

A vezérlőpanel a következő esetekben nem élesíti be a rendszert:

- A panel nincs készen a rendszer beélesítésére: vannak olyan zónák, (ezeket az üzembe helyező jelzi), amelyeket tilos megsérteni a rendszer beélesítése alatt („beélesítés ellenőrzése” opció), ha ezek egyikét megsértik – akkor a panel három hosszú gépi hangjelzéssel jelzi ezt. Ilyen helyzetben addig kell várni, amíg az összes zóna sértetlen nem lesz (az 1(5 LED-ek kialszanak), majd utána kell beélesíteni újra a rendszert (vigyük be a hozzáférési kódot). Ha a zónák valamelyike az egész idő alatt megsértett marad (az 1(5 LED-ek világítanak), amelyet például az érzékelő hibája okozhat), akkor a beélesített-üzemmód az adott zóna megkerülése után aktiválható (a 4-es funkció felhasználásával);

- Helytelen hozzáférési kód – ilyen esetben a rendszer két hosszú gépi hangjelzéssel jelez.

Gyors beélesítés 									[0][#]

A hozzáférési kód nélkül végrehajtott gyors beélesítésre a következő két gomb egymás után történő megnyomásával van lehetőség:

Példa:	[0][#] - beélesítés

A vezérlőpanel a következő esetekben nem tudja beélesíteni a rendszert:

- A panel vészjelzés-állapotot jelez (a vészjelzés LED villog);

- A panel nem áll készen a rendszer beélesítésére – ezt három hosszú gépi hangjelzéssel jelzi (lásd a leírást a kézikönyv előző fejezetében);

- A funkciót az üzembe helyező letiltotta – ezt a rendszer két hosszú gépi hangjelzéssel jelzi.

# A beélesítés és a vészjelzés törlése     				                     [KÓD][#]

Ha a panel be van élesítve (a „BEÉLESÍTVE” LED világít vagy villog) és/vagy vészjelzést jelez (a vészjelzés LED világít vagy villog), akkor vigyük be a felhasználói hozzáférési kódot, nyugtázzuk azt a [#], vagy a [*] gombok valamelyikének megnyomásával; ekkor a rendszer beélesedik és/vagy törli a vészjelzést. Ha a hozzáférési kód bevitele közben hibát követünk el, nyomjuk meg a [*] gombot, és vigyük be újra a kódot. A vezérlőpanel a parancs elfogadását négy rövid és egy hosszú gépi hangjelzéssel és a „BEÉLESÍTVE” LED és/vagy a „vészjelzÉs” LED elalvásával (ha az világított).

A szervizkód csak akkor törölheti az illetéktelen behatolás vagy a kezelő vészjelzését, ha a „BEÉLESÍTVE” LED nem világít (a vezérlőpanel beélesítése törölve).

A panel nem törli a rendszer beélesítését, vagy nem törli a vészjelzést, ha a hozzáférési kód helytelen.

Az 5-ös számú felhasználói hozzáférési kód a beélesített üzemmódban nem törli a vészjelzést, ha kijelöltünk egy speciális engedélyezési szintet és a rendszert egy másik felhasználó élesítette be.

A vészjelzés törlésének visszautasítását a rendszer három hosszú gépi hangjelzéssel jelzi.

# Távvezérléses beélesítés/a beélesítés törlése és a vészjelzés törlése

Az üzembe helyező beszerelhet a biztonsági rendszerbe egy speciális távvezérléses rádióvonalat, vagy egy speciális gombot, amelyet a rendszer gyors beélesítésére/beélesítésének törlésére, vagy a vészjelzés törlésére terveztek. Erre a célra a vezérlőpanel beélesített zónáinak egyikét használjuk fel. Ebben az üzemmódban a rendszer mindig beélesített állapotban lesz (a zóna megsértésével) a vezérlőpanel egyéb zónáinak állapotára (megsértés) való tekintet nélkül.

A vezérlő zóna két üzemmódban működhet:

- Bistabil – ha a zónát megsértik, a vezérlőpanel beélesedik, törlődik a beélesítése, ha a zóna normál üzemmódban van (nincs megsértve),

- Monostabil – a zóna bármely megsértése a vezérlőpanel állapotát ellentétesre változtatja (például beélesíti a rendszert, amikor a panel beélesítését töröltük, vagy törlődik a rendszer beélesítése és a vészjelzés, ha a panelt beélesítettük (és vészjelzés alatt van)). Monostabil üzemmódban az üzembe helyező korlátozhatja a zóna működését csak a beélesítésre, míg a beélesítés törléséhez és a vészjelzés törléséhez szükség van a felhasználó hozzáférési kódra is.

A panel távvezérlésének egyszerűsítésére az üzembe helyező aktiválhatja a beélesítés/beélesítés törlése jelzést az OUT1-es vészjelzés-kimeneten.

„HOLD DOWN”  - NYOMÓGOMBOT LENYOMVA TARTVA – FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK

Ezek a funkciók a védett helyszín minden felhasználójának rendelkezésére állnak. Ezeket a funkció-gomb nyomva tartásával aktiváljuk. Addig tartsuk nyomva a gombot, amíg hallható jel nem hangzik fel a vezérlőn.

# A vészjelző memóriájának áttekintése 					                     [5]

A gombot lenyomva tartva (amíg nem hallunk egy gépi hangjelzést), a rendszer a legutóbbi állapotra vonatkozó információkat jeleníti meg. A „PROGRAM” LED villogni fog, és az 1-5 LED-ek jelzik a vészjelzés okát. Bármely gombot lenyomva (kivételt képez a [*] nyomógomb, amelynek segítségével azonnal kiléphetünk a memórianapló áttekintéséből) kijelzi az előző vészjelzési állapotokat, egészen a legkorábbi rögzített eseményig.

A vezérlőpanel a vészjelzések két típusát különbözteti meg:

- Zóna-vészjelzések: az 1-5 LED-ek egyike mindig felgyullad ( betöréses lopás, pánik, tűz, illetéktelen behatolás és egyéb további vészjelzések, attól függően, hogy a zóna-funkciókat hogyan állította be az üzembe helyező).

- Billentyűzeti vészjelzések: a LED-ek egyike kikapcsolt állapotban van, és a többi az 1-5 LED-ek közül világít, a kioltott LED-ek jelentése a következő:

| A LED száma | A vészjelzés LEÍRÁSA |
| --- | --- |
| 1 | Tűzjelzés, billentyűzet |
| 2 | Pánik-vészjelzés, billentyűzet |
| 3 | Külső vészjelzés, billentyűzet |
| 4 | 3 rossz hozzáférési kód-vészjelzés |
| 5 | Billentyűzeti illetéktelen behatolás vészjelzés (a busz-vezetékek rövidre zárása, a billentyűzet lezárása) |

A vezérlőpanel és a számítógép soros porton keresztül történő csatlakoztatása lehetővé teszi az eseményekkel kapcsolatos részletes információ kiolvasását (beleértve a vészjelzés dátumát és idejét is).

# A hibák memóriájának áttekintése							  [6] ( (

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a panel felhasználója a rendszer hiba-állapotaival kapcsolatos részletes információkat áttekintse a panel memórianaplójából.

A gombot megnyomva és lenyomva tartva (amíg egy gépi hangjelzést nem hallunk) a „program” led villogni kezd, és az 1-5 LED-ek jelzik a hiba típusát, az „AKTUÁLIS HIBA MEGVIZSGÁLÁSA”-funkció leírásában megtalálható listának megfelelően. Az érzékelhető hibák listája kettő sorozatból, egyenként öt egységből áll. Az első sorozatra vonatkozó hibákat a felgyulladó LED-ek száma jelzi, míg a második sorozatra vonatkozó hibákat egy kioltott LED száma jelzi (egy az ötből).

Az előző (korábbi) hibák leolvashatóak a billentyűzet bármely gombjainak egymás után történő megnyomásával, kivételt képez a [*] gomb, amely törli a hiba-memória áttekintésének funkcióját.

# Az aktuális hiba megállapítása						  	  [7] ( (

Ha a vezérlőpanel hibát érzékel (a „HIBA” LED villog), akkor a gomb lenyomva tartása (amíg egy gépi hangjelzést nem hallunk) aktiválja az aktuális hiba-ellenőrzési funkciót. A funkció aktiválásakor a „PROGRAM” LED villogni kezd, és az 1-5 LED-ek az első sorozatból a lehetséges hibát jelzik (a hibák listáját a táblázat tartalmazza). Bármely gomb megnyomása (kivéve a [*] gomb) a kijelzett hibák sorozatát egy másikra változtatja, ezt két rövid gépi hangjelzés is jelez. Ezt követően bármely gomb megnyomása megjeleníti az információt, az első és a második sorozatot váltogatva. A [*] nyomógombot megnyomva tudunk kilépni a funkcióból.

A LED-ek jelentése a következő:

| A LED száma | A HIBÁK ELSŐ SOROZATA |
| --- | --- |
| 1 | Nincs 220 V AC hálózat |
| 2 | Akkumulátor hiba (vagy F1-es biztosíték) |
| 3 | OUT1 kimenet hibája (F2-es biztosíték) |
| 4 | A hálózati kimenet hibája (F3-as biztosíték) |
| 5 | Óra hiánya |
| A LED száma | A HIBÁK MÁSODIK SOROZATA |
| 1 | Nincs feszültség a telefonvonalban |
| 2 | Hiba a beállítások memóriájához való hozzáférésben |
| 3 | Rossz adatátviteli kódok (csatlakozások a számítógépről, a panel 30 percre blokkolta) |
| 4 | Megfigyelési hiba |
| 5 | Tárcsázási hiba |

MEGJEGYZÉS:	A hiba-memória áttekintése alatt a kialudt 3-as számú LED (a második hiba-sorozat) jelenti az „Eredménytelen DWNL-t (letöltést”). A táblázatban ismertetett magyarázat csak az aktuális hibavizsgálatra vonatkozik.

NÉHÁNY HIBAJELZÉS LEÍRÁSA.

Nincs 220 V AC feszültség – a vezérlőpanelt szünetmentes tápegységgel szerelték fel, ezáltal lehetővé válik, hogy a rendszer korlátozott ideig hálózati feszültség nélkül tudjon működni; ha a rendszer ennek ellenére feszültségesést jelez, akkor hívjuk a szervizt.

Akkumulátor-hiba – akkor lép fel, ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony (terhelés alatt kisebb, mint 12 V). Ez az állapot néhány óráig tartható fenn a feszültség megszűnését követően (vagy egy kisült akkumulátor csatlakoztatása után). Az akkumulátor töltési ideje kapacitásától függ (az akkumulátor töltése megközelítőleg 350 mA-es egyenárammal történik, az akkumulátor állapotának a teszteléséhez szükséges idő körülbelül 12 perc). Ez a hibajelzés az F1-es biztosíték kiégését is jelentheti.

Az OUT1-es kimenet hibája – nincs terhelés (például a sziréna huzala elvágva, az F2-es biztosíték kiégett), vagy túlterhelés áll fenn (rövidzárási áramkör installálása) – rendszerint a szervizesek  beavatkozását igényli.

A hálózati kimenet hibája – Üzembe helyezési hibára vonatkozó információ (F3-as biztosíték), rendszerint a szerviz-személyzet beavatkozását igényli (ez csak a hiba-memória ellenőrzése alatt jeleníthető meg).

Óra hiánya – Akkor jelentkezik, ha a hálózati csatlakoztatást megszüntetjük és újraindítjuk a vezérlőpanelt; az óra és a dátum a 6-os felhasználói funkciónál állítható be.

Nincs telefonvonal-feszültség – Jelzi, hogy a telefonvonal meg van szakadva; ezt a hibát okozhatja az üzembe helyező által meghatározott időnél tovább ugyanarra a vonalra csatlakoztatott telefon kézi beszélőjének a felemelése is.

Hiba a beállítások memóriájához való hozzáférésben – Akkor jelentkezik, ha a vezérlőpanel alaplapján elhelyezkedő RESET kivezetések rövidre zártak. Amennyiben a kivezetések nyitottak és a hálózati csatlakoztatás vagy a csatlakoztatás megszüntetése nem törli a hibajelzést, akkor a szerviz személyzet beavatkozására van szükség.

Rossz adatátviteli kódok– Azt jelenti, hogy három egymás utáni, a számítógéppel bekövetkező adatátviteli szakasz alatt a vezérlőpanel háromszori rossz adatátviteli kódkiolvasást követően felfüggeszti a rendszert – ilyen esetekben 30 percre felfüggeszti az adatátvitelt a számítógéppel (hívásra való válaszoláskor üzenetet küld a számítógép felé, hogy a csatlakoztatási lehetőség letiltott és „felfüggeszt”).

Megfigyelési hiba – Ez az üzenet jelzi a vonal többszörös foglaltságát, ha a megfigyelőállomás nem veszi fel a kézibeszélőt, nem küldi el a hívó-, vagy a nyugtázójelet a kódok fogadását követően. Amennyiben ez a jelzés továbbra is fennáll, a megfigyelés hatástalan lesz, és a szerviz személyzet, vagy a megfigyelőállomás műszaki szakemberének a beavatkozására van szükség.

Tárcsázási hiba – Sikertelen telefoncsatlakoztatást jelző információ (a tárcsázási hang hiánya a kézi beszélő felemelését követően, vagy szaggatott jel jelenléte a folyamatos jel helyett). A hibajelzés a következő sikeres telefoncsatlakozásig fennmarad.

# A harangszó (chime) bekapcsolása/kikapcsolása	 				[8] ( (

Ez a funkció (a nyomógomb lenyomva tartása) lehetővé teszi a harangszó-jel bekapcsolását/kikapcsolását (a kiválasztott zónák megsértésének jelzése, amikor a vezérlő panel beélesítését töröltük. Három rövid gépi hangjelzés a billentyűzeten nyugtázza a harangszó jelzés funkciójának a kikapcsolását, míg a négy rövid és egy hosszú gépi hangjelzés jelenti, hogy a jelzés bekapcsolt állapotban van.

Az üzembe helyező határozza meg, hogy melyik zónák generálják a harangszó jelet.

# Tűzjelzés 									[*] ( (

Ez a funkció lehetővé teszi a tűzjelzés billentyűzetről való indítását. A vezérlőpanel aktiválja a jelzést az OUT1-es kimeneten a billentyűzeten, és megfelelő kódot küld a megfigyelőállomásra. A funkciót az üzembe helyező tilthatja le.

# Külső vészjelzés 								[0] ( (

Ennek a vészjelzésnek a specifikálása az igényeknek megfelelően történik. A funkció továbbíthat információt a megfigyelőállomás felé, a külső vészjelzésre vonatkozóan (például az lehet orvosi segítségnyújtás-kérés, ahogy azt az érintkező ID megfigyelési formátumban alkalmazták).

A funkciót az üzembe helyező tilthatja le.

##### Pánik vészjelzés 								[#] ( (

Ez a funkció lehetővé teszi a pánik vészjelzés beindítását a billentyűzetről. A vezérlőpanel aktiválja a jelzést az OUT1-es kimeneten a billentyűzeten, és egy megfelelő kódot küld a megfigyelő állomásra. A funkciót az üzembe helyező letilthatja, ill. a billentyűzetre vagy a megfigyelésre korlátozhatja (csendes pánik vészjelzés).

A HOZZÁFÉRÉSI KÓDDAL elérhető FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK

Ha a vezérlőpanelt nem élesítettük be és nincs vészjelzés-jelzés, akkor a felhasználók hozzáférhetnek olyan funkciókhoz, amelyek a védelmi rendszer mindennapos működésében nagyon hasznosak.

Az ebben a részben ismertetésre kerülő felhasználói funkciók a felhasználói hozzáférési kód bevitelével aktiválhatók, nyugtázásuk a [*] nyomógomb megnyomásával történik (nem a [#] gombbal, mint abban az esetben, amikor beélesítjük a rendszert). A panel a felhasználói funkció üzemmódba való belépést a lassan villogó „PROGRAM” LED-del nyugtázza. Ezután nyomjuk meg a kiválasztott funkció számát tartalmazó gombot, majd utána a [#] gombot.

Felhasználói funkciók:

| A hozzáférési kód módosítása | [kód][*][1][#] |
| --- | --- |
| Új felhasználói kód bevitele | [kód][*][2][#] |
| Az aktuális felhasználói kód törlése | [kód][*][3][#] |
| Zóna megkerülése | [kód][*][4][#] |
| A csendes beélesített üzemmód aktiválása | [kód][*][5][#] |
| A panelóra programozása | [kód][*][6][#] |
| A MONO kapcsoló bekapcsolása | [kód][*][7][#] |
| A BI kapcsoló állapotának bekapcsolása/kikapcsolása | [kód][*][8][#] |
| Hálózati RESET | [kód][*][9][#] |
| A letöltési – DOWNLOADING – funkció beindítása | [kód][*][0][#] |

A 2-es és a 3-as funkciók csak a master felhasználó részére állnak rendelkezésre.

Ha bármikor megnyomjuk a [*] nyomógombot, akkor a vezérlőpanel kilép a felhasználói funkció üzemmódból.

A funkció végrehajtása után (vagy végrehajtásának visszautasítását követően) a vezérlőpanel mindig kilép a felhasználói funkció üzemmódból. Egy rákövetkező funkció végrehajtásához újra be kell lépni a hozzáférési üzemmódba, nyugtázni kell azt a [*] gomb megnyomásával, ki kell választani a funkció számát és nyugtázni kell azt a [#] gomb megnyomásával.

A funkció végrehajtását a visszautasítását három hosszú gépi hangjelzés jelzi (például a 2-es funkció meghívása után, amikor az összes hozzáférési kódot már bevittük).

A hozzáférési kód módosítása 						[kód][*][1][#]

A funkció annak a felhasználónak a hozzáférési kódmódosítását engedélyezi, aki a funkciót aktiválta. Az csak a 4-es felhasználónak nem áll rendelkezésre, ha egy speciális „erőszakos behatolás” jogosultsági szintet választottunk ki a részére. Az ilyen hozzáférési kódot csak a master felhasználó változtathatja meg a kód törlésével, majd annak újra bevitelével.

Miután a funkciót behívtuk, vigyük be az új hozzáférési kódot, és nyomjuk meg a [#] gombot.

A felgyulladó LED-ek száma (1 … 5) jelzi, hogy melyik hozzáférési kódot módosítottuk.

Amikor a master kódot, vagy a szerviz kódot módosítottuk, akkor az 1 … 5 LED-ek egyike sincs bekapcsolt állapotban.

PÉLDA:	Változtassuk meg a hozzáférési kódot 1234-ről 7890-ra.

| [1][2][3][4][*] | A „felhasználói funkció” üzemmódot meghívjuk, az nyugtázásra kerül három rövid gépi hangjelzéssel és a PROGRAM LED lassú villogásával. |
| --- | --- |
| [1][#] | A „hozzáférési kód módosítása” funkciót meghívjuk, az nyugtázásra kerül kettő rövid gépi hangjelzéssel és a PROGRAM LED gyors villogásával. |
| [7][8][9][0][#] | Bevisszük az új kód számjegyeit, a rendszer elfogadja azt, nyugtázza négy rövid és egy hosszú gépi hangjelzéssel – a vezérlőpanel visszatér a normál üzemmódba. |

Új felhasználói hozzáférési kód bevitele 					[kód][*][2][#]

Ezzel a funkcióval lehetőség van a rendszerhez új felhasználók hozzáadására (például a hozzáférési kódok alkalmasak a panel működésének a vezérlésére). Ez csak a Master kóddal rendelkező felhasználó részére áll rendelkezésre.

Ahogy új felhasználókkal bővítjük a rendszert, azokhoz automatikusan hozzárendelődnek a panel következő számai. Ha a funkciót úgy hívjuk meg, hogy a bevitt felhasználók száma elérte az ötöt, akkor a vezérlőpanel három hosszú gépi hangjelzést ad és kilép a felhasználói funkció üzemmódból. Amennyiben bármelyik kódot a 3-as funkció felhasználásával töröltük, akkor azoknak a helyére a vezérlőpanel lehetővé teszi új felhasználói hozzáférési kódok bevitelét.

A funkció meghívása után a vezérlőpanel az új felhasználói hozzáférési kód (4 … 8 számjegy) bevitelére vár. Ezután a [#] gombot kell megnyomni.

A programozott felhasználói kód számát az 1 … 5 LED-ek egyikének villogása jelzi.

PÉLDA:	Vigyük be a következő új felhasználói hozzáférési kódot: 4938

(A Master felhasználói hozzáférési kód = 7890).

| [7][8][8][0][*] | A „felhasználói funkció” üzemmódot meghívjuk, az nyugtázásra kerül három rövid gépi hangjelzéssel és a PROGRAM LED lassú villogásával. |
| --- | --- |
| [2][#] | Az „új felhasználói hozzáférési kód bevitele” funkciót meghívjuk, az nyugtázásra kerül kettő rövid gépi hangjelzéssel, az 1 … 5 LED-ek egyike felgyullad és a PROGRAM LED gyorsan villog. |
| [4][9][3][8][#] | Bevisszük az új kód számjegyeit, a rendszer elfogadja azt, nyugtázza négy rövid és egy hosszú gépi hangjelzéssel – a vezérlőpanel visszatér a normál üzemmódba. |

Az aktuális felhasználói kód törlése 						[kód][*][3][#]

Ennek a funkciónak az a célja, hogy a meglévő felhasználók hozzáférési kódjait töröljük, ha azoknak a tartalma elveszett, vagy megvonjuk az aktuális felhasználóktól a biztonsági rendszer használatának jogát. A funkció csak a Master felhasználó részére áll rendelkezésre.

A funkció meghívása után a vezérlőpanel felkapcsolja az aktuális felhasználói kódoknak megfelelő számú LED-eket. A létező hozzáférési kód számának megfelelő számjegyű gombot nyomjuk meg, ekkor az adott LED kialszik. A kiválasztott hozzáférési kódok törlése érdekében  szükséges a megfelelő LED-eknek a lekapcsolása, majd a kiválasztás a ( ( gomb megnyomásával kerül elfogadásra. A felgyulladó LED-ek jelzik, hogy melyik hozzáférési kódok maradnak meg a rendszerben a funkcióból való kilépést követően.

PÉLDA:	Töröljük a harmadik és az ötödik felhasználói hozzáférési kódot

(A Master felhasználói hozzáférési kód = 7890).

( (

| [7][8][9][0][*] | A „felhasználói funkció” üzemmódot meghívjuk, az nyugtázásra kerül három rövid gépi hangjelzéssel és a PROGRAM LED lassú villogásával. |
| --- | --- |
| [3][#] | Az „aktuális felhasználói kód törlése” funkciót meghívjuk, az nyugtázásra kerül kettő rövid gépi hangjelzéssel, a létező kódokhoz tartozó számú LED-ek felgyulladásával (például 2, 3, 4, 5) l és a PROGRAM LED gyors villogásával. |
| [3][5] | Jelzi a törölt hozzáférési kódok számát – a 3-as és az 5-ös számú LED-ek kialszanak (a 2-es és a 4-es LED-ek még világítanak). |
| [#] | Törli a kiválasztott hozzáférési kódot; négy rövid és egy hosszú gépi hangjelzés jelzi a funkció végét. |

Zóna kikerülése 								[kód][*][4][#]

A funkció lehetővé teszi a zónák megkerülését annak érdekében, hogy a rendszer egy részét beélesítsük, vagy megkerüljük a hibás működésű érzékelőket a beélesített üzemmódban.

A funkció meghívása után nyomjuk meg a megkerülendő zónák számának megfelelő számot tartalmazó gombokat (a kiválasztott zónáknak megfelelő LED-ek felgyulladnak), és nyugtázzuk a kiválasztást a ( ( gomb megnyomásával.

A zónák kikerülése után, a felhasználói funkció üzemmódból kilépve, a megfelelő LED-ek lassan villogni kezdenek. A zónák kikerülve maradnak a rendszer következő beélesítés törléséig, vagy ugyanazzal a funkcióval történő manuális blokkolásukig. A blokkolás feloldása a megkerült zónáknak megfelelő LED-ek kioltásából áll.

A rendszer beélesítésekor a megkerült zónák jelzése kikapcsolt állapotban van - az összes LED kialszik.

A „beélesítés/beélesítés törlése” típusú zónák megkerülése lehetetlenné teszi a rendszer távvezérléses beélesítését/beélesítés törlését, valamint a vészjelzés törlését is. A művelet végrehajtásához vigyük be a hozzáférési kódot a billentyűzetről.

PÉLDA:	Kerüljük meg a 3-as és a 4-es vonalat (felhasználói hozzáférési kód = 12321).

( (

| [1][2][3][2][1][*] | A „felhasználói funkció” üzemmódot meghívjuk, az nyugtázásra kerül három rövid gépi hangjelzéssel és a PROGRAM LED lassú villogásával. |
| --- | --- |
| [4][#] | Meghívjuk a „zónák megkerülése” funkciót. |
| [3][4] | Kiválasztjuk a megkerülendő bejövő vonalak számát - a 3-as és a 4-es LED-ek felgyulladnak. |
| [#] | A bevitt adatok elfogadása - négy rövid és egy hosszú gépi hangjelzés jelzi a funkció végét. |

Csendes beélesített üzemmód aktiválása 					[kód][*][5][#]

A csendes beélesített üzemmódban a vészjelzések nem kerülnek jelzésre az OUT1-es kimeneten. Azok csak a billentyűzeten és a megfigyelő állomás felé küldött üzenet útján kerülnek jelzésre. A funkció szerviz célokra nem áll rendelkezésre.

PÉLDA:	Aktiváljuk a csendes beélesített üzemmódot (felhasználói kód = 1230).

( (

| [1][2][3][0][*] | A „felhasználói funkció” üzemmódot meghívjuk, az nyugtázásra kerül három rövid gépi hangjelzéssel és a PROGRAM LED lassú villogásával. |
| --- | --- |
| [5][#] | Aktiváljuk a csendes beélesített üzemmódot - négy rövid és egy hosszú gépi hangjelzés jelzi a funkció végét. |

MEGJEGYZÉS:	Ha a beélesített üzemmód aktiválása alatt megfigyelt zónát megsértik, a funkció meghívásakor a vezérlőpanel visszautasítja a funkció végrehajtását..

A panelóra programozása 							[kód][*][6][#]

A funkció lehetővé teszi a vezérlőpanel órájának a beállítását. Az idő és a dátum valós kijelzése biztosítja a panel memórianaplójában rögzített események megfelelő értelmezését. Az események történésének sorrendje a számítógéppel és a CA-5-os riasztóberendezés vezérlőpaneljét irányító programjának a segítségével tölthető le.

A programozási eljárás a következő:

- ÓRÁK, PERCEK – nyugtázás		([Ó][Ó][P][P][#] -[H][H][M][M][#]),

- HÓNAP, NAP – nyugtázás		([H][H][N][N][#] -[M][M][D][D][#]),

Az időt 24-órás formátumban kell megadni (a 10-nél kisebb órák esetében 0-val az óra előtt).

Lehetőség van arra, hogy kilépjünk a funkcióból korábban, az idő programozása után (a dátum ekkor változatlan marad) a ([#]) gombot kétszer megnyomva.

MEGJEGYZÉS:	Annak érdekében, hogy az „Óra elvesztése” hiba-jelet töröljük, az időt és a dátumot be kell programozni.

PÉLDA:	Programozzuk be az időt:	7:45,

és a dátumot: 	július 25.

( A felhasználói hozzáférési kód = 1230).

( (

| [1][2][3][0][*] | A „felhasználói funkció” üzemmódot meghívjuk, az nyugtázásra kerül három rövid gépi hangjelzéssel és a PROGRAM LED lassú villogásával. |
| --- | --- |
| [6][#] | A „panelóra programozása” funkciót hívjuk meg, a funkció nyugtázásra kerül két rövid gépi hangjelzéssel és a PROGRAM LCD gyors villogásával. |
| [0][7][4][5][#] | Vigyük be az órát és a percet, ezt a rendszer két rövid gépi hangjelzéssel nyugtázza. |
| [0][7][2][5][#] | Vigyük be a hónapot és a napot, ezt a rendszer négy rövid és egy hosszú gépi hangjelzéssel nyugtázza, lépjünk ki a funkcióból a ( ( gomb megnyomásával. |

Lehetőség van a vezérlőpanelen beállított aktuális óra és dátum ellenőrzésére. A beállítások ellenőrzése céljából hívjuk meg a 6-os felhasználói funkciót, és nyomjuk meg kétszer a ( ( gombot, ekkor tekintsük meg a LED-eken (2 … 5) kijelzett számjegyeket, ahogy azokat beprogramoztuk. Az első számjegy a funkció meghívása után azonnal megjelenik.

A számjegyek bináris kódja az alábbi táblázatban található:

|  | LED-KIJELZÉSEK |
| --- | --- |
| SZÁMJEGY /LED-szám | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | ( | ( | ( | ( |
| 1 | ( | ( | ( | ( |
| 2 | ( | ( | ( | ( |
| 3 | ( | ( | ( | ( |
| 4 | ( | ( | ( | ( |
| 5 | ( | ( | ( | ( |
| 6 | ( | ( | ( | ( |
| 7 | ( | ( | ( | ( |
| 8 | ( | ( | ( | ( |
| 9 | ( | ( | ( | ( |

( - A LED ki van kapcsolva

( - A LED be van kapcsolva

PÉLDA:	Ellenőrizzük a panel órájának idejét és dátumát (A felhasználói hozzáférési kód = 1230).

( (	- a nyomógombok mellett találhatók példák a LED kijelzésekre.

( (

| [1][2][3][0][*] | A „felhasználói funkció” üzemmódot meghívjuk, az nyugtázásra kerül három rövid gépi hangjelzéssel és a PROGRAM LED lassú villogásával. |
| --- | --- |
| [6][#] (((( | A „panel órájának programozása” funkciót hívjuk meg, a funkció nyugtázásra kerül két rövid gépi hangjelzéssel és a PROGRAM LED gyors villogásával. Az első számjegy (1) megjelenik a LED-eken. |
| [*][*] (((( [*][*] (((( [*][*] (((( [*][*] ( ( | (5) (3) (9) Két hosszú gépi hangjelzés (a LED-kijelzések változatlanok) |
| MEGJEGYZÉS: A [*][#] gombokat megnyomva kilépünk a funkcióból, míg a dátum beállításának ellenőrzéséhez meg kell nyomni a [#] ( ( gombokat. |
| [#] ((((( ( | Átmegyünk a dátum ellenőrzésének lépésére (megnyomva a [#] gombot – ebben a pillanatban – az generálja az „Óra programozása” funkciót), a következő számjegy (0) letöltése történik meg. |
| [*][*] (((( [*][*] (((( [*][*] (((( [*][*] [*][#] | (9) (1) (1) Két hosszú gépi hangjelzés (a LED-kijelzések változatlanok maradnak) A funkcióból úgy lépünk ki, hogy a dátumot nem módosítottuk, ezt két hosszú gépi hangjelzés jelzi. |

A következő adatok kerültek letöltésre a vezérlőpanelről

Idő: 		15:39

Dátum:		Szeptember 11.

MONO KAPCSOLÓ bekapcsolva						[kód][*][7][#]

Ennek a funkciónak a felhasználási lehetőségeit az üzembe helyező határozza meg. Például aktiválhatja az elektromágneses zárakat, a csengőket, a jelzőlámpákat, vagy bármilyen más berendezést. A funkció akkor áll rendelkezésre, ha a „MONO kapcsoló” típust választottuk ki a kimenetek egyikéhez.

Ezt a funkciót felhasználva az üzembe helyező által meghatározott időre a kimenet bekapcsol. A funkció végrehajtását négy rövid és egy hosszú gépi hangjelzés jelzi.

A funkció meghívása ugyanúgy történik, mint az 5-ös felhasználói funkció meghívása.

BI KAPCSOLÓ bekapcsolva/kikapcsolva 					[kód][*][8][#]

Ennek a funkciónak a felhasználási lehetőségeit az üzembe helyező határozza meg. Például az felhasználható a külső világítás, vagy bármilyen más elektromos berendezés bekapcsolására.

A funkció akkor aktív, ha a BI kapcsoló típust választottuk ki a kimenetek egyikéhez.

A funkciót alkalmazva a kimenet állapota állandóan változik. Ha a kimenet kikapcsolt állapotban van, akkor a funkció bekapcsolja azt, ha viszont bekapcsolt állapotban van, akkor a funkció kikapcsolja.

A kimenet bekapcsolását a billentyűzet négy rövid és egy hosszú gépi hangjelzéssel nyugtázza, míg a kimenet kikapcsolását három rövid gépi hangjelzéssel nyugtázza.

A funkció meghívása ugyanúgy történik, mint az 5-ös felhasználói funkció meghívása.

Tápegység-reszet 								[kód][*][9][#]

A funkciót olyan speciális érzékelők kezelésére használjuk fel, amelyek egyedi bekapcsolási/kikapcsolási memóriával rendelkeznek, ezek törlése a hálózati feszültség lekapcsolásával történik (például füst-érzékelők, vagy üvegtörés-érzékelők).

A funkció meghívásakor az ilyen érzékelők esetében átmenetileg megszűnik a hálózat csatlakoztatása.

A funkció akkor aktív, amikor a tápegység-reszet típust választottuk ki az egyik kimenethez.

A funkció meghívása ugyanúgy történik, mint az 5-ös felhasználói funkció meghívása.

A letöltés elindítása 								[kód][*][0][#]

A funkció telefonon keresztül összekapcsolja a vezérlőpanelt a szerviz számítógéppel, hogy a védelmi rendszer paramétereit távvezérléssel programozzuk, és az események memóriájának naplóját letöltsük. A funkciót a master felhasználó és a szerviz hívhatja meg.

A számítógépes program lehetővé teszi a számítógép kezelőjének a billentyűzeti munkát a rendszerben üzembe helyezett valós billentyűzetekkel egyidejűleg, és ez biztosítja a rendszer részletes megfigyelését, beleértve a zónabemeneteknek és -kimeneteknek az állapotát is. A felhasználók hozzáférési kódjainak nyugtázása lehetővé teszi, hogy a számítógép szám-billentyűzetét ugyanúgy használjuk, mint bármilyen más rendszer billentyűzetét (a legtöbb felhasználói funkció a rendelkezésre áll).

A funkció aktiválásakor a panel szétkapcsolja a telefonvonalat és csatlakoztatja azt a szerviz-számítógépre. Az adatcsere alatt a telefonvonal foglalt lesz. A szerviz átmenetileg felszabadíthatja a telefonvonalat a letöltés felfüggesztésével, majd újra meghívja a vezérlőpanelt, hogy folytassa az adatcserét. Az üzembe helyező tájékoztatja a felhasználókat erről, így azok nem válaszolnak a bejövő hívásokra, hogy lehetővé tegyék a csatlakozás visszaállítását, és az adatátvitel helyes lezárását.

A funkció meghívása ugyanúgy történik, mint az 5-ös felhasználói funkció meghívása.

A vezérlőpanel és a számítógép közötti kapcsolat (a panel megfelelően elvégzett programozása után) inicializálható kívülről úgy, hogy a számítógép felhívja a vezérlőpanelt, ezt azonban az üzembe helyező is eredményezheti lokális üzemmódban, a megfelelő szervizfunkció felhasználásával.

A funkció aktiválásakor generált hallható hangjelzések jelentése a következő:

- Három hosszú gépi hangjelzés jelenti, hogy a vonal megfigyeléssel kapcsolódott – várjunk, majd ismételjük meg a funkció meghívási kísérletét.

- Kettő hosszú gépi hangjelzés jelenti a programozott számítógép számának a hiányát, vagy azt, hogy az adott felhasználóhoz a funkció nem áll rendelkezésre.

MEGJEGYZÉSEK:

- A funkció lehetővé teszi a panel és a számítógép közötti kapcsolatot, amikor az „adatátvitelt kívülről (a számítógép felől) létrehozó” funkció blokkolt.

- Hasznos lehet a programozás inicializálása kívülről, például akkor, ha a felhasználó gyakran van távol a helyszínről, és ott sürgősen a szerviz beavatkozására van szükség, vagy a biztonsági rendszer távoli tesztelését kell végrehajtani.

- A számítógépes telefonszám programozása (amikor a kívülről történő programozás inicializálási funkciója rendelkezésre áll) külön biztonságot jelent arra vonatkozóan, hogy a panelhez számítógéppel hozzáférjünk, kivételt képez a szerviz számítógép (abban az esetben, ha az illetéktelen személyek ismerik az adatátviteli hozzáférési kódokat).

- Lehetőség van a szerviz számítógépnek a vezérlőpanelhez való hozzáférésének blokkolására a beélesített üzemmód idejére.

A VÉDELMI RENDSZER MŰSZAKI MEGBÍZHATÓSÁGA

A védelmi rendszer olyan műszaki berendezésekből épül fel, amelyeknek megbízhatósága létfontosságú a helyszín védelmének hatékonysága szempontjából. A védelmi rendszer elemei számos külső tényezőnek vannak kitéve, beleértve az időjárási körülményeket (külső jelző berendezések), a megvilágítást (fej feletti telefonvonalak, hálózati vonalak, külső jelzőberendezések), a mechanikai sérülést (billentyűzetek, érzékelők stb.). A védelmi rendszer megbízhatóságát magas szinten tartani csak az egyes rész-berendezések működésének rendszeres ellenőrzésével lehet.

A vezérlőpanelt számos biztonsági berendezéssel és automatikus diagnosztikai funkcióval szerelték fel. Ezek a rendszer megbízhatóságát tesztelik. A vezérlőpanel a billentyűzeten a HIBA LED bekapcsolásával jelzi ha hibát érzékel. Ilyen helyzetben azonnal reagálni kell, és – ha szükséges – konzultálni az üzembe helyezővel.

A biztonsági rendszer működését szükséges bizonyos időszakonként megvizsgálni. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a vezérlőpanel reagál az egyes érzékelők megsértésére, hogy a látóterüket nem blokkolja semmi, a védett ajtók és ablakok nyitására a rendszer reagál, és hogy a jelzőberendezések és a telefonos megfigyelés működése megfelelő.

Az üzembe helyező speciális utasításokat ad arra vonatkozóan, hogy a rendszert hogyan kell ellenőrizni. Javasolt az üzembe helyező karbantartó szervizének időszakonként megbízást adni a karbantartásra.

A felhasználó a saját érdekében előre láthat nem várt vészjelzéseket és tervezhet megfelelő eljárásokat. Nagyon fontos, hogy képesek legyünk a vészjelzést ellenőrizni, a billentyűzeti információkra alapozva meghatározni annak forrását, és megfelelő intézkedéseket tenni, például a kiürítést megszervezni.

SZÓTÁR

Akkumulátor: olyan eszköz, mely az elektromos energiát kémiai úton fel tudja venni, azt hosszú ideig tudja tárolni, le tudja azt adni valamint ezt a folyamatot képes sokszor megismételni.

Áramfelvétel: az az áramerősség, amire egy elektronikus eszköznek a stabil működéshez szüksége van, a tápegységek és az akkumulátorok méretezéséhez elengedhetetlen adat. A gyakorlatban kétféle áramfelvétellel számolunk, a nyugalmi és a riasztási áramfelvétellel.

Csendes élesítés: a riasztóközpont olyan élesítését jelenti, amikor riasztáskor a hangot vagy fényt adó kimenetek nem lesznek majd aktívak, csak a kijelzőn olvasható le a riasztás ténye és/vagy a telefonos hívás indul el.

Élesítés: A riasztóközpont olyan állapotba hozása, amikor az érzékelőkből érkező jelekre a központ riasztással válaszol.

Gyors beélesítés: a riasztó rendszer egy vagy két gombbal történő élesítését jelenti. Ennél az élesítési módnál nincs szükség egy kód ismeretére.

Hatástalanítás: a riasztóközpontok olyan állapotba hozása a tápfeszültség elvétele nélkül, amikor csak a szabotázs jelek okoznak riasztást, az érzékelőkből érkező jelek viszont nem. Csak ebben az állapotban lehetséges a riasztóközpontok programozása vagy beállítása. A hatástalanítást csak a tulajdonos vagy annak megbízottjai tudják elvégezni a saját kódjaik, kulcsaik használatával, amennyiben a telepítés során a telepítő által használt kódokat megváltoztatták, ami erősen ajánlott.

Jumper: egy olyan egyszerű elektronikus kapcsoló, melyet kézzel lehet zárni vagy bontani egy áramkört két kis kiálló tüske és egy rövidzárat okozó szigetelt átkötés segítségével.

Kezelő: más néven tasztatúra vagy billentyűzet, melynek segítségével adatokat lehet továbbítani egy adatfeldolgozó eszközhöz, például egy riasztóközponthoz, valamint néhány fejlettebb típusnál a visszaküldött információk olvashatók le.

Késleltetés: élesítés utáni vagy riasztás előtti időegység. Ennek letelte után lépnek érvénybe az említett funkciók, ha ez be van állítva.

Kilépési idő: élesítési kód beütése és az összes zóna élesedése között eltelt idő. Az így megjelölt zónák a teljes élesedésig nem okoznak riasztást.

Kombinált érzékelő: olyan eszköz, melyben két különböző elven működő érzékelő együttesen működik, például egy passzív infraérzékelő és egy mikrohullámú érzékelő.

LCD: folyadékkristályos kijelző, mely betűk, számok és más jelek kijelzésére képes, néhány karaktertől akár több száz karakterig.

LED: az angol Light Emitting Diode rövidítése, magyarul fénykibocsátó dióda, egy olyan elektronikus alkatrész, ami a rajta átfolyó áram hatására bocsát ki fényt magából.

Passzív infra érzékelő: hőmérsékletváltozásokat, különösen az élőlények mozgásából eredő hőváltozásokat speciális lencsén át érzékelő eszköz, hívják mozgásérzékelőnek is.

Riasztási idő: az az időtartam, ameddig a vagyonvédelmi, tűzjelző stb. központ riasztási kimenetén feszültség mérhető vagy egy figyelmeztető jelzést adó egységben a beállított jelzési időtartam.

Riasztóközpont: egy objektum elektronikus őrzését felügyelő rendszer legfontosabb alkotóeleme, ide folyik be az összes információ a védett területről, és innen indul ki az összes vezérlőjel az előre meghatározott esetekben külső kiegészítő eszközökhöz.

Riasztórendszer: érzékelők, az érzékelőkből érkező jeleket fogadó központ valamint jelzőkészülékek működő egysége.

Sorkapocs: a vezetékek csatlakozási pontjai egy adott elektronikus áramkörhöz. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében.

Sziréna Egy külső jel hatására változó magasságú, erős hangot adó elektronikus készülék.

Távfelügyeleti központ: olyan rendszer, mely riasztóközpontok előre meghatározott jelzéseit telefonvonalon vagy rádiós kapcsolaton keresztül képes fogadni, lehetővé téve az arra illetékes személyeknek, hogy intézkedhessenek.

A szakszerűtlen telepítésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a MASCO Kft. nem vállal felelősséget.