SATEL CA4v1

Programozói és felhasználói leírás

A megértést gyakorlati lépések és ábrák segítik, továbbá a leírás végén egy szakmai szótár található.

Satel

#### TARTALOMJEGYZÉK

CA-4v1 központ fő tulajdonságai	3

A rendszer eszközök és a központ bekötései	4

A LED kezelő jellemzése	8

Alapvető műveletek, (Élesítés, Hatástalanítás, Riasztás törlése, Pánik riasztás)	9

Master kóddal elérhető funkciók programozása (Felhasználói funkciók)	9

Szerviz kóddal elérhető funkciók programozása (Telepítői funkciók)	13

Központ Reset	16

Gyári alapértelmezett beállítások táblázata	17

Technikai jellemzők táblázata	18

Gyors programozási segéd táblázata	19

Szótár	20

CA-4v1 központ fő tulajdonságai

A CA-4v1-es betörésjelző központot kisebb lakások védelmére tervezték. A panel magas színvonalú mikroprocesszoros technológiával készült, megfelelve napjaink elvárásainak a betörésjelző rendszerek területén.

Jellemzői:

- új generációs, elektromágneses zavaró jeleknek ellenálló mikroprocesszor;

- 4 db. programozható zóna;

- 2 db. független riasztási kimenet programozható működési idővel;

- 3 db. kezelő csatlakoztatható a rendszerhez;

- 2 db. Fő felhasználói Master kód (4-6 karakter) a panel alapvető funkcióinak vezérléséhez (Élesítés / Hatástalanítás állapotok közötti váltás, Kódok beállításai, Zóna Bypass);

- Kód a rendszer élesítéséhez az előre programozott Bypasszolt zónák figyelembe vételével (Otthon Maradásos Élesítés);

- Egyszeri kód a rendszer élesítéséhez és hatástalanításához (egyszer lehet csak használni, utána érvénytelenné válik);

- Szervizkód a központ működési feltételeinek programozásához;

- Kijelzi a rendszer hibamentes működési állapotát: biztosíték állapot felügyelet, jelző rendszer vezeték felügyelet, akkumulátor töltésének felügyelete, AC tápfeszültség ellenőrzése;

- A hiba, a riasztási állapot és a kilépési késleltetés lefelé számlálás hangjelzése a kezelőn;

- A rendszer élesíthető a sziréna kiiktatásával is (ekkor a riasztást csak a kezelő jelzi);

- PÁNIK riasztás indítása a kezelőről;

- 3 helytelen hozzáférési kód bevitele után riasztás indítása;

- 7 eseményes napló a legutóbbi riasztásokról;

- Tápelvételkor megőrzi a kikapcsolás előtti állapotot;

- Nem felejtő memória a panel paramétereinek és a programozott adatoknak;

A rendszer vezetékezése és a központ bekötései

A panel sorkapcsai

AC	Panel tápellátás

AUX	Érzékelők tápellátása

Z1-Z4	Zónák

OUT1, OUT2	Jelző kimenetek

+KEY, COM	Kezelő tápellátás

DATA, CLK	Kezelő kommunikáció

COM	Föld

A panelnak állandóan a hálózat tápegységére kell csatlakoznia. A folyamatos tápellátás érdekében érdemes gondosan tanulmányozni az épület/létesítmény elektromos hálózatát, és központ számára egy megbízható, biztosítékkal védett áramkört választani.

Figyelem!

A központ bekötésekor 230 V AC elektromos árammal kell dolgozni. Gondatlanság, vagy figyelmetlenség, illetve rossz csatlakoztatás elektromos áramütéshez vezethet, és komoly életveszélyt eredményezhet.

Ezért a panel üzembe helyezése közben különös gonddal kell eljárni. A berendezés szerelése és bekötése közben a tápegység vezetéke semmilyen körülmények között nem kerülhet áram alá. Mielőtt a panelt csatlakoztatjuk a hálózati áramkörre, az áramot le kell kapcsolni.

Tápellátás vezetékek bekötése

1.	A 230V vezetékeit kösse be a transzformátor „230V AC” jellel ellátott kapcsaiba.

2.	A transzformátortól (18V/20W) jövő 2 vezetéket csatlakoztassa az AC kapcsokra.

3.	Kösse a Föld vezetéket a transzformátor azon kapcsára, mely a következő jelöléssel van ellátva:

Mivel a jelzőrendszert nem lehet közvetlenül egy kapcsolóval leválasztani a Fő áramellátásról, fontos, hogy informáljuk a tulajdonost arról, hogy miképp lehet arról leválasztani, hogy melyik biztosítékkal lehet lekapcsolni az áramkört.

Hangjelző eszközök vezetékeinek bekötése

1.	A hangjelző berendezést (sziréna) az OUT1 vagy/ill. az OUT2 kimenetekre kell csatlakoztatni.

2.	Az OUT1 vagy OUT2 közül, amelyiket nem használjuk, azt zárjuk le egy 2.2 kOhm ellenállással.

Figyelem!

A felügyelt vezeték nem helyettesíti a TAMPER vezetékeket. Kérjük, ne hagyja ki a TAMPER kör bekötését a sziréna bekötésénél.

LED kezelők bekötése a központhoz

A CA-4v1 központ LED kijelzős kezelővel működik, a kezelő a központhoz négy éren kapcsolódik.

A központhoz maximálisan három kezelő csatlakoztatható. Amennyiben a panelt több mit egy kezelőről kell vezérelni (max. 3 db.), azokat a négy érre párhuzamosan kell kapcsolni.

A központ és egy kezelő közötti maximális távolság 200 méter 6x0.5mm (4+2 tamper) kábel esetén. Minden kezelő tápellátása a saját vezetékén kell, hogy történjen.

Érzékelők bekötése a központhoz

- Az érzékelők vezetékeit a központ megfelelő sorkapcsaiba kell bekötni.

- A 2.2 kOhm ellenállást az érzékelő vonal lezárásaként az eszközben kell bekötni.

- Az eszközök tápellátása a központ AUX kimenetéről történik.

- A TAMPER kimeneteket a TAMPER körbe kell bekötni, mely egy 24 órás zónával kell legyen felügyelve.

Feszültség alá helyezés

Miután minden alkatrészt gondosan és megfelelően csatlakoztattunk, a rendszert feszültség alá kell helyezni. Javasoljuk, hogy indításkor az akkumulátort ne csatlakoztassuk a panelhez, csak a hálózati tápegység transzformátort használjunk. Az akkumulátor csatlakoztatását a bekapcsolás után végezzük el.

A LED kezelő jellemzése

A LED kijelző állapotai

Riasztás (piros) – a riasztási állapotot a LED villogása jelzi. A LED kialszik, a riasztás reset után. (Hatástalanítás, Riasztás Törlés)

Élesített (zöld) – a LED folyamatosan világít, ha a rendszer élesített. A LED villogó fénye a kilépési késleltetés visszaszámlálást jelzi.

Hiba (sárga) – a LED villogó fénye azt jelzi, hogy a rendszerben valamilyen hiba van. A hiba eredete megjeleníthető a 7. Felhasználói  funkcióval.

Zónák (piros) – a LED a zónák aktuális állapotát jelzik:

Folyamatosan világít – a zóna sértett

Lassú villogás – a zóna Bypassolt (csak a rendszer hatástalanított állapotában kijelzett)

A kezelő hangjelzései

a) A kezelő a következő hangjelzésekkel jelez:

1 rövid	Gombnyomás nyugtázva

2 rövid	Helyes hozzáférési kód nyugtázva (még funkciószám kiválasztása előtt)

3 rövid	Egy művelet eredményes befejezésének nyugtázása
(Például: Rendszer Élesítés/Hatástalanítás, Funkció kiválasztás, Eredményes programozás befejezés)

2 hosszú	Hiba jelzése (Például: Hibás kódbevitel esetén, Programozási funkcióból való kilépési kísérlet anélkül, hogy a paramétereket elmentettük volna a # nyomógomb megnyomásával).

b) További hangjelzések (Ezek a hangjelzések másodpercenként ismétlődnek):

1 rövid	Belépési késleltetés visszaszámlálása

2 rövid	A panel egy hibát érzékelt – ekkor a hibát jelző LED is világít.

A hangjelzés ideiglenesen kikapcsolható a [*] gomb megnyomásával. Újabb hiba ismét aktiválja a hangjelzést.

3 rövid	Riasztás kijelzése (mindaddig aktív, amíg a kezelőről nem töröljük).

Figyelem! Élesített módban a hiba hangjelzése nem aktív.

Alapvető Műveletek

Figyelem: A gyárilag beállított hozzáférési kód: 1234, a szerviz kód 12345

Élesítés:

Üssön be egy hozzáférési kódot (kivétel a szerviz kód) és nyomja meg a [#] gombot. A panel nyugtázza a helyes kód bevitelét 3 rövid hangjelzéssel és elindítja a kilépési késleltetés lefelé számlálását. A lefelé számlálás alatt az Élesítés LED  villog, majd az élesített állapotba lépéssel folyamatosan világít.

Hatástalanítás:

Üssön be egy hozzáférési kódot (kivétel a szerviz kód) és nyomja meg a [#] gombot. A panel nyugtázza a helyes kód bevitelét 3 rövid hangjelzéssel és az Élesített állapot Hatástalanított állapotra vált. Az Élesítés LED  kikapcsol.

Riasztás törlés:

A rendszer hatástalanításához hasonló. Akkor használjuk, ha volt riasztás, amit törölni szeretnénk. Riasztás lehet élesített vagy hatástalanított módban is. Ha élesített módban töröljük a riasztást, a riasztás törlésével egy időben a rendszer is hatástalan állapotba vált.

Üssön be egy hozzáférési kódot (kivétel a szerviz kód) és nyomja meg a [#] gombot. A panel nyugtázza a helyes kód bevitelét 3 rövid hangjelzéssel, a riasztást törli.

Pánik riasztás:

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a [#] nyomógombot körülbelül 3 másodpercig. A riasztás aktiválódik.

A pánik riasztás törlése ugyanúgy történik, mint a rendszer hatástalanítása vagy a Riasztás törlés, azaz üssön be egy hozzáférési kódot (kivétel a szerviz kód) és nyomja meg a [#] gombot. A panel nyugtázza a helyes kód bevitelét 3 rövid hangjelzéssel, a riasztást törli.

A funkció blokkolható (lásd: Kiegészítő funkciók).

Master kóddal elérhető funkciók programozása (Felhasználói funkciók)

Hozzáférési kódok programozása (1, 2, 3, 4 Master funkciók) [Master][*][1;2;3;4]

A kódok megváltoztatásához 4 db külön programozási funkció van:

- 1. Master funkció: Az 1. Master kód megváltoztatása

- 2. Master funkció: A 2. Master kód megváltoztatása

- 3. Master funkció: Otthon Maradásos Élesítés kód megváltoztatása.

- 4. Master funkció: Egyszeri kód meghatározása mely egyszeri használat után törlődik

  - Üsse be valamelyik Master hozzáférési kódot (gyári alapértelmezett: 1234), és nyomja meg a [*] nyomógombot. A kezelő jóváhagyja a helyes kódbevitelt két rövid hangjelzéssel, valamint a Hiba , az Élesítés , és a Riasztás  LEDEK egy időben villognak. Ekkor a kezelő várja a kért programozói funkciót (1;2;3;4)

  - Adja meg a kívánt programozói funkció számát. A kezelő belép a kívánt a funkcióba, amit három rövid hangjelzéssel jelez, valamint a  LEDEK egymást váltva villognak.

  - Vigye be a kívánt funkcióhoz tartozó új hozzáférési kódot (4-6 számjegy) majd nyomja meg a [#] gombot. Az új kód eltárolódott a memóriában. A kezelő kilép a funkcióból, a  LEDEK kikapcsolnak.

Figyelem!

A gyári alapértelmezett 1. Master hozzáférési kód 1234. Azonban ezt mindenképp meg kell változtatni a biztonság fokozása miatt. A 2. Master kód, az Otthon maradásos Élesítési kód, és az Egyszeri kód teljesen törölhető, az 1. Master kód nem.

Zónák Bypassolása 2 (5. Master funkció) [Master][*][5]

Az így Bypasszolt zónák nem váltanak ki a Master1 és a Master2 kóddal élesített állapotban riasztást. A Bypasszolt zónák LEDJE folyamatosan villog.

- Üsse be valamelyik Master hozzáférési kódot és nyomja meg a [*] nyomógombot. A panel jóváhagyja a helyes kódbevitelt két rövid hangjelzéssel, valamint a Hiba , az Élesítés , és a Riasztás  LEDEK egy időben villognak.

- Nyomja meg a [5] gombot. A kezelő belép a kívánt a funkcióba, amit három rövid hangjelzéssel jelez, valamint a  LEDEK egymást váltva villognak.

- Válassza ki a Bypasszolásra szánt zónákat az 1-4 nyomógombokkal. A Bypassolt zóna LED bekapcsol. A kiválasztás után nyomja meg a [#] gombot. A kezelő automatikusan kilép a funkcióból, a  LEDEK kikapcsolnak.

Figyelem!

A panel nem engedi a 24 órás zónák Bypasszolását. A panel hibát fog jelezni, ha a 24 órás zóna kiiktatására teszünk kísérletet. Gyári beállításként a 4. zóna 24 órás, (ami megváltoztatható).

Riasztási memória megtekintése (6. Master funkció) [Master][*][6]

- Üsse be valamelyik Master hozzáférési kódot és nyomja meg a [*] nyomógombot. A panel jóváhagyja a helyes kódbevitelt két rövid hangjelzéssel, valamint a Hiba , az Élesítés , és a Riasztás  LEDEK egy időben villognak.

- Nyomja meg a [6] gombot. A kezelő belép a kívánt a funkcióba, amit három rövid hangjelzéssel jelez, valamint a Riasztás  LED villog.

A LEDEK a következő szerint jelzik a naplózott riasztásokat:

  - Ha az Élesítés  LED világít, akkor 3 alkalommal egymás után jogosulatlan kódot ütöttek be.

  - Ha a Hiba  LED világít, akkor PÁNIK riasztás volt indítva a kezelőről.

  - Ha az  LEDEK valamelyike világít, akkor a LED-hez tartozó zónában riasztás történt.

A [*] gomb kivételével bármelyik nyomógombot megnyomva visszaléptet az előző riasztási eseményhez. A központ 7 riasztási eseményt tárol.
A [*] gombbal bármikor kiléphet a funkcióból, illetve a hetedik esemény megtekintése után bármelyik gombbal.

A hiba típusának azonosítása (7. Master funkció). [Master][*][7]

Ha a Hiba  LED világít, akkor a rendszerben hiba van. A hiba oka a 7. funkcióval tekinthető meg.

- Üsse be valamelyik Master hozzáférési kódot és nyomja meg a [*] nyomógombot. A panel jóváhagyja a helyes kódbevitelt két rövid hangjelzéssel, valamint a Hiba , az Élesítés , és a Riasztás  LEDEK egy időben villognak.

- Nyomja meg a [7] gombot. A kezelő belép a kívánt a funkcióba, amit három rövid hangjelzéssel jelez, valamint a Hiba   LED villog.

A LEDEK a következő szerint jelzik a hiba típusokat:

- LED 1– F1 Biztosíték Hiba, mely kimenet az érzékelőknek biztosítja a tápellátást

- LED 2– F2 Biztosíték Hiba, mely OUT 1 kimenethez tartozik, vagy nincs hangjelző eszköz csatlakoztatva a kimenetre, vagy a 2.2kOhm ellenállással nincs a vonal lezárva.

- LED 3– F3 Biztosíték Hiba, mely OUT 2 kimenethez tartozik, vagy nincs hangjelző eszköz csatlakoztatva a kimenetre, vagy a 2.2kOhm ellenállással nincs a vonal lezárva.

- LED 4 – F4 Biztosíték Hiba, mely kimenet az akkumulátort tölti. Hibás a biztosíték, vagy hibás, illetve alacsony feszültségű az akkumulátor.

- Riasztás LED - AC tápfeszültség kiesés.

Figyelem!

A funkció csak akkor használható, ha a  LED bekapcsolt állapotban van, tehát ha van hiba a rendszerben.

Kiegészítő Opciók Beállítása (8. Master funkció) [Master][*][8]

A kiegészítő opciók a következők lehetnek:

LED 1 Riasztás indítása háromszor egymás után hibás kód bevitelre. Ha ez az opció aktív, és egymás után 3 alkalommal hibás kódot ad meg, a központ hangos riasztást fog indítani.

LED 2 PÁNIK riasztás indítása a kezelőről. Ha ez az opció aktív, és 3 másodpercig nyomva tartja a [#] gombot, akkor a központ hangos riasztást fog indítani.

LED 3 A belépési késleltetés visszaszámlálás hangjelzése a kezelőn. Ha az opció aktív, a visszaszámlálást a kezelő beépített hangjelzője kijelzi.

LED 4 Az Otthon Maradásos Élesítés kód funkciója kiegészül „Otthon Maradásos Élesítés Csendes Riasztással” típusúra. Ha az opció aktív, akkor a kód beütésére a rendszer élesedik, de egy riasztási állapot esetén az OUT1 és OUT2 kimenetek nem aktívak, csak a kezelő beépített hangjelzője jelez.

- Üsse be valamelyik Master hozzáférési kódot és nyomja meg a [*] nyomógombot. A panel jóváhagyja a helyes kódbevitelt két rövid hangjelzéssel, valamint a Hiba , az Élesítés , és a Riasztás  LEDEK egy időben villognak.

- Nyomja meg a [8] gombot. A kezelő belép a funkcióba, amit három rövid hangjelzéssel jelez, valamint a  LEDEK egymást váltva villognak.

- Amennyiben valamelyik LED világít, az azt jelenti, hogy a hozzá tartozó opció aktív.

- Ha meg akarja változtatni valamelyik opció állapotát, akkor a nyomja meg az opcióhoz tartozó LED számát (1-4), aminek a hatására a LED bekapcsol, illetve kikapcsol, ezáltal az opció bekapcsol, illetve kikapcsol. A kiválasztás után nyugtázásként nyomja meg a [#] nyomógombot. A kezelő kilép a funkcióból, a  LEDEK kikapcsolnak.

Zónák Bypasszolása 3 (9. Master funkció) [Master][*][9]

Az ilyen módon Bypasszolt zónák az Otthon Maradásos Élesítés kóddal használhatóak ki. Amennyiben van Bypasszolt zóna a zónák között, és a rendszer az Otthon Maradásos Élesítés kóddal lett élesítve, akkor a Bypasszolt zónák ki vannak iktatva. Ha riasztást jeleznek, a jelzést a központ figyelmen kívül hagyja, nem szólaltatja meg a szirénákat, a kezelő nem jelez riasztást. A zónák Bypass módra állításához a következő lépésekre van szükség:

- Üsse be valamelyik Master hozzáférési kódot és nyomja meg a [*] nyomógombot. A panel jóváhagyja a helyes kódbevitelt két rövid hangjelzéssel, valamint a Hiba , az Élesítés , és a Riasztás  LEDEK egy időben villognak.

- Nyomja meg a [9] gombot. A kezelő belép a funkcióba, amit három rövid hangjelzéssel jelez, valamint a  LEDEK egymást váltva villognak.

- Amennyiben valamelyik LED világít, az azt jelenti, hogy a hozzá tartozó zóna Bypasszolt, az-az kiiktatott állapotban van. Ha meg akarja változtatni valamelyik zóna állapotát, akkor a nyomja meg a zónához tartozó számot (1-4), aminek a hatására a LED bekapcsol, illetve kikapcsol, ezáltal a zóna Bypass bekapcsolt illetve kikapcsolt. A kiválasztás után nyugtázásként nyomja meg a [#] nyomógombot. A 24 órás zóna így nem Bypasszolható.

Szerviz kóddal elérhető funkciók programozása (Telepítői funkciók)

A gyári alapértelmezett szerviz kód 12345.

A központ programozásával a betörésjelző rendszert az adott körülményeknek és elvárásoknak megfelelően állíthatjuk be. A CA-4v1 központ következő paraméterei programozhatók:

- Zónák Bypasszolása 1. A tartós zóna kiiktatás eredménye az, hogy a rendszert bármelyik kóddal élesíthetjük, a zóna nem indít riasztást. A Bypassz2 és Bypassz3 módoktól eltérően ezzel móddal a zónát zóna típustól függetlenül kikapcsoljuk.

- Késleltetett Zónák beállítása. A késletett zónák csak a késletetési idő letelte után indítanak riasztást. Az érkezés és a távozás során a rendszer Hatástalanításra és Élesítésére biztosítanak megfelelő időt.

- 24 órás Zónák beállítása. A 24 órás zónák függetlenek a rendszer élesített vagy hatástalanított állapotától, lényegében mindig élesítettek. Tamper kör, üvegtörés jelző, stb.

- Belépési késleltetés ideje. A késleltetett zónák késletetési ideje belépéskor.

- Kilépési késleltetés ideje. A késleltetett zónák késleltetési ideje kilépéskor.

- Az OUT1 kimenet riasztási idő. Az OUT1 kimenetre kapcsolt sziréna működési ideje.

- Az OUT2 kimenet riasztási idő, vagy a kimenet polaritás váltása élesítéskor. Az OUT2 kimenetre kapcsolt sziréna működési ideje. 
Beállítható, hogy egy fényjelző az OUT2 kimenetre kapcsolva állandóan világítson a rendszer élesített állapotában, és ne világítson ha a rendszer nincs élesítve, vagy fordítva.

A programozáshoz 10 szerviz programozási funkció áll rendelkezésre. A programozási funkciók a szerviz módba való belépés után érhetőek el. A szerviz módba a szerviz kód beütésével lehet belépni. A gyári alapértelmezett szerviz kód 12345, melyet a későbbiekben mindenképp meg kell változtatni a biztonság fokozása érdekében.

A szerviz módba belépéshez a következő lépéseket kell követnie:

- Üsse be a Szerviz hozzáférési kódot és nyomja meg a [#] nyomógombot. A panel jóváhagyja a helyes kódbevitelt három rövid hangjelzéssel, valamint a Hiba , az Élesítés , és a Riasztás  LEDEK egy időben villognak.

- Üsse be a kért szerviz funkciót (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9), majd nyomja meg a [#] gombot. A kezelő belép a funkcióba, amit két rövid hangjelzéssel jelez, valamint a  LEDEK egymást váltva villognak.

Szerviz Funkció 0 – Kilépés a szerviz programozási módból – [0][#]

  - Nyomja meg a [0] gombot, majd a [#] gombot. A kezelő három rövid hangjelzést ad, és kilép a szerviz programozási módból, a  LEDEK kikapcsolnak

Szerviz Funkció 1 –Szerviz kód megváltoztatása – [1][#]

- Nyomja meg a [0] gombot, majd a [#] gombot. A kezelő belép a funkcióba, amit két rövid hangjelzéssel jelez, valamint a  LEDEK egymást váltva villognak.

- Adja meg az új szerviz kódot. A kód legyen 4-6 karakter hosszú. Pl.:263451.

- Nyomja meg a [#] gombot. A kezelő elmenti az új kódot, és kilép a funkcióból, de még mindig szerviz programozási módban van, a  LEDEK egy időben villognak.

Szerviz Funkció 2 – Zónák tartós Bypasszolása – [2][#]

- Nyomja meg a [2] gombot, majd a [#] gombot. A kezelő belép a funkcióba, amit két rövid hangjelzéssel jelez, valamint a  LEDEK egymást váltva villognak.

- Amennyiben valamelyik LED világít, az azt jelenti, hogy a hozzá tartozó zóna Bypasszolt, az-az kiiktatott állapotban van. Ha meg akarja változtatni valamelyik zóna állapotát, akkor a nyomja meg a zónához tartozó számot (1-4), aminek a hatására a LED bekapcsol, illetve kikapcsol, ezáltal a zóna Bypass bekapcsolt illetve kikapcsolt.

- Nyomja meg a [#] gombot. A kezelő elmenti az új beállításokat, és kilép a funkcióból, de még mindig szerviz programozási módban van, a  LEDEK egy időben villognak.

Szerviz Funkció 3 – 24 órás zónák kiválasztása – [3][#]

- Nyomja meg a [3] gombot, majd a [#] gombot. A kezelő belép a funkcióba, amit két rövid hangjelzéssel jelez, valamint a  LEDEK egymást váltva villognak.

- Amennyiben valamelyik LED világít, az azt jelenti, hogy a hozzá tartozó zóna 24 órás, módban van. Ha meg akarja változtatni valamelyik zóna állapotát, akkor a nyomja meg a zónához tartozó számot (1-4), aminek a hatására a LED bekapcsol, illetve kikapcsol, ezáltal a zóna 24 órás módja bekapcsolt illetve kikapcsolt.

- Nyomja meg a [#] gombot. A kezelő elmenti az új beállításokat, és kilép a funkcióból, de még mindig szerviz programozási módban van, a  LEDEK egy időben villognak.

Szerviz Funkció 4 – Késleltetett zónák kiválasztása – [4][#]

- Nyomja meg a [4] gombot, majd a [#] gombot. A kezelő belép a funkcióba, amit két rövid hangjelzéssel jelez, valamint a  LEDEK egymást váltva villognak.

- Amennyiben valamelyik LED világít, az azt jelenti, hogy a hozzá tartozó zóna késleltetett módban van. Ha meg akarja változtatni valamelyik zóna állapotát, akkor a nyomja meg a zónához tartozó számot (1-4), aminek a hatására a LED bekapcsol, illetve kikapcsol, ezáltal a zóna késleltetett módja bekapcsolt illetve kikapcsolt.

- Nyomja meg a [#] gombot. A kezelő elmenti az új beállításokat, és kilép a funkcióból, de még mindig szerviz programozási módban van, a  LEDEK egy időben villognak.

Szerviz Funkció 5 – Kilépési késleltetési idő meghatározása – [5][#]

A kilépési késletetés 00-99 másodperc közötti értéket vehet fel. A beállításához a következő lépéseket kövesse:

- Nyomja meg a [5] gombot, majd a [#] gombot. A kezelő belép a funkcióba, amit két rövid hangjelzéssel jelez, valamint a  LEDEK egymást váltva villognak.

- Üsse be a kívánt késleltetési időt. A szám mindenképp két számjegyű kell, hogy legyen. Ha öt másodpercet akar például beállítani, akkor a két számjegy [0][5].

- A kezelő automatikusan elmenti az új beállításokat, és kilép a funkcióból, de még mindig szerviz programozási módban van, a  LEDEK egy időben villognak.

Szerviz Funkció 6 – Belépési késleltetési idő meghatározása – [6][#]

A belépési késletetés 00-99 másodperc közötti értéket vehet fel. A beállításához a következő lépéseket kövesse:

- Nyomja meg a [6] gombot, majd a [#] gombot. A kezelő belép a funkcióba, amit két rövid hangjelzéssel jelez, valamint a  LEDEK egymást váltva villognak.

- Üsse be a kívánt késleltetési időt. A szám mindenképp két számjegyű kell, hogy legyen. Ha öt másodpercet akar például beállítani, akkor a két számjegy [0][5].

- A kezelő automatikusan elmenti az új beállításokat, és kilép a funkcióból, de még mindig szerviz programozási módban van, a  LEDEK egy időben villognak.

Szerviz Funkció 7 – Az OUT 1 kimenet aktiválási időtartama riasztáskor – [7][#]

Riasztás esetén a kimenet aktiválási idő 001-999 másodperc közötti érték lehet. Ha 000 értéket állít be, a kimenet csak a riasztás törlés hatására lép nyugalomba. A beállításához a következő lépéseket kövesse:

- Nyomja meg a [7] gombot, majd a [#] gombot. A kezelő belép a funkcióba, amit két rövid hangjelzéssel jelez, valamint a  LEDEK egymást váltva villognak.

- Üsse be a kívánt késleltetési időt. A szám mindenképp három számjegyű kell, hogy legyen. Ha öt másodpercet akar például beállítani, akkor a három számjegy [0][0][5].

- A kezelő automatikusan elmenti az új beállításokat, és kilép a funkcióból, de még mindig szerviz programozási módban van, a  LEDEK egy időben villognak.

Szerviz Funkció 8 – Az OUT 2 kimenet aktiválási időtartama riasztáskor – [8][#]

Riasztás esetén a kimenet aktiválási idő 001-998 másodperc közötti érték lehet.

A beállításához a következő lépéseket kövesse:

- Nyomja meg a [8] gombot, majd a [#] gombot. A kezelő belép a funkcióba, amit két rövid hangjelzéssel jelez, valamint a  LEDEK egymást váltva villognak.

- Üsse be a kívánt késleltetési időt. A szám mindenképp három számjegyű kell, hogy legyen. Ha öt másodpercet akar például beállítani, akkor a három számjegy [0][0][5].

- A kezelő automatikusan elmenti az új beállításokat, és kilép a funkcióból, de még mindig szerviz programozási módban van, a  LEDEK egy időben villognak.

Ha a [0][0][0] értéket állítja be, akkor hatástalanított állapotban a kimenet inaktív (0V), és élesített állapotban aktív (12V).

Ha a [9][9][9] értéket állítja be, akkor hatástalanított állapotban a kimenet aktív (12V), és élesített állapotban inaktív (0V).

Szerviz Funkció 9 – A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása – [9][#]

A funkció végrehajtásával visszaállítja a gyári alapértelmezett beállításokat. A funkció végrehajtásához a következő lépéseket kövesse:

- Nyomja meg a [9] gombot, majd a [#] gombot. A kezelő belép a funkcióba, amit két rövid hangjelzéssel jelez, majd további három rövid hangjelzéssel igazolja, hogy a funkció végre lett hajtva.

- A kezelő automatikusan kilép a funkcióból, de még mindig szerviz programozási módban van, a  LEDEK egy időben villognak.

A gyári alapértelmezett beállítások

| Master 1 hozzáférési kód | 1234 |
| --- | --- |
| Master 2 hozzáférési kód | nem programozott |
| Otthon Maradásos Élesítés kód | nem programozott |
| Egyszeri használatos kód | nem programozott |
| Szerviz kód | 12345 |
| Bypasszolt zónák | nincs |
| Késleltetett zónák | 1 zóna |
| 24 órás zónák | 4 zóna |
| Kilépési késleltetési idő | 5 másodperc |
| Belépési késleltetési idő | 10 másodperc |
| OUT1 kimenet aktív idő riasztáskor | 5 másodperc |
| OUT2 kimenet aktív idő riasztáskor | 10 másodperc |

Élesítés / Hatástalanítás kijelzése

Az Élesített / Hatástalanított állapotokat az OUT2 kimeneten lehet kijelezni a 8. szerviz funkció programozásával. Gyári alapértelmezett beállításként a kimenet 10 másodpercig aktív riasztáskor.

- Ha a [0][0][0] értéket állítja be, akkor hatástalanított állapotban a kimenet inaktív (0V), és élesített állapotban aktív (12V).

- Ha a [9][9][9] értéket állítja be, akkor hatástalanított állapotban a kimenet aktív (12V), és élesített állapotban inaktív (0V).

## Központ Reset

Ha elfelejtette a Master kódokat, vagy a telepítői kódot, vagy mindegyiket, a szerviz módba belépéshez, és a gyári alapértelmezett beállítások visszaállításához kövesse a következő lépéseket:

- Vegye el a tápfeszültséget a központtól, és kapcsolja le az akkumulátorról is

- Zárja rövidre a központi panelon található JP1 RESET tüskéket egy jumperrel

- Kapcsolja vissza a tápfeszültséget a központra. A kezelő három rövid hangjelzéssel jelzi, hogy szerviz programozási módba lépett, a  LEDEK egy időben villognak.

- Vegye le a JP1 tüskékről a jumpert.

- Kapcsolja vissza a központra az akkumulátort.

- Nyomja meg a [9] gombot, majd a [#] gombot. A kezelő belép gyári értékek visszaállítás funkcióba, amit két rövid hangjelzéssel jelez, majd további három rövid hangjelzéssel igazolja, hogy a funkció végre lett hajtva.

- A kezelő automatikusan kilép a funkcióból, de még mindig szerviz programozási módban van, a  LEDEK egy időben villognak.

- Nyomja meg a [0] gombot, majd a [#] gombot. A kezelő három rövid hangjelzést ad, és kilép a szerviz programozási módból, a  LEDEK kikapcsolnak

A gyári alapértelmezett beállítások

| Master 1 hozzáférési kód | 1234 |
| --- | --- |
| Master 2 hozzáférési kód | nem programozott |
| Otthon Maradásos Élesítés kód | nem programozott |
| Egyszeri használatos kód | nem programozott |
| Szerviz kód | 12345 |
| Bypasszolt zónák | nincs |
| Késleltetett zónák | 1 zóna |
| 24 órás zónák | 4 zóna |
| Kilépési késleltetési idő | 5 másodperc |
| Belépési késleltetési idő | 10 másodperc |
| OUT1 kimenet aktív idő riasztáskor | 5 másodperc |
| OUT2 kimenet aktív idő riasztáskor | 10 másodperc |

Technikai Jellemzők

| Központi panel tápellátása hálózatra kötött transzformátorról | 17-24V AC |
| --- | --- |
| Központi panel AUX; OUT1/2,; +KEY; sorkapcsok kimeneti feszültsége | 13.6-13.8V DC |
| Maximális kimeneti terhelhetőség | 1 A |
| Másodlagos tápellátás akkumulátorról | 12V / 7 Ah akkumulátor |
| Akkumulátor töltési árama | 250mA |
| A központi panel saját fogyasztása | 23mA |
| Kezelő saját fogyasztása | 32mA |
| A központhoz kapcsolható kezelők maximális száma | 3 darab |
| Érzékelők tápellátás kimenet terhelhetősége | 400mA |
| OUT1/2 Kimenetek maximális terhelhetősége | 1 A |
| Akkumulátor védelem | 3.15 A |
| Zónák száma | 4 |
| Zónák típusa | Zóna végi lezárás lezáró ellenállással (EOL) |
| Lezáró ellenállás ellenállásának nagysága | 2.2 kOhm |
| Késleltetett zónák száma | Választható 1-4 |
| 24 órás zónák száma | Választható 1-4 |
| Kilépési késleltetés időintervalluma | 0-99 másodperc |
| Belépési késleltetés időintervalluma | 0-99 másodperc |
| OUT 1 kimenet riasztási időintervalluma | 1-999 másodperc (16.5 perc) |
| OUT 2 kimenet riasztási időintervalluma | 1-998 másodperc (16.5 perc) |
| Riasztási memória nagysága | 7 riasztási esemény |
| Központi panel mérete | 102x76 mm |

| Funkció | A szerviz kóddal elérhető funkciók Belépés: [szerviz kód][#] |
| --- | --- |
| 0 | Kilépés a szerviz módból |
| 1 | Szerviz kód megváltoztatása | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
| 2 | Tartósan Bypasszolt zónák |  |  |  |  |
| 3 | 24 órás zónák |  |  |  | x |
| 4 | Késleltetett zónák (belépési és kilépési) | x |  |  |  |
| 5 | Kilépési késletetés ideje. 00-99 másodperc | 05 |
| 6 | Belépési késletetés ideje. 00-99 másodperc | 10 |
| 7 | OUT1 kimenet aktivitási ideje riasztáskor 001-999 másodperc; 000 riasztás törlésig aktív | 005 |
| 8 | OUT2 kimenet aktivitási ideje riasztáskor 001-998 másodperc; OUT2 kimenet aktivitási módja élesítéskor 000- 0V ha a rendszer élesített; 999-12V ha a rendszer élesített | 010 |
| 9 | A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása |
| Funkció | A Master kóddal elérhető funkciók Belépés: [Master kód][*] |
| 1 | Master 1 kód megváltoztatása | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 2 | Master 2 kód megváltoztatása |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Otthon maradásos Élesítés kód megváltoztatása |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
| 5 | Bypasszolt zónák az Otthon Maradásos Élesítéshez |  |  |  |  |
| 6 | A 7 legutóbbi riasztás nézhető vissza. A LEDEK állapota jelzi a riasztásokat Lapozás visszafelé [számokkal] ; Kilépés[*] | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
|  |  | 3 alkalommal hibás kód bevitel | Pánik riasztás |
| 7 | Hiba eredetének megjelenítése F1-F4 biztosíték ill. kimenetek hibája Csak akkor elérhető, ha a LED világít. | F1 AUX | F2 OUT1 | F3 OUT2 | F4 Akku |
|  |  | -AC tápellátás kiesés |

| Funkció | A Master kóddal elérhető funkciók Belépés: [Master kód][*] |
| --- | --- |
| 8 | Kiegészítő Opciók | Riasztás indítása 3 hibás kód bevitel után | LED Z1 |  |
|  |  | Pánik riasztás indítása a [#] gomb 3 másodpercen túli megnyomására | LED Z2 |  |
|  |  | Belépési késletetés visszaszámlálás hangjelzése a kezelőn | LED Z3 |  |
|  |  | Otthon Maradásos Élesítés csendes riasztással | LED Z4 |  |
|  | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
| 9 | Kiválasztott zónák automatikus Bypasszolása az Otthon Maradásos Élesítéshez |  |  |  |  |

#### SZÓTÁR

Akkumulátor: olyan eszköz, mely az elektromos energiát kémiai úton fel tudja venni, azt hosszú ideig tudja tárolni, le tudja azt adni, valamint ezt a folyamatot képes sokszor megismételni.

Áramfelvétel: Áramerősség, amire egy elektronikus eszköznek a stabil működéshez szüksége van, a tápegységek és az akkumulátorok méretezéséhez elengedhetetlen adat. A gyakorlatban kétféle áramfelvétellel számolunk, a nyugalmi és a riasztási áramfelvétellel.

Csendes élesítés: a riasztóközpont olyan élesítését jelenti, amikor riasztáskor a hangot vagy fényt adó kimenetek nem lesznek majd aktívak, csak a kijelzőn olvasható le a riasztás ténye és/vagy a telefonos hívás indul el.

Élesítés: A riasztóközpont olyan állapotba hozása, amikor az érzékelőkből érkező jelekre a központ riasztási állapottal válaszol.

Gyors beélesítés: a riasztó rendszer egy vagy két gombbal történő élesítését jelenti. Ennél az élesítési módnál nincs szükség egy kód ismeretére.

Hatástalanítás: a riasztóközpontok olyan állapotba hozása a tápfeszültség elvétele nélkül, amikor csak a szabotázs jelek okoznak riasztást, az érzékelőkből érkező jelek viszont nem. Csak ebben az állapotban lehetséges a riasztóközpontok programozása vagy beállítása. A hatástalanítást csak a tulajdonos vagy annak megbízottjai tudják elvégezni a saját kódjaik, kulcsaik használatával, amennyiben a telepítés során a telepítő által használt kódokat megváltoztatták, ami erősen ajánlott.

Jumper: egy olyan egyszerű elektronikus kapcsoló, melyet kézzel lehet zárni vagy bontani egy áramkört két kis kiálló tüske és egy rövidzárat okozó szigetelt átkötés segítségével.

Kezelő: más néven tasztatúra vagy billentyűzet, melynek segítségével adatokat lehet továbbítani egy adatfeldolgozó eszközhöz, például egy riasztóközponthoz, valamint néhány fejlettebb típusnál a visszaküldött információk olvashatók le.

Késleltetés: élesítés utáni vagy riasztás előtti időegység. Ennek letelte után lépnek érvénybe az említett funkciók, ha ez be van állítva.

Kilépési idő: élesítési kód beütése és az összes zóna élesedése között eltelt idő. Az így megjelölt zónák a teljes élesedésig nem okoznak riasztást.

Kombinált érzékelő: olyan eszköz, melyben két különböző elven működő érzékelő együttesen működik, például egy passzív infraérzékelő és egy mikrohullámú érzékelő.

LED: az angol Light Emitting Diode rövidítése, magyarul fénykibocsátó dióda, egy olyan elektronikus alkatrész, ami a rajta átfolyó áram hatására bocsát ki fényt magából.

Passzív infraérzékelő: hőmérsékletváltozásokat, különösen az élőlények mozgásából eredő hő változásokat speciális lencsén keresztül érzékelő eszköz, hívják mozgásérzékelőnek is.

Riasztási idő: Időtartam, ameddig a vagyonvédelmi, tűzjelző stb. központ riasztási kimenetén feszültség mérhető vagy egy figyelmeztető jelzést adó egységben a beállított jelzési időtartam.

Riasztóközpont: egy objektum elektronikus őrzését felügyelő rendszer legfontosabb alkotóeleme, ide folyik be az összes információ a védett területről, és innen indul ki az összes vezérlőjel az előre meghatározott esetekben külső kiegészítő eszközökhöz.

Riasztórendszer: érzékelők, az érzékelőkből érkező jeleket fogadó központ valamint jelzőkészülékek működő egysége.

Sorkapocs: a vezetékek csatlakozási pontjai egy adott elektronikus áramkörhöz. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében.

Sziréna Egy külső jel hatására változó magasságú, erős hangot adó elektronikus készülék.

Távfelügyeleti központ: olyan rendszer, mely riasztóközpontok előre meghatározott jelzéseit telefonvonalon vagy rádiós kapcsolaton keresztül képes fogadni, lehetővé téve az arra illetékes személyeknek, hogy intézkedhessenek.

A szakszerűtlen telepítésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a MASCO Kft. nem vállal felelősséget.