GYORS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A felhasználói kézikönyv teljes változata megtalálható a vezérlőpanellel szállított CD-n vagy a www.satel.eu honlapon

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

ca5_us_hu 10/10

Örömünkre szolgál, hogy az általunk ajánlott terméket választotta. Reméljük, hogy elégedett lesz választásával és biztosítjuk, hogy állandóan készen állunk szakszerű támogatást és információt nyújtani termékeinkről.

A környezettel való törődésen kívül a SATEL elhatározta, hogy csökkenti papírfelhasználását. A minden részletre kiterjedő kézikönyv helyett egy rövid útmutatót ajánlunk a vezérlőpanel felhasználóinak. Az tartalmazza a vezérlőpanel napi működtetéséhez szükséges összes információt. A többi kézikönyv elektronikus formában elérhető a www.satel.eu honlapon.

A SATEL biztonsági rendszerekben történő használatra szánt eszközök széles skáláját gyártja. Ezekről a termékekről további információt találhat a www.satel.eu weboldalon vagy a SATEL termékeket forgalmazó eladási pontokon.

Ezennel a SATEL sp. z o.o., kijelenti, hogy ez a vezérlőpanel összhangban van az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeivel és más lényeges rendelkezéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

Olvassa át figyelmesen ezt a kézikönyvet a biztonsági rendszer használata előtt.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garancia hatálya alá eső jogokat.

FONTOS !

A riasztórendszer nem képes a betörés vagy rablás megelőzésére. Célja az ilyen vészhelyzetek jelzése. A rendszert szakember általi felszerelése szükséges, aki a használat szabályairól fel fogja világosítani és biztosítja annak rendszeres karbantartását és ellenőrzését.

Ajánlott a riasztórendszer rendszeres ellenőrzése a megfelelő reakció biztosítása érdekében egy esetleges betörés vagy rablás esetén.

A SATEL célja termékei minőségének folyamatos fejlesztése, amelyik eltéréseket okozhat az technikai adataiban és firmware-jében. A végrehajtott változások aktuális információi elérhetőek a www.satel.eu weboldalon.

Kérjük látogasson meg minket.

Tartalomjegyzék

1.	Kezelők leírása	2

1.1	Kijelző [LCD kezelők]	3

1.2	LED-ek jelzései	3

1.3	Zónaállapot jelzése LED-ekkel	3

1.4	Gombok	4

1.5	Hangjelzések	4

Működés közben előállított hangjelzések	4

Események hangjelzései	5

2.	Kódok és felhasználók	5

3.	Élesítés	5

3.1	Teljes élesítés	6

3.2	Gyors élesítés	6

3.3	Élesítés csendes módban	6

4.	Hatástalanítás és riasztástörlés	6

5.	Riasztás indítása kezelőről	6

6.	Riasztásnapló megtekintése	6

6.1	LCD kezelő	6

6.2	LED kezelő	6

7.	Hibanapló megtekintése	7

7.1	LCD kezelő	7

7.2	LED kezelő	7

8.	Aktuális hibák megtekintése	8

8.1	LCD kezelő	8

8.2	LED kezelő	8

9.	Kiválasztott felhasználói funkciók használata	8

9.1	Saját kód megváltoztatása	8

9.2	Zónaáthidalás	8

9.3	Eseménynapló megtekintése	9

10.	Gyors kezelőhasználati útmutató	10

# Kezelők leírása

1. Ábra CA-5 KLCD-S kezelő (CA-5 KLCD-L csak méretében tér el).

2.Ábra CA-5 KLED-S kezelő.

## Kijelző [LCD kezelők]

A kijelző felső sorában dátum és az idő kerül megjelenítésre, míg annak alsó sorában a zónák aktuális állapotát jelző szimbólumok láthatóak (első jel –első zóna, második jel – második zóna, stb.);

– normál zónaállapot,

– zóna áthidalva,

– zóna sértett,

– riasztás memória,

– első riasztás memória,

– szabotált zóna (dupla EOL zónakialakítás),

– szabotázs memória (dupla EOL zónakialakítás),

– első szabotázsmemória (dupla EOL zónakialakítás).

A kijelző sokféle információt szolgáltat a kezelő használata során a riasztórendszer és a felhasználó közötti kommunikáció megkönnyítése céljából.

A kezelő háttérvilágításának módját a telepítő határozza meg.

## LED-ek jelzései

|  | Piros. világít – riasztás. villog – riasztás memória. |
| --- | --- |
|  | Zöld. világít – rendszer élesítve. villog – kilépési késleltetés visszaszámlálás. |
|  | Sárga. villog – hiba. A hiba ellenőrzéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a gombot. |
|  | Zöld [csak CA-5 KLED-S]. A vezérlőpanel tápfeszültségének állapotát jelzi: világít – 230 V AC tápfeszültség és akkumulátor OK, villog – alacsony akkumulátor, sötét – 230 V AC tápfeszültség hiba. |
|  | Piros [csak CA-5 KLED-S]. A menübe vagy funkcióba történő belépést jelzi: lassú villogás – belépés a felhasználó menübe, világít – belépés a szerviz menübe, gyors villogás – belépés egy funkcióba. |

## Zónaállapot jelzése LED-ekkel

A CA-5 KLED-S kezelő 5 számozott LED-je a zónák állapotáról nyújt információt:

LED sötét – normál zónaállapot,

LED lassú villogás – zóna áthidalva,

LED világít – zóna sértett,

LED gyors villogás – riasztás memória,

LED nagyon gyors villogás – első riasztás memória,

világít, rövid kialvásokkal minden 2. mp-ben – szabotált zóna (dupla EOL zónakialakítás),

felvillanás minden 2. mp-ben – szabotázs memória (dupla EOL zónakialakítás).

A vezérlőpanel elérhető tulajdonságainak használatakor a LED-ek további információkat nyújthatnak.

## Gombok

A számjegyekkel és betűkkel jelzett gombok lehetővé teszik kódoknak és adatoknak a kezelő használatával történő bevitelét. Továbbá a kiválasztott számgombok lenyomásával és kb. 3 mp-ig történő nyomva tartásával a következő funkciókat érheti el:

-	riasztásnapló megtekintése;

-	hibanapló megtekintése;

-	aktuális hibák megtekintése;

-	CSENGŐ jelzés kezelőben történő engedélyezéséhez/letiltásához (kiválasztott zónák megsértésének jelzése 5 rövid hangjelzéssel);

A következő gombok lehetővé teszik:

-	belépést a felhasználói menübe (kód bevitele után) – amennyiben a rendszer nem élesítet vagy nincs folyamatban lévő riasztásjelzés;

-	rendszer hatástalanítását és riasztástörlést (kód bevitele után);

-	kilépést funkcióból;

-	tűzriasztás indítását (tartsa lenyomva a gombot kb. 3 mp-ig).

-	rendszer élesítését/hatástalanítását és riasztástörlést (kód bevitele után);

-	belépést szervizmenübe (kód bevitele után);

-	kiválasztott funkció elindítását;

-	bevitt adat megerősítését;

-	pánikriasztás indítását (tartsa lenyomva a gombot kb. 3 mp-ig).

-	kiegészítő riasztás indítását (tartsa lenyomva a gombot kb. 3 mp-ig).

Az LCD kezelőn nyílgombok is találhatóak, melyek lehetővé teszik a kijelzőn keresztül történő mozgást (a kijelzett üzenetek, funkciók és opciók közötti mozgást vagy a kurzor mozgatását).

## Hangjelzések

### Működés közben előállított hangjelzések

1 rövid – 	bármelyik gomb megnyomása;

3 rövid –	belépés felhasználói menübe;

CSENGŐJELZÉS letiltás a kezelőben a  gomb használatával;

4 rövid és 1 hosszú –	élesítés;

hatástalanítás és/vagy riasztástörlés;

belépés szervizmenübe,

CSENGŐJELZÉS engedélyezése a kezelőben a  gomb használatával;

funkció befejezését és a felhasználói menüből a bevitt adatok megerősítése után történő kilépés.

6 rövid – élesítés áthidalt zónákkal;

1 hosszú – élesítés visszautasítása (néhány zóna meg van sértve) vagy nem elérhető funkció;

2 hosszú –	ismeretlen kód, nem elérhető funkció vagy a funkcióból a bevitt adatok megerősítése nélküli kilépés (a  gomb használata után);

3 hosszú –	nem elérhető funkció.

### Események hangjelzései

1 rövid minden 3. mp-ben:

szervizmód;

új hiba.

5 rövid – zónasértés (CSENGŐ).

2 rövid minden 3. mp-ben – hiba (a hiba hanggal történő jelzés az aktuális hiba áttekintése után fog elhallgatni).

2 rövid másodpercenként – belépési késleltetés visszaszámlálása;

1 hosszú minden 3. mp-ben – kilépési késleltetés visszaszámlálás;

folyamatos – riasztás;

1 hosszú másodpercenként – tűzriasztás.

Megjegyzések:

Csak a telepítő által kiválasztott események kerülnek jelzésre.

A riasztás olyan hosszan kerül jelzésre, ahogy azt a telepítő beprogramozta.

# Kódok és felhasználók

A vezérlőpanel minden egyes felhasználójához egyedi kód van kijelölve. A kód lehetővé teszi a felhasználói funkciók elérését a kezelőben és a vezérlőpanel működtetését. Alapértelmezettként következő kódok vannak beprogramozva a vezérlőpanelba:

mester (adminisztrátor) kód: 1234

szervizkód: 12345

A mesterkód használatával 5 további kódot hozhat létre további felhasználók számára. A telepítő meghatározhatja a 4. és 5. kód jogait (jogosultsági szint).

A szervizkód lehetővé teszi a szervizfunkciók elérését, de nem használható a vezérlőpanel mindennapi működtetéséhez (ennek a kódnak a használatával a rendszer nem élesíthető, illetve hatástalanítható).

# Élesítés

Az élesítést megelőzően győződjön meg róla, hogy nincsenek sértett zónák a rendszerben (pl. nyitott ajtó vagy ablak), amelyik meggátolhatja a rendszer beélesítését (amennyiben a telepítő így állította be a rendszert).

Élesítés megkezdése után a kilépési késleltetés visszaszámlálása kezdődik meg, amely lehetővé teszi az épület elhagyását riasztás indítása nélkül (a zónák csak a kilépési késleltetés visszaszámlálásának befejeztével lesz éles).

A telepítő beprogramozhatja a vezérlőpanelt oly módón, hogy a felhasználók a rendszer élesítése után az épületben maradhatnak. Ha a kilépési késleltetés visszaszámlálásának ideje alatt a vezérlőpanel nem regisztrálja az épület elhagyását (a kilépési útvonalat felügyelő zóna nem kerül megsértésre) a kiválasztott zónák automatikusan áthidalásra kerülnek.

## Teljes élesítés

Vigye be a kódot és erősítse meg a  gombbal.

## Gyors élesítés

Amennyiben a telepítő engedélyezte a Gyorsélesítés opciót, úgy lehetőség van a rendszer beélesítésére kód bevitele nélkül is. A rendszer gyorsélesítéséhez nyomja meg egymás után a   gombokat.

## Élesítés csendes módban

Csendes élesítési módban a zónák által indított riasztások nem kerülnek jelzésre az OUT1 kimeneten és a Betörésriasztás kimeneten.

- Vigye be a kódot és erősítse meg a  gombbal.

- Nyomja meg egymás után a   gombokat (a Csendes élesítés felhasználói funkció elindításához).

# Hatástalanítás és riasztástörlés

Vigye be a kódot és erősítse meg a  vagy a  gombbal.

# Riasztás indítása kezelőről

Amennyiben a telepítő engedélyezte ezt a tulajdonságot, a kezelőről a következők szerint lehetséges riasztást indítani:

tűzriasztás – tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a  gombot;

kiegészítő (orvosi) riasztás – tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a  gombot;

pánik riasztás – tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a  gombot. A telepítő meghatározhatja, hogy az indított pánikriasztás hangos (aktiválja a riasztásjelző kimeneteket) vagy csendes legyen-e (riasztásjelzés indítása nélkül az OUT1 és a Betörésriasztás típusú kimeneten).

# Riasztásnapló megtekintése

Tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a  gombot. A riasztásnapló információ megjelenítésnek módja a kezelő típusától függően eltérő módon történik.

## LCD kezelő

A riasztások információi a kijelzőn kerülnek megjelenítésre. A  és  gombok segítségével mozoghat a listában. Egy riasztás további információinak megtekintésért használja a  vagy  gombot.

## LED kezelő

A riasztásáról szóló információ a számjelzésű LED-eken kerül bemutatásra:

egy LED világít – a LED számának megfelelő zónáról bekövetkezett riasztás;

Az 5 számjelzésű LED-ből 4 világít. A sötét LED jelentése a következő:

1 – kezelőről indított tűzriasztás;

2 – kezelőről indított pánik riasztás;

3 – kezelőről indított kiegészítő riasztás;

4 – három érvénytelen kódbevitel;

5 – kezelő szabotázs.

Először az utolsó riasztásról szóló információ kerül kijelzésre. Bármelyik gomb (kivéve ) megnyomásával az előző riasztások információi fognak megjelenni. A riasztásnaplóban történő visszafelé lapozáshoz nyomja meg ismételten a gombokat.

# Hibanapló megtekintése

Tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a  gombot. A hibákról szóló információ megjelenítésnek módja a kezelő típusától függően eltérő módon történik.

## LCD kezelő

A hibák információi a kijelzőn kerülnek megjelenítésre. A  és  gombok segítségével mozoghat a listában. Egy hibáról szóló további információinak megtekintésért használja a  vagy  gombot.

## LED kezelő

A hibákról szóló információ a számjelzésű LED-eken kerül bemutatásra. A világító LED-ek jelzései:

1 – AC tápfeszültség hiba;

2 – akkumulátor hiba;

3 – F2 biztosíték hiba;

4 – F3 biztosíték hiba;

5 – órajel vesztés;

Az 5 számjelzésű LED-ből 4 világít. A sötét LED jelentése a következő:

1 – telefonvonal hiba;

2 – DTA busz hiba;

3 – sikertelen LETÖLTÉS;

4 – felügyelet hiba;

Először az utolsó hibáról szóló információ kerül kijelzésre. Bármelyik gomb (kivéve ) megnyomásával az előző hibák információi fognak megjelenni. A hibanaplóban történő visszafelé lapozáshoz nyomja meg ismételten a gombokat.

# Aktuális hibák megtekintése

Tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a  gombot. A hibákról szóló információ megjelenítésnek módja a kezelő típusától függően eltérő módon történik.

## LCD kezelő

A hibák információi a kijelzőn kerülnek megjelenítésre. A  és  gombok segítségével mozoghat a listában.

## LED kezelő

A hibákról szóló információ a számjelzésű LED-eken kerül bemutatásra. A hibák két csoportra vannak felosztva. A funkció elindításakor kezdetben az első hibacsoport információi jelennek meg a kijelzőn. Az egyes világító LED-ek jelzései a következőek:

1 – AC tápfeszültség hiba;

2 – akkumulátor hiba;

3 – F2 biztosíték hiba;

5 – órajel vesztés.

Nyomja meg bármelyik gombot (kivéve ) a második hibacsoport információinak megjelenítéséhez. Az egyes világító LED-ek jelzései a következőek:

1 – nincs feszültség a telefonvonalon;

2 – PCF memóriahiba;

3 – 3 helytelen jelszó LETÖLTÉS csatlakozásról.;

5 – tárcsázási hiba.

# Kiválasztott felhasználói funkciók használata

A felhasználói funkciók mindegyikének leírása a felhasználói kézikönyv teljes változatában található meg. Az alábbiakban csak néhány kiválasztott funkció van leírva.

## Saját kód megváltoztatása

- Vigye be kódot és erősítse meg a  gombbal.

- Nyomja meg egymás után a   gombokat (az 1. Saját kód megváltoztatása felhasználói funkció elindításához).

- Vigye be az új kódot (4 - 8 számjegy) és erősítse meg a  gombbal.

## Zónaáthidalás

- Vigye be kódot és erősítse meg a  gombbal.

- Nyomja meg egymás után a   gombokat (a 4. Zónaáthidalás felhasználói funkció elindításához).

- A zónák állapotának bemutatásának módja a kezelő típusától függően eltérő módon történik:

LCD kezelő. A zónák állapota a kijelző alsó sorában jelenik meg:

– zóna nincs áthidalva,

a számjegy megfelel a zóna számának – zóna áthidalva.

LED kezelő. A számjelzésű LED-ek a megfelelő zónák aktuális állapotát mutatják:

LED sötét – zóna nincs áthidalva,

LED villog – zóna áthidalva.

- nyomja meg az áthidalni kívánt zóna számának megfelelő gombot a zóna áthidalásához (ha nincs áthidalva) vagy a zóna áthidalásának törléséhez (ha át van hidalva).

- a zónák áthidalásra/áthidalás történő kiválasztása után nyomja meg a  gombot.

Megjegyzések:

A zónák áthidalása csökkenti a biztonsági szintet. Az élesítést megelőzően győződjön meg, hogy nincsenek véletlenül áthidalt zónák, melyek a behatoló számára lehetővé teszik a védett területhez történő hozzáférést a riasztórendszer élesített állapota ellenére.

Biztonsági megfontolásokból a telepítő korlátozhatja a felhasználó által áthidalható zónák számát.

Amennyiben egy zóna hibás működés miatt át van hidalva (pl. az érzékelő hibája miatt) hívjon azonnal szerviz technikust a hiba kijavítására.

## Eseménynapló megtekintése

Az eseménynapló az LCD típusú kezelőn tekinthető meg.

- Vigye be kódot és erősítse meg a  gombbal.

- Nyomja meg egymás után a    gombokat (a 10. Események felhasználói funkció elindításához).

- Használja a  és  gombokat az eseménynaplóban történő mozgáshoz. Az esemény további információinak megtekintésért használja a  vagy  gombot.

# Gyors kezelőhasználati útmutató

# Text boxes

világít – 230 V AC tápfeszültség és akkumulátor OK

villog – alacsony akkumulátor

sötét – 230 V AC tápfeszültség hiba

[KÓD] – hatástalanítás / riasztástörlés / belépés felhasználói menübe, ha a rendszer nincs élesíítva vagy nincs riasztás

Felhasználói menu elérhető funkciói:

1	Kód megváltoztatása

2	Felhasználó hozzáadása

3	Felhasználó eltávolítása

4	Zónaáthidalás

5	Csendes élesítés

6	Időbeállítás

7	MONO kimenetek

8	BI kimenetek

9	Tápfeszültség visszaállítás

10	Események

11	Kimenet teszt

12	Szerviz hozzáférés.

0	Letöltés indítása

Vigye be a funkció számát és nyomja meg a  gombot annak elindításához.

- gyors élesítés

[KÓD] – élesítés / hatástalanítás / riasztástörlés

világít – riasztás

villog – riasztás memória

Lassú villogás – belépés felhasználói menübe

világít – belépés szervizmenübe

gyors villogás – belépés egy funkcióba

világít – rendszer élesítve

villog – kilépési késleltetés visszaszámlálás

villog – hiba

Riasztó vezérlőpanel

CA-5 Firmware verzió 2.10

Tartsa lenyomva a kiválasztott gombok. kb 3 mp-ig:

-	riasztásnapló megtekintéséhez

-	hibanapló megtekintéséhez

-	aktuális hibák megtekintéséhez

-	CSENGŐJEZÉS engedélyezéséhez / letiltásához a kezelőben

-	kiegészítő riasztás indításához

--	tűzriasztás indításához

-	pánikriasztás indításához