GYORS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A felhasználó kézikönyv teljes változata megtalálható a vezérlőpanellel szállított CD-n vagy a www.satel.eu honlapon

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

ca6_us_hu 12/10

Örömünkre szolgál, hogy az általunk ajánlott terméket választotta. Reméljük, hogy elégedett lesz választásával és biztosítjuk, hogy állandóan készen állunk szakszerű támogatást és információt nyújtani termékeinkről.

A környezettel való törődésen kívül a SATEL elhatározta, hogy csökkenti papírfelhasználását. A minden részletre kiterjedő kézikönyv helyett egy rövid útmutatót ajánlunk a vezérlőpanel felhasználóinak. Az tartalmazza a vezérlőpanel napi működtetéséhez szükséges összes információt. A többi kézikönyv elektronikus formában elérhető a www.satel.eu honlapon.

A SATEL biztonsági rendszerekben történő használatra szánt eszközök széles skáláját gyártja. Ezekről a termékekről további információt találhat a www.satel.eu weboldalon vagy a SATEL termékeket forgalmazó eladási pontokon.

Ezennel a SATEL sp. z o.o., kijelenti, hogy ez a vezérlőpanel összhangban van az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeivel és más lényeges rendelkezéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

Olvassa át figyelmesen ezt a kézikönyvet a biztonsági rendszer használata előtt.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garancia hatálya alá eső jogokat.

FONTOS !

A riasztórendszer nem képes a betörés vagy rablás megelőzésére. Célja az ilyen vészhelyzetek jelzése. A rendszert szakember általi felszerelése szükséges, aki a használat szabályairól fel fogja világosítani és biztosítja annak rendszeres karbantartását és ellenőrzését.

Ajánlott a riasztórendszer rendszeres ellenőrzése a megfelelő reakció biztosítása érdekében egy esetleges betörés vagy rablás esetén.

A SATEL célja termékei minőségének folyamatos fejlesztése, amelyik eltéréseket okozhat az technikai adataiban és firmware-jében. A végrehajtott változások aktuális információi elérhetőek a www.satel.eu weboldalon.

Kérjük látogasson meg minket.

# Kezelők leírása

## LED-ek jelzései

|  | Zöld világít – 230 V AC tápfeszültség és akkumulátor OK villog – alacsony akkumulátor sötét – 230 V AC tápfeszültség hiba |
| --- | --- |
|  | Zöld világít – vezérlőpanel használja a telefonvonalat |
|  | Piros – A és B jelzésű, a partíciók azonosítására szolgálnak villog – riasztás |
|  | Sárga – A és B jelzésű, a partíciók azonosítására szolgálnak világít – partíció élesítve villog – kilépési késleltetés visszaszámlálás |
|  | Sárga villog – hiba (a hiba okának ellenőrzéséhez tartsa lenyomva a 7-es gombot) |
| 1…8 | Piros – a számok a zónaszámoknak felelnek meg sötét – normál zónaállapot lassú villogás – zóna áthidalva világít – zóna sértett gyors villogás – riasztás memória világít, rövid kialvásokkal minden 2. mp-ben – szabotált zóna felvillanás minden 2. mp-ben – szabotázs memória |
|  | Zöld [csak CA-6 KLED-S] – kezelő hangjelzőjének működését jelzi |

A vezérlőpanel elérhető tulajdonságainak használatakor a LED-ek további információkat nyújthatnak.

## Gombok

A számokkal és betűkkel jelzett gombok lehetővé teszik a kódok és adatok billentyűzet használatával történő bevitelét.

A  lehetővé teszi a:

Belépést a felhasználói menübe (a kód bevitele után);

Belépést a szervizmódba (a szervizkód bevitele után);

Kilépést bizonyos funkciókból.

A # lehetővé teszi a:

Élesítést/hatástalanítást és riasztástörlést (a kód bevitele után);

Belépést a szervizmódba (a szervizkód bevitele után);

Bevitt adatok megerősítését.

Megjegyzés:	A szervizmód nem érhető el, ha bármelyik partíció élesített állapotban van vagy egy riasztás zajlik.

Tartsa lenyomva 3 mp-ig a kiválasztott gombot:

5	-	a riasztásnapló áttekintéséhez;

6	-	a hibanapló áttekintéséhez;

7	-	az aktuális hibák áttekintéséhez;

8	-	a CSENGŐFUNKCIÓ kezelőben történő jelzésének engedélyezéséhez/letiltásához (kiválasztott zónák megsértésének jelzése 5 rövid hangjelzéssel);

9	-	a kezelő háttérvilágítási módjának megváltoztatásához [csak CA-6 KLED-S] – rövid hangjelzés sorozat jelzi a háttérvilágítás módját (1 – nincs háttérvilágítás; 
2 – automatikus háttérvilágítás; 3 – folyamatos háttérvilágítás);

0	-	a kiegészítő riasztás elindításához;

-	a tűzriasztás elindításához;

#	-	pánikriasztás elindításához.

## Hangjelzések

### Működés közben előállított hangjelzések

1 rövid – 	bármelyik gomb megnyomása.

3 rövid –	élesítés;

hatástalanítás és/vagy riasztástörlés;

13. BI kapcsoló típusú kimenetek felhasználói funkció használatával történő kikapcsolása.

4 rövid és 1 hosszú –	szervizfunkció menübe történő belépés;

a 12. MONO kapcsoló vagy 13. BI kapcsoló típusú kimenetek felhasználói funkció használatával történő aktiválása;

funkció befejezését vagy a felhasználói menüből a bevitt adatok megerősítése után történő kilépés.

2 hosszú –	ismeretlen kód, nem elérhető funkció vagy a funkcióból a bevitt adatok megerősítése nélküli kilépés (a  gomb használata után).

3 hosszú –	élesítés elutasítása (néhány zóna sértett vagy akkumulátorhiba).

### Események hangjelzései

1 rövid minden 3. mp-ben – jelzi:

szervizmódó;

belépési késleltetés visszaszámlálása.

2 rövid minden 3. mp-ben – hiba (a hiba hanggal történő jelzés az aktuális hiba áttekintése után fog elhallgatni).

5 rövid – zónasértés (CSENGŐ).

1 hosszú másodpercenként – tűzriasztás.

1 hosszú minden 3. mp-ben – kilépési késleltetés visszaszámlálása.

5 hosszú –	a 4. Nappal/éjjel típusú zóna megsértése a partíció hatástalanított állapotában;

számláló típusú zóna megsértése (riasztás a beállított zónasértésszám után indul) a partíció élesített állapotában.

Folyamatos – riasztás.

Megjegyzések:

Csak a telepítő által kiválasztott események kerülnek jelzésre.

A riasztás olyan hosszan kerül jelzésre, ahogy azt a telepítő beprogramozta.

# Kódok és felhasználók

A CA-6 vezérlőpanel számos funkciójának végrehajtásához egy kód bevitele szükséges. Alapértelmezettként következő kódok vannak beprogramozva a vezérlőpanelba:

1-es partíció mester (adminisztrátor) kód: 1234

szervizkód: 12345

A mester felhasználó (adminisztrátor) hozhat létre új felhasználókat. Biztonsági okok miatt minden felhasználónak saját kóddal kell rendelkeznie. A mester felhasználó határozza meg minden egyes felhasználó jogosultsági szintjét. A felhasználó által hozzáférhető funkciók, függnek annak jogosultsági szintjétől. A jogosultsági szintek ismertetését a teljes felhasználói kézikönyvben találja meg. A mester felhasználó maximum 12 felhasználót hozhat létre, amelyek hozzáférhetnek csak az egyik vagy mindkét partícióhoz.

A szervizkód lehetővé teszi a szervizfunkciók elérését, de nem használható a vezérlőpanel mindennapi működtetéséhez (ennek a kódnak a használatával a rendszer nem élesíthető, illetve hatástalanítható).

# Élesítés

Az élesítést megelőzően győződjön meg róla, hogy a rendszerben nincsenek sértett zónák (pl. nyitott ajtók vagy ablakok), amely meghiúsíthatja a rendszer élesítését (amennyiben azt oly módon állította be a telepítő).

Az élesítés megkezdésének pillanata után a kilépési késleltetés visszaszámlálása kezdődik meg, amelyik lehetővé teszi az épület elhagyását riasztás indítása nélkül (a zónák csak a kilépési késleltetés visszaszámlálásának végén fognak beélesedni).

Ha a kilépési késleltetés visszaszámlálásának ideje alatt a vezérlőpanel nem regisztrálja az épület elhagyását (a kilépési útvonalat felügyelő zóna nem kerül megsértésre) a kiválasztott zónák automatikusan áthidalásra kerülnek, így lehetővé válik, hogy a védett területen belül maradjon. Az ilyen esetben automatikusan áthidalásra kerülő zónákat a telepítő határozza meg.

## Teljes élesítés

Vigye be a kódot és erősítse meg azt a # gombbal. Az(ok) a partíció(k), mely(ek)hez a felhasználónak hozzáférési jogosultsága van be fog(nak) élesedni.

Megjegyzés:	A 7-es jogosultsági szinttel rendelkező felhasználó csak részleges élesítési módot aktiválhat (a telepítő által meghatározott zónák áthidalásra kerülnek).

## Gyors élesítés

Amennyiben a telepítő engedélyezte a Gyorsélesítés opciót, úgy lehetőség van a rendszer beélesítésére kód bevitele nélkül is. A rendszer gyorsélesítéséhez nyomja meg egymás után a következő gombokat:

# 0# - mindkét partíció;

# 1# - A partíció;

# 2# - B partíció.

## Élesítés csendes módban

Csendes élesítési módban a zónák által indított riasztások csak a kezelőn kerülnek jelzésre (habár a telepítő programozhatja oly módon a vezérlőpanel kimeneteit, hogy azok információt nyújtsanak a kezelőben jelzett riasztásokról). A csendes élesítési mód aktiválása után a telepítő által kiválasztott zónák áthidalásra kerülnek.

- Vigye be a kódot és erősítse meg azt a  gombbal. A ,  és  LED-ek elkezdenek villogni.

- Nyomja meg a 5 gombot. Az(ok) a partíció(k), mely(ek)hez a felhasználónak hozzáférési jogosultsága van csendes módban be fog(nak) élesedni.

# Hatástalanítás és riasztástörlés

A partíció hatástalanításához és a riasztás törléséhez vigye be a kódot és erősítse meg azt a # gombbal.

# Riasztás indítása kezelőről

Amennyiben a telepítő engedélyezte ezt a tulajdonságot, a kezelőről a következők szerint lehetséges riasztást indítani:

tűzriasztás – tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a  gombot;

kiegészítő riasztás – tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a 0  gombot;

pánik riasztás – tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a # gombot.

# Riasztásnapló megtekintése

Tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a 5 gombot. A riasztásáról szóló információ a számjelzésű 
LED-eken kerül bemutatásra:

egy LED világít – a LED számának megfelelő zónáról bekövetkezett riasztás;

egy LED villog – a LED számának megfelelő zónáról bekövetkezett szabotázs (dupla EOL zónakialakítás);

1 és 8 közötti számjelzésű LED-ekből hét világít és az 1 és 5 közötti számjelzésű 
LED-ekből egy villog – riasztás a kezelőről. A villogó LED jelentése a következő:

1 – kezelőről indított tűzriasztás;

2 – kezelőről indított pánik riasztás;

3 – kezelőről indított kiegészítő riasztás;

4 – kezelő szabotázs;

5 – három érvénytelen kódbevitel.

Először az utolsó riasztásról szóló információ kerül kijelzésre. Bármelyik gomb (kivéve ) megnyomásával az előző riasztások információi fognak megjelenni. A riasztásnaplóban történő visszafelé lapozáshoz nyomja meg ismételten valamelyik gombot (kivéve ).

# Hibanapló megtekintése

Tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a 6 gombot. A hibákról szóló információ a számjelzésű 
LED-eken kerül bemutatásra. A világító LED-ek jelzései:

1 – OUT1 hiba;

2 – OUT2 hiba;

3 – OUT3 hiba;

4 – 230 V AC hiány;

5 – akkumulátor hiba;

6 – nincs kezelő tápfeszültség;

7 – óra nincs beállítva;

8 – felügyelet hiba.

Először az utolsó hibáról szóló információ kerül kijelzésre. Bármelyik gomb (kivéve ) megnyomásával az előző hibák információi fognak megjelenni. A hibanaplóban történő visszafelé lapozáshoz nyomja meg ismételten valamelyik gombot (kivéve ).

# Aktuális hibák megtekintése

Tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a 7 gombot. A hibákról szóló információ a szám- és betűjelzésű LED-eken kerül bemutatásra. A világító LED-ek jelzései:

1 – OUT1 hiba;

2 – OUT2 hiba;

3 – OUT3 hiba;

4 – 230 V AC hiány;

5 – akkumulátor hiba;

7 – óra nincs beállítva;

8 – felügyelet hiba.

A  – nincs feszültség a telefonvonalon;

B – telefonvonal hiba – hibás tárcsahang;

A  – telefonvonal hiba – nincs tárcsahang;

B – vezérlőpanel RAM memória hiba.

# Kiválasztott felhasználói funkciók használata

A felhasználói funkciók mindegyikének leírása a felhasználói kézikönyv teljes változatában található meg. Az alábbiakban csak néhány kiválasztott funkció van leírva.

## Saját kód megváltoztatása

- Vigye be kódot és erősítse meg a  gombbal. A ,  és  LED-ek elkezdenek villogni.

- Nyomja meg a 1 gombot.

- Vigye be az új kódot (4 - 6 számjegy) és erősítse meg a # gombbal.

## Zónaáthidalás

- Vigye be kódot és erősítse meg a  gombbal. A ,  és  LED-ek elkezdenek villogni.

- Nyomja meg a 4 gombot.

- A számjelzésű LED-ek a megfelelő zónák aktuális állapotát mutatják:

LED sötét – zóna nincs áthidalva,

LED villog – zóna áthidalva.

- A billentyűzet használatával nyomja meg az áthidalni kívánt zóna számát (ha az nincs áthidalva) vagy annak a zónának a számát, amelynek áthidalását törölni kívánja (ha az át van hidalva).

- A zónák áthidalásra/áthidalás történő kiválasztása után nyomja meg a # gombot.

Megjegyzések:

Biztonsági megfontolásokból a telepítő korlátozhatja a felhasználó által áthidalható zónák számát.

A zónák áthidalása csökkenti a biztonsági szintet. Az élesítést megelőzően győződjön meg, hogy nincsenek véletlenül áthidalt zónák, melyek a behatoló számára lehetővé teszik a védett területhez történő hozzáférést a riasztórendszer élesített állapota ellenére.

Amennyiben egy zóna hibás működés miatt át van hidalva (pl. az érzékelő hibája miatt) hívjon azonnal szerviz technikust a hiba kijavítására.

# Gyors kezelőhasználati útmutató

# Text boxes

a LED a kezelő hangjelzőjénak működését jelzi

Aktuális hibák megtekintése

Tartsa lenyomva a 7 gombot kb. 3 mp-ig.

világít – 230 V AC tápfeszültség és akkumulátor OK

villog – alacsony akkumulátor

sötét – 230 V AC tápfeszültség hiba

Gyors élesítés

0# - mindkét partíció

1# - A partíció

2# - B partíció

Riasztás indítása kezelőről

tűzriasztás-	Tartsa lenyomva a  gombot kb. 3 mp-ig.

Panic riasztás-	Tartsa lenyomva a # gombot kb. 3 mp-ig.

Kiegészítő riasztás-	Tartsa lenyomva a 0 gombot kb. 3 mp-ig.

Riasztásnapló megtekintése

Tartsa lenyomva a 5 gombot kb. 3 mp-ig.

villog – riasztás

Élesítés

Hatástalanítás

Riasztástörlés

[KÓD]#

világít – partíció élesítve

villog – kilépési késleltetés visszaszámlálás

villog – hiba

Riasztó vezérlőpanel

CA-6 Firmware verzió 5.06

CSENGŐ jelzés engedélyezése/letiltása

Tartsa lenyomva a 8 gombot kb. 3 mp-ig.

Hibanapló megtekintése

Tartsa lenyomva a 6 gombot kb. 3 mp-ig.

Belépés felhasználói menübe

[KÓD]

Felhasználói funkciók elindítása

[KÓD]1 – Saját kód megváltoztatása

[KÓD]2 – Felhasználó hozzáadása

[KÓD]3 – Felhasználó törlése

[KÓD]4 – Zónaáthidalás

[KÓD]5 – Csendes élesítés

[KÓD]6 – Óra beállítás

[KÓD]7 – MONO kimenet aktiválás

[KÓD]8 – BI kimenet átkapcsolás

[KÓD]9 – Tádfeszültség visszaállítás

[KÓD]0 – Telefonos LETÖLTÉS elindítása

világít – vezérlőpanel használja a telefonvonalat