# PROGRAMOZÁSI LISTA

Riasztóközpont

## CA6 plus

(5.05 program verzió)

BIZTONSÁGI RENDSZER 		 CÍM

FELHASZNÁLÓ		 MEGJEGYZÉS

TELEFONSZÁM

### FS 1 – SZERVIZ KÓD	|__|__|__|__|__|__|#	alapérték=|1|2|3|4|5|_|

FS 2 – PANEL FEL/LETÖLTÉS KÓD	|__|__|#|__|__|#|__|__|#	|3|1|7|5|B|9|

FS 3 – KOMPUTER FEL/LETÖLTÉS KÓD	|__|__|#|__|__|#|__|__|#	|6|5|8|7|0|9|

FS 4 – KOMPUTER TEL.SZ. |__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#

alapérték: |A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#

maximum 16 karakter 0-F, A=szám vége, B=impulzusos tárcsázás, C=Tone tárcsázás, D=folyamatos hangra vár, E=rövid szünet, F=hosszú szünet

FS 5 – RENDSZER OPCIÓK	(alapesetben minden opció off)

| Első opció beállítás (B riasztási LED villog) |
| --- |
| 1 |  | TELEFON ÜZENET |
| 2 |  | TÁVFELÜGYELET |
| 3 |  | TELEFON AUTOMATIKUS VÁLASZA |
| 4 |  | ELLENŐRZÉS FELFÜGGESZTÉS |
| 5 |  | nem használt |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

Elfogadáshoz nyomjon #-et.

| Második opció beállítás (A riasztási LED villog) |
| --- |
| 1 |  | AUTO LETÖLTÉS ENGEDÉLYEZÉSE |
| 2 |  | TÁRCSÁZÁSI MÓD: ON-TONE /OFF-IMPULZUS |
| 3 |  | HANGÜZENET KÉTSZER |
| 4 |  | FÖLDRE INDÍT |
| 5 |  | NINCS TÁRCSA-HANG TESZT (vak tárcsázás) |
| 6 |  | NINCS TELEFON BEEMELÉSI TESZT |
| 7 |  | SOROZAT ADÁS AZ 5,6* KIMENETEN |
| 8 |  | DUPLA HÍVÁS |

Elfogadáshoz nyomjon #-et.

| Harmadik opció beállítás (B és A riasztási LED villog) |
| --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  | LETÖLTÉS TILTÁSA HA ÉLES |
| 3 |  | A KIMENETI IDŐ LEJÁRTAKOR HA BÁRMELY ZÓNA SÉRTVE VAN, RIASZTÁS |
| 4 |  | nem használt |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  | 4,5 KIMENET ÁTVITELI TÍPUSA: UA* |
| 8 |  | nem használt |

Elfogadáshoz nyomjon #-et.

Megjegyzés: a harmadik beállítás 7-es opciója csak akkor fontos, ha a második beállítás 7-es opciója on-ba van állítva. Ha a harmadik beállítás 7-es opciója off, akkor az átvitel formája PC16OUT.

FS 6 – TELJES RENDSZER IDŐ	|__|__|#	|__|__|#	|__|__|#	alapérték:|3|0|#|6|0#||6|0|# sec

(program:00-99 sec.)	   belépési 	   kilépési	alap riasztási

késleltetés	   késleltetés	idő

FS 7 – SZÁMLÁLÓ ZÓNA SZÁMLÁLÓJA	|__|__|#|__|__|#|__|__|#	|0|0|#|0|0#||0|0|#

(PROGRAM:00-07)		SZÁMLÁLÓ:        1             2             3

FS 8,9 – ZÓNÁK PARTÍCIÓKHOZ RENDELÉSE

FS 16,17 – AUTO-BYPASS ZÓNÁK CSENDES VAGY RÉSZLEGES ÉLESÍTÉSNÉL

FS 127,128 – EXIT-BYPASS ZÓNÁK OTTHONMARADÁSOS ÉLESÍTÉSNÉL

|  | Zónák partíciókra osztása |  | Auto-Bypass zónák (csendes v. részleges élesítésnél) |  | Exit-Bypass zónák (otthonmaradásos élesítésnél) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FS 8 Partíció 1 |  | FS 9 Partíció 2 |  | FS 16 Partíció 1 |  | FS 17 Partíció 2 |  | FS 127 Partíció 1 |  | FS128 Partíció 2 |
| ZÓNA 1 | 1 | x |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ZÓNA 2 | 2 | x |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| ZÓNA 3 | 3 | x |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| ZÓNA 4 | 4 | x |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| ZÓNA 5 | 5 | x |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| ZÓNA 6 | 6 | x |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| ZÓNA 7 | 7 | x |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
| ZÓNA 8 | 8 | x |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |

Elfogadáshoz nyomjon #-et

FS 20 – BILLENTYŰZET ÉS PARTÍCIÓ OPCIÓK

| Első opció beállítás (B RIASZTÁS LED villog) |  | Második opció beállítás (A RIASZTÁS LED villog) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Blokkolva a GYORS ÉLESÍTÉS 1. partícióban |  | 1 |  | riasztási jel, amíg kóddal nem töröl |
| 2 |  | Blokkolva a GYORS ÉLESÍTÉS 2. partícióban |  | 2 | X | riasztási jel beállított riasztási ideig |
| 3 |  | Blokkolva a GYORS ÉLESÍTÉS 1. és 2. partícióban |  | 3 | X | Jelzés NAP/ÉJ vagy számláló zóna sértésnél |
| 4 |  | nem használt |  | 4 |  | jelzés CHIME zóna sértésnél |
| 5 |  | Blokkolva a 3 helytelen kód riasztás |  | 5 |  | hiba jelzése a kezelőn |
| 6 |  | Blokkolva a kezelői PÁNIK riasztás |  | 6 | X | KILÉPÉS KÉSLELTETÉS jelzése a kezelőn |
| 7 |  | Blokkolva a kezelői KIEGÉSZÍTŐ riasztás |  | 7 | X | BELÉPÉS KÉSLELTETÉS jelzése a kezelőn |
| 8 |  | Blokkolva a kezelői TŰZ riasztás |  | 8 | X | gomb megnyomás jelzés |

Elfogadáshoz nyomjon #-et	x – alapbeállítás	Elfogadáshoz nyomjon #-et	x – alapbeállítás

FS 24 – ZÓNAÉRZÉKENYSÉG (program:1-255)

| ZÓNA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| érték |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alapérték | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Megjegyzés: az 1-8 LED-ek nem fogják kijelezni

az új paraméter értékeket.

Alapérték: 30(30*16ms=0.480 sec.)

FS 25 – ZÓNA CSATLAKOZTATÁS (program: 00-05)

| ZÓNA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| típus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alapérték | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |

00 használaton kívüli zóna

01 NC (alapesetben zárt) kontaktus (EOL ellenállás  nélkül)

02 NO (alapesetben zárt) kontaktus (EOL ellenállás  nélkül)

03 EOL (egy EOL ellenállás 2,2 kohm)

04 2EOL/NC (két ellenállás 1.1kohm, NC típusú detektor)

05 2 EOL/NO (két ellenállás 1.1kohm, NO típusú detektor)

FS – 26 ZÓNA REAKCIÓ TÍPUS (program: 00-18)

| 00-ki/bejárat | 03-azonnali | 06-azonnali számlálás L.2 | 13-csendes élesítés |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-késleltetett | 04-nappal/éjszaka | 07-azonnali számlálás L.3 | 14-hatástalanítás |
| 02-belső késleltetett | 05-azonnali számlálás L.1 | 08-24órás hallható | 15-nincs riasztási esemény |
| ZÓNA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| érték |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alapérték | 00 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |

09-24óra segéd		16-élesítés/hatástalanítás

10-24óra csend		17-késleltetés belép. késleltetés

11-24óra tűz 		figyelmeztetéssel

12-élesítés		18-részleges élesítés

19-kerületi

FS – 27 ZÓNA OPCIÓK (Egy opció bekapcsolásához állítsa a hozzá való LED-et on-ba)

| opciók | Zónák: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIORITÁS (élesítéskor ne sértse) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | AJTÓCSENGŐ (sértés CSENGŐ jelzést generál) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AUTO RESZET 1 (auto-bypass az első riasztás után) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AUTO RESZET 3 (auto bypass a harmadik riasztás után) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KÉSLELTETÉS MEGSZAKÍTÁSA (BELÉPÉS KÉSLELTETÉS alatt nincs sértés jelentés) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TÁPELLÁTÁS KÉSLELTETÉS (bypass 120s-ig a tápellátás bekapcsolása után) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | jelentés VISSZAÁLLÁS a CSENGŐ után |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | jelentés VISSZAÁLLÁS HATÁSTALANÍTÁS után |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alapérték: minden opció off.

FS 28 EGYÉNI ZÓNA BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS

| ZÓNA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belépés késleltetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alapérték: 00

FS 31, 33, 35, 37, 39 KIMENETEK PROGRAMOZÁSA

OUTPUT FUNKCIÓ:

| 00 OUTPUT nem használt | 06 kezelő, PÁNIK riasztás jelzés | 12 MONO kapcsoló([KÓD][*][7]) | 18 telefon használati állapot |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 BETÖRÉS jelzés | 07 kezelő KIEGÉSZÍTŐ riasztás jelzés | 13 BI kapcsoló ([KÓD][*][8]) | 19 FÖLDELÉS INDÍTÁS impulzus |
| 02 BETÖRÉS/TŰZ jelzés | 08 kezelő TAMPER riasztás jelzés | 14 élesítési állapot | 20 TLM elismerési állapot |
| 03 TŰZ jelzés | 09 NAP/ÉJ & SZÁMLÁLÓ sértés jelzés | 15 csendes élesítési státusz | 21 zóna BYPASS állapot |
| 04 kezelő riasztás jelzés | 10 KÉNYSZERÍTETT jelzés | 16 KILÉPÉS KÉSLELTETÉS figyelmeztetés | 22 READY állapot |
| 05 kezelő, TŰZ riasztás jelzése | 11 CSENGŐ jelzés | 17 BELÉPÉS KÉSLELTETÉS figyelmeztetés | 23 zónasértés állapot |

24 telefonvonal hiba állapot

|  | FS 31 OUT 1 | FS 33 OUT 2 | FS 35 OUT 3 | FS 37 OUT 4 | FS 39 OUT 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KIMENET TÍPUSA | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| elfogadáshoz nyomjon #-et Alapérték | 01 | 01 | 27 | 22 | 21 |
| CUT-OFF IDŐ KIMENET (egyedi) | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| elfogadáshoz nyomjon #-et Alapérték | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| OPCIÓK | 1. partícióra kijelölt kimenet | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2. partícióra kijelölt kimenet | 2 |  |  |  |  |  |
|  | nem használt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | nem használt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Impulzus kimenet | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Cut-off idő ON:min./OFF:sec | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ZÁR típus kimenet | 7 |  | x |  |  |  |
|  | Polaritás ON:+12V/OFF: 0V | 8 | x | x | x | x | x |

25 AC hiány állapot

26 akkufeszültség alacsony állapot

27 tápellátás

28 tűzérzékelők tápellátása

29 tápellátás RESZET funkcióval

30 IDŐZÍTŐ vezérlés

31 hallható élesítési állapot

32 teljes élesítési állapot

33 élesítés/hatástalanítás beep

34 riasztás a kezelőn

35 tápellátás élesítéskor

36 jelzés: LED

37 jelzés: Relé

38 nem használt

39 partíció vezérlő állapot

40 szerviz mód állapot

41 alacsony elem kijelzés

elfogadáshoz nyomjon #-et

FS 32, 34, 46, 38, 40 – ZÓNA VEZÉRLŐ KIMENETEK LISTÁJA

|  | ZÓNAVEZÉRLŐ KIMENETEK LISTÁJA |
| --- | --- |
|  | FS 32 OUT 1 |  | FS 34 OUT 2 |  | FS 36 OUT 3 |  | FS 38 OUT 4 |  | FS 40 OUT 5 | Megjegyzés: a lista lehet üres (alap beállítás). Bármely zóna megsértésére a kimenet egy kijelölt funkcióval válaszol, mely megfelel a kimenet funkciójának. (pl. a betörést jelző kimenet nem fog válaszolni a 24H TŰZ zóna megsértésére). Hasonlóképpen nincs szükség a partíció számának bevitelére a kimeneti opciónál. Ebben az esetben a kimenet az összes zónának válaszol függetlenül a partícióik kijelölésétől. Ha a zónák és a partíciók ki vannak jelölve, akkor a kimenet csak a kijelölt zónákra válaszol. |
| ZÓNA 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| ZÓNA 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| ZÓNA 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| ZÓNA 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| ZÓNA 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| ZÓNA 6 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
| ZÓNA 7 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
| ZÓNA 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |

Elfogadáshoz nyomjon #-et.

FS 43 – 1. TÁVFELÜGYELETI ÁLLOMÁS TELEFONSZÁMA

|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#

alapérték: |A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#

(maximum 16 karakter 0-F, A=szám vége, B= impulzusos tárcsázás, C=TONE tárcsázás, D=folyamatos hangra vár, E=rövid szünet, F=hosszú szünet)

FS 44 – 2. TÁVFELÜGYELETI ÁLLOMÁS TELEFONSZÁMA

|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#

alapérték: |A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#

| 00 - Silent Knight,Ademco slow | 08 – Silent Knight, Ademco Slow, extended |
| --- | --- |
| 01 - Sescoa,Franklin,DCI,Vertex | 09 – Sescosa,Franklin,DCI,Vertex,extended |
| 02 – Silent Knught fast | 0A – Silent Knight fast, extended |
| 03 – Radionics 1400Hz | 0B – Radionics 1400Hz, extended |
| 04 – Radionics 2300Hz | 0C – Radionix 2300Hz, extended |
| 05 – Radionics with parity 1400Hz | 0D – Nem használt |
| 06 - Radionics with parity 2300Hz | 0E – Contact ID kiválasztott kód |
| 07 – Ademco Express | 0F – Contact ID minden kód |

FS 45 – 1. ÁLLOMÁS ÁTVITELI

FORMÁTUMA      |__|__|#

FS 46 – 2. ÁLLOMÁS ÁTVITELI

FORMÁTUMA      |__|__|#

FS 47 – TÁVFELÜGYELETI OPCIÓK (egy opció bekapcsolásához állítsa a hozzá való LED-et ON-ba)

| 1 |  | jelentés csak az 1-es állomásnak, nincs esemény szétválogatás | Megjegyzés: Ha az 1 és 2 ledek mindegyike off – a panel vagy az 1-es vagy a 2-es állomásnak jelent (nincs esemény szétválogatás) Ha mindkét led on – a panel mindkét állomásnak jelent szétválogatva az eseményeket a kijelölésnek megfelelően. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | jelentés csak a 2-es állomásnak, nincs esemény szétválogatás |  |
| 3 |  | nem használt |  |
| 4 |  | nem használt |  |
| 5 |  | egy karakteres partíció eseménykód kiegészítése a felhasználó számával |  |
| 6 |  | egy karakteres zóna eseménykód kiegészítése a zóna számával |  |
| 7 |  | továbbmegy a következő esemény jelentésre, ha az 1 ÁLLOMÁS válaszol, de nem ismeri el a vételt 16 kísérletre sem. |  |
| 8 |  | továbbmegy a következő esemény jelentésre, ha a 2 ÁLLOMÁS válaszol, de nem ismeri el a vételt 16 kísérletre sem. |  |

FS 48 – 1. TÁVFELÜGYELETI ÁLLOMÁS AZONOSÍTÓ |__|__|#|__|__|#

FS 54 – 2. TÁVFELÜGYELETI ÁLLOMÁS AZONOSÍTÓ |__|__|#|__|__|#

Megjegyzés: Használja 1-F-ig terjedő karaktereket. Három karakteres azonosító esetén a negyedik karakternek 0-nak kell lennie (a nulla nem értelmezett). Ha az állomás azonosítójában szerepelnie kell nullának, akkor a „0” helyett programozzon „A”-t (pl.: 12A3 helyettesíti az 1203-at).

FS 60(66 – ZÓNA JELENTÉS KÓDOK

| Zónák: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS 60 ZÓNA RIASZTÁS KÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FS 61 ZÓNA TAMPER RIASZTÁS KÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FS 63 ZÓNA SÉRTÉS KÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FS 64 ZÓNA VISSZAÁLLÁS KÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FS 65 TAMPER VISSZAÁLLÁS KÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Megjegyzés: a 00 kódú

esemény nem lesz jelentve.

Egy karakteres kódoknál

üssön 0-át a második

karakternek.

FS 67, 68 – ZÓNA ESEMÉNY KÓDOK ÉS AZOK KIJELÖLÉSE A TÁVFELÜGYELETI ÁLLOMÁSHOZ

|  | FS 67 KÜLDÉS 1.ÁLLOMÁSRA |  | FS 68 KÜLDÉS 2.ÁLLOMÁSRA |
| --- | --- | --- | --- |
| ZÓNA RIASZTÁS KÓD | 1 |  |  | 1 |  |
| ZÓNA TAMPER RIASZTÁS KÓD | 2 |  |  | 2 |  |
| nem használt | 3 |  |  | 3 |  |
| ZÓNA SÉRTÉS KÓD | 4 |  |  | 4 |  |
| ZÓNA VISSZAÁLLÁS KÓD | 5 |  |  | 5 |  |
| TAMPER VISSZAÁLLÁS KÓD | 6 |  |  | 6 |  |

Megjegyzés: jelentési mód mindkét

központi állomáson esemény

szétválogatással megköveteli, hogy be

legyen programozva a központi

állomáson az esemény kijelölése.

Kijelölés nélküli esemény nem lesz

jelentve, hacsak a jelentés kódja be

nem lett programozva.

Elfogadáshoz nyomjon #-et.

FS 69, 70, 73, 74, 77, 78 –PARTÍCIÓ ESEMÉNY KÓDOK ÉS AZOK KIJELÖLÉSE A TÁVFELÜGYELETI ÁLLOMÁSHOZ

|  | JELENTÉS KÓD |
| --- | --- |
|  | FS-69 1 PARTÍCIÓ | FS-70 2 PARTÍCIÓ |
| Kód szám a LED-en ABAB | 1 | ÉLESÍTÉS * | ¦ | ¦ |
|  | 2 | HATÁSTALANÍTÁS * | ¦ | ¦ |
|  | 3 | ZÓNA BYPASS * | ¦ | ¦ |
|  | 4 | KÉNYSZERÍTETT NY. | ¦ | ¦ |
|  | 5 | CSENDES ÉLESÍTÉS | ¦ | ¦ |
|  | 6 | ÉLESÍTÉS BYPASSAL | ¦ | ¦ |
|  | 7 | RÉSZLEGES ÉLESÍTÉS | ¦ | ¦ |
|  | 8 | GYORS ÉLESÍTÉS | ¦ | ¦ |
|  | 9 | RIASZTÁS TÖRLÉSE | ¦ | ¦ |

Megjegyzés: a megjelölt* kódok a felhasználó kóddal

bővíthetők. Például, ha az ÉLESÍTÉS kód 10-re van

állítva, akkor a panel az 1-es felhasználó általi

élesítést 11-es kódként jelenti, a 2-es felhasználóét

pedig 12-es kódként.

FS 73, 74, 77, 78 – ESEMÉNYEK KIJELÖLÉSE A TÁVFELÜGYELETI ÁLLOMÁSHOZ

|  | ESEMÉNYEK KIJELÖLÉSE |
| --- | --- |
|  | 1.ÁLLOMÁSHOZ |  | 2.ÁLLOMÁSHOZ |
|  | FS-73 1.PART. | FS-74 2.PART |  | FS-77 1.PART | FS-78 2.PART |
| ÉLESÍTÉS * | 1 |  |  | első szakasz |  |  |
| HATÁSTALANÍTÁS * | 2 |  |  |  |  |  |
| ZÓNA BYPASS * | 3 |  |  |  |  |  |
| KÉNYSZERÍTETT NYITÁS | 4 |  |  |  |  |  |
| CSENDES ÉLESÍTÉS | 5 |  |  |  |  |  |
| ÉLESÍTÉS BYPASSAL | 6 |  |  |  |  |  |
| RÉSZLEGES ÉLESÍTÉS | 7 |  |  |  |  |  |
| GYORS ÉLESÍTÉS | 8 |  |  |  |  |  |
| BELÉPÉS/KILÉPÉS(ŐRJÁRAT KÓDJÁNAK BEVITELE) | 1 |  |  | második szakasz |  |  |
| ŐRJÁRAT KÓDJÁNAK HIÁNYA | 2 |  |  |  |  |  |
| RIASZTÁS TÖRLÉSE | 3 |  |  |  |  |  |

jóváhagyáshoz nyomja meg a #-et

Megjegyzés: Az esemény kijelölés második szakaszának 1 és 2-es számú esemény kódjai be vannak

programozva az FS-126 szervizfunkció használatával.

A maradék kódok az FS-69 és 70 szervizfunkció használatával lettek beprogramozva.

FS 81(84 RENDSZER ESEMÉNY KÓDOK ÉS AZOK KIJELÖLÉSE A TÁVFELÜGYELETI ÁLLOMÁSHOZ

|  |  |  | ESENÉNYEK KIJELÖLÉSE |
| --- | --- | --- | --- |
| RENDSZER ESEMÉNYEK – SET I | FS 81 ESEMÉNY KÓDOK |  | FS 83 KÜLDÉS AZ 1.ÁLLOMÁSRA | FS 84 KÜLDÉS AZ 2.ÁLLOMÁSRA |
| 1 | AC HIÁNY | ¦ |  |  |  | 1 | első szakasz |
| 2 | AC VISSZAÁLLÁSA | ¦ |  |  |  | 2 |  |
| 3 | ALACSONY AKKUMULÁTOR FESZÜLTSÉG | ¦ |  |  |  | 3 |  |
| 4 | AKKU VISSZAÁLLÁSA | ¦ |  |  |  | 4 |  |
| 5 | OUT 1 KIMENET HIBA | ¦ |  |  |  | 5 |  |
| 6 | OUT 1 KIMENET VISSZAÁLLÁSA | ¦ |  |  |  | 6 |  |
| 7 | OUT 2 KIMENET HIBA | ¦ |  |  |  | 7 |  |
| 8 | OUT 2 KIMENET VISSZAÁLLÁSA | ¦ |  |  |  | 8 |  |
| 9 | OUT 3 KIMENET HIBA | ¦ |  |  |  | 1 | második szakasz |
| 10 | OUT 3 KIMENET VISSZAÁLLÁSA | ¦ |  |  |  | 2 |  |
| 11 | BELÉPÉS SZERVIZ MÓDBA | ¦ |  |  |  | 3 |  |
| 12 | KILÉPÉS SZERVIZ MÓDBÓL | ¦ |  |  |  | 4 |  |
| 13 | LETÖLTÉS – START | ¦ |  |  |  | 5 |  |
| 14 | LETÖLTÉS - VÉGE | ¦ |  |  |  | 6 |  |

| RENDSZER ESEMÉNYEK – SET II | FS 82 ESEMÉNY KÓDOK |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KEZELŐ TÁPELLÁTÁS HIBA | ¦ | Megjegyzés: Amikor az esemény kiválogatás engedélyezve van, akkor a rendszer események, II 1-9 beállítások mindig el lesznek küldve mindegyik állomásra. A jelölt kódok kiegészíthetők a felhasználó számával. |  |
| 2 | KEZELŐ TÁPELLÁTÁS VISSZAÁLLÁSA | ¦ |  |  |
| 3 | ÁTVITELI HIBA | ¦ |  |  |
| 4 | ESEMÉNYNAPLÓ TÚLCSORDULÁS | ¦ |  |  |
| 5 | IDŐ ELVESZTÉSE |  |  |  |
| 6 | RAM MEMÓRIA HIBA | ¦ |  |  |
| 7 | RENDSZER ÚJRAINDÍTÁS | ¦ |  |  |
| 8 | ÁTVITELI TESZT | ¦ |  | események kijelölése |  |
| 9 | ÓRA BEÁLLÍTÁSA * | ¦ |  | FS 83 KÜLDÉS AZ 1.ÁLLOMÁSRA | FS 84 KÜLDÉS A 2.ÁLLOMÁSRA |  |
| 10 | KEZELŐ TŰZRIASZTÁS | ¦ |  |  |  | 1 | harmadik szakasz |
| 11 | KEZELŐ PÁNIK RIASZTÁS | ¦ |  |  |  | 2 |  |
| 12 | KEZELŐ KIEGÉSZÍTŐ RIASZTÁS | ¦ |  |  |  | 3 |  |
| 13 | KEZELŐ TAMPER RIASZTÁS | ¦ |  |  |  | 4 |  |
| 14 | 3 HELYTELEN KÓD RIASZTÁS | ¦ |  |  |  | 5 |  |

FS 85 – TESZT JELENTÉS IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

1) Minden nap |__|__|#|__|__|#	2) az utolsó átvitel után |__|__|#|__|__|#|__|__|#

óra       perc		 nap       óra      perc             Alapérték:|9|9|#|9|9|#|0|0|#|0|0|#|0|0|#

Program 00:00-tól 23:59-ig és 00:00:00-tól 99:99:99-ig, értékek: 99:99 és 00:00:00 hatástalanítja a teszt átviteleket.

FS 86 – AC HIÁNY JELENTÉSÉNEK KÉSLELTETÉSE (01-99 perc)	|__|__|#

FS 87 – 1. TELEFONSZÁM |__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#

FS 88 – 2. TELEFONSZÁM |__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#

FS 89 – 3. TELEFONSZÁM |__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#

FS 90 – 4. TELEFONSZÁM |__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#

alapérték: |A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#

maximum 16 karakter 0-F, A=szám vége, B=impulzusos tárcsázás, C=TONE tárcsázás, D=folyamatos hangra vár, E=rövid szünet, F=hosszú szünet

FS 95 – PARTÍCIÓK ÉS ÜZENETEK KIJELÖLÉSE A TELEFONSZÁMOKHOZ

|  |  |  | led AB-AB | Megjegyzés: Abban az esetben, ha CASM2 hangmodult használ, akkor NE JELÖLJE KI a PAGER üzenet átvitelét. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| led 1(6 |  | TELEFONSZÁM: | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1 | 1. PARTÍCIÓ |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2. PARTÍCIÓ |  |  |  |  |  |
|  | 3 | nem használt |  |  |  |  |  |
|  | 4 | nem használt |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Üzenet 1 (PAGER) |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Üzenet 2 (PAGER) |  |  |  |  |  |

FS 96 – 1 PAGER ÜZENET

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS 97 – 2 PAGER ÜZENET

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS 100 – KÍSÉRLETEK ÉS ÜZENET SOROK SZÁMA	|__|__|#		|2|2|#

Kísérletek száma          sorozat száma (1-7)

FS 101 – CSENGETÉSEK SZÁMA A VÁLASZ ELŐTT (program 01 – 15)  |__|__|#	|0|2|#

FS 102 – 1. IDŐZÍTŐ	BEKAPCSOLÁS (óra/perc)	|__|__|#|__|__|# alapérték OFF:|9|9||9|9|

LEKAPCSOLÁS (óra/perc)		|__|__|#|__|__|#	|9|9||9|9|

FS 103 – 2. IDŐZÍTŐ	BEKAPCSOLÁS (óra/perc)	|__|__|#|__|__|#	|9|9||9|9|

LEKAPCSOLÁS (óra/perc)		|__|__|#|__|__|#	|9|9||9|9|

FS 104 – 3. IDŐZÍTŐ	BEKAPCSOLÁS (óra/perc)	|__|__|#|__|__|#	|9|9||9|9|

LEKAPCSOLÁS (óra/perc)		|__|__|#|__|__|#	|9|9||9|9|

FS 105 – 4. IDŐZÍTŐ	BEKAPCSOLÁS (óra/perc)	|__|__|#|__|__|#	|9|9||9|9|

LEKAPCSOLÁS (óra/perc)		|__|__|#|__|__|#	|9|9||9|9|

FS 106 – IDŐZÍTŐ FUNKCIÓK

| IDŐZÍTŐ 1 |  |  | IDŐZÍTŐK FUNKCIÓI 0-időzítő nem használt 1-OUT1 kimenet vezérlés 2- OUT2 kimenet vezérlés 3- OUT3 kimenet vezérlés 4- OUT4 kimenet vezérlés 5- OUT5 kimenet vezérlés |  | 6- OUT6 kimenet vezérlés 7-partíció vezérlés 8-partíció 1 vezérlés 9-partíció 2 vezérlés Megjegyzés: a „partíció vezérlés” funkciónál (7) az 1. időzítő az 1. partíciót vezérli, a 2.időzítő a 2.partíciót. Ne programozza a partícióvezérlést a 3 és 4-es időzítőre. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDŐZÍTŐ 2 |  |  |  |  |  |
| elfogadás: # |  |  |  |  |  |
| IDŐZÍTŐ 3 |  |  |  |  |  |
| IDŐZÍTŐ 4 |  |  |  |  |  |
| elfogadás: # |  |  |  |  |  |

FS 107 – GYÁRI ALAPÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA

FS 108 – ESEMÉNY NAPLÓ TÖRLÉSE (TILTOTT FUNKCIÓ)

FS 109 – HASZNÁLATON KÍVÜLI FUNKCIÓ

FS 110 – GYÁRI ALAP KÓDOK VISSZAÁLLÍTÁSA

FS 111 – KEZELŐ CÍMÉNEK PROGRAMOZÁSA

|  | B RIASZTÁS LED villog |
| --- | --- |
| Kezelő 1 címe | LED | 1 |  | A | kezelő jumper |
|  |  | 2 |  | B |  |
|  |  | 3 |  | C |  |
|  |  | 4 |  | D |  |

Megjegyzés: a LED jelzi, hogy a kezelőben mely jumperek vannak

rövidre zárva.

elfogadás: #

FS 112 – SOROS (RS232) LETÖLTÉS ENGEDÉLYEZÉSE

FS 117 – TELEFONVONAL HIÁNY KÉSLELTETÉSE (00-99 perc)	    |__|__|#        |0||0|#

FS 118 – PAGER ÜZENETEK VÉTELI PARAMÉTEREI

program:	|3|B|#|4|2|#|0|B|#|0|F|#|1|0|#|8|0|#		rendszer POLPAGER 	|__|

|2|B|#|2|E|#|0|E|#|1|4|#|3|0|#|3|A|#		rendszer TELEPAGE	|__|

|3|7|#|3|D|#|0|7|#|0|B|#|B|6|#|C|8|#		rendszer EASY CALL 	|__|

|1|6|#|1|A|#|0|3|#|1|7|#|0|B|#|0|F|#		rendszer METRO-BIP	|__|

FS 123 – SZÁMLÁLÓ ZÓNA SZÁMLÁLÁSI IDEJE (program: 0-tól 255 másodpercig)

| SZÁMLÁLÓ | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| SZÁMLÁLÁSI IDŐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alapérték | 30 | 30 | 30 |

FS 124 – KEZELŐ CÍMÉNEK AUTOMATIKUS ELLENŐRZÉSE

FS 125 – CTL BEMENET FUNKCIÓ	|__|__|#

CTL BEMENET FUNKCIÓ (első jegy)	SZÉTOSZTÁS (második jegy)

1-élesítés		0-CTL ne élesítse/hatástalanítsa

2-hatástalanítás	1-1. partíció élesítése/hatástalanítása

3-tűzriasztás	2-2. partíció élesítése/hatástalanítása

4-pánik riasztás	3-3. partíció élesítése/hatástalanítása

5-kiegészítő riasztás

6-élesítés/hatástalanítás

7-riasztás törlése (nem hatástalanítás)

FS 126 – PARTÍCIÓ VEZÉRLÉS JELENTÉS KÓD (ŐRJÁRAT)

| Vezérlő kód bevitele – 1. partíció * |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vezérlő kód bevitele – 2. partíció * |  |  |
| Nem vezérlő kód – 1. partíció |  |  |
| Nem vezérlő kód – 2. partíció |  |  |

Megjegyzés: a megjelölt kódok kiegészíthetők a

felhasználó számmal.

FS 127, 128 – OTTHONMARADÁSOS ZÓNÁK (lásd a 2.oldalt)

FS 131 – KIEGÉSZÍTŐ OPCIÓK

| Első opció beállítás (B RIASZTÁS LED villog) |  | Második opció beállítás (A RIASZTÁS LED villog) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Szerviz mód blokkolva |  | 1 |  | Nincs élesítés az akkumulátor lemerült állapota alatt |
| 2 |  | Letöltés blokkolva |  | 2 |  | Automatikus számláló reszet „AUTORESET 1/3” |
| 3 |  | Impulzusos tárcsázás arányszám: 1/1.5 (off ½) |  | 3 |  | nem használt |
| 4 |  | MST-1 modullal való összedolgozás engedélyezése (DTMF) |  | 4 |  | nem használt |

elfogadás: #			elfogadás: #

FS 132 – ÓRA KORRIGÁLÁS PROGRAMOZÁSA  |__|__|#		|0|0|#

program:    01-től 19-ig     -pozitív érték 1 sec.-tól 19 sec.-ig  00-nincs korrigálás

81-től 99-ig     -negatív érték   -1 sec.-tól  -19 sec.-ig

FS 133 – VALÓS IDEJŰ ÓRA VISSZANÉZÉSE (VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉG NÉLKÜL)

MEGJEGYZÉS: