RIASZTÓRENDSZER

FELHASZNÁLÓ

CÍM

TELEFONSZÁM

MEGJEGYZÉSEK

| A legutolsó EC megfelelőségi nyilatkozat és jóváhagyási igazolás letölthető a www.satel.pl honlapról. |  |
| --- | --- |

FS1 – SZERVIZKÓD	|__|__|__|__|__|__|	alapértelmezés = |12345|

FS2 – VEZÉRLŐPANEL AZONOSÍTÓ	|__|__|__|__|__|__|	|214365|

FS3 – SZÁMÍTÓGÉP AZONOSÍTÓ	|__|__|__|__|__|__|	|658709|

FS4 – SZÁMÍTÓGÉP TELEFONSZÁM	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	alap: |AAAAAAAAAAAAAAAA|

Max.16 karakter 0 - F, A=szám vége, B=pulzus tárcsázás, C=tone tárcsázás, D=várakozás folyamatos hangra, E=rövid szünet, F=hosszú szünet

FS5 – RENDSZER OPCIÓK

| LED | LCD |  | ELSŐ OPCIÓ SOROZAT LED kezelőben a 12. LED villog |  | LED | LCD |  | MÁSODIK OPCIÓ SOROZAT LED kezelőben a 11. LED villog |  | LED | LCD |  | HARMADIK OPCIÓ SOROZAT LED kezelőben a 11. és 12. LED-ek villognak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | Telefon üzenés |  | 1 | 9 |  | Külső letöltés engedélyezés |  | 1 | H |  | Szervizmód nem elérhető, ha bármelyik partíció élesített |
| 2 | 2 |  | Távfelügyelet |  | 2 | A | ( | Tone tárcsázás (ki – pulse) |  | 2 | I |  | Letöltés nem elérhető, ha bármelyik partíció élesített |
| 3 | 3 |  | Visszahívás |  | 3 | B |  | Dupla riasztási üzenet hangmodulból |  | 3 | J |  | Riasztás, ha bármelyik zóna meg van sértve a kilépési késleltetés letelte után |
| 4 | 4 |  | Nyomtatás |  | 4 | C |  | Föld indítás |  | 4 | K |  | Egyedi tűzriasztás mindegyik partícióban |
| 5 | 5 |  | CR + LF mód (printer) |  | 5 | D |  | Nincs tárcsahang ellenőrzés |  | 5 | L |  | Egyedi kezelői riasztás mindegyik partícióban |
| 6 | 6 |  | Nyomtató RS-232 átviteli sebesség 2400bps (off-1200bps) |  | 6 | E |  | Nincs válasz ellenőrzés |  | 6 | M | ( | Távfelügyelet felfüggesztése új eseményig (ki 30 mp-ig.) * |
| 7 | 7 |  | Nyomtató átvitel paritással |  | 7 | F |  | Soros átvitel az 5. és 6. kimeneteken ** (NOKTON rádióüzenéshez) |  | 7 | N |  | 5. és 6. kimenetek átviteli típusa: UA ** |
| 8 | 8 |  | Nyomtató átvitel: (be)-EVEN / (ki)-ODD paritással |  | 8 | G |  | Duplahívás válaszhoz |  | 8 | O |  | 5. és 6. kimenetek átviteli típusa: LV&BY ** |
|  |  |  | Megerősítés a # billentyű megnyomásával |  |  |  |  | Megerősítés a # billentyű megnyomásával |  |  |  |  | Megerősítés a # megnyomásával (-alapbeállítás |

* Távfelügyeleti állomással bekövetkező kommunikációs probléma esetén a távfelügyelet felfüggesztésre kerül (16 hibás csatlakozási kísérlet után).

** Harmadik sorozat 7. és 8. opciói csak akkor aktívak, ha a második sorozat 7. opciója be van kapcsolva. Amikor az  UA & LV&BY le van tiltva (7. és 8. LED-ek kikapcsolva), az 5. és 6. kimenetek NOKTON (PC16OUT) formátumban működnek.

FS6 – GLOBÁLIS RENDSZERIDŐK	|__|__|	|__|__|	|__|__|	alapérték: |30|60|60| sec.

(programozás 00 – 99 mp-ig.)	belépési	kilépési	riasztási idő
	késleltetés	késleltetés

FS7 – SZÁMLÁLÓ ZÓNÁK SZÁMLÁLÓI	|__|__|	|__|__|	|__|__|	|00|00|00|

(programozás 00 – 07-ig)	Számláló	1	2	3

FS8(11 PARTÍCIÓ ZÓNÁK; FS12(15 ZÓNÁK KIJELZÉSE KEZELŐBEN; FS16(19 és 127(130 AUTOMATIKUSAN ÁTHIDALT ZÓNÁK

|  |  | Zónák kijelölése partícióhoz |  | Zónák kijelzése partíció kezelőkben |  | Automatikus zónaáthidalás csendes vagy részleges élesítéskor |  | Automatikus zónaáthidalás, ha nincs kilépés a partícióban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED | LCD | FS8 Partíció 1 |  | FS9 Partíció 2 |  | FS10 Partíció 3 |  | FS11 Partíció 4 |  | FS12 Partíció 1 |  | FS13 Partíció 2 |  | FS14 Partíció 3 |  | FS15 Partíció 4 |  | FS16 Partíció 1 |  | FS17 Partíció 2 |  | FS18 Partíció 3 |  | FS19 Partíció 4 |  | FS127 Partíció 1 |  | FS128 Partíció 2 |  | FS129 Partíció 3 |  | FS130 Partíció 4 |
| ZÓNA 1 | 1 | 1 | ( |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 2 | 2 | 2 | ( |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 3 | 3 | 3 | ( |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 4 | 4 | 4 | ( |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 5 | 5 | 5 | ( |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 6 | 6 | 6 | ( |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 7 | 7 | 7 | ( |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 8 | 8 | 8 | ( |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED kezelőben megerősítés a # billentyű megnyomásával |
| ZÓNA 9 | 1 | 9 | ( |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 10 | 2 | *0 | ( |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 11 | 3 | *1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 12 | 4 | *2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 13 | 5 | *3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 14 | 6 | *4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 15 | 7 | *5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 16 | 8 | *6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megerősítés a # billentyű megnyomásásval (-alapbeállítás |

FS20(23 – PARTÍCIÓ OPCIÓK

|  | LED | LCD | FS20 Partíció 1 |  | FS21 Partíció 2 |  | FS22 Partíció 3 |  | FS23 Partíció 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOTO funkció letiltása | 1 | 1 | GOTO 2 |  | GOTO 1 |  | GOTO 1 |  | GOTO 1 |
| GOTO funkció letiltása | 2 | 2 | GOTO 3 |  | GOTO 3 |  | GOTO 2 |  | GOTO 2 |
| GOTO funkció letiltása | 3 | 3 | GOTO 4 |  | GOTO 4 |  | GOTO 4 |  | GOTO 3 |
| GYORS ÉLESÍTÉS funkció letiltása | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 hibás kód riasztás tiltása | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| PÁNIK kezelői riasztás tiltása | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| KIEGÉSZÍTŐ kezelői riasztás tiltása | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| TŰZ kezelői riasztás tiltása | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| LED kezelőben megerősítés a # billentyű megnyomásával |
| Kezelői riasztás egy kóddal való törlésig | 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kezelői riasztás jelzése a globális riasztási ideig | 2 | A | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| NAPPAL/ÉJJEL vagy SZÁMLÁLÓ zóna sértésének jelzése | 3 | B | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| CSENGŐ zóna sértésének jelzése | 4 | C |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiba hangos jelzése | 5 | D |  |  |  |  |  |  |  |
| Kezelő KILÉPÉSI KÉSLELTETÉS jelzése | 6 | E | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| Kezelő BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS jelzése | 7 | F | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| Billentyű megnyomásának jelzése | 8 | G | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| Megerősítés a # billentyű megnyomásával (-alapbeállítás LED kezelőben a LED világítása jelzi,, hogy az opció be van kapcsolva. |

FS24 – ZÓNA ÉRZÉKENYSÉG (LED kezelőben a programozás 1 – 255 –ig, LCD kezelőben a programozás 16 – 4080ms -ig)

| Zóna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Érték LED kezelőben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapérték LED kezelőben [x16ms] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Érték LCD kezelőben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapérték LCD kezelőben [x16ms] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Zóna | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Érték LED kezelőben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapérték LED kezelőben [x16ms] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Érték LCD kezelőben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapérték LCD kezelőben [x16ms] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |

Megjegyzés: LED kezelőben minden számot erősítsen meg a # billentyű megnyomásával – az 1 -8 –ig LED-ek nem mutatják a paraméter új értékét.

FS25 – ZÓNA TÍPUSOK (programozás 00 – 05 -ig)

| 00 nincs érzékelő | 01 NC érzékelő | 02 NO érzékelő | 03 EOL érzékelő | 04 2EOL/NC érzékelő | 05 2EOL/NO érzékelő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zóna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Típus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapérték | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Megjegyzés: Az FS107 újraindítás funkció a létező zónákat 03 értékre a nem létező zónákat 00 értékre állítja; az alapértékek egy olyan  rendszerhez adottak, amelyikben  egy kezelő van a CLK1 csatlakozóra kapcsolva.

FS26 – ZÓNA REAKCIÓ TÍPUS (programozás 00 – 20 -ig)

| 00 - BELÉPÉS/KILÉPÉS 01 - KÉSLELTETETT 02 - BELSŐ KÉSLELTETETT 03 - AZONNALI 04 - NAPPAL/ÉJJEL 05 - AZONNALI SZÁMLÁLÓ L1 06 - AZONNALI SZÁMLÁLÓ L2 | 07 - AZONNALI SZÁMLÁLÓ L+ 08 - 24H HANGOS 09 - 24H KIEGÉSZÍTŐ 10 - 24H CSENDES 11 - 24H TŰZ 12 - ÉLESÍTÉS 13 - CSENDES ÉLESÍTÉS | 14 - HATÁSTALANÍTÁS 15 - NINCS RIASZTÁSI MŰVELET 16 - ÉLESÍTÉS / HATÁSTALANÍTÁS 17 - BELÉPÉSI KÉSLELTETETT HANGOS FIGYELMEZTETÉSSEL 18 - ÉLESÍTÉS AUTOMATIKUS ZÓNAÁTHIDALÁSSAL 19 - KERÜLET 20 - BELÉPÉS / KILÉPÉS VÉGSŐ |
| --- | --- | --- |

| Zóna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Érték |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapérték | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |

FS27 – ZÓNA OPCIÓK

|  | LED kezelőben a zóna száma a 9 -12 –ig LED-eken van kijelzve |
| --- | --- |
| Opció | Zóna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | PRIORITÁS (nem szabad, hogy a zóna sértett vagy szabotált állapotban legyen élesítéskor) | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 2 | CSENGŐ (a sértése CSENGŐ jelzést hoz létre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AUTO-RESZET 1 (automatikus zónaáthidalás az első riasztás után) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AUTO-RESZET 3 (automatikus zónaáthidalás az első riasztás után) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KÉSLELTETÉS MEGSZAKÍTÁS (nincs sértés jelentés a BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS ideje alatt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TÁPELLÁTÁS KÉSLELTETÉS (áthidalás 120 mp-re a táp bekapcsolás után) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VISSZAÁLLÁS jelentés a riasztás vége után |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VISSZAÁLLÁS jelentés a hatástalanítás után |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(-alapbeállítás

FS28 – EGYEDI ZÓNA BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS (programozás 00 - 99 –mp-ig.)

| ZÓNA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belépési késleltetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alap értékként az egyedi zóna belépési késleltetési idő értéke 0.

FS29 - MAXIMUMÁLIS ZÓNA SÉRTÉSI IDŐ (programozás 1 - 255 mp-ig.)

| Zóna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Érték |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alap értékként a maximum sértési idő értéke 0 az összes zónának (sértési idő ellenőrzés KI).

Megjegyzés: LED kezelőben minden számot erősítsen meg a # megnyomásával – az1 – 8 –ig LED-ek nem mutatják a paraméter új értékét.

FS30 – MAXIMUMÁLIS ZÓNA NEMSÉRTÉSI IDŐ (programozás 1 - 255 –mp-ig.)

| Zóna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Érték |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alap értékként a maximális sértési idő értéke 0 az összes zónának (nemsértési idő ellenőrzés KI).

Megjegyzés: LED kezelőben minden számot erősítsen meg a # megnyomásával – az 1 – 8 –ig LED-ek nem mutatják a paraméter új értékét.

FS31, 33, 35, 37, 39, 41 – KIMENETEK PROGRAMOZÁSA

|  | FS31 OUT 1 | FS33 OUT 2 | FS35 OUT 3 | FS37 OUT 4 | FS39 OUT 5 | FS41 OUT 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KIMENET TÍPUS |  |  |  |  |  |  |
| Megerősítés # billentyűvel alapértelmezés: | 0 1 | 0 1 | 2 7 | 0 0 | 2 2 | 1 2 |
| KIMENET MŰKÖDÉI IDÓ |  |  |  |  |  |  |
| Megerősítés # billentyűvel alapértelmezés: | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| OPCIÓK LED kezelőben a a világító LED jelzi az opció bekapcsolt állapotát | Kimenet kijelölése az 1-es partícióhoz | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kimenet kijelölése a 2-es partícióhoz | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kimenet kijelölése a 3-as partícióhoz | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kimenet kijelölése a 4-es partícióhoz | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pulzáló jelzés | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Működési idő percben | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | KAPCSOLÓ TÍPUSÚ KIMENET | 7 |  | ( |  |  |  |  |
|  | Polaritás +12V | 8 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Megerősítés # billentyűvel | (-alapbeállítás |

FS32, 34, 36, 38, 40, 42 – KIMENETEKET VEZÉRLŐ ZÓNÁK	FS43 – 1-ES TÁVFELÜGYELETI ÁLLOMÁS TELEFONSZÁMA

|  |  | Kimeneteket vezérlő zónák listája |  | maximum 16 karakter 0–F; A=szám vége, B=pulzus tárcsázás, C=tone tárcsázás, D=várakozás folyamatos hangra , E=rövid szünet, F=hosszú szünet ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Alapértelmezés ¦AAAAAAAAAAAAAAAA¦ FS44 - 2-ES TÁVFELÜGYELETI ÁLLOMÁS TELEFONSZÁMA Alapértelmezés ¦AAAAAAAAAAAAAAAA¦ FS45 – 1-ES ÁLLOMÁS FORMÁTUM ¦__¦__¦ FS46 – 2-ES ÁLLOMÁS FORMÁTUM ¦__¦__¦ 00 - Silent Knight, Ademco lassú 01 - Sescoa, Franklin, DCI, Vertex 02 - Silent Knight gyors 03 - Radionics 1400Hz 04 - Radionics 2300Hz 05 - Radionics paritással 1400Hz 06 - Radionics paritással 2300Hz 07 - Ademco Express 08 - Silent Knight, Ademco lassú, kiterjesztett 09 - Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, kiterjesztett 0A - Silent Knight fast, kiterjesztett 0B - Radionics 1400Hz, kiterjesztett 0C - Radionics 2300Hz, kiterjesztett 0D - Telim belépési hanggal 0E - Contact ID válogatott kódok 0F - Contact ID összes kód 8D - Telim belépési hang nélkül |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED | LCD | FS32 OUT1 |  | FS34 OUT2 |  | FS36 OUT3 |  | FS38 OUT4 |  | FS40 OUT5 |  | FS42 OUT6 |  |  |
| ZÓNA 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED kezelőben megerősítés # billentyűvel |  |  |
| ZÓNA 9 | 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 10 | 2 | *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 11 | 3 | *1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 12 | 4 | *2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 13 | 5 | *3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 14 | 6 | *4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 15 | 7 | *5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNA 16 | 8 | *6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megerősítés # billentyűvel |  |  |

FS47 – JELENTÉS OPCIÓK

| 1 |  | Jelentés csak az 1-es állomásnak, esemény szétválogatás nélkül |  | MEGJEGYZÉS: - ha az 1-es és 2-es opció is ki van jelölve – a panel eseméyszétválogatás nélkül jelentent az 1-es vagy a 2-es állomásnak (amelyiket előbb eléri). - ha az 1-es és 2-es opció is ki van jelölve –a panel eseményszétválogatással jelentent az 1-es és a 2-es állomásnak is. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Jelentés csak az 2-es állomásnak, esemény szétválogatás nélkül |  |  |
| 3 |  | Jelentés szétválogatás azonosítók alapján (esemény csoportok) 1-es állomásnak |  |  |
| 4 |  | Jelentés szétválogatás azonosítók alapján (esemény csoportok) 2-es állomásnak történő átvitel esetén |  |  |
| 5 |  | Partíció eseményjelentés kiterjesztése felhasználó számmal |  |  |
| 6 |  | Zóna eseményjelentés kiterjesztése zóna számmal |  |  |
| 7 |  | A panel abbahagyja a jelentéskód küldését, ha elmarad az 1-es állomás nyugtázása az információk vételéről 16 kísérlet után |  |  |
| 8 |  | A panel abbahagyja a jelentéskód küldését, ha elmarad az 2-es állomás nyugtázása az információk vételéről 16 kísérlet után |  |  |

FS48 – ZÓNA ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 1-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK	|__|__|__|__|

FS49 – 1-ES PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 1-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK	|__|__|__|__|

FS50 – 2-ES PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 1-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK	|__|__|__|__|

FS51 – 3-AS PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 1-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK	|__|__|__|__|

FS52 – 4-ES PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 1-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK	|__|__|__|__|

FS53 – RENDSZER ESEMÉNY AZONOSÍTÓK 1-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK	|__|__|__|__|

FS54 – ZÓNA ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 2-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK	|__|__|__|__|

FS55 – 1-ES PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 2-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK	|__|__|__|__|

FS56 – 2-ES PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 2-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK	|__|__|__|__|

FS57 – 3-AS PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 2-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK	|__|__|__|__|

FS58 – 4-ES PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 2-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK	|__|__|__|__|

FS59 – RENDSZER ESEMÉNY AZONOSÍTÓK 2-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK	|__|__|__|__|

FS60(66, 134(135 – ZÓNA JELENTÉS KÓDOK

| Zónák | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS60 – ZÓNA RIASZTÁS KÓDOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FS61 – ZÓNA TAMPER RIASZTÁS KÓDOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FS62 – ZÓNA HIBA KÓDOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FS63 – ZÓNA SÉRTÉS KÓDOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FS64 – ZÓNA VISSZAÁLLÁS KÓDOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FS65 – SZABOTÁZS VISSZAÁLLÁS KÓDOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FS66 – HIBA VISSZAÁLLÁS KÓDOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FS134 – ZÓNA ÁTHIDALÁS KÓDOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FS135 – ZÓNA ÁTHIDALÁS TÖRLÉS KÓDOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alapértékként az összes kód értéke 00

FS67, 68 – ZÓNA ESEMÉNYEK KIJELŐLÉSE FELÜGYELETI ÁLLOMÁSOKNAK

|  | FS67 Küldés 1-es állomásnak |  | FS68 Küldés 2-es állomásnak |
| --- | --- | --- | --- |
| ZÓNA RIASZTÁS KÓDOK | 1 |  |  | 1 |  |
| ZÓNA SZABOTÁZS RIASZTÁS KÓDOK | 2 |  |  | 2 |  |
| ZÓNA HIBA KÓDOK | 3 |  |  | 3 |  |
| ZÓNA RIASZTÁS KÓDOK | 4 |  |  | 4 |  |
| ZÓNA VISSZAÁLLÁS KÓDOK | 5 |  |  | 5 |  |
| SZABOTÁZS VISSZAÁLLÁS KÓDOK | 6 |  |  | 6 |  |
| HIBA VISSZAÁLLÁS KÓDOK | 7 |  |  | 7 |  |
| ZÓNA ÁTHIDALÁS ÉS ATHIDALÁS TÖRLÉS KÓDOK | 8 |  |  | 8 |  |

Összes kód megerősítése a # megnyomásával#

FS69(72 – PARTÍCIÓ JELENTÉS KÓDOK

| Jelentés kódok: | FS69 PARTÍCIÓ 1 | FS70 PARTÍCIÓ 2 | FS71 PARTÍCIÓ 3 | FS72 PARTÍCIÓ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED kezelőben a kód száma a 9 – 12 –ig LED-eken kerül kijelzésre | 1 | ÉLESÍTÉS * |  |  |  |  |
|  | 2 | CSENDES ÉLESÍTÉS * |  |  |  |  |
|  | 3 | ÉLESÍTÉS ZÓNAÁTHIDALÁSSAL * |  |  |  |  |
|  | 4 | RIASZTÁS TÖRLÉS * |  |  |  |  |
|  | 5 | HATÁSTALANÍTÁS * |  |  |  |  |
|  | 6 | Nem használt |  |  |  |  |
|  | 7 | ÓRA BEÁLLÍTÁS * |  |  |  |  |
|  | 8 | ZÓNA ÁTHIDALÁS * |  |  |  |  |
|  | 9 | KEZELŐI TŰZRIASZTÁS |  |  |  |  |
|  | 10 | KEZELŐ PÁNIKRAISZTÁS |  |  |  |  |
|  | 11 | KEZELŐI KIEGÉSZÍTŐ RIASZTÁS |  |  |  |  |
|  | 12 | KEZELŐI TAMPER RIASZTÁS |  |  |  |  |
|  | 13 | 3 HIBÁS KÓD RIASZTÁS |  |  |  |  |
|  | 14 | KÉNYSZERÍTETT RIASZTÁS |  |  |  |  |
|  | 15 | BELSŐ PARTÍCIÓ ÉLESÍTÉS |  |  |  |  |
|  | 16 | BELSŐ PARTÍCIÓ HATÁSTALANÍTÁS |  |  |  |  |

FS73(80 – PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK KIJELŐLÉSE FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

|  | ESEMÉNYEK JELENTÉSE 1-ES ÁLLOMÁSNAK |  | ESEMÉNYEK JELENTÉSE 2-ES ÁLLOMÁSNAK |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FS73 | FS74 | FS75 | FS76 |  | FS77 | FS78 | FS79 | FS80 |
|  | PART. | PART. | PART. | PART. |  | PART. | PART. | PART. | PART. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ÉLESÍTÉS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CSENDES ÉLESÍTÉS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉLESÍTÉS ZÓNAÁTHIDALÁSSAL | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIASZTÁS TÖRLÉS | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HATÁSTALANÍTÁS | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nem használt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDŐ BEÁLLÍTÁS | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÓNAÁTHIDALÁS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megerősítés # billentyűvel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEZELŐ TŰZRIASZTÁS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEZELŐ PÁNIKRIASZTÁS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEZELŐ KIEGÉSZÍTŐ RIASZTÁS | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEZELŐ TAMPER RIASZTÁS | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 HIBÁS KÓD RIASZTÁS | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KÉNYSZERÍTETT RIASZTÁS | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BELSŐ PARTÍCIÓ ÉLESÍTÉS | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BELSŐ PARTÍCIÓ HATÁSTALANÍTÁS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megerősítés # billentyűvel |

FS81(84 – RENDSZER ESEMÉNY KÓDOK ÉS KIJELŐLÉSÜK FELÜGYELETI ÁLLOMÁSOKNAK

|  | ESEMÉNY KIJELÖLÉS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RENDSZER ESEMÉNYEK 1-ES CSOPORT | FS81 ESEMÉNY KÓDOK | FS83 KÜLDÉS 1-ES ÁLLOMÁSNAK | FS84 KÜLDÉS 2-ES ÁLLOMÁSNAK 2 |  | RENDSZER ESEMÉNYEK 2-ES CSOPORT | FS82 ESEMÉNY KÓDOK |
| 1 | AC HIÁNY |  |  |  |  | 1 | 4-ES KIMENET HIBA |  |
| 2 | AC VISSZAÁLL |  |  |  |  | 2 | 4-ES KIMENET VISSZAÁLL |  |
| 3 | ALACSONY AKKUMULÁTOR |  |  |  |  | 3 | JELENTÉS HIBA |  |
| 4 | AKKUMULÁTOR VISSZAÁLL |  |  |  |  | 4 | ESEMÉNY NAPLÓ TÚLCSORDULÁS |  |
| 5 | 1-ES KIMENET HIBA |  |  |  |  | 5 | IDŐ ELVESZTÉS |  |
| 6 | 1-ES KIMENET VISSZAÁLL |  |  |  |  | 6 | RAM MEMÓRIA HIBA |  |
| 7 | 2-ES KIMENET HIBA |  |  |  |  | 7 | RENDSZER VISSZAÁLL |  |
| 8 | 2-ES KIMENET VISSZAÁLL |  |  |  |  | 8 | JLENTÉS TESZT |  |
| 9 | 3-AS KIMENET HIBA |  |  |  |  | 9 | KEZELŐ TÁPFESZÜLTSÉG HIBA |  |
| 10 | 3-AS KIMENET VISSZAÁLL |  |  |  |  | 10 | KEZELŐ TÁPFESZÜLTSÉG VISSZAÁLL |  |
| 11 | NYOMTATÓ HIBA |  |  |  |  | MEGJEGYZÉS: Ha az esemény szétválogatás engedélyezve van, ezek a kódok mindig elküldésre kerülnek mindkét felügyeleti állomásnak. |
| 12 | NYOMTATÓ VISSZAÁLL |  |  |  |  |  |
| 13 | BELÉPÉS SZERVIZMÓDBA |  |  |  |  |  |
| 14 | KILÉPÉS SZERVIZMÓDBÓL |  |  |  |  |  |
| 15 | LETÖLTÉS INDÍTÁS |  |  |  |  |  |
| 16 | LETÖLTÉS BEFEJEZÉS |  |  |  |  |  |

FS85 – TESZTÁTVITEL IDEJE A FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK	|__|__|__|__|	alapértelmezés |9999|

Programozás 00:00 - 23:59 -ig, ha a programozott érték 99:99, az átvitel le lesz tiltva .

FS86 - AC HIÁNY JELZÉS KÉSLELTETÉS (01-99 min.)	|__|__|	alapértelmezés |10|

FS87 - TELEFONSZÁM 1	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS88 - TELEFONSZÁM 2	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS89 - TELEFONSZÁM 3	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS90 - TELEFONSZÁM 4	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS91 - TELEFONSZÁM 5	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS92 - TELEFONSZÁM 6	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS93 - TELEFONSZÁM 7	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS94 - TELEFONSZÁM 8	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

maximum.16 karakter 0 – F -ig:	alapértelmezésként, az összes telefonszám üres = |AAAAAAAAAAAAAAAA|

A=telefonszám vége,

B=pulzus tárcsázás,

C=tone tárcsázás,

D=várakozás folyamatos hangra ,

E=rövid szünet,

F=hosszú szünet.

MEGJEGYZÉS: Ne programozzon speciális karaktereket (B – F) a telefonszám elé, mert azok a tárcsázás vezérlésre szolgálnak. A tárcsázás és a telefonvonal tesztelésének módja az FS5 szerviz funkcióban van beprogramozva.

FS95 – PARTÍCIÓ ÉS ÜZENET KIJELÖLÉS TELEFONSZÁMOKNAK

|  | LED kezelőben 9(12 –ig LED-ek |
| --- | --- |
| TELEFONSZÁM KIJELÖLÉS: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LED kezelőben 1(8 –ig LED-ek | 1 | 1-es partíció |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2-es partíció |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3-as partíció |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 4-es partíció |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Üzenet 1es számnak (PAGER) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Üzenet 2-es számnak (PAGER) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Üzenet 3-as számnak (PAGER) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Üzenet 4-es számnak (PAGER) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCD | 9 | Hang szintetizátor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Megerősítés # billentyűvel |

FS96 - PAGER ÜZENET 1 (továbbá FS119)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS97 - PAGER ÜZENET 2 (továbbá FS120)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS98 - PAGER ÜZENET 3 (továbbá FS121)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS99 - PAGER ÜZENET 4 (továbbá FS122)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS100 – KÖRÖK ÉS ISMÉTLÉSEK SZÁMA EGY KÖRBEN 	|__|	|__|	|4|2|

Ismétlések száma (0-9) (	( sorok száma (1-7)

FS101 – CSENGETÉSEK SZÁMA VÁLASZ ELÖTT (00 – 09 -ig) 	|__|__|	|00|

FS102 - IDŐZÍTŐ 1 	BEKAPCSOLÁS (óra/perc)-kor	|__|__|__|__|	alapértelmezés OFF: |9999|

KIKAPCSOLÁS H (óra/perc)-kor	|__|__|__|__|	|9999|

FS103 - IDŐZÍTŐ 2 	BEKAPCSOLÁS (óra/perc)-kor	|__|__|__|__|	|9999|

KIKAPCSOLÁS (óra/perc)-kor	|__|__|__|__|	|9999|

FS104 - IDŐZÍTŐ 3 	BEKAPCSOLÁS (óra/perc)-kor	|__|__|__|__|	|9999|

KIKAPCSOLÁS (óra/perc)-kor	|__|__|__|__|	|9999|

FS105 - IDŐZÍTŐ 4 	BEKAPCSOLÁS (óra/perc)-kor	|__|__|__|__|	|9999|

KIKAPCSOLÁS (óra/perc)-kor	|__|__|__|__|	|9999|

FS106 – IDŐZÍTŐ FUNKCIÓK

| IDŐZÍTŐ 1 |  |  | IDŐZÍTŐ FUNKCIÓK: | MEGJEGYZÉS: Partíció vezérlés funkcióhoz (7) 1-es IDŐZÍTŐ 1-es partíciót vezérli, 2-es IDŐZÍTŐ 2-es partíciót, stb. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDŐZÍTŐ 2 |  |  | 0 – időzítő nincs használva 1 - OUT 1 kimenet vezérlés 2 - OUT 2 kimenet vezérlés 3 - OUT 3 kimenet vezérlés 4 - OUT 4 kimenet vezérlés 5 - OUT 5 kimenet vezérlés | 6 - OUT 6 kimenet vezérlés 7 – partíció vezérlés 8 – 1-es partíció élesítés /hatástalanítás 9 – 2-es partíció élesítés /hatástalanítás 10 – 3-as partíció élesítés /hatástalanítás 11 – 4-es partíció élesítés /hatástalanítás |  |
| Megerősítés # billentyűvel |  |  |  |  |  |
| IDŐZÍTŐ 3 |  |  |  |  |  |
| IDŐZÍTŐ 4 |  |  |  |  |  |
| Megerősítés # billentyűvel |  |  |  |  |  |

FS107 – GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

FS108 – ESEMÉNYNAPLÓ TÖRLÉS

FS109 – GYÁRI ALAPAZONOSÍTÓK VISSZAÁLLÍTÁSA

FS110 – GYÁRI ALAPKÓDOK VISSZAÁLLÍTÁSA

FS111 – KEZELŐ CÍMEK

| Kezelők 1 és 2 LED kezelőben 12-es LED villog |  | Kezelők 3 és 4 LED kezelőben 11-es LED villog |  | MEGJEGYZÉS: LED kezelőkben a világító LED-ek a kezelői rövidzárak pozícióját mutatják. LCD kezelővel felszerelt rendszerben a kezelői címek kézi módosítása az FS111 szerviz funkcióval nem engedélyezett. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-es kezelő cím | LED-ek száma LED kezelőben | 1 |  | A | LED kezelő rövidzárak |  | 3-es kezelő cím | LED-ek száma LED kezelőben | 1 |  | A | LED kezelő rövidzárak |  |  |
|  |  | 2 |  | B |  |  |  |  | 2 |  | B |  |  |  |
|  |  | 3 |  | C |  |  |  |  | 3 |  | C |  |  |  |
|  |  | 4 |  | D |  |  |  |  | 4 |  | D |  |  |  |
| 2-es kezelő cím |  | 5 |  | A |  |  | 4-es kezelő cím |  | 5 |  | A |  |  |  |
|  |  | 6 |  | B |  |  |  |  | 6 |  | B |  |  |  |
|  |  | 7 |  | C |  |  |  |  | 7 |  | C |  |  |  |
|  |  | 8 |  | D |  |  |  |  | 8 |  | D |  |  |  |
| Megerősítés # billentyűvel |  | Megerősítés # billentyűvel |  |  |

FS112 – PROGRAMOZÁS INDÍTÁSA RS-232-ES PORTTON KERESZTÜL

FS113 – ESEMÉNYNAPLÓ NYOMTATÁS

FS114 – RIASZTÁS NAPLÓ NYOMTATÁS

FS115 – HIBA NAPLÓ NYOMTATÁS

FS116 – PARTÍCIÓ ESEMÉNY NYOMTATÁS

FS117 – MEGENGEDHETŐ TELEFONVONAL VESZTÉS KÉSLELTETÉS ( 00 - 99 perc-ig.)	|__|__|	|00|

FS118 – PAGER ÁLLOMÁS JELEK PARAMÉTEREI

programozás:	|3|B|#|4|2|#|0|B|#|0|F|#|1|0|#|8|0|#	POLPAGER rendszernek	|__|

|2|B|#|2|E|#|0|E|#|1|4|#|3|0|#|3|A|#	TELEPAGE rendszernek	|__|

|3|7|#|3|D|#|0|7|#|0|B|#|B|6|#|C|8|#	EASY CALL rendszernek	|__|

|1|6|#|1|A|#|1|3|#|1|7|#|0|B|#|0|F|#	METRO-BIP rendszernek	|__|

FS119(122 – PAGER ÜZENÉS (lásd: FS96 - FS99)

FS123 – SZÁMLÁLÓ SZÁMOLÁSI IDŐ (programozás  0 - 255 mp-ig.)

| SZÁMLÁLÓ | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| SZÁMLÁLÁSI IDŐ |  |  |  |

alapértelmezett: |30|30|30|

FS124 – KEZELŐ CÍMEK AUTOMATIKUS KIOLVASÁSA

FS125 – KIMENETEK TESZTELÉSE

FS126 – ÖRJÁRAT ELLENŐRZŐ KÓDOK

| Őrjárat kódja 1-es partícióban |  |
| --- | --- |
| Őrjárat kódja 2-es partícióban |  |
| Őrjárat kódja 3-as partícióban |  |
| Őrjárat kódja 4-es partícióban |  |
| Őrjárat kód hiány 1-es partícióban |  |
| Őrjárat kód hiány 2-es partícióban |  |
| Őrjárat kód hiány 3-as partícióban |  |
| Őrjárat kód hiány 4-es partícióban |  |

FS127(130 – AUTOMATIKUSAN ÁTHIDALT ZÓNÁK, HA NINCS KILÉPÉS A PARTÍCIÓBÓL (lásd: FS16(19)

FS131 – TOVÁBBI OPCIÓK

| LED | LCD |  | ELSŐ OPCIÓ SOROZAT LED kezelőben 12-es LED villog |  | LED | LCD |  | MÁSODIK OPCIÓ SOROZAT LED kezelőben 11-es LED villog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | Szerviz mód tiltott |  | 1 | 9 |  | Akkumulátor hiba esetén nem engedélyezett az élesítés |
| 2 | 2 |  | DTMF (MST-1) modul támogatás |  | 2 | A |  | Zónaáthidalás automatikus törlése éjfélkor (00:00) |
| 3 | 3 |  | Pulzus tárcsázás arány 1:1,5 |  | 3 | B |  | Szerviz mód csak egy partícióban elérhető |
| 4 | 4 |  | Globális kódok |  | 4 | C |  | Szerviz üzenet kijelzés szabotázsriasztás után |
| 5 | 5 |  | 1-es időzítő elsőbbség engedélyezve |  | 5 | D |  | Kezelői hibariasztás törlésig |
| 6 | 6 |  | 2-es időzítő elsőbbség engedélyezve |  | 6 | E |  | Hangos szabotázsriasztás csak élesített módban |
| 7 | 7 |  | 3-as időzítő elsőbbség engedélyezve |  | 7 | F |  | Egy zónából érkező riasztások korlátozása (max. 3). |
| 8 | 8 |  | 4-es időzítő elsőbbség engedélyezve |  | 8 | G |  | VISONIC rádiójelentés be * |
|  |  |  | Megerősítés # billentyűvel |  |  |  |  | Megerősítés # billentyűvel |

* - csak “VC-10P” jelöléssel nyomtatott áramköri lappal rendelkező vezérlőpanelek

FS132 – ÓRA KORREKCIÓ	|__|__|	alapértelmezés |00|

Lehetővé teszi az óra kiigazítását  a -19 - +19 másodperces tartományban. LED kezelőben a megfelelő kiigazítás programozásához vigye be a következőket:

01  to  19	-	pozitív érték 1 – 19 másodpercig

00	-	nincs kiigazítás

81  to  99	-	negatív érték 1 – 19 másodpercig

FS133 – FELÜGYELETI ÁLLOMÁS TESZTÁTVITEL IDŐ

|__|__|	|__|__|	|__|__| az utolsó átvitel után

nap	óra	perc	alapértelmezés: |00|00|00|

FS134 – ZÓNA ÁTHIDALÁS KÓDOK (lásd: FS60(66)

FS135 – ZÓNA ÁTHIDALÁS TÖRLÉS KÓDOK (lásd: FS60(66)

FS136 – ELŐTAGOK AZ AZONOSÍTÓK KIBŐVÍTÉSÉHEZ “TELIM” ÁTVITELI FORMÁTUMBAN	|__|__|	|__|__|	alap: |AAAA|

(karakterek 0 –F -ig)	1-ES ÁLLOMÁS	2-ES ÁLLOMÁS

FS137 – “TELIM” ÁTVITELI FORMÁTUMBAN HASZNÁLT KÓDOK

| TELIM jelentés |  | Megjegyzés: A kódok LED kezelő 9 – 12 számú LED-jein kerülnek kijelzésre az 1-től kezdődően. Az események csatornaszámának / kódjának programozására használja az LCD kezelőt – megegyező számozás. |
| --- | --- | --- |
| jelentés +-szal | jelentés - -szal |  |  |
| Kód sz. LCD | Kód sz. LED | KÓD | Kód sz. LCD | Kód sz. LED | KÓD |  | 31 - Tűz 32 - Víz 33 - Gáz 34 - Üzemzavar 35 - Szivattyú 36 - Támadás 37 - Betörés 38 - Határérték 3C - Visszahívás 41 - Riasztás 46 - Hiba 4B - Törlés 4C - Technikai riasztás | 4E - Kiegészítő riasztás 50 - Telefonvonal rendben 51 - Távoli élesítés 52 - Teszt 53 - Távoli hatástalanítás 54 - Élesítés 55 - Hatástalanítás 60 - Hálózati hiba 70 - Hálózat rendben 69 - Akkumulátor alacsony 79 - Akkumulátor rendben |
| 0 | 1 |  | 8 | 9 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 9 | A |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | A | B |  |  |  |  |
| 3 | 4 |  | B | C |  |  |  |  |
| 4 | 5 |  | C | D |  |  |  |  |
| 5 | 6 |  | D | E |  |  |  |  |
| 6 | 7 |  | E | F |  |  |  |  |
| 7 | 8 |  | F | 0 |  |  |  |  |

FS138 – VISONIC RÁDIÓ RENDSZER CÍM (programozás 00 – 07 -ig)	|__|__|	alapértelmezés |00|

FS139 – VISIONIC RÁDIO RENDSZER TESZT ÁTVITELI PERIODUSA

|__|__|	|__|__|	alapértelmezés KI: |00|00|

óra	perc

Megjegyzés: az FS138 és FS139 szerviz funkciók csaka “VC-10P” jelöléssel ellátott nyomtatott áramköri lappal rendelkező vezérlő panelekre vonatkozik.

FS140 – TESZTÁTVITEL IDEJE A FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK A RENDSZER ÉLESÍTETT ÁLLAPOTÁBAN

|__|__|	|__|__|	|__|__| a felügyeleti állomásnak történő utolsó átvitel után, amikor a rendszer élesített.

nap	óra	perc	alapértelmezés |00|00|00

A kézikönyv frissítésnek története.

Az alábbi táblázat a CA-10 vezérlőpanel 4.10 firmware verziójú kézikönyvében leírtakhoz képest végrehajtott változtatásokat tartalmazza.

| Dátum | Verzió | Változás leírása |
| --- | --- | --- |
| 2007 július | 5.11 | Élesítés alatt az aktív PRIORITÁS opcióval rendelkező zónák nem lehetnek sértett vagy szabotált állapotban. Az FS140 –es, “TESZTÁTVITEL A FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK A RENDSZER ÉLESÍTETT ÁLLAPOTÁBAN” funkció hozzáadásra került. |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

# Text boxes

RIASZTÓKÖZPONT

CA-10 Programverzió: 5.11

PROGRAMLISTA

ca10list_hu 08/08

GDAŃSK

00	Nem használt

01	BETÖRÉS RIASZTÁS jelzés

02	TŰZ- / BETÖRÉS RIASZTÁS jelzés

03	TŰZRIASZTÁS jelzés

04	KEZELŐI RIASZTÁS jelzés

05	KEZELŐI TŰZRIASZTÁS jezés

06	KEZELŐI PÁNIKRIASZTÁS jelzés

07	KEZELŐI KIEGÉSZÍTŐ RIASZTÁS jelzés

08	KEZELŐI SZABOTÁZS RIASZTÁS jelzés

09	NAPPAL / ÉJJEL és SZÁMLÁLÓ zóna sértésjelzés

10	KÉNYSZER RIASZTÁS jelzés

11	CSENGŐ jelzés

12	MONO kapcsoló

13	BI kapcsoló

14	ÉLESÍTETT ÁLLAPOT

15	CSENDES ÉLESÍTÉS ÁLLAPOT

16	KILÉPÉSI KÉSLELTETÉS ÁLLAPOT

17	BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS ÁLLAPOT

18	TELEFON HASZNÁLAT ÁLLAPOT

19	FÖLD INDÍTÁS

20	JELENTÉS NYUGTÁZÁS

21	ZÓNA ÁTHIDALÁS ÁLLAPOT

22	ÜZEMKÉSZ ÁLLAPOT

23	ZÓNA SÉRTÉS ÁLLAPOT

24	TELEFONVONAL HIBA

25	AC HIÁNY JELZÉS

26	AKKUMULÁTOR HIBA JELZÉS

27	TÁPELLÁTÁS

28	TŰZÉRZÉKELŐ TÁPELLÁTÁS

29	TÁPELLÁTÁS RESZET FUNKCIÓVAL

30	IDŐZÍTŐ vezérelt

31	HALLHATÓ RIASZTÁS ÁLLAPOT

32	TELJES RIASZTÁS ÁLLAPOT

33	élesítés/hatástalanítás/riasztás törlés

34	KEZELŐ HANGJELZŐ RIASZTÁS

35	TÁPELLÁTÁS ÉLESÍTETT MÓDBAN

36	LED ÁLLAPOT jelzés

37	RELÉ ÁLLAPOT jelzés

38	ZÓNA HIBA ÁLLAPOPT

39	NINCS ŐRJÁRAT KÓD A PARTÍCIÓBAN

40	SZERVIZMÓD ÁLLAPOT

41	AKKUMULÁTOR TESZT EREDMÉNY

Megjegyzés: A *-gal jelölt kódók kiterjesztésre kerülhetnek a panel által a felhasználó számával (lásd FS47). Például ha az élesítés kód értéke 1, a panel 11-es kódot fog lejelenteni, ha a partíciót az 1-es  felhasználó által lett élesítve, 12-es kód lesz jelentve, ha az élesítést a 2-es felhasználó hajtotta végre, stb.

UWAGA: zdarzenia systemowe cz. II przy włączonym monitorowaniu z rozdziałem zdarzeń wysyłane są zawsze do obu stacji.

MEGJEGYZÉS:

Ha nincs a PAGER üzenés kijelölve, a hang szintetizátor üzenet kerül elküldésre.

MEGJEGYZÉS:

A funkció a rendszer esemény kódok 3. sorozatának programozására szolgág. Amikor az esemény szétválogatás funkció engedélyezve van ezek a kódok mindig elküldésre kerülnek mindkét állomásnak.