COBALT

COBALT Plus

COBALT Pro

DIGITÁLIS DUÁLTECHNOLÓGIÁS MOZGÁSÉRZÉKELŐ

cobalt_hu 07/15

A COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro a védett területen történő mozgás érzékelését teszi lehetővé. Ez a kézikönyv Q (vagy újabb) elektronikai változattal rendelkező érzékelőkre vonatkozik.

# TULAJDONSÁGOK

Passzív infravörös (PIR) és mikrohullámú érzékelő.

Duál [COBALT, COBALT Plus] vagy quad [COBALT Pro] elemes pyroszenzor.

Állítható érzékenységű mikrohullámú érzékelő.

Kiválasztható érzékenységű passzív infravörös érzékelő.

Digitális mozgásérzékelési algoritmus.

Digitális hőmérsékletkompenzáció.

Kiválasztható működési módok: egyszerű vagy számláló.

Mikrohullám alapú maszkoláselleni védelem [COBALT Plus / COBALT Pro].

Beépített EOL ellenállások (Dupla EOL).

Kétszínű mozgásérzékelés és riasztásiállapot jelző LED.

Tápfeszültség ellenőrzés.

Fedél eltávolítás elleni szabotázsvédelem.

# LEÍRÁS

## Működési módok

Egyszerű – az érzékelő riasztást jelez, amennyiben mindkét érzékelő 10 mp-nél rövidebb időtartamon belül mozgást érzékel.

Számláló – az érzékelő riasztást jelez, amennyiben:

amennyiben mindkét érzékelő 10 mp-nél rövidebb időtartamon belül mozgást érzékel,

a mikrohullámú érzékelő a PIR érzékelő jelzése nélkül kevesebb, mint 30 percen belül 16x mozgást érzékel.

## Maszkoláselleni tulajdonság

Amennyiben a mikrohullámú érzékelő az egység előtti 10~20 cm-es távolságban mozgó tárgyat érzékel, akkor azt az érzékelő kimaszkolásának kísérleteként értelmezi és 2 mp-re aktiválja a maszkoláselleni védelem relékimenetét. A tárgyak a mikrohullám mikrohullámok  számára átjárhatóak, de az infravörös sugárzás kitakarását nem érzékeli maszkoláselleni tulajdonság.

## Tápfeszültség ellenőrzés

Amennyiben a tápfeszültség értéke több mint 2 mp-ig 9 V (± 5%) alá csökken, akkor az érzékelő jelzi azt. A hibát a riasztási relé és a jelző LED folyamatos piros fényű világítása jelzi. A hibajelzés a hiba fennállásának idejéig tart.

# ÁRAMKÖRI LAP

sorkapcsok:

WRN	-	maszkoláselleni kimenet (NC relé) [csak COBALT Plus és COBALT Pro].

TMP	-	szabotázskimenet (NC).

COM	-	közös föld.

12V	-	tápfeszültség bemenet.

NC	-	riasztás kimenet (NC relé).

érzékelő kimeneteinek beállítására szolgáló érintkezők:

Beépített ellenállások használata – helyezze fel a rövidzárat a 2. ábrának megfelelően (kimeneteket csatlakoztassa a 10. ábra szerint),

Beépített ellenállások használatának mellőzése – helyezze fel a rövidzárat a 
3. ábrának megfelelően (kimeneteket csatlakoztassa a 9. ábra szerint).

mikrohullámú érzékelő.

kétszínű jelző LED:

- riasztás – a LED 2 mp-ig pirosan világít,

- mozgásérzékelők egyike általi érzékelő általi mozgásérzékelés – a LED 2 mp-ig zölden világít,

- hiba – a LED folyamatosan pirosan világít,

- bemelegedés – a LED pirosan és zölden felváltva villog.

PIR érzékelő. Az érzékelő beszennyezését elkerülendő ne érintse meg a pyroelektromos érzékelőt.

szabotázskapcsoló.

érzékelő működését beállító érintkezők:

PIR SENS. 	-	PIR érzékelő érzékenységének kiválasztása – lásd 4. ábra (A – alacsony érzékenység, B és C – közepes érzékenység, D – magas érzékenység).

MODE	-	érzékelő működési módjának kiválasztása (rövidzár felhelyezve – egyszerű mód; rövidzár eltávolítva – számláló mód).

LED	-	jelző LED engedélyezése/letiltása (rövidzár felhelyezve – LED engedélyezve; rövidzár eltávolítva – LED letiltva).

mikrohullámú érzékelő érzékenységét szabályozó potenciométer. Vegye figyelembe, hogy a mikrohullámok pl. az üvegen, gipszkarton falon, nem fémből készített ajtókon, stb. áthatolhatnak.

rögzítőcsavar nyílása.

# FELSZERELÉS

Bármilyen elektromos csatlakoztatási művelet megkezdése előtt kapcsolja le tápfeszültséget.

- Távolítsa el az érzékelő házát (5. ábra).

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítse el a csavarok és a kábel bevezetőnyílását a hátoldalon.

- Vezesse át a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátoldalát közvetlenül vagy a falra/menyezettre csavarozott tartóhoz (6. és 7. ábra).

- Helyezze vissza az áramköri lapot.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz.

- A potenciométer és a rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működésének paramétereit.

- Helyezze vissza az érzékelő házát.

# BEKAPCSOLÁS ÉS SÉTATESZT

Megjegyzés:	Az érzékelő teszteléséhez a LED működését engedélyezni kell.

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A LED felváltott piros és zöldszínű villogással jelzi az érzékelő bemelegedési időszakát.

- Amikor a LED abbahagyja villogást az érzékelési területen történő mozgással ellenőrizze a riasztási relé aktiválását és LED piros fénnyel történő bekapcsolását. A maximális érzékelési terület (maximális érzékenység) a 8. ábrán látható.

# MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	14 mA

Maximális áramfogyasztás	20 mA

EOL ellenállások	2 x 1.1 k(

Relékontaktus névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás terhelés)	40 mA / 16 V DC

Mikrohullámú frekvencia	10.525 GHz

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Riasztásjelzési idő	2 s

Bemelegedési idő	30 s

Ajánlott felszerelési magasság	2.4 m

Biztonsági fokozat EN50131-2-4 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-30...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	63 x 136 x 49 mm

Tömeg	COBALT	136 g

COBALT PLUS	144 g

COBALT PRO	145 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. 58 320 94 00 www.satel.eu