|  | KÁBELSZETT RS-232 PORTTAL RENDELKEZŐ ESZKÖZÖK PROGRAMOZÁSÁHOZ DB9F/RJ-KPL |
| --- | --- |

db9frj_hu 08/08

A DB9F/RJ-KPL kábelszett a DB9F/RJ főkábelt, az RJ/PIN5-LCD átalakítót és egy két RJ (6 érintkező) aljzattal rendelkező illesztőegységet tartalmaz. Mindkét kábel megfelelő felirattal ellátott zöldszínű címkével van megjelölve.

Ez a szett felváltja a korábban DB9F/PIN5 (vagy RS-CA64/CA10) és DB9F/RJ jelöléssel készített kábeleket. Lehetővé teszi a számítógép összekapcsolását az RS-232 porttal rendelkező eszközökkel, az azokon találhat csatlakozóaljzat típusától (PIN5 vagy RJ) függetlenül.

A szett a következő eszközökkel történő használatra szolgál:

- INTEGRA, CA-64, CA-10 riasztó vezérlőpanelek;

- INTEGRA, CA-64 és CA-10 vezérlőpanelek LCD kezelői;

- GSM-4S, GSM LT-2S, GSM LT-1S kommunikációs modulok;

- ABAX vezetéknélküli rendszer ACU-100 vezérlője

Az alábbi ábra a kábel csatlakozásainak kialakítását mutatja.

1. Ábra DB9F/RJ kábel csatlakozásának kialakítása.

2. Ábra RJ/PIN5-LCD átalakító csatlakozásának kialakítása.

3. Ábra Kábelek csatlakoztatásának módja.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

# Text boxes

SZÁMÍTÓGÉPHEZ

VEZÉRLŐPANELHEZ

DB9F

5

4

8

3

2

6543 1

(RJ dugó nézete)

(DB9F csatlakozóaljazat forrasztási oldalának nézete)

Eszköz PIN5 csatlakozójához

RJ csatlakozóhoz

5    4     3    2    1

6543 1

(PIN-5 dugó nézete)

(RJ dugó nézete)

SZÁMÍTÓGÉP

2xRJ illesztőegység

DB9F/RJ

átalakító

RJ/PIN5-LCD

Eszköz PIN-5 típusú csatlakozója

1

1

kábel