|  | VÍZKIFOLYÁS ÉRZÉKELŐ FD-1 |
| --- | --- |

fd1_hu 01/09

Az FD-1 vízkifolyás érzékelő olyan helyen történő használatra készült, ahol vízömlés kockázata áll fent. Körülbelül 4 másodperccel azután, amikor a vízszint magassága eléri az érzékelő elektródáit, az érzékelő elindítja a vízfolyás érzékelésének jelzését (aktiválja a relét). Egy pár másodperccel azután, hogy a vízszint magassága az érzékelő elektródáinak felszerelési magassága alá süllyed a jelzés megszűnik (relé kikapcsol).

1. ábra magyarázata:

1	-	Vízfolyás érzékelő csatlakozókapcsai.

2	-	LED jelzés be-/kikapcsolására szolgáló érintkezőtüskék. Az érzékelő LED-je működik, ha az érintkezőtüskék rövidre vannak zárva a jumperrel.

3	-	Relé állapotát jelző LED. Pirosan világít a relé aktív állapotában.

4	-	Szabotázskapcsoló, amelyik a ház kinyitását és a felszerelési felületről történő eltávolítását jelzi.

5	-	Csatlakozók:

+12V	–	tápfeszültség bemenet

COM	–	közös föld

TMP	–	szabotázskapcsoló

NC	–	relé (NC)

Az érzékelő figyeli a tápfeszültség értékét. Abban az esetben, hosszabb ideig 9 V (±5%) alá esik annak értéke, hibajelzést fog adni a relé aktiválása és a LED folyamatos fényű világításával. A minimum 9 V (±5%) feszültség visszatérése megszünteti a hibajelzést.

Az érzékelő betörés és pánikjelző rendszerekben történő használatra alkalmas.

# Felszerelés

Az érzékel beltéren történő használatra alkalmazható.

- Válassza ki az érzékelő felszerelésének helyét.

- Nyissa ki a házat.

- Készítsen egy átvezető nyílást a házon a vezetékeknek a vízfolyás érzékelő házába történő bevezetéséhez.

- Vezesse át a vezetékeket a vízfolyás érzékelő házán készített nyíláson és csatlakoztassa azokat az elektronikai kártya sorkapcsának megfelelő pontjaihoz.

- Rögzítse a ház hátsó oldalát a felszerelési felületre.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- Tesztelje le az érzékelő megfelelő működését az érzékelő elektródáinak vízbemerítésével.

- Rögzítse az érzékelő elektródát és annak kábeleit. Az érzékelő működésre kész.

# Technikai adatok

Működési feszültség	12 V DC (±15%)

Áramfelvétel, készenlét	2,5 mA

Áramfelvétel, maximum	4 mA

Érzékelő elektróda vezetékhossz	3 m

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklet tartomány	-10 °C...+55 °C

Ház méretei	24 x 110 x 27 mm

Tömeg	81 g

| A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedély letölthető a www.satel.pl weboldalról. |  |
| --- | --- |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

# Text boxes

1. Ábra. Érzékelő elektronikai kártyájának nézetete.