GREY

GREY Plus

DIGITÁLIS DUÁLTECHNOLÓGIÁS MOZGÁSÉRZÉKELŐ

grey_hu 02/13

A GREY / GREY Plus érzékelők a védett területen történő mozgás érzékelését teszik lehetővé.

# Tulajdonságok

Passzív infravörös (PIR) és mikrohullámú érzékelő.

Külön állítható érzékenységű érzékelők.

Digitális mozgásérzékelési algoritmus.

Kisállatvédelem max. 15 kg-ig.

Digitális hőmérsékletkompenzáció.

Mikrohullám alapú kitakarás elleni tulajdonság [GREY Plus].

Kétszínű mozgásérzékelés / riasztási állapotjelző LED.

LED távoli engedélyezése / letiltása.

Riasztásmemória.

Külön tesztelhető érzékelők.

Érzékelő jelzési útvonalának és tápfeszültségének felügyelete.

Fedél eltávolítása elleni szabotázsvédelem.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás

GREY	10 mA

GREY Plus	13 mA

Maximális áramfogyasztás

GREY	17 mA

GREY Plus	18 mA

Relékontaktus terhelhetősége (ellenállás terhelés)	40 mA / 16 V DC

Mikrohullámú frekvencia	24 GHz

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Riasztásjelzési idő	2 s

Bemelegedési idő	30 s

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Környezeti osztály EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-10...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	63 x 96 x 49 mm

Tömeg

GREY	98 g

GREY Plus	100 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Leírás

Az érzékelő mindét érzékelő 5 mp-nél rövidebb időn belüli együttes érzékelése esetén indít riasztásjelzést.

## Maszkolás elleni tulajdonság

Amennyiben a mikrohullámú érzékelő az egység előtt 10~20 cm-es távolságban mozgó tárgyat érzékel, akkor azt kitakarási kísérleteként értelmezi, ami az antimaszk relé kontaktusának 2 mp-re történő bontását eredményezni. A mikrohullámok áthatolnak a tárgyakon, azonban az infravörös sugárzás kitakarását nem érzékeli az anti-maszk tulajdonság.

## Felügyeleti tulajdonság

A feszültség több, mint 2 mp ideig 9V (±5%) érték alá történő esését vagy a jelzési útvonal hibáját az érzékelő a riasztásrelé aktiválásával és a LED folyamatos piros fényével hibát fog jelezni. A hibajelzés a hiba fennállásáig folytatódik.

## LED távoli engedélyezése / letiltása

A LED működése a LED érintkezőkre OFF állásban felhelyezett rövidzár esetén távolról engedélyezhető / letiltható. A LED működésének távoli engedélyezésre / letiltására a LED csatlakozó szolgál. A LED működése a csatlakozó közös földre történő csatlakoztatásával engedélyeztethető és a közös földről történő leválasztásával tiltható le. A LED csatlakozóra pl. a vezérlőpanel Szervizmód állapot, BI kapcsoló vagy Zónateszt állapot típusú OC kimenete csatlakoztatható.

## Riasztásmemória

Ha a LED működése engedélyezve van, akkor az érzékelő képes a riasztásmemória jelzésére. A MEM csatlakozó biztosítja a riasztásmemória engedélyezését / letiltását. A riasztásmemória a csatlakozó közös földre történő csatlakoztatásával engedélyeztethető és a közös földről történő leválasztásával tiltható le. Amennyiben a riasztásmemória engedélyezve van és bekövetkezik egy riasztás, akkor a LED piros fénnyel kezd el villogni. A riasztásmemória jelzése a riasztásmemória ismételt engedélyezéséig tart (MEM csatlakozó közös földre történő ismételt csatlakoztatása). A riasztásmemória letiltása nem szünteti meg a riasztásmemória jelzését. A MEM csatlakozóra pl. a vezérlőpanel Élesített állapot típusú OC kimenete csatlakoztatható.

# Elektronikai kártya

mikrohullámú érzékelő.

csatlakozók:

NC	-	riasztáskimenet (NC relé);

TMP	-	szabotázskimenet (NC);

AM	-	maszkolás elleni kimenet (NC relé) [GREY Plus];

MEM	-	riasztásmemória vezérlés;

LED	-	LED távoli vezérlés;

COM	-	közös föld;

12V	-	tápfeszültség bemenet.

kétszínű jelző LED:

- riasztás – 2 mp-es piros fényű világítás;

- riasztásmemória – piros villogófényű LED;

- egyik érzékelő általi mozgásérzékelés – 2 mp-es zöld fényű világítás;

- hiba – folyamatos piros fényű világítás;

- bemelegedés – felváltott piros és zöld fényű villogás.

duálelemes pyroérzékelő. Az érzékelő beszennyezését elkerülendő ne érintse meg a pyroelektromos érzékelőt.

szabotázskapcsoló.

érzékelő működését beállító érintkezők:

PET	-	kisállatvédelmi opció engedélyezése / letiltása. Az opció a rövidzár ON helyzetben történő felhelyezése esetén van engedélyezve (2. ábra).

LED	-	jelző LED működésének engedélyezése / letiltása. A jelző LED a rövidzár ON helyzetben történő felhelyezése esetén van engedélyezve (2. ábra) – a LED távoli engedélyezése / letiltása ilyenkor nem érhető el.

rögzítőcsavar nyílás.

PIR érzékelő érzékenységének beállítására szolgáló potenciométer.

mikrohullámú érzékelő érzékenységének beállítására szolgáló potenciométer. Vegye figyelembe, hogy a mikrohullám áthatolhat pl. az üvegen, gipszkarton falon vagy nem fémből készült ajtókon, stb.

# Felszerelés

Bármilyen elektromos csatlakoztatási művelet megkezdése előtt kapcsolja le tápfeszültséget.

- Távolítsa el az érzékelő fedelét (3. ábra).

- Távolítsa el az elektronikai kártyát.

- A ház hátoldalán készítse el a csavarok és a kábel számára a megfelelő nyílásokat.

- Vezesse keresztül a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátoldalát közvetlenül a falra vagy a falra/mennyeztre rögzített tartóhoz (4. és 5. Ábra). Amennyiben a kisállatvédelmi opció engedélyezésre kerül az érzékelő nem szerelhető a tartóra.

- Rögzítse az elektronikai kártyát.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A potenciométerek és a rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működésének paramétereit.

- Helyezze vissza az érzékelő fedelét.

# Bekapcsolás és sétateszt

Megjegyzés:	Az érzékelő teszteléséhez a LED működését engedélyezni kell.

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. az érzékelő bemelegedését a jelző LED piros és zöld színű felváltva történő villogása jelzi.

- Amikor a LED abbahagyja a villogást, az érzékelési területen történő mozgással (6. ábra mutatja a PET érintkezőkre OFF állásban felhelyezett rövidzár és maximális érzékenység esetén elérhető legnagyobb érzékelési területet) és ellenőrizze a riasztásrelé aktiválását és a LED piros fénnyel történő felgyulladását.

## Érzékelők külön történő teszteléses

A mikrohullámú érzékelő teszteléséhez:

- Az érzékelő tápfeszültségének bekapcsolása előtt helyezze ON pozícióba a PET érintkezőkre a rövidzárat.

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét és a bemelegedési periódus alatt távolítsa el a PET érintkezőkre felhelyezett rövidzárat és helyezze át azt OFF állásba. A bemelegedés befejeztével a LED 3 mp-ként zöld fénnyel villan fel.

- Az érzékelési területen történő mozgással ellenőrizze a riasztásrelé aktiválását és a LED zöld fénnyel történő felgyulladását.

A PIR érzékelő teszteléséhez:

- Az érzékelő tápfeszültségének bekapcsolása előtt helyezze OFF pozícióba a PET érintkezőkre a rövidzárat.

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét és a bemelegedési periódus alatt távolítsa el a PET érintkezőkre felhelyezett rövidzárat és helyezze át azt ON állásba. A bemelegedés befejeztével a LED 3 mp-ként piros fénnyel villan fel.

- Az érzékelési területen történő mozgással ellenőrizze a riasztásrelé aktiválását és a LED piros fénnyel történő felgyulladását.

Megjegyzés:	Az érzékelők külön történő tesztelése 20 perc után automatikusan véget ér.

SATEL sp. z o.o. • ul. Schuberta 79 • 80-172 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu