|  | INDIGO TESZTER |  |
| --- | --- | --- |

t_indigo_hu 08/08

Az INDIGO TESZTER az üvegtörés hangját utánozza, amelyik lehetővé teszi az INDOGO digitális üvegtörésérzékelő helyes működésének ellenőrzését. Az eszköz elő tudja állítani az fémezett, rétegelt vagy hőkezelt üveg törésének hangját. A teszter véletlen bekapcsolás elleni védelemmel van ellátva, ezért a teszter működésének elindításához a következőket kell tenni:

- Tartsa lenyomva a készülék valamelyik gombját kb. 2,5 mp-re – ezen idő alatt a LED gyorsan villog. Az üvegtörés hangja ezen idő után kerül előállításra.

- Bármelyik gomb újabb megnyomásának hatására a hang azonnali előállítását eredményezi. Amennyiben a LED a hang előállítása közben villog, az a készüléket működtető telep lemerülését jelzi. A teszt helyes végrehajtásához cserélje ki azt.

- A teszter az utolsó gombnyomát követően 20 mp-ig a hang azonnali előállítására kész állapotban marad. Ezt az állapotot a LED 2,5 mp-kénti rövid felvillanása jelzi. Amennyiben a LED villogása abbamarad, a teszter 1. pont szerinti ismételt bekapcsolása szükséges.

Megjegyzések:

- Mivel a teszter nagyon hangos hangot bocsát ki, azt tilos a fültől 1m-nél kisebb távolságon belül használni vagy a hanghullámok intenzitása tartós halláskárosodást okozhat.

- Csak 6LR61 típusú 9V-os telepet használjon az eszköz megtáplálásra.

- Amikor a készülék működése egyenetlenné válik vagy a LED a telep kimerülését jelzi, azonnal távolítsa el azt az eszközből.

- A használt telepet tilos eldobni, annak elhelyezéséről a hatályos szabályok előírásai szerint kell eljárni (Európai Uniós Irányelvek; 91/157/EEC és 93/86/EEC).

Az INDIGO üvegtörés érzékelő működési tesztjét végezze el a vezetékcsatlakozások kialakítása előtt. Ehhez használjon ideiglenes tápfeszültségforrást, pl. akkumulátort az érzékelő megtáplálásához. Az érzékelő felszerelési helyének ellenőrzéséhez, mely az optimális érzékelési távolságot biztosítja, kövesse a következő lépéseket:

- Indítsa el az érzékelő tesztmódját, amelyben az érzékelő csak abban az esetben jelez riasztást, amikor magas frekvenciájú hangokat regisztrál (távolítsa el a rövidzárat a J3-as jelzésű érintkezőtüskékről).

- Helyezze a tesztert az ablak közelébe- lehetőleg az érzékelőtől legmesszebb – és nyomja meg a megfelelő gombot az adott üvegtípusnak megfelelő karakterisztikájú hang előállításához.

- Amennyiben az érzékelő riasztást jelez, akkor annak elhelyezése megfelelő, habár a biztos eredmény érdekében a teszt több alkalommal történő elvégzése javasolt.

- Ha az érzékelő nem reagál a teszter által előállított hangokra, állítson az érzékelő érzékenységén az áramköri lapján található potenciométer segítségével és amennyiben az eredmény továbbra sem kielégítő, változtassa meg az érzékelő felszerelési helyét.

- Zárja le az érzékelő tesztmódját (helyezze vissza a rövidzárat a J3 jelzésű érintkezőtüskékre).

Megjegyzések:

  - Győződjön meg róla, hogy a teszt kivitelezése során az érzékelő a végeleges körülmények között működik (pl. az érzékelő ház legyen visszacsukva, az ablak zsaluval vagy függönnyel legyen elfedve, és a teszter azok mögé legyen helyezve).

  - Nagyméretű beüvegezett felületek esetében ajánlott a teszt elvégzése az ablakfelület felület több pontján is.

INDIGO TESZTER nézete

# Technikai adatok

Tápfeszültség:	9V 6LR61 alkáli telep

Előállított hangtípusok:	Fémezettüveg törés

Rétegeltüveg törés

Hőkezeltüveg törés

Tömeg	110g

| SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLAND | tel. (+48 58) 320 94 00 www.satel.pl info@satel.pl | A legfrisebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termékjóváhagyási igazolás letölthető a www.satel.pl weboldalról. |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

L – rétegeltüveg hangját előállító gomb

P – fémezettüveg hangját előállító gomb

T – hőkezeltüveg hangját előállító gomb

Kimerült telepjelző LED; 
a hangot előállító gombok valamelyikének megnyo-másakor bekapcsol, ha a telep kimerült.