INDIGO

DIGITÁLIS ÜVEGTÖRÉSÉRZÉKELŐ

indigo_hu 03/18

Az INDIGO érzékelő üvegtábla, rétegelt vagy temperált üveg betörésének érzékelésre alkalmas. Ez a kézikönyv az 1.4 (vagy újabb) elektronikai verzióval rendelkező érzékelőre vonatkozik.

# Tulajdonságok

Fejlett kétutas hangelemzés.

Állítható érzékenység.

Tápfeszültség felügyelet.

Jelző LED.

Fedéleltávolítással szembeni szabotázsvédelem.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	12.5 mA

Maximális áramfogyasztás	15 mA

Reléérintkezők névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás terhelés)	40 mA / 16 V DC

Riasztásjelzési idő	2 s

Érzékelési tartomány	max. 6 m

Környezeti osztály EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-10°C...+55°C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	48 x 78 x 24 mm

Tömeg	48 g

# Leírás

## Üvegtörés érzékelés

Az érzékelő az üveg betörése egy alacsony frekvenciájú hang (ütődés hang) és azt 4 másodpercen belül követő magas frekvenciájú hang (üvegtörés hang) érzékelését követően jelez riasztás. A riasztásjelzés 2 mp. hosszúságú.

## Tápfeszültség felügyelet

Amennyiben a feszültség több, mint 2 mp ideig 9V (±5%) érték alá esése vagy a jelzési útvonal hibája esetén az érzékelő hibát fog jelezni. A hibát a riasztásrelé aktiválása és az összes LED folyamatosan világító fénye jelzi. A hiba jelzése mindaddig folytatódik, amíg a hiba is fennáll.

## Áramköri lap

csatlakozók:

NC	-	riasztáskimenet (NC relé),

TMP	-	szabotázskimenet (NC),

COM	-	közös föld,

+12V	-	tápfeszültség bemenet.

szabotázskapcsoló.

jelző LED működésének engedélyezésére szolgáló érintkezők (érintkező rövidrezárva – LED engedélyezve; rövidzár eltávolítva – LED letiltva).

mikrofon.

piros fényű LED jelzési:

- alacsony frekvenciájú hang érzékelése (rövid villanás),

- riasztás – BE 2 mp-re,

- alacsony tápfeszültség – BE.

tesztmód engedélyezésére/tiltására szolgáló érintkezők (érintkező rövidrezárva – tesztmód letiltva; rövidzár eltávolítva – tesztmód engedélyezve). Tesztmódban az érzékelő csak a magas frekvenciájú hang (üvegtörés) érzékelését követően riasztást jelezni.

érzékenység beállítására szolgáló szabályzó potenciométer (2. ábra).

# Felszerelési hely kiválasztása

Az érzékelő beltéren történő használatra alkalmas.

Az érzékelő mikrofonjának a védendő üvegfelület irányába kell néznie. Ezért az érzékelő számára legkedvezőbb felszerelési hely a védendő üvegfelület szemközti fal.

Az érzékelő és a védendő üvegfelület közötti távolság nem haladhatja meg az érzékelési távolságot (6 m).

Az érzékelő és az üveg között nem lehet semmilyen tárgy.

Az érzékelési távolság a helyiség akusztikájától függőn változhat. Az árnyékolók, függönyök, kárpitozott bútorok, hangelnyelő anyagok, stb. csillapítják a hangot és kedvezőtlenül befolyásolhatják az érzékelési tartományt.

Az érzékelőt semmiféleképpen ne szerelje a védendő üvegfelülettel azonos falra.

# Érzékelési tartomány ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy az érzékelő kiválasztott felszerelési helyén megfelelően képes-e érzékelni az üvegtörés hangját. Ellenőrzés végrehajtásához egy ideiglenes 12 V DC tápfeszültségforrás szükséges.

- Nyissa ki az érzékelő házát.

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítse el a kábel átvezetésére szolgáló nyílást a ház hátsó oldalán.

- Az elkészített nyíláson vezesse keresztül az ideiglenes 12 V DC tápellátást biztosító vezetékeket.

- Rögzítse az áramköri lapot.

- Ideiglenes tápellátás vezetékekeit csatlakoztassa a +12V és COM sorkapcsokhoz.

- TEST érintkezőkről távolítsa el a rövidzárat.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- Tegye az érzékelőt annak tervezett felszerelési helyére.

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét.

- INDIGO TESTER-t helyezze a védendő üvegfelület közelébe és használatával állítson elő egy üvegtöréshangot.

- Amennyiben az érzékel riasztást jelzett folytassa a következő lépéssel. Ha nem, akkor növelje meg az érzékenységet vagy válasszon másik felszerelési helyet és ismételje meg az ellenőrzést.

- Kapcsolja ki az érzékelő tápfeszültségét.

- Nyissa ki az érzékelő házát.

- Kösse ki a tápfeszültség vezetékeit.

- TEST érintkezőkre helyezze vissza a rövidzárat.

# Felszerelés

Bármilyen csatlakoztatás elvégzésse előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítse el a csavarok számára szolgáló nyílásokat a ház hátsó oldalán.

- Vezesse át a kábelt a korábban elkészített nyíláson.

- Csavarok segítségével rögzítse a ház hátsó oldalát a falra.

- Rögzítse az áramköri lapot.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu