|  | TÖBBFUNKCIÓS KEZELŐ proximity KÁRTYAOLVASÓVAL INT-SCR-BL |  |
| --- | --- | --- |

int-scr_hu 08/08

Az INT-SCR-BL többfunkciós kezelő proximity kártyaolvasóval működhet, mint:

Partíciókezelő – az eszköz használatát támogatja a CA-64 vezérlőpanel, valamint az INTEGRA vezérlőpanelek bármelyik firmware verzióval, és mint INT-S/SK azonosítják. Egy partíció működtetésére van tervezve. Az eszköz lehetővéteszi a belépésvezérlés és elektromágneses zár működtetését. Lehetővé teszi a felhasználóikód megváltoztatását és a külső eszközök vezérlőfunkcióinak meghívását valamint a felhasználók azonosítását a hozzáférési kódjuk alapján.

Partíciókezelő proximity kártyaolvasóval – az eszköz használatát támogatják az INTEGRA vezérlőpanelek 1.05 vagy újabb firmware verzióval és mint INT-SCR azonosítják. Az eszköz azonos funkciókat nyújt, mint a  partíciókezelő, de lehetővé teszi, hogy a felhasználók használják a proximity kártyájukat.

Belépés kezelő – az eszköz használatát támogatják az INTEGRA vezérlőpanelek 1.05 vagy újabb firmware verzióval és mint INT-ENT azonosítják. A beléptető kezelő fő feladata a késleltetés aktiválása a partícióhoz tartozó 3. BELSŐ KÉSLELTETETT reakciótípusú zónáknak. Az időperiódus amely alatt ezek a zónák mint késleltetettek fognak működni, beprogramozható a kezelőnek. A beprogramozott idő letelte után a belső késleltetett zónák ismét, mint azonnali zónák működnek, hacsak a partíció nincs hatástalanítva.

A kezelő kialakítása lehetővéteszi a kültéren történő felszerelést. Az eszköz továbbá el van látva egy csengő nyomógombbal, amelyik egy kisáramú OC típusú kimenetet működtet. A nyomógomb megnyomásakor a kimenet rövidzárat kapcsol a közös földhöz képest.

Ez a kézikönyv érvényes az 1.01 vagy újabb firmware verzióval rendelkező kezelőkhőz.

# Kezelő leírása

A partíciókezelő 13 folyamatos vagy átmeneti (automatikusan bekapcsoló) háttérvilágítssal rendelkező billentyűvel és jelző LED-ekkel rendelkezik.

-	RIASZTÁS (piros),

-	ÉLESÍTETT (zöld),

-	HIBA (sárga).

Az információt a jelző LED-ek közvetítik a kezelő működési módjától függően. Az összes LED váltakozó villogása (balról jobbra) a kezelő és a központ közötti kommunikáció elvesztését jelzi. Ez a helyzet előfordulhat, amikor a vezérlőpanel INDÍTÓ programja fut vagy amikor a vezérlőpanel és a kezelő közötti csatlakozókábel sérült.

| Kábel szín | Funkció |
| --- | --- |
|  | Piros | Tápfeszültség bemenet (+12 V) |
|  | kék | Közös föld (COM) |
|  | zöld | adat (DTA) |
|  | fekete | órajel (CLK) |
|  | sárga | NO relékontaktus (alaphelyzetben leválasztva a relé közös kontaktusárólt) |
|  | rózsaszín | NC relékontaktus (alaphelyzetben rövidrezárva a relé közös kontaktusához) |
|  | szürke | C relékontaktus (közös kontaktus) |
|  | barna | Ajtóállapot vezérlőbemenet (NC típus) |
|  | lila | Csengő kimenet (OC típus) |

1. Táblázat. A kezelő vezetékek színjelzései és funkciói.

# Kezelő felszerelése és csatlakoztatása

Használjon egyenes árnyékolatlan kábelt a csatlakoztatáshoz (csavartérpáras típusú kábel használata nem javasolt).

Bármilyen csatlakoztatás elvégzése csak a rendszer teljesen feszültségmentesített állapotában lehetséges, például lecsatlakotatott tápegyég és akkumulátor mellett.

- Távolítsa el a zárócsavart, amelyik rögzíti burkolatot és nyissa ki azt.

- Rögzítse a burkolat alsó részét a falhoz.

- Zárja a burkolatot és helyezze vissza a zárócsavart.

- Csatlakoztassa a kábeleket: kék (COM), zöld (DTA) és fekete (CLK) a vezérlőpanel áramköri lapján a bővítőibusz megfelelő csatlakozópontjaihoz.

- Csatlakoztassa az ajtóállapot érzékelő vezetékeit a barna és kék vezetékekhez. Amennyiben az ajtó állpota nincs felügyelve, akkor csatlakoztassa a barna vezetéket a kékhez.

Megjegyzés:	Belépés kezelő üzemmódban az ajtóállapot érzékelő használata nem támogatott.

- A működtetett eszköz (pl. elektromágneses zár) vezetékeit a relékábelekhez lehet csatlakoztatni. Használja a sárga és szürke vezetékeket, ha a csatlakoztatott eszköznek az áramkör zárásákor kell aktív állapotban lennie. Amennyiben a csatlakoztatott eszköznek az áramkör nyitott állapotában kell aktív állapotban lennie használja a rózsaszín és szürke vezetékeket.

Megjegyzés:	Belépés kezelő üzemmódban a relé használata nem támogatott.

- Csatlakoztassa a kezelő tápfeszültségét a piros (+12 V) és kék (COM) vezetékekhez. A kezelő tápfeszültségét nem szükséges, hogy a vezérlőközpont alaplapja szolgáltassa. Egy kiegészítő tápegységet vagy egy másik tápegységgel felszerelt bővítő megfelelő kimenetét szintén lehet erre a célra használni.

- A lila vezetéket (csengő) pl. a vezérlőpanel egyik zónájához lehet csatlakoztatni.

# Működési mód kiválasztása és a cím beállítása

Alapértékként a kezlőnek a 0 cím és partíció kezelő proximity kártyaolvasóval (INT-SCR) működési mód van beállítva.

## Cím megváltoztatása

- Kapcsolja le a kezelő tápfeszültségét.

- Csatlakoztassa le a zöld és fekete vezetékeket a vezérlőpanel bővítői buszának csatlakozási pontjairól.

- Zárja össze a zöld és fekete vezetékek végeit.

- Kapcsolja vissza (be) a kezelő tápfeszültségét. A kezelő négy rövid és egy hoszú hangjelzést fog adni és a  [RIASZTÁS] és  [ÉLESÍTETT] jelzésű LED-ek elkezdenek felváltva villogni (a zöld és fekete vezetékek végeit szét lehet választani).

- Nyomja meg a  billentyűt. A kezelő két rövid hangjelzéssel megerősíti, hogy a címbeállítás funkció meg lett hívva, és a  [RIASZTÁS] jelzésű LED elkezd villogni.

- Állítsa be címet a 0 – 31 tartományon belül a megfelelő számbillentyűk használatával és erősítse meg a választást a  billentyűvel. A kezelő négy rövid és egy hosszú hangjelzéssel erősíti meg a cím beállítását. A  [RIASZTÁS] és  [ÉLESÍTETT] jelzésű LED-ek elkezdenek felváltva villogni (aztán folytassa a működésimód beállításával, nyomja meg egymás után a  és  billenytűket).

- Kapcsolja le a tápfeszültségét.

- Csatlakoztassa vissza a zöld és fekete vezetékeket helyessen a vezérlőpanel bővítői buszának csatlakozási pontjaihoz.

## Működésimód megváltoztatása

- Kapcsolja le a kezelő tápfeszültségét.

- Csatlakozatassa le a zöld és fekete vezetékeket a bővítőbusz csatlakozási pontjairól.

- Zárja össze a zöld és fekete vezetékek végeit.

- Kapcsolja vissza (be) a kezelő tápfeszültségét. A kezelő négy rövid és egy hoszú hangjelzést fog adni és a  [RIASZTÁS] és  [ÉLESÍTETT] jelzésű LED-ek elkezdenek felváltva villogni (a zöld és fekete vezetékek végeit szét lehet választani).

- Nyomja meg a  billentyűt. A kezelő két rövid hangjelzéssel megerősíti, hogy a működésimód beállítás funkció meg lett hívva, és a  [RIASZTÁS] jelzésü LED elkezd villogni.

- Válassza ki a működési módot a következő billentyűk egymás utáni megnyomásával:

és  – partíciókezelő proximity kártyaolvasóval (INT-SCR)

és  – beléptetőkezelő (INT-ENT)

és  – partíciókezelő (INT-S/SK)

A kezelő négy rövid és egy hosszú hangjelzéssel erősíti meg a működésimód beállítását. A  [RIASZTÁS] és  [ÉLESÍTETT] jelzésű LED-ek elkezdenek felváltva villogni (aztán folytassa a cím beállításával, nyomja meg egymás után a  és  billenytűket).

- Kapcsolja le a tápfeszültségét.

- Csatlakoztassa vissza a zöld és fekete vezetékeket helyessen a vezérlőpanel bővítői buszának csatlakozási pontjaihoz.

# Kezelő elindítása

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségét.

- Folytassa le az új eszköz azonsítását a riasztórendszerben. Hívja meg a BŐVÍTŐ AZONOSÍTÁS funkciót ((SZERVIZMÓD (SZERKEZET (HARDVER) az LCD kezelőről.

Megjegyzés: Az azonosítási eljárás alatt a vezérlőpanel egy speciális (16 bit) számot ír a kezelő memóriájba, a modul rendszerben lévő jelenlétének ellenőrzésére. A kezelő cseréje bármilyen másikra (mégha annk azonos címe is van) új azonosítás nélkül szabotázsriasztás indítását fogja eredményezni (modul szabotázs – ellenőrzés hiba).

- Azonosítás után a kezelő használatát támogatni fogja a panel, habár a legtöbb opció és funkció le lesz tiltva. Például, a billentyű megnyomás megerősítésének hiánya azt a benyomást fogja kelteni, hogy a kezelő nem reagál a kód bevitelére. Használja az LCD kezelőt vagy a DloadX / Dload64 programot, a felhasználók kijelölésére, akik jogosultak a kezelő használatára és programozza be az eszköz funkcióit és opcióit.

- Fejezze be a szervizmódot vagy a számítógépes kommunikációt és mentse el az adatokat a FLASH memóriába.

# Működés partíciókezelő módban

A LED-ek a következő információkat mutatják:

|  | RIASZTÁS (piros) – folyamatos világítása egy fennálló riasztást jelez az általa vezérelt partícióban, míg villogása azt jelzi, hogy egy riasztás volt a partícióban (riasztás memória). A LED fénye kialszik a riasztás törlésekor. |
| --- | --- |
|  | ÉLESÍTETT (zöld) – folyamatos fénye jelzi, hogy a partíció, amelyikhez ki van jelölve élesítve van. Villogása a kilépésikésleltetés visszaszámolását mutatja. |
|  | HIBA (sárga) – villogása egy technikai probláma felbukkanását jelzi. A jelzés az egész riasztórendszerben adódó hibák jelzésére vonatkozik, nem csak a kezelő által működtetett partícióéra. A hiba típusa az LCD kezelőn leellenőrizhető. A kezelő által működtetett partíció élesítése le fogja tiltani a hibajelzést, míg hatástalanítása ismételten visszaállítja a hiba jelzését. |

Megjegyzés: A vezérlőpanel beállításaitól függően az összes LED kikapcsolt lehet élesített módban.

Információ a partíciókezelő használatáról a vezérlőpanelek felhasználói kézikönyvében található.

A partíciókezelő programozható az LCD kezelő segítségével ((SZERVIZMÓD (SZERKEZET (HARDVER (BŐVÍTŐK (BEÁLLÍTÁSOK (bővítő kiválasztás) vagy a DloadX / Dload64 programmal számítógépről. Az alább leírt beállítások és opciók programozhatóak. Az LCD kezelő kijezőjén megjelenő rövidítések néhány funkciónál feltüntetésre kerültek.

Név – a kezelő egyedi (16 karakteres) nevének megadása. Ez az opció az LCD kezelőben a következők szerint érhető el: (SZERVIZMÓD (SZERKEZET (HARDVER (BŐVÍTŐK (NEVEK ( bővítő kiválasztás.

Partíció – a kezelő kijelőlése egy a listából kiválasztott partícióhoz. A kezelő ezt a partíciót működteti.

Zártulajdonság – az opció elérhető az LCD kezelőben – az aktiválása hozzáférést nyújt a Záralmenühöz.

Zár (DloadX)/ Zártulajdonság (Dload64) – az aktiválása hozzáférést nyújt a zártulajdonság opciókhoz.

" Zártulajdonság " (LCD / DLOAD64) és "Zár" (DLOADX) opciók a partíciókezelő által vezérelt működtető eszköz (pl. elektromágneses zár) működésére vonatkoznak. Ez a funkció bármelyik felhasználó részére elérhető, aki feljogosított a kezelő használatára (lásd: MESTER FELHASZNÁLÓK / FELHASZNÁLÓK funkció. A vezérlés a relé használatával valósítható meg.

Zártulajdonságok (DloadX)/ Lock (Dload64)

BE, ha a partíció éles – a relé aktív, amikor a partíció élesített állpotban van (bistabil működés).

Megjegyzés: Az ebben a módban történő működtetéskor a relé automatikusan át fogja váltani az állapotát, ha a partíció az adott kezelőről van hatástalanítva. Amikor a partíció egy másik kezelőről lett hatástalanítva a relé állapota át fog váltani a KÓD és a  billentyű megnyomásakor az adott partíciókezelőn.

BE fix ideig [BE idő] – a relé aktivvá válik a RELÉ BE IDŐ funkcióban megadott ideig a kód bevitele után (monostabil működés).

BE fix ideig – KI, ha az ajtó nyitva [BE, nyitás(ki] – a relé aktívvá válik a kód bevitele után és aktív marad, amíg az ajtót ki nem nyitják (az ajtóállapot vezérlőbement leválasztásáig a közös földről), de nem hosszabb ideig, mint a RELÉ BE IDŐ-ben meghatározott.

BE fix ideig – KI ha az ajtó zárva [BE, zár(ki] – a relé aktívvá válik a kód bevitele után és aktív marad, amíg az ajtót ki van nyitva (az ajtóállapot vezérlőbemenet le van választva a közös földről) és a normális működési módja helyreáll az ajtó bezáródásakor (az IN bemenet ismét csatlakozik a közös földhőz), de nem hosszabb ideig, mint a RELÉ BE IDŐ-ben meghatározott.

Relé BE idő – az az időperiódus, amely alatt a relé aktív. A “Relé BE idő” tartama 1 és 255 másodperc közötti értékre programozható.

Jogosultság ellenőrzés [Jogtalan esemény] – az ajtó kinyitása a kezelőn bevitt jelszó bevitele nélkül (pl. egy kulccsal) előidéz egy “Jogtalan ajtónyitás” eseményt, ami egy 93. JOGTALAN HOZZÁFÉRÉS típusú kimeneten jelzésre is kerülhet.

Riasztás jogtalan hozzáféréskor [Jogtalan riaszt.] – amikor a partíció, amelyikhez a kezelő ki van jelölve élesített, az ajtó jogosulatlan kinyitása egy riasztást indítani fog és továbbá ez jelzésre kerülhet a 94. RIASZTÁS – JOGTALAN HOZZÁFÉRÉS típusú kimeneten.

Maximális ajtónyitás idő – az idő, amelyiknek a letelte után a kezelő “Hosszan nyitvatartott ajtó” eseményt jelent a vezérlőpanelnak és hangos riasztást aktivál. Az időtaratma 0 és 255 másodperc között programozható.

Függő 1-es ajtótól / Függő 2-es ajtótól – az ajtó, amelyiknek zárva kell lennie a zár működtetéséhez. Az ajtó állapotának felügyelete megvalósul a kódzárak, a partíciókezelők vagy CA64-SR proximitykártya olvasó bővítőmodulok ajtóállapot figelő bemenetén vagy a vezérlőpanel 57. TECHNIKAI – AJTÓNYITÁS zónáján keresztül. Két független ajtót lehet kiválasztani. A funkció lehetővé teszi „zsilip” típusú folyosó kialakítását.

Kód+( nem hatástalanít[Kód* n. hatást.] – amennyiben ez az opció engedélyezve van, a kód bevitele és megerősítése a  billentyű megnyomásával nem hatástalanítja a partíciót és nem aktiválja a relét sem (megelőzi az ajtó kinyitását).

Hozzáférés, amikor élesített [Kód* élesben] – aktív opció mellett, a kód bevitele és megerősítése és a  billentyűvel történő megerősítése nem fogja hatástalanítani a partíciót, de a relét aktiválni fogja (lehetővé teszi az ajtó kinyitását). Az opció elérhető, amikor a „KÓD+( nem hatástalanít” opció engedélyezve van.

Mester felhasználók / Felhasználók – ez a funkció határozza meg, a Mester felhasználók / Felhasználók jogosultságát az adott kezelő használatára.

Riasztások

TŰZ riasztás – tartsa lenyomva a  billentyűt a tűzriasztás indításához.

KIEGÉSZÍTŐ riasztás – tartsa lenyomva a  billentyűt az orvosi riasztás indításához.

PÁNIK riasztás – tarsa lenyomva a  billentyűt a PÁNIK riasztás indításához.

Csendes PÁNIK riasztás – aktív opcióval a kezelőről indított pánikriasztás nem indít hangjelzést, helyette egy üzenetet fog küldeni a felügyeleti állomásnak (szintén jeleztetni lehet a 12. CSENDES RIASZTÁS típusú kimeneten).

3 hibás kód riasztás [3 hibás kód] – egy imeretlen kód háromszori bevitele a vezérlőpanelnek riasztást fog indítani.

Opciók

Gyors élesítés – a partíció gyors élesítése:

- Teljes élesítésimód – nyomja meg egymás után a  és  billentyűket (CA-64 és INTEGRA vezérlőpanelek bármilyen firmware verzióval) vagy a  és  billentyűket (INTEGRA vezérlőpanel 1.05 firmware verzióval);

- Teljes élesítésimód plusz engedélyezett zónaáthidalás ÁTHIDALÁS, HA NINCS KILÉPÉS opcióval – nyomja meg egymás után a  és  billentyűket (INTEGRA vezérlőpanel 1.06 firmware verzióval),

- Élesítés belső nélkül – a  és  billentyűk egymás utáni megnyomása után (INTEGRA vezérlőpanel 1.05 vagy újabb firmware verzióval),

- Élesítés belső nélkül és késleltetéssel– a  és  billentyűk egymás utáni megnyomása után (INTEGRA vezérlőpanel 1.05 vagy újabb firmware verzióval).

BI kimenet vezérlés – a kezelő elfogadja a BI KIMENET típusú kódokat.

MONO kimenet vezérlés – a kezelő elfogadja a MONO KIMENET típusú kódokat.

Partíció blokkolás – őrjáratkód bevitele, amikor a partíció éles, átmenetileg át fogja hidalni a partíciót.

Őrjárat ellenőrzés – az őrjáratkód bevitele befejezve a  vagy  billentyűvel feljegyzésre kerül, mint az őrjárat teljesítése.

Hozzáférésikód megváltoztatása – ez az opció engedélyezi a felhasználókód változtatás funkciótját.

Jelzés

Riasztásjelzés (fix idő) – riasztás hangjelzése az adott partícíóban (a teljes riasztásiidőn át).

Riasztásjelzés (törlésig / retszelt) – riasztás hangjelzése az adott partícióban a riasztás törléséig).

Belépésikésleltetés jelzés – a belépési késleltetési idő visszaszámlálásának hangjelzése.

Kilépésikésleltetés jelzés – a kilépési késleltetési idő visszaszámlálásának hangjelzése.

Auto-élesítés késleltetés visszaszámlálás – a partíció auto-élesítés késleltetési idő visszaszámlálásának hangjelzése.

Hozzáférésikód jelzés (hardver) – az opció engedélyezése aktiválni fogja a vezérlőpaneltól függetlenül a kód bevitelének jelzését. Ez az opció hasznos kiterjedt riasztórendszerekben, mert számottevő időkésedelem van a kód bevitele és a panel által létrehozott hangjelzés között. Ez az opció csak INTEGRA vezérlőpanelekben érhető el.

Megerősítés – az opció meghatározza a vezérlőpanel és a partíciókezelő felhasználója közötti kommunikáció módját.

Nincs – a kezelőműködtetés elismerésének funkciója le van tiltva.

Hang – a kezelő a vezérlőpanel felhasználói kézikönyvében leírt hangjezéseket hozza létre.

Háttérvilágítás – a hangjelzés le lesz cserélve a billentyűzet háttérvilágításának villogására, mintahogy az a vezérlőpanel felhasználói kézikönyvében le van írva.

Háttérvilágítás – a kezelő megvilágításának módját határozza meg.

Nincs – kezelő háttérfény letiltva.

Auto – a kezelő háttérfény automatikusan bekapcsol bármyelyik billentyű megnyomására, a funkció további opcióki vannak (AUTO-HÁTTÉRVILÁGÍTÁS az LCD kezelőben):

- Nincs automatikus háttérvilágítás – a megvilágítás csak a billentyűk egyikének megnyomására aktiválódik,

- Zónasértés – a háttérfény egy billentyű megynomása vagy a jelzett zóna megsértése esetén aktiválódik.

- Belépésikésleltetés, partíció – a háttérvilágítás bekapcsol egy billentyű megnyomása vagy a jelzett partíció belépési késleltetés visszaszámlálásak indítása által.

Megjegyzés: Az automatikus háttérvilágítás kb. 40 másodpercig van bekapcsolva az aktiválásának pillnatától vagy bármelyik billentyű utolsó lenyomásától számítva.

Folyamatos – a kezelő háttérvilágítása folyamatosan aktív.

Nincs auto-reszet 3 szabotázs után – mindegyik bővítő automatikusan letiltja a szabotázsriasztást három egymást követő (nem törölt) szabotázsriasztás után. Ez megelőzi ugyanannak az eseménynek a sokszoros bejegyzését a vezérlőpanek memóriájába. Ez az opció lehetővé teszi ennek a tulajdonságnak a letiltását.

Ajtónyitás, tűzjelzés esetén [Ajtó tűzben] – az ajtó zárásának vezérlése tűzriasztás alatt:

- Nincs – a tűzriasztás nincs hatással az ajtó zárásának vezérlésére,

- Partíció tűzriasztás – a partíció tűzriasztása szabaddá fogja tenni a kezelő által vezérelt ajtót,

- Objektum tűzriasztás – az objektum tűzriasztása szabbaddá fogja tenni a kezelő által vezérelt ajtót,

- Tűzriasztás – a rendszer tűzriasztása szabaddá fogja tenni a kezelő által vezérelt ajtót.

# Működés partíciókezelő proximity kártyaolvasóval módban

A kezelő jelző LED-jei által közvetített információk ebben az üzmmódban ugyan azok, mint patíciókezelő módban. Továbbá a “partíciókezelő olvasóval” módban az összes LED egyidejű villogása jelzi a várakozást a kártyolvastatásra (egy új kártrya felhasználóhóz történő hozzáadásának folyamata alatt).

Információ a “partíciókezelő proximity kártyaolvasóval” használatáról a vezérlőpanelek felhasználói kézikönyvében található.

A “partíciókezelő proximity kártyaolvasóval” az LCD kezelő segítségével programozható ((SZERVIZMÓD ( SZERKEZET( HARDVER( BŐVÍTŐK( BEÁLLÍTÁSOK( bővítő választás) vagy a DloadX programmal számítógépről. A “partíciókezelő proximity kártyaolvasóval” működési mód az összes a partíciókezelő módban rendelkezésreálló funkció elérést nyújtja. A proximity kártyák támogatását csak azon felül kell figyelembe venni. A kártya bemutatása az olvasónak, mint a kód billentyűzet általi bevitele kerül felismerésre. Míg a kártya kb. 3 másodperces bemutatása a kód bevitele és megerősítése a  billentyűvel folyamataként kerül azonosításra.

# Működés belépéskezelő módban

A belépéskezelőben csak a  jelölésű LED van jelzésre használva. A LED villogása informal a késleltetés visszaszámlálási idő futásáról (hatástalanításnak nincs hatása a LED villogására).

A belépéskezelő használatának információi a vezérlőpanelek felhasználó kézikönyvében találhatóak meg.

A belépéskezelő az LCD kezelő segítségével programozható ((SZERVIZMÓD (SZERKEZET (HARDVER (BŐVÍTŐK (BEÁLLÍTÁSOK ( bővítő kiválasztás) vagy a DloadX programmal számítógépről. Az alább leírt beállítások és opciók programozhatóak.

Név – a kezelő egyedi (16 karakteres) nevének megadása. Ez az opció az LCD kezelőben a következők szerint érhető el: (SZERVIZMÓD (SZERKEZET (HARDVER (BŐVÍTŐK (NEVEK ( bővítő kiválasztás.

Partíció – a kezelő kijelőlése egy a listából kiválasztott partícióhoz. A késleltetés aktiválás érvényes lesz a 3. BELSŐ KÉSLELTETETT típusú zónákra a kiválasztott partícióban.

Mester felhasználók / Felhasználók – ez a funkció határozza meg, a Mester felhasználók / Felhasználok jogosultságát az adott kezelő használatára.

3 hibás kód riasztás [3 hibás kód] – egy ismeretlen kód vagy ismeretlen kártya bemutatása három alkalommal a vezérlőpanelnek riasztást fog indítani.

BI kimenet vezérlés – a kezelő elfogadja a BI KIMENET típusú kódokat.

MONO kimenet vezérlés – a kezelő elfogadja a MONO KIMENET típusú kódokat.

Őrjárat ellenőrzés – az őrjáratkód bevitele befejezve a  vagy  billentyűvel, valamint a kártya bemutatása vagy hosszú olvastatása feljegyzésre kerül, mint az őrjárat teljesítése.

Jelzés

Késleltetés aktiválás jelzés – amikor az opció engedélyezve van a kezelő csipogásokkal fogja jelezni a késleltetés feloldási idő visszaszámlálását.

Hozzáférésikód jelzés (hardver) – az opció engedélyezése aktiválni fogja a vezérlőpaneltól függetlenül a kód bevitelének vagy a kártya olvasás elismerésének jelzését. Ez az opció hasznos kiterjedt riasztórendszerekben, mert számottevő időkésedelem van a kód bevitele vagy a kártya olvasás és a panel által létrehozott hangjelzés között. Ez az opció csak INTEGRA vezérlőpanelekben érhető el.

Megerősítés – az opció meghatározza a vezérlőpanel és a partíciókezelő felhasználója közötti kommunikáció módját.

Nincs – a kezelőműködtetés elismerésének funkciója le van tiltva.

Hang – a kezelő a vezérlőpanel felhasználói kézikönyvében leírt hangjezéseket hozza létre.

Háttérvilágítás – a hangjelzés le lesz cserélve a billentyűzet háttérvilágításának villogására, mintahogy az a vezérlőpanel felhasználói kézikönyvében le van írva.

Háttérvilágítás – a kezelő megvilágításának módját határozza meg.

Nincs – kezelő háttérfény letiltva.

Auto – a kezelő háttérfény automatikusan bekapcsol bármyelyik bilentyű megnyomására.

Megjegyzés: Az automatikus háttérvilágítás kb. 40 másodpercig van bekapcsolva az aktiválásának pillnatától vagy bármelyik billentyű utolsó lenyomásától számítva.

Folyamatos – a kezelő háttérvilágítása folyamatosan aktív.

Késleltetés aktiválási idő – az időperiódus, amelyik alatt a 3. BELSŐ KÉLELTETETT típusú zónák (a kezelőhöz kijelölt partíció alá tartozóak), mint késleltetett zónák fognak működni. A viszzaszámlálás a kód bevitele vagy a kártya olvastatása után kezd el futni. A beprogramozott idő letelte után a belső késleltetett zónák ismét, mint azonnali zónák fognak működni, hacsak a partíció nem hatástalanított.

Nincs auto-reszet 3 szabotázs után – mindegyik bővítő automatikusan letiltja a szabotázsriasztást három egymást követő (nem törölt) szabotázsriasztás után. Ez megelőzi ugyanannak az eseménynek a sokszoros bejegyzését a vezérlőpanek memóriájába. Ez az opció lehetővé teszi ennek a tulajdonságnak a letiltását.

# Technikai adatok

Névleges tápfeszültség	12 V DC 15%

Maximális áramfogyasztás	110 mA

BELL kimenet áramvivő képesség	30 mA

Olvasó működési frekvenciája	125 kHz

Relé által kapcsolható maximális feszültség	24 V

Relé által kapcsolható maximális áramerősség	2 A

Működési hőmérséklettartomány	-20...+55 °C

Méretek	47 x 158 x 24 mm

Tömeg	297 g

| A legfrisseb EC megfelelőségi nyilatkozat és igazolások letölthetőek a www.satel.pl honlapról. |  |
| --- | --- |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

# Text boxes

1.Ábra Az. INT-SCR-BL többfunkciós

kezelő.