|  | HANGMODUL INT-VG |  |
| --- | --- | --- |

int-vg_hu 12/11

Az INTEGRA és VERSA vezérlőpanelekkel összekapcsolt INT-VG modul lehetővé teszi a hangüzenetküldés funkció végrehajtását (leváltja a CA-64 SM hangszintetizátor bővítőt). 1.02 vagy újabb firmware verzióval rendelkező VERSA vezérlőpanel esetében a telefonhívás megválaszolás és telefonos vezérlés funkcióját is biztosítja. 1.10 vagy újabb firmware verziójú INTEGRA vezérlőpanelek esetében a modul jelentősen kibővíti a vezérlőpanel telefon használatával történő vezérlésének hatáskörét.

Ez a kézikönyv az 1.2 elektronikai és 1.01 firmware verziójú modulokra vonatkozik.

# Tulajdonságok

Hangmenü a vezérlőpanel telefonon keresztül, DTMF jelekkel történő egyszerű működtetése.

A rendszer alkotóelemek elnevezésének lehetősége (partíciók, zónák, kimenetek, stb.).

Közel 13 perc a hangmenüben használt üzenetek számára.

Több, mint 4 perc a hangüzenetküldés 16 üzenetének számára (az üzenet max. 16 mp. hosszúságú lehet).

Biztonsági rendszer makróparancsokkal segítségével történő vezérlése, a vezérlőpanel számos különböző funkciójának indításához.

Hangüzenetek kezelése és makróparancsok meghatározása az ingyenes VG-SOFT program segítségével.

Hangüzenetek rögzítésnek lehetősége a beépített mikrofon használatával.

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Maximális áramfogyasztás	35 mA

Készenléti áramfogyasztás	27 mA

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Elektronikai kártya méretei	57x80 mm

Tömeg	32 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce honlapról

# Elektronikai kártya

1. Ábra A modul elektronikai kártyájának nézete.

1. ábra magyarázata:

DIP-kapcsolók a modul címének beállításához és a hangüzenetek beépített mikrofonnal történő rögzítésének letiltása (lásd: DIP-kapcsolók).

PIN5 típusú csatlakozó vezetékei a modulnak a vezérlőpanel áramköri lapjának megfelelő csatlakozójához történő csatlakoztatására (hangszintetizátor csatlakozóaljzat).

a modulnak a vezérlőpanel kommunikációs buszához történő csatlakoztatásra szolgáló sorkapocs:

CLK	-	órajel;

DTA	-	adat.

mini USB-B csatlakozó a modul számítógépes csatlakoztatásához és programozásához.

RENDSZER LED a vezérlőpanellel történő kommunikáció jelzése:

- LED villog – adatcsere a vezérlőpanellel;

- LED világít – nincs kommunikáció a vezérlőpanellel.

a termék gyártása során használt csatlakozó.

fülhallgató csatlakozó az értesítési üzenetek meghallgatásához.

fülhallgató csatlakozó a telefonvonalba történő belehallgatáshoz.

hangüzenetek információit jelző LED-ek:

- M3, M2, M1, M0 – rögzített üzenet / lejátszott üzenet számának jelzése bináris formátumban (lásd: 1. táblázat);

| Üzenet száma | LED állapot |  |
| --- | --- | --- |
|  | M3 M2 M1 M0 |  |
| 0 |  |  |  | – LED KI |
| 1 |  |  |  | – LED BE |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

1. Táblázat Üzenetszámának jelzésének módja.

- REC – az üzenet rögzítésekor világít;

- PLAY – az üzenet lejátszásakor világít.

modul manuális működtetésének nyomógombjai:

- REC – üzenet rögzítése;

- PLAY – üzenet lejátszása;

- MSG. NO – üzenet számának kiválasztása.

mikrofon.

## DIP-kapcsolók

Az 1 – 5 DIP-kapcsolók a cím beállítására szolgálnak. Mindegyik kapcsolóhoz saját számérték van hozzárendelve. Kikapcsolt állapotban értéke 0. Az egyes kapcsolók bekapcsolt állapotban képviselt érték a 2. táblázat mutatja. Az 1 - 5 kapcsolókhoz kijelölt értékeket összegzése adja meg a modul címét.

| DIP-kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

2. Táblázat DIP-kapcsolók bekapcsolt állapotához kijelölt számértékek.

A 6. DIP-kapcsoló nem rendelkezik funkcióval.

A 7. kapcsoló a modul vezérlőpanel általi azonosítási módjának meghatározása:

KI – INT-VG (az 1.02 vagy újabb firmware verzióval rendelkező VERSA vagy 1.10 vagy újabb INTEGRA vezérlőpanelek által támogatott) – teljes funkcionalitás;

BE – CA-64 SM (az összes INTEGRA és VERSA vezérlőpanel által támogatott) – csak hangüzenés.

Megjegyzés:	Amennyiben az INTEGRA 64 vagy INTEGRA 128 vezérlőpanelhez két INT-VG modul van csatlakoztatva, akkor csak az egyik modulon lehet a 7. DIP-kapcsoló KI állásban.

A 8. kapcsoló a hangüzenet beépített mikrofon segítségével történő rögzítését engedélyezi vagy tiltja le:

KI – rögzítés tiltva;

BE – rögzítés engedélyezve.

2. Ábra DIP-kapcsolók beállításának példája. A 23 (17h) cím beállítása szükséges VERSA vezérlőpanellel történő használat esetében.

# Felszerelés és bekapcsolás

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

- Rögzítse a modult a vezérlőpanel házában.

- Csatlakoztassa a CLK és DTA csatlakozókat a vezérlőpanel kommunikációs buszának megfelelői csatlakozóihoz. Ajánlott árnyékolatlan egyenes kábel használata a csatlakozás elkészítéséhez.

- Csatlakoztass a PIN5 csatlakozót a vezérlőpanel áramköri lapjának megfelelő csatlakozójához.

- A DIP-kapcsolók használatával állítsa be a modul címét.

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségét.

- Indítsa el a vezérlőpanel modulazonosítási funkcióját.

# Értesítési üzenetek rögzítése

- Állítsa a 8-as DIP kapcsolót BE állásba.

- Nyomja meg az MSG. NO nyomógombot, a rögzítendő üzenet számának kiválasztásához. Az üzenet számát a LED-ek az 1-es táblázatnak megfelelően mutatják,

- Nyomja meg a REC gombot (a REC LED be fog kapcsolni) és mondja az üzenet tartalmát a mikrofonba. A modul automatikus felvételi szintvezérlő rendszerrel van ellátva. A felvétel automatikusan véget fog érni 15 másodperc után (a REC LED ki fog kapcsolni).

Megjegyzés:	Ajánlott a 8-as DIP kapcsolót KI állásba kapcsolni, amikor a felvétel befejeződött.

# Rögzített értesítési üzenetek meghallgatása

- Csatlakoztassa a fülhallgatót az üzenet visszahallgatására szolgáló aljzathoz..

- Nyomja meg az MSG. NO nyomógombot, a meghallgatni kívánt üzenet számának kiválasztásához. Az üzenet számát a LED-ek az 1-es táblázatnak megfelelően mutatják,

- Nyomja meg a PLAY gombot (a PLAY LED be fog kapcsolni). Az üzenet visszajátszásra kerül.

# Üzenetek kezelése és makróparancsok meghatározása

Az üzenetek kezelése (nevek bevitele, üzenetek előállítása) és makróparancsok meghatározása a VG-SOFT programmal lehetséges. A program Windows 2000/XP/Vista/7 operációs rendszerű számítógépekre telepíthető. A telepítőfájlt a modul dobozában található CD tartalmazza, vagy letölthető a www.satel.eu weboldalról.

A modul és a VG-SOFT programot tartalmazó számítógép összekötése USB kábel segítségével lehetséges. A Windows automatikusan érzékeli a csatlakoztatott új eszközt és elindítja a varázslót, amelyik az új eszköz driver-jének telepítési eljárásán vezet végig. A driver-t a modul dobozában megtalálható CD tartalmazza. A Windows operációs rendszer néhány verziója figyelmeztető üzenetet adhat, hogy a driver nem esett át kompatibilitási teszten. A figyelmeztető üzenet ellenére a telepítést folytatni kell.

Megjegyzés:	A VG-SOFT programhoz történő kapcsolódás után a modul leállítja a vezérlőpanellal történő kommunikációt (a vezérlőpanel a kommunikáció elvesztését fogja jelezni).

# VERSA riasztó-vezérlőpanel működtetése a hangmenü segítségével

A vezérlőpanel típusától függően a következő felhasználók számára lesz elérhető:

VERSA – INT-VG működtetés joggal rendelkező felhasználók;

INTEGRA – telefonkóddal rendelkező felhasználók (a hangüzenet nyugtázása utáni automatikusan hozzáférés kivételével – lásd INTEGRA vezérlőpanelek felhasználói kézikönyve).

Továbbá az interaktív hangmenühöz történő hozzáférés a partíció állapotától is függhet.

## Működtetés elindítása

- Tárcsázza a vezérlőpanel számát. A vezérlőpanel az előre beállított csengetésszám vagy a második hívás után (beállítástól függően) fogadja a hívást. A kapcsolat létrejötte három rövid hangjelzéssel kerül jelzésre.

- A telefon gombjainak használatával vigye be a kódját (VERSA vezérlőpanelek esetében a kód bevitelét meg kell erősíteni a # gomb megnyomásával is). Az interaktív hangmenühöz történő hozzáférést 4 rövid és egy azt követő hosszabb hangjelzés erősíti meg. Amennyiben a kód nem jogosít fel a hangmenühöz történő hozzáférésre, akkor 3 hosszú hangjelzés hallható. Ha a bevitt kód helytelen, azt a vezérlőpanel két hosszú hangjelzéssel jelzi.

- A modul le fogja játszani a hangmenü üzeneteit. Az információt nyújt, többek között, hogy mely gombok használatával lehet a további funkciókhoz hozzáférni.

## Működtetés befejezése

A működtetés befejezésnek két módon fejezhető be:

Nyomja meg egymás után a * 0 # gombokat – a vezérlőpanel bontani fogja a kapcsolatot;

Tegye le a telefont – a vezérlőpanel kb. 1 perccel később bontani fogja a kapcsolatot.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu