|  | TÁVVEZÉRLŐVEVŐ BŐVÍTŐMODUL INT-RX |
| --- | --- |

int-rx_hu 09/08

Az INT-RX bővítőmodult INTEGRA sorozatú riasztó vezérlőpanelekkel együtt történő használatra tervezték. Használatát az 1.05 vagy újabb firmware verzióval rendelkező vezérlőpanelek támogatják. A modul lehetővé teszi távvezérlők kijelölését a biztonsági rendszer felhasználóinak számára. A távvezérlők lehetővé teszik a telepítő által kijelölt maximum 6 funkció végrehajtását. A működtetés a rendszerzónák állapotának vezérlésén keresztül valósul meg (amelyeknek nem szükséges fizikailag létezniük). Az eszköz maximum 248 darab SATEL gyártmányú távvezérlő használatát támogatja. A távvezérlő átvitele dinamikusan kódolt a KEELOQ® technológia használatával, amelyik biztosítja mind a működtetés biztonságát és más eszközökről érkező hamis vezérlőjelek elleni védelmet.

Több INT-RX bővítőmodul csatlakoztatható egy vezérlőpanelhez. A felhasználónak csak egy távvezérlője lehet, de annak használatát az összes modul támogatni fogja. A távvezérlővel kapcsolatos adatok az összes INT-RX bővítőmodulba automatikusan beíródnak.

Megjegyzés:	Amikor egy új INT-RX bővítőmodul kerül a rendszerhez csatlakoztatásra, amelyikben már működik egy ilyen modul, szükséges az adatok átmásolása egyikből a másikba úgyhogy szinkronizálja a távvezérlőhöz kapcsolódó adatokat. Az adatok átmásolhatóak az RX távvezérlők másolása funkció használatával, amelyik az LCD kezelő szervizmenüjében érhető el ((Szervizmód (Struktúra (Hardver (Bővítők ( RX távvezérlők másolása).

# Elektronikai kártya leírása

1. Ábra Az INT-RX bővítőmodul elektronikai kártyájának nézete.

Az illusztráció magyarázata:

1	–	antenna.

2	–	superheterodyn vevő, magas érzékenység, hamis jelekkel szembeni zavarvédettség.

3	–	szabotázskapcsoló.

4	–	kétszínű LED a következő jelzésekkel:

Folyamatos zöld fény – normális kommunikáció a vezérlőpanellel;

Villogó zöld fény – nincs kommunikáció a vezérlőpanellel (vezérlőpanelt és a bővítőt összekötő kábel megszakadt, a modul még nincs azonosítva, vagy a vezérlőpanel INDÍTÓ programja éppen fut);

Folyamatos vörös fény – a bővítőmodul egy jó akkumulátorral rendelkező távvezérlő jelét veszi,

Villogó vörös fény – a bővítőmodul egy alacsony feszültségű akkumulátorral rendelkező távvezérlő jelét veszi.

5	–	RS-232 port (TTL szabvány) számítógép csatlakoztatásához (a kapcsolat létrehozható a SATEL gyártmányú DB9FC/RJ-KPL jelzésű kábelcsomagban megtalálható kábel használatával). A port lehetővé teszi a modul firmware frissítését is.

6	–	DIP-kapcsoló csoport a modul egyedi címének beállításához (lásd DIP-kapcsolók).

7	–	vörös színű LED a következő jelzésekkel:

Villogó fény – adatcsere a vezérlőpanellal;

folyamatos fény – nincs kommunikáció a vezérlőpanellel.

Csatlakozók leírása:

COM	-	közös föld

CLK	-	órajel

DAT	-	adat

+12V	-	tápfeszültség bemenet

# Felszerelés

Kapcsolja le a tápfeszültséget bármilyen elektromos csatlakozás elvégzése előtt.

Az INT-RX bővítőmodul elektronikai kártyája elektromos töltésekre érzékeny alkatrészeket tartalmaz. Ezeket a töltéseket el kell távolítani a felszerelés előtt. Kerülje el az áramköri lapon lévő alkatrészek érintését a felszerelés alatt.

Az INT-RX bővítőmodul beltéri, normál páratartalmú levegővel rendelkező helységekben történő használatra készült. A felszerelés helyének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a vastag falalzat, fém elemek, stb. csökkenthetik a rádiójelek jelszintjét. Ajánlott a modult magas pontra szerelni, úgy hogy jobb rádióvételi tartományt érjen el és elkerülje véletlenszerű leárnyékolását a személyek helységben történő mozgása miatt. A modul felszerelési helyét biztosítani kell jogosulatlan hozzáféréssel szemben.

Csatlakoztassa a vezérlőpanel bővítői buszát és a tápfeszültséget egyenes árnyékolatlan típusú kábellel, amit a biztonsági rendszerben használ (csavart érpár típusú kábel használata nem ajánlott). Az összes jelvezetéknek egy kábelben kell futnia (a jelvezetékek elválasztott kábelekben történő elvezetése nem engedélyezett).

- Nyissa ki a modul házát.

- Távolítsa el a modul elektronikai kártyáját.

- Készítse el a kábel bevezető furatot a ház hátsó oldalán.

- Vezesse keresztül a kábelt az előkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátsó oldalát a felszerelési felületre.

- Helyezze a modul elektronikai kártyáját vissza a házba.

- A DIP-kapcsolók használatával állítsa be a modul megfelelő címét.

- Csatlakoztassa a CLK, DAT és COM csatlakozókat a vezeték használatával a vezérlőpanel alaplapjának bővítői buszára.

- Csatlakoztassa a tápfeszültség vezetékeket a +12V és COM csatlakozókhoz. A modul tápfeszültségének biztosítása nem szükséges, hogy a vezérlőpanel alaplapjáról történjen. A vezérlőpaneltól távolra szerelt modulok megtáplálása lehetséges helyileg egy független tápfeszültség forrásról (kiegészítő tápegység, beépített tápegységgel rendelkező bővítőmodul).

- Zárja be a modul házát.

## DIP-kapcsolók

Az 1 – 5 –ig DIP-kapcsolók a modul címének beállítására szolgálnak. Az egyes kapcsolók értékeit az 1. táblázat mutatja. A cím a 0 és 31 közötti címtartományban állítható be, amelyik lehetővé teszi különböző címek kijelölését 32 modul számára. Az egy bővítői buszra csatlakoztatott modulok címei nem ismétlődhetnek. Ajánlott a rendszerben azonos buszra csatlakoztatott bővítők és modulok folyamatos címzése 0-tól kezdve. Ez lehetővé teszi a rendszer bővítése során a problémák elkerülését.

| DIP-kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Érték (DIP-kapcsoló bekapcsolt állapotában) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

1. Táblázat

# Modul elindítása

- Kapcsolja be a biztonsági rendszer tápfeszültségét. A kétszínű jelző LED elkezd zöld fénnyel villogni.

- Hívja meg a Bővítőmodul azonosítás funkciót az LCD kezelőben ((Szervizmód (Struktúra (Hardver (Azonosítás). Az azonosítás befejezésekor a kétszínű LED fénye folyamatos zöld fénye vált.

Megjegyzés:	Az azonosítási lejárás alatt a vezérlőpanel a modul memóriájába ment egy speciális (16 bites) számot, a modul rendszerben történő jelenlétének ellenőrzésére. A modul azonosítási folyamat végrehajtása nélküli kicserélése egy másikra (még ha ugyan az a cím is van beállítva DIP-kapcsolókon) riasztásjelzést fog indítani (modul szabotázs – ellenőrzési hiba).

- Az LCD kezelő vagy a számítógép (DloadX program) használatával, határozza meg a partíciót, amelyikben a modul szabotázs eseménye jelentésre kerüljön.

- Mentse a modul beállításait a vezérlőpanel memóriájába.

- Jelölje ki a rendszer felhasználóinak számára a távvezérlőket (lásd: Távvezérlők hozzáadása és eltávolítása) és határozza meg azokat a rendszerzónákat, melyeket az egyes távvezérlők működtetnek (lásd: Vezérlő zónák).

- Mentse a távvezérlők beállításait a modul memóriájába.

# Távvezérlők hozzáadása és eltávolítása

A modul az összes SATEL gyártmányú távvezérlő használatát támogatja, de csak a T-4 és P-4 modellek teszik lehetővé a modul tulajdonságainak teljes használatát.

Csak a szerviz (a személy aki a telepítői kódot használja) van feljogosítva az adminisztrátor  távvezérlőjének hozzáadására/eltávolítására. Más felhasználók esetében a távvezérlők hozzáadhatóak/eltávolíthatóak a szerviz (ha az adminisztrátor feljogosította), adminisztrátor vagy egy Felhasználó szerkesztés jogosultsággal rendelkező felhasználó által.

A távvezérlők hozzáadásához vigye be azok sorszámát manuálisan vagy olvastassa be azt egy a nyomógomb megnyomása általi átvitel segítségével.

Megjegyzés:	Nem lehetséges ugyanazt a távvezérlőt két felhasználó számára kijelölni.

A távvezérlő adatok minden egyes modulban el vannak tárolva. Amennyiben egy olyan modult csatlakoztat a riasztóközponthoz, amelyik tartalmaz távvezérlő adatokat a távvezérlők automatikusan kijelölésre kerülnek azon vezérlőpanel felhasználóihoz. Ez csak az akkor már létrehozott felhasználókra kerül alkalmazásra.

Az LCD kezelő szerviz menüjében elérhető az RX Távvezérlők eltávolítása funkció ((Szervizmód (Struktúra (Hardver (Bővítők ( RX Távvezérlők eltávolítása), amelyik lehetővé teszi az összes távvezérlő adat törlését a vezérlőpanelhez csatlakoztatott INT-RX bővítő modulban. Ugyanez alkalmazható az egyedi felhasználók távvezérlőinek nyomógombjaihoz kijelölt zónák információkra. A távvezérlők bármilyen más módon történő eltávolítása nem fogja törölni a nyomógombok beállításait.

## Távvezérlő hozzáadása LCD kezelő használatával

Új távvezérlőket az Új Rx távvezérlő hozzáadása funkció használatával adhat hozzá ([telepítői kód]  (Mesterek (Új mester/Mester szerkesztése ( Új Rx távvezérlő hozzáadása vagy [kód]  (Felhasználók (Új felhasználó/Felhasználó szerkesztése ( Új Rx távvezérlő hozzáadása).

A távvezérlő valójában csak az adminisztrátor vagy felhasználó hozzáadás/eltávolítás funkció befejezése után kerül hozzáadásra, pl. a funkcióból a  gomb használatával történő kilépés és a változások  gomb megnyomásával történő mentése után.

### Sorozatszám manuális bevitele

- Válassza a Kézi bevitel-t a listából.

- Vigye be a távvezérlő számát és nyomja meg a  billentyűt.

### Sorozatszám beolvasása átvitel útján

- Válassza ki a listából azt az INT-RX modult, amelyik segítségével a távvezérlő hozzáadásra kerül.

- Következőleg egy felszólítás jelenik meg a kezelőn, nyomja meg a távvezérlő gombját kétszer és amikor a Távvezérlő beolvasva üzenet jelenik meg nyomja meg a  gombot.

## Távvezérlő hozzáadása DLoadX program használatával

A távvezérlőket hozzáadhatja az INT-RX Távvezérlők ablak használatával (lásd 2 ábra). Az ablak megnyitásához kattintson az INT-RX Távvezérlők bejegyzésre a felhasználók menüben, vagy a Távvezérlők szerkesztése gombra, amelyik az INT-RX modul eszközlistából történő kiválasztása után érhető el (Struktúra ablak, Hardver fül). Az új távvezérlő hozzáadását megelőzően ki kell olvasni a modul adatait. Azért, hogy így tegyen kattintson az Olvas gombra. Ez frissíti a INT-RX Távvezérlők ablakban mutatott információt. A modul(ok) neve(i), amelyekkel a vezérlőpanellel kommunikálhat (az ablak tetején kerülnek kijelezésre – lásd 2. ábra), zöld színnel lesznek kiemelve.

Megjegyzés:

Miután az Olvas gombra kattintott, a program a legalacsonyabb címmel rendelkező INT-RX bővítőmodul adatait fogja kiolvasni. Egy új bővítőmodul vezérlőpanelhez történő csatlakoztatásakor ezt figyelembe kell venni.

Amikor az Írás gombra kattint mielőtt bármit megváltoztatott volna a legalacsonyabb címmel rendelkező INT-RX bővítőmodulból kiolvasott adatokban, akkor az az összes modulba átírásra kerül. Ez a funkció hasznos új INT-RX bővítőmodul(ok) rendszerhez csatlakoztatása esetén, amikor ilyen modul már létezik abban. Ez lehetővé teszi a távvezérlőkkel kapcsolatos adatok szinkronizálását (hasonlóan, mint Rx Távvezérlők másolása funkció, amelyik az LCD kezelő szervizmenüjében érhető el).

Amikor több INT-RX modul működik a vezérlőpanellel, a kommunikáció elvesztése bármelyikükkel, a távvezérlő adatok bármelyik modulba történő beírását lehetetlenné fogja tenni.

### Sorozatszám kézi bevitele

- Kattintson az egérrel az S/N mezőbe annak a felhasználónak a neve mellett, akinek ki akarja jelölni a távvezérlőt.

- Vigye be a távvezérlő sorozatszámát és erősítse meg azt az ENTER megnyomásával. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a sorozatszám látható rózsaszínűre fog változni.

- Kattintson az Írás gombra. Az adatok átírásra kerülnek a modul(ok)ba. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a sorozatszám látható fehér színűre fog változni.

2. Ábra. A DloadX program INT-RX Távvezérlők ablaka.

### Sorozatszám beolvasása átvitel útján

- Kattintson az egérrel az S/N mezőbe annak a felhasználónak a neve mellett akinek ki akarja jelölni a távvezérlőt.

- Kattintson az Új gombra. Az Új ablak fog megnyílni.

- Az ablakban kijelzett utasításoknak megfelelően, nyomja meg a távvezérlő gombját és miután a sorozatszám megjelenik az ablakban nyomja meg az OK-ot. Az Új ablak be fog záródni. Az S/N oszlopban a távvezérlő sorozatszáma kerül kijelzésre a felhasználó neve mellett. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a sorozatszám látható rózsaszínűre fog változni.

- Kattintson az Írás gombra. Az adatok átírásra kerülnek a modul(ok)ba. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a sorozatszám látható fehér színűre fog változni.

## Távvezérlő eltávolítása LCD kezelő használatával

- Indítsa el az Rx Távvezérlők Eltávolítása funkciót ([szervizkód]  ( Mesterek ( Új Mester/Mester Szerkesztés ( Rx Távvezérlők Eltávolítása vagy a [kód]  Felhasználók ( Új Felhasználó/Felhasználó Szerkesztés ( Rx Távvezérlők Eltávolítása)

- A távvezérlő számának megjelenése után nyomja meg a  gombot.

A távvezérlő csak a mester/felhasználó szerkesztés funkció befejezése után kerül eltávolításra, pl. a funkcióból a  gomb megnyomásával történő kilépés és a változások  gombbal történő elmentése után.

## Távvezérlők eltávolítása DloadX program használatával

- Nyissa meg az INT-RX Távvezérlő ablakot (lásd 2. ábra).

- Kattintson az Olvasás gombra. A program kiolvassa az adatokat a modulból és meg fogja jeleníteni azokat.

- Kattintson az egérrel a mező S/N oszlopába, a felhasználó neve mellet, akinek a távvezérlőjét el akarja távolítani.

- Kattintson az Eltávolításra.

- A megjelenő ablakban kattintson az Igen gombra a távvezérlő eltávolításának megerősítésére. Ez törölni fogja a távvezérlő sorozatszámát. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a sorozatszám látható rózsaszínűre fog változni.

- Kattintson az Írás gombra az adatok modul(ok)ba írásához. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a sorozatszám látható fehér színűre fog változni.

# Vezérlőzónák

A távvezérlő használatával a biztonsági rendszer maximum 6 zónáját vezérelheti. Ezek a zónáknak nem szükséges fizikailag létezniük. Mind a fizikailag létező, valamint a virtuális zónák beprogramozott zónatípusának, amelyek a távvezérlővel vannak működtetve, eltérőnek kell lenni a Nem Használt vagy Kimenet Követő típusoktól. Bármilyen más funkciót programozhat ezen zónák számára. A távvezérlő gombjának megnyomása (vagy az 1 és 2, valamint 1 és 3 gombok egyidejűleg) zónasértést mindaddig, amíg a gomb le van nyomva) és a vezérlőpanel megfelelő reakcióját fogja okozni.

Egy gomb/gombok kombinációja a rendszer egy zónáját működtetheti. A zónák kijelölése egyedileg történik a gomb/gombok kombinációjához minden egyes felhasználó számára. Ez végrehajtható az LCD kezelő vagy a DloadX programmal.

A távvezérlő bármelyik gomb/gombok kombinációjának megnyomása létre fog hozni egy eseményt a távvezérlő működtetéséről. 1.06 vagy újabb firmware verziójú Integra vezérlőpanellel történő együttműködés esetén az ilyen események létrehozása engedélyezhető vagy letiltható, az lecsökkenti a rendszerben keletkező események számát.

Megjegyzés:	A felhasználók számára meghatározott összefüggések távvezérlő gombjai és a riasztórendszer zónái között nem kerülnek törlésre a távvezérlő eltávolítása után (az egyetlen kivétel az Rx távvezérlők eltávolítása funkció, amelyik az LCD kezelő szervizmenüjében érhető el). Egy új távvezérlő hozzáadása után annak nyomógombjai pontosan ugyan azokat a zónákat fogják vezérelni, mint amelyeket az eltávolított távvezérlő gombjai működtettek.

## Zóna kijelölése a nyomógombhoz LCD kezelő használatával

LCD kezelőben a zónák kijelölhetőek a gombhoz/gombkombinációhoz az adminisztrátor hozzáadása/szerkesztése ([szervizkód]  (Mesterek (Új Mester/Mester Szerkesztés (Gomb 1 / Gomb 2 / Gomb 3 / Gomb 4 / Gomb 1 és 2 / Gomb 1 és 3) vagy felhasználó hozzáadás/szerkesztés ([kód]  (Felhasználók (Új Felhasználó/Felhasználó Szerkesztés ( Gomb  1 / Gomb  2 / Gomb  3 / Gomb  4 / Gomb  1 és 2 / Gomb  1 és 3) funkció segítségével.

- Indítsa el a kiválasztott funkciót.

- Használja az ( és ( gombokat, a zóna listából történő kiválasztásához vagy vigye be a zónaszámot a kezelőn.

- Nyomja meg a  gombot.

A zóna csak a mester/felhasználó hozzáadás/szerkesztés funkció befejezése után kerül kijelölésre a nyomógombhoz, pl. a funkcióból a  gomb megnyomásával történő kilépés és a változások  gombbal történő elmentése után.

## Zóna kijelölése a nyomógombhoz DloadX használatával

A DloadX programban, a gomb/gombkombináció zónához történő kijelölése az INT-RX Távvezérlők ablak használatával tudja végrehajtani (lásd 2. ábra).

- Kattintson az Olvas gombra. A program ki fogja olvasni a modul adatait.

Kattintson az egérrel azon kiválasztott felhasználó megfelelő gomb/gombkombináció oszlopába, akinek a zónát ki akarja jelölni.

- A billentyűzet használatával vigye be a nyomógomb által vezérelni kívánt zóna számát és erősítse meg azt az ENTER billentyűvel. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a zónaszám látható rózsaszínűre fog változni.

- Kattintson az Írás gombra az adatok modul(ok)ba írásához. Annak a mezőnek a háttérszíne, amelyikben a zónaszám látható fehér színűre fog változni.

## Eseménylétrehozás szabályainak beállítása LCD kezelő használatával [INTEGRA 1.06 vagy újabb]

Események létrehozás engedélyezés/tiltása meghatározott távvezérlő nyomógombok számára az RX Események funkció használatával lehetséges, amelyik elérhető az adminisztrátor hozzáadás/szerkesztés ([szervizkód]  (Mester (Új Mester/Mester Szerkesztés (RX Események) vagy a felhasználó hozzáadás/szerkesztés ([kód]  (Felhasználók (Új Felhasználó/Felhasználó Szerkesztés (RX Események) módon. Az eseménylétrehozás tulajdonság engedélyezéséhez/letiltásához nyomja meg bármelyik számbillentyűt. Az adott nyomógomb történő eseménylétrehozás engedélyezve van, amennyiben az  jel látható a kijelző felső sorában.

Az eseménylétrehozás új szabályai csak az adminisztrátor vagy felhasználó hozzáadás/szerkesztés funkció befejezése után kerülnek végrehajtásra, pl. a funkcióból a  gomb megnyomásával történő kilépés és a változások  gombbal történő elmentése után.

## Eseménylétrehozás szabályainak beállítása DloadX program használatával [INTEGRA 1.06 vagy újabb]

Események létrehozás engedélyezés/tiltása meghatározott távvezérlő nyomógombok számára az INT-RX Távvezérlők ablak használatával hajtható végre, miután a távvezérlők adatai kiolvasására kerültek (lásd Távvezérlő Hozzáadása a DloadX programmal).

- Kattintson az egérrel azon kiválasztott felhasználó megfelelő gomb/gombkombináció oszlopába, amelyiknek az eseménylétrehozást engedélyezni/tiltani akarja.

- Használja a SZÓKÖZ billentyűt az eseménylétrehozás tulajdonság engedélyezéséhez/letiltásához. Az eseménylétrehozás az adott gomb számára tiltott, amennyiben a ( szimbólum látható a nyomógomb által vezérelt zóna száma mellett. A szimbólum hiánya azt jelenti, hogy az eseménylétrehozás tulajdonság engedélyezve van). A beállítások bármilyen módosítása a zóna száma mezőrész háttérszínének rózsaszínűre váltását fog okozni.

- Kattintson az Írás gombra az adatok modul(ok)ba írásához. A zóna száma mezőrész háttérszíne fehér színűre fog változni.

# Technikai adatok

## INT-RX bővítőmodul

Működési távolság nyílt téren	max. 100 m

(bármilyen az adó és vevő közötti akadály lecsökkentheti az eszköz működési távolságát)

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfelvétel	25 mA

Maximális áramfelvétel	30 mA

Működési frekvenciatartomány 	433.05 – 434.79 MHz

Ház méretei	72 x 118 x 24 mm

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány 	-10 °C...+55 °C

Tömeg	74 g

## T-4 távvezérlő

Elem típusa	23A 12V

Ház méretei	35 x 70 x 15 mm

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Tömeg	27 g

| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| Termék: INT-RX távvezérlő készlet INTEGRA vezérlőpanelekhez. | Gyártó: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLSKA tel. (+48) 0-58 320-94-00 fax. (+48) 0-58 320-94-01 |
| Termékleírás: 433 MHz távvezérlő T-4 távvezérlők és egy vevő készlete, amelyik kompatibilis a P-2, P-4, T-2, T-4 távvezérlőkkel, INTEGRA vezérlőpanellel együttműködésben, behatolásjelző riasztórendszer részeként. |
| A termék összhangban van a következő EU Irányelvekkel: EMC 2004/108/EC R&TTE 1999/5/EC |
| A termék megfelel a következő harmonizált szabványok követelményeinek: EMC: EN 55022:1998;EN 50130-4:1995; ETSI EN 301 489-1 v 1.4.1; ETSI EN 301 489-3 v 1.4.1 ETSI EN 300 220-2 v 2.1.1 EN 60950 |
| Gdańsk, Poland 2008-01-25 | Tesztlaboratórium vezetője: Michał Konarski |
| A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedélyek letölthetőek a következő web oldalról: www.satel.pl |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl