|  | UNIVERZÁLIS BŐVÍTŐ KÁRTYA ÉS CHIP OLVASÓKHÓZ INT-R |  |
| --- | --- | --- |

int-r_hu 09/11

Az INT-R bővítő INTEGRA és CA-64 riasztó vezérlőpanelokkal összeköttetésben alkalmazható, az előzőekben CA-64 SR és CA-64 DR bővítőket leváltó bővítő. Ez a kézikönyv a 2.0 verziójú elektronikával és 3.00 (vagy újabb) firmware verziójú bővítőkre vonatkozik.

# Tulajdonságok

Két proximity-kártya / DALLAS chip olvasó használatának támogatása.

WIEGAND 26 illesztővel rendelkező olvasók használatának támogatása.

Élesítés / hatástalanítás és riasztástörlés az olvasók használatával.

Beléptetésvezérlési funkció – egy átjáró kétirányú vezérlése.

Relé az elektromágneses zár vezérléséhez.

Ajtóállapot figyelő bemenet.

Ajtónyitó nyomógomb bemenet.

Ajtó automatikus nyitásának lehetősége tűzriasztás esetén.

NC típusú szabotázs bemenet.

# Felszerelés és elindítás

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

A bővítő beltéri, normál páratartalmú helyen történő használatra készült.

- Rögzítse a bővítő elektronikai kártyáját annak házába.

- Határozza meg a bővítő működési módját (lásd: Bővítő működési módjának kiválasztása).

- A DIP-kapcsolók segítségével állítsa be a bővítő megfelelő címét. A cím beállításához használja az 1-5 kapcsolókat. A beállított címnek, a bővítői buszhoz csatlakoztatott minden más eszköz címétől eltérőnek kell lennie. A beállított cím az 1-5 kapcsolók számértéken összege (lásd 1. táblázat).

| Kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

1. Táblázat A kapcsolók BE állásának megfelelő számértékek (KI állásban mindegyik kapcsoló értéke 0)

- Csatlakoztassa a CLK, DTA és COM csatlakozókat a vezérlőpanel bővítői buszának megfelelő csatlakozóihoz. A megfelelő kapcsolat kialakításához ajánlott egyenes árnyékolatlan kábel használata. Csavart érpáros kábel alkalmazása esetében a CLK (órajel) és DTA (adat) jelvezetékeknek egy csavart érpáron kell haladniuk. A vezetékeknek egy kábel belül kell futniuk. A kábel hossza nem haladhatja meg az
 1000 m-t, de amennyiben az nagyobb, mint 300 m, akkor szükséges lehet néhány vezeték párhuzamosítására az egyes jelvezetékeknek.

- Csatlakoztassa az olvasókat a megfelelő csatlakozókhoz (lásd Olvasók csatlakoztatása).

- Csatlakoztassa az ajtóállapot érzékelőt az IN és COM csatlakozókhoz.

- Csatlakoztassa az elektromágneses zárat a relécsatlakozókhoz (száraz kontaktus).

- Amennyiben az ajtó monstabil nyomógombbal is nyitásra kerül, akkor csatlakoztassa azt az ON és COM csatlakozókra.

- Csatlakoztassa a ház szabotázskapcsolóját a TMP és COM csatlakozókra (vagy zárja rövidre a TMP csatlakozót a COM-hoz).

- Csatlakoztassa a tápfeszültség vezetékeit a +12V és COM csatlakozókhoz. Amennyiben a vezérlőpaneltől mért távolság kevesebb, mint 300 m, akkor a bővítő közvetlenül a vezérlőpanelról is megtáplálható. Ha ez a távolság nagyobb, akkor a bővítőpanelt egy közelebb elhelyezett tápegységről kell megtáplálni (külső tápegység vagy beépített tápegységgel rendelkező bővítő).

- Kapcsolja be a tápfeszültséget.

- Indítsa le a vezérlőpanel azonosítási funkcióját. A kiválasztott működési módtól függően a bővítő, mint CA-64 SR (proximity-kártya olvasó) vagy CA-64 DR (DALLAS chip olvasó) kerül azonosításra.

## Elektronikai kártya

1. Ábra Az elektronikai kártya nézete.

1. ábra magyarázata:

1	-	DIP-kapcsoló a modul egyedi címének beállításához.

2	-	A vezérlőpanel és a modul kommunikációját jelző LED:

- Villogás – adatcsere a vezérlőpanellel;

- Folyamatos fény – nincs kommunikáció a vezérlőpanellal.

3	-	Későbbi alkalmazásokra szolgáló csatlakozó.

4	-	Relé állapotát jelző LED (a relé aktív állapotában világít).

5	-	Tápfeszültség jelenlétét jelző LED.

6	-	„A” olvasó csatlakoztatására szolgáló csatlakozók (lásd: Olvasók csatlakoztatása).

7	-	„B” olvasó csatlakoztatására szolgáló csatlakozók (lásd: Olvasók csatlakoztatása).

8	-	NO típusú bemenet a relé vezérlésre (olvasó használata nélküli ajtónyitást teszi lehetővé).

9	-	NC típusú bemenet ajtóállapot figyelésre (amennyiben nem használja, akkor zárja rövidre a közös föld felé).

10	-	Közös föld.

11	-	Relé csatlakozók:

C	-	közös;

NO	-	alaphelyzetben nyitott;

NC	-	alaphelyzetben zárt.

12	-	Szabotázsáramkör csatlakozó. A csatlakozókat rövidre kell zárni, ha nem csatlakoztat hozzá szabotázsáramkört.

13	-	Kommunikációs busz csatlakozók.

14	-	+12 V DC bemenetek / kimenetek.

15	-	Közös föld.

16	-	RS-485 busz csatlakozók.

## Bővítő működési módjának kiválasztása

Az eszköz működhet, mint:

I	-	CA-64 SR bővítő, a 2005 májusától gyártott CZ-EMM olvasók (CZ-EMM, CZ-EMM2, CZ-EMM3 and CZ-EMM4) használatát támogatja alapbeállítás;

II	-	CA-64 SR bővítő, a 2005 májusáig gyártott CZ-EMM olvasók használatát támogatja;

III	-	CA-64 SR bővítő, WIEGAND 26 illesztővel rendelkező olvasók támogatása;

IV	-	CA-64 DR bővítő, DALLAS chip olvasók támogatása.

A bővítő működési módjának megváltoztatásához kövesse az alábbiakat:

  - Kapcsolja ki a bővítőt, amennyiben az be van kapcsolva.

  - Állítsa be a DIP-kapcsolókat a kiválasztott működési módnak megfelelően (lásd: 2. ábra).

2. Ábra DIP-kapcsolók beállításának módjai a fentebb leírt működési módoknak megfelelően.

  - Zárja rövidre a CLK és DTA csatlakozókat.

  - Kapcsolja be a modul tápfeszültségét (csatlakoztassa a tápfeszültség vezetékeit a +12V és COM csatlakozókhoz). A beállítások mentését az ÁLLAPOT LED lassú villogása fogja jelezni.

  - Kapcsolja ki a modul tápfeszültségét.

  - Bontsa a CLK és DTA csatlakozók rövidrezárását. Szerelje be a bővítőt a riasztórendszerbe a fentebb meghatározott működési módnak megfelelően.

Megjegyzés:	WIEGAND 26 illesztővel rendelkező olvasók, CZ-EMM sorozatú olvasók és beépített olvasóval rendelkező billentyűzetek használhatóak a rendszerben. Vegye figyelembe, hogy amennyiben egy WIEGAND 26 illesztővel rendelkező olvasó segítségével jelöli ki a felhasználóhoz tartozó proximity-kártyát, akkor más formátumban működő olvasók nem fogják támogatni azt. Másik oldalról, egy a másik formátumban működő olvasóval regisztrált kártyákat nem fogják támogatni a WIEGAND 26 illesztővel rendelkező olvasók.

## Olvasók csatlakoztatása

A bővítő és az olvasó közötti csatlakozókábel maximális hossza nem haladhatja meg a 
30 m-t.

### Proximity-kártya olvasó csatlakoztatása

A SATEL gyártmányú proximity-kártya olvasót a 2. táblázatban jelzetteknek megfelelően csatlakoztassa a bővítő sorkapcsához.

| Bővítő csatlakozó | Csatlakozó leírása | Olvasó vezetékének színe |
| --- | --- | --- |
| A olvasó | B olvasó |  |  |
| +GA | +GB | +12 V DC tápfeszültség |  | piros |
| SIG1A | SIG1B | adat (0) |  | zöld |
| SIG2A | SIG2B | adat (1) |  | fekete |
| COM | COM | közös föld |  | kék |
| BPA | BPB | hangvezérlés (ZÜMMER) |  | sárga |
| LD1A | LD1B | zöld LED vezérlés |  | rózsaszín |
| LD2A | LD2B | piros LED vezérlés |  | szürke |
| DISA | DISB | olvasó működésének tiltása (TARTÁS) |  | barna |
| TMPA | TMPB | olvasó elérhetőség ellenőrzés |  | fehér |

2. Táblázat Proximity-kártya olvasó vezetékeinek csatlakoztatása.

Megjegyzések:

CZ-EMM3 és CZ-EMM4 olvasók esetében, azok barna vezetékét csatlakoztatni kell a modulhoz.

A CZ-EMM3 és CZ-EMM4 olvasók fekete vezetékét csak akkor kell a csatlakoztatni, amennyiben a bővítő és az olvasók is WIEGAND 26 módban működnek.

### DALLAS-chip olvasó csatlakoztatása

A DALLAS-chip olvasót a 3. táblázatban jelzetteknek megfelelően csatlakoztassa a bővítő sorkapcsához.

| Bővítő csatlakozó | Csatlakozó leírása | Olvasó vezetékének színe |
| --- | --- | --- |
| A olvasó | B olvasó |  |  |
| SIG1A | SIG1B | adat (0) |  | fehér |
| COM | COM | közös föld |  | szürke |
|  |  |  |  | sárga |
| LD1A | LD1B | zöld LED vezérlés |  | zöld |
| LD2A | LD2B | piros LED vezérlés |  | barna |

3. Táblázat DALLAS-chip olvasó vezetékeinek csatlakoztatása.

# Bővítő programozása

A bővítő a következő módokon programozható be:

LCD kezelő: (Szervizmód (Szerkezet (Hardver (Bővítők (Beállítások ([modulnév];

számítógépen futó DloadX vagy Dload64 program: "Szerkezet" ablak ("Hardver" fül ("Bővítő modulok" ág (modulnév.

## Paraméterek és opciók

A szögletes zárójelben az LCD kezelő kijelzőjén megjelenő nevek vannak feltüntetve.

Megjegyzés:	CA64 vezérlőpanellal történő alkalmazás esetében a bővítő néhány paramétere és opciója nem érhető el.

Név – a bővítő egyedi neve (max. 16 karakter). LCD kezelő esetében a név a Nevek almenüben programozható be ((Szervizmód (szerkezet (Hardver (Bővítők (Nevek ([modul kiválasztása a listából]).

Partíció – a partíció kiválasztása, melyhez a bővítő tartozik (a bővítő riasztásai ebben a partícióban kerülnek jelentésre).

Zár [Zártulajdonság] – a modul beléptetés vezérlési funkciókat is végrehajthat. Az opció aktiválása után határozható meg a zárműködtető relé működése:

BE, ha a partíció éles [Be ha part. éles] – a relé bekapcsol a bővítőhöz tartozó partíció élesített állapota esetén. A relé a következők után kapcsol ki:

- a partíció olvasó általi hatástalanítása esetén;

- a partíció más módon történő hatástalanítása és egy feljogosított felhasználó (lásd: Adminisztrátorok / Felhasználók) proximity-kártya vagy DALLAS chip kódjának olvasó általi kiolvasása esetén.

BE fix ideig [BE idő] – proximity-kártya vagy DALLAS chip kódjának kiolvasása után a relé a Relé BE idő-ben megadott időre bekapcsol.

BE fix ideig – KI az ajtó nyitásakor [BE, nyitás->ki] – proximity-kártya vagy DALLAS chip kódjának kiolvasása után a relé az ajtó kinyitásáig, de nem tovább, mint a Relé BE idő-ben megadott ideig marad bekapcsolva (az IN bemenet közös földről történő leválasztása).

BE fix ideig – KI az ajtó visszazárásakor [BE, zárás->ki] – proximity-kártya vagy DALLAS chip kódjának kiolvasása után a relé az ajtó visszazárásáig, de nem tovább, mint a Relé BE idő-ben megadott ideig marad bekapcsolva (az IN bemenet közös földhöz történő ismételt kapcsolódása).

Relé BE idő – a relé aktív állapotának időtartama.

Max. ajtónyitás idő [Max. ajtónyitás] – a maximális időperiódus, ameddig az ajtó nyitva maradhat. Amennyiben az ajtó hosszabb ideig marad nyitva, akkor a megfelelő információ kerül a vezérlőpanel eseménynaplójába bejegyzésre (a proximity-kártya olvasó hangja jelezni fogja a hosszan nyitott ajtót). Ha az értéke 0, akkor az az ajtó nyitási idő ellenőrzésének letiltását jelenti.

1-es ajtótól függ [Függő ajtó 1] / 2-es ajtótól függ [Függő ajtó 2] – kijelölheti azt az ajtót, melynek zárt állapotban kell lennie, hogy a bővítő által felügyelt nyitható legyen (relé aktiválása). A funkció lehetővé teszi „zsilip” rendszerű ajtó létrehozását. Kijelölheti egy másik bővítő által felügyelt ajtót vagy a rendszer egy 57. Technikai – Ajtónyitás típusú zónáját.

Nincs aut. hatástalanítás [Kód* nem hat.] – engedélyezett opció esetén a kártya / DALLAS chip olvastatása nem fogja hatástalanítani a partíciót és a relét sem aktiválja (ajtó nem nyitható). A partíció a kártya / chip az olvasónak történő hosszú bemutatásával hatástalanítható

Hozzáférés élesített állapotban [Kód* élesben] – az opció elérhető, ha a Nincs aut. hatástalanítás engedélyezve van. Amennyiben mindkét opció engedélyezve van a kártya / DALLAS chip bemutatása lehetővé fogja tenni a relé aktiválását (ajtó kinyitását), még  partíció élesített állapotában is (a partíció nem kerül hatástalanításra).

3. Ábra CA-64 SR modulként azonosított bővítő paramétereinek és opcióinak beállítása a DlaodX programban.

Jogosultság ellenőrzés [Jogtalan. esem.] – aktív opció esetében az ajtó kártya / chip olvastatás nélküli kinyitása a megfelelő információnak a vezérlőpanel eseménynaplójába történő bejegyzését eredményezi. Az esemény szintén jelezhető a 93. Jogosulatlan hozzáférés típusú kimeneten is.

Riasztás jogosulatlan hozzáféréskor [Jogtalan riaszt.] – aktív Jogosultság ellenőrzés funkció esetén elérhető opció. Ha mindkét opció engedélyezve van és a bővítőhöz tartozó partíció élesített állapotban van, akkor az ajtó kártya / chip olvastatása nélküli kinyitása riasztást fog indítani.

Mester felhasználók / Felhasználók – a bővítőhöz csatlakoztatott olvasók használatára feljogosított adminisztrátorok (mester felhasználók) és felhasználók kijelölése.

Olvasó ellenőrzés (A olvasó) [A olvasó] / Olvasó ellenőrzés (B olvasó) [B olvasó] – az opció CA-64 SR modulként azonosított bővítő esetében érhető el. A bővítő ellenőrizheti az olvasók rendszerbeli jelenlétét. Az olvasó hiánya hibát fog generálni (szintén lásd: Olvasó szabotázsriasztás opció). Az olvasó jelenlétének ellenőrzése abban az esetben hajtható végre, ha az olvasó rendelkezik jelenlét ellenőrző áramkörrel (SATEL gyártmányú kártyaolvasók fehér vezetéke).

Megerősítés: Hang (A olvasó) [A olvasó hang] / Megerősítés: Hang (B olvasó) [B olvasó hang] – a kártyakód kiolvasása és annak panel általi ellenőrzése után a felhasználó számára az olvasó hangjelzésekkel jelezheti, hogy a kívánt funkció végrehajtásra került-e vagy sem (lásd: Hangjelzések).

Megerősítés: LED (A olvasó) [A olvasó LED] / Megerősítés: LED (B olvasó) [B olvasó LED] – a kártyakód kiolvasása és annak panel általi ellenőrzése után a felhasználó számára az olvasó LED-je által jelezheti, hogy a kívánt funkció végrehajtásra került-e vagy sem (lásd: Optikai jelzések).

Élesítés (A olvasó) [A olvasó éles.] / Élesítés (B olvasó) [B olvasó éles.] – engedélyezett opció esetén az olvasó alkalmazható a bővítőhöz tartozó partíció élesítésére.

Nincs hatástalanítás [K. hosz. nem hat.] – amennyiben az opció engedélyezve van, akkor az olvasó általi hatástalanítás nem lehetséges.

Olvasó szabotázsriasztás [Ria. olv.szab.] – az opció a CA-64 SR modulként azonosított bővítőben érhető el az Olvasó ellenőrzés A és B olvasó számára történő engedélyezése esetén. Amennyiben az opció engedélyezve van az olvasók hiánya szabotázsriasztást fog indítani.

Kártya jelzés (hardver) [Hardv. jelz.] – aktív opció esetén az olvasó hangjelzéssel jelzi a kártyakód kiolvasását. Ez a fajta jelzés akkor hasznos, ha a kártyakód kiolvasása és annak a panel általi ellenőrzése után előállított hangjelzés között időkésés van.

3 hibás kód riasztás [3 hibás kód] – ha az opció engedélyezve van, akkor egy ismeretlen kártya / chip háromszori olvastatása riasztást fog indítani.

BI kimenet vezérlés [BI kim. vez.] – egy BI kimenet típusú kódhoz kijelölt kártya / chip használatával vezérelhető a 25. BI kapcsoló típusú kimenet.

MONO kimenet vezérlés [MONO kim. vez.] – egy MONO kimenet típusú kódhoz kijelölt kártya / chip használatával vezérelhető a 24. MONO kapcsoló típusú kimenet.

Partícióblokkolás [Part. blokk.] –az opció engedélyezése lehetővé teszi az olvasó használatával a bővítőhöz tartotó partíció blokkolását. Csak az élesített állapotú partíció blokkolható. Blokkolt partíció esetében annak zónái nem fognak betörésriasztást indítani. A blokkolási idő egyedileg határozható meg az Átmeneti partícióblokkolás típusú felhasználók és a partíciók számára (Őrjáratra blokkolt). A blokkolás az alábbi típusú kódokat használó felhasználó kártya / chip kódjának olvasása után indul el:

- Átmeneti partícióblokkolás;

- Őrjárat (amennyiben nincs feljogosítva a partíció hatástalanítására).

Őrjárat ellenőrzés [Őrjárat ell.] –az Őr típusú kódot használó felhasználó kártya / chip kódjának kiolvasása, mint az őrjárat ellenőrzés teljesítése kerül elismerésre.

Riasztásjelzés [Riasztás (idő)] – az olvasó az Általános riasztási idő-ben meghatározott időn keresztül hangjelzéssel jelezheti a riasztásokat.

Riasztásjelzés törlésig [Riasztás (ret.)] – az olvasó hangjelzéssel jelezheti a riasztás memóriát.

Belépési késl. jelzése [Belép. idő] – az olvasó hangjelzéssel jelezheti a bővítőhöz tartozó partíció belépési késleltetésének visszaszámlálását.

Kilép. késl. jelzése [Kilép. idő] – – az olvasó hangjelzéssel jelezheti a bővítőhöz tartozó partíció kilépési késleltetésének visszaszámlálását.

Auto-élesítés késl. számlálás [Auto-él. késl.] – az olvasó hangjelzéssel jelezheti a bővítőhöz tartozó partíció auto-élesítés késleltetésének visszaszámolását.

CSENGŐ [Csengő zónák] – az olvasó hangjelzéssel jelezheti az aktív Csengő a modulban opcióval rendelkező zónák megsértését. Ez a modulhoz tartozó partíció zónáira vonatkozik.

Nincs auto-törlés 3 szab. után [Nincs aut.törl. 3.] – lehetséges a kezelőből származó szabotázsriasztások számát háromra korlátozó tulajdonság letiltása (ez a tulajdonság megelőzi a sorozatosan bekövetkező egymás után eseménynaplóba történő bejegyzését és a nem törölt riasztásokat).

Ajtónyitás tűz esetén [Ajtó tűzben] – az ajtó blokkolásának vezérlése tűzriasztás esetén:

nem – a tűzriasztás nincs hatással a relé állapotára – az ajtó zárva marad;

part. tűzriasztás – a bővítőhöz tartozó partícióban bekövetkező tűzriasztás aktiválni fogja a relét – az ajtó ki fog nyílni;

objektum tűzriasztás – a bővítőhöz tartozó objektumban bekövetkező tűzriasztás aktiválni fogja a relét – az ajtó ki fog nyílni;

tűzriasztás – a rendszerben bekövetkező tűzriasztás aktiválja a relét – az ajtó ki fog nyílni.

# Olvasó használata

A proximity-kártya és a DALLAS chip felhasználóhoz történő hozzáadásának ismertetése a vezérlőpanel felhasználói kézikönyvében található.

Az olvasóval végrehajtható funkciók a bővítő beállításaitól. A riasztórendszer állapotától és a felhasználói jogoktól függenek. A bővítő beállításától függ továbbá, hogy a funkció a kártya bemutatása / chip olvastatása vagy a kártya / chip hosszú bemutatása után fog végrehajtásra kerülni (WIEGAND 26 illesztővel rendelkező olvasók nem támogatják a kártya hosszú olvastatásának funkcióját). A kártya vagy chip kódjának kiolvasásakor azt a bővítő továbbítja a vezérlőpanelnak és a vezérlőpanel határozza meg, hogy milyen funkció kerüljön végrehajtásra. A paneltől érkező visszajelzés vétele után az olvasó a LED-ek vagy hangjelzések segítségével jelezheti, hogy a funkció végrehajtásra került-e vagy sem.

A kártya bemutatásával vagy a chip olvastatásával:

Aktiválható a relé (kinyitható az ajtó);

Hatástalanítható a bővítőhöz tartozó partíció;

Törölhető a bővítőhöz tartozó partíció riasztása;

Aktiválható a 24. MONO kapcsoló típusú kimenet;

Aktiválható a 25. BI kapcsoló típusú kimenet;

Megerősíthető az őrjárat ellenőrzés;

Átmenetileg blokkolható a bővítőhöz tartozó partíció, amennyiben az éles.

A kártya hosszú felmutatatásával vagy a chip hosszú olvastatásával:

Aktiválható a relé (kinyitható az ajtó);

Élesíthető a bővítőhöz tartozó partíció;

Hatástalanítható a bővítőhöz tartozó partíció;

Törölhető a bővítőhöz tartozó partíció riasztása;

Megerősíthető az őrjárat ellenőrzés;

Átmenetileg blokkolható a bővítőhöz tartozó partíció, amennyiben az éles.

Megjegyzés:	A relé „A” olvasóval történő aktiválásakor a „Felhasználói hozzáférés”, míg a „B” olvasóval történő aktiválásakor a „Felhasználói kilépés” kerül az eseménynaplóba elmentésre.

## Fényjelzések

A SATEL által ajánlott olvasók egy kétszínű LED-del (piros vagy zöld fényű), vagy két egyszínű LED-del (piros és zöld fényű) vannak ellátva.

### Partíciós és bővítő állapotának információi

A LED-ek a bővítőhöz tartozó partíció állapotát, valamint a bővítő és a vezérlőpanel közötti kapcsolat hiányát jelzik.

Világító zöld LED – partíció hatástalanítva.

Felváltva villogó piros és zöld LED – riasztás.

Világító piros LED – partíció élesítve.

Növekvő frekvenciával villogó piros LED – kilépési késleltetés visszaszámlálása.

Folyamatosan villogó piros LED – nincs kommunikáció a bővítő és a vezérlőpanel között.

### Kártya / chip kódjának kiolvasása utáni jelzések

A jelzést az a LED mutatja, amelyik az adott pillanatban nem a partíció állapotát jelzi, pl. akár a zöld vagy piros LED is lehet, a körülményektől függően.

Háromszor ismétlődő 2 rövid villanás – az adott kártya / chip felhasználójának meg kellene változtatnia a kódját.

3 rövid villanás – a partíció aktuális állapotától függően:

- Élesítési lejárás elindítása (megfelel a partíció kilépési késleltetés nélküli élesítésének, amennyiben az be van programozva).

- hatástalanítás és / vagy riasztástörlés.

4 rövid és 1 hosszú villanás – az alábbiak megerősítése:

- relé bekapcsolása (amelyiket kísérhet hatástalanítással / riasztástörléssel);

- relé kikapcsolása;

- 24. MONO kapcsoló típusú kimenet aktiválása;

- 25. BI kapcsoló típusú kimenet átkapcsolása;

- Őrjárat ellenőrzés;

- élesített partíció átmeneti blokkolása.

1 hosszú villanás – élesítés visszautasítása (a telepítő beállíthatja a rendszert olyan módon, hogy az élesítés lehetetlen legyen, ha a partíció egy zónája meg van sértve vagy hiba állapot áll fenn).

2 hosszú villanás – ismeretlen kártya / chip.

3 hosszú villanás – funkció végrehajtásának visszautasítása.

## Hangjelzések

A SATEL által ajánlott olvasók el vannak látva egy beépített zümmerel. Beépített hangjelzővel nem rendelkező olvasók használata esetén lehetséges az egyes olvasókhoz tartozó külső piezoelektromos hangjelző csatlakoztatása (5 V) a bővítőhöz (BPA és COM az „A” olvasóhoz, illetve BPB és COM a „B” olvasóhoz).

### Események információi

Hangjelzések használhatóak a bővítőhöz tartozó partíció eseményeinek, valamint a hosszan nyitva tartott ajtó jelzésére.

5 rövid hangjelzés – zónasértés (CSENGŐ).

Hosszú hangjelzés minden 3. mp-ben egy rövid hangjelzés sorozattal lezárva (az élesítés előtti utolsó 10 mp-ben), majd a végén egy hosszú – kilépési késleltetés visszaszámlálása (amennyiben a késleltetési idő rövidebb, mint 10 mp., akkor csak a végső hangjelzéssorozat kerül jelzésre).

Csökkenő ismétlődési pár mp-ként újra megismétlődő idejű 7 rövid hangjelzés – auto-élesítés késleltetés visszaszámlálás.

1 rövid hangjelzés 150 ms-ként – hosszan nyitvatartott ajtó.

2 mp-ként ismétlődő rövid hangjelzés – belépési késleltetés visszaszámlálás.

Folyamatos hangjelzés – riasztás.

1 mp-ként ismétlődő hosszú hangjelzés – tűzriasztás.

Megjegyzés:	Amennyiben az eszköz,mint CA-64 SR bővítő működik, amelyik 2005 májusáig gyártott CZ-EMM olvasókkal összekapcsolva üzemel, akkor a riasztásjelzés módja megegyezik a tűzriasztás jelzésének módjával, egy 
mp-ként ismétlődő hosszú hangjelzés.

### Kártya / chip kódjának kiolvasása utáni hangjelzések

1 rövid hangjelzés – kártya / chip kód kiolvasásának megerősítése.

2 rövid hangjelzés háromszor megismételve – az adott kártya / chip felhasználójának meg kellene változtatnia a kódját..

3 rövid hangjelzés – a partíció aktuális állapotától függően:

- Élesítési lejárás elindítása (megfelel a partíció kilépési késleltetés nélküli élesítésének, amennyiben az be van programozva).

- hatástalanítás és / vagy riasztástörlés.

4 rövid és 1 hosszú hangjelzés – az alábbiak megerősítése:

- relé bekapcsolása (amelyiket kísérhet hatástalanítással / riasztástörléssel);

- relé kikapcsolása;

- 24. MONO kapcsoló típusú kimenet aktiválása;

- 25. BI kapcsoló típusú kimenet átkapcsolása;

- Őrjárat ellenőrzés;

- élesített partíció átmeneti blokkolása.

1 hosszú hangjelzés – élesítés visszautasítása (a telepítő beállíthatja a rendszert olyan módon, hogy az élesítés lehetetlen legyen, ha a partíció egy zónája meg van sértve vagy hiba állapot áll fenn).

2 hosszú hangjelzés – ismeretlen kártya / chip.

3 hosszú hangjelzés – funkció végrehajtásának visszautasítása.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfelvétel	110 mA

Maximális áramfelvétel	150 mA

Relé max. kapcsolási teljesítmény (ellenállás terhelés)	5 A / 30 V DC

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklet tartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	140 x 68 mm

Tömeg	80 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a ww.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl