|  | PARTÍCIÓKEZELŐ INT-S-GR INT-S-BL |  |
| --- | --- | --- |

int-s_hu 07/08

Az INT-S-GR és INT-S-BL partíciókezelők INTEGRA és CA-64 riasztó vezérlőpanelekkel felépített rendszerekben történő felhasználásra készültek. Az INT-S-GR (zöld) és INT-S-BL (kék) kezelők a gombok háttérvilágításának színében térnek el egymástól. A partíciókezelők egy partíció élesítési módjának vezérlésére, elektromágneses zár működésének vezérlésével beléptetés-vezérlés funkció megvalósítására, valamint ezen ajtók zárt állapotának felügyeletére szolgálnak. A kezelő lehetővé teszi a felhasználói kód megváltoztatását és külső eszközök vezérlőfunkcióinak meghívását.

Ez a kézikönyv az 1.11 vagy újabb firmware verzióval rendelkező partíciókezelőkre vonatkozik.

# Partíciókezelő leírása

A partíciókezelő 12 folyamatosan vagy időszakosan (automatikus bekapcsolás) működő háttérvilágítással ellátott gombbal rendelkezik.

LED jelzések:

-	riasztás (piros) – folyamatos fénye a kezelő által működtetett partícióban folyamatban lévő riasztásjelzést, míg villogása egy korábban bekövetkezett riasztási eseményt jelez.

-	élesített (zöld) – folyamatos fénye a kezelőhöz kijelölt partíció élesített állapotát, míg villogása a kilépési késleltetés visszaszámlálását jelzi.

-	hiba (sárga) – villogása egy technikai probléma bekövetkeztét jelzi. A jelzés az egész rendszerre vonatkozik, nem csak a kezelő által vezérelt partícióra. A jelzett hiba típusa az LCD kezelőn ellenőrizhető. A kezelő által vezérelt partíció élesítése letiltja, míg hatástalanítása visszaállítja a hibajelzést.

1. ÁBRA Partíciókezelő.

Az összes LED felváltott villogása (felülről lefelé) a kezelő és a vezérlőpanel közötti kommunikáció megszűnését jelzi. Ez az állapot bekövetkezhet akkor is, amikor a STARTER program fut a vezérlőpanelben, vagy a kezelő és a vezérlőpanel közötti kábelkapcsolat megsérülése esetén.

Megjegyzés:	Élesített állapotban a vezérlőpanel beállításaitól függően az összes LED kikapcsolt állapotban lehet.

A partíciókezelő használatáról szóló információ az INTEGRA vezérlőpanel felhasználói kézikönyvében található.

2. ábra magyarázata:

1	–	csatlakozók:

NO	–	relé csatlakozók. Az NO csatlakozó az elektromágneses zár vezérlésére szolgál.

IN	–	ajtóállapot vezérlőbemenet (NC). Amennyiben nem használja, zárja rövidre a közös földhöz.

COM	–	közös föld.

+12V	–	tápfeszültség bemenet.

DTA, CLK	–	bővítőbusz.

2	–	DIP-kapcsolók a kezelő címének beállításához.

3	–	szabotázskapcsoló. A rugónak a felszerelési felületnek kell nyomódnia.

4	–	zümmer.

2. ÁBRA A kezelő áramköri lapjának nézete.

# Modul felszerelése és csatlakoztatása

Megjegyzés:	A modul létező rendszerhez történő csatlakoztatás előtt kapcsolja le az egész rendszer tápfeszültségét.

- Nyomja be a záróreteszt a modul műanyag házának alsó részén és távolítsa el a fedelet.

- Vezesse keresztül a vezetéket a modul hátoldalának négyzetes nyílásán.

- Rögzítse a modul hátoldalát a falhoz.

- A DTA, CLK és COM csatlakozókat kösse össze a vezérlőpanel áramköri lapjának bővítői buszához.

- A DIP-kapcsolók használatával állítsa be a kezelő címét. A cím az 1 – 5 –ig DIP-kapcsolók segítségével állítható be (a többi kapcsoló állapota lényegtelen). A beállított címnek eltérőnek kell lennie a vezérlőpanel bővítői buszára csatlakoztatott többi eszköz címétől. A kezelő címének meghatározásához adja össze az egyes DIP-kapcsolókkal beállított értékeket az 1. táblázatnak megfelelően.

| Kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték (DIP kapcsoló BE állapotában) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

1. TÁBLÁZAT

3. ÁBRA Példák címbeállításra.

Az öt DIP-kapcsoló 32 bővítő egyedi címének beállítását teszi lehetővé (0-tól 31-ig). Az azonos bővítő buszra csatlakoztatott bővítők címei nem ismétlődhetnek, de a címzésük lehet véletlenszerű. Azonban ajánlott egymást követő címek beállítása az azonos bővítői buszra csatlakoztatott modulok és bővítők számára 0-tól kezdődően. Ez lehetővé teszi a rendszer bővítése során előforduló címzési problémák elkerülését.

- Csatlakoztassa a modul tápfeszültségét a +12V csatlakozóra. A kezelő tápfeszültségének biztosítása nem kizárólag a vezérlőpanel áramköri lapjáról biztosítható. Kiegészítő tápegység vagy tápegységgel rendelkező bővítő alkalmazása is lehetséges ebből a célból. A kábelek csatlakoztatásának részletes leírása a riasztó vezérlőpanel telepítői kézikönyvében található meg.

- Csatlakoztassa az ajtóállapotát figyelő érzékelő vezetékeit az IN és COM csatlakozókra.

- Amennyiben a kezelő, mint kódzár üzemel, csatlakoztassa az elektromágnese zár vezetékeit (vagy más eszközét) az NO csatlakozókra.

- Zárja vissza a házat.

# Partíciókezelő elindítása

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségét.

- Az LCD kezelő menüjéből hívja meg a „Bővítő azonosítás” funkciót ((Szervizmód; (Struktúra; (Hardver). Azonosítás után a beállítások értéke nulla vagy „nincs”, valamint az opciók állapota inaktív lehet. Amennyiben a gombok megnyomása nem kerül elismerésre, akkor jusson eszébe, hogy a modul nem fog reagálni a kód bevitelére sem.

Megjegyzés:	Az azonosítási folyamat során a vezérlőpanel egy speciális (16 bites) kódot ment a modul memóriájába, a modul rendszerbeli jelenlétének ellenőrzése céljából. A modul kicserélése egy másikra új azonosítás elvégzése nélkül (még ha ugyan az a cím is van beállítva a DIP-kapcsolókkal) riasztás jelzés indítását fogja eredményezni (modul szabotázs – ellenőrzéshiba).

- Az LCD kezelő vagy a DloadX / Dload64 programot a kezelő funkcióinak beállításához és határozza meg az adott partíciókezelő használatára feljogosított felhasználókat.

- Lépjen ki a szervizmódból vagy zárja le a PC-vel történő kommunikációt és mentse az adatokat a FLASH memóriába.

# Partíciókezelő beállításainak programozása

A partíciókezelő programozható LCD kezelővel ((Szervizmód (Struktúra (Hardver (Bővítők (Beállítások (bővítő kiválasztás) vagy számítógéppel a DLOADX/DLOAD64 program segítéségével. Az alább leírt beállítások és opciók programozhatóak. Néhány funkciónál az LCD kezelőben látható rövidítés is jelzésre kerül.

4. ÁBRA DLOADX program ablaka a partíciókezelő opcióival.

Név – a modul egyedi elnevezése (max 16 karakter). Ez az opció az LCD kezelőben a következő útvonalon érhető el; (Szervizmód (Struktúra (Hardver (Bővítők (Nevek (bővítő kiválasztás).

Partíció a kezelőhöz a listából kijelölt partíció.

Zár tulajdonság – LCD kezelőben elérhető opció – aktiválásával elérhetővé válik a Zár almenü.

Zár (DLOADX)/Zár tulajdonság (DLOAD64) – aktiválásával elérhetővé válnak a zár tulajdonság opciók.

A „Zár tulajdonság” (LCD/DLOAD64) és „Zár” (DLOADX) az elektromágneses ajtózár (vagy egyéb más a belépést vezérlő eszköz) partíciókezelő általi működtetésére vonatkozik. Ez a funkció bármely a „Felhasználók” opcióban kiválasztott felhasználó számára elérhető. A funkció az NO típusú relékontaktus vezérlése (zár; nyit) által kerül végrehajtásra. A relékontaktus normál (alapvető) állapota függ a „Relé típus” opció beállításától. A funkció leírása tipikus alkalmazásra vonatkozik.

Zár tulajdonság (DLOADX)/Zár (DLOAD64)

BE, ha a partíció élesített – ezen opció kiválasztása a relé bistabil állapotú működését eredményezi (pl. a partíció élesített állapotban aktív, míg hatástalanított állapotában inaktív).

Megjegyzés:	Ezen működési mód kiválasztása esetében a relé automatikusan fogja az állapotát változtatni, amennyiben a partíciót az adott kezelőről hatástalanítják. Ha a partíciót másik kezelőről hatástalanítják a relé állapota a kód és a [*] adott partíciókezelőn történő bevitelekor fog megváltozni.

BE rögzített ideig [BE idő] – ezen opció kiválasztása a relé monostabil működését eredményezi. Amennyiben az ajtónyitás funkciót meghívja a felhasználó ([CODE] [*]), a relé a „Relé BE idő”-ben beprogramozott időre válik aktívvá, majd visszatér normál állapotába.

BE rögzített ideig – KI az ajtó kinyitásáig [BE, nyitás(ki] – a relé az ajtó kinyitásáig (az IN bemenet földről történő leválasztása) aktív, de maximum a „relé BE idő”-ben beállított ideig.

BE rögzített ideig – KI az ajtó zárásakor [BE, zárás(ki] – a relé aktív amíg az ajtó nyitva van (az IN bemenet le van választva a földről) és az ajtó visszazárásakor áll vissza alaphelyzetébe (az IN bemenet ismételt földre történő csatlakoztatásakor), de maximum a „relé BE idő”-ben beállított ideig.

Relé BE idő – a relé aktív állapotának időtartama. A „Relé BE idő” értéke 1 és 255 mp. között lehet.

Relé – az opció a relé kontaktusának működési módját határozza meg.

NO – az NO kontaktus alaphelyzetben nyitva van, a relé aktiválásakor záródik (az aktív állapotának ideje alatt).

NC – az NС kontaktus alaphelyzetben zárva van, a relé aktiválásakor bont (az aktív állapotának ideje alatt).

Jogosultság ellenőrzés [Jogtalan. esem.] – az ajtónak a kód kezelőn történő bevitele nélküli kinyitása (pl. kulccsal) egy „Jogosulatlan ajtónyitás” riasztást indít, amelyik a 93 (Jogosulatlan hozzáférés) típusú kimeneten is jelezhető.

Riasztás jogosulatlan hozzáféréskor [Jogtalan. riaszt.] – a modulhoz kijelölt partíció élesített állapota esetén az ajtó jogosulatlan kinyitása riasztást indít, amelyik a 94 (Riasztás – Jogosulatlan hozzáférés) típusú kimenten is jelezhető.

Max. ajtónyítás idő – ez határozza meg azt az időt, melynek letelte után a modul „Hosszan nyitott ajtó” eseményt fog a vezérlőpanelnak jelenteni és hangos riasztásjelzést indítani. Értéke 0 és 255 mp- között programozható.

1-es ajtótól függ (vagy 2-es ajtótól függ) – ez a funkció azon ajtók listáját mutatja meg, amelyből kiválasztható ajtónak zárt állapotban kell lennie a zár működtetéséhez. Az ajtó állapotának a felügyelete a partíciókezelő, a kódzár vagy a CA-64 SR proximity-kártyaolvasó modul IN bementén, továbbá 57 (Technikai – Ajtónyitás) típusú zónán keresztül történik. Két egymástól függő ajtó kiválasztása lehetséges. A funkció lehetővé teszi „zsilip” rendszerű átjáró létrehozását.

Kód+* nem hatástalanít [Kód* nem hatl.] – amennyiben ez az opció a kód bevitele és a 
„*”-gal történő megerősítése nem hatástalanítja a partíciót és nem aktiválja a relét sem (megelőzi az ajtó kinyitását).

Hozzáférés élesített állapotban [Kód* éles.ben] – amennyiben ez az opció engedélyezve van a kód bevitele és *-gal történő megerősítése nem hatástalanítja a partíciót, de a relét aktiválni fogja (lehetővé teszi az ajtó kinyitását). Az opció elérhető, ha a 
Kód+* nem hatástalanít [Kód* nem hatl.] opció engedélyezve van.

Mester felhasználók/Felhasználók – ez a funkció határozza meg, hogy mely mester felhasználók/felhasználók vannak feljogosítva az adott kezelő használatára.

Riasztások

Tűzriasztás – a  gomb lenyomása és nyomvatartása tűzriasztást fog indítani.

Kiegészítő-riasztás [Orvosi riasztás] – a  gomb lenyomása és nyomvatartása kiegészítő-riasztást fog indítani.

Pánikriasztás – a  gomb lenyomása és nyomvatartása pánikriasztást.

Csendes pánikriasztás – amennyiben az opció engedélyezve van, a kezelőről indított pánikriasztás nem indítja el a hangjelzést, ehelyett egy üzenetet küld a távfelügyeleti állomásnak aktiválja a 12 (Csendes riaszás) típusú kimenetet.

3 hibás kód riasztás [3 hibás kód] – riasztás indul, amennyiben egy ismeretlen kód háromszor kerül bevitele a vezérlőpanelnak.

Opciók

Gyorsélesítés – gyors partícióélesítés:

- Teljes élesített mód – nyomja meg egymás után a [0] és [#] gombokat (CA-64 és INTEGRA vezérlőpanelek bármelyik firmware verzióval) vagy a [1] és [#] gombokat (1.05 firmware verziójú INTEGRA vezérlőpanel);

- Teljes élesített mód + zónaáthidalás engedélyezett Áthidalás, ha nincs kilépés funkcióval – nyomja meg egymás után a [1] és [#] gombokat (1.06 firmware verziójú INTEGRA vezérlőpanel);

- Élesítés belső zónák nélkül – nyomja meg egymás után a [2] és [#] gombokat (1.05 vagy újabb firmware verziójú INTEGRA vezérlőpanel);

- Élesítés belső zónák és belépési késleltetés nélkül – nyomja meg egymás után a [3] és [#] gombokat (1.05 vagy újabb firmware verziójú INTEGRA vezérlőpanel).

BI kimenetvezérlés – a kezelő elfogadja a „BI kimenet” típusú kódokat.

MONO kimenetvezérlés – a kezelő elfogadja a „BI kimenet” típusú kódokat.

Partícióblokkolás – a partíció élesített állapotában az őrjárat kódjának bevitele átmenetileg áthidalja a partíciót.

Őrjárat ellenőrzés – az őrjáratkód bevitele ([KÓD][#] vagy [KÓD][*]), mint az őrjárat teljesítése kerül feljegyzésre.

Hozzáférési kód megváltoztatása – az opció engedélyezi a felhasználói kód megváltoztatás funkcióját.

Jelzések

Riasztásjelzés (rögzített idő) – az adott partíció riasztásának hangos jelzése (a teljes riasztási idő alatt).

Riasztásjelzés (reteszelt) – az adott partíció riasztásának hangos jelzése a riasztás törléséig.

Belépési késleltetés jelzése – a belépési idő visszaszámlálásának hangos jelzése.

Kilépési késleltetés jelzése – a kilépési idő visszaszámlálásának hangos jelzése.

Auto-Élesítés késleltetés visszaszámlálás – a kezelőhöz kijelölt partíció auto-élesítésés késleltetés visszaszámlálásának hangos jelzése.

Hozzáférési kód jelzése (hardver) – az opció engedélyezése aktiválja a kódbevitelének vezérlőpaneltól független elismerését. Az opció használata kiterjedt méretű riasztórendszerben hasznos a kód bevitele és a vezérlőpanel által előidézett közötti számottevő időkésedelem miatt. Az opció csak INTEGRA vezérlőpanelben érhető el.

Megerősítés –az opció határozza meg a vezérlőpanel és a partíciókezelő felhasználója közötti kommunikáció módját:

Nincs – a kezelő funkcióinak működtetése nem kerül nyugtázásra.

Hang – a kezelő a riasztó vezérlőpanel felhasználó kézikönyvében leírt hangjelzéseket állítja elő.

Háttérfény – a hangjelzést felváltja a kezelő háttérvilágításának villogtatására a riasztó vezérlőpanel felhasználói kézikönyvében leírtaknak megfelelően.

Háttérfény – a kezelő háttérvilágításának módját határozza meg.

Nincs – a kezelő háttérvilágítása ki van kapcsolva.

Auto – a kezelő háttérvilágítása automatikusan bekapcsol bármelyik gomb megnyomásának hatására. A funkciónak további kiegészítő opciókkal rendelkezik („Auto-háttérfény” LCD kezelőben):

- nincs auto-háttérfény – a megvilágítás csak a gombok egyikének megnyomásakor aktiválódik,

- zónasértés – a megvilágítás a gombok egyikének megnyomásakor vagy zónasértéskor aktiválódik,

- partíció belépési késletetés – a megvilágítás a gombok egyikének megnyomásakor vagy a jelzett partíció belépési idejének visszaszámlálásakor aktiválódik.

Megjegyzés:	A kezelő automatikus megvilágítása az aktiválás pillanatától vagy az utolsó gombnyomástól számított kb. 40 mp-re kapcsol be.

Folyamatos – a kezelő háttérvilágítása folyamatosan be van kapcsolva.

Nincs auto-törlés 3 szabotázs után – mindegyik bővítő automatikusa letiltja a szabotázsriasztást az adott bővítő 3 egymást követő (nem törölt) szabotázsriasztása után. Ez megakadályozza ugyanannak az eseménynek a vezérlőpanel memóriájába történő többszörös bejegyzését. Az opció engedélyezése lehetővé teszi a tulajdonság letiltását.

Ajtónyítás tűz esetén [Ajt.tűz esetén] – az ajtó blokkolásának a módját vezérli tűzriasztás esetén:

- Nincs – a tűzriasztás nincs hatással az ajtó blokkolására,

- Partíció tűzriasztás – a partíció tűzriasztása megszünteti a modul által működtetett ajtó blokkolását,

- Objektum tűzriasztás – az objektum tűzriasztása megszünteti a modul által működtetett ajtó blokkolását,

- Tűzriasztás – a rendszer tűzriasztása megszünteti a modul által működtetett ajtó blokkolását.

# Műszaki adatok

Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC

Maximális áramfelvétel	66 mA

Átlagos áramfelvétel	24 mA

Relé maximális kapcsolási feszültsége	24 V

Relé maximális kapcsolási árama	2 A

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Méretek (szél x mag x mély)	80x127x24 mm

Tömeg	110 g

| A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozatok és engedélyek letölthetőek a www.satel.pl weboldalról. |  |
| --- | --- |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

# Text boxes

cím: 6

cím: 22