IVORY

TÜKÖROPTIKÁVAL RENDELKEZŐ PASSZÍV INFRA 
MOZGÁSÉRZÉKELŐ

ivory_hu 12/14

Az IVORY érzékelő a védett területen belüli mozgás érzékelését teszi lehetővé. Ez a kézikönyv a 2.3 vagy elektronikai verzióval rendelkező érzékelőkre vonatkozik.

# Tulajdonságok

Magasminőségű szegmentált tükör.

Fejlett digitális jelfeldolgozási eljárás.

Digitális hőmérsékletkompenzáció.

Állítható érzékenység.

Beépített EOL ellenállások.

Riasztásiállapot jelző LED.

LED működésének távoli engedélyezése/tiltása.

Riasztásmemória.

Érzékelő jelzési útvonal és tápfeszültség felügyelete.

Fedél eltávolítása elleni szabotázsvédelem.

# Leírás

Az érzékelő által lefedett területen történő mozgás érzékelése után a riasztásrelé érintkezője 2 mp-re bont.

## Felügyeleti tulajdonság

A tápfeszültség több, mint 2 mp. ideig 9V (±5%) érték alá esése vagy a jelzési útvonal hibája esetén az érzékelő hibát fog jelezni. A hibát a riasztásrelé aktiválása és a jelző LED folyamatos piros fényű világítása jelzi. A hibajelzés a hiba fennállásáig folytatódik.

## LED távoli engedélyezése / letiltása

A jelző LED működése a LED érintkezőkre OFF állásban felhelyezett rövidzár esetén távolról engedélyezhető / letiltható. A LED működésének távoli engedélyezésre / letiltására a LED csatlakozó szolgál. A LED működése a csatlakozó közös földre történő csatlakoztatásával engedélyeztethető és a közös földről történő leválasztásával tiltható le. A LED csatlakozóra pl. a vezérlőpanel Szervizmód állapot, BI kapcsoló vagy Zónateszt állapot típusú OC kimenete csatlakoztatható.

## Riasztásmemória

Ha a LED működése engedélyezésre került, akkor az érzékelő képes a riasztásmemória jelzésére. A MEM csatlakozó szolgál a riasztásmemória engedélyezésére / letiltására. A riasztásmemória a csatlakozó közös földre történő csatlakoztatásával engedélyeztethető és a közös földről történő leválasztásával tiltható le. Amennyiben a riasztásmemória engedélyezve van és egy riasztás következik be, akkor a LED elkezd villogni. A riasztásmemória jelzése a riasztásmemória ismételt engedélyezéséig tart (MEM csatlakozó közös földre történő ismételt csatlakoztatása). A riasztásmemória letiltása nem törli a riasztásmemória jelzését. A MEM csatlakozóra pl. a vezérlőpanel Élesített állapot típusú OC kimenete csatlakoztatható.

# Elektronikai kártya

csatlakozó érintkezői. Csatlakozók leírása:

NC	-	riasztáskimenet (NC relé).

TMP	-	szabotázskimenet (NC).

COM	-	közös föld.

12V	-	tápfeszültség bemenet.

LED	-	távoli LED vezérlés.

MEM	-	riasztásmemória vezérlés.

érzékelő kimeneteinek működését beállító érintkezők:

Beépített lezáróellenállások használatban – rövidzárak 2. ábra szerint felhelyezve (kimenet 10. ábra szerint csatlakoztatva),

Beépített lezáróellenállások használaton kívül – rövidzárak 3. ábra szerint felhelyezve (kimenet 9. ábra szerint csatlakoztatva).

pirosszínű jelző LED:

riasztás – 2 mp-es világítás,

riasztásmemória – gyors villogás,

hiba – folyamatos világítás,

bemelegedés – lassú villogás.

érzékenység beállítására szolgáló potenciométer.

LED engedélyezésére/tiltására szolgáló érintkezők. Amennyiben a LED működését engedélyezni kívánja, akkor a rövidzárat a 4. ábra szerint helyezze fel (ebben az esetben a jelző LED távoli engedélyezése/letiltása nem érhető el).

duálelemes pyroérzékelő. Az érzékelő beszennyezését elkerülendő ne érintse meg a pyroelektromos érzékelőt.

# Felszerelés

Bármilyen elektromos csatlakoztatási művelet megkezdése előtt kapcsolja le tápfeszültséget.

A tükör tisztítása szükségtele. Az optikai kamra tömített szerkezete porvédett. Az áramköri lap vagy a tükör eltávolítása nem ajánlott.

- Távolítsa el az érzékelő fedelét (5. ábra).

- A ház hátoldalán készítse el a csavarok és a kábel számára a megfelelő nyílásokat.

- Vezesse keresztül a kábelt az elkészített nyíláson és ha az érzékelő tartóra kerül felszerelésre, akkor azon is (6. ábra).

- Rögzítse a ház hátoldalát közvetlenül a falra vagy a falra/mennyezetre rögzített tartóhoz (7. ábra).

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A potenciométerek és a rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működésének paramétereit.

- Helyezze vissza az érzékelő fedelét.

# Bekapcsolás és sétateszt

Megjegyzés:	Az érzékelő teszteléséhez a LED működését engedélyezése szükséges.

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. az érzékelő bemelegedését a jelző LED villogó fénye jelzi.

- Amikor a LED abbahagyja a villogást, az érzékelési területen történő mozgással (8. ábra mutatja maximális érzékenység mellett a maximális lefedettségi területet) ellenőrizze a riasztásrelé aktiválását és a LED piros fénnyel történő felgyulladását.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	7.5 mA

Maximális áramfogyasztás	9 mA

EOL ellenállások	2 x 1.1 k(

Relékontaktus terhelhetősége (ellenállás terhelés)	40 mA / 16 V DC

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Riasztásjelzési idő	2 s

Bemelegedési idő	30 s

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Biztonsági fokozat EN50131-2-2 szerint	Grade 2

Megfelel a következő szabványoknak	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN50130-5

Környezeti osztály EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-30...+55 °C

Maximális pártartalom	933%

Méretek	57 x 123 x 42 mm

Tömeg	112 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu