|  | MÁGNESES KONTAKTUS K-1, K-2, K-3 |  |
| --- | --- | --- |

k123_hu 07/11

A mágneses kontaktus két elemből áll: a mágneses érzékelőből (reed kapcsoló) és mágnesből. A reed kapcsoló, amelyet a mágnes közelében kell elhelyezni, működteti az elektromos áramkört. A mágneses kontaktus mindkét eleme azonos vízmentes házban található, a reed kapcsolót tartalmazó rész kivezetésekkel rendelkezik (1, 2, 3. Ábra).

Az egyes mágneses kontaktusok a ház kialakításában és a felszerelésük módjában térnek el. A K-1 felületre, míg a K-2 és K-3 süllyesztett szerelésre alkalmas.

A mágneses kontaktusok bárhol használhatóak, ahol az ajtók, ablakok és/vagy más mozgatható elemek állapotának felügyelete szükséges, pl. az adott házba, helyre, épületbe történő belépés felügyelete, védelme céljából vagy automata vezérlőrendszerekben, stb.

FELSZERELÉS –4. Ábra

A mágnest tartalmazó elemet a mozgatható részéhez kell rögzíteni (beszerelni), míg a reed kapcsolót az ajtó vagy ablak, stb. álló részébe. A K-1 mágneses kontaktust a megfelelő felülethez csavarok, arra alkalmas ragasztó vagy kétoldalas öntapadó ragasztószalag segítségével rögzíthető. A K-2 és K-3 süllyesztett mágneses kontaktusok fa vagy műanyag felületbe történő beszerelésre készültek (4. Ábra). A mágneses kontaktus beszerelésére szolgáló anyag falvastagságának minimum 10mm-nek kell lennie, hogy azok a mágneses kontaktus elemeinek megfelelő rögzítését biztosítsák. Az K-2 és K-3 mágneses kontaktusok számára a furatok elkészítéséhez használjon ø9 mm-es fúrószárat. Az elkészített furatba a K-2-t be kell nyomni, míg a K-3 csavarmentét be kell csavarni. A mágneses kontaktus beszerelt elemeinek rögzítése merősíthető arra alkalmas ragasztóval. A mágnest a reed kapcsoló működési távolságon (kapcsolási távolság) belül kell elhelyezni. A hengeres K-2 és K-3 mágneses kontaktusok mágnesének és a reed kapcsolójának tengelyei közötti eltérés nem lehet nagyobb, mint 10 mm.

Megjegyzések:

- Tilos a mágnest tartalmazó elem lerövidítése (levágása).

- A reed kapcsoló felszerelésekor különösen vigyázni kell arra, hogy azt ne kalapáccsal üssék be a nyílásba, mert a törékeny alkotóelemek megsérülhetnek.

- A K-3 reed kapcsoló becsavarásakor azok vezetékei összetekeredhetnek. Azok sérülését megelőzendő győződjön meg annak elegendő hosszáról vagy csavarja a telepítést megelőzően azt az ellenkező irányba, oly módón, hogy az a becsavarás folytán kiegyenesedhessen.

BEKÖTÉS –5. Ábra

Az 5. Ábra a mágneses kontaktus vezérlőpanelhoz történő csatlakoztatását mutatja. A mágneses kontaktus ajánlott csatlakoztatási módja biztosítja a biztonsági rendszerben történő alkalmazás esetén a szabotázskísérlet elleni védelmet.

TECHNIKAI ADATOK

Mágneses kontaktus típusa	NC

Maximális kapcsolási feszültség	20 V

Maximális kapcsolási áram	20 mA

Érintkezési ellenállás	150 mΩ

Élettartam (20 V, 20 mA)	min. 360 000 ciklus

Érintkező anyaga	Ru (Ruténium)

Kapcsolási távolság:	K-1	18 mm

K-2	28 mm

K-3	15 mm

Megszakítási távolság:	K-1	28 mm

K-2	40 mm

K-3	24 mm

Tömeg:	K-1	10 g

K-2	10 g

K-3	24 g

| SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLAND | tel. +48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu | A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról. |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

1. Ábra K-1 reed kapcsoló műanyag házban

COM

4. Ábra K-3 mágneses kontaktus felszerelésének példája

2. Ábra K-2 reed kapcsoló műanyag házban

Zóna Zn

8,8 mm

36.3 mm

11 mm

Max. 15 mm

Falvastagság
min 10 mm

Mágnes tengely

reed kapcsoló

mágnes

max

misalignment

12 mm

reed switch axis

Reed kapcsoló

5. Ábra K-3 mágneses kontaktus vezérlőpanelhoz történő csatlakoztatásának pédája.

R

COM

Zóna Zn

Mágneses kontaktus csatlakoztatásának gyakori módja.

Mágnese kontaktus csatlakoztatásának ajánlott módja.

Reed kapcsoló

10.5 mm

7.3 mm

Ø2 mm

13.5 mm

33.5 mm

25 mm

7.3 mm

8.6 mm

28 mm

EOL ellenállás

9.8 mm

3. Ábra K-3  reed kapcsoló fém házban

Mágnes tengelye

Reed kapcsoló tengelye

Reed kapcsoló

Max. eltérés 12 mm