MGD-300

VEZETÉKNÉLKÜLI ÜVEGTÖRÉSÉRZÉKELŐ

mgd300_hu 11/13

Az MGD-300 üveglap, hőkezelt vagy rétegelt üvegek betörésének érzékelését teszi lehetővé. Az érzékelő MICRA riasztómodullal (3.00 vagy újabb firmware) és VERSA-MCU vezérlővel (1.02 vagy újabb firmware) használható. Ez a kézikönyv 1.2 vagy újabb elektronikai változatú érzékelőhöz alkalmazható.

# Tulajdonságok

- Állítható érzékenység.

- Fejlett kétutas hangelemzés.

- Jelző LED.

- Kettős szabotázsvédelem – fedéleltávolítás és/vagy az érzékelő eltávolítása ellen.

# Elektronikai kártya

mikrofon.

érzékenység beállítására szolgáló potenciométer (3. ábra).

tesztmód engedélyezésére/letiltására szolgáló érintkezők. 
Tesztmódban:

- az érzékelő a magas frekvenciájú hang érzékelésekor jelenti a riasztást (üvegtörés hangja).

- a LED a riasztásokat és az időszakos tesztátviteleket jelzi.

A teszt mód a rövidzár 2. ábra szerint történő felhelyezésével engedélyezhető.

szabotázskapcsoló.

CR123A telep. Az érzékelő felügyeli a telep állapotát. Ha a feszültségének értéke 2.6 V alá csökken, akkor az alacsony akkumulátor információja kerül elküldésre minden egyes átvitelkor.

# Működés leírása

Az érzékelő az alacsony frekvenciájú hangot (behatolás) kevesebb mint 4 mp-en belül követő magas frekvenciájú hang (üvegtörés) érzékelése esetén indít riasztást. A szabotázskapcsoló nyitása szintén riasztást indít. A riasztási információ rádiós úton kerül a MICRA riasztómodul vagy a VERSA-MCU vezérlő részére.

Az érzékelő 15 mp-ként a szabotázskapcsoló és a telep állapotát tartalmazó tesztátvitelt küld. Az időszakos tesztátvitel az érzékelő működésének és rendszerben történő jelenlétének felügyeletére szolgál.

Tesztmódban, illetve a telep behelyezését vagy a szabotázskapcsoló nyitását követő 20 percben a LED jelzi a;

riasztásokat: 2 mp-es világítás;

időszakos tesztátviteleket: 80ms-os világítás;

tesztmódot: 3 mp-kénti rövid felvillanás.

# Felszerelés

A gyártó által ajánlottól eltérő telep használatakor vagy a telep helytelen kezelése robbanásveszélyt okozhat.

Legyen különösen óvatos a telep behelyezésekor vagy annak cseréjekor. A gyártó nem felelős a telep helytelen behelyezésének következményiért.

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

Az érzékelő beltéri felhasználásra készült. A védett üvegfelületnek az érzékelési tartományon belül kell lennie. Vegye figyelembe, hogy az árnyékolók, függönyök, kárpitozott bútorok, akusztikus borítás, stb. elnyelik a hangokat és ezért hátrányosan befolyásolják az érzékelő működési tartományát.

- Nyissa ki az érzékelő házát (4. ábra).

- A potenciométer segítségével állítsa be a érzékenységet.

- A tesztmód engedélyezéséhez állítsa be a rövidzárat a 2. ábrán láthatóak szerint.

- Helyezze be a telepet és regisztrálja az érzékelőt a MICRA riasztómodulban vagy a VERSA-MCU vezérlőben (lásd MICRA riasztómodul vagy VERSA-MCU kézikönyve).

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- Válassza ki a felszerelési helyet. Ajánlott az érzékelő magasra történő felszerelése. Ez jobb rádiós kommunikációs távolság elérését és az érzékelő épületben mozgó emberek által történő véletlen leárnyékolás kockázatának elkerülését teszi lehetővé. Ellenőrizze hogy a kiválasztott helyre felszerelt érzékelőről érkező átvitel megfelelően eljut a MICRA riasztómodulhoz / VERSA-MCU vezérlőhöz. A tesztátvitel elküldése céljából zárja majd nyissa a szabotázskapcsolót. Amennyiben az átvitt jelzés vétele megfelelő, akkor folytathatja a felszerelést. Ha az átvitt jel vétele sikertelen, akkor válasszon ki egy másik felszerelési helyet és ismételje meg a tesztet.

- Ellenőrizze hogy a teszteszköz (INDIGO TESTER) által az érzékelési tartományon belül előállított üvegtöréshangnak a hatására a LED fénye bekapcsol.

- Nyissa ki az érzékelő házát (4. ábra).

- A tesztmód letiltása céljából helyezze vissza rövidzárat a másik pozícióba.

- A tiplik és a csavarok használatával rögzítse az érzékelő hátoldalát a felszerelési felületre.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciasáv	433,05 ÷ 434,79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt terület)	max. 200 m

Telep	CR123A 3 V

Telep várható élettartama	kb.. 3 év

Készenléti áramfogyasztás	30 µA

Maximális áramfogyasztás	18 mA

Érzékelési tartomány	max. 6 m

Környezeti osztály a EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-10°C...+55°C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	25 x 111 x 28 mm

Tömeg	40 g

A SATEL sp. z o.o., ezennel kijelenti, hogy ez az érzékelő megfelel az 1999/5/EC Irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Schuberta 79 • 80-172 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu