MKP-300

VEZETÉKNÉLKÜLI KEZELŐ

mkp300_hu 10/11

Az MKP-300 kezelő a MICRA központ működtetését teszi lehetővé. Riasztómodul módban működő MICRA panellal összeköttetésben alkalmazható.

# Tulajdonságok

Maximum 8 programozható felhasználói kód.

Rendszer Élesítése / Hatástalanítása és Riasztástörlése.

MICRA modul kimeneteinek vezérlése.

PÁNIK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztás indítás.

Ugrókódos biztonsági átvitel.

Végrehajtott műveletek végrehajtásának megerősítése LED-ekkel és hangjelzésekkel.

12 háttérvilágítással ellátott gomb.

Kettős szabotázsvédelem – fedéleltávolítás és a ház falról történő eltávolítása ellen.

# Leírás

A kezelőn végrehajtott műveletek után a parancs (lásd: Biztonságirendszer működtetése fejezet) rádiós úton kerül a MICRA modul számára elküldésre.

A kezelő 15 percenként elküldi a szabotázskapcsoló és a telep állapotát tartalmazó információt. A periodikus átvitel szolgál a kezelő rendszerbeli jelenlétének és működésének ellenőrzésére MICRA modul általi ellenőrzésére. A szabotázskapcsoló nyitása esetén a kezelő szabotázsáról szóló információ azonnal elküldésre kerül.

## LED jelzések

A kezelő két LED-et tartalmaz;

-	piros színű;

-	zöld színű.

Bármelyik gomb megnyomásakor a LED-ek egyike bekapcsol, amelyik a kezelő aktuális működési információját jelzi:

-	rendszer élesítése;

-	rendszer hatástalanítása (vagy gyári beállításokkal rendelkező kezelő, amelyik még nem volt élesítésre / hatástalanításra használva).

A LED a gomb megnyomása után 15 mp-ig marad bekapcsolva.

A kezelőn végrehajtott műveletek végrehajtása esetén a LED-ek a felhasználóval történő kommunikációra szolgálnak.

## Hangjelzések

A kezelőn végrehajtott műveletek esetén a következő hangjelzések hallhatóak;

1 rövid – bármelyik számgomb megnyomása.

2 rövid – funkció elindítása és helyes kód megerősítése.

3 rövid – parancs megerősítése:

élesítés;

hatástalanítás és riasztástörlés.

4 rövid és 1 hosszú – parancs megerősítése:

kimenetvezérlés;

tűz vagy kiegészítő (orvosi) riasztás indítása.

2 hosszú – ismeretlen kód vagy nem elérhető funkció.

# Felszerelés

Különösen legyen óvatos a felszereléskor és a telep cseréjekor. A gyártó nem vállal felelősséget a telep helytelen beszereléséből adódó következményekért.

A használt telepet tilos eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

- Nyissa ki a kezelő házát.

- Helyezze be a telepet és regisztrálja a kezelőt a MICRA riasztómodulban (lásd: MICRA riasztómodul kezelői kézikönyve).

- Zárja vissza a házat.

- Válassza ki a kezelő felszerelési helyét. Az adott felszerelési helyen ellenőrizze le a kezelő jelének a MICRA modul felé történő átvitelét. Az átvitel ellenőrzésére szolgáló jel átviteléhez zárja, majd nyissa a szabotázskapcsolót. Amennyiben a modul veszi a riasztásjelzést folytassa a felszerelést. Ellenkező esetben válasszon másik felszerelési helyet és ismételje meg a jel átvitelének ellenőrzését.

- Nyissa ki ismét a kezelő házát.

- A tiplik és a csavarok segítéségével rögzítse a ház hátlapját a falhoz.

- Zárja vissza a házat.

# Kódok

A MICRA központ a kezelőről a kódok bevitele után működtethető (csak néhány funkció hajtható végre kód bevitele nélkül). A kód négy számjegyből áll. Alapértelmezettként az 1234 adminisztrátori kód van a kezelőbe beprogramozva.

Megjegyzések:

A gyári kódot a lehető leghamarabb le kell cserélni.

Az adminisztrátori kód nem törölhető.

A MICRA modult a telepítő beprogramozhatja oly módon, hogy három érvénytelen kód bevitele után riasztás induljon.

Az adminisztrátor kód lehetővé teszi egyedi kódok kijelölését a riasztórendszer felhasználói számára. Biztonsági okokból a különböző felhasználók nem használhatnak azonos kódokat.

## Saját kód cseréje

- Nyomja meg egymás utána a  és  gombokat. 2 rövid hangjelzés fogja megerősíteni a funkció elindítását. A  LED elkezd villogni.

- Vigye be az érvényes kódot. 2 rövid hangjelzés fogja megerősíteni a kód helyes bevitelét. 
A  LED elkezd villogni.

- Vigye be az új kódot és erősítse meg azt a  gombbal (vagy nyomja meg a  gombot a kód megváltoztatásának törléséhez). 4 rövid és 1 azt követő hosszú hangjelzés fogja megerősíteni a kód sikeres megváltoztatását.

## Új kód hozzáadása

- Nyomja meg a hozzáadandó kódnak megfelelő kétjegyű számot (amennyiben ezzel a számmal már létezik kód, akkor az kerül megváltoztatásra).

- Nyomja meg a  gombot. 2 rövid hangjelzés fogja megerősíteni a funkció elindítását. 
A  LED elkezd villogni.

- Vigye be az adminisztrátori kódot. 2 rövid hangjelzés fogja megerősíteni a kód helyes bevitelét. 
A  LED elkezd villogni.

- Vigye be az új kódot és erősítse meg azt a  gombbal (vagy nyomja meg a  gombot az új kód hozzáadásának törléséhez). 4 rövid és 1 azt követő hosszú hangjelzés fogja megerősíteni az új kód sikeres hozzáadását.

## Kód törlése

- Nyomja meg a törlendő kódnak megfelelő kétjegyű számot.

- Nyomja meg a  gombot. 2 rövid hangjelzés fogja megerősíteni a funkció elindítását. 
A  LED elkezd villogni.

- Vigye be az adminisztrátori kódot. 2 rövid hangjelzés fogja megerősíteni a megfelelő kód bevitelét. A  LED elkezd villogni.

- Vigye be a 0000-t és erősítse meg a  gombbal (vagy nyomja meg a  gombot a kód törlés megszakításához). 4 rövid és 1 azt követő hosszú hangjelzés fogja megerősíteni a kód sikeres törlését.

# Biztonságirendszer működtetése

A kezelő MICRA modulban történő regisztrálása után a kezelő lehetővé teszi a rendszer élesítését / hatástalanítását és riasztástörlését. A kimenetvezérlés és riasztásindítási funkció abban az esetben érhető el, amennyiben a telepítő megfelelően állította be a MICRA modul-t.

## Élesítés

Vigye be a kódot és nyomja meg a  gombot. Az élesítési parancs átvitele 3 rövid hangjelzéssel kerül elismerésre és a  LED bekapcsol.

## Hatástalanítás és riasztástörlés

Vigye be a kódot és nyomja meg a  gombot. A hatástalanítási / riasztástörlési parancs átvitele 3 rövid hangjelzéssel kerül elismerésre és a  LED bekapcsol.

## Kimenetvezérlés

- Nyomja le és tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a vezérlőfunkcióhoz kijelölt gombot ( a telepítő az 1 – 4 gombokat jelölheti ki a vezérlőfunkciókhoz). 2 rövid hangjelzés fogja megerősíteni a funkció elindítását. A  és  LED-ek elkezdenek villogni.

- Vigye be a kódot. 4 rövid és 1 azt követő hosszú hangjelzés fogja megerősíteni a vezérlőparancs sikeres elküldését.

## Riasztás indítása a kezelőről

### Tűzriasztás indítása

Nyomja le és tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a  gombot. 4 rövid és 1 azt követő hosszú hangjelzés fogja megerősíteni a riasztásindítási parancs sikeres elküldését..

### Kiegészítőriasztás (orvosi) indítása

Nyomja le és tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a  gombot. 4 rövid és 1 azt követő hosszú hangjelzés fogja megerősíteni a riasztásindítási parancs sikeres elküldését..

### Pánikriasztás indítása

Nyomja le és tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a  gombot. 4 rövid és 1 azt követő hosszú hangjelzés fogja megerősíteni a riasztásindítási parancs sikeres elküldését..

# Gyári beállítások visszaállítása

- Ha a kezelő regisztrálva van a MICRA modulban, lépjen be a modul teszt módjába.

- Nyissa ki a kezelő házát.

- Távolítsa el a telepet.

- Egyidejűleg nyomja le a  és  gombokat és helyezze be a telepet. A  és  LED-ek bekapcsolnak.

- Engedje el a  és  gombokat.

- Nyomja meg a  gombot. 4 rövid és 1 azt követő hosszú hangjelzés fogja megerősíteni a gyári beállítások sikeres visszaállítását.

- Amennyiben a kezelő regisztrálva volt a modulban, akkor regisztrálja azt ismét (egyébként a kezelő használata nem kerül támogatásra).

# Műszaki adatok

Működési frekvenciatartomány	433,05 ÷ 434,79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 200 m

Telep	CR123A 3 V

Telep élettartama	kb.. 3 év

Készenléti áramfogyasztás	80 µA

Maximális áramfogyasztás	20 mA

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	144 x 80 x 27 mm

Tömeg	164 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a kezelő megfelel az alapvető követelményeknek és a 1999/5/EC Irányelv más rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl