|  | RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐ SZETT RE-1K/RE-2K |
| --- | --- |

re12k_hu 12/10

Az RE-1K/RE-2K lehetővé teszi elektromos eszközök rádióadók (távvezérlők) általi távoli vezérlését. Az RE-1K egy egycsatornás, míg az RE-2K egy kétcsatornás vezérlő. Mindkét típusú rádiótávvezérlő szett maximum 16 távvezérlővel történő működtetésre alkalmas. Az RE-1k/RE-2K csak a SATEL gyártmányú 433MHz-s távvezérlők használatát támogatja.

A kialakítás a Microchip Technology Inc. áramköri elemeinek alkalmazásán alapul, amelynek KEELOQ® dinamikusan változó kódolást alkalmaz az adó- és a vevőegység közötti átvitelhez. Ez biztosítja az biztonságos és az egyéb egységektől származó zavaró jelekkel szemben védelmet.

# Elektronikai kártya leírása

1. Ábra Az RE-2K áramköri lapjának nézete

Minthogy az RE-1K vezérlő áramköri lapján csak egy relé található, a kártya nem tartalmazza a K2 érintkezőket és a relé csatlakozóit sem.

Csatlakozók leírása:

SS	– szirénavezérlő kimenet (OC);

+12V	– tápfeszültség bemenet (9 ~ 16 Vdc);

COM	– közös föld;

C1	– 1-es csatorna reléjének közös reléérintkezője;

NC1	– 1-es csatorna reléjének alaphelyzetben zárt reléérintkezője;

NO1	– 1-es csatorna reléjének alaphelyzetben nyitott reléérintkezője;

C2	– 2-es csatorna reléjének közös reléérintkezője (csak RE-2K);

NC2	– 2-es csatorna reléjének alaphelyzetben zárt reléérintkezője (csak RE-2K);

NO2	– 1-es csatorna reléjének alaphelyzetben nyitott reléérintkezője (csak RE-2K);

TMP	– szabotázskapcsoló csatlakozói.

A kétszínű LED a modul működési állapotát jelzi és a vevő paramétereinek beprogramozását könnyíti meg:

Zöld fény – normál működési mód;

Piros fény – távvezérlőről érkező jel vétele normál működési módban;

Villogó zöld fény – várakozás a távvezérlő gombjának első lenyomására, új távvezérlőnek a vevő memóriájába történő bevitelekor;

Villogó piros fény:

- várakozás a távvezérlő gombjának második lenyomására (új távvezérlőnek a vevő memóriájába történő bevitelekor),

- a program nyomógomb legalább 7mp hosszan tartó nyomvatartása után – a vevő memóriájának törlése,

- kimerült távvezérlő telep (a távvezérlő nyomógombjának megnyomása, után normál működési módban),

felváltva villogó piros és zöld fény – relé bekapcsolási idejének programozása monostabil módban.

A program nyomógomb lehetővé teszi:

távvezérlők bevitelét a vevő memóriájába;

monostabil működési módú relé átkapcsolási idejének programozását;

vevő memóriájának törlését.

A J8 érintkezők az első csatorna reléjének (K1) működési módját állítja be. A J7 érintkezők (csak RE-2K) a második csatorna reléjének (K2) működési módját állítja be.

Az SS kimenet egy OC típusú kimenet (aktív állapotában rövidzárat ad a föld felé). A kimenet a relé működését jelzi pulzus és monostabil módokban, valamint a relé átkapcsolását bistabil módban. A jelzés három 0.16mp hosszúságú impulzus formájában kerül megjelenítésre. Az SS kimenet használható pl. sziréna vezérlésére. Megengedhető maximális terhelése 500mA.

# Felszerelés

Az RE-1K és az RE-2K műanyag házba van szerelve. A ház bezárásakor legyen különös figyelemmel arra, hogy a kábelek ne nyomják le a program nyomógombot.

Ajánlott a távvezérlőkben a gyártó által előírt telep használata. Szükséges a telep állapotának időközönkénti ellenőrzése (pl. a vevő áramköri lapján elhelyezett LED viselkedésének megfigyelése a távvezérlő gombjának működtetésekor) és szükség esetén a használt telep kicserélése egy újra.

Megjegyzések:

- Ne dobja el a használt telepet. Annak elhelyezéséről a hatályos szabályok szerint kell intézkedni (91/157/EEC és 83/86/EEC Európai Irányelvek).

- Bármilyen konstrukciós változtatás jogosulatlan személy általi végrehajtása tilos. Ez különösen az összeszerelés és az alkatrészek módosítására vonatkozik.

# Programozás

## Távvezérlő hozzáadása

A távvezérlők vevő memóriájába történő bevitelének folyamata a következő:

- Nyomja meg a PROGRAM nyomógombot – a LED zöld fénnyel elkezd villogni.

- Nyomja meg a távvezérlő nyomógombját – a LED villogásának fény piros színűre vált át.

- Nyomja meg ismételten az előbbi távvezérlő nyomógombot – a LED folyamatos zöld fénnyel fog világítani. A távvezérlő bevitelre került a memóriába.

Megjegyzés: Amennyiben a memória már megtelt vagy a távvezérlő nem megfelelő (más gyártó által készített távvezérlő), akkor a távvezérlő nyomógombjának első lenyomásakor a vezérlő vissza fog térni normális állapotába.

A távvezérlő nyomógombja automatikusan kijelölésre kerülnek az általa vezérelhető reléhez.

## Távvezérlők eltávolítása

A távvezérlő memóriából történő eltávolítása csak a memória teljes tartalmának törlésével lehetséges. Ehhez nyomja le a PROGRAM nyomógombot kb. 7 mp-re (a LED piros fénnyel lekezd villogni) – ez jelzi a memória törlésének megtörténtét (és a tárolt monostabil átváltási idő alapértékre történő visszaállítását). Amikor a LED ismét folyamatos zöld fénnyel világít, akkor a vevő készen áll új távvezérlők beprogramozására.

## Relék működési módjának beállítása

A relé a három működési mód egyikében működhet, az érintkezőkre helyezett rövidzár beállításától függően:

– érintkezők nyitva – bistabil mód – a távvezérlő gombjának minden egyes működtetése a relé állapotát ellenkezőre váltja át.

– rövidzár a két alsó érintkezőre felhelyezve – pulzus mód – a relé addig van bekapcsolt állapotban, amíg a távvezérlő nyomógombja le van nyomva. A nyomógomb lenyomása után a távvezérlő 30 mp-cel megszünteti a sugárzást, ily módón előzve meg a telep lemerítését.

– rövidzár a két felső érintkezőre felhelyezve – monostabil mód – a relé a meghatározott időre aktiválódik.

Megjegyzés:	A monostabil mód bekapcsolási idejének számlálása nem a távvezérlő gombjának lenyomásakor, hanem annak felengedésekor kezdődik.

Alapértékként a monostabil mód átváltásának ideje 5mp. Ez az érték az 1 – 250 
mp-es időtartományban a felhasználó által a következő eljárás szerint állítható be:

- Nyomja le kétszer a PROGRAM nyomógombot – a LED fénye kialszik.

- Nyomja meg a csatornához kijelölt távvezérlő nyomógombot – a LED zöld és piros fénnyel felváltva kezd el villogni.

- Mérje a beprogramozandó időt és a kívánt idő leteltekor nyomja meg a távvezérlő gombját ismét – a LED fénye folyamatos zöldszínűre vált.

# Műszaki adatok

Működési távolság nyílt terepen	max. 100 m

(a vevő és az adó közötti akadályok lecsökkenthetik az eszköz működési távolságát)

Csatornaszám	1 (RE-1K)/2 (RE-2K)

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Áramfogyasztás, minimum	kb. 16 mA

Áramfogyasztás, maximum	kb. 40 mA(RE-1K) / 60mA (RE-2K)

Monostabil mód átkapcsolási időtartomány	1 ~ 255 s

Relékontaktusok max. terhelőárama 24Vdc feszültségen	2 A

SS (OC) kimenet max. terhelőárama	500 mA

Működési frekvenciatartomány	433.05–434.79 MHz

Működési hőmérséklet tartomány, vevő	0 ~ +55 ºC

Működési hőmérséklet tartomány, adó (távvezérlő)	-20 ~ +55 ºC

Ház méretei	72x118x24 mm

Távvezérlő telep típusa	23 A 12 V

Tömeg:	RE-1	175g

RE-2	131g

| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| Termék: RE-1K – rádiótávvezérlő szett RE-2K – rádiótávvezérlő szett | Gyártó: SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLAND tel. (+48 58) 320-94-00 fax. (+48 58) 320-94-01 |  |
| Termékleírás: 433 MHz-en működő Keeloq ugrókódos technológiát alkalmazó rádiótávvezérlő szett, mely 1 vagy 2 kimenettel rendelkezik. A szett egy 12 V tápfeszültségről üzemelő vevőegységet és T-2 típusú telepes táplálású távvezérlőket tartalmaz. A termék kisfeszültségű eszközök, mint pl. riasztó vezérlőpanelek távoli vezérlésére alkalmas. |
| A termék megfelel a következő EU Irányelveknek: R&TTE 1999/5/EC |
| A termék megfelel a következő harmonizált szabványok követelményeinek: R&TTE: EN 300 220-1: v.1.3.1; EN 300 220-3: v.1.1.1; EMC: EN 301 489-1: v.1.4.; EN 301 489-3: v.1.4.1 LVD: EN60950-1:2001 |
| Megfelelőségi eljárás értékelését végző szervezet: Azonosítási szám: 1471 |
| Gdańsk, Poland 2005-08-12 | Tesztlaboratórium vezetője: Michał Konarski |

# Text boxes

LED

relék

Program nyomógomb

Működési módót beállító érintkezők

szabotázskapcsoló

antenna