|  | RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐ SZETT RE-4K |
| --- | --- |

re4k_hu 12/10

Az RE-4K négycsatornás rádiótávvezérlő szett lehetővé teszi elektromos felszerelések távoli működtetését rádió adók (rádiótávvezélők) használatával. A távvezérlő szett maximum 340 távvezérlővel történő működtetésre alkalmas. Az RE-4K csak a SATEL gyártmányú 
433 MHz-s távvezérlők használatát támogatja.

Az RE-4K rádiótávvezérlők riasztórendszerekkel való használatát a rendszer állapotáról információt szolgáltató bemenetek könnyítik meg. Ezek lehetővé teszik az élesítés/hatástalanítás és a riasztástörlés jelzésének egyszerű kialakítását.

A Microchip Technology Inc. áramköri elemeinek alkalmazásán alapuló KEELOQ® dinamikusan változó kódolást alkalmazza az adó- és a vevőegység közötti átvitelhez. Ez biztosítja biztonságos használatot és az egyéb egységektől származó zavaró jelekkel szemben védelmet.

# Elektronikai kártya leírása

1. Ábra Az RE-4K vevő áramköri lapjának nézete.

Jelmagyarázat:

1	–	vevő;

2	–	jelző LED;

3	–	programnyomógombok (PRG1 –1. csatorna; PRG2 –2. csatorna; PRG3 –3. csatorna; PRG4 –4. csatorna);

4	–	relék működési módját beállító érintkezők (MODE1 –1. csatorna; MODE2 –2. csatorna; MODE3 –3. csatorna; MODE4 –4. csatorna);

5	–	antenna;

6	–	szabotázskapcsoló;

7	–	relék.

Csatlakozók leírása:

AR	–	riasztórendszer állapotát jelző bemenet (élesített/hatástalanított);

AL	–	riasztásjelző bemenet;

LV	–	távvezérlő alacsony telepfeszültségét jelző kimenet (OC) – a kimenet abban az esetben válik aktívvá, amikor a távvezérlő telepének alacsony feszültségét érzékeli a vezérlő, és mindaddig aktív marad, amíg egy megfelelő telepfeszültségű távvezérlő használatára nem kerül sor (ilyen módón, mint a biztonsági rendszer hibajelző kimenet szolgálhat);

SS	–	szirénavezérlő kimenet (OC);

+12V	–	tápfeszültség bemenet (9 ~ 16 Vdc);

COM	–	közös föld;

Cn	–	közös reléérintkező csatlakozója;

NCn	–	alaphelyzetben zárt reléérintkező csatlakozója;	n – relé (csatorna) szám

NOn	–	alaphelyzetben nyitott reléérintkező csatlakozója;

TMP	–	szabotázskapcsoló csatlakozói.

A kétszínű LED a modul működési állapotát jelzi és a vevő paramétereinek beprogramozását könnyíti meg:

Zöld fény – normál működési mód;

Piros fény – távvezérlőről érkező jel vétele normál működési módban;

Villogó zöld fény – várakozás a távvezérlő gombjának első lenyomására, új távvezérlőnek a vevő memóriájába történő bevitelekor;

Villogó piros fény:

- várakozás a távvezérlő gombjának második lenyomására (új távvezérlőnek a vevő memóriájába történő bevitelekor),

- kimerült távvezérlő telep (a távvezérlő nyomógombjának megnyomása, után normál működési módban),

- vevő memóriájának törlése,

felváltva villogó piros és zöld fény – relé bekapcsolási idejének programozása monostabil módban;

piros, zöld villogás és szünet sorozata – számítógépről történő programozási mód elindítása.

A PRG1 ~ PRG4 nyomógombok lehetővé teszik:

távvezérlők bevitelét a vevő memóriájába;

adott csatornához tartozó monostabil működési módú relé átkapcsolási idejének programozását.

Továbbá a PRG1 nyomógomb lehetővé teszi a vevő memóriájának törlését.

# Felszerelés

A vevő áramköri kártyája elektrosztatikus töltésekre érzékeny elemeket tartalmaz. Ezeket az elektrosztatikus töltéseket a felszerelést megelőzően el kell távolítani. Az áramköri lapon található alkatrészek telepítési eljárás során történő megérintését szintén kerülni kell.

Az RE-4K műanyag házba van szerelve. A ház bezárásakor legyen különös figyelemmel arra, hogy a kábelek ne nyomják le a program nyomógombot.

Ajánlott a távvezérlőkben a gyártó által előírt telep használata. Szükséges a telep állapotának időközönkénti ellenőrzése (pl. a vevő áramköri lapján elhelyezett LED viselkedésének megfigyelése) és szükség esetén a használt telep kicserélése egy újra.

Megjegyzések:

- Ne dobja el a használt telepet. Annak elhelyezéséről a hatályos szabályok szerint kell intézkedni (91/157/EEC és 83/86/EEC Európai Irányelvek).

- Bármilyen konstrukciós változtatás jogosulatlan személy általi végrehajtása tilos. Ez különösen az összeszerelés és az alkatrészek módosítására vonatkozik.

# Programozás

Az RE-4K programozható nyomógombok vagy a Dload10 program segítségével számítógépről. A Dload10 program a www.satel.pl weboldalon található meg. A program az RE-4K több fejlett funkciójának használatát nyújtja. Lehetővé teszi a távvezérlők listájának szerkesztését, felhasználónevek kijelölését azok egyedi sorozatszáma alapján, továbbá egy már beprogramozott távvezérlő egyedi eltávolítását és távvezérlőhöz tartozó felhasználó név bevitelét.

## Kommunikáció elindítása a Dload10 programmal

2. Ábra Az RE-4K kezelésének ablaka a Dload10 programban.

A RE-4K és a Dload10 program közötti kommunikáció elindítása céljából a következőket kell tenni:

- Csatlakoztassa a vevőt egy DB9FC/RJ kábel segítségével a számítógép soros portjához (lásd: 3. Ábra).

3. Ábra Kábelek csatlakoztatása a rádióvezérlőhőz.

Minthogy a vezérlő nem rendelkezik külön RS port aljzattal, a csatlakozó néhány pontja szolgál az adatátvitelre azok funkcióinak megváltozatása által.

Programozás módban a vezérlő csatlakozópontjain az alábbi jelek kerülnek átvitelre:

AL	–	rádióvezérlő Rx pontja

LV 	–	rádióvezérlő Tx pontja

COM 	–	föld (közös csatlakozó)

A kábelszett tartalmaz egy átalakítót is, melyet a 3 érintkezős csatlakozóhoz kell kapcsolni. Az átalakító 3 vezetékét pedig az a fenti ábra szerint kell a vezérlő csatlakozóihoz bekötni.

Megjegyzések:

Amennyiben a számítógéppel nem jön létre a kapcsolat egy 47 kΩ bekötése szükséges az LV és a +12V csatlakozási pontok közé.

Az átalakító vezetékeinek (zöld és fehér) csatlakoztatását megelőzően kössön le minden az AL és LV pontokra kötött vezetéket.

- A számítógépen indítsa el a Dload10 programot (a programhoz történő hozzáférés jelszóval van védve, amelyik alapértelemezetten 1234, és bármilyen 16 karakter hosszúságú jelsorozatra megváltoztatható – 0 és 9 közötti számok és A és F közé eső karakterek vihetőek be).

- Lépjen be a „Kommunikáció” menübe és válasza ki a „Beállítás” pontot majd válassza ki a számítógép azon soros portját, amelyhez a vevőt csatlakoztatta.

- Indítsa el a vevő számítógépes programozási módját az alábbi eljárás szerint:

  - Nyomja le és tartsa lenyomva a PRG4 programgombot, amíg a LED a fénye egy rövid időre piros színűre nem vált;

  - Engedje fel a PRG4 nyomógombot egy pillanatra és nyomja le azt ismét amíg a LED fénye a piros - zöld – kialvás sorozatnak megfelelően nem kezd el villogni.

Megjegyzés: Amennyiben a Dload10 programmal nem jön létre a kapcsolat 1 percen belül, akkor a vevő visszatér normál működési módba.

- A Dload10 programban válassza ki a „Fájl” menüben az „Új eszköz”-t, majd a "RX-2K/RX-4K/RE-4K"-t. A távvezérlő kezelésére szolgáló ablak fog megnyílni. Kattintson a „Távvezérlők olvasása” gombra a vevőben már eltárolt távvezérlők listájának megnyitásához.

## Távvezérlők hozzáadása

A vevő fejlett tulajdonságokat ajánl a távvezérlők beállítására. Ez lehetővé teszi az összes vagy csak a kiválasztott csatorna vezérlését.

### Távvezérlő hozzáadása a programnyomógomb segítségével

A távvezérlővel működtetett csatorna száma a távvezérlőnek a vevő memóriájába történő bevitelekor használt nyomógomb számától függ. Például, amennyiben a PRG2 gomb használatával kerül bevitelre egy T-4 távvezérlő, akkor az a 2., 3. és 4. csatornát fogja működtetni. Az 1-es csatorna nem lesz elérhető ezen távvezérlő számára. A távvezérlő 
1., 2. és 3 nyomógombjai lesznek aktívak, míg a 4. nyomógomb inaktív lesz Az alábbi táblázat tartalmazza a távvezérlő elérhető nyomógombjait a távvezérlő bevitele során használt programnyomógombtól függően.

|  |  | Távvezérlő által elérhető csatornák | Távvezérlő nyomógomb száma |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Programozáshoz használt nyomógomb | PRG1 | 1–4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PRG2 | 2–4 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | PRG3 | 3–4 | 3 | 4 |  |  |
|  | PRG4 | 4 | 4 |  |  |  |

1. Táblázat Távvezérlő által elérhető csatornák (az üres mező jelenti az inaktív nyomógombot).

A távvezérlőnek a vevő memóriájába történő beviteléhez kövesse az alábbi eljárást:

- Nyomja meg a kiválasztott program nyomógombot – a LED zöld színnel kezd el villogni,

- Nyomja meg a távvezérlő bármelyik nyomógombját – a LED piros színnel kezd el villogni,

- Nyomja meg ismételten a távvezérlő nyomógombját – a LED fénye folyamatos zöld fényre vált. A távvezérlő bevitelre került a memóriába.

Megjegyzés:	Amennyiben a memória már megtelt vagy a távvezérlő nem megfelelő (más gyártó által készített távvezérlő), akkor a távvezérlő nyomógombjának első lenyomásakor a vezérlő vissza fog térni normális állapotába.

### Távvezérlő hozzáadása Dload10 program segítségével

A távvezérlőnek a vevő memóriájába Dload10 program segítségével történő beviteléhez a következőket kell tenni:

- Kattintson az „Új távvezérlő” gombra. Az új távvezérlő hozzáadására ablak fog megnyílni.

- A megjelenő utasításnak megfelelően nyomja meg a távvezérlő bármelyik gombját.

- A megjelenő utasításnak megfelelően nyomja le a távvezérlő gombját ismételten.

4. Ábra Az új távvezérlő hozzáadásának ablaka Dload10 programban.

- Válassza ki, hogy hány csatornát vezéreljen a távvezérlő (1. táblázat).

- Amennyiben szükséges vigye be a távvezérlő nevét.

- Kattintson a „Következő” gombra egy újabb távvezérlő hozzáadásához vagy zárja be az ablakot a „Vége” gombra történő kattintással. Az új távvezérlőt most már tartalmazni fogja a távvezérlők listája az „Új átírása” megjegyzéssel.

- Kattintson a „Távvezérlők írása” gombra a bevitt változások elmentéséhez. Amennyiben a változások nem kerülnek eltárolásra a vevő nem fogja tudni kezelni az új távvezérlőket.

A távvezérlő által használt csatornák száma vagy távvezérlő neve bármikor megváltoztatható a Dload10 program segítségével.

## Távvezérlők eltávolítása

A távvezérlők egyedi eltávolítása csak a Dload10 program használatával lehetséges. A programnyomógombok csak a vevő memóriájának teljes törlését teszik lehetővé (pl. szintén abba felvett távvezérlőkét).

### A vevő memóriájának törlése

A vevő memóriájának törléséhez tegye a következőket:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a PRG1 programnyomógombot amíg a LED fénye egy rövid időre piros színűre vált (kb. 3 mp után).

- Engedje fel a PRG1 nyomógombot egy pillanatra, majd nyomja le azt ismét addig amíg a LED piros fénnyel elkezd villogni (kb. 3 mp után), ez jelzi, hogy a vevő memóriája törlésre került.

Amikor a LED ismét folyamatos zöld fénnyel világít, akkor a vevő új távvezérlők bevitelére kész.

### Távvezérlők letávolítása Dload10 program segítségével

A távvezérlőnek a vevő memóriájából történő eltávolításához tegye a következőket:

- Kattintson a távvezérlők listájában az eltávolítani kívánt távvezérlőre,

- Kattintson a „Távvezérlő törlése” gombra és erősítse meg a kiválasztást a felugró ablakban.

- Kattintson a „Távvezérlők írása” gombra a bevitt változások mentéséhez. Amennyiben a változások nincsenek elmentve a vevő továbbra is kezelni fogja az eltávolított távvezérlőt.

## Relé működési módjának beállítása

A relé a rövidzárak által beállított három mód egyikében működhet.

5. Ábra Példa az 1. csatorna működési módjának beállítására.

Bistabil mód (lásd 5. ábra) – a távvezérlő gombjának minden egyes működtetése a relé állapotát ellenkezőre váltja át.

Monostabil mód (lásd 5. ábra) – a relé a meghatározott időre aktiválódik.

Pulzus mód (lásd 5. ábra) – a relé addig aktív, amíg a távvezérlő nyomógombja le van nyomva. A nyomógomb lenyomása után a távvezérlő 30 mp-cel megszünteti a sugárzást, ily módón előzve meg a telep lemerítését.

### Monostabil mód átkapcsolási idejének programozása

A monostabil mód átkapcsolási idejének alapértékként beprogramozott ideje 5mp. Ezt az időt a felhasználó az 1 – 255 mp-es időtartományban programozhatja be.

A kiválasztott csatorna (relé) monostabil módja átkapcsolási idejének a program gomb általi beállításához tegye a következőket:

- Nyomja le kétszer a kiválasztott csatorna PROGRAM nyomógombját – a LED fénye kialszik.

- Nyomja meg a távvezérlő egyik aktív nyomógombját (lásd Távvezérlő hozzáadása)– a LED zöld és piros fénnyel felváltva kezd el villogni.

- Mérje a beprogramozandó időt és a kívánt idő leteltekor nyomja meg a távvezérlő gombját ismét – a LED fénye folyamatos zöldszínűre vált.

A monostabil mód átkapcsolási ideje a Dload10 programmal is megváltoztatható a kiválasztott csatorna új értékének billentyűzetről történő bevitelével. A bevitt változásnak a vevő memóriájába történő mentéséhez kattintson az „Idő mentése” gombra.

# Használat riasztórendszerrel

A távvezérlő gombjának használatával élesítheti/hatástalaníthatja a rendszert vagy indíthat/törölhet egy riasztást. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, a vezérlés céljából csatlakoztassa a kiválasztott relék csatlakozóit a vezérlőpanel megfelelően programozott vezérlőzónáihoz.

A vevő SS kimenete jelezheti a távvezérlővel végrehajtott élesítést/hatástalanítást/riasztástörlést és hatástalanítást. Ezeknek a jelzéseknek a biztosításához a vezérlőpanel megfelelően programozott kimeneteinek az AR és AL bementhez csatlakoztatása szükséges (az élesített mód információját az AR, a törlendő riasztásjelzés információját pedig az AL bementre). Az AR és AL bemenetek a távvezérlő nyomógombjának működtetése után 4 mp-ig kerülnek figyelésre. Amennyiben a figyelt bementeken változás történik ezen idő alatt, az SS kimenet a megfelelő jelzést fogja előállítani. A jelzés az SS kimenet impulzusszerű (0,16 mp) föld felé történő rövidrezárásával  kerül megjelenítésre. Az esemény az impulzusok száma alapján határozható meg:

Egy jelzés – élesítés.

Két jelzés – hatástalanítás.

Négy jelzés – hatástalanítás és riasztástörlés.

Az SS kimenet például sziréna vezérlésére használható. A kimenet maximális áramterhelhetősége 500mA.

6. Ábra Példa a CA-6 vezérlőpanel távvezérlésére.

A bemutatott példában az 1. csatorna (1. relé) a panel élesített módját vezérli, míg a 
4. csatorna (4. relé) csendes PÁNIK riasztást indít. Ezek a relék pulzus módban működnek (a rövidzárak a MODE1 és MODE4 megfelelő érintkezőin) és a vezérlőpanel CTL és Z1 zónabemenetét a közös földdel (0V) vezérlik. A távvezérlőt a PRG1 nyomógomb segítségével be kell vinni a vevő memóriájába. A rendszer a távvezérlő 1. nyomógombjának lenyomásával élesíthető/hatástalanítható, a pánikriasztás pedig a távvezérlő 4. gombjának lenyomásával indítható el. A riasztás véletlenszerű elindítását elkerülendő a vezérlőpanel Z1 zónájának érzékenységét megfelelő értékűre kell beállítani (pl. 3 mp.).

Az SS kimenet egy relét vezérel, amelyik +12V feszültséget kapcsol a sziréna +SA bementére, amely ennek hatására fog hangjelzést adni. A relé átkapcsolásának pillanatában a vezérlőpanel OUT1 kimenete a 2.2 kΩ ellenálláson keresztül a közös föld felé lezárva marad, ily módón biztosítja az OUT1 kimenet terhelését, valamint a kábelezés ellenőrzését az élesítés/hatástalanítás jelzése idején. Az ellenállást a sziréna házába kell szerelni.

Az ábra a távvezérlő alacsony telepfeszültség kijelzésének egy egyszerű megoldási módját is ábrázolja (az LV kimenetre csatlakoztatott LED).

Az ábra a távvezérlő alacsony telepfeszültség kijelzésének egy egyszerű megoldási módját is ábrázolja (az LV kimenetre csatlakoztatott LED).

A CA-6 vezérlőpanel paramétereit a következő módón kell beprogramozni:

OUT1	–	Riasztásjelzés (+12 V a kimenet aktív állapotában);

OUT2	–	Riasztásmemória jelzés (+12 V a kimenet aktív állapotában);

OUT3	–	Tápfeszültség kimenet (+12 V);

OUT4	–	Élesítettmód jelzés (OC típusú kimenet –+12 V a kimenet aktív állapotában)

OUT5	–	Riasztásmemória jelzés (OC típusú kimenet –+12 V a kimenet aktív állapotában);

CTL	–	Egy vagy mindkét partíció élesítése/hatástalanítása (FS 125);

Z1	–	24H csendes zóna (a távvezérlő 4. gombjának működtetése a megfelelő kód elküldését eredményezi a távfelügyeleti állomásnak).

# Műszaki adatok

Működési távolság nyílt terepen	max. 100 m

(a vevő és az adó közötti akadályok lecsökkenthetik az eszköz működési távolságát)

Csatornaszám	4

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Áramfogyasztás, minimum	kb. 13 mA

Áramfogyasztás, maximum	kb. 65 mA

Relékontaktusok max. terhelőárama 24Vdc feszültségen	2 A

Monostabil mód átkapcsolási időtartomány	1 ~ 255 s

LV (OC) kimenet max. terhelőárama	50 mA

SS (OC) kimenet max. terhelőárama	500 mA

Működési frekvenciatartomány	433.05–434.79 MHz

Működési hőmérséklet tartomány, vevő	-10 ~ +50 ºC

Működési hőmérséklet tartomány, adó (távvezérlő)	-20 ~ +55 ºC

Ház méretei	72x118x24 mm

Távvezérlő telep típusa, T-4	23 A 12 V

Tömeg:	164 g

| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| Termék: RE-4K – rádiótávvezérlő szett | Gyártó: SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLAND tel. (+48 58) 320-94-00 fax. (+48 58) 320-94-01 |  |
| Termékleírás: 4 csatornás 433 MHz-en működő Keeloq ugrókódos technológiát alkalmazó rádiótávvezérlő szett. A szett egy 12 V tápfeszültségről üzemelő RE-4K vevőegységet és T-4 típusú telepes táplálású távvezérlőket tartalmaz. A termék kisfeszültségű eszközök, mint pl. riasztó vezérlőpanelek távoli vezérlésére alkalmas. |
| A termék megfelel a következő EU Irányelveknek: R&TTE 1999/5/EC |
| A termék megfelel a következő harmonizált szabványok követelményeinek: R&TTE: EN 300 220-1: v.1.3.1; EN 300 220-3: v.1.1.1; EMC: EN 301 489-1: v.1.4.; EN 301 489-3: v.1.4.1 LVD: EN60950-1:2001 |
| Megfelelőségi eljárás értékelését végző szervezet: Azonosítási szám.: 1471 |
| Gdańsk, Poland 2005-08-12 | Tesztlaboratórium vezetője: Michał Konarski |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

# Text boxes

CA-6 riasztó vezérlőpanel

RE-4K

SP-500 sziréna

1 kΩ

2.2 kΩ

ANTENNA

Monostabil mód

Rövidzár a két baloldali érintkezőre helyezve

Bistabil mód

Rövidzár eltávolítva

Pulzus mód

Rövidzár a két jobboldali érintkezőre helyezve

D1

PRG1         PRG2           PRG3         PRG4

VEVŐ

SZABOTÁZSKAPCSOLÓ

AR   AL   LV    SS+12V COM  C1  NC1  NO1 C2 NC2  NO2  C3  NC3 NO3  C4  NC4 NO4

47 kΩ

ZÖLD

FEKETE

FEHÉR

DB9FC/RJ-KPL kábelszett használatával a számítógéphez

cable package

PIN3/RX átalakító