|  | RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐ SZETT RXH-1K |  |
| --- | --- | --- |

rxh1k_hu 03/12

Az RXH-1K távvezérlő szett lehetővé teszi elektromos eszközök rádióadóval (távvezérlő) segítségével történő távoli működtetését. A távvezérlő szett maximum 40 db távvezérlő kezelésére alkalmas. Az RXH-1K csak SATEL gyártmányú 433 MHz-s távvezérlőkkel használható.

A vevő és adó egység közötti kommunikáció a Microchip Technology Inc. dinamikusan változó kódolását alkalmazó KEELOQ®  áramköri elemein alapul. Ez a biztonságos használatot és az egyéb eszközöktől érkező zavaró jelekkel szembeni védelmet garantál.

A biztonsági rendszer állapotának információit biztosító bemenetek megkönnyítik az RXH-1K biztonsági rendszerekkel történő használatát. Ezek lehetővé teszik az élesítés/hatástalanítás, valamint a riasztástörlés jelzésének kialakítását.

# Elektronikai kártya leírása

1. ábra RXH-1K vevőegység áramköri lapjának nézete.

1. ábra magyarázata:

1	–	szuperheterodin vevő, magas érzékenység, zavaró jelekkel szembeni védettség;

2	–	jelző LED;

3	–	relé működési módjának beprogramozására szolgáló érintkezők;

4	–	program nyomógomb;

5	–	antenna;

6	–	szabotázskapcsoló;

7	–	relé.

Csatlakozók leírása:

AR	–	információs jelbemenet – biztonsági rendszer állapot (élesített/hatástalanított);

AL	–	információs jelbemenet – riasztás;

LV	–	jelkimenet – távvezérlő alacsony telepfeszültség (OC); aktív, amennyiben a vevőegység a távvezérlő telepének alacsony feszültségét érzékeli, és mindaddig aktív marad, amíg egy megfelelő telepfeszültségű távvezérlő használatára nem kerül sor (biztonsági rendszer hibajelző kimenet szolgálhat).

SS	–	szirénavezérlő kimenet (OC);

+12V	–	tápfeszültség bemenet (9 V - 16 V egyenfeszültség);

COM	–	közös (föld);

C	–	relé közös csatlakozója;

NC	–	relé alaphelyzetben zárt csatlakozója;

NO	–	relé alaphelyzetben nyitott csatlakozója;

TMP	–	szabotázskapcsoló csatlakozói.

A kétszínű LED a modul működési állapotát jelzi, valamint a vezérlő paramétereinek beprogramozását könnyíti meg.

Zöld fény – normál működési mód;

Piros fény – távvezérlő jelének vétele normál működési módban;

Villogó zöld fény – új távvezérlő vevő memóriájába történő bevitele során várakozás a távvezérlő gombjának első megnyomására;

Piros villogó fény:

- új távvezérlő vevő memóriájába történő bevitele során várakozás a távvezérlő gombjának második megnyomására;

- kimerült távvezérlő telep (a távvezérlő gombjának normál működési módban történő megnyomása után),

- vevő memóriájának törlése,

Felváltott piros és zöld fényű villogás – monostabil relé BE idejének programozása.

A PROGRAM gomb lehetővé teszi:

Új távvezérlőnek a vevő memóriájába történő bevitelét;

Adott csatorna monostabil reléjének átváltási idejének beprogramozását;

Vevő memóriájának törlését.

# Felszerelés

A vevő áramköri lapja elektromos töltésekre érzékeny elektronikai alkatrészeket tartalmaz. A felszerelést megelőzően az elektrosztatikus töltéseket eltávolításáról gondoskodni kell. A felszerelés során kerülje a vezérlő áramköri lapján található alkatrészek megérintését.

Az RXH-1K műanyag házba van szerelve. A ház bezárásakor legyen különös figyelemmel arra, hogy a kábelek ne nyomják le a program nyomógombot.

A távvezérlőkben a gyártó által előírt telep használata ajánlott. A telep állapotának időközönkénti ellenőrzése (pl. a vevő áramköri lapján elhelyezett LED viselkedésének megfigyelése) és a használt telep újra történő kicserélése szükséges.

Megjegyzések:

- A használt telepet ne dobja el. Annak elhelyezéséről a hatályos 91/157/EEC és 93/86/EEC Európai Irányelvek szabályai szerint kell intézkedni.

- Bármilyen jogosulatlan személy általi konstrukciós változtatás végrehajtása tilos. Ez különösen az összeszerelés és az alkatrészek módosítására vonatkozik.

# Programozás

Az RXH-1K távvezérlő az áramköri lapon található nyomógomb használatával programozható. A vezérlő működtetésére a távvezérlő bármelyik nyomógombja használható.

## Távvezérlők hozzáadása

A távvezérlők vevő memóriájába történő hozzáadásához tegye a következőket:

- Nyomja meg a PROGRAM nyomógombot – a LED zöld fénnyel elkezd villogni.

- Nyomja meg a távvezérlő bármelyik nyomógombját – a LED villogásának fény piros színűre vált át.

- Nyomja meg ismételten az előbbi távvezérlő nyomógombot – a LED folyamatos zöld fénnyel fog világítani. A távvezérlő bevitelre került a memóriába.

Megjegyzés:	Amennyiben a memória már megtelt vagy a távvezérlő nem megfelelő (más gyártó által készített távvezérlő), akkor a távvezérlő nyomógombjának első lenyomásakor a vezérlő normális állapotba fog visszatérni.

## Távvezérlők eltávolítása

Egy távvezérlőnek a vezérlő memóriájából történő kitörlése csak a vezérlő memória teljes tartalmának kitörlésével lehetséges. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a PROGRAM nyomógombot mindaddig, amíg a LED fénye egy időre piros színűre nem vált (kb. 3 mp. után).

- Engedje el a PROGRAM nyomógombot, majd nyomja le ismételten és tartsa lenyomva mindaddig, amíg a LED piros fénnyel el nem kezd villogni (kb. 3 mp. után). Ez jelzi a vezérlő memóriájának tartalma törlését.

Amikor a LED ismételten zöld fénnyel kezd világítani, a vevő kész az új távvezérlők bevitelére.

## Relé működési módjának programozása

A relé az érintkezőkre felhelyezett rövidzárak beállításától függően a három működési mód egyike szerint működhet.

Bistabil mód (lásd 2. ábra) – a távvezérlő gombjának minden egyes lenyomása a relét az ellenkező állapotba kapcsolja át.

Monostabil mód (lásd 2. ábra) – a relé az előre beállított időre aktiválódik.

Pulzus mód (lásd 2. ábra) – a relé a távvezérlő gomb megnyomásának idejére aktiválódik. Amennyiben a távvezérlő gombját több mint 30 mp-ig lenyomva tarják, akkor a távvezérlő telepének kimerülését megelőzendő az adás leállításra kerül.

2. ábra Működési módok beállítása

### Monostabil működési idő programozása

Alapértékként a monostabil mód átváltásának ideje 5mp. Ez az érték az 1 – 250 mp-es időtartományban a következő eljárás a felhasználó által szerint beállítható:

- Nyomja le kétszer a PROGRAM nyomógombot – a LED fénye kialszik.

- Nyomja meg a távvezérlő bármelyik nyomógombját – a LED zöld és piros fénnyel felváltva kezd el villogni.

- Mérje a beprogramozandó időt és a kívánt idő leteltekor nyomja meg ismét a távvezérlő gombját– a LED fénye folyamatos zöldszínűre vált.

# Használat riasztórendszerrel

A távvezérlő gombjának használatával élesítheti/hatástalaníthatja a rendszert vagy riasztást indíthat/törölhet. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, a vezérlés céljából csatlakoztassa a kiválasztott relék csatlakozóit a vezérlőpanel megfelelően programozott vezérlőzónáihoz.

A vevő SS kimenete a távvezérlővel végrehajtott élesítést/hatástalanítást/riasztástörlést és hatástalanítást jelezheti. Ezeknek a jelzéseknek a biztosításához a vezérlőpanel megfelelően programozott kimeneteinek az AR és AL bementhez csatlakoztatása szükséges (az élesített mód információját az AR, a törlendő riasztásjelzés információját pedig az AL bementre). Az AR és AL bemenetek a távvezérlő nyomógombjának működtetése után 4 mp-ig kerülnek figyelésre. Amennyiben a figyelt bementeken ezen idő alatt változás történik, az SS kimenet impulzusszerűen (0,16 mp) rövidrezárásra kerül a közös föld felé. Az esemény az impulzusok száma alapján határozható meg:

Egy jelzés – élesítés.

Két jelzés – hatástalanítás.

Négy jelzés – hatástalanítás és riasztástörlés.

Az SS kimenet például sziréna vezérlésére használható. A kimenet maximális áramterhelhetősége 500mA.

A 3. ábra által bemutatott példában a panel élesített módjának vezérlése távvezérlő segítségével történik. A pulzus módban működő relé (megfelelően felhelyezett rövidzár) a földre (0 V) és a vezérlőpanel CTL bemenetére van csatlakoztatva. Az élesítéshez/hatástalanításhoz nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő gombját mindaddig, amíg csatlakoztatott jelzőeszköz hangjelzését nem hallja.

Az SS kimenet egy relét vezérel, amelyik +12V feszültséget kapcsol a sziréna +SA bementére, amely ennek hatására fog hangjelzést adni. A vezérlőpanel OUT1 kimenete a 2.2 kΩ ellenálláson keresztül a közös föld felé lezárva marad, ily módón biztosítja az OUT1 kimenet terhelését, valamint a kábelezés ellenőrzését az élesítés/hatástalanítás jelzése idején. Az ellenállást a sziréna házába kell szerelni.

3. ábra Példa a CA-6 vezérlőpanel távvezérlésére.

Az ábra a távvezérlő alacsony telepfeszültség kijelzésének egy egyszerű megoldási módját is ábrázolja (az LV kimenetre csatlakoztatott LED).

A CA-6 vezérlőpanel paramétereit a következő módón kell beprogramozni:

OUT1	–	Riasztásjelzés (+12 V a kimenet aktív állapotában);

OUT2	–	Riasztásmemória jelzés (+12 V a kimenet aktív állapotában);

OUT3	–	Tápfeszültség kimenet (+12 V);

OUT4	–	Élesítettmód jelzés (OC típusú kimenet –+12 V a kimenet aktív állapotában)

OUT5	–	Riasztásmemória jelzés (OC típusú kimenet –+12 V a kimenet aktív állapotában);

CTL	–	Egy vagy mindkét partíció élesítése/hatástalanítása (FS 125);

# Műszaki adatok

Rádiókommunikációs távolság nyílt területen	max. 200 m

(a vevő és az adó közötti akadályok lecsökkenthetik az eszköz működési távolságát)

Vezérlet kimenetek száma	1

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	20 mA

Maximális áramfogyasztás	40 mA

Relékontaktus max. terhelése (ellenállás terhelés)	2 A / 24 V DC

Monostabil mód átváltási idejének állítási tartománya	1–255 s

LV (OC) kimenet max. terhelőárama	50 mA

SS (OC) kimenet max. terhelőárama	500 mA

Működési frekvenciatartomány	433,05–434,79 MHz

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Maximális páratartalom	933%

Működési hőmérséklettartomány, vevő	-10 to +55 ºC

Működési hőmérséklettartomány, adó (távvezérlő)	-10 to +55 ºC

Ház méretei	72x118x24 mm

Vevő tömege	50 g

Adó (távvezérlő) tömege	30 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy a távvezérlő szett összhangban van az 1999/5/EC Irányelv alapvető követelményeivel és más vonatkozó rendelkezéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

# Text boxes

Monostabil mód

Rövidzár a két baloldali érintkezőn

Bistabil mód

Rövidzár eltávolítva

Pulzus mód

Rövidzár a két jobboldali érintkezőn