SOW-300

BELTÉRI LED VILLOGÓ

sow300_hu 05/12

A SOW-300 beltéri LED villogó három változatban érhető el, melyek a fényjelző színében térnek el (piros SOW-300 R, kék SOW-300 BL, narancs SOW-300 O).

# Tulajdonságok

Fényjelzés szuperfényes LED-ek segítségével.

4 választható fényjelzésmód.

Házkinyitás elleni szabotázsvédelem.

1. ábra Beltéri LED villogó nézete

1. ábra magyarázata:

1	-	ház alap.

2	-	áramkörilapot a fedélhez rögzítő csavarok.

3	-	áramkörilap.

4	-	fedél fényelosztó áttetsző eleme.

5	-	fedél.

6	-	LED-ek.

# Áramköri lap leírása

2. ábra Áramköri lap nézete

2. ábra magyarázata:

1	-	rövidzárak JP1 érintkezőkre történő felhelyezésének módja.

2	-	jelzésmód kiválasztására szolgáló JP1 és JP2 érintkezők.

3	-	fedél kinyitását érzékelő szabotázskapcsoló.

4	-	rövidzárak JP2 érintkezőkre történő felhelyezésének módja.

5	-	csatlakozók:

TMP	-	szabotázskapcsoló.

COM	-	közös föld.

+12V	-	tápfeszültségbemenet.

6	-	rögzítőcsavarnyílás.

# Fényjelzéstípusok

A fényjelzés típusának kiválasztása céljából helyezze a következők szerint (3. ábra) a rövidzárakat a JP1 és JP2 érintkezőkre:

I	-	két villanás egy másodperces szünettel kisérve,

II	-	lassú villogás (egy másodpercenként),

III	-	gyors villogás (kettő másodpercenként),

IV	-	folyamatos fény (rövidzárak JP1 érintkezőkön történő beállításától függetlenül),

V	-	nincs fény (rövidzárak JP1 érintkezőkön történő beállításától függetlenül).

3. ábra Rövidzárak felhelyezésének módja a megfelelő fényjelzés kiválasztásához

# Felszerelés és csatlakoztatás

4. ábra Fedél eltávolítása

5. ábra LED villogó vezérlőpanelhez történő csatlakoztatásának módja, ha a jelzés a +12V feszültség rákapcsolásával kerül indításra (OUT1 nagyáramú kimenet normál polaritással). Z1-et 24 órás szabotázszónaként kell beprogramozva.

A LED villogó csak beltéren alkalmazható.

A LED villogót egyenes felületre kell felszerelni csavarok és tiplik segítségével.

Az összes csatlakoztatása csak a riasztórendszer tápfeszültségének lekapcsolása után végezhető el.

6. ábra SOW-300 R LED villogó vezérlőpanelhoz történő csatlakoztatásának módja ha a jelzés a a közös föld rákapcsolásával kerül indításra (OUT8 kisáramú kimenet normál polaritással). Z1-et 24 órás szabotázszónaként kell beprogramozva.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Maximális áramfogyasztás

SOW-300 R / SOW-300 O	44 mA

SOW-300 BL	85 mA

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	ø 97 x 37 mm

Tömeg	50 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu