|  | KÜLTÉRI FÉNY- ÉS HANGJELZŐ SZIRÉNA SP-4002 |  |
| --- | --- | --- |

sp4002_hu 12/09

Az SP-4002 kültéri fény- és hangjelző sziréna három különböző színű (piros – SP-4002 R,
kék – SP-4002 BL és narancs – SP-4002 O) fényjelző kialakítással készül.

# Tulajdonságok

Hangjelzés piezoelektromos hangszóró által.

Fényjelzés LED-ek által.

Akkumulátoros tartalék tápegység.

Négy választható hangjelzés.

Időjárásálló elektronikai áramkör.

Dupla szabotázsvédelem – fedél nyitás és a ház falról történő leszakítása ellen.

Belső fedőlemez galvanizált fémlemezből.

PC-LEXAN polikarbonátból készített, nagyon magas mechanikus ellenállóképességű ház.

1. Ábra magyarázata:

1	-	ház fedél.

2	-	galvanizált belső fedőlemez.

3	-	szirénaház alaplap.

4	-	akkumulátor.

5	-	piezoelektromos hangszoró.

6	-	szabotázskapcsoló (NC).

7	-	elektronikus áramkör.

8	-	házfedél rögzítőcsavarok.

1. Ábra. A sziréna nézete.

# Működés

A sziréna 12 V 15% tápfeszültséget kíván meg. A jelzés az STA bemenet (hangjelzés) vagy az STO bemenet (fényjelzés) állapotának megváltoztatásával idézhető elő. A riasztás indításnak módja a PLA és PLO érinntkezőtüskék segítségével állítható be. Riasztást csak a tápfeszültség rákapcsolását követő 20 másodperc után lehet indítani, azért, hogy ezen idő alatt a vezérlőbemenetek állapota állandosuljon és stabilzálodjon, amely a bemenetek inaktív állapotaként be van állítva az érintkezőtüskékkel. A 20 másodperces késleltetés megelőzi, hogy riasztás induljon a felszerelési munka ideje alatt.

A hangjelzés maximális ideja a TM0 és TM1 érintkezőtüskék segítségével állítható be (annak, hogy a vezérlőpanel hangjelzés kimenete hosszabb ideig lesz aktív nincs jelentősége). Újabb hangjelzés indítására csak abban az esetben lesz lehetőség, ha a vezérlőjelzés visszaállt a riasztást megelőző állapotába.

Amennyiben a vezetékek elvágják vagy a külső tápfeszültség megszűnik egy szabotázsjelzés kerül indításra (jelzésmód: O+A, jelzés időtartam: TM0 és TM1 érintkezőtüskék).

A sziréna egy 6 V /1,3 Ah savas ólomakkumulátorral történő üzemeltetésre lett tervezve, de anélkül is működtethető.

Megjegyzés:

A szirénában használt akkumulátor töltőrendszer részlegesen kisütött akkumulátor újratöltésére lett tervezve nem pedig egy teljesen kisütött feltöltésére.

A sziréna által az akkumulátor töltésre felhasznált aktuális fogyasztás függ a csatlakoztatott akkumulátor kisütöttségi fokától.

# Elektronikus áramkör leírása

2. Ábra. Az elektronikus áramkör nézete.

2. Ábra magyarázata:

1	-	akkumulátor töltörendszerének biztosítéka (3.15 A).

2	-	akkumulátorvezetékek (piros +, fekete -).

3	-	sziréna beállító érintkezőtüskéi (lásd SZIRÉNA BEÁLLÍTÁS).

4	-	csatlakozók:

GND	-	közös föld.

+12V	-	tápfeszültség.

STO	-	fényjelzés vezérlőbemenet.

STA	-	hangjelzés vezérlőbemenet.

TMP és TMP	-	szabotázs áramkör.

SENS. és TMP	-	sziréna szabotázskapcsoló.

5	-	piezoelektromos hangszoró vezetékei.

6	-	érintkezőtüskék a külső tápfeszültség jelzés BE, illetve KI kapcsolásához. A jelzés engedélyezett, amikor az érintkezőtüskék rövidre vannak zárva.

7	-	külső tápfeszültség jelző LED-je (egy rövid villanás kb. minden 3. másodpercben).

8	-	a fényjelzés LED csoportja

# Sziréna beállítás

- érintkezők rövidrezárva;  - érintkezők nyitva

| Hangjelzés típusa |
| --- |
|  | Két frekvenciájú hang váltakozva (1450 Hz/2000 Hz) 1 másodperc alatt |  |
|  | Egyenletesen emelkedő majd csökkenő frekvenciájú hang (1450 Hz – 2000 Hz – 1450 Hz) 1 másodperc alatt |  |
|  | Emelkedő frekvenciájú hang (1450 Hz-től 2000 Hz-og) 1 másodperc alatt |  |
|  | Csökkenő frekvenciájú hang (2000 Hz-től 1450 Hz-ig) 1 másodperc alatt |  |
| Hangjelzés maximélis ideje / szabotázsjelzés ideje |
|  | Kb. 1 perc |
|  | Kb. 5 perc |
|  | Kb. 10 perc |
|  | Kb. 15 perc |
| Szabotázsjelzés módja |
|  | Fény- és hangjelzés |
|  | Csak hangjelzés |
| Hangjelzés indításának módja (STA bemenet polarítása) |
|  | Jelzés, amikor a közös földet leválasztják a bemenetről (inaktív állapot: a közös föld jelen van az STA bemeneten) |
|  | Jelzés a +12V-os jel megszünésekor a bemeneten (inaktív állpot: +12 V jelen van az STA bemeneten) |
| Fényjelzés indításának módja (STO bemenet polarítása) |
|  | Jelzés, amikor a közös földet leválasztják a bemenetről (inaktív állapot: a közös föld jelen van az STO bemeneten) |
|  | Jelzés a +12V-os jel megszünésekor a bemeneten (inaktív állpot: +12 V jelen van az STO bemeneten) |

# Felszerelés

A szirénát egy nehezen elérhető egyenes felületre szerelje, olyan módón, hogy minimalizálja a szabotálás lehetőségét. Az eszközt a csavarok és a tiplik segítségével erősítse a felszerelési felülethez. A sziréna fedelének eltávolításához távolítsa el a két zárócsavart és emelje meg az alsó felét kb. 60º-kal.

Megjegyzés:	Hagyjon minimum 2,5 cm távolságot a szirénaház felső éle és a menyezet vagy egyéb a sziréna felett elhelyezkedő tárgy között. Máskülönben, a fedél visszahelyezése nem lehetséges.

A felszerelés végén ajánlott lezárni a szerlőnyílásokat és a kábelbevezetés helyét szilikonos anyaggal.

# Csatlakoztatás

Az összes csatlakozás kialakítását a riasztórendszer tápfeszültségének és akkumulátorának lecsatlakoztatása után szabd csak elvégezni.

3. Ábra. Az SP-4002 csatlakoztatásának módja a vezérlőpanelhez. Az OUT2 nagyáramú kimenet, mint tápfeszültség, az OUT7 és OUT8 kisáramú kimenetek pedig a jelzéseket vezérlésére vannak programozva (OUT7 a hangjelzést, OUT8 a fényjelzést indítja). Z4-es zóna, mint NC típusú szabotázszóna van programozva. Az R jelzésű ellenállsok értéke 2,2 k(.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Maximális áramfelvétel:

fényjelzés	60 mA

hangjelzés	240 mA

fény- és hangjelzés	260 mA

belső savas ólomakkumulátor	6 V/1.3 Ah

Hangintenzítási szint (1m távolságban)	max. 120 dB

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	III

Működési hőmérséklet tartomány	-35...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	148 x 254 x 64 mm

Tömeg	1.2 kg

| A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedély letölthető a www.satel.pl honlapról |  |
| --- | --- |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu