GYORS

FELHASZNÁLÓI

KÉZIKÖNYV

A teljes felhasználói kézikönyv és a további kézikönyvek elérhetőek a www.satel.eu weboldalon.

SATEL sp. z o.o.

ul. Budowlanych 66

80-298 Gdańsk

LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

versa_us_hu 11/17

Köszönjük, hogy a SATEL által gyártott terméket választotta. Reméljük, hogy választása teljes megelégedésére fog szolgálni. Mindig készen állunk termékeinkkel kapcsolatos professzionális információ- és segítségnyújtásra.

A környezetvédelmi célokon túl a SATEL elkötelezett a felhasznált papír mennyiségének csökkentésében. A vastag kézikönyvek helyett ezért egy rövid felhasználói kézikönyvet is készítettünk, amely tartalmazza a vezérlőpanel mindennapos kezeléséhez szükséges összes információt. A kézikönyv további részei elérhetőek a www.satel.eu weboldalon találhatóak.

A SATEL Ltd. riasztórendszerekben használatos eszközök is széles választékát gyártja. További információt a www.satel.eu weboldalon vagy értékesítési pontjainkon találhat.

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garanciára vonatkozó jogokat.

A SATEL célja termékei minőségének folyamatos javítása, ami a termék technikai adataiban és firmware-ében változásokat okozhat. A végrehajtott változások aktuális információja megtalálható a www.satel.eu weboldalon.

Kérjük, látogassa meg.

FIGYELEM!

A riasztórendszer nem képes a betörés vagy rablás megelőzésére, annak célja a veszélyhelyzetek jelzése. A riasztó rendszert csak a kezelés alapvető elveiről információt és rendszeres karbantartást, valamint ellenőrzést biztosítani képes szakképzett személy szerelheti fel.

A riasztórendszer betörés vagy rablás esetén történő megfelelő működésének biztosítása céljából, annak rendszeres ellenőrzése szükséges.

A kézikönyvben az alábbi jelölések találhatóak:

-	megjegyzés,

-	figyelmeztetés.

# Riasztórendszer kezelése kezelőről

A SATEL az alábbi kezelőtípusok ajánlja a VERSA vezérlőpanelekhez:

INT-TSG – vezetékes érintőképernyős kezelő (riasztórendszer INT-TSG kezelővel történő működtetésével kapcsolatban további információkat a kezelő mellet található kézikönyvben talál),

INT-TSH – vezetékes érintőképernyős kezelő (riasztórendszer INT-TSH kezelővel történő működtetésével kapcsolatban további információkat a kezelő mellet található kézikönyvben talál),

VERSA-LCDM – vezetékes LCD kezelő mechanikus gombokkal,

VERSA-LCDR – vezetékes LCD kezelő mechanikus gombokkal és beépített proximity-kártyaolvasóval,

VERSA-LCDM-WRL – vezetéknélküli LCD kezelő mechanikus gombokkal és beépített proximity-kártyaolvasóval,

VERSA-LCD – vezetékes LCD kezelő mechanikus gombokkal,

VERSA-LED – vezetékes LED kezelő mechanikus gombokkal.

## Kódok

A riasztórendszer kezelő segítségével történő működtetése a kód bevitelét követően lehetséges. Csak néhány funkció indítható el kód használata nélkül.

Ügyeljen rá, hogy kódja mások elött ne váljon ismerté.

### Gyári alapértelmezett kódok

A vezérlőpanel alapértelmezetten az alábbi előre beprogramozott kódokkal rendelkezik:

Felhasználó 30 kód: 1111

Szervizkód: 12345

A gyári alapértelmezett kódokat a riasztórendszer használatának megkezdése elött meg kell változtatni (lásd: „Kódcsere”)!

## Proximity kártyák

A VERSA-LCDR és VERSA-LCDM-WRL kezelők beépített proximity-kártyaolvasóval rendelkeznek. Ezekhez a kezelőkhöz 125 kHz-s passzív kártyák vagy egyéb jeladók használhatók:

Rendszer élesítésére,

Rendszer hatástalanítására és/vagy riasztástörlésre,

Riasztórendszer kimeneteihez csatlakoztatott eszközök állapotának megváltoztatásához.

A VERSA-LCDM-WRL kezelő olvasója az eszköz aktív módjában működik (kezelő 2.02 2015-09-17 firmware verziótól kezdődően).

## Élesítés

### Élesítés partíciókiválasztás nélkül

Vigye be a kódot, majd nyomja meg

- teljes élesítési módhoz,

- nappali élesítési módhoz,

- éjszakai élesítési módhoz.

A felhasználó által elérhető partíció(k) élesítésre kerülnek.

### Kiválasztott partíció élesítése

  - Válassza ki az élesíteni kívánt partíciót (nyomja meg a következő gombok egyikét: 
 - 1. partíció;  - 2. partíció).

  - Válassza ki az élesítés módot (nyomja meg a következő gombok egyikét:  - teljes élesítés;  - nappali élesítés;  - éjszakai élesítés). A kezelő háttérfényének villogása jelzi a kód bevitelének szükségességét.

  - Vigye be a kódot.

  - Nyomja meg a  gombot vagy nyomja meg a kiválasztott élesítési mód gombját ismét.

Amennyiben a gyors élesítés elérhető, akkor a 3. és 4. lépés végrehajtásaára nincs szükség.

### Gyors élesítés

A telepítő engedélyezheti a kód bevitele nélküli élesítést.

- Jelölje ki az élesíteni kívánt partíció(kat) (nyomja meg a következő gombok egyikét:  - 1. partíció;  - 2. partíció;  vagy  - mindkét partíció).

- Válassza ki az élesítés módot (nyomja meg a következő gombok egyikét:  - teljes élesítés;  - nappali élesítés;  - éjszakai élesítés).

### Élesítés késleltetés nélkül

A rendszer fentebbi módon történő élesítése során nyomja le és tartsa lenyomva az élesítési mód kiválasztására szolgáló gombot (,  vagy ) 3 mp-re. A rendszer késleltetés nélkül élesítésre kerül, a késleltetett zónák azonnaliként viselkednek (ki-, illetve belépési késleltetés nélkül).

Nappali vagy éjszaki élesítésimód esetén, amennyiben a telepítő oly módon programozta be a vezérlőpanelt, akkor a belépési késleltetés visszaszámlálás alkalmazható.

### Élesítés proximity-kártyával VERSA-LCDR / VERSA-LCDM-WRL

A rendszer élesítésére az alábbi módszerek egyike használható (konzultáljon a telepítővel a használni kívánt módszerről):

Tartsa a kártyát a kezelő közelébe és vegye el,

Tartsa a kártyát 3 mp-re a kezelő közelébe.

A felhasználó által elérhető partíció(k) teljes élesítési módban élesítésre kerülnek.

## Hatástalanítás és riasztástörlés

### Hatástalanítás és riasztástörlés partíciókiválasztás nélkül

Vigye be a kódot és nyomja meg  gombot a felhasználó által elérhető partíció(k) hatástalanításához/riasztásának törléséhez.

### Kiválasztott partíció hatástalanítása és riasztásának törlése

- Válassza ki a hatástalanítani / riasztás törlésre kiválasztani kívánt partíciót (nyomja meg a következő gombok egyikét:  - 1. partíció;  - 2. partíció).

- Nyomja meg a  gombot. A kezelő háttérfényének villogása jelzi a kód bevitelének szükségességét.

- Vigye be a kódot.

- Nyomja meg a  vagy  gombot.

### Hatástalanítás és riasztástörlés proximity-kártyával VERSA-LCDR / VERSA-LCDM-WRL

Tartsa a kártyát a kezelő közelébe és vegye el. A felhasználó által elérhető partíció(k) hatástalanításra / riasztásuk törlésre kerül(nek). Mindkét partíció hatástalanításra / riasztásuk törlésre kerül(nek).

## Kimenetek gyorsvezérlése

#### Kimenet gyors aktiválása

Nyomja meg a vezérelhető kimenethez kijelölt, majd  gombot.

#### Kimenet gyors kikapcsolása

Nyomja meg a vezérelhető kimenethez kijelölt, majd  gombot.

## CSENGŐ be- / kikapcsolás

CSENGŐ jelzés hatástalanított rendszer esetén a kezelő 5 rövid hangjelzéssel jelezheti, pl. ajtók vagy ablakok kinyitását. A telepítő határozhatja meg a rendszer azon zónáit, melyeknek a megsértése a CSENGŐ jelzés kiváltását eredményezi, és azt is, hogy azt a felhasználó be- vagy kikapcsolhatja-e.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot 3 mp-ig a CSENGŐ jelzés be- vagy kikapcsolásához.

## Egyszerű auto-élesítés elhalasztás

A partíció a megadott időben egy ütemező segítségével a megadott napokon meghatározott időpontban automatikusan is élesíthető. Ha a telepítő megfelelően állította be a rendszert, akkor az auto-élesítés késleltetés visszaszámlálás idején LCD kezelőről egyszerűen elhalasztható az auto-élesítés. Az auto-élesítés késleltetés visszaszámlálási idejét a kezelő a kijelzőn megjelenő megfelelő üzenettel és azon kívül hangjelzéssel jelzi.

Auto-élesítés elhalasztásához nyomja meg kétszer  gombot.

## Felhasználói menü

A felhasználói menübe történő belépéshez vigye be a kódot és nyomja meg a  gombot. A megjelenítésre kerülő elérhető funkciók listája a felhasználói jogosultságok és a rendszer beállításaitól, valamint annak állapotától függ.

A funkcióból és/vagy a felhasználói menüből történő kilépéshez nyomja meg a  gombot. A kezelő, az utolsó gomb megnyomását követően 2 perccel automatikusan kilép a menüből.

Az összes felhasználói funkció ismertetése a teljes felhasználói kézikönyvben található meg. Alábbiakban csak egy pár kiválasztott funkció kerül ismertetésre.

### Saját kód cseréje

- Lépjen be a felhasználói menübe és egymást követően nyomja meg   gombokat.

- Vigye be az új kódot, majd nyomja meg  gombot.

### Zónaáthidalás

Amennyiben nem szeretné, hogy egy zóna riasztást indíthasson, akkor az a hozzá tartozó partíció hatástalanított állapotában áthidalható. A zónaáthidalás pl. abban az esetben hasznos, ha a rendszer élesített állapotában nyitva kíván hagyni egy ablakot vagy a zónához csatlakoztatott érzékelő meghibásodott és ebből kifolyólag téves riasztásokat indít.

#### Zóna letiltás

A letiltott zóna a hozzá tartozó partíció hatástalanításának pillanatáig vagy a zóna áthidalásának felhasználó általi törléséig marad áthidalt állapotban.

Lépjen be a felhasználói menübe és egymást követően nyomja meg    gombokat az áthidalt zónák információinak megjelenítéséhez. Megjelenítés módja a kezelő típusától függ.

##### LCD kezelő

A kijelző felső sorában megjelenő üzenet mutatja a zóna állapotát, az alsó sor pedig a zóna nevét. A megjelenő zónalistában a  és  gombok használatával lehet görgetni. A kijelző jobb felső sarkában megjelenő szimbólum mutatja a zóna állapotát:

– zóna nincs áthidalva,

– zóna letiltva,

– zóna leválasztva.

Megjelenített szimbólum bármelyik számgomb megnyomásával átváltható az alábbi jelzések egyikére:

– zóna letiltása,

– zóna áthidalásának törlése.

Amennyiben meg kívánja tekinteni az összes letiltható / törölhető áthidalással rendelkező zóna állapotát, akkor nyomja meg a  vagy  gombot. Kurzor mozgatásához használja  és  gombokat. Kijelölt zóna letiltásához / áthidalt állapotának törléséhez nyomja meg bármelyik számgombot. A korábbi zónalista megjelenítési módhoz történő visszatérés céljából nyomja meg a  vagy  gombot.

Nyomja meg a  gombot a kiválasztott zónák letiltásához / áthidalásuk törléséhez és kilépéshez.

##### LED kezelő

A zónák állapotát a számokkal rendelkező LED-ek jelenítik meg. Folyamatos fénnyel világító LED letiltott vagy leválasztott zónát jelöl, a villogó LED pedig a kurzor aktuális pozícióját. A  és  gombok használatával válassza ki az áthidalni / áthidalást törölni kívánt zónát (kurzor csak engedélyezett áthidalás opcióval rendelkező zónára választható ki). LED állapotának átváltásához nyomja meg bármelyik számgombot:

LED BE – zóna letiltása,

LED KI – zóna áthidalásának törlése.

Nyomja meg a  gombot a kiválasztott zónák letiltásához / áthidalásuk törléséhez és kilépéshez.

#### Zóna leválasztás

A leválasztott zóna a zóna áthidalásának felhasználó általi törléséig marad áthidalt állapotban.

Lépjen be a felhasználói menübe és egymást követően nyomja meg   . gombokat az áthidalt zónák információinak megjelenítéséhez. Megjelenítés módja a kezelő típusától függ.

##### LCD kezelő

A zónák állapotának megjelenítése és az eljárás megegyezik a zóna letiltás pontban leírtakkal, de a számgombok valamelyikének megnyomása a kijelzett szimbólumot következők egyikére váltja:

– zóna leválasztása,

– zóna áthidalásának törlése.

##### LED kezelő

A zónák állapotának megjelenítése és az eljárás megegyezik a zóna letiltás pontban leírtakkal.

### Eseménynapló megtekintése

Funkció csak LCD kezelőben érhető el.

Lépjen be a felhasználói menübe és egymást követően nyomja meg   gombokat a rendszerben bekövetkezett utolsó esemény megtekintéséhez. Az esemény leírása tartalmazza a bekövetkeztének idejét, nevét és további, pl. eseményhez tartozó partíciót és eseményt kiváltó zónát, stb. információkat. A kiegészítő információk az esemény megjelenítését követő pár másodperc elteltével automatikusan megjelennek. Ezen információk gyorsabb megjelenítéséhez nyomja meg  vagy  gombot. Az eseménynaplóban a  és  gombok segítségével lehet görgetni.

### Hibák / rendszerállapot ellenőrzése

Amennyiben a  LED villog, akkor le kell ellenőrizni a jelzést kiváltó okot. Lépjen be a felhasználói menübe és egymást követően nyomja meg   gombokat az információ kijelzőn történő megjelenítéséhez. A listában a  és  gombok segítségével lehet görgetni. LED kezelőben a hibainformációk a LED-ek segítségével kerülnek megjelenítésre (LED-ek jelentésének részletes ismertetése a LED kezelő felhasználói kézikönyvében található).

# Riasztórendszer kezelése távvezérlővel

A riasztórendszer kezelése távvezérlővel is végezhető, amennyiben 433 MHz rádiós vevőmodul (INT-RX-S / INT-RX), 433 MHz vezetéknélküli rendszervezérlő (VERSA-MCU) vagy 868 MHz ABAX vezetéknélküli rendszervezérlő (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250) került csatlakoztatásra.

A felhasználó az alábbi két távvezérlő egyikével rendelkezhet:

433 MHz távvezérlő – 433 MHz távvezérlő vevőmodul vagy 433 MHz vezetéknélküli rendszervezérlő alkalmazása esetén,

APT-100 kétirányú távvezérlő –ABAX vezetéknélküli rendszervezérlő alkalmazása esetén.

Egy távvezérlő maximum 6 funkció végrehajtását teszi lehetővé. A nyomógombokhoz / nyomógomb kombinációhoz kijelölt funkciókat a felhasználó hozzáadása / szerkesztése során a távvezérlő beállítását végző személy határozhatja meg. APT-100 távvezérlő esetén a távvezérlő LED-jeinek funkcióját szintén a távvezérlő beállítását végző személy definiálhatja. A távvezérlő LED-jei funkciók végrehajtásának megerősítésére, illetve a rendszer állapotának megjelenítésére használható (az APT-100 távvezérlő gombjainak megnyomását a LED-ek 3 alkalommal történő gyors felvillanása, majd kisvártatva, a kívánt információ megjelenítése céljából a megfelelő LED(ek) fehér fénye 3 mp-re bekapcsol).

# Riasztórendszer kezelése telefonnal

Amennyiben INT-VG hangmodul csatlakoztatásra került, akkor a vezérlőpanel telefonok DTMF jelzései segítségével is működtethető. A modul hangmenüje egyszerűen kezelhetővé teszi a rendszer kezelését. A hangmenü eléréshez egyszerűen fel kell hívni a vezérlőpanel telefonszámát.

## Telefonos kezelés elindítása

- Hívja fel vezérlőpanel telefonszámát. A hívás fogadását követően 3 rövid hangjelzés hallható.

A telepítő beállíthatja a vezérlőpanel oly módon, hogy a telefonos kommunikátor csak visszahívást követően emeljen be. Ebben az esetben a telepítő a panel telefonszámának felhívását követően, a telepítő által meghatározott csengetésszám után a hívás elbontásra kerül. Három percen belül hívja vissza panel telefonszámát. A hívást a központ fogadni fogja.

- Vigye be a kódot a telefon gombjainak segítségével és erősítse meg a # gombbal. Az interaktív hangmenühöz történő hozzáférés megerősítéseként 4 rövid, majd 1 hosszú hangjelzés hallható. Amennyiben a kód nem jogosítja fel hozzáférésre, akkor 3 hosszú hangjelzés hallható a telefonban. Helytelen kód bevitele esetén 2 hosszú hangjelzés hallható.

- Ezt követően a vezérlőpanelnek a telefon gombjaival történő működtetéséhez szükséges információkat tartalmazó interaktív hangmenü kerül lejátszásra.

## Telefonos kezelés befejezése

- Nyomja meg * gombot.

- A hívás vezérlőpanel általi elbontásához egymást követően nyomja meg 0# gombokat.

A vezérlőpanel egy perc inaktívitást követően automatikusan elbontja a hívást.

# VERSA CONTROL alkalmazás – első lépések

Amennyiben ETHM-1 Plus modul került a vezérlőpanelhez csatlakoztatása, akkor riasztórendszer VERSA CONTROL mobilalkalmazással történő kezelése is lehetséges. Ezen túl a mobilalkalmazás PUSH üzenetek segítségével a riasztórendszer állapotáról szóló üzenetek továbbítását is biztosítja.

Az alkalmazás letölthető a “Google play” (Android eszközök) vagy “App Store” (iOS rendszer) internetes áruházakból.

Feltelepített alkalmazás esetén:

Vigye be a vezérlőpanel nevét (vezérlőpanel alkalmazáson belüli azonosítása céljából),

Vigye be az ETHM-1 Plus modul MAC címét,

Vigye be az ETHM-1 Plus modul ID számát (SATEL szerverrel történő kommunikáció céljára szolgáló egyedi azonosító),

Vigye be a felhasználói kódot (vezérlőpanel alkalmazás segítségével történő működtetéséhez használt felhasználó kódja),

Válassza ki a rendszerhez tartozó ikont (vezérlőpanel alkalmazáson belüli azonosításának megkönnyítése céljából),

Engedélyezze / tiltsa le a riasztórendszer eseményeiről küldött PUSH üzenés funkciót (PUSH értesítés engedélyezése esetén válassza ki események típusát is).

A rendszer MAC címe és ID azonosítója megtekinthető az LCD kezelőben. Lépjen be felhasználói menübe és egymást követően nyomja meg    gombokat.  vagy  gombok segítségével keresse meg az ETHM-1 Plus modul a listában a MAC cím és ID azonosító megtekintéséhez.

A MAC címe és ID azonosító mobileszközre QR kód beolvasásával is átvihető. A QR kód a telepítő által vagy a vezérlőpanel adatait már tartalmazó mobilalkalmazás segítségével generálható.

# Text boxes

Alarm Control Panel

VERSA Firmware verzió 1.09

zöld LED – partíció állapot jelzés (mindegyik partíció saját LED-del rendelkezik)

BE – partíció élesítve

villog – partíció kilépési késleltetés visszaszámlálás

piros LED – partíció riasztás vagy riasztási memória jelzés (mindegyik partíció saját LED-del rendelkezik)

A jelzés 2 mp-re ismétlődően kerül jelzésre:

–	tűzriasztás,

–	betörésriasztás,

–	figyelmeztető riasztás,

–	szabotázsriasztás,

–	tűzriasztás memória,

–	betörésriasztás memória,

–	figyelmeztető riasztás memória,

–	szabotázsriasztás memória.

( – LED KI;  – LED BE)

sárga LED – rendszer felhasználói beavatkozás szükséges (pl. hiba vagy hibamemória miatt) – 7.Hiba vagy 7.Rendszerállapot felhasználói funkció használatának segítségével keresse meg a LED villogásának okát

kék LED – szervizmód jelzés

BE – kezelő szervizmódban

villog – másik kezelő szervizmódban

LED kezelő

30 LED: zónaállapot információ megjelenítése. LED-ek számozása a zónák számainak felel meg.

A jelzés 2 mp-re ismétlődően kerül jelzésre:

–	letiltva,

–	leválasztva,

–	hosszú sértés,

–	nincsenek sértések,

–	elsőnek indított riasztás,

–	szabotázs (2EOL típusú zóna),

–	sértett zóna,

–	szabotázs memória (2EOL típusú zóna),

–	riasztásmemória,

–	normál állapot.

( – LED KI;  – LED BE)

Élesített módban néhány szimbólum nem kerül megjelenítésre.

Ezeken kívül a LED-ek jelzik a be-, illetve kilépési késleltetés visszaszámlálást (első partíció – 1-15 LED-ek; második partíció – 16-30 LED-ek).

LCD kezelő

LCD kijelző: dátum és idő vagy zónák állapotát jelző ikon megjelenítése (nyomja le kb. 3 mp-re  gombot megjelenített információ átváltásához):

b – letiltva,

b [villogás] – leválasztva,

L – hosszú sértés,

N – nincsenek sértések,

! – elsőnek indított riasztás,

– szabotázs (2EOL típusú zóna),

– sértett zóna,

t – szabotázs memória (2EOL típusú zóna),

a – riasztásmemória,

– normál állapot.

Élesített módban néhány szimbólum nem kerül megjelenítésre.

A megjelenő információk kiválasztását és a kijelző megvilágítási módját a telepítő határozza meg.

Élesítés partíció kiválasztás nélkül

[KÓD]  - teljes élesítés

[KÓD]  - éjszakai élesítés

[KÓD]  - nappali élesítés

1-es partíció élesítés

[KÓD]  - teljes élesítés

[KÓD]  - éjszakai élesítés

[KÓD]  - nappali élesítés

Partíciók állapotának gyors ellenőrzése

nyomja  gombot 3 mp-ig

Riasztás indítás kezelőről

tűzriasztás - nyomja  gombot 3 mp-ig

pánikriasztás - nyomja  gombot 3 mp-ig

orvosi riasztás - nyomja  gombot 3 mp-ig

CSENGŐ funkció be-/kikapcsolása

nyomja  gombot 3 mp-ig

Hatástalanítás és/vagy riasztástörlés

[KÓD]  - mindkét partíció

[KÓD]  - 1-es partíció

[KÓD]  - 2-es partíció

Felhasználói menü

[KÓD]  - belépés szervizmenübe, melyben az alábbi almenük és funkciók érhetők el:

[1#]	Kódcsere

[2]	Felhasználók

[21#]	Új felh.

[22#]	Felh. szerk.

[23#]	Felh. törlés.

[3#]	Hangüz.megsz.

[4]	Áthidalások

[41#]	Felfüggesztés

[42#]	Leválasztás

[5#]	Eseménynapló [csak LCD]

[6]	Beállítások

[61#]	A.éles. elh.

[62#]	RTC óra

[63#]	Időzítők

[64#]	Tel. számok

[65#]	Üz.törl.kódok

[7#]	Rendsz.áll.

[8#]	Vezérlés

[9]	Tesztek

[91#]	Zóna teszt

[92#]	Kimenet teszt

[93#]	Vez.nélk. jel.

[94#]	Kézi MS teszt

[95#]	MS1 teszt

[96#]	MS2 teszt

[97#]	VERSA verzió

[98#]	Bővítő verz.

[99#]	Tápfeszültség.

[90#]	Kim. törlés

[0]	Szerviz

[00#]	Szervizmód

[01#]	TELletölt.ind.

[03#]	RSletölt.ind.

[04#]	RSletölt vége

[05#]	Foly.sz.hozz.

[06#]	Hozzáfér.idő

[07#]	ETHM-1(DLOADX

[09#]	Telep csere.

Arming Partition 2

[KÓD]  - teljes élesítés

[KÓD]  - éjszakai élesítés

[KÓD]  - nappali élesítés

Quick arming

- partíció 1 teljes élesítés

- partíció 1 éjszakai élesítés

- partíció 1 nappali élesítés

- partíció 2 teljes élesítés

- partíció 2 éjszakai élesítés

- partition 2 nappali élesítés

vagy   - mindkét partíció teljes élesítés

vagy   - mindkét partíció nappali élesítés

vagy   -	mindkét partíció éjszakai élesítés

Kimenetek gyorsvezérlése

[számgomb]  - kimenet aktiválása

[számgomb]  - kimenet deaktiválása

Simple auto-arming deferment

nyomja meg  gombot kétszer