prf-lcd-wrl_hu 03/18

Vezetéknélküli kezelő

PRF-LCD-WRL

Firmware verzió 1.00

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

FIGYELMEZTETÉS

A riasztó rendszert csak szakképzett személy szerelheti fel.

A felszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garanciára vonatkozó jogokat.

A készülék adattáblája a burkolat alján található.

A SATEL célja termékei minőségének folyamatos javítása, ami a termék technikai adataiban és firmware-ében változásokat okozhat. A végrehajtott változások aktuális információja megtalálható a www.satel.eu weboldalon.

Kérjük, látogassa meg.

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez a kezelő összhangban van a 2014/53/EU irányelv alapvető rendelkezéseivel és más fontos intézkedéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

A kézikönyvben az alábbi jelölések találhatóak:

-	megjegyzés,

-	figyelmeztetés.

A PRF-LCD-WRL vezetéknélküli kezelő a PERFECTA 16-WRL és PERFECTA 32-WRL vezérlőpanelek kezelésére és programozására alkalmas.

1. Ábra PRF-LCD-WRL kezelő.

# Tulajdonságok

Kétirányú, 434 MHz frekvenciasávban történő kódolt rádiókommunikáció.

2 x 16 karakteres, háttérvilágítással rendelkező kijelző.

Partíció és rendszer állapot jelző LED-ek.

12, a telefonos szabványoknak megfelelő jelöléssel rendelkező, adatbevitelre szolgáló billentyű.

4 további, élesítésre/hatástalanításra és a menüben történő mozgásra szolgáló billentyű.

Billentyűzet háttérvilágítás.

Beépített zümmer.

Ház kinyitására és a falról történő eltávolításra reagáló, kettő szabotázsvédelem.

Tápfeszültség: 2db CR123A 3 V telep.

# Leírás

#### Működési módok

A kezelő két működési móddal rendelkezik:

Aktív mód – bármelyik gomb megnyomásának hatására indul. Továbbá az aktív mód elindítható automatikusan a be- vagy kilépési késleltetés visszaszámlálás elindításakor, rendszer élesítésekor, vagy riasztás esetén (lásd Felébresztés időtartam paraméter, 
7. oldal). Ebben a módban a kezelő majdnem a vezetékes LCD kezelőkkel azonos módon működik. Ilyenkor a kijelző, a háttérvilágítás, a jelző LED-ek és a hangjelzések is aktívak.

Inaktív mód – elindításra kerül;

- 20mp-cel az utolsó gomblenyomást követően.

- meghatározot idő után, amennyiben az aktív mód automatikusan került aktiválásra (lásd Felébresztés időtartam paraméter, 7. oldal)

Az inaktív mód célja az energiamegtakarítás. A kijelző, a háttérvilágítás, a jelző LED-ek és a hangjelzések inaktívak (ha a Felébredés időtartam 0-tól eltérő, akkor a Csengő zónák jelzésre kerülnek).

#### Periodikus átvitel

15 percenként a kezelő egy periodikus átvitelt küld, melynek célja a kezelő rendszerbeli jelenlétének ás állapotának felügyelete.

#### Telep állapot ellenőrzés

A kezelő folyamatosan felügyeli a működését biztosító telepek állapotát. Amennyiben azok feszültsége kevesebb, mint 2.75 V, akkor:

Minden egyes periodikus tesztátvitel alkalmával továbbításra kerül az alacsony telepfeszültség információja,

Aktív módba történő lépéskor az alacsony telepfeszültség információja megjelenítésre kerül a kijelzőn (a megjelenő üzenetben megjelölésre kerül, hogy mely telep szorul cserére – a telepek jelölése a ház kinyitását követően az áramköri lapon található).

A telepek élettartama a kezelő használatának módjától függ. Minél többet van aktív állapotban, a telepek annál gyorsabban merülnek le.

# Felszerelés

A gyártó által ajánlottól eltérő telep használata vagy a telep helytelen kezelése robbanásveszélyt okozhat.

Legyen különösen óvatos a telep behelyezésekor vagy annak cseréjekor. A gyártó nem felelős a telep helytelen behelyezésének következményiért.

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

A kezelő beltéri alkalmazásra szolgál. Azt a rendszer felhasználói számára könnyen hozzáférhető helyre kell felszerelni.

- Nyissa ki a kezelő házát (2. ábra).

- Helyezze be a telepeket és olvastassa be a kezelőt a vezérlőpanelba (lásd: “Kezelő hozzáadása a rendszerhez”).

- Akassza be a fedél füleit és pattintsa be a házat.

- Tegye a kezelőt ideiglenesen rögzítse majdani felszerelési helyére.

Amennyiben a rádiójel ellenőrzése céljából kézben kívánja tartani a kezelőt, az eszközt a baloldalon fogja meg (jobb oldalon található az antenna, melyet nem szabad letakarni).

- Az idő kijelzőn történő megjelenítéséhez nyomja meg bármelyik gombot. Ha az idő nem jelenik meg, akkor a kezelő nem tud a vezérlőpanelhoz csatlakozni és ezért számára másik felszerelési helyet kell választani. A megfelelő kommunikáció biztosításához számos esetben elég az eszköz 12~20 cm-rel történő áthelyezése is.

A kezelőn vagy a PERFECTA Soft programban ellenőrizhető a vezérlőpanel által a kezelő felöl vett rádiójel szintje. A jelszint nem lehet 40%-nál alacsonyabb értékű.

- Nyissa ki a kezelő házát (2. ábra).

- A kezelő hátoldalát helyezze a falra és jelölje át a rögzítőfuratok helyét.

- Készítse el a furatokat a tiplik számára.

- A tiplik és csavarok segítségével rögzítse a falra a kezelő hátoldalát. A szilárd rögzítéshez használjon megfelelő tipliket és csavarokat (tégla, beton, vakolat, stb.). A felszerelt eszköznek legalább 50 N-os húzóerőnek ellen kell állnia.

- Akassza be a fedél füleit és pattintsa be a házat.

- A mellékelt csavarok segítségével zárja le a házat.

2. Ábra kezelő házának kinyitása.

## Kezelő hozzáadása a rendszerhez

A vezetéknélküli kezelő akár egy vezetékes LCD kezelő vagy a PERFECTA Soft program segítségével adható a rendszerhez. A vezérlőpanel max. 4 PRF-LCD-WRL kezelő beolvasását teszi lehetővé. Amennyiben a vezérlőpanelhez nem került vezetékes kezelő csatlakoztatásra, akkor az első vezetéknélküli kezelő a PERFECTA Soft program használatával adható a rendszerhez.

### PERFECTA Soft program

- Kattintson a “Hardver” fülre.

- Kattintson az egyik nem használt kezelői helyre. A kezelő címe a vezetéknélküli kezelő hozzáadásának folyamatát követően kerül kijelölésre.

- Kattintson  ikonra.

- A vezetéknélküli eszköz hozzáadására szolgáló ablak jelenik meg.

- A “Sorozat sz..” mezőbe vigye be a kezelő áramköri lapján megtalálható sorozatszámát.

- Nyomja meg a hozzáadni kívánt kezelő valamelyik gombját.

- Ha az “Eszköz adatai kiolvasva” üzenet jelenik meg, akkor kattintson az “OK”-ra.

- Kattintson a  gombra a változások vezérlőpanelba történő mentéséhez.

### Kezelő

- Indítsa el szervizmódot.

- Egymást követően nyomja meg      gombokat a 1271.Hozzáadás funkció elindításához.

- Vigye be a kezelő áramköri lapján megtalálható sorozatszámát.

- Nyomja meg  gombot.

- Ha a “Nyissa eszköz szabotázs” utasítás jelenik meg, akkor nyomja meg a hozzáadni kívánt kezelő valamelyik gombját.

- A kijelzőn a hozzáadni kívánt kezelő típusa és sorozatszáma kerül megjelenítésre (amennyiben semmi nem jelenik meg, akkor hibás sorozatszám került bevitelre – ilyen esetben nyomja meg  gombot a funkcióból történő kilépéshez).

- Nyomja meg  gombot.

- Ha a “KIVÁLASZTÁS...” utasítás jelenik meg, akkor a  és  gombok segítségével válassza ki a kezelőhöz kijelölni kívánt címet.

- Majd nyomja meg  gombot a kezelő hozzáadásához.

## Kezelő eltávolítása a rendszerből

### PERFECTA Soft program

- Kattintson a “Hardver” fülre.

- Kattintson az eltávolítani kívánt vezetéknélküli kezelőre.

- Kattintson  ikonra.

- Megjelenő ablakban a kezelő törlésének megerősítéséhez kattintson a „Törlés”-re.

- Kattintson a  gombra a változások vezérlőpanelba történő mentéséhez.

### Kezelő

- Indítsa el szervizmódot.

- Egymást követően nyomja meg      gombokat a 1273.Eltávolítás funkció elindításához.

- A  és  gombok segítségével válassza ki az eltávolítani kívánt vezetéknélküli kezelőt.

- Nyomja meg  gombot.

- A kijelzőn az eltávolítani kívánt kezelő típusa és sorozatszáma kerül megjelenítésre.

- Majd nyomja meg  gombot a kezelő eltávolításához.

# Beállítás

A vezetéknélküli kezelő beállításai a PEFECTA Soft program vagy LCD kezelő segítségével végezhetőek el. Ebben a kézikönyvben a paraméterek és opciók PEFECTA Soft programban használt elnevezései találhatók. Az egyes paraméterek vagy opciók leírásánál szögletes zárójelben az alábbi információk egyike található:

Paraméter vagy opció kezelő segítségével történő beállításához használt funkció elnevezése,

Paraméter vagy opció kezelőn megjelenő elnevezése.

## Kezelő paraméterek és opciók

3. Ábra PERFECTA Soft program: kezelő beállítások.

Név [28.Nevek] – kezelő egyedi elnevezése (max. 16 karakter).

Riasztás partícióban. [22.Partíciók] – partíció, melyben a kezelő szabotálása esetén riasztásjelzés indul (ház kinyitása vagy kommunikáció elvesztése).

#### Opciók

A kezelő alább leírt opcióinak beállítása a 212.Opciók és 211.Riasztások funkciók használatával lehetséges.

1. partíció állapot megjelenítés [1.part. megjel.] – ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a kezelő LED-jei és kijelzője az 1. partíció állapotát jelenítik meg. A kezelő a 2. partíció állapotát csak 2. partícióhoz történő hozzáférést biztosító felhasználói kód bevitelét követően mutatja.

2. partíció állapot megjelenítés [2.part. megjel.] – ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a kezelő LED-jei és kijelzője az 2. partíció állapotát jelenítik meg. A kezelő az 1. partíció állapotát csak 1. partícióhoz történő hozzáférést biztosító felhasználói kód bevitelét követően mutatja.

1 .partíció gyorsélesítés [1.part. gyorsél.] – amennyiben ez az opció engedélyezésre kerül, akkor lehetséges az 1. partíció (felhasználói kód bevitele nélküli) gyorsélesítése.

2 .partíció gyorsélesítés [2.part. gyorsél.] – amennyiben ez az opció engedélyezésre kerül, akkor lehetséges az 2. partíció (felhasználói kód bevitele nélküli) gyorsélesítése.

Kódbevitel megjelenítése [Kódbev. megjel.] – ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a kód bevitele a kezelő kijelzőjén csillagokkal kerül megjelenítésre.

Gyorsvezérlés [Gyorsvezérlés] – ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a felhasználó a számgombok használatának segítségével vezérelheti a kimeneteket. A gombokhoz ki kell jelölni a vezérelni kívánt 15. Vezérelt típusú kimeneteket (lásd: Programozói kézikönyv.

7-es gomb - hiba áttekintés [Hibák áttekintése] – amennyiben ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a felhasználó a  3 mp-ig tartó nyomvatartása segítségével megtekintheti a hibákat.

8-as gomb – csengő be/ki [Csengő be/ki] – ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a  gomb segítségével (3 mp-ig tartó nyomvatartás) engedélyezhető/letiltható a csengő jelzés működése.

3 hibás kód riasztás [3 hib.kód ria.] – ha az opció engedélyezésre kerül, akkor helytelen kód három alkalommal törtnő bevitele riasztást indít.

ORVOSI riasztás [Orvosi riaszt.] – ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a  gomb 3 mp-ig tartó nyomvatartásával orvosi (kiegészítő) riasztás indítható.

TŰZ riasztás [Tűz riaszt.] – ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a  gomb 3 mp-ig tartó nyomvatartásával tűzriasztás indítható.

PÁNIK riasztás [Pánik riaszt.] – ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a  gomb 3 mp-ig tartó nyomvatartásával pánikriasztás indítható.

Csendes PÁNIK riasztás [Csendes pánik] – ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a kezelőről indított pánikriasztás csendes (hangjelzés nélküli) riasztás lesz. Az opció a PÁNIK riasztás opció engedélyezése esetén érhető el.

#### Kijelzés és gombok

Dátum/Idő formátum [210.Óra form.] – dátum és idő kijelzőn történő megjelenítésének formátuma.

LCD háttérvilágítás [26.LCDháttérv.] – kijelző háttérvilágítás aktív módban történő működési módja:

nincs jelen – letiltva.

folyamatos 50% – engedélyezve: 50%-os fényerő.

folyamatos 100% – engedélyezve: 100%-os fényerő.

auto 0-50% – engedélyezve: 50%-os fényerő.

auto 0-100% – engedélyezve: 100%-os fényerő.

auto 50%-100% – engedélyezve: 100%-os fényerő.

Billentyűzet háttérvilágítás [27.Kez.háttérv.] – gombok háttérvilágításának aktív módban történő működési módja:

nincs jelen – letiltva.

auto – engedélyezve.

folyamatos – engedélyezve.

#### Csengő

A kezelő hangjelzéssel jelezheti a kiválasztott zónák megsértését. A zóna élesített állapotában annak megsértése esetén a CSENGŐ jelzés nem kerül aktiválásra.

A vezetéknélküli kezelő a zónák CSENGŐ jelzéseit legfeljebb 30 mp-ként egy alkalommal jelzi. Inaktív módban a CSENGŐ zónák csak abban az esetben kerülnek jelzése, ha a Felébresztés opció értéke 0-tól eltérő.

#### Hangerő

[251.Gombok] – kezelő működtetése során előállított hangjelzések hangereje (gombok lenyomása, művelet végrehajtásának megerősítése, stb.).

[252.Csengő] – zónasértés esetén (CSENGŐ) előállított hangjelzések hangereje.

[253.Belépési késl.] – belépési késleltetés jelzésének hangereje.

[254.Kilépési késl.] – kilépési késleltetés jelzésének hangereje.

[255.Tűzriasztás] – tűzriasztás jelzésének hangereje.

[256.Betörés riasztás] – betörés-, pánik- és kiegészítőriasztás jelzésének hangereje.

[257.Figyelmeztető riasztás] – figyelmeztetőriasztás jelzésének hangereje.

[258.Új hiba] – hibajelzés hangereje.

#### Vezetéknélküli kezelő

Szűrő [1272.Szűrő] – kezelőről érkező átvitel vételétől számított idő, melynek leteltét követően – amennyiben más átvitel nem érkezett – hibajelzés kerül jelentésre.

Felébresztés [213.Felébresztés] – aktív mód automatikus elindításának maximális időtartama. Ha a beprogramozott érték 0-tól eltérő;

- az aktív mód automatikusan elindításra kerül a be- vagy kilépési késleltetés visszaszámlálásának megkezdésekor, rendszer élesítésekor  vagy riasztás esetén,

- a Csengő zónák inaktív módban szintén jelzésre kerülnek.

0 érték beprogramozása esetén az aktív mód automatikusan nem indul el.

Ha Felébresztés opció értéke 0-tó eltérő, akkor a kezelő az események bekövetkeztéről szóló információk vételére várakozik. Ennek eredményeként megnövekedik a kezelő energiafogyasztása, ami a telepek éltarttartamának csökkenésével jár.

Vezetéknélküli kezelő indítási üdvözlés [218.Csatl.üzenet] – PRF-LCD-WRL felébresztésekor megjelenő üzenet. Az üzenet az összes kezelő esetében megegyező.

# Működés

Aktív módban a vezetéknélküli kezelő lehetővé teszi a riasztórendszer működtetését és programozását. A kezelő aktív működési módba kapcsolásához nyomja meg annak bármelyik gombját.

Az aktív üzemmód elindítása mellett a gomb megnyomása más, az adott gomb funkciójának megfelelő következményekkel is jár. A kezelő minden további gombmegnyomást teljesen azonos módon fog kezelni.

Aktív módban a vezetéknélküli LCD kezelő a vezetékes kezelőhöz hasonló módon működik. A kezelő használatának módjához nézze meg a vezérlőpanel kézikönyveit. A kézikönyvek elektronikus formátumban elérhetőek a www.satel.eu weboldalon.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciasáv	433.05 ÷ 434.79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 200 m

Telepek	2 x CR123A 3 V

Készenléti áramfogyasztás, BT1 telep	0.005 mA

Maximális áramfogyasztás, BT1 telep	50 mA

Készenléti áramfogyasztás, BT2 telep	0.001 mA

Maximális áramfogyasztás, BT2 telep	45 mA

Környezeti osztály EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	139 x 124 x 22 mm

Tömeg	280 g