INT-KWRL2

PRF-LCD-A2

VERSA-KWRL2

Vezeték nélküli kezelő

| EN | Gyorstelepítési útmutató |  |
| --- | --- | --- |
|  | A teljes kézikönyv elérhető a www.satel.eu oldalon. Szkennelje be a QR-kódot, menjen a weboldalunkra és töltse le a kézikönyvet. |  |

Az eszközt csak szakképzett személy telepítheti.

Telepítés előtt kérjük, olvassa el alaposan a teljes kézikönyvet.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik az Ön garanciális jogait.

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt áramtalanítsa az eszközt.

Az akkumulátor felrobbanásának veszélye áll fenn, ha a gyártó által javasolttól eltérő akkumulátort használ, vagy ha az akkumulátort nem megfelelően kezeli. Ne törje össze az akkumulátort, ne vágja fel, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek (ne dobja tűzbe, ne tegye sütőbe stb.).

Ne tegye ki az akkumulátort nagyon alacsony nyomásnak az akkumulátor robbanásának vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásának veszélye miatt.

Legyen különösen óvatos az akkumulátor beszerelése és cseréje során. A gyártó nem vállal felelősséget az akkumulátor helytelen beszerelésének következményeiért.

A használt akkumulátorokat nem szabad kidobni, hanem a hatályos környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

A kezelőt beltéri telepítésre tervezték. A telepítés helyének a rendszer felhasználói számára könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A telepítési hely kiválasztásakor vegye figyelembe az ABAX 2 / ABAX rendszer kommunikációs hatótávolságát.

- Nyissa ki a kezelő házát.

- Helyezze be az akkumulátorokat és csatlakoztassa a kezelőt a vezeték nélküli rendszerhez (lásd a teljes kézikönyvet).

- Tegye a fedelet a zárakra, és pattintsa be a burkolatot.

- Helyezze a kezelőt a telepítésre szánt helyre.

Ha a kezelőt a kezében szeretné tartani, az eszközt a bal oldalán fogja (a jobb oldalon található az antenna, amelyet nem szabad eltakarni).

- Ellenőrizze a kezelőről az ABAX 2 / ABAX vezérlő által fogadott jel szintjét. Ha a jelszint 40%-nál alacsonyabb, válasszon másik helyet a telepítéshez. Néha elegendő az eszközt tíz vagy húsz centiméterrel odébb helyezni.

Az ARF-200 teszter lehetővé teszi a rádiójel erősségének ellenőrzését a jövőbeli telepítés helyén anélkül, hogy a kezelőt oda kellene helyezni.

- Nyissa ki a kezelő házát.

- Helyezze a ház aljzatát a falhoz, és jelölje meg a rögzítőfuratok helyét.

- Fúrja ki a lyukakat a falba a csavarok és tiplik számára.

- Ha az APS-055 tápegységet kívánja külső áramforrásként használni, vezesse át a tápkábeleket a ház aljzatán lévő nyíláson. Használjon 0,5-0,75 m2 keresztmetszetű rugalmas vezetékeket.

- Csavarokkal és tiplikkel rögzítse a ház aljzatát a falhoz. Válassza ki a kifejezetten a szerelési felületre szánt csavarokat és tipliket (mást a beton- vagy téglafalhoz, mást a vakolt falhoz stb.). Beépített állapotban az eszköznek legalább 50 N lehúzóerőnek kell ellenállnia.

- Ha az APS-055 tápegységet kell használni, csatlakoztassa a tápkábeleket a "+" és "-" csatlakozókhoz (lásd az 1. ábrát). Használjon 1,8 mm-es laposfejű csavarhúzót.

- Tegye a fedelet a zárakra, és pattintsa be a burkolatot.

- Zárja a fedelet a csavar(ok) segítségével.

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy az INT-KWRL2 / PRF LCD-A2 / VERSA-KWRL2 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő oldalon érhető el: www.satel.eu/ce