A CA-64 OPS-OC (R;ROC) bővítő egy olyan eszköz, melyet a CA-64 riasztási vezérlőpanellel való együttműködésre terveztek. Lehetővé teszi a riasztórendszer bővítését nyolc kimenettel, melyek ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a központi panelen lévő kimenetek. A modulnak beépített, 2,2A-es kapacitású tápellátása van. A tápkimenetek rövidzárlat ellen védettek, valamint akkumulátor töltő és tesztelő áramkörökkel van ellátva, biztosítva a lemerült akkumulátor lecsatlakoztatását. A bővítő három változatban készül, melyek kimeneteikben különböznek egymástól:

- CA-64 O-OC: bővítő, 8 db OC típusú kimenettel

- CA-64 O-R: bővítő, 8 db relé típusú kimenettel

- CA-64 O-ROC: bővítő, 4 db OC típusú és 4 db relé típusú kimenettel

Minden kimenet egyénileg programozható, és a néhány tucat kimeneti jel valamelyikéhez hozzárendelhető.

A KÁRTYA LEÍRÁSA

BŐVÍTŐ KAPCSOK:

| C1-C8 | OC típusú kimenet vagy relé közös kapcsok | TMP | Bővítő tamper kör bemenet (NC) |
| --- | --- | --- | --- |
| NC1-NC8 | Relé kapcsok | +12V | Tápellátás kimenet |
| NO1-NO8 | Relé kapcsok | COM | Föld |
| CLK, DTA | Bővítő bus | AC | Modul tápellátás 17...24V |