|  | ZÓNABŐVÍTŐ TÁPEGYSÉGGEL CA-64 EPS |
| --- | --- |

ca64eps_hu 06/09

A CA-64 EPS zóna bővítő behatolásjelző rendszerekben történő felhasználásra készült. SATEL gyártmányú CA-64, INTEGRA és VERSA vezérlőpanelekkel összekapcsolva működhet. Lehetővé teszi a riasztórendszer bővítését 8 további zónával. A bővítő zónáit NO, NC, EOL, 2EOL/NO és 2EOL/NC kialakításúra programozni. Az ellenállások értéke programozható EOL, illetve 2EOL zónakialakítások esetében. A bővítő támogathatja rezgés és redőny mozgásérzékelők használatát. A modul egy 1,2A kapacitású beépített kapcsolóüzemű tápegységgel rendelkezik. Ez a tápegység szintén fel van szerelve akkumulátortöltő és a kisütött akkumulátor lekapcsoló áramkörrel. Ez a kézikönyv a 2.0 verziójú elektronika és 2.0 (vagy újabb) firmware verziójú bővítők esetén alkalmazható.

# Elektronikai kártya leírása

Fig. 1. Schematic view of the expander electronics board.

Ábra 1. magyarázata:

1	–	DIP kapcsoló csoport a modul egyedi címének a beállításához és meghatározza hogyan legyen a bővítő azonosítva, továbbá milyen funkciók legyenek elérhetőek (lásd DIP – kapcsolók).

2	–	ÁLLAPOT LED jelzi a vezérlőpanel és a bővítő közötti kommunikációs folyamatot állapotát:

- LED villog – adatcsere a központtal;

- LED világít – nincs kommunikáció a vezérlőpanellal. (a modul és a vezérlőpanel csatlakozó vezetéke megrongálódott, a modul azonosítása nem került kivitelezésre vagy a STARTER program van elindítva a vezérlőpanelben).

3	–	érintkező tüskék az akkumulátor töltőáramának beállításához:

- Érintkezők rövidre zárva – 350 mA

- Érintkezők nyitva – 700 mA

4	–	akkumulátor csatlakozó vezetékek (piros +, fekete -).

Csatlakozók leírása:

Z1...Z8	-	zónák.

COM	-	közös föld.

TMP	-	tamper bemenet (amennyiben nem csatlakoztat tamper kapcsolót ehhez csatlakozóhoz, zárja rövidre a közös földhöz).

CLK	-	órajel.

DTA	-	adat.

+12V	-	tápfeszültség kimenet. A bővítő tápegységéhez más elektromos energiafogyasztók csatlakoztathatóak (pl. érzékelők, tápegység nélküli modulok). Azonban legyen óvatos, hogy ne okozzon túlterhelést. Ajánlatos elkészíteni a tápegység terhelésének egyenlegét. Az összes fogyasztó áramfelvétele és az akkumulátor töltőárama nem haladhatja meg a tápegység kapacitását.

AC	-	18V AC tápfeszültség bemenet (a transzformátor szekunder tekercseléséről). A minimum bemeneti feszültség értéke a transzformátor modul általi maximális terhelése esetén nem eshet 16V AC alá.

## DIP kapcsolók

Az 1-5 -ig DIP-kapcsolók a bővítő címének beállítására szolgálnak. A címet eltérőre kell állítani a riasztó vezérlőpanel ugyanazon kommunikációs buszára csatlakoztatott más modulok címétől. VERSA vezérlőpanellel való együtműködés esetén egy 12 (0Ch) és 14 (0Eh) közötti tarományban lévő címet kell beállítani. A bővítő címének meghatározáshoz adja össze az értékét a kapcsolócsoport tagjainak egyedi értékét, amint azt a Táblázat 1. mutatja.

| DIP-kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték (kapcsoló BE állapotában) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

Táblázat 1.

A  6. és 7. kapcsolónak kikapcsolt állapotba kell lennie.

A 8. kapcsoló állása befolyásolja a bővítő azonosításának módját és néhány funkció elérhtőségét.

KI – a bővítő, mint CA64EPS lesz azonosítva. Támogatja a redőny mozgás érzékelő és rezgés érzékelőket, valamint az ellenállás értéknek progarmozása EOL és 2EOL konfigurációban nem elérhető.

A 8. kapcsolónak kikapcsolt pozicióban kell lenni, amennyiben CA-64 vezérlőpanellel valamint, ha 1.04 vagy annál rébbi firmware-rel rendelkező INTEGRA panelekkel kapcsolja össze a bővítőt.

BE –a bővítő, mint CA-64EPSi lesz azonosítva az 1.05 vagy újabb firmware-rel redelkező INTEGRA, valamint a VERSA panelek által (a bővítő azaonosítása másik panelekben nem lehetséges). Szintén támogatja a redőny mozgás érzékelő és rezgés érzékelőket, és az EOL és 2EOL konfigurációban az ellenállás értéke progarmozható (legyen biztos a megfelelő ellenállásérték programozásában).

Fig. 2. Examples of address setting (address 14 (0Eh) is one of the addresses required for interaction with the VERSA series control panels).

# Felszerelés és elindítás

A modul bekötését megelőzően kapcsolja le a biztonsági rendszer tápfeszültségeit.

Soha ne csatlakoztasson két beépített tápegységgel felszerelt eszközt egy transzformátor szekunder tekercsére.

Mielőtt a transzformátor hálózati tápfeszültségét beköti az áramkörbe, amelyről meg lesz táplálva, ne felejtse el áramtalanítani azt.

Mivelhogy a bővítő modulnak nincs saját tápfeszültség kapcsolója, fontos, hogy az eszköz tulajdonosa vagy felhasználója tájékoztatva legyen a hálózati tápfeszültség lekapcsolásának módjáról (pl. a bővítő modul tápáramkör lekapcsolásának megmutatásával).

A bővítő paneleket 18 V (±10%) váltakozó feszültségű transzformátorról kell megtáplálni. A transzformátornak folyamatosan csatlakoztatva kell lennie a 230V AC feszültségű elektromos hálózathoz. A kábelezési munka elkezdése előtt ismerkedjen meg az épület elektromos rendszerével. Egy folyamatosan élő áramkört kell kiválasztani a megtáplálás céljára. Az áramkörnek védettnek kell lennie egy megfelelő biztonsági eszközzel. Tudassa a biztonsági rendszer tulajdonosával/felhasználójával hogyan tudja lekapcsolni a transzformátort a hálózati feszültségről (pl. a biztosíték megjelölésével, amelyik a vezérlőpanel tápfeszültség áramkörét védi).

Egy 12V-os zárt savas ólomakkumulátort kell a vezérlőpanelhez csatlakoztatni, mint tartalék tápfeszültség forrás.

Megjegyzés: amennyiben az akkumulátor feszültsége több, mint 12 percen keresztül 11V-os feszültség alá esik (3 akkumulátor teszt), a modul akkumulátor hibát fog jelezni. Amikor a feszültség körülbelül 9,5V alá esik az akkumulátor lecsatlakoztatásra kerül.

- Rögzítse a modul kártyáját a házba.

- A DIP kapcsoló használatával állítsa be a bővítő megfelelő címét és határozza meg az azonosítás módját.

- Csatlakoztassa a bővítő CLK, DTA és COM pontjait a vezérlőpanel kommunikációs buszának megfelelő csatlakozási pontjaihoz.

- Csatlakoztassa a ház tamper kapcsolójának vezetékeit a TMP és COM csatlakozókhoz (vagy zárja rövidre azokat, amennyiben nem használ tamper kapcsolót).

- Csatlakoztassa az érzékelők vezetékeit (a csatlakoztatás leírásáért folyamodjon a vezérlőpanel telepítői kézikönyvéhez).

- Csatlakoztassa a 230V AC váltakozó feszültség vezetékeit a transzformátor primer tekercsének csatlakozóihoz.

- Csatlakoztassa a transzformátor szekunder tekercsének csatlakozási pontjait a modul áramköri lapjának AC jelölésű pontjaihoz.

- A rövidzár használatával állítsa be az akkumulátor töltőáramának értékét (350 mA vagy 700 mA).

- Kapcsolja be a 230V AC feszültségét annak az áramkörnek, amelyikhez a transzformátor csatlakoztatva van. Mérje meg a töltőfeszültség értékét az akkumulátor vezetékein (a helyes érték 13,6 és 13,8V DC között) és ellenőrizze, hogy a modulhoz csatlakoztatott eszköz tápellátása megfelelő.

- Kapcsolja le a 230V AC feszültséget.

- Csatlakoztassa az akkumulátort. A modul nem fog elindulni egyedül az akkumulátor csatlakoztatása után.

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségét.

- Indítsa el az azonosítási eljárást a vezérlőpanelben. Az azonosítás befejeztével, a zónák megfelelő számai kijelölésre kerülnek a riasztórendszerben (a zónaszámozás szabályai a vezérlőpanel kézikönyvében vannak leírva).

# A bővítő elindítása

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségét. A vezérlőpanellel való kommunikáció állapotát a LED folyamatos fénye jelzi.

- Hívja meg a „Bővítők azonosítása” funkciót a LCD kezelőben ((Szervizmód (Struktúra (Hardware (Azonosítás). Amikor az azonosítás befejeződött a vezérlőpanellel való kommunikáció állapotát jelző LED elkezd villogni.

Megjegyzés: Az azonosítási eljárás során a vezérlőpanel a modul memóriájába ír egy speciális (16 bites) számot, amelyik a modul jelenlétének az ellenőrzésére szolgál a rendszerben. A bővítő panel kicserélése egy másikra (még akkor is, ha ugyanaz a cím van beállítva a kapcsolókon) újbóli azonosítás nélkül riasztást fog indítani (modul tamper – azonosítás hiba).

- Használja az LCD kezelőt vagy a számítógépet (DLOAD64 vagy DLOADX programot, a vezérlőpanel típusától függően), a modul zónáinak programozásához.

- Mentse el a modul beállításait a vezérlőpanel memóriájába.

# Zónák számozása

Az azonosítási eljárás befejezése után, a rendszerben egymást követő számok lesznek kijelölve a bővítő zónáinak. A számozás függ a vezérlőpanel méretétől és szintén befolyásolja a bővítő címe és a kommunikációs busz száma, amelyikhez a bővítő csatlakoztatva van. Az első buszhoz csatlakoztatott bővítőknek elsőbbségük van a második buszhoz csatlakoztatott bővítőkkel szemben. Egy új bővítő modul felszerelésekor a rendszerbe vegye figyelembe, ha az új zónabővítő címe alacsonyabb, vagy a bővítőt az első buszhoz csatlakoztatja, és egy zónabővítő van csatlakoztatva a második buszra, a zónák számozása a rendszerben meg fog változni (az új bővítő kapja a kijelölt zónaszámokat az előzőleg felszerelt bővítő modul előtt, és nagyobb számú bővítő felszerelése számottevő változást okozhat a rendszerben). Ilyen esetben az előző állapotot vissza lehet állítani a DLOADX program (INTEGRA sorozat) vagy a DLOAD64 program (CA-64 vezérlőpanel) segítségével. Nyissa meg a „Hardware” fület a „Struktúra” ablakban és kattintson a zónabővítőre, amelyikben meg akarja változtatni a zónaszámozást, és azután kattintson a „Haladó beállítások” gombra az ablak jobb alsó sarkában. A megnyíló ablakban teljesen átmozgathatja a bővítő pozícióját a listán, ilyenformán megcserélheti a zónák számozását. Az ezen az úton végrehajtott változtatás a zónaszámozásban egy ismételt azonosítási eljárás végrehajtásáig lesz érvényben.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	18 V AC ±10%, 50–60 Hz

Programozható zónák száma	8

Tápegység kimeneti feszültsége	13.6 V...13.8 V DC

Akkumulátor feszültséghiba küszöbszint	11 V ±10%

Akkumulátor lekapcsolási feszültség	9.5 V ±10%

Tápegység kimeneti árama	1.2 A

Akkumulátor töltőáram (átkapcsolható)	350 mA / 700 mA

Maximális áramfelvétel	91 mA

Elektronikai kártya méretei	140 x 68 mm

Környezeti osztály az EN50130-5 –nek megfelelően	II

Működéi hőmérséklet tartomány	-10 °C…+55 °C

Tömeg	131 g

| A legfrisebb megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedély elérhető és letölthető a www.satel.pl honlapról. |  |
| --- | --- |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

# Text boxes

Ábra. 2. Példa a címzés beállítására (a 14 (0Eh) cím egyike a VERSA sorozatú panelekkel történő együttműködéshez megkívánt címek közül).

Ábra. 1. A bővítő elektronikai kártyájának vázlatos nézete.