|  | BŐVÍTŐ "DALLAS" CHIP OLVASÓKHOZ CA-64 DR |  |
| --- | --- | --- |

ca64dr_e 12/05

A CA-64 DR DALLAS chip olvasókhoz készített bővítő úgy lett kialakítva, hogy kapcsolatba léphessen a CA-64 és az INTEGRA riasztó központokkal. Támogatja azokat a DALLAS chip olvasókat, melyek Touch Memory (DALLAS) szabványban továbbítják az adatot. A bővítő képes egy időben működni két ilyen típusú fejjel. Funkciója a beléptetés és az elektromágneses zár működtetése (vagy más beléptető rendszert igénylő eszköz működésének vezérlése). Ez a kézikönyv az 1.5 verziójú vezérlő programmal rendelkező bővítőkhöz készült.

Megjegyzés:	A modul funkciókban az összes elérhetőség használata csak az INTEGRA riasztó központtal való kapcsolat esetén lehetséges.

# Modul leírása

1. Ábra:A modul elektromos kártyájának vázlatos ábrázolása.

Jelmagyarázat:

1	–	A központ és a bővítő közötti kapcsolat folyamatát jelző LED:

- villog – adatcsere a panellel.

- ON – nincs adatcsere a panellel (a moduult és a központot összekötő vezeték megsérült; a modul azonosítása nem lett végrehajtva vagy a STARTER program a központon lett elindítva).

- OFF – A modul CLK kapcsa nincs a központhoz kötve.

2	–	DIP kapcsolók különálló modul cím beállítására és a támogatott fejek kiválasztására (lásd: DIP kapcsolók).

3	–	LED a relé ON állapotának jelzésére.

4	–	relé. A relé C (Zárt), NC (Alapesetben Zárt) és NO (Alapesetben Nyitott) kapcsai galvanikusan el vannak különítve a modul áramkörétől. Alapesetben a C kapocs az NC kapoccsal rövidre van zárva, míg az NO kapocs el van különítve. A relé működtetésénél a C kapocs rövidre záródik az NO kapoccsal, és az NC kapocs megszakítóvá válik (cut off) (melyet a LED felgyulladása jelez).

Kapcsok leírása:

+12V	-	tápfeszültség bemenet

CLK, DTA	-	bővítő busz

COM	-	közös föld

TMP	-	modul tamper érzékelő bemenet(NC) – ha nincs használva, akkor a földre rövidre kell zárni.

C, NC, NO	-	relé kapcsolók

SIGA	-	adat bevitel bemenet,  A fej

SIGB	-	adat bemenet, B fej

BPA	-	hangjelzés vezérlés, A fej – hangjelzés működéséhez hangjelzőt (buzzert) kell a terminálra kötni

BPB	-	sound signaling control, head B – hangjelzés működéséhez hangjelzőt (buzzert) kell a terminálra kötni

LD1A	-	zöld színű ellenőrző LED, A fej

LD1B	-	zöld színű ellenőrző LED, B fej

LD2A	-	piros színű ellenőrző LED, A fej

LD2B	-	piros színű ellenőrző LED, B fej

+GA	- 	nem használt

+GB	- 	nem használt

DISA	- 	nem használt

DISB	- 	nem használt

ON	- 	relé vezérlés bemenet (NC) – ha nem használt, akkor rövidre, földre kell zárni.

DRZWI	-	ajtóállapot vezérlés bemenet (NC) – ha nem használt, akkor rövidre, földre kell zárni

A RESET tüskék a gyártás során voltak használva, nem szabad rövidre zárni.

## DIP kapcsolók

A DIP kapcsolók használatával beállítható egy eszköz egyéni címe. A címet az 1-5 kapcsolók segítségével kell beállítani. Ennek a címnek különböznie kell a bővítő buszhoz kötött többi modul címétől. A bővítő cím meghatározásához össze kell adni az egyes DIP kapcsolókon beállított számokat az 1.. Táblázatnak megfelelően.

| Kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megfelelő számérték (az ON pozícióban lévő kapcsolókra) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

1. Táblázat

Az öt kapcsoló lehetővé teszi 32 darab bővítőhöz való cím rendelését (számok 0-tól 31-ig). Az egy buszhoz kötött bővítők címei nem ismétlődhetnek, de a címzés sorrendje tetszés szerinti Ajánlatos sorban, nullától kezdve, hozzárendelni a címeket az egy buszhoz kötött bővítőkhöz és modulokhoz. Ez lehetővé teszi a problémák elkerülését a riasztórendszer bővítése során.

A 6 és 7-es kapcsolók állása lényegtelen. A 8-as kapcsolót mindig ON pozícióba kell állítani.

2. Ábra Példa DIP-kapcsolók beállítására.

3. Ábra Példa DIP-kapcsolók beállítására.

# Összeszerelés és telepítés

A bővítő modulok a CA-64 OBU-EXA fém foglalatba, vagy az OPU-1 A műanyag foglalatba szerelhetők.

Megjegyzés:	A modul bekötésének elkezdése előtt kapcsolja le a riasztórendszer tápellátását.

- Rögzítse a bővítő kártyát a foglalatba.

- Kábeleket használva kösse a CLK, DTA és COM kapcsokat a központ alaplapján lévő bővítő buszhoz.

- A DIP kapcsolók használatával állítsa be a megfelelő bővítő címet. Állítsa a 8-as kapcsolót ON állásba.

- Kösse a DALLAS fej vezetéket a DALLAS chip olvasó kézikönyvben leírtaknak megfelelően.

- Ha hangjelzést szeretne megvalósítani, akkor kösse a hangjelzőt (buzzert) a BPA / BPB és COM kapcsokhoz.

- Ha az ajtó monostabil kapcsolóval nyílik, akkor a gomb vezetékeit az ON és COM kapcsokhoz kell kötni.

- A tamper kontaktus vezetékeit kösse a bővítő csatlakozón a TMP és COM kapcsokhoz. Ha a foglalatba két bővítő van beszerelve, akkor az egyik bővítő TMP bemenetét a földre rövidre kell zárni és a kontaktus vezetéket a másik bővítő TMP bemenetére kell kötni.

- Az ajtóállapot vezérlő detektor vezetékeit kösse a DRZWI és COM kapcsokhoz.

- Az elektromágneses zár működésének vezérlő vezetékeit kösse a relé C, NC és NO kapcsaihoz.

- A modul tápellátás vezetékeit kösse a +12V és COM kapcsokhoz. A bővítő feszültségellátását nem a központ alaplapjáról kell biztosítani. Erre a célra tápegység vagy tápellátással rendelkező bővítő használható.

# A bővítő elindítása

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápellátását. A LED folyamatosan világítva jelzi a központtal való kommunikációt.

- Hívja le a "Bővítő azonosító" funkciót az LCD kezelőn ((Service mode (Structure (Hardware (Identification) ((Szerviz mód (Felépítés (Hardver (Azonosítás). Az azonosítás befejeztével a központtal való kommunikációt jelző LED elkezd villogni.

Megjegyzés:	Az azonosításkor a központ egy speciális (16 bites) számot ír a modul memóriába a modul rendszerben való jelenlétének jelzésére. A bővítő másik bővítővel való helyettesítése (még azonos gomb beállítások esetén is) új azonosítás nélkül riasztást vált ki (modul tamper – ellenőrzési hiba).

- LCD kezelő vagy számítógép használatával (DLOAD64 vagy DLOADX program, a központ típusától függően), hajtsa végre a modul funkciók programozását és rendelje hozzá a felhasználókat, akik jogosultak az adott olvasó használatára.

- Mentse el a modul beállításokat a központ memóriájába.

# A bővítő működésének leírása

A bővítő egyidőben képes hatni két fejre (ebben a kézikönyvben A és B betűvel vannak jelezve), melyek kiolvassák a DALLAS chip egyedi kódját. A chip használatához érintse meg a chippel a fej foglalatát, és kicsit nyomja meg úgy, hogy a bővítő elektromos áramkörbemenetéhez közel legyen.

Az olvasó megérintése a chippel úgyanúgy felismerődik a bővítő által, mint a partíciókezelőn beütött,   gombbal jóváhagyott kód. A chip ottartása (kb. 3 másodpercig) ugyanúgy felismerődik, mint a partíciókezelőn beütött,   gombbal jóváhagyott kód. A reakció módja, az olvasó chippel való érintése vagy a chip ottartása esetén, függ a bővítő beállításaitól. DALLAS chipet használva lehetséges:

- a bővítő relé vezérlése. A relé vezérlésének végrehajtása az olvasó chippel való érintésével. A relé elektromos zár, zár, világítás, működtető berendezések (szellőzés, szivattyúzás, stb.) vezérlésére. A relé működtetésének módja a beprogramozott funkciótól függ.

- a rendszer hatástalanítása és a riasztások törlése. A hatástalanítás / riasztás törlése az olvasó chippel való érintésekor történik meg, hacsak a reléhez az "élesített partíció esetén ON" funkció ki nincs választva. Ha ez a helyzet, akkor a chipet hosszabb ideíg kell tartani.

- a partíció élesítése (csak az INTEGRA központoknál). Ehhez aktiválja az „Élesítés” opciót a kiválasztott olvasóhoz és tartsa a chipet hosszabb ideig.

A DALLAS chip kód olvasóról való vételekor a bővítő elküldi a kódot a riasztó központhoz. A panel ellenőrzi, hogy a chip használója jogosult-e a bővítő használatára. Az ellenőrzés pozítív vagy negatív eredménye továbbítódik a bővítőre és onnan az olvasóra, mely LEDeken keresztül jelzi a parancs végrehajtását vagy visszautasítását (a kijelzés módja függ a központ vezérlő programjától, és a leírása lejjebb található). Továbbá a jelzés a bővítőhöz kötött külső LEDeken vagy buzzeren keresztül is megvalósítható. Ha az ellenőrzés sikeres, akkor a bővítő végrehajtja a parancsot a beprogramozott beállításoknak megfelelően.

A bővítőnek van ON bemenete a relé működésének vezérlésére az olvasóktól függetlenül. A relé ezen bemeneten keresztül ugyanúgy működtethető, mint a fejekkel ellátott esetben. Például ez a bemenet használható a B fej helyett az ajtó nyitására távozáskor. Normál állapotban a közös földet (0V) kell az ON bemenetre kötni. A relé aktiválásához kapcsolja le a földről a bemenetet. Lehetőség van például egy NC (alapesetben zárt) típusú monostabil kapcsoló vagy az ON bemenetre beállított távirányító csatlakoztatására.

A relé vezérlés funkció végrehajtása az A fejen keresztül „Felhasználó belépés” típusú eseményt generál, a B fejen keresztül „Felhasználó kilépés” típusú eseményt. Az ON bemenet vezérlése nem lesz az esemény memóriába eltárolva.

# Modul beállítások programozása

A bővítő LCD kezelőn keresztül ((Service mode (Structure (Hardware (Expanders (Settings (expander selection) ((Szerviz mód (Felépítés (Hardver (Bővítők (Beállítások (bővítő kiválasztása) vagy számítógépen keresztül programozható a megfelelő program használatával (DLOAD64 vagy DLOADX). A beállítások és opciók elérése programozásra leírás lejjebb található. Néhány funkció rövidítése az LCD kijelzőn szögletes zárójelben látható.

Megjegyzés:	Néhány opció csak akkor érhető el, ha a modul az INTEGRA központtal együtt dolgozik. Ezek az opciók INTEGRA névvel vannak megjelölve.

4. Ábra DloadX program ablak a DALLAS chip olvasókra vonatkozó opciókkal.

Név – opció , mellyel egyedi (16-karakteres) név adható a modulnak. Ez az opció az LCD kezelőről a következő módon érhető el: (Service mode (Structure (Hardware (Expanders (Names (expander selection. ((Szerviz mód (Felépítés (Hardver (Bővítők (Nevek (bővítő kiválasztása)

Partíció – modul hozzárendelése a listából kiválasztott partícióhoz.

Zár működtetés – LCD kezelőről elérhető opció – aktiválása lehetővé teszi a Zár almenübe való belépést. INTEGRA

Zár – DLOADX programban elérhető opció – aktiválása lehetővé teszi a zár működtetése opcióba való belépést. INTEGRA

A „Zár működtetése” (LCD) és „Zár” (DLOADX) opciók az olvasón keresztüli elektromágnesen ajtózár (vagy más, beléptetést igénylő eszköz) működtetésére vonatkoznak. Ez a funkció elérhető a „Felhasználók” ("Users") opciókban kiválasztott összes felhasználó számára. A működtetés a relé kontaktus vezérlésével történik.

Zár tulajdonságok

ON ha a partíció élesített [On if part. armed] – ezen opció kiválasztásával beállítja a relé bistabil működési módját (pl.: az NO (alapesetben nyitott) és NC (alapesetben zárt) relé kontaktus az ellenkezőjére vált, amikor a partíció élesített és visszaáll alapállapotban, amikor a partíció hatástalanított). INTEGRA

Megjegyzés:	A bővítő relé a partíció bármely eszközzel való élesítése után lép működésbe. A relé alapállapotába való visszaállása akkor történik meg, miután a bővítőhöz kötött fej kiolvasta a chipet (a chip ott tartása – ha a rendszer élesített; az olvasó érintése – ha a rendszer már hatástalanított).

Rögzített ON idő - a DALLAS chip kód ki lett olvasva, a relé a "Relé ON idő"-nél megadott időtartamig működik, majd visszaáll alapállapotába.

Rögzített ON idő - OFF ha az ajtó kinyílik [ON, nyit (OFF] – aa relé addig aktív, míg az ajtó nyitva van (a DRZWI bemenet le van kapcsolva a közös földről), de nem hosszabb ideig, mint ami a "relé ON idő"-nél meg van adva.

Rögzített ON idő - OFF ha az ajtó bezáródott [ON, zár(OFF] – a relé aktív az idő alatt, míg az ajtó nyitva van (a DRZWI bemenet le van kapcsolva a közös földről) és deaktiválódik az ajtó zárásakor (a DRZWI bemenet visszakapcsolása a közös földre), de a "relé ON idő"-nél nem hosszabb ideig.

Relé ON idő – az az időtartam, mely alatt a relé aktív. A "relé ON idő" nagysága 1 - 255 másodperc lehet.

Jogosultság ellenőrzése [Unauthor. event] ([Jogosulatlan esemény]) – az ajtó chip használata nélkül való kinyitása „Jogosulatlan ajtónyitás” eseményt vált ki, mely csak a 93 típusú kimeneten jelezhető (Jogosulatlan ajtónyitás).

Riasztás jogosulatlan belépésnél – ha partíció, melyhez a modul hozzá van rendelve éles, akkor a jogosulatlan ajtónyitás riasztást vált ki, mely jelezhető a 94-es típusú kimeneten (Alarm – Unauthorized door opening (Riasztás – Jogosulatlan ajtónyitás)).

Max. ajtónyitási idő – ez az opció meghatározza azt az időtartamot, melynek letelte után a modul „hosszú ajtónyitás” eseményt jelenti a központnak és aktiválja a hallható riasztást. Az időtartam 0 - 255 másodperc lehet. Nulla beállítása deaktiválja az ajtóállapot ellenőrzés funkciót.

Alárendelt ajtó 1 (vagy Alárendelt ajtó 2) – ez a funkció rendelkezik egy listával, melyből kiválasztható, mely ajtó legyen zárva a zár működtetéséhez. Az ajtóállapot megfigyelése a DRZWI bemeneten vagy az 57-es típusú zónán keresztül valósítható meg (technical - door open (műszaki - ajtónyitás)). Két alárendelt ajtó választható ki. A funkció lehetővé tesz „zsilip” típusú átjárást.

Master felhasználók / Felhasználók – ez a funkció meghatározza azokat a master felhasználókat / felhasználókat, akik jogosultak az olvasók használatára.

Olvasók – funkció, mely közvetlenül a DALLAS chip olvasókra vonatkozik.

Olvasó jelenlétének ellenőrzése [Head A present / Head B present (A fej megvan / B fej megvan)] – opció, mely meghatározza, hogy a központnak végre kell-e hajtania fej jelenlétének ellenőrzését. A fej hiánya hibaként jelződik és tamper riasztást is kiválthat (ha az "Olvasó tamper riasztás" opció aktív).

Hang visszaigazolás [Reader A sound / Reader B sound (A olvasó hang / B olvasó hang)] – miután a központ kiolvassa a DALLAS chip kódját, a megfelelő hangjelzés váltódik ki (lásd Jelzés).

LED visszaigazolás [Reader A LED / Reader B LED] – miután a központ kiolvassa a DALLAS chip kódját, látható jelzések képződnek a LEDeken a hangjelzéshez hasonló módon (lásd Jelzés).

Élesítés [Reader A arm. / Reader B arm.] – az opció meghatározza, hogy a partíció élesíthető-e a DALLAS chip használatával. Tartsa a chipet az olvasóhoz a partíció élesítéséhez. INTEGRA

Olvasó tamper riasztás [Reader tamp.al.] – ha ez az opció aktív, akkor a bővítő által hiányzó fej észlelése tamper riasztást vált ki. Az opció akkor érhető el, ha az "Olvasó jelenlétének ellenőrzése" opció be van kapcsolva.

Kiolvasás hardver jelzése – ezen opció aktiválása chip kód kiolvasása jelzést indít el, mely független a központétól. INTEGRA

Riasztás – 3 helytelen kód – ha ez az opció be van kapcsolva, akkor érvénytelen DALLAS chip háromszori olvasási kísérlete riasztást vált ki. INTEGRA

BI kimenet ellenőrzése – a " BI kimenet ellenőrzése " típusú kódhoz rendelt chip kód kiolvasása ellenőrzi a 25 típusú kimenetet (BI Kapcsoló) az adott partíción (ha a kód jogosult az adott partícióra való belépésre és beletartozik a modul felhasználók listájába).

MONO kimenet ellenőrzése – a „MONO kimenet ellenőrzés” típusú kódhoz rendelt chip kód olvasása ellenőrzi a 24 típusú (MONO kapcsoló) kimenetet az adott partíción(ha a kód jogosult az adott partícióra való belépésre és beletartozik a modul felhasználók listájába).

Partíció blokkolás – az őr chipjének vagy az „Átmeneti partíció blokkolás” típusú kód olvasása élesített partíció esetén átmenetileg blokkolja a belépési időt a partíción, melyhez a modul rendelve van. A bypass időtartama a partíció paramétereknél (az őrre vonatkozva) vagy a felhasználó kód paramétereknél határozható meg.

Őr ellenőrzés – „Őr” típusú kóddal rendelkező felhasználó chipjének olvasása úgy lesz rögzítve, mint az őrjárat befejezése.

Jelzés – opció, mely az olvasó LEDjeinek vagy a bővítőhöz kötött buzzer jelzéseire vonatkozik. INTEGRA

Riasztás jelzés (rögzített idő) – hallható riasztás jelzés az adott partíción (a riasztás teljes ideje alatt).

Riasztás jelzés (törlésig) [Alarm (latch)] – hallható riasztás jelzés az adott partíción a riasztás törléséig.

Belépés késleltetés jelzése – a belépés késleltetési idő visszaszámlálásának hallható jelzése.

Kilépés késleltetés jelzése - a kilépés késleltetési idő visszaszámlálásának hallható jelzése..

Auto-Riasztás késleltetés visszaszámlálás –auto-élesítés viszaszámlálásának hallható jelzése a csoporton, melyhez a modul hozzá van rendelve.

Nincs auto-reset 3 tamper után – minden bővítő automatikusan kikapcsolja a tamper riasztás funkciót három egymást követő (nem törölt) tamper észlelés riasztás után, mely megakadályozza ugyanazon esemény ismételt mentését a központ memóriájába. Ez az opció lehetővé teszi a blokkoló funkció deaktiválását.

# Jelzés

A jelzés hallható / látható módja a riasztó központ programjától függ. A bővítőnek két kimenete van a LED állapotok vezérlésére és egy kimenete a hallható jelzések vezérlésére. A DALLAS chip olvasók beépített, kétszínű LED-el készülnek. Lehetséges a bővítőhöz további LED vagy buzzer csatlakoztatása.

A DALLAS chip olvasásakor keletkezett hangjelzések jelentései a következők:

Egy rövid beep (a LED egyszeri felvillanásával kísérve) – a chip kód kiolvasásának nyugtázása – a bővítő által végrehajtott, hardver funkció;

Két rövid beep – chip beolvasás funkció elindítása, az első chip beolvasás nyugtázása;

Egy hosszú beep – élesítés visszautasítva – sértés történt azon zónákon, melyeken a „Prioritás” opció aktiválva van;

Két hosszú beep - chip kódot a központ nem ismeri fel,

Három hosszú beep - chip kód felismerve, de a felhasználó nem jogosult a zárhoz való hozzáféréshez (relé vezérlés);

Négy rövid és egy hosszú – a chip kód elfogadása és a relé aktiválása, a felhasználó új chipjének másodszori kiolvasása,

Öt rövid beep – alárendelt ajtó nyitása (a relé aktiválása ne sikerült);

Rövid beepek (időlimit nélkül) – túl hosszú ajtónyitás;

Háromszor ismételt két rövid beep – az adott DALLAS chip felhasználójának a kódot meg kell változtatnia (a "Belépési kód cseréjére való figyelmeztetés" ki van választva a központon).

Továbbá, INTEGRA központok esetén, az alábbi események jelezhetők hangjelzéssel:

Riasztás a partíción – folyamatos beep.

Tűzriasztás – egy hosszú beep másodpercenként.

Belépés késleltetés visszaszámlálás – rövid beepek 3 másodpercenként.

Kilépés késleltetés visszaszámlálás - hosszú beepek 3 másodpercenként egy sorozat rövid (10 másodpercig) és egy hosszú beepel végződve. A „kilépés késleltetés” jelzése jelzi, hogy a visszaszámlálás a végéhez közeledik, melyet élesítés követ.

Auto-élesítés késleltetés visszaszámlálás (időzítő által vezérelt partíciók) – egy 7 hangból álló sorozat (csökkenő hosszúsággal).

Látható jelzések jelentései:

LED pirosan villog – nincs kommunikáció a modul és a központ között (a modult a központtal összekötő kábel megsérült, a modul azonosítása még nem történt meg vagy a STARTER program fut a központon;

LED pirosan villog változó frekvenciával – kilépés késleltetés visszaszámlálás

zöld LED világít – a rendszer hatástalanított;

piros LED világít – a rendszer élesített (csak INTEGRA központ használata esetén);

LED váltakozva világít pirosan és zölden:

  - riasztás (csak INTEGRA központ használata esetén);

  - az új chip első beolvasására várva;

  - az új chip ismételt beolvasására várva.

A telepítő aktiválhatja a „LED visszajelzés” opciót. Ebben az esetben a LED színe zöldről pirosra változik a chip kiolvasása után a fent leírt hallható jelzéssel összhangban.

# Műszaki adatok

Feszültség ellátás	10.5V...14V DC

Maximum áramfogyasztás (fejek nélkül)	70mA

Maximum relé átkapcsolási feszültség	AC 250V

Maximum relé átkapcsolási áram	2A

Modul elektronikus kártyájának mérete	68x140 mm

| A legújabb EC megfelelési és termék minősítési nyilatkozat elérhető a www.satel.pl weboldalon. |  |
| --- | --- |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

Zestawienie stron do wydruku:

8,1,2,7,6,3,4,5

# Text boxes

cím: 22

cím: 6