|  | KIMENET BŐVÍTŐ MODUL CA-64 O-OC CA-64 O-R CA-64 O-ROC |  |
| --- | --- | --- |

ca64o_hu 03/09

A CA-64 O kimeneti bővítő modul betörésjelző rendszerekben történő működésre használható. SATEL gyármányú CA-64, INTEGRA és VERSA vezérlőpanelekhez illeszthető. A készülék 8 programozható kimenettel bővíti a rendszert. Háromfajta kivitelben készülhet:

CA-64 O-OC – 8 OC típusú kimenet;

CA-64 O-R – 8 típusú kimenet;

CA-64 O-ROC – 4 OC típusú kimenet and 4 típusú kimenet.

# Áramköri lap leírása

Ábra. 1. A CA-64 O-R bővítő áramköri lapjának nézete.

1-es ábra magyarázata:

1	-	DIP kapcsolósor a modul egyedi címének beállításához (lásd DIP kapcsoló fejezet).

2	-	RENDSZER LED kommunkiáció jelzése a vezérlőpanellel:

- LED villog – adatcsere a vezérlőpanellel;

- LED világít – nincs kommunikáció a vezérlőpanellel.

3	-	LED-ek a kimetek állpotának jelzésére:

- OC típusú kimenet: LED BE – a kimenet rövidrezárt a testhez;

- OC típusú kimenet: LED KI – a kimenet lekapcsolt a testről;

- relé kimenet: LED BE – a kimenet NO pontja rövidrezárt a kimenet C közös pontjához képest, és a kimenet NC pontja lekapcsolt a kimenet C közös pontjáról;

- relé kimenet: LED KI – a kimenet NC pontja rövidre zárt a kimenet C közös pontjához képest, és a kimenet NO pontja lekapcsolt a kimenet C közös pontjáról.

4	-	relék – az összes relé csak a CA-64 O-R modulba van beépítve. A CA-64 O-ROC kivitelben a relék csak az 5 – 8 –ig kimenetekhez vannak beépítve.

Csatlakozók leírása:

C1...C8	-	relé kimenetek közös C pontja vagy OC típusú kimenet csatlakozása;

NO1...NO8	-	alaphelyzetben a C közös csatlakozóról leválasztott relé kimeneti csatlakozó. Relékimenet aktív állapotában vagy fordított működési mód esetén alaphelyzetben, a C közös relécsatlakozóhoz rövidre zárt kimenet.

NC1...NC8	-	alaphelyzetben a C relécsatlakozó kimenethez rövidre zárt relékimenet csatlakozási pontja. A relé aktív állpotában vagy fordított működési mód esetében, a C közös relécsatlakozóról leválasztott kimenet.

AUX	-	tápfeszültség kimenet (+12V DC).

COM	-	közös test.

TMP	-	tamper bemenet (amennyiben nem csatlakoztat tamper kontaktust ehhez a csatlakozóhoz rövidre kell zárni a közös test felé).

CLK	-	órajel.

DTA	-	adat.

+12V	-	tápfeszültség bemenet.

A RESZET tüskék csak a gyári programozás eljárása alatt vannak használva, ennélfogva tilos rövidrezárni.

## DIP-kapcsolók

Az 1 – 5 –ig DIP kapcsolók szolgálnak a bővítő címének beállításra. A bővítő címének eltérőnek kell lennie a többi modul címétől, amelyek a vezérlőpanel azonos kommunikációs buszához vannak csatlakoztatva. Azért, hogy meghatározza a bővítő címét, adja össze a kapcsolókkal beállított egyedi értékeket, amint az 1-es táblázat tartalmazza.

| DIP-kapcsoló szám | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték (a kapcsoló BE állapotában) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

Táblázat 1.

A 6-os, 7-es és 8-as DIP-kapcsolók nincsenek használva.

Ábra. 2. Példák cím beállításra (a 15 (0Fh) címet kell beállítani VERSA sorozatú panellel történő használat esetén).

# Felszerelés és elindítás

Az összes elektromos csatlakoztatást csak a vezérlőpanel teljesen feszültségmentesített állapotában szabad elvégezni.

- Szerelje a bővítő elektornikus kártyáját a dobozba.

- a DIP kapcsolók használatával állítsa be a bővítő címét.

- Csatlakoztassa a CLK, DTA és COM csatlakozókat a vezérlőpanel kommunikációs buszának megfeleő pontjaihoz.

- Csatlakoztassa a doboz tamper kontaktusának vezetékeit a TMP és COM cstlakozókhoz (vagy zárja rövidre azaokat, amennyiben nem használ tamper kontaktust).

- Csatlakoztassa készülékek kábeleit a kiválasztott kimenet csatlakozóihoz, amelyeket vezérelni akar a vezérlőpanel álltal.

- Csatlakoztassa a modul tápfeszültség kábeleit a +12V és COM csatlakozókhoz. A tápfeszültséget nyújthatja a vezérlőpanel kártyája (+EX csatlakozó), vagy egy kiegészítő tápegység, vagy egy tápegységgel rendelkező bővítő (lásd: riasztó vezérlőpanel Telepítői kézikönyve).

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszülétségét.

- Indítsa el az azonosítási funkciót a vezérlőpanelben. Amikor az azonosítás befejeződött a kimenet megfelelő száma ki lesz jelölve a riasztórendszerben (a kimenetek számozásának szabályai a vezérlőpanel kézikönyvében találhatóak meg).

# Technical data

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Programozható kimenetek száma	8

Áram felvétel (OC típusú kimenetek terhelése ésaktív relék nélkül)	36 mA

Áramfelvétel aktív relékkel

OC-típusú programozható kimenetek max. terhelése	50 mA

Maximális relé kapcsolási feszültség

Maximális relé kapcsolási áram

Áramköri lap méretei

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklet tartomány	-10 °C…+55 °C

Tömeg	CA-64 O-OC	74 g

CA-64 O-R	118 g

CA-64 O-ROC	96 g

| A legutolsó megfelelőségi nyilatkozat és tanúsítványok letöltése elérhető a www.satel.pl honlapról. |  |
| --- | --- |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl