|  | HANGSZINTETIZÁTOR BŐVÍTŐ MODUL CA-64 SM |  |
| --- | --- | --- |

ca64sm_hu 03/09

A CA-64 SM hangszintetizátor modul betörésjelző riasztórendszerrel való működésre van tervezve. Használatát a SATEL gyártmányú CA-64, INTEGRA és VERSA riasztó vezérlőpanelek támogatják. Lehetőséget ad max. 16 hangüzenet rögzítésére, amelyek felhasználhatóak telefonos üzenetküldésre a vezérlőpanel által. Az egyes üzenetek hossza max. 15 másodperc.

# Áramköri lap leírása

Ábra 1. A bővítő áramköri lapjának nézete.

1-es ábra magyarázata:

1	-	DIP kapcsolósor a modul egyedi címének beállításához és az üzenet felvételének engedélyezéséhez / tiltásához (lásd DIP kapcsoló fejezet)

2	-	RENDSZER LED kommunkiáció jelzése a vezérlőpanellel:

- LED villog – adatcsere a vezérlőpanellel;

- LED világít – nincs kommunikáció a vezérlőpanellel.

3	-	LED-ek információ a hangüzenetekről:

- M3, M2, M1, M0 – a jelenleg rögzített / lejátszott üzenet szám bináris formátumban (lásd Táblázat 1.);

- REC – világít az üzenet rögzítésekor;

- PLAY – világít az üzenet lejátszásakor.

4	-	bővítő vezérlő nyomógombok:

- REC – üzenet felvétel;

- PLAY – üzenet lejátszás;

- MSG. NO – üzenet számának kiválasztása.

5	-	kábel a bővítő csatlakoztatására a vezérlőpanel bővítői kommunikációs buszához.

6	-	PIN5 típusú kábelkonnektor a bővítő csatlakoztatára a vezérlőpanel áramköri lapjának megfelelő aljzatához.

7	-	fejhallgató csatlakozóaljzat a rögzített hangüzenetek visszahalgatásához.

8	-	fejhallgató csatlakozóaljzat a telefonvonal funkciónalitásának megfigyeléséhez.

9	-	mikrofon.

| Üzenetszám | LED állapot |  |
| --- | --- | --- |
|  | M3 M2 M1 M0 |  |
| 0 |  |  |  | – LED KI |
| 1 |  |  |  | – LED BE |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

Táblázat 1. Az üzenet számok bemutatásának módja.

## DIP-kapcsolók

Az 1 – 5 –ig DIP kapcsolók szolgálnak a bővítő címének beállítására. A bővítő címének eltérőnek kell lennie a többi modul címétől, amelyek a vezérlőpanel azonos kommunikációs buszához vannak csatlakoztatva. Azért, hogy meghatározza a bővítő címét, adja össze a kapcsolókkal beállított egyedi értékeket, amint a 2-es táblázat mutatja.

| DIP-kapcsoló szám | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték (a kapcsoló BE állapotában) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

Táblázat 2.

A 8-as  DIP-kapcsoló szolgál az üzenet felvételének tiltására / engedélyezésére:

Kapcsoló BE – üzenet rőgzítése elérhető;

Kapcsoló KI – üzenet rőgzítése nem elérhető.

A 6-os és 7-es DIP kapcsolól nincsenek használva.

Ábra. 2. példa a DIP kapcsolók beállítására.

Ábra. 3. példa a DIP kapcsolók beállítására (megkívánt cím a VERSA vezérlőpanelhez történő illesztéskor)

# Felszerelés és elindítás

Az összes elektromos csatlakoztatást csak a vezérlőpanel teljesen feszültségmentesített állapotában szabasd elvégezni.

- Rögzítse a bővítőt a vezérlőpanel házában.

- Csatlakoztassa a CLK és DATA vezetékeket a vezérlőpanel kommunikációs buszának megfelelő pontjaihoz.

- Csatlakoztassa a PIN5 csatlakozódugót a vezérlőpanel áramköri lapjának megfelelő aljzatához

- Állítsa be a bővítő címét a DIP kapcsolók használatával.

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségét.

- Indítsa el az azonosítási funkciót a vezérlőpanelben.

## Hangüzenetek felvétele

- Állítsa a 8-as DIP kapcsolót BE állásba.

- Nyomja meg az MSG. NO nyomógombot, a rögzítendő üzenet számának kiválasztásához. Az üzenet száma a LED-ek álltal kerül kijelzésre az 1-es táblázatnak megfelelően,

- Nyomja meg a REC gombot (a REC LED be fog kapcsolni) és mondja az üzenet tartalmát a mikrofonba. A modul automatikus felvételi szintvezérlő rendszerrel van ellátva. A felvétel automatikusan véget fog érni 15 másodperc után (a REC LED ki fog kapcsolni).

Megjegyzés:	Ajánlott a 8-as DIP kapcsolót KI állásba kapcsolni, amikor a felvétel befejeződött.

## A felvett üzenetek meghallgatása

- Csatlakoztassa a fejhallgatót az üzenet visszahallgatására szolgáló aljzathoz..

- Nyomja meg az MSG. NO nyomógombot, a meghalgatandó üzenet számának kiválasztásához. Az üzenet száma a LED-ek álltal kerül kijelzésre az 1-es táblázatnak megfelelően.

- Nyomja meg a PLAY gombot (a PLAY LED be fog kapcsolni). Az üzenet visszajátszásra kerül.

# Technikai adatok

Tárolt üzenetek száma	16

Üzenet maximális hossza	15 s

Tápfaszültség	12 V DC 15%

Maximális áramfelvétel	65 mA

Áramköri lap méretei	57x80 mm

Tömeg	41 g

| A legutolsó megfelelőségi nyilatkozat és tanúsítványok letöltése elérhető a www.satel.pl honlapról. |  |
| --- | --- |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

# Text boxes

Üzenet rögzítés:

tiltva

cím:

6

cím:

23

Üzenet rögzítés:

engedélyezett