GRAPHITE PET

DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELŐ

KISÁLLATVÉDELEMMEL MAX. 15 KG-IG

graphite_pet_hu 07/11

A GRAPHITE PET digitális mozgásérzékelő olyan helyeken történő alkalmazásra szolgál, ahol a riasztórendszer élesített állapotában háziállatok (kisállatok) maradhatnak. Az érzékelőt maximum 15 kg-os tömegig mentes az állatok érzékelésétől, továbbá magasfokú zavar és téves riasztás elleni védettség jellemzi. Az érzékelőbe egy duál elemes pyrolelektromos érzékelőt tartalmaz. A fejlett digitális hőmérsékletkompenzálási tulajdonsága széles hőmérsékleti tartományban történő használatot tesz lehetővé. További előny, hogy az érzékelő riasztási memóriát tartalmaz és a LED működése távolról engedélyezhető/letiltható.

1. ábra Érzékelő áramköri lapjának nézete.

1. ábramagyarázata:

1	–	csatlakozók:

NC	–	relé (NC).

TMP	–	szabotázskapcsoló.

COM	–	közös föld.

12V	–	tápfeszültség bemenet.

LED	–	LED távoli vezérlés (amennyiben a LED érintkezők nyitottak). A LED működése a bemenet közös földhöz történő rövidrezárása esetén van engedélyezve. A bemenet vezérléséhez a vezérlőpanel OC típusú, pl. Szervizmód jelzés vagy BI kapcsoló típusú kimenete használható.

MEM	–	riasztási memória vezérlés. Ha a bemenet a közös föld felé rövidre van zárva és az érzékelő riasztást jelez, akkor a riasztási memóriát a LED jelezni fogja. A bement közös földről történő leválasztása nem fogja törölni a riasztási memóriát. A riasztási memória jelzése a bemenet közös föld felé történő ismételt rövidrezárásáig folytatódik. A bemenet vezérléséhez a vezérlőpanel OC típusú, pl. Élesített állapot típusú kimenete használható.

2	–	jelző LED. Az érzékelő által érzékelt mozgás után kb. 2 mp-re piros fénnyel világít és aktiválja a riasztásrelét (nyitja az NC kontaktusokat). Lehetővé teszi a telepítő számára, hogy leellenőrizze az érzékelő működését és nagyjából meghatározza az érzékelési területet. A LED villogó fénye jelzi a riasztási memóriát.

3	–	LED ON/OFF érintkezők. A rövidzár felhelyezése aktiválja a LED vezérlőbemenet állapotától független jelzését.

4	–	pyroelektromos érzékelő.

5	–	szabotázskapcsoló.

6	–	a pyroelektromos érzékelő lencséhez képesti helyzetét jelző skála (lásd 
1. Táblázat és 4. ábra).

7	–	rögzítőcsavar nyílása

8	–	érzékenységbeállító potencióméter.

Az érzékelő megfelelő működése megkívánja a tápfeszültség bekapcsolását követő 30 mp-es bemelegedési időt, melyet a jelző LED sűrű villogása jelez.

Az érzékelő figyeli a tápfeszültség értékét és a jelzési útvonalat. A tápfeszültség értékének több mint 2 mp-ig 9V (±5%) alá történő csökkenését vagy a jelzési útvonal hibájának érzékelését a riasztásrelé és a LED folyamatos világításának aktiválása fogja jelezni.

# Felszerelés

- A 2. ábra szerint nyissa ki az érzékelő házát.

2. ábra Fedél eltávolítása.

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítsen megfelelő nyílásokat a csavaroknak és a kábelnek a ház hátsó oldalán.

- Vezesse át a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse az érzékelő hátoldalát a falhoz.

3. ábra Érzékelő felszerelésének módjai.

- Rögzítse az áramköri lapot, az érzékelő szerelési magasságának figyelembe vételével (lásd 1. Táblázat és 4. ábra).

| Szerelési magasság | Skálajel helyzete a ház jelzéséhez képesti helyzete |
| --- | --- |
| 2.4m felett | Középső skálabeosztás jel a ház jelzése felett |
| 2.4m | Középső skálabeosztásjel a ház jelzéséhez igazítva |
| 2.4m alatt | Középső beosztás jel a ház jelzése alatt |

1. Táblázat Pyroelektromos érzékelő lencséhez képesti helyzetének beállítása.

4. ábra A felszerelési magasság hatása az érzékelő által lefedett területre és az áramköri lap beállításainak módja a terület optimalizálására.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A potenciométer használatával állítsa be az érzékelő érzékenységét.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

# Üzembe helyezés

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A LED elkezd gyorsan villogni, amelyik a bemelegedési időt jelzi.

- Amikor az érzékelő működésre kész (a LED abbahagyja a villogást), végezze el az érzékelési tartomány ellenőrzését pl. ellenőrizze, hogy a felügyelt területen belüli mozgás aktiválja-e a riasztásrelét és a LED fényét. A teszt idejére a LED ON/OFF érintezőket rövidre kell zárni vagy a LED vezérlőbemenetnek a föld felé rövidrezárva kell lennie.

- Amennyiben szükséges, állítson az érzékelő érzékenységén.

5. ábra Az érzékelő lefedettségi területe.

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC ±15%

Átlagos áramfogyasztás	11 mA ±10%

Reléérintkezők névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Riasztásjelzési idő	2 s

Érzékelhető mozgási sebesség	0.3...3 m/s

Biztonsági fokozat az EN50131-2-2-nek megfelelően	Grade 2

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérsékleti tartomány	-30...+55 °C

Teljesített előírások	EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5

Méretek	62 x 96 x 48 mm

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Tömeg	79 g

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.