1045 Budapest

Madridi u. 2.

Tel.: (+36) 390 4170

Fax: (+36) 390 4173

masco@masco.hu

www.masco.hu

# Általános

Az INTEGRA riasztóközpont család tagjai korszerű, mikroprocesszor alapú, memóriában lévő program által vezérelt készülékek. A műszaki osztályunk azon dolgozik, hogy ez a program a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen a risztórendszerek telepítői és felhasználói elvárásainak és javaslatainak. Következésképpen a riasztóközpontok vezérlőprogramját (firmware) folyamatosan frissítik és módosítják. A felhasználók számára a frissítések elérése érdekében a firmware frissítés használata lett bevezetve az INTEGRA riasztóközpontoknál. A központba épített FLASH memóriának köszönhetően a frissítés most már lehetséges. Ez a típusú memória megkönnyíti a központ vezérlőprogramjának cseréjét anélkül, hogy a chip-et fizikailag el kellene távolítani az alaplapról (nem úgy, mint az EPROM memóriánál). Ezen túl a riasztóközpont el van látva azzal a könnyítéssel, hogy nem kell szétszedni. Elegendő a központot egy speciális kábellel a számítógéphez kötni és elindítani a FlashX programot a számítógépen és a Starter programot a központon ([Service code][*] (Service mode (Restarts (Starter). A FLASH memória cseréje szokás szerint  "flashing"-el történik.

Megjegyzés: A központ programjának átírása nem jelenti azt, hogy a korábbi, telepítő és/vagy felhasználó által beírt adatok elvesznek. Ez az adat védve van és nem sérül a vezérlőprogram cseréjénél.

A központ vezérlőprogramja a gyártás befejezésekor naprakész. Ezért ajánlatos a megvásárolt központ vezérlőprogramjának verzióját összehasonlítani a www.satel.pl web oldalon elérhetővel és a legújabb verziót telepíteni.

# A FlashX program leírása

A FlashX program az INTEGRA riasztóközpontok vezérlőprogramjának frissítésére szolgál.

A program elérhető a www.satel.pl web oldalon, ahol az INTEGRA központok programjának aktuális verziója mellett információt is talál a következő verzió változásairól.

# Központ programjának kicserélése

  - Töltse le a legújabb, a központnak megfelelő programfájlokat és a FlashX programot a www.satel.pl web oldalról. A központ legújabb programját tartalmazó fájl zip kiterjesztésű tömörített fájl, melyet a letöltés folyamán ki kell csomagolni. A központ legújabb programját tartalmazó fájlt és a FlashX programot ugyanabba a könyvtárba kell elhelyezni.

  - Kösse össze a központot a számítógéppel az 1. Ábra szerint. Használja a számítógép Com1 vagy Com2 kommunikációs portját.

Megjegyzés:

- Soha ne zárja rövidre és ne tapogassa az ujjával az RS-232 interfész tüskéit.

- A kábel csatlakoztatása előtt, a telepítőnek előzetesen le kell vezetnie az elektrostatikus töltését pl.: érintsen meg a kezével egy földelt berendezést (csap, fűtőtest, stb.).

- A kábelt először a központ csatlakozójához kell kötni majd utána a számítógép csatlakozójához.

1. Ábra Számítógép csatlakoztatása a központ soros portjához.

- Indítsa el a Starter programot a központban. Ez két módon történhet:

- Az alap eljárás abból áll, hogy az LCD kezelőről behívjuk a Starter programot. Tehát az alábbiakat hajtsa végre:

  - írja be a szerviz kódot és hagyja jóvá a [*] megnyomásával;

  - válassza ki a Service mode-ot a kijelzőn megjelenő menüből;

  - amíg service mode-ban van, lépjen be a Restarts menübe és válassza ki a Starter funkciót;

  - a következő üzenet fog megjelenni: „Start STARTER ? 1=Yes” („STARTER elindítása ? 1=Igen”). Nyomja meg az 1-es gombot a funkció elindításának jóváhagyásához. Bármely más gomb megnyomása a funkció elindításának törlését jelenti, tehát a funkció nem indul el.

- Ha valamilyen oknál fogva a szerviz mód nem indítható el a kezelőről (pl. hibás program van a központban), akkor a Starter elindítható az úgynevezett „hardware starting” eljárással. Ehhez az alábbiakat kell végrehajtani:

  - egymás után válassza le a fő tápellátást és az akkumulátort;

  - állítsa a jumpert RESET állásba a központ alaplapján lévő tüskéken;

  - egymás után csatlakoztassa vissza az akkumulátort és a tápellátást - a DIALER LED (kapcsolat létrehozó led) villogni kezd (a központ nem indul el, ha egyedül az akkumulátorhoz van kötve);

  - gyorsan távolítsa el a jumpert.

Megjegyzés:	 Ha a jumpert nem távolítja el az első másodpercben, akkor a központ belép a service mode-ba (szerviz módba) vagy elindítja a letöltés funkciót (lásd: Installer manual (Service mode).( Telepítési útmutató (Szerviz mód).

- Indítsa el a FlashX programot a számítógépen.

Megjegyzés:

  - Mielőtt elindítaná a FlashX programot, győződjön meg róla, hogy semmilyen program nem fut a gépen (pl. a. DloadX) és blokkolja a kommunikációs portot.

  - A vezérlőprogram cseréjénél nem futhat a háttérben semmilyen program.

  - A vezérlőprogram cseréjénél a fő tápellátást és a vész tápellátást (akkumulátor) a riasztóközponthoz kell kötni. Erre biztonsági okokból van szükség, főleg a STARTER program cseréjénél kell betartani. Az akkumulátor hiánya hibát okoz a központ programozása közben.

- Válassza ki a Program funkciót a Programming (Programozás) menüben (lásd 2. Ábra).

2. Ábra Programozás elindítása.

- Jelölje ki az új központ programot tartalmazó fájlt és nyissa meg.

3. Ábra Az új központ program kiválasztása.

- Jelölje ki azt a portot, amin a központtal való kommunikáció történt.

4. Ábra Számítógép port kiválasztása.

- Ha a kommunikáció helyesen létrejött, a FlashX először ellenőrzi, hogy a központban lévő Starter program verziója megfelelő-e. Ha a Starter program elavult, hibás vagy más nyelvű, akkor a FlashX a Starter program frissítését javasolja (lásd 5. Ábra). Ha a központban lévő Starter nem hibás, akkor a központ vezérlő programja frissíthető függetlenül attól, hogy a Starter frissítve lett-e vagy nem.

A 6 és 7-es Ábrán láthatók azok az üzenetek, amik akkor jelennek meg, ha a Starter frissítés opció ki lett jelölve. Ahol a saját tápellátás biztosítva van és a kimenet átmenetileg deaktiválható, ott lehetséges mindkét üzenet jóváhagyása egymás után.

5. Ábra Információ a központban lévő Starter program és a FlashX programban lévő Starter verziójának összeférhetetlenségéről.

6. Ábra Figyelmeztető üzenet előzi meg a Starter frissítését.

7. Ábra A Starter frissítést megelőző információ a kimenetek deaktiválásáról.

A Starter frissítés után, FlashX automatikusan kicseréli a központ vezérlőprogramját.

- Ha a Starter program frissítése nem szükséges akkor a FlashX will ellenőrzi a központ vezérlőprogramjának verzióját és összehasonlítja azzal a programmal, amit Ön a központba akar írni. Annak megfelelő üzenet jelenik meg, hogy a menteni kívánt program újabb, régebbi vagy a központban lévővel megegyező verziójú. Helyes döntést kell hoznia, mint a központ vezérlőprogram kicserélésének folytatása.

8. Ábra A kérdés, mely akkor jelenik meg, ha a menteni kívánt program újabb a központban lévőnél.

- Amikor a program megfelelően telepítve lett, a frissítés befejezéséről szóló üzenet jelenik meg.

9. Ábra Üzenet, mely akkor jelenik meg, ha a központ programjának cseréje befejeződött.

- Lépjen ki a FlashX programból. A vezérlőprogram cseréje befejeződött.

# A FlashX program egyéb funkciói

Test (Teszt) – ez a tulajdonság lehetővé teszi a központban tárolt program és a számítógép erőforrásain kiválasztott program összehasonlítását.

Restart  (Újraindítás) – ez a funkció újraindítja a központ lehetőségeket.

# Konklúzió

Ha probléma merülne fel a FLASH memória vezérlőprogramjának cseréje közben, akkor forduljon a gyártó műszaki osztályához. Amikor hív közölnie kell a kezelő(k) számát / központ vezérlőprogramjának verzióját.

A központ programjának verziójáról információk közvetlenül a rendszer újraindítása után megjelenik az LCD kijelzőn.

A vezérlőprogram verziójának meghatározása is megjelenik a kezelő processzorának újraindítása után. A processzor újraindítását a ( és ( gombok egyidejű lenyomásával és kb. 40 másodpercig történő nyomva tartásával végezhető el

A központ vezérlőprogramjának verziója a felhasználói opciókon keresztül is meghatározható. Sorrendben a következőket kell tenni: nyissa meg a felhasználó menüt (user menu) ([CODE][*]), válassza ki a Tests funkciót, ezután a Panel version (központ verzió) elemet. A program verzió a kezelő kijelzőjén fog megjelenni.

A kezelő programjának verziója a burkolat alatt, az integrált áramkörön lévő címkén van.

# Text boxes

(anya csatlakozók a forrasztáspontok oldaláról)

8

3

2

5

SZÁMÍTÓGÉPHEZ

DB-25

DB-9

3

7

20

DSR panel

RTS panel

RXD panel

TXD panel

COM

DTR comp.

CTS comp.

TXD comp.

RXD comp.

GND

RS-232 soros port

5

4

2

(központ

alaplap csatlakozó)

PANELHEZ

integra_fl_e 03/05

FLASHX

PROGRAM

A SATEL INTEGRA riasztóközpontok vezérlőprogramjának frissítéséhez

Riasztó Központ

INTEGRA