MAGENTA

DIGITÁLIS ÜVEGTÖRÉSÉRZÉKELŐ

magenta_hu 06/15

A MAGENTA érzékelő üvegtábla, rétegelt vagy hőkezelt üveg betörésének érzékelésre szolgál. Ez a kézikönyv az 1.1 (vagy újabb) elektronikai verzióval rendelkező érzékelőkre vonatkozik.

# Tulajdonságok

Fejlett, két utas jelelemzés.

Fokozatmentes érzékenységállítás.

Tápfeszültség ellenőrzés

Jelző LED.

Kettős szabotázsvédelem – fedél eltávolítása és a ház falról történő letépésével szemben.

# Leírás

Az üveg betörése egy alacsony frekvenciájú hang (ütődés hang) és azt követő magas frekvenciájú hang (üvegtörés hang) érzékelését követően kerül jelzésre. A magas frekvenciájú hangcsatorna elemzése az ütéskor keletkező alacsony frekvenciájú hang érzékelését követő 4 mp-ig tart.

## Tápfeszültség ellenőrzés

Amennyiben az érékelő tápfeszültsége hosszabb ideig 9 V (±5%) érték alá csökken, akkor az érzékelő hibát jelez. A hibát a riasztási relé aktiválása és a jelző LED folyamatos fényű világítása jelzi. A hibajelzés a hiba fennállásának teljes ideje alatt folytatódik.

csatlakozók:

+12V	-	tápfeszültség bemenet;

COM	-	közös föld;

TMP	-	szabotázs bemenet (NC),

NC	-	riasztás kimenet (NC).

szabotázskapcsoló.

piros színű jelző LED jelzései

- Alacsonyfrekvenciás hang érzékelése – BE 0,5 mp-re;

- Riasztás – BE 2 mp-re;

- Tesztmód – 3 mp-kénti rövid felvillanás;

- Alacsony tápfeszültség – BE.

érzékelő beállító érintkezők

TEST – tesztmód engedélyezése/letiltása. Tesztmódban az érzékelő magas frekvenciájú hang érzékelésekor jelez riasztást. Az érzékelő tesztelésére az INDIGO TESZTER használata ajánlott. A tesztmód a rövidzár ON állásában van engedélyezve (2. ábra).

LED – jelző LED működésének engedélyezése/tiltása. A jelző LED a rövidzár ON állásában van engedélyezve (3. ábra).

érzékenység beállító potenciométer (4. ábra).

# Felszerelés

Árnyékolók, függönyök, kárpitozott bútorok, hangcsempék hátrányosan befolyásolhatják az érzékelő működési tartományát.

Bármilyen elektromos csatlakoztatás végrehajtása előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget.

Az érzékelőt beltéren, normál páratartalommal rendelkező helyre kell felszerelni. A védett üvegfelületnek az érzékelő működési tartományán belül kell elhelyezkednie.

- Nyissa ki az érzékelő házát (5. ábra).

- Készítse el a kábel átvezetésére szolgáló nyílásokat a ház hátoldalán.

- Vezesse keresztül a kábelt az elkészített nyíláson.

- A mellékelt tiplik és csavarok segítségével rögzítse a ház hátoldalát a felszerelési felületre (7. ábra).

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő az áramköri lap megfelelő sorkacsaihoz.

- Állítsa be az érzékelő működésének beállítására szolgáló rövidzárakat és a potenciométert.

- Zárja vissza az érzékelő házát

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	5 mA

Maximális áramfogyasztás	10 mA

Relékontaktus névleges terhelése (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Riasztásjelzési idő	2 s

Érzékelési tartomány	max. 6 m

Környezeti osztály EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10...+55 °C

Ház méretei	26 x 112 x 29 mm

Tömeg	40 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

LENGYELORSZÁG

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu