SATEL

RX2/4K rádiókontroller

Az RX2K (RX4K) többcsatornás rádiókontroller vagyonvédelmi rendszerekben való használatra lett tervezve, ahol vezérlő funkciókat tud ellátni a partíciók élesítése, illetve a partíciók, az érzékelők vagy akár a pánik gomb bypass-olása területén. A bővített konfigurációs opcióknak köszönhetően minden olyan környezetben sikeresen használható, ahol vezeték nélküli vezérlés szükséges.

A rádiókontroller elektromágneses relékkel van ellátva, melyek lehetővé teszik az elektromos készülékek működésének direkt vezérlését. Két- (RX2K), illetve négycsatornás (RX4K) eszközként is működik, a két változat függ az üzembe helyezett relék számától. A vezérlő funkciók végrehajtásához (mint adó) kettő-, illetve négygombos távirányítók lettek tervezve. A távirányítók ellenállása a környezeti változásokkal szemben stabil működést és kényelmes használatot biztosít. A konstrukció, ami a dinamikusan változó KEELOQ kódot használja az adó és a vevő közötti átvitelhez, garantálja a biztonságos használatot és a más készülékekből érkező jeleknek való ellenállást. A kontroller 340 távirányítóval tud együtt dolgozni. Csak SATEL távirányítókhoz használható.

FIGYELMEZTETÉS

A panel tartalmaz elektromos töltésre érzékeny részeket. A telepítés előtt ezeket el kell távolítani. A telepítés alatt ne érintse meg a panel részeit.

Nem szabad a készülékben változtatásokat végrehajtani, illetve nem szakember által javításokat végezni.

Ajánlott a távirányítót a gyártó által előírt elemmel használni.

Figyelem! Az elhasznált elemeket ne dobja el, kezelje őket a következő szabályozás szerint (Európai Direktíva 91/157/EEC és 83/86/EEC).

BEKÖTÉSI RAJZ

1.ábra: a 4 csatornás kontroller panelje

A SORKAPCSOK LEÍRÁSA:

AR – bemeneti jel, jelzi, hogy a vagyonvédelmi rendszer élesítve van

AL – riasztási  jel bemenet

LV – a távirányító alacsony akkuszint jelének kimenete (OC)

SS – jelzőeszköz verzérlőkimenete (OC)

+12V – tápellátás bemenet (direkt áram 9-16V)

COM – föld

Cn – a relé közös sorkapcsa

NCn – normál állapotban zárt relé sorkapocs

NOn – normál állapotban nyitott relé sorkapocs

TMP – tamper sorkapcsok

A D1 (kétszínű) LED a működésjelző, mely segít a kontroller paramétereinek beprogramozásában. Normál körülmények között zölden világít. Akkor vált pirosra, ha a távirányítótól jelet kap. A villogó piros fény jelzi, hogy az elem kezd lemerülni.

A PRG1 és PRG4 programozó gombok lehetővé teszik hogy a távirányítók a vezérléssel együtt tudjanak dolgozni, illetve a relé monostabil kapcsolási idejét. Továbbá, a PRG1 gombot a távirányítóknak a vezérléssel való együttműködésre tudja használni.

A három PIN (ABC) a PRG gombon találhatóak és az n) csatornához megfelelő relé műkdötetésére szolgálnak.

A TÁVIRÁNYÍTÓK PROGRAMOZÁSA

A vezérlés számos lehetőséget kínál fel a távirányító konfigurálására. A vezérlés elérhető az összes csatornán keresztül, vagy csak egy kiválaszott csatornán. Attól függ, melyik számú gombot használja a távirányító programozásához. Ha pl. egy négy gombos távirányító lett egy négycsatornás vezérlés memóriájába feltanítva a PRG2 gombbal, a távirányító a 2-es, 3-as és 4-es csatornákon tud majd dolgozni. Az 1-es csatornát nem fogja tudni elérni. A távirányító aktív gombjai az 1-es, a 2-es és a 3-as lesz, a 4-es gomb nem lesz engedélyezve. Sorjában, amikor a kétgombos távirányító lesz feltanítva a vezérlés memóriájába a PRG2 gombbal, működtetés csak a 2-es és 3-as csatornákon lehetséges. A kiválasztott csatornák vezérlésének részletes leírását a következő táblázatban találja:

|  | A távirányító gombjainak száma Programozás gomb | Négy nyomógombos távirányító | Két nyomógombos távirányító |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  |
| RX4K | PRG1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | Vezérlőcsatornák számai |
|  | PRG2 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 3 |  |
|  | PRG3 | 3 | 4 |  |  | 3 | 4 |  |
|  | PRG4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |
| RX2K | PRG1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | PRG2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |

A vezérlés csak azokat a távirányítókat kezeli, amelyek a következő műveletsorral lettek feltanítva a memóriájába:

- Nyomja meg valamelyik PRG gombot – a LED elkezd zölden villogni.

- Nyomja meg a távirányító gombját – a LED pirosan kezd villogni.

- Nyomja meg ismét ugyanazt a távirányító gombot – a LED folyamatos zöld fénnyel világít – a távirányító bekerül a memóriába.

Ha a memória megtelt, vagy ha a távirányító nem megfelelő (más gyártóé), a távirányító gombjának első megnyomására a vezérlés visszatér a normál működéshez.

Távirányító törlése a vezérlés memóriájából csak úgy lehetséges, ha a memória teljes tartalmát törli. Ha ezt kívánja végrehajtani, nyomja meg és tartsa lenyomva a PRG1 gombot 3 másodpercre (a LED egyszer pirosan felvillan), engedje fel a gombot 1 másodpercre, majd ismét tartsa lenyomva 3 másodpercig. A LED elkezd pirosan villogni, majd ismét zölden világít, ha a memória törlődött. A vezérlés ekkor készen áll távirányítók programozására.

FONTOS:

- Amikor lezárja a házat, különösen figyeljen arra, nehogy a kábelek nyomják a programozó gombokat.

- A távirányítóban lévő elemek élettartama függ attól, hogy milyen gyakran használja. Az elemeket érdemes időszakosan ellenőrizni (pl. figyelni, hogy a D1 LED világít-e, amikor a távirányító gombot lenyomja) és ha szükséges, kicserélni őket.

A RELÉ MŰKÖDÉSI MÓDJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A relé a három mód egyikével tud dolgozni (a jumper és az ABC pinek segítségével lehet kiválasztani):

- Bistabil (az összes pin nyitva) – a távirányító gombjának minden egyes lenyomásakor a relé állapota az ellenkezőjére változik.

- Monostabil (az A és B pinek zárva) – a relé meghatározott időre aktiválódik.

- Pulzáló (B és C pinek zárva) – a relé aktív, amíg a távirányító gombja le van nyomva.

A monostabil kapcsolási időt a következőképpen lehet beállítani (az alapértelmezett és a teljes memóriatörlés utáni érték 5 másodperc, ezt 1-255 másodperc közötti értékre lehet megváltoztatni):

  - Nyomja meg kétszer a PRGn gombot (n – a beprogramozott csatorna száma) – a LED kialszik.

  - Nyomja meg a távirányító gombját – a LED villogni kezd felváltva zölden és pirosan.

  - Mérje le a programozási időt és nyomja meg újra a távirányító gombját – a LED folyamatos zöld fénnyel világít.

CSATLAKOZTATÁS VAGYONVÉDELMI RENDSZEREKHEZ

Ha a vagyonvédelmi rendszer élesítéséről és riasztásáról (a riasztási idő törölve) tájékoztató jelzések a vezérlés bemenetein vannak táplálva, a megfelelő jeleket generáló funkció az SS kimeneten aktiválódik. Az élesített módot (AR) és a riasztást (AL) a földelt bemenet jelzi. A jelzés az SS kimenetnek, az impulzus idejére való földelésével (0.16 mp; 0.5A áramszállítási kapacitás) történik.

- Egy jel – élesítés

- Két jel – hatástalanítás

- Négy jel – hatástalanítás és riasztástörlés.

A távirányító használata után 4 másodpercig az AR és AL bemenetek figyelve vannak – ami azt jelenti, hogy az AR bemeneti állapotának ezidő alatt meg kell változnia, vagy az SS kimenet nem generál semmilyen jelet. Azaz, a kezelőről indított élesítés és hatástalanítás nem generál jelet a vezérlés SS kimenetén.

PÉLDA:

2. ábra: példa élesítés mód távirányítására a SATEL CA6-os vezérlésben, távirányító használatának jelzésével kültéri jelzőeszközön

A fenti példán a vezérlés élesített állapotát a távirányító 1. gombja generálja, míg a 4. gomb indítja a hang nélküli pánik riasztást. A távirányító a PRG1 gombbal kerül feltanításra a memóriában. Az 1-es és 4-es relék pulse módban működnek (rövidre zárt B és C a PRG1-nél és PRG4-nél), csatlakoztassa a földet (0V) a panel CTL és Z1 bemeneteihez. A rendszer élesítése és hatástalanítása érdekében nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es számú távirányító gombot, amíg egy beep hangot nem hall a riasztásjelző eszközből. Pánikriasztást a 4-es gomb megnyomásával indíthat. A véletlen riasztások elkerüléséhez a Z1 bemenet érzékenységét be kell állítani (pl. 3 másodperc) a vezérlésen.

A fenti ábrán egy egyszerű bekötés látszik, ami a távirányító elemének alacsony töltésszintjét jelzi.

A példa kivitelezéséhez a következő beállításokat kell elvégezni a CA-6 paneljén:

OUT1 – Idő riasztás (+12V ha a kimenet aktív)

OUT2 – Riasztás törlés (+12V, ha a kimenet aktív)

OUT3 – Tápellátás kimenet (+12V)

OUT4 – Élesített mód jelzés (OC típusú kimenet – programozva +12V, ha aktív)

OUT5 – Riasztás törlés (OC típusú kimenet – programozva +12V, ha aktív)

CTL – Egyik vagy mindkét partíció élesítése/hatástalanítása (FS125)

Z1 – 24 órás csendes zóna (a távirányító 4-es gombját használva kódot küld a távfelügyeleti állomásra)

Z6 – 24 órás hangos zóna (tamper kör)

A bemutatott példa csak egy a kontroller számos felhasználási lehetőségei közül.

MŰSZAKI ADATOK

| Hatótávolság nyílt terepen (csökkenhet a hatótávolság, ha az adó és a vevő között valamilyen tárgy helyezkedik el) | Legfeljebb 100m |
| --- | --- |
| Vezérelt csatornák száma | 2/4 |
| Tápellátás | 9-16V DC |
| Áramfelvétel minimuma | Kb. 13mA |
| Áramfelvétel maximuma a 2/4K-nál | Kb. 50/65mA |
| A relékontaktusok max. kapcsolási áramerőssége | 1,25A/AC/DC |
| A relékontaktusok áramfelvétele | 2A/AC/DC |
| A relékontaktusok max. kapcsolási tápellátása | 150V DC/100V AC |
| Az idővezérlés beállítási határértékei monostabil módban | 1-255mp |
| Az LV (OC) kimenet áramellátási kapacitása | 50mA |
| Az SS (OC) kimenet áramellátási kapacitása | 500mA |
| Működési frekvencia | 433,05-434,79MHz |
| Működési hőmérséklet-tartomány | -10 - +50°C |
| Méretek: |
| Vevő: | 117x72x23mm |
| Kétcsatornás távirányító | 50x35x11mm |
| Négycsatornás távirányító | 55x37x16mm |
| Az elem típusa: |
| Kétcsatornás távirányítóhoz | 27A 12V |
| Négycsatornás távirányítóhoz | 23A 12V |