SP-500

sp-500_int 05/09

FÉNY- ÉS HANG JELZŐ SZIRÉNA

Az SP-500 fény- és hangjelző riasztó és támadásjelző rendszerekben történő alaklmazásra van tervezve. A sziréna házának alsó részén elhelyezett LED csoport szolgál fényforráskén, és a modulált hangjelzést egy piezoelektromos hangszóró segítségével állítja elő. A hangjelzés három típusa közöl lehet kiválasztani a megfelelőt. Bármilyen probálkozás a sziréna házának kinyitására vagy eltávolítására a felszerélsi felületről kivált egy tamper riasztást. Az elektronikus kártya impregnálással van védve az időjárási hatások kedvezőtlen hatásaival szemben. Az SP-500 háza PC LEXAN polykarbon anyagból készül, ez magas behatással szembeni ellenálló képességet és esztétikus megjelenést biztosít a szirénának még sok évnyi működés után is.

A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedély letölthető a www.satel.pl honlapról.

# Ábra 1: Sziréna belső nézete

1	–	rögzítőcsavar furatok

2	–	piezoelektromos hangszoró

3	–	kábel bevezetés

4	–	elektronikus kártya (lásd 2. Ábra)

5	–	fedél rögzítőcsavar

6	–	fedél nyílások

7	–	piezoelektromos hangszóró vezetékek

8	–	tamper elem – véd a sziréna ház eltávolÍtása és/vagy a falról történő leszerelésével szemben (oda kell csavarozni a felszerelési felülethez, de ne feszítse túl, úgy hogy ne törjön el a könnyítés))

9	–	tamper elem rögzítőcsavar furat

10	–	vízcsatorna nyílás (ne zárja le)

# Ábra 2: Elektronikus kártya nézete

1	–	csatlakozók:

+SO- – fényjelzés

+SA- – hangjelzés

TMP – tamper hurok

2	–	tamper kapcsoló vezetékek

3	–	piezoelektromos hangszóró vezetékek

4	–	LED csoport

5	–	hangjelzés típusának beállító tüskéi

6	–	rövidzárak beállításainak leírása a megfeleő hangjelzésekhez

# Ábra 3: Tamper elem és  a vele egyenértékű reed relé kapcsoló

1	–	tamper áramköri elemet az elektronikus áramkörrel összekötő kábel

2	–	reed relé kapcsoló rögzítőcsavar furata

3	–	reed relé kapcsoló forrasztási pontjai

# Ábra 4:

Hangjelzés típusának kiválasztása: A – dallam 1; B – dallam 2; C – dallam 3 ( - tüskék rövidre zárva;  - tüskék nyitva).

# Kiegészítő felszerelések

További (külön árusított) védelmi elemekkel szerelhető fel a sziréna. Amelyek a következőek:

Belső galvanizált borító lap, OM-SP500;

Lezárt reed relé tamper kapcsoló, SD/SP-SAB.

Reed relé kapcsoló használata esetében szükséges a mechanikus kapcsoló eltávolítása (amelyet a gyártó szerelt a tamper elemre) és kicserélése az új kapcsolóra. Ez a művelet szükségessé teszi annak a két kábelnek az átforrasztását, amelyik csatlakoztatja azt a sziréna áramköri lapjához (lásd 3. Ábra).

# Felszerelés

Az SP-500 szirénát egy sima, nehezen hozzáférhető felültre kell szerelni, igy csökkenthető a sziréna megbontásának kockázata

A sziréna alapját a mellékelt csavarok és műanyag tiplik segítségével kell megfelelő módon rögzíteni a felszerelési felületre (a csavarok és tiplik a szirénával együtt vannak szállítva).

Hagyjon kb. 0,5 cm távolságot a sziréna felső éles és a menyezet vagy egyéb elem között, amelyek felüről határolják a felszerlési pozíciót. A térköz elhagyása megnehezítheti a sziréna házának felszerelését.

A sziréna felszerlése után ajánlott a rögzítőcsavar furatok és a kábel bevezető nyílás kitőltése szilikon keverékkel.

# Bekötés

Lehetséges a kétféle jelzésmód működtetése a vezérlőpanel ugyanazon kimenetéről, amikor a +SA és a +SO csatlakozók, valamint a -SA a -SO csatlakozók párhuzamosan van kapcsolva.

# Ábra 5:

Az SP-500 sziréna csatlakoztatása az INTEGRA32 vezérlőpanel kisáramú kimeneteihez (lásd 5. Ábra). Az OUT2 kimenet, mint tápfeszültség kiemenet van beprogramozva. OUT3 kimenet működteti a P1 relét, amelyik indítja a hangjelzést, az OUT4 kimenet működteti a P4 relét, amelyik indítja a fényjelzést (kisáramú kimenetek normál polarizációval működnek – csatlakozó rövidrezárva a 0V felé. A Z2 zóna 24 órás TAMPER zóna típusra van programozva.

# Ábra 6:

Az SP-500 sziréna csatlokztatása INTEGRA32 vezérlőpanel nagyáramú kimeneteihez (lásd 6. ábra). OUT1 kimenet működteti az optikai jelzést és az OUT2 kimenet a hangjelzést (a nagyáramú kimenetek normál polarizációval működnek – aktív állapotban +12V feszültséget adnak ki). A Z1 zóna, mint 24 órás tamper típusú zóna és az OUT1 és OUT2 kimenetek, mint riasztáskimenetek vannak programozva (BETÖRÉS  vagy  TŰZ/ BETÖRÉS).

Néhány vezérlőpanel megkívánhatja egy ellenállás (kb. 1kΩ) bekötését a sziréna +SA- csatlakozói közé. Máskülönben a sziréna folyamatos halk hangot adhat, amikor az ki van kapcsolva.

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12V DC 20%

Átlagos áramfelvétel jelzéskor

Hangjelzés	250 mA

Fényjelzés	35 mA

Hangerősség	megközelítőleg 120 dB

Környezeti osztály	III

Működési hőmérséklet tartomány	 -35oC…+55oC

Sziréna méretek	300 x 195 x 97mm

Sziréna tömege	651 g

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00