SPW-100

spw-100_hu 02/09

# BELTÉRI SZIRÉNA

Az SPW-100 beltéri sziréna behatolásjelző riasztó rendszerekben történő használatra ajánlott. Bármilyen riasztási jelforrással használható, amelyikben 12V DC feszültség jelenik meg a jelző kimeneten a vészhelyzet ideje alatt. A váltakozó hangjelzést egy piezoelektromos hangszoró állítja elő. Három különböző típusú hangjelzésből lehet választani.

Az EC megfelelőségi nyilatkozat és igazolások aktuális szövegezésben letölthetőek a www.satel.pl honlapról.

# ÁBRA 1:

1 -	csatlakozók:

+SA- – akusztikus jelzés

TMP – tamper kontaktus

2 -	tamper kontaktus, amelyik reagál a fedél kinyitására

3 -	piezoelektromos hangszóró vezetéke

4 -	hangjelzés beállító érintkezőtüskék

5 -	a megfelelő hangjelzést beállító rövidzárak leírása.

# ÁBRA 2:

1 -	kábel bevezető nyílások

2 -	jelölés, amelyik mutatja a fedél jelölésének irányát, amikor bezárja a szirénaházat

3 -	rögzítőcsavar furatok

4 -	piezoelektromos hangszóró

5 -	elektronikus áramköri lap (lásd: Ábra 1).

# FELSZERELÉS

Az SPW-100 szirénát szerelje egy sima nehezen elérhető felületre úgy, hogy minimalizálja az illetéktelen hozzáférés kockázatát. A szirénát biztonságosan kell rögzíteni a felületre csavarok és tiplik segítségével (a csavarokat és a tipliket tartalmazza a sziréna csomagja).

- Nyissa ki a sziréna házát – nyomja be kissé a fedelet és határozottan fordítsa el az óra járásával megegyezően.

- Vezesse át a kábelt a megfelelő bevezető furaton.

- Rögzítse a ház hátlapját a falhoz.

- Csatlakoztassa a + SA – csatlakozókat a vezérlőpanel megfelelő kimenetéhez.

- Csatlakoztassa a TMP csatlakozókat a vezérlőpanel tamperáramkörének csatlalkozóihoz.

- Használja a JP1 – JP5 érintkező tüskéket a hangjelzés típusának beállításához az elektronikus áramköri lapon található leírásnak megfelelően.

- Zárja be a szirénaházat és figyeljen rá, hogy a jelölések a fedélen és a hátlapon egybe kell hogy essenek.

- Hajtsa végre a sziréna funkcionális tesztjét.

# MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Maximális áramfogyasztás	240 mA

Hang intenzitás (3m-es távolságban)	100 dB

Környezeti osztály	I

Működési hőmérséklet tartomány	+5...+40° C

Méretek	130 x 130 x 30 mm

Tömeg	146 g

SATEL

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl