SPW-210

spw-210_int 06/09

# BELTÉRI SZIRÉNA

Az SPW-210 beltéri sziréna behatolásjelző rendszerekbe történő használatra van tervezve.

# TULAJDONSÁGOK

Hangos riasztásjelzés előállítása piezoelektromos hangszoró segítségével.

3 választható hang.

Kettős tamper védelem – fedélnyitás vagy a ház falról történő leszakítása elleni védelem.

Magas szilárdságú mechanikai behatásnak ellenálló PC LEXAN polycarbonat ház.

A legfrisebb megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedély elérhető és letölthető a www.satel.pl honlapról.

ÁBRA 1: A sziréna nézete

1	-	sziréna alaplap

2	-	a szirénát a felszerelési felületre rögzítő csavarok

3	-	piezoelektromos hangszóró

4	-	tamperkapcsoló

5	-	elektronikus kártya (lásd: Ábra. 2)

6	-	fedélzáró csavarok

7	-	a tamperkapcsoló elemet a felszerelési felülethez rögzítő csavar

8	-	fedél

ÁBRA 2: Elektronikus kártya nézete

1	–	érintkezőtüskék a hang kiválasztásához

2	–	rövidzárak beállításának leírása a megfelelő hangjelzés kiválasztásához

3	–	piezoelektromos  hangszoró vezetékei

4	–	tamperkapcsoló vezetékei

5	–	csatlakozók:

TMP – tamper kontaktus (NC)

+SA- – hangjelzés

ÁBRA 3: Hangjelzés típusának kiválasztása

A – hang 1; B – hang 2; C – hang 3 ( - érintkezők rövidrezárva;  - érintkezők nyitva).

# FELSZERELÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

A sziréna csak beltéri alkalmazásra használható.

A szirénát egy síkfelületre kell felszerelni a csavarok és a tiplik segítségével.

Az összes csatlakozás kialakítása a riasztórendszer teljes tápellátásának lekapcsolása után végezhető el.

ÁBRA 4: A sziréna csatlakoztatásának kialakítása INTEGRA32 vezérlőpanel nagyáramú kimenetéhez

Az OUT1 kimenet indítja a hangjelzést (nagyáramú kimenet normál polarítással – az aktív állapot jelenti a +12V feszültség kikapcsolását a kimenetre). Az 1-es zóna 24 órás tamper zónaként van programozva.

ÁBRA 5. A sziréna méretei.

# MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Maximális áramfogyasztás	110 mA

Hangintenzítási szint (1m-es távolságban)	up to 120 dB

Környezeti osztály	II (EN50130-5)

Működési hőmérséklet tartomány	-10…+55°C

Méretek	87 x 134 x 37 mm

Tömeg	159 g

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl