SATEL – SZW-02 Beltéri kódkapcsoló

A TERMÉK RENDELTETÉSE

Az SZW-02-es beltéri kódzárat riasztórendszerek (a késleltetési idő elindítására, a rendszer élesítésére/hatástalanítására), elektromágneses zárak vagy bármely olyan eszköz vezérlésére tervezték, amelynek fogyasztása legfeljebb 2A. A kódzár esztétikus műanyag házban van megvilágítható kezelővel. Csak zárt térben szabad üzembe helyezni.

MŰSZAKI LEÍRÁS

1-es ábra: A kódzár kinézete

A készüléken 3 LED található, amelyek jelzik a pillanatnyi állapotát és segítenek az alapfunkciók programozásában.

SYSTEM – (sárga) kívülről vezérelt LED, a telepítő határozza meg a funkcióját

ON – (piros) a zár aktív állapotát jelző LED

OFF – (zöld) a zár inaktív állapotát jelző LED

A vezérlőfunkciókat a zár érintkezőinek használatával tudja végrehajtani (C-C kapcsok).

A zár állapotát az érvényes belépési kód (legfeljebb 12 karakter) beütésével és a [#] gomb megnyomásával tudja változtatni. A zárat két belépési kóddal lehet működtetni, az egyik a szervizkód, aminek segítségével meg tudja változtatni a beprogramozott paramétereket.

Ha érvénytelen belépési kódot üt be, két figyelmeztető beep hangot hallhat. Ha 3x érvénytelen kódot üt be, az ALM kimenet aktiválódik. Az érvényes kód beütésével inaktiválja az ALM kimenetet.

Az ALM kimenetet a riasztási bemenet vezérlésére lehet használni, nem alkalmas a relé direkt vezérlésére.

Az SZW-02-es kódzár kétféle módon tud működni:

Bistabil módban – az érvényes belépési kód bevitele OFF-ról megváltoztatja a zár állapotát (a zöld LED világít) ON-ra (a piros LED világít) és ugyanígy visszafelé, amíg újra be nem viszi az érvényes belépési kódot.

Monostabil módban – az érvényes belépési kód bevitelével OFF állásból ON-ra vált a zár állapota az előre beprogramozott időre (1-999mp).

A relékontaktusok állapotát (NC-zárva/NO-nyitva) a zár alaphelyzetében (pl. OFF – a zöld LED világít) programozással lehet beállítani.

A kezelő háttérvilágítását be lehet állítani, hogy állandóan ki legyen kapcsolva, hogy automatikusan bekapcsol (egy billentyű lenyomására), vagy állandóan be van kapcsolva. A működési módját a programozásban lehet beállítani.

A zárnak van egy anti-tamper csatlakozója (TMP sorkapocs) ami kinyit, ha a készülék házát kinyitják, vagy leszakítják az alapjáról, illetve egy további LED kijelzője (SYSTEM - +LD, -LD sorkapcsok), ami jelzi a riasztást, a riasztóközpont élesítését, stb.

A beprogramozott belépési kódok és paraméter beállítások egy nem-felejtő memóriában tárolódnak, így nem vesznek el feszültség-kimaradás esetén sem.

TELEPÍTÉS

A zár sorkapcsai:

| GND | -Föld |
| --- | --- |
| C | -Vezérlő relé csatlakozó |
| +12V | -Tápellátás bemenet |
| TMP | -Anti-tamper csatlakozó |
| ALM | -Három egymást követő hibás kód bevitel |
| +LD, -LD | -SYSTEM LED sorkapcsok |

2-es ábra: a 2.1-es verziójú panel részlete

A zárat falra szereléshez tervezték. Rögzítése a hátsó elem sima felületre való csavarozásával történik. A kábelt a nagy négyszög alakú nyíláson keresztül kell húzni.

A zár 9V – 16V táppal van ellátva, a tápellátást a +12V és a GND sorkapcsokra kell csatlakoztatni.

A vezérelt eszköz tápkábelét a C sorkapcsokra kell csatlakoztatni (max. 2A, megengedett tápfeszültség 28V).

Működés közben az ALM kimenet (OC típus) zárja rövidre a földdel. A kimenet max. 30mA-t bír.

A TMP sorkapcsok lehetővé teszik a zár beillesztését az anti-tamper körbe.

FIGYELEM! Sose helyezze a készüléket tápellátás alá, mielőtt még az összes bekötést el nem végezte!

A „RESET” pinek lehetővé teszik a zár programozását a kód ismerete nélkül is. A szerviz módba való belépéshez (lásd lent), kapcsolja ki a zár tápellátását, tegye a jumpert a RESET pinekre, kapcsolja be újra a tápellátást és távolítsa el a jumpert. A zár négy rövid és egy hosszú beep hangot ad és belép szerviz módba.

PROGRAMOZÁS

Két kód van, amivel a zár működését lehet vezérelni: a felhasználói kód és a szerviz kód. A kódok 1-12 számjegyűek lehetnek és változtathatóak. A kódzár biztonságos működtetése érdekében tanácsos legalább 4 számjegyből álló kódot használni.

FELHASZNÁLÓI KÓD (alapértelmezett [1234]

[CODE][#] – zárvezérlés

[CODE][*] – a felhasználói kód változtatás funkció meghívása

A belépési kód megváltoztatásához vigye be az érvényes felhasználói kódot, majd nyomja meg a [*] gombot – a zár nyugtázza, hogy készen áll a kód megváltoztatására, a piros és a zöld LED egyidejű villogásával.

Vigye be az új kódot és nyomja meg a [#] gombot. A zár a változtatást négy rövid és egy hosszú beep jelzéssel nyugtázza és visszalép a normál működési módba. A [*] gomb megnyomásával tud kilépni a funkcióból úgy, hogy a változtatásokat nem menti el.

SZERVIZ KÓD (alapértelmezett [12345]

[CODE][#] – zárvezérlés

[CODE][*] – belépés a szerviz funkciókba

A szerviz mód meghívását három rövid és egy hosszú beep hangjelzéssel nyugtázza. A zár ebben a működési módban marad, ezt jelezve a piros és a zöld LED felváltva villog és a készülék időnként egy rövid beep hangjelzést ad. A szerviz módból csak a [0][#] funkció meghívásával vagy a tápellátás kikapcsolásával lehet kilépni.

A szerviz mód 7 funkcióba való belépést tesz lehetővé, amelyekbe a funkcióbillentyűnek a megfelelő számmal és a [#] gombbal való lenyomásával tud belépni. A funkció meghívását három rövid beep hanggal nyugtázza, a végrehajtását pedig négy rövid és egy hosszú beep jelzéssel. A [*] gomb megnyomásával kilép a funkcióból a változtatások elmentése nélkül.

A SZERVIZ FUNKCIÓK LISTÁJA

[0][#] KILÉPÉS A SZERVIZ MÓDBÓL – visszatérés a normál működtetéshez

[1][#] SZERVIZ KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA – a funkció meghívása után a piros LED gyorsan kezd villogni. Vigye be az új kódot (1-12 karakter hosszú) és nyomja meg a [#] gombot.

[2][#] MŰKÖDÉSI MÓD LEZÁRÁSA – a funkció meghívása után a LED jelzi, hogy az éppen folyó működési mód folytatódik. Ha kívánja, változtassa meg a működési módot:

[1] (a zöld LED világít) – Bisatbil mód

[2] (a piros LED világít) – Monostabil mód

Választását a [#] gombbal tudja nyugtázni.

[3][#] RELÉKONTAKTUSOK POZÍCIÓJA A ZÁRÁSHOZ OFF ÁLLÁSBAN – a funkció meghívása után, az aktuális működési módot jelző LED kijelzés folytatódik. Ha szükséges, változtassa meg a működési módot a következőképpen:

[1] (a zöld LED világít) – NO mód (a kontaktus nyitva)

[2] (a piros LED világít) – NC mód (a kontaktus zárva)

Választását a [#] gombbal tudja nyugtázni.

[4][#] MONOSTABIL ÁTKAPCSOLÁSI IDŐ – a funkció meghívása után csak a zöld LED kezd el gyorsan villogni. Vigyen be 1-3 számjegyet, ami a másodpercek számát jelzi (1-999). A számot a [#] gombbal tudja nyugtázni.

[5][#] KEZELŐ HÁTTÉRVILÁGÍTÁS – a kiválasztáshoz nyomja meg:

[1] (a zöld LED világít) – nincs háttérvilágítás

[2] (a piros LED világít) – automatikus mód

[3] (mindkét LED világít) – állandó háttérvilágítás

Választását a [#] gombbal tudja nyugtázni.

[6][#] AZ ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA – a funkció meghívása a következő paramétereket állítja vissza:

- alapértelmezett belépési kódok: felhasználói [1234], szerviz [12345];

- működési mód: monostabil

- relékontaktus átkapcsolási idő: 5 másodperc

- a relékontaktus pozíciója aktív állapotban: NO

- kezelő háttérvilágítás: automatikus

Ha a funkció meghívása után (felhasználói kód csere vagy szerviz funkció), 45 másodpercig egy gombot sem nyom le, a zár kilép a funkcióból a változtatások elmentése nélkül (visszatér alapállapotba vagy szerviz módba).

MŰSZAKI ADATOK

| Tápellátás | 9-16V DC |
| --- | --- |
| Minimális áramfelvétel (háttérvilágítás nélkül) | 18mA |
| Maximális áramfelvétel (háttérvilágítással, aktív relével) | 60mA |
| ALM kimenet áramfelvétele („open collector”) | 30mA |
| A relékontaktusok kapacitása | 2A |
| Maximális relé átkapcsolási feszültség | 28V |