GYORS

FELHASZNÁLÓI

KÉZIKÖNYV

A teljes felhasználói kézikönyv és további kézikönyvek elérhetőek a www.satel.eu weboldalon.

SATEL sp. z o.o.

ul. Budowlanych 66

80-298 Gdańsk

LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

perfecta_us_hu 10/17

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garanciára vonatkozó jogokat.

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez a vezérlőpanel összhangban van a 2014/53/EU irányelv alapvető rendelkezéseivel és más fontos intézkedéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

A SATEL célja termékei minőségének folyamatos javítása, ami a termék technikai adataiban és firmware-ében változásokat okozhat. A végrehajtott változások aktuális információja megtalálható a www.satel.eu weboldalon.

Kérjük, látogassa meg.

FIGYELEM!

A riasztórendszer nem képes a betörés vagy rablás megelőzésére, annak célja a veszélyhelyzetek jelzése. A riasztó rendszert csak a kezelés alapvető elveiről információt és rendszeres karbantartást, valamint ellenőrzést biztosítani képes szakképzett személy szerelheti fel.

A riasztórendszer betörés vagy rablás esetén történő megfelelő működésének biztosítása céljából, annak rendszeres ellenőrzése szükséges.

A kézikönyvben az alábbi jelölések találhatóak:

-	megjegyzés,

-	figyelmeztetés.

Köszönjük, hogy a SATEL által gyártott terméket választotta. Reméljük, hogy választása teljes megelégedésére fog szolgálni. Mindig készen állunk termékeinkkel kapcsolatos professzionális információ- és segítségnyújtásra.

A környezetvédelmi célokon túl a SATEL elkötelezett a felhasznált papír mennyiségének csökkentésében. A vastag kézikönyvek helyett ezért egy rövid felhasználói kézikönyvet is készítettünk, amely tartalmazza a vezérlőpanel mindennapos kezeléséhez szükséges összes információt. A kézikönyv további részei elérhetőek a www.satel.eu weboldalon találhatóak.

A telepítőnek ajánlott az általa felszerelt rendszerhez saját felhasználói kézikönyvet készíteni. A felhasználói kézikönyvnek az összes, az alapértékekhez képest végrehajtott változtatást és módosítást tartalmaznia kell.

A telepítőnek fel kell készítenie a felhasználót a riasztórendszer mindennapos kezelésének szabályairól.

# Kezelők

A riasztórendszer vezetékes (PRF-LCD) vagy a PERFECTA 16-WRL és PERFECTA 32-WRL vezérlőpanelek által támogatott (PRF-LCD-WRL) vezetéknélküli kezelő használatának segítségével kezelhető. A vezetékes kezelő felhasználói műveleteire adott válasza gyorsabb, mint a vezetéknélküli kezelőké. Amennyiben a vezetéknélküli kezelő több mint 20 mp-ig nem kerül működtetésre, akkor inaktív módba vált. Ilyenkor a kijelző kikapcsol, valamint a billentyűzet háttérvilágítása is. Ezen túl a LED-ek és a hangjelzések letiltásra kerülnek.

A riasztórendszert legalább egy kezelővel el kell látni.

## Kódok

A riasztórendszer kezelő segítségével történő működtetése a kód bevitelét követően lehetséges. Csak néhány funkció indítható el kód használata nélkül.

Ügyeljen rá, hogy kódja mások elött ne váljon ismerté.

A kódok felhasználók számár történő kijelölésének a felhasználói kézikönyv teljes változatában található meg.

### Gyári alapértelmezett kódok

A vezérlőpanel alapértelmezetten az alábbi előre beprogramozott kódokkal rendelkezik:

15. felhasználói kód: 1111

Szervizkód: 12345

A gyári alapértelmezett kódokat a riasztórendszer használatának megkezdése elött meg kell változtatni (lásd: „Kódcsere”)!

## Élesítés

### Élesítés partíciókiválasztás nélkül

Vigye be a kódot, majd nyomja meg

- teljes élesítési módhoz,

- nappali élesítési módhoz,

- éjszakai élesítési módhoz.

Az elérhető partíció(k) élesítésre kerül(nek) (kilépési késleltetés visszaszámlálásának befejeztét követően).

### Kiválasztott partíció élesítése

  - Válassza ki az élesíteni kívánt partíciót (nyomja meg a következő gombok egyikét: 
 - 1. partíció;  - 2. partíció).

  - Válassza ki az élesítés módot (nyomja meg a következő gombok egyikét:  - teljes élesítés;  - nappali élesítés;  - éjszakai élesítés). A kezelő háttérfényének villogása jelzi a kód bevitelének szükségességét.

  - Vigye be a kódot.

  - Nyomja meg a  gombot vagy nyomja meg a kiválasztott élesítési mód gombját ismét.

  - A kiválasztott partíció élesítésre kerül (kilépési késleltetés visszaszámlálásának befejeztét követően).

Amennyiben a gyors élesítés elérhető, akkor a 3. és 4. lépés végrehajtására nincs szükség.

### Gyors élesítés

A telepítő engedélyezheti a kód bevitele nélküli élesítést.

- Jelölje ki az élesíteni kívánt partíció(kat) (nyomja meg a következő gombok egyikét: 
 - 1. partíció;  - 2. partíció;  vagy  - mindkét partíció).

- Válassza ki az élesítés módot (nyomja meg a következő gombok egyikét:  - teljes élesítés;  - nappali élesítés;  - éjszakai élesítés).

- A partíció(k) élesítésre kerül(nek) (kilépési késleltetés visszaszámlálásának befejeztét követően

### Élesítés késleltetés nélkül

Ha senki nem marad vagy nem hagyja el a nappali / éjszakai módban élesíteni kívánt partíciót, akkor a partíció kilépési késleltetés nélkül élesíthető be (kilépési késleltetés visszaszámlálását kísérő csipogás nélkül). A partíció fenti módok egyikének segítségével történő élesítése esetén tartsa lenyomva az élesítési mód kiválasztására szolgáló (,  vagy ) gombot kb. 3 mp-ig. A kilépési késleltetés nem fog elindulni.

### Kilépésikésleltetés visszaszámlálásának lezárása

A kilépési késleltetés visszaszámlálás közben, a kilépési idő lerövídítése céljából, lezárható. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ,  vagy  gombot kb. 3 mp-ig (nincs jelentősége, hogy melyik gomb kerül megnyomásra).

## Hatástalanítás és riasztástörlés

### Hatástalanítás és riasztástörlés partíciókiválasztás nélkül

Az elérhető partíció hatástalanításához / riasztásának törléséhez vigye be a kódot és nyomja meg a  gombot.

### Riasztástörlés hatástalanítás nélkül

Amennyiben egy élesített partíció riasztását annak hatástalanítása nélkül kívánja törölni, akkor vigye be a kódot és nyomja meg a ,  vagy  gombot (nincs jelentősége, hogy melyik gomb kerül megnyomásra). Az elérhető partíció riasztása törlése kerül.

Figyelmeztető riasztás csak a rendszer elsőként történő hatástalanítását követően törölhető.

### Kiválasztott partíció hatástalanítása és riasztásának törlése

- Válassza ki a hatástalanítani / riasztás törlésre kiválasztani kívánt partíciót (nyomja meg a következő gombok egyikét:  - 1. partíció;  - 2. partíció ).

- Nyomja meg a  gombot. A kezelő háttérfényének villogása jelzi a kód bevitelének szükségességét.

- Vigye be a kódot.

- Nyomja meg a  vagy  gombot.

- Kiválasztott partíció hatástalanításra / riasztása törlésre kerül.

## Kimenetvezérlés

A vezérelhető kimenetek gyors vezérlésének használata céljából konzultáljon a telepítővel (a vezérelhető kimeneteket ki kell jelölni a számmal jelölt gombokhoz). Ha kimenetek gyors vezérlése elérhető, akkor a kimenethez csatlakoztatott eszköz kód bevitele nélkül kapcsolhat be vagy ki. Amennyiben a gyors vezérlés nem érhető el, akkor a kimenethez csatlakoztatott eszköz vezérlése csak a 8.Kimenetek vez. felhasználói funkció használatának segítségével ser történhet.

#### Kimenet gyors aktiválása

A vezérelhető kimenet működtetéséhez nyomja meg a kijelölt számgombot, majd a  gombot.

#### Kimenet gyors deaktiválása

A vezérelhető kimenet működtetéséhez nyomja meg a kijelölt számgombot, majd a  gombot.

## CSENGŐ be- / kikapcsolás

A rendszer hatástalanított állapotában CSENGŐ jelzés esetén a kezelő 5 rövid hangjelzéssel jelezheti, pl. ajtók vagy ablakok kinyitását. A telepítő határozhatja meg a rendszer azon zónáit, melyeknek a megsértése a CSENGŐ jelzés kiváltását eredményezi, és azt is, hogy azt a felhasználó be- vagy kikapcsolhatja-e.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot 3 mp-ig a CSENGŐ jelzés be- vagy kikapcsolásához.

## Felhasználói menü

A felhasználói menübe történő belépéshez vigye be a kódot és nyomja meg a  gombot. A megjelenítésre kerülő elérhető funkciók listája a felhasználói jogosultságok és a rendszer beállításaitól, valamint annak állapotától függ.

A funkcióból és/vagy a felhasználói menüből történő kilépéshez nyomja meg a  gombot. A kezelő, az utolsó gomb megnyomását követően 2 perccel automatikusan kilép a menüből.

Az összes felhasználói funkció ismertetése a teljes felhasználói kézikönyvben található meg. Alábbiakban csak egy pár kiválasztott funkció kerül ismertetésre.

### Kódcsere

- Lépjen be a felhasználói menübe és nyomja meg a  gombot a 1.Kód csere funkció elindításához.

- Vigye be az új kódot.

- Az új kód elmentéséhez nyomja meg a  gombot.

### Zónaáthidalás

Amennyiben nem szeretné, hogy egy zóna riasztást indíthasson, akkor az a hozzá tartozó partíció hatástalanított állapotában áthidalható. A zónaáthidalás pl. abban az esetben hasznos, ha a rendszer élesített állapotában nyitva kíván hagyni egy ablakot vagy a zónához csatlakoztatott érzékelő meghibásodott és ebből kifolyólag téves riasztásokat indít.

#### Zóna letiltás

A letiltott zóna a hozzá tartozó partíció hatástalanításának pillanatáig vagy a zóna áthidalásának felhasználó általi törléséig marad áthidalt állapotban.

- Lépjen be a felhasználói menübe és egymás után nyomja meg a   gombokat a 1.Letiltás funkció elindításához.

- A megjelenő zónalistában a  és  gombok használatával lehet görgetni. A kijelző jobb felső sarkában megjelenő szimbólum mutatja a zóna állapotát:

– zóna nincs áthidalva,

– zóna letiltva,

– zóna letiltva.

- A megjelenített szimbólum bármelyik számgomb megnyomásával átváltható az alábbi jelzések egyikére:

– zóna letiltása,

– zóna áthidalásának törlése.

- Az összes letiltható / törölhető áthidalással rendelkező zóna állapotának megtekintéséhez nyomja meg a  vagy  gombot. A  és  gombok használatával mozgassa a kurzor a kívánt zónához. A zóna letiltásához / áthidalt állapotának törléséhez nyomja meg bármelyik számgombot. A korábbi zónalista megjelenítési módhoz történő visszatérés céljából nyomja meg a  vagy  gombot.

- Nyomja meg a  gombot a kiválasztott zónák letiltásához / áthidalásuk törléséhez.

#### Zóna leválasztás

A leválasztott zóna a zóna áthidalásának felhasználó általi törléséig marad áthidalt állapotban.

Lépjen be a felhasználói menübe és egymás után nyomja meg a   gombokat a 2.Leválasztás funkció elindításához. A zónák állapotának megjelenítése és az eljárás megegyezik a zónaletiltás esetén fentebb leírtakkal, de a számgombok valamelyikének megnyomásával az alábbi jelzések egyike választható ki:

– zóna leválasztása,

– zóna áthidalásának törlése.

### Eseménynapló megtekintése

Lépjen be a felhasználói menübe és nyomja meg a  gombot 5.Eseménynapló funkció elindításához. A kijelzőn az utolsóként bekövetkezett rendszeresemény kerül megjelenítésre. A kijelző felső sorában látható az esemény bekövetkeztének időpontja, míg az alsó sorban az esemény leírása. Az eseménynaplóban a  és  gombok használatával lehet mozogni.

### Hibák / rendszerállapot ellenőrzése

Ha a  LED villog, ellenőrizze le a jelzést kiváltó okot. Lépjen be a felhasználói menübe és nyomja meg a  gombot. A listában történő mozgáshoz használja a  és  gombokat.

# Távvezérlők PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL

A riasztórendszer 6 különböző funkció elindítására alkalmas MPT-350 típusú rádiótávvezérlő segítségével is működtethető. Az egyes nyomógombokhoz / nyomógomb kombinációkhoz kijelölhető funkciókkal kapcsolatban konzultáljon a távvezérlő beállításait végző személlyel.

# SMS vezérlés

A vezérlőpanel megfelelő vezérlőparancsot tartalmazó SMS üzenetek segítségével is működtethető. Az SMS üzenetet az aktuálisan használt SIM kártya telefonszámára kell küldeni. A telepítővel együtt meg kell határozni a:

vezérlőparancsok tartalmát.

vezérlőparancsok segítségével használni kívánt funkciókat.

azokat a telefonszámokat, amelyekről a vezérlőparancs elküldése lehetséges.

Egyetlen üzenet több vezérlőparancsot is tartalmazhat.

USSD kód küldése esetén az SMS üzenetnek az alábbi formátumúnak kell lennie:

xxxx=yyyy=

ahol “xxxx” a vezérlőparancs és “yyyy” GSM hálózat szolgáltatója által támogatott USSD kód.

Az USSD-kódok küldését vezérlő parancs segítségével SMS üzenetet küldhet a központon keresztül. A vezérlőpanelnak elküldött SMS üzenetnek az alábbi formátumúnak kell lennie:

xxxx=tttt:cccc=

ahol “xxxx” a vezérlőparancs, “tttt” az a telefonszám, melyre a vezérlőpanelnak az SMS kell küldenie és “cccc” a vezérlőpanel által küldendő SMS üzenet tartalma.

A vezérlőpanel megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

# PERFECTA Control alkalmazás

A PERFECTA Control alkalmazás lehetővé teszi a riasztórendszer mobil eszközök használatával történő működtetését. Ezen túl az alkalmazás az un. „PUSH” értesítések segítségével információt biztosíthat a riasztórendszerben bekövetkező eseményekről.

Az alkalmazás a megfelelő Internetes áruházból tölthető le: “Google play” (Android eszközök) vagy “App Store” (iOS eszközök).

Az alkalmazás beállítása az egymást követő beállítási lépéseket mutató bemutatónak köszönhetően nagyon egyszerű.

Az alkalmazás és a vezérlőpanel közötti csatlakozás beállításához szükséges IMEI szám és az ID szám kezelőn történő ellenőrzése a 7.IMEI/ID funkció segítségével hajtható végre (lépjen be a felhasználói menübe és egymást követően nyomja meg a   gombokat). Ezek a paraméterek a QR kódnak a mobil eszköz kamerája általi beolvasása segítségével is bevihetőek. A QR kód miatt konzultáljon a telepítővel.

A kommunikációs beállítások egyik mobileszközön történő végrehajtását követően azok könnyedén egy másik eszközre másolhatóak át. Ehhez mindössze az elsőként beállított eszközön meg kell jelenítenie az adott vezérlőpanel kommunikációs beállításait tartalmazó, a másik eszköz általi beolvastatására szolgáló, QR kódot.

# Text boxes

Riasztóközpont

PERFECTA Firmware Verzió 1.01

zöld LED – partíció állapot jelzés (mindegyik partíció saját LED-del rendelkezik)

BE – partíció élesítve

villog – partíció kilépési késleltetés visszaszámlálás

LCD kijelző

Kezelő beállításától és a riasztórendszer állapotától függően az alábbi információk egyike látható a kijelzőn:

- dátum és óra,

- kezelőnév,

- zónaállapot jelző szimbólum,

- rendszerállapot üzenet.

Kijelző háttérvilágításának beállításával kapcsolatban konzultáljon a telepítővel.

piros LED – partíció riasztás vagy riasztási memória jelzés (mindegyik partíció saját LED-del rendelkezik)

A jelzés 2 mp-re ismétlődően kerül jelzésre:

–	tűzriasztás,

–	betörés- / pánikriasztás,

–	figyelmeztető riasztás,

–	szabotázsriasztás,

–	tűzriasztás memória,

–	betörés- / pánikriasztás memória,

– figyelmeztető riasztás memória,

–	szabotázsriasztás memória.

( – LED KI;  – LED BE)

Dátum és óra / kezelő név

Idő vagy kezelő név kijelzőn történő megjelenítésével kapcsolatban konzultáljon a telepítővel. Idő megjelenítése esetén határozza meg a megjelenítés módját.

Zónotaállap

Zónaállapot kezelőn történő megjelenítésével kapcsolatban konzultáljon a telepítővel.

Zónák állapotának ellenőrzéséhez nyomja  gombot 3 mp-ig. Alább találhatók a zónák állapotát jelző szimbólumok (kijelző körüli számok jelölik a zónák számozását):

– letiltva,

– leválasztva,

– első riasztásindítás,

– tűzriasztás,

– riasztás,

– szabotázs riasztás,

– szabotázs (dupla EOL zóna),

– sértett,

– tűzriasztás memória,

– riasztásmemória,

– szabotázsriasztás memória,

– normál állapot.

A szimbólumok élesített módban nem kerülnek megjelenítésre.

sárga LED – rendszer felhasználói beavatkozás szükséges (pl. hiba vagy hibamemória miatt) – 7.Hiba vagy 7.Rendszerállapot felhasználói funkció használatának segítségével keresse meg a LED villogásának okát

Üzenetek

A kijelzőn az alábbi üzenetek jelenhetnek meg (listában elfoglalt sorrend jelzi az üzenet prioritását):

- riasztás,

- belépési késleltetés visszaszámlálás,

- kilépési késleltetés visszaszámlálás,

- riasztásmemória.

kék LED – szervizmód jelzés

BE – kezelő szervizmódban

villog – másik kezelő szervizmódban

Élesítés partíció kiválasztás nélkül

[KÓD]  - teljes élesítés

[KÓD]  - nappali élesítés

[KÓD]  - éjszakai élesítés

2-es partíció élesítés

[KÓD]  - teljes élesítés

[KÓD]  - nappali élesítés

[KÓD]  - éjszakai élesítés

Hatástalanítás és/vagy riasztástörlés

[KÓD]  - mindkét partíció

[KÓD]  - 1-es partíció

[KÓD]  - 2-es partíció

Riasztás indítás kezelőről

tűzriasztás - nyomja  gombot 3 mp-ig

pánikriasztás - nyomja  gombot 3 mp-ig

orvosi riasztás - nyomja  gombot 3 mp-ig

Kimenetek gyorsvezérlése

[számgomb]  - kimenet aktiválása

[számgomb]  - kimenet deaktiválása

Gyors hibaellenőrzés

nyomja  gombot 3 mp-ig

Felhasználói menü ([KÓD] )

1.Kód csere

2.Felhasználók

1.Új felhasználó

1.Kód

2.Ütemező

3.Partíciók

4.Távvezérlő hozzáadás

5.Távvezérlő eltávolítás

○ gomb

□ gomb

▲ gomb

■ gomb

● gomb

○+● gomb

Távvezérlő esemény

8.Név

2.Felhasználó szerkesztés

[felhasználó kiválasztás]

1.Kód

2.Ütemező

3.Partíciók

4.Távvezérlő hozzáadás

5.Távvezérlő eltávolítás

○ gomb

□ gomb

▲ gomb

■ gomb

● gomb

○+● gomb

Távvezérlő esemény

8.Név

3.Felhasználó eltávolítás

3.Kimenetek törlése

4.Zóna áthidalások

1.Letiltás

2.Leválasztás

5.Eseménynapló

6.Idő beállítás

7.Hibák / 7.Rendszer állapot

8.Kimenetk vezérlése

9.Tesztek

1.Zóna teszt

2.Kimenetek teszt

3.Jelszint

4.Tesztesemény

6.ID csere

7.IMEI/ID

8.FW verzió

0.SIM kártyák

1.SIM1 egyenleg

2.SIM2 egyenleg

3.SIM1 feltöltés

4.SIM2 feltöltés

5.SIM1 PUK kód

6.SIM2 PUK kód

Szerviz hozzáférés

Telep csere

PERFECTA Soft

Szervizmód

1-es partíció élesítés

[KÓD]  - teljes élesítés

[KÓD]  - nappali élesítés

[KÓD]  - éjszakai élesítés

Gyors élesítés

- 1. partíció teljes élesítés

- 1. partíció nappali élesítés

- 1. partíció éjszakai élesítés

- 2. partíció teljes élesítés

- 2. partíció nappali élesítés

- 2. partíció éjszakai élesítés

vagy   -	mindkét partíció teljes élesítés

vagy   -	mindkét partíció nappali élesítés

vagy   -	mindkét partíció éjszakai élesítés

CSENGŐ be-/kikapcsolás

nyomja  gombot 3 mp-ig