FIGYELMEZTETÉS

A működési problémák elkerülése miatt az eszköz használata előtt figyelmesen olvassa végig a kézikönyvet.

Tilos bármilyen konstrukció változtatás vagy jogosulatlan javítási művelet. Ez különösképp vonatkozik az összeszerelésre és az alkotóelemek módosítására. A karbantartást és/vagy javítást csak jogosult személy végezheti (pl.: rendszer telepítő vagy szakszerviz).

A riasztó központ csak PSTN (analóg) telefonvonalhoz csatlakoztatható. Digitális hálózathoz (pl.: ISDN) való közvetlen csatlakoztatás az eszköz károsodását okozza. Az analóg vonal digitális vonallá alakítása miatt lépjen kapcsolatba a rendszer telepítővel.

Ha a riasztóközpont által használt telefonvonal gyakran foglalt és/vagy a telefonvonallal/távfelügyeleti átjelzéssel kapcsolatban hibát tapasztal, azonnal jelezze a riasztó központ telepítőjének.

FELHÍVÁS!

A riasztó rendszerekben használt akkumulátorok ólmot tartalmaznak. Használat után nem kerülhetnek a kommunális hulladékba, a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni őket (Európai Előírások 91/157/EEC és 93/86/EEC).

| A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és a termék minősítő nyilatkozatok letölthetők a www.satel.pl weboldalról. |  |
| --- | --- |

Az INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64 és INTEGRA 128 riasztó központok megfelelnek a CLC/TS 50131-3, Fokozat 3 előírásainak, és a Det Norske Veritas Certification AS, Norvégia által minősítettek.

Az INTEGRA riasztó központok környezeti osztálya: II.

Változások az INTEGRA riasztó központok 1.06 firmware verziójában.

| Új modulok támogatása | INT-RS – átalakító felügyeleti eseményekhez speciális külső eszköz segítségével, a riasztó központ integrálása más rendszerekhez (pl.: úgynevezett “intelligens házak”), vagy lehetőség GuardX programmal való kapcsolódásra, az LCD kezelőhöz való csatlakozással megegyező módon. |
| --- | --- |
| Felhasználók | A szerviz hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet alrendszer felhasználókat, ha a Szerviz szerkeszthet opciót bekapcsolja a mester felhasználó (adminisztrátor). APT-100 jeladó rendelhető az egyes felhasználókhoz. |
| Élesítés | Új élesítés mód: "teljes+bypass” jellemzővel. Változtatás a gyors élesítés funkciókban LCD és partíció kezelők használata esetén: az [1] és [#] gombok egymás utáni megnyomása aktiválja a "teljes+bypass” élesítés módot. Az élesítési művelet módosításra került az LCD kezelőben. Ha az élesítés nem lehetséges, mert egy Prioritás opcióval ellátott zóna sértve van, vagy a Nem élesít tamper esetén opció aktív és zóna szabotázs van, az adott zóna bypassolható a [4] gomb megnyomásával. |
| Felhasználó funkciók | A Tesztek funkcióban, a DloadX szerkeszthet opció Szerviz szerkeszthet opcióra cserélődött. Tűz ajtó nyitás vége funkció került hozzáadásra. Új funkciók kerültek hozzáadásra a Tesztek funkcióban: Akkumulátor teszt Proximity kártya teszt ST program verzió GSM IMEI/v/jel. Lehetőség van a kimenetek gyors vezérlésére az LCD kezelővel, bármilyen jelszó használata nélkül (a [8] és [#] gombok egymás utáni megnyomása elindítja a Kimenet vezérlés funkciót). Lehetőség van a MONO kapcsoló típusú kimenet működési idejének szabad definiálására, ha az az LCD kezelőről vezérelhető. Lehetőség van bármelyik kimenet kikapcsolására az LCD kezelőről (a kimenet beprogramozott működési idejétől függetlenül) bármelyik numerikus gomb megnyomásával. A Letöltés funkcióban, a kommunikáció indítása beépített modemmel és a kommunikáció indítása külső modemmel szétválasztásra került. |

TARTALOM

1.	Bevezetés	5

2.	A felhasználói kézikönyvről	5

3.	Riasztó rendszer műszaki megbízhatósága	5

4.	Riasztó rendszer működési költségei	6

5.	INTEGRA riasztó központ	6

5.1	Központ alapvető funkciói	6

5.2	Központ tulajdonságok	7

6.	INTEGRA központ működtetése	8

6.1	Alapvető információ	8

6.2	LCD Kezelők	9

6.2.1	Kijelző	11

6.2.2	Billentyűzet	11

6.2.3	LED kijelzők	12

6.2.4	Hangjelzések	12

6.3	LCD kezelő használata	13

6.3.1	Funkciók választása a menüben	15

6.3.2	Adat bevitel	15

6.3.3	Grafikus mód	16

6.3.4	Riasztás forrás nevének olvasása	17

6.3.5	Proximity kártya olvasó (csak INT-KLCDR-GR/INT-KLCDR-BL)	17

6.4	Partíció kezelők	18

6.5	Többfunkciós kezelő proximity kártya olvasóval	22

6.5.1	Működés partíció kezelő módban (INT-S/SK)	22

6.5.2	Működés partíció kezelő módban proximity kártya olvasóval (INT-SCR)	23

6.5.3	Működés belépési kezelő módban (INT-ENT)	25

6.6	Kódzárak	26

6.7	Proximity kártya és DALLAS chip olvasó	27

6.8	Kódok és felhasználók	28

6.9	Előtagok	29

6.10	Proximity kártyák/DALLAS chipek	30

6.10.1	Proximity kártya / DALLAS chip hozzáadás az LCD kezelő használatával	30

6.10.2	Proximity kártya / DALLAS chip hozzáadás a DloadX program használatával	30

6.10.3	Proximity kártya / DALLAS chip hozzáadás a GuardX program használatával	31

6.10.4	Proximity kártya / DALLAS chip törlés az LCD kezelő használatával	31

6.10.5	Proximity kártya / DALLAS chip törlés a DloadX program használatával	31

6.10.6	Proximity kártya / DALLAS chip törlés a GuardX program használatával	31

6.11	APT-100 jeladók	32

6.11.1	Jeladó hozzáadás az LCD kezelő használatával	32

6.11.2	Jeladó hozzáadás a DloadX program használatával	33

6.11.3	Sorozatszám olvastatása átvitel alatt	33

6.11.4	Jeladó törlés az LCD kezelő használatával	34

6.11.5	Jeladó törlés a DloadX program használatával	34

6.11.6	Zóna hozzárendelés gombokhoz az LCD kezelő használatával	34

6.11.7	Zóna hozzárendelés gombokhoz a DloadX program használatával	34

6.11.8	Esemény generálási szabály konfigurálása LCD kezelő használatával	34

6.11.9	Esemény generálási szabály konfigurálása Dloadx program használatával	35

6.12	Rendszer élesített mód	35

6.13	Riasztások	38

6.14	Riasztás üzenet küldés telefonon	38

6.15	Telefonhívás válaszadás	39

6.16	Egyéb funkciók a telefonvonal használatával	40

6.17	SMS vezérlés csak INTEGRA 128-WRL	40

7.	Felhasználó Funkciók	41

7.1	Fő menü	41

7.1.1	Felhasználó funkció menü	42

7.2	Felhasználó funkciók bemutatása	48

Törölt riasztás megtekintés	48

Rendszer reset	48

Hatástalanítás	48

Riasztás törlés	48

Egyéb riasztás törlés	48

Hang üzenet megszakítás	48

Élesítés	48

Élesítés (2 kód)	48

Hatástalanítás (2 kód)	49

Auto-élesítés késleltetés	49

Auto-élesítés késleltetés beállítás	49

Élesítés mód	50

1. kód törlése	50

Saját kód változtatás	50

Előtag változtatás	51

Mesterek	51

Felhasználók	51

Zóna bypass	54

Idő beállítás	54

Hibák	55

Események	55

Zóna reset	56

Reteszelt kimenet törlés	56

Tűz ajtó nyitás vége	57

Opció változtatás	57

Tesztek	58

Szerviz hozzáférés	60

Ajtó nyitás	60

Kimenet vezérlés	61

Szerviz mód	62

SM (szerviz mód) átkapcsolás	62

Letöltés	62

8.	Megfelelőség a CLC/TS 50131-3 előírásainak	63

9.	Függelék A	64

10.	Függelék B	66

11.	Függelék C	67

12.	Felhasználói kézikönyv frissítések	73

# Bevezetés

Köszönjük, hogy a SATEL Vállalat termékét választotta. Kiváló minőség, funkciók széles választéka és egyszerű kezelhetőség, ez mind riasztóközpontunk fő előnyei közzé tartozik. Reméljük teljesen elégedett lesz a választásával, mi mindig készek vagyunk professzionális segítséget és információt nyújtani termékeinkkel kapcsolatban. A SATEL a riasztó központokon túlmenően, a riasztó rendszer többi elemében is kiváló termékeket gyárt. Teljes termékpalettánkról és forgalmazói hálózatunkról a www.satel.pl weboldalon talál részletes információt.

# A felhasználói kézikönyvről

A felhasználói kézikönyv segít Önnek megismerni az INTEGRA riasztóközpontok, és a hozzájuk tartozó modulok alapvető működését, továbbá a központok által biztosított felhasználó funkciókat. Az INTEGRA családba öt riasztóközpont tartozik: INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128 és INTEGRA 128-WRL. A riasztóközpontok a funkciókat tekintve megegyeznek, különbségek a műszaki paraméterek területén találhatók. Kis, közepes és nagy objektumokhoz egyaránt kiválasztható a megfelelő riasztó központ.

Az “INTEGRA központ működtetése” rész bemutatja a központtal használható modulokat, és azok működtetését. Emellett bemutat a riasztóközpont működtetéséhez szükséges néhány funkciót, és tartalmazza az alapvető információkat a rendszer működésével és a központ általi telefonvonal használattal kapcsolatban.

A “Felhasználó funkciók” rész az LCD kezelőről elérhető összes funkciót bemutatja.

A kézikönyv szövege műszaki szakszavakat is tartalmaz, ezek magyarázatát a FÜGGELÉK B fejezetben találja, a kézikönyv végén.

A központ funkcióinak megismeréséhez és teljes kihasználásához, kérjük, figyelmesen olvassa végig a kézikönyvet. A riasztóközponttal a behatolásjelzésen túlmenően számos épületfelügyeleti funkció is végrehajtható. A központok funkcióinak kihasználtsága és a rendszer hatékonysága nagymértékben függ a telepítés minőségétől, és a telepítő általi felprogramozás szakszerűségétől. A riasztóközponttal végrehajtható funkciókról, a riasztóközpont működéséről és működtetéséről részletes információt a telepítőtől is kaphat.

Az olyan helyzeteket, melyben a központ működése az előzetes telepítői döntésektől (a rendszer felprogramozásának pillanatában) függ, PROG szimbólummal jelöljük (az adott helyzet bemutatása után).

A "szerviz" kifejezés a kézikönyvben mindig arra a személyre vonatkozik, aki a rendszerért felelős, és jogosult a szerviz kód használatára. Ő lehet a telepítő, karbantartó mérnök, a létesítmény védelmére alkalmazott biztonsági személyzet, stb.

Ez a kézikönyv az 1.06 verziójú központokra vonatkozik.

# Riasztó rendszer műszaki megbízhatósága

A riasztó központ műszaki eszközöket tartalmaz, melyek megbízhatósága létfontosságú az objaktum hatékony védelmének érdekében. A riasztó rendszer elemei számos külső tényezőnek vannak kitéve, beleértve az időjárási körülményeket (kültéri sziréna), légköri kisüléseket (kültéren futó telefonvonalak, tápellátás vezetékek, kültéri szirénák), mechanikus károkat (kezelők, érzékelők, stb.). A riasztórendszer elemeinek rendszeres ellenőrzése magas szintű behatolás- és tűzvédelem fenntartását teszi lehetővé.

A riasztó központ számos biztonsági és automata ellenőrző funkcióval rendelkezik a rendszer megbízhatóságával kapcsolatban. A központ a problémákat a  [HIBA] LED kigyulladásával jelzi. Ha ilyen jelzést tapasztal, azonnal ellenőrizze a jelzés kiváltó okát, és ha szükséges, lépjen kapcsolatba a telepítővel.

A riasztó rendszer tesztelését rendszeresen végre kell hajtani. Ellenőrizni kell, hogy a központ érzékeli-e az egyes érzékelők sértését, hogy az egyes érzékelők látószöge nincs-e kitakarva, hogy megtörténik-e a reakció a védett ablak kinyitására, és hogy a sziréna és telefonos üzenetküldés megfelelően működik-e.

A rendszer tesztelésével kapcsolatos részletes információkat a telepítő biztosítja. A felhasználói igényektől függően ajánlott a rendszer telepítő általi rendszeres tesztelése is.

A felhasználó feladata, hogy előre megtervezze a megfelelő lépéseket riasztás jelzés esetén. Alapvető, hogy észlelje és nyugtázza a riasztást, a kezelőn látható információk alapján azonosítani tudja a riasztást okozó eszközt, és megszervezze a szükséges lépéseket (pl.: tűz esetén az evakuálást).

# Riasztó rendszer működési költségei

A riasztó rendszer fő feladata a behatolás mielőbbi jelzése és a hatékony jelzés továbbítás. Távfelügyeletre való bekötés esetén valós idejű információt szolgáltatva a távfelügyeleti állomás felé.  A jelzés továbbítás megvalósítása telefonvonalon alapul, és anyagi költségeket von maga után. Alapesetben a riasztóközpont működési költségei azon múlnak, hogy mennyi információ kerül továbbításra a távfelügyeleti állomás felé. A telefonvonal hibája, és a központ helytelen programozása jelentősen megnövelheti ezen költségeket.  Az ilyen esetek legtöbbször a túlzottan magas számú csatlakozási kísérletre vezethetők vissza.

A telepítő állítja be a riasztó rendszer működését a rendszer védelmi igényeinek megfelelően, de a felhasználónak kell eldöntenie, hogy az információ bármi áron továbbításra kerüljön, vagy esetleges műszaki hiba esetén a központ kihagyhatja néhány olyan esemény továbbítását, melyek fogadása nem került megerősítésre a távfelügyeleti állomás által.

# INTEGRA riasztó központ

Az INTEGRA riasztóközpont egyaránt alkalmazható kis, közepes és nagyméretű objektumokhoz. A központ működése nemcsak a behatolás jelzésére korlátozott, hanem megvalósíthatja a létesítmény 24 órás felügyeletét is. A riasztó rendszer állapota folyamatos felügyelet alatt van. A riasztó rendszer elemeihez való illetéktelen hozzáférés úgynevezett szabotázs (tamper) riasztást generál.  A központ folyamatosan fogadja az érzékelőkből érkező jeleket, és eldönti, hogy az adott jelzés okozzon-e riasztást vagy nem. A központhoz számos típusú érzékelő csatlakoztatható, a riasztás típusát és módját a központ programozása határozza meg (a központ különböző módon reagálhat például tűzjelzés esetén vagy vízszint érzékelő jelzése esetén).

A riasztó központban az egyes érzékelő zónák csoportosíthatók, úgynevezett partíciók hozhatók létre. Szabadon választható, hogy mikor legyen az adott partíció felügyelt (élesített). Az adott partícióhoz tartozó bármelyik érzékelő zóna aktiválása (úgynevezett zóna sértés) riasztást generálhat. A riasztóközpont nagy előnye a rendkívüli flexibilitás a partíciók élesítésével kapcsolatban.

## Központ alapvető funkciói

betörés, támadás, tűz, műszaki és kiegészítő riasztás jelzés,

távfelügyelet – kommunikáció a távfelügyeleti állomással (részletes információ valós idejű küldése a védett létesítményben történt választott eseményekről),

telefonos üzenetküldés riasztáskor – hangüzenet vagy pager üzenet formájában,

telefonhívás válaszadás (ez a funkció külön kóddal van védve) ami lehetővé teszi:

  - a rendszer állapotának ellenőrzését,

  - a szerviz által előre beprogramozott központ funkciók telefonon keresztüli vezérlését,

a riasztó rendszerben előforduló összes vagy választott események valós idejű nyomtatása külső nyomtatóra,

beléptetés vezérlés a védett objektumban elektromágneses zárral ellátott ajtók segítségével,

a riasztó rendszer elemeinek (pl.: tápellátás, akkumulátorok, kábelezés) önálló felügyelete a helyes működés érdekében.

## Központ tulajdonságok

A biztonsági rendszer vezérlésére számos lehetőség használható:

- LCD kezelő,

- partíció kezelő,

- proximity kártya olvasó,

- 433 MHz-es távirányító (opcionálisan, INT-RX modul telepítésével),

- 868 MHz-es távirányító (INTEGRA 128-WRL központnál; a többi központnál opcionálisan, 2.0 vagy későbbi verziójú ACU-100 vezérlő csatlakoztatásával),

- számítógépre telepített DloadX vagy GuardX program,

- SMS üzenet (INTEGRA 128-WRL központnál; a többi központnál opcionálisan, GSM-4S modul csatlakoztatásával),

- web böngésző (opcionálisan, ETHM-1 modul csatlakoztatásával),

- mobil telefon a MobileKPD alkalmazáson keresztül (opcionálisan, ETHM-1 modul csatlakoztatásával),

- palmtop (PDA vagy MDA) a szükséges alkalmazás telepítésével (opcionálisan, ETHM-1 modul csatlakoztatásával).

telepítő által megadható név és leírás zónákhoz és partíciókhoz, a riasztás forrásának könnyebb azonosítására,

kijelzőn látható a rendszer dátum és idő, a valós időn alapuló automatikus funkciók egyszerűbb ellenőrzésére,

partíciók állapotának opcionális kijelzése (legfeljebb 16 választott vagy az összes),

megtekinthető riasztás/hiba memória (vagy minden eseményt tartalmazó részletes memória) az események, zóna nevek, modulok, partíciók és felhasználói műveletek szöveges megjelenítésével, és az események pontos időpontjával,

távfelügyelet, a központ típusától függően 8 független alrendszer és 32 egyénileg is élesíthető partíció,

az egyéni rendszer elemek vezérlése független kezelőkről (maximum 8 LCD kezelő és 64 partíció LED kezelő használható az INTEGRA 64 és INTEGRA 128 központoknál),

a MONO kapcsoló, BI kapcsoló, Távvezérlő kapcsoló, Redőny fel és Redőny le típusú kimenetek egyéni vezérlése,

dinamikusan változó menü (jogosultsági szinttől függően) a felhasználó funkciók használatához, minden felhasználó csak a számára engedélyezett menüpontokat láthatja az LCD kezelő kijelzőjén,

gyors billentyű kombinációk a gyakran használt funkciókhoz,

szerviz megjegyzés az LCD kezelőn.

# INTEGRA központ működtetése

## Alapvető információ

Az esetek nagy részében LCD kezelők és partíció kezelők szolgálnak az INTEGRA központok működtetésére. Emellett a központ felügyeli és regisztrálja az ajtóknál vagy egyedi helyen telepített kódzárak, proximity kártya olvasók és Dallas chip olvasók használatát. A partíció kezelők szintén használhatók kódzárként is.

Az LCD kezelők több partíció vezérlésére szolgálnak a különböző alrendszerekben. A partíció kezelők csak egy partíció vezérlésére használhatók. A vezérlő eszközöket a telepítő rendeli hozzá az egyes partíciókhoz. A felhasználók csak akkor működtethetik a központot a kezelővel, ha van jogosultságuk az adott kezelő partícióinak vezérlésére. Új felhasználó létrehozásakor/szerkesztésekor megadható, hogy melyik partíció vezérlésére jogosult az adott felhasználó (lásd Felhasználó funkciók bemutatása (Felhasználók). A kezelők partícióhoz rendelését a telepítő végzi el.

Példa: Az LCD kezelő az 1,2,3,4,5 és 6 partíciók vezérlésére van programozva a telepítő által. A felhasználónak az 5,6,7 és 8 partíciók vezérlésére van jogosultsága. Így a felhasználó az adott LCD kezelőn az 5 és 6 partíció vezérlését végezheti el.

Ugyanez az elv érvényes a partíció kezelőkre, kódzárakra, proximity kártya olvasókra és DALLAS chip olvasókra is. A kezelővel a felhasználó a számára jogosultként beállított partíciókat vezérelheti, kinyithatja a számára jogosultként beállított kódzárral, proximity kártya/DALLAS chip olvasóval ellátott ellátott ajtókat. A telepítő adja meg a partíció kezelőkhöz, kódzárakhoz és olvasókhoz tartozó jogosult felhasználó listát (külön-külön minden modulnál).

A központhoz való hozzáférés, és a rendszer állapotára vonatkozó fontos információk KÓDDAL védettek (a kód 4-8 számjegy kombinációjából áll). A magasabb biztonsági szintű rendszerekben lehetséges a kód előtaggal való bővítése (1-8 számjegy), ami időszakosan változtatható az adott alrendszer mester felhasználója által.

Néhány információ kód beütése nélkül is ellenőrizhető a rendszerben, csupán a kezelő gombjainak nyomva tartásával (kb. 3 másodpercig) PROG.

INFORMÁCIÓ FUNKCIÓK

[1]	–	zóna állapot megtekintése,

[4]	–	partíció állapot megtekintése,

[5]	–	riasztási események megtekintése,

[6]	–	hiba memória megtekintése,

[7]	–	aktuális hibák megtekintése,

[8]	–	csengő jelzés be/ki kapcsolása az LCD kezelőben,

[9]	–	partíció kijelzési mód váltás: választott / összes,

(	–	riasztott partíció nevek megtekintése, (( gomb is) (nyomja meg a ( gombot röviden a kijelzésre választott partíció nevek megtekintéséhez),

(	–	riasztást okozó zóna nevek megtekintése (( gomb is).

RIASZTÁS FUNKCIÓK

–	KIEGÉSZÍTŐ riasztás (például orvosi riasztás)

–	TŰZ riasztás

–	PÁNIK riasztás

A billentyűzet nyilaihoz és numerikus gombjaihoz rendelt funkciók csak LCD kezelőről érhetők el, míg a többi funkció (riasztás funkciók) minden rendszerben telepített kezelőről (LCD kezelő, partíció kezelő, kódzár) elérhető PROG. Az aktivált információ funkciók csak az adott kezelőhöz rendelt partíciókról biztosítanak információt. Az információk a felhasználó menün keresztül is elérhetők (lásd: Felhasználó funkciók bemutatása – Tesztek, Események, Hibák, Opció változtatás), azonban a felhasználói menün keresztül csak arról a partícióról látható információ, aminek a vezérlésére az adott felhasználónak jogosultsága van.

A fentebb említett információ funkciók engedélyezése csak azon az LCD kezelőkön ajánlott, ami jogosulatlan felhasználóktól teljesen védetten helyezkedik el.

Ha a partíció állapot kijelzés funkció aktív, a 9-es gomb megnyomása megváltoztatja a kijelzési módot. A következő kijelzési lehetőségek biztosítottak:

dátum és 16 választott partíció állapotának kijelzése,

minden partíció állapotának kijelzése (dátum és időkijelzés nélkül). A partíciók számozása a kijelző körül látható.

A “PÁNIK riasztás" a “betörés” riasztáshoz hasonlóan külsőleg is jelezhető (hang- és fényjelzők), de lehetőség van a külső jelzőeszközök aktiválása nélküli “csendes PÁNIK riasztásra" is PROG.

A szerviz (telepítő) engedélyezheti a gyors élesítés funkciót az LCD kezelőben / partíció kezelőben. Gyors élesítés esetén nem szükséges a felhasználó kód beütése (a központ által használható élesítés módok a Rendszer élesített mód fejezetben találhatók):

- nyomja meg egymás után a [0] és [#] vagy [1] és [#] gombokat – teljes élesítés mód;

- nyomja meg egymás után az [1] és [#] gombokat – teljes élesítés mód a Bypass ha nincs kilépés opcióval ellátott zónák bypassolásával,

- nyomja meg egymás után a [2] és [#] gombokat – otthon maradásos élesítés (otthon maradás);

- nyomja meg egymás után a [3] és [#] gombokat – otthon maradásos élesítés belépési késleltetés nélkül (otthon maradás, késleltetés 0).

LCD kezelő esetén az élesítés mód a szerviz (telepítő) által a kezelőhöz rendelt partíciókban történik meg a Gyors élesítés alatt. Partíció kezelő esetén az élesítés mód a kezelőhöz rendelt partícióban lesz aktív.

Továbbá, ha egyszerre tartja lenyomva a ( és ( gombokat (kb. 40 másodpercig) a kezelő processzor újraindul, és kijelzi a kezelő és a központ program verzióját.

## LCD Kezelők

A SATEL a következő LCD kezelőket kínálja INTEGRA központokhoz:

- INT-KLCD-GR/INT-KLCD-BL

- INT-KLCDR-GR/INT-KLCDR-BL

- INT-KLCDK-GR

- INT-KLCDL-GR/INT-KLCDL-BL

- INT-KLCDS-GR/INT-KLCDS-BL

A kezelők méretben, alakban és áramfelvételben különböznek egymástól. Az INT-KLCDR-GR/INT-KLCDR-BL kezelők beépített proximity kártya olvasóval is rendelkeznek. A kezelők többsége kétféle verzióban igényelhető: zöld vagy kék kijelző és billentyűzet háttérfénnyel. A zöld kijelzővel és billentyű háttérfénnyel rendelkező modellek neve "GR" betűkkel végződik, a kék kijelzővel és billentyű háttérfénnyel rendelkező modellek neve pedig "BL" betűkkel.

1. ábra. INT-KLCDR-GR kezelő.

2. ábra INT-KLCDS-GR kezelő.

3. ábra INT-KLCDK-GR kezelő.

### Kijelző

Az LCD kezelőhöz nagy LCD kijelző tartozik (2 x 16 karakter), állandó vagy ideiglenes háttérfénnyel. Az ideiglenes háttérfény gombnyomásra vagy bármelyik zóna sértésére aktiválódik (szerviz beállítás).

A háttérfény (beleértve a billentyűzet háttérvilágítását) automatikusan kikapcsol, ha a központ 230 V AC tápellátása megszűnik.

Normál működés alatt a kijelző az aktuális dátumot és időt mutatja. Lehetséges a kezelő nevének folyamatos kijelzése is. A kijelzési formátum a telepítő által állítható be. Az alsó kijelző sor használható a választott partíciók (legfeljebb 16) állapotának kijelzésére. A kijelzett szimbólumok magyarázata a Tesztek felhasználó funkcióban kerül bemutatásra, a kézikönyv 7.2 fejezetében. Az alsó sor első karaktere (balról számítva) a legalacsonyabb sorszámú partíció állapotát mutatja, a telepítői beállításoknak megfelelően. Az ezt követő számok a többi beállított partíció állapotát mutatják, sorszám szerint emelkedő sorrendben.

Az LCD kijelzőn a szervizzel kapcsolatos információ is megjeleníthető, Szerviz üzenet formájában. A kijelzett szöveg legfeljebb 29 karakter, a kijelzése folyamatos vagy speciális időintervallumhoz kötött. A szöveg lehet minden felhasználó számára megjeleníthető, vagy csak a belépési kód bevitele után megjelenő.

### Billentyűzet

A billentyűzet a kijelző alatt található (nagyjából ugyanúgy történik a megvilágítása, mint a kijelzőnek). A billentyűzet használható:

kódok bevitelére,

a menüben való mozgásra és a megfelelő funkciók kiválasztására a menü listából,

a választott funkciókhoz tartozó adatok bevitelére.

A numerikus billentyűkön található betűkből képezhető szavak segítenek a belépési kód egyszerűbb memorizálásában (pl.: a "[7][8][2][7][8]" kód a "START" szónak felel meg). A [#] és [ok] gombok elektronikusan egymáshoz vannak csatlakoztatva, bármelyik használható a másik helyett. Ebből adódóan, ahol a [#] gomb említésre kerül a kézikönyvben, a [#] gomb helyett az [ok] gomb is használható.

### LED kijelzők

Az LCD kijelző körül 6 LED található, melyek a rendszer állapotának jelzésére szolgálnak.

–	riasztás (piros) – a LED folyamatos világítása riasztást jelez. A riasztási idő letelte után villogó LED jelzi a riasztás memóriát. A LED csak a riasztás törlése után alszik el (lásd: Riasztások).

Megj:	A LED nem jelzi ki a riasztást élesített módban, ha a telepítő bekapcsolta CLC/TS 50131-3 szabvány által előírt Nem mutat riasztást élesítés esetén opciót.

–	hiba (sárga) – villogó fény jelzi a rendszerben előforduló műszaki problémát. A felhasználói kézikönyvben leírt események (lásd Felhasználó funkciók bemutatása (Hibák) okozhatják a LED kigyulladását. A LED ideiglenesen elalszik, ha az LCD kezelő részlegesen élesítésre (a kezelőhöz tartozó legalább egy partíció élesítődik) vagy teljes élesítésre (a kezelőhöz tartozó minden partíció élesítődik) kerül PROG. A LED a hiba megtekintéséig és a hiba memória törléséig villog, ha a Hiba memória megtekintésig opció aktív. A LED a hiba megszünéséig villog, ha a Hiba memória megtekintésig opció nincs bekapcsolva PROG.

–	élesített (zöld) – a LED villog, ha a kezelőhöz tartozó partíciókból nincs az összes élesítve, és folyamatosan világít, ha a kezelőhöz tartozó összes partíció élesítve van.

–	szerviz (zöld) – a LED villog, ha a riasztó központ szerviz módban van (csak a szerviz kóddal rendelkező felhasználó számára elérhető a szerviz mód).

Megj:	A szerviz mód korlátozza a központ működését. A legtöbb zónáról érkező riasztás (kivéve a PÁNIK, 24ó pénz automata, és 24ó Rezgés) és a szabotázs riasztások nem kerülnek jelzésre szerviz módban. A normál működés visszaállításához ki kell lépni szerviz módból, a panel nem lép vissza automatikusan normál működési módba.

–	csoport (két zöld LED) – grafikus mód funkcióban használt, megmutatja melyik adat van kijelezve az adott pillanatban. A LED-ek állapota mutatja a zóna vagy kimenet csoport számát, vagy a megfelelő bővítő buszt. (Lásd: Felhasználó funkciók bemutatása (Bypass zonák; Tesztek).

| JELZÉS | LED | LEÍRÁS |
| --- | --- | --- |
|  | bal oldal/felső | jobb oldal/alsó |  |
| ZÓNÁK/ KIMENETEK | KI | KI | csoport 1; szám 1–32 (n) |
|  | KI | BE | csoport 2; szám 33–64 (32+n) |
|  | BE | KI | csoport 3; szám 65–96 (64+n) |
|  | BE | BE | csoport 4; szám 97–128 (96+n) |
| BŐVÍTŐ BUSZOK | KI | KI | első bővítő busz busz 1 szám (címek) 0-31 (DEC) rendszer címek 00–1F (HEX) |
|  | KI | BE | második bővítő busz busz 2 szám (címek 0-31 (DEC) rendszer címek 20–3F (HEX) |

n – LCD kezelő kijelző melletti szám

### Hangjelzések

A kezelő használata során a következő hangjelzések fordulhatnak elő PROG.

Egy hosszú sípolás – élesítési művelet visszautasítása – egy olyan zóna, ami nem lehet sértve az élesítés pillanatában, sértve van (Prioritás opció), esetleg akkumulátor, bővítő vagy kezelő hiba. A visszautasítás az élesítésre választott összes zónára vonatkozik. A rendszer hiba figyelmeztetés szintén megelőzi az élesítést.

Két hosszú sípolás – a központ nem ismeri fel a használt kódot; a funkció nem elérhető; rossz adat; a választott funkció törlésének nyugtázása (kilépés mentés nélkül, a [*] gomb megnyomása a kezelőn); a használt gomb nem aktív; a kártya kód nem került felismerésre.

Három hosszú sípolás – a kód felismerésre került, de a használni kívánt funkció nem elérhető (pl.: ideiglenes partíció blokkolás aktív, vagy a felhasználónak nincs jogosultsága a kezelővel vezérelhető partíciókhoz).

Két rövid sípolás – választott funkció elfogadva – belépés a menü részletes almenüibe.

Három rövid sípolás – élesítés vagy hatástalanítás nyugtázása.

Négy rövid és egy hosszú sípolás – a választott funkció elindításának nyugtázása.

Három pár rövid sípolás – kód változtatás szükséges (egy másik felhasználó a saját kódjának változtatása során megpróbálta beállítani ezt a felhasználó kódot; a kód érvényessége lejárt).

Továbbá a következő helyzetek is jelzésre kerülhetnek:

Riasztás a partícióban – folyamatos sípolás a teljes riasztási időtartam alatt (az időtartam programozása a szerviz/telepítő által történik).

Tűz riasztás – másodpercenként hosszú sípolás a teljes riasztási időtartam alatt.

Belépési késleltetés számlálása – 2 rövid sípolás másodpercenként.

Megj:	A belépési késleltetés 2 rövid sípolással való másodpercenkénti jelzése a 1.05 firmware verziójú INT-KLCD-GR/BL és INT-KLCDR-GR/BL, és a 6.05 firmware verziójú INT-KLCDL-GR/BL, INT-KLCDS-GR/BL és INT-KLCDK-GR LCD kezelőkre vonatkozik. A korábbi firmware verziójú kezelőknél a belépési késleltetés számlálásának jelzése 3 másodpercenként egy rövig hangjelzéssel történik.

Kilépési késleltetés számlálása – hosszú sípolás 3 másodpercenként, kiegészülve egy sorozatos sípolással (10 másodpercig) és egy hosszú sjpolással a késleltetés végén. A “kilépési késleltetés” számlálásának módja jelzi, hogy a késleltetési idő a végéhez közeledik, és a rendszer mindjárt élesedik.

Auto élesítés késleltetés számlálás (időpont-vezérelt partíciók) – 7 hangjelzés sorozata (csökkenő hosszúsággal).

Csengés az LCD kezelőben – 5 rövid sípolás – ez a funkció használható egyes érzékelők aktiválásának jelzésére hatástalanított állapotban.

## LCD kezelő használata

A rendszer LCD kezelőről való működtetéséhez be kell ütni a felhasználó KÓD-ot, és meg kell nyomni a [#], [ok] vagy [*] gombokat. A központ működése (elérhető funkciók) alatt más történik a  [#] vagy [ok] gombok, és más történik a [*] gomb megnyomása után.

[KÓD][#] vagy [KÓD][ok]	az élesítéssel/hatástalanítással kapcsolatos funkciók elérése,

[KÓD][*]	a felhasználó számára jogosult összes funkció elérése, a felhasználó menün keresztül.

Példa: Ha beüti a kódot, és megnyomja a [#] gombot, a központ megjeleníti a részleges élesítéssel kapcsolatos funkciókat (ha még nincs a kezelő által elérhető partíció élesítve) vagy a hatástalanítással kapcsolatos funkciókat (ha bármelyik kezelő által elérhető partíció élesítve van). Riasztás esetén a központban törölheti a riasztást, és lehetőség van a részleges hatástalanításra (ha a felhasználónak van rá jogosultsága). Ha a telefonos üzenetküldés funkció aktív – a Hang üzenet törlése funkció jelenik meg a menüben. Ha a felhasználónak csak egy partíció kezelésére van jogosultsága, a kód beütése és a [#]  gomb megnyomása azonnal élesíti vagy hatástalanítja (ha élesítve van) a jogosult partíciót.

A kód beütése és a [*] gomb megnyomása megjeleníti a Felhasználó menüben elérhető funkciókat. A Felhasználó menü emellett a következő funkciókhoz is hozzáférést biztosít: Élesítés és Hatástalanítás (ha van élesített partíciói). Ha minden partíció élesítve van, az Élesítés funkció nem elérhető.

Megj:	Hibás (központ által nem azonosított) kód háromszori bevitele:

- riasztás generálhat PROG,

- blokkolhatja a kezelőt 90 másodpercig. Ezután minden egyes rossz kód további 90 másodpercre blokkolja a kezelőt PROG.

A riasztó központ speciális jellemzője a felhasználó menü dinamikus változtatása, a beprogramozott rendszer paraméterektől és az adott felhasználó jogosultságaitól függően. A felhasználó csak azokhoz a funkciókhoz férhet hozzá, amihez jogosultsága van.

Néhány funkció gyorsabb eléréséhez a felhasználó GYORS BILLENTYŰKET használhat. A menü aktiválása után ([KÓD][*]), nyomja meg a megfelelő numerikus billentyűt – és a központ közvetlenül belép a választott funkcióba.

A következő funkciók vannak hozzárendelve a numerikus billentyűzethez:

[1]	Saját kód csere

[2]	Felhasználók/Mesterek

[3]	nincs

[4]	Zóna bypass

[5]	Események

[6]	Idő beállítás

[7]	Hibák

[8]	Kimenet vezérlés

[9]	Szerviz mód

[0]	Letöltés

A telepítő a kurzor mozgató billentyűkhöz is rendelhet funkciókat, a rendszer mindennapos használatának további egyszerűsítésére. Ezek a funkciók a következő módon aktiválhatók:

[KÓD] (

[KÓD] (

[KÓD] (

[KÓD] (

Az egyes kurzor mozgató billentyűkhöz a következő funkciók rendelhetők:

- Élesítés (teljes)

- Élesítés (belső zónák nélkül)

- Élesítés (belső zónák és belépési késleltetés nélkül)

- Hatástalanítás

- Riasztás törlés

- Zóna bypass

- Bypass törlés

- MONO kimenet BE

- BI kapcsoló kimenet állapot

- BI kimenet BE

- BI kimenet KI

- Élesítés (teljes+bypass)

Az egyes funkciókhoz a telepítő rendeli hozzá a partíciókat, zónákat vagy kimeneteket. A felhasználónak megfelelő jogosultsági szinttel, és a választott partícióhoz való hozzáféréssel kell rendelkeznie a választott funkció használatához.

A központ élesítése sikertelen lehet, ha a választott partíció sértett zónát tartalmaz (a zóna állapota felügyelt élesítéskor).

Minden LCD kezelőn elérhető felhasználó funkció bemutatásra kerül a "Felhasználó funkciók bemutatása" részben.

### Funkciók választása a menüben

Ha a központ azonosítja a kódot, az első felhasználó funkció (a jogosult funkciók közül) megjelenik a kijelző felső sorában. A menü listában a ( és ( gombok megnyomásával mozoghat, a használni kívánt funkciót a [#] vagy ( gomb megnyomásával aktiválhatja (egy-választós lista). Ha a választott funkció használatához további választás szükséges (almenü, opciók), aktiváláskor a további választáshoz szükséges adatok jelennek meg, melyekben szintén a fentebb leírtak szerint navigálhat.

Néhány funkció használata során több elem kiválasztása is szükséges lehet (több-választós lista). Ehhez a ( és ( gombok használatával válassza ki a szükséges elemeket a listában. Az elemek kijelölése bármelyik numerikus billentyűvel történhet, kijelölés után az  szimbólum jelenik meg a választott elemek mellett. A választott elem kijelölésének törléséhez nyomja meg újra bármelyik numerikus billentyűt.

A listában való felfelé vagy lefelé mozgás során (a menü lista körbefuttatható) láthatók az elemek és ellenőrizhető a kijelölés. A [#] vagy ( gombok elfogadják a kijelölést (a funkció kijelölt elemekkel való indításakor sípolás hallható), és a központ visszalép egy menüszintet vagy kijelzi a megfelelő üzenetet és visszatér alap állapotba (várakozás a kódra). Ezután az aktuális dátum és idő is kijelzésre kerül. A dátum és idő formátum a telepítő által adható meg PROG.

Van egy olyan központ beállítás opció, ami aktiválja a dupla nyugtázás műveletet egyes felhasználó funkcióknál. A [#] vagy ( gombok megnyomása után (funkciók választásának normál módja), egy nyugtázást kérő üzenet jelenik meg a kijelzőn a következő információval: 1=Igen. Nyomja meg az 1-es billentyűt a választott funkció nyugtázásához. Ez a lehetőség védelmet jelent a véletlenül bekövetkező dupla [#] (vagy () megnyomások ellen, és az olyan funkciók véletlen elindítása ellen, amit nem kellene elindítani. A kézikönyvben levő, ehhez a helyzethez kapcsolódó, leírások a funkció kikapcsolt állapotában érvényesek.

Ha befejezte a funkciók választását a Felhasználó Menüben, nyomja meg a [*] gombot a kilépéshez. Ha a menü megnyitásától számított 2 percen belül nem történik billentyű megnyomás, a központ automatikusan bezárja a menüt, és visszatér alapállapotba.

### Adat bevitel

Néhány funkció használatához új kód vagy felhasználónév bevitele szükséges. A rendszer felhasználókhoz kapcsolódó új adat bevitel módja kerül ismertetésre ebben a részben. Kód változtatásakor a központ nem jelzi ki a régi kódot, csak abban az esetben, ha a felhasználó nem változtatta meg az alapból hozzárendelt kódot. A régi név azonban mindig látható a kijelzőn. Ha a nevet megváltoztatjuk, az új név jelenik meg a választási listában és a számítógépen látható eseménylistában.

új kód, idő korlát: a numerikus adatok bevitelére a numerikus billentyűk használhatók. A kurzor mozgató billentyűkkel lehet a bevitt számokat megváltoztatni. A szöveg mező alatt, ahol a bevitt digitek megjelennek, látható a kurzor. A ( és ( nyilakkal mozgatható a kurzor az előző / következő digitre. Bármely gomb megnyomásával a digit bevitelre kerül a kurzor bal oldalára, a ( nyíl megnyomásával pedig törlődik a kurzor bal oldalán levő digit. A ( nyíl megváltoztatja a kurzor típusát – villogó sötét téglalap jelenik meg a kijelzőn. Ezzel a kurzor típussal a kurzor aktuális pozíciójában levő digitet írhatjuk felül a billentyűzetről bevitt digittel. A ( nyíl újbóli megnyomásával visszatér az előző kurzor típusra.

felhasználó név: a numerikus billentyűkkel (melyek ebben az esetben szöveges adatbevitelre szolgálnak) adható meg a felhasználó név a központnak. A 2. táblázat tartalmazza a kezelőről használható karaktereket. A numerikus billentyűk ismételt megnyomásaival körbefuttathatók a használható karakterek. Az új felhasználó név bevitelével megváltozik az alapértelmezett név. A régi név törlése a ( nyíllal lehetséges (karakterenkénti törlés). A ( nyíl megnyomásával szóköz bevitelére van lehetőség. A ( és ( nyilakkal a felhasználó néven belül mozoghatunk a változtatni kívánt digitre. A kurzor pozíciójában levő digit megváltoztatásához a numerikus billentyűk nyomogatásával válassza ki a használni kívánt karaktert. Ezután vigye a kurzort a következő pozícióba, és ismételje meg a műveletet.

A bevitt adatok elfogadásához nyomja meg a [#] gombot.

| Gomb | A gomb ismételt megnyomásai után használható karakterek |
| --- | --- |
| 1 | 1 | ! | ? | ' | ` | ( | " | { | } | $ | % | & | @ | \ | ^ | ¦ |  | # |
| 2 | A | a | B | b | C | c | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D | d | E | e | F | f | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | G | g | H | h | I | i | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | J | j | K | k | L | l | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | M | m | N | n | O | o | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P | p | Q | q | R | r | S | s | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T | t | U | u | V | v | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | W | w | X | x | Y | y | Z | z | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 | . | , | : | ; | + | - |  | / | = | _ | < | > | ( | ) | [ | ] |

2. táblázat. Szöveges adatbeviteli módban használható karakterek.

### Grafikus mód

A partíciók, zónák és kimenetek kiválasztására vonatkozó funkciók másféle módot is biztosítanak a listából való kijelölésre (például a beélesítendő partíciók esetén). Ez az úgynevezett grafikus mód. Ha a választási listát megnyitotta, a ( vagy ( gombokkal léphet be ebbe a módba. Egy pont jelenik meg a kijelzőn az elérhető partíciók száma alatt (a számok 1 és 32 között a kijelző körül láthatók). A pont alatti kurzor jelzi, melyik a kiválasztható elem. A ( és ( gombokkal válaszhatjuk ki a kívánt elemet. Bármelyik numerikus billentyű megnyomása az  szimbólum megjelenését eredményezi a kijelzőn. A numerikus billentyű ismételt megnyomása visszavonja a kijelölést. A ( vagy ( gombokkal az előző kijelzési mód (nevekkel) lesz látható.

Ehhez hasonlóan, ha zónát vagy kimenetet szeretne választani, pont jelzi az elérhető zónát vagy kimenetet. Ha a számuk meghaladja a 32-t, csoportokban kerülnek kijelzésre, 32 elemmel minden csoportban (legfeljebb 4 csoport 32 zónával/kimenettel INTEGRA 128 esetén). Az aktuálisan kijelzett csoportot a két világító LED állapota jelzi  [CSOPORT] (nézze meg a LED kijelzők leírását a 6.2.3 fejezetben). A kurzor által jelzett zóna/kimenet szám kiszámításához a kijelzett csoport számától függően adjon 32-t, 64-et vagy 96-ot a kurzornál levő, kijelző melletti számhoz,.

Grafikus módban a 0, 1 és 2 billentyűkhöz speciális funkciók vannak hozzárendelve. Az egyes gombok megnyomása a következőket eredményezi:

[0][0][0] – minden választott elem kijelölésének visszavonása ( szimbólum KI)

[1][1][1] – minden választható elem kijelölése ( szimbólum BE)

[2][2][2] – az elemkijelölés állapotának megcserélése (kijelölés megfordítása)

### Riasztás forrás nevének olvasása

A telepítő bekapcsolhatja a riasztást okozó elemek nevének kijelzését az LCD kezelőn anélkül, hogy a megtekintéshez szükséges lenne a felhasználó kód bevitele. Ebben az esetben a riasztást generáló partíció vagy zóna név kijelzésre kerül a kezelőn riasztás esetén. Ha több riasztás történik, lehetőség van a riasztást aktiváló összes zóna, és a partíciók állapotának megtekintésére.  A ( és ( nyilakkal lehet megnézni a partíció neveket (ha több partícióban is volt riasztás), a ( és ( nyilakkal pedig a riasztást generáló zónák megtekintésére van lehetőség. A zóna és partíció nevek (telepítő által definiáltak) körbefuttathatók a kezelő alsó sorában, a rendszerben levő zónák/partíciók számának megfelelően. A riasztási forrás nevének megtekintéséhez a riasztás után, nyomja meg és tartsa nyomva a megfelelő kurzor mozgató billentyűt (nyilat).

### Proximity kártya olvasó (csak INT-KLCDR-GR/INT-KLCDR-BL)

Az INT-KLCDR-GR/INT-KLCDR-BL kezelők a beépített proximity kártya olvasónak köszönhetően extra funkciókkal is használhatók. Ezek a funkciók:

kártya kód beolvasás kártya felhasználóhoz való hozzárendelésekor (funkciók: Új felhasználó, Felhasználó szerkesztés),

telepítő által definiálható funkciók,

őrjárat regisztrálása.

A központ másképp reagálhat a kártya rövid olvastatására az olvasónál és a hosszú olvastatásra (kb. 3 másodpercig). A kártya rövid olvastatásához más funkció is hozzárendelhető, mint a hosszú olvastatáshoz.  Ezzel a jellemzővel egy kártya több összetett funkció aktiválásra is használható, amivel időt takaríthatunk meg a kezelőn keresztüli aktiváláshoz képest.

A proximity kártya a következő funkciók aktiválására használható:

- nincs funkció – nincs művelet

- mint kód * – belép a felhasználó funkciók menübe

- mint kód # – választott partíciók élesítése/hatástalanítása (élesítés/hatástalanítás, ha a felhasználó csak egy partíció vezérlésére jogosult)

- mint kód ( – a nyílhoz rendelt funkció aktiválása

- mint kód ( – a nyílhoz rendelt funkció aktiválása

- mint kód ( – a nyílhoz rendelt funkció aktiválása

- mint kód ( – a nyílhoz rendelt funkció aktiválása

- ajtó nyitás (belépés) – az elektromágneses ajtó zár vezérlése (Felhasználó belépés eseményt generál)

- ajtó nyitás (kilépés) – az elektromágneses ajtó zár vezérlése (Felhasználó kilépés eseményt generál)

- 2 hosszú sípolás – kártya kód olvasás folyamatban jelzése

- 1 rövid sípolás – kártya kód olvasás végének jelzése

Megj:

A 2. vagy 3. funkciók választása esetén csak a Rövid olvatatás funkció aktív, a Hosszú olvastatás funkció blokkolásra kerül a kártya olvastatása után.

A 8. és 9. funkciók használatához szükséges, hogy a telepítő beprogramozza, hogy a kezelő melyik ajtót nyitja. A rendszer által kezelt bármelyik ajtó nyitása lehetséges (pl.: kódzárak, partíció kezelők vagy proximity kártya olvasók által nyitott ajtók).

Két hosszú sípolás ismeretlen kódú kártya olvasását jelenti.

- Ismeretlen (hibás) kártya kód háromszori olvasása központ által rögzített eseményt vagy riasztást is generálhat PROG. Ilyen esetekben lehetséges a kezelő olvasó részének blokkolása 90 másodpercig.

## Partíció kezelők

SATEL a következő partíció kezelőket kínálja INTEGRA központokhoz:

- INT-S-GR/INT-S-BL

- INT-SK-GR

A kezelők méretben és alakban különböznek egymástól. A kezelők kétféle verzióban igényelhetők: zöld vagy kék billentyűzet háttérfénnyel. A zöld billentyű háttérfénnyel rendelkező modellek neve "GR" betűkkel végződik, a kék billentyű háttérfénnyel rendelkező modellek neve pedig "BL" betűkkel. A háttérvilágítás folyamatos vagy idő-vezérelt (automatikusan bekapcsoló) lehet.

4. ábra INT-S-GR/INT-S-BL partíció kezelő.

5. ábra INT-SK-GR partíció kezelő.

A partíció kezelők LED kijelzőkkel vannak ellátva:

–	riasztás (piros) – a LED folyamatos világítása riasztást jelez. A riasztási idő letelte után villogó LED jelenti a riasztás memóriát. A LED csak a riasztás törlése után alszik el (lásd: Riasztások).

Megj:	A LED nem jelzi ki a riasztást élesített módban, ha a telepítő bekapcsolta CLC/TS 50131-3 szabvány által előírt Nem mutat riasztást élesítés esetén opciót.

–	élesített (zöld) – a LED folyamatosan világít, ha a kezelőhöz tartozó partíció élesítve van, és villog a kilépési késleltetés alatt. A villogás mutatja, hogy a kilépési késleltetés számlálása folyamatban van.

–	hiba (sárga) – villogó fény jelzi a rendszerben előforduló műszaki problémát. A jelzés az egész rendszerre vonatkozik, nemcsak a kezelő által kezelt partícióra. A hibákat az LCD kezelőn tudja ellenőrizni. A hibajelzés ideiglenesen inaktívvá válik a kezelőhöz tartozó partíció élesítése alatt. A partíció hatástalanítása után a hibajelzés ismét aktív lesz. A LED a hiba LCD kezelőn keresztüli ellenőrzéséig és a hiba memória törléséig villog, ha a Hiba memória megtekintésig opció aktív. A LED a hiba megszünéséig villog, ha a Hiba memória megtekintésig opció nincs bekapcsolva PROG.

Ha minden LED felváltva villog (fentről lefelé), akkor nincs kommunikáció a kezelő és a központ között. Ez a helyzet lehetséges az INDÍTÓ program futása alatt, vagy ha a kábelezés megsérült a kezelő és a központ között.

Van lehetőség arra is, hogy a partíció élesítése vagy hatástalanítása csak két különböző kód egymás utáni bevitelével történhessen PROG. Ebben az esetben az első kód bevitele az  [élesített] és  [hiba] LED-ek felváltott villogását eredményezi, és a központ vár a második kód bevitelére.

Az LCD kezelőhöz hasonlóan a partíció kezelő is generálhat hangjelzéseket. Kijelző híján a kezelő hangjelzéssel nyugtázhatja a választott funkciókat.

Egy rövid sípolás – belépési kód elfogadása (ha a Belépési kód jelzés (hardver) opció aktív)

Egy hosszú sípolás – élesítési művelet visszautasítása.

Két hosszú sípolás – a központ nem ismeri fel a használt kódot.

Két rövid sípolás – az első kód elfogadásának jelzése, ha a két kóddal történő élesítés/hatástalanítás opció aktív.

Három hosszú sípolás – a kód felismerésre került, de nem vezérli a kezelő partíciót

Három rövid sípolás – élesítés vagy hatástalanítás nyugtázása.

Három pár rövid sípolás – kód változtatás szükséges (egy másik felhasználó a saját kódjának változtatása során megpróbálta beállítani ezt a felhasználó kódot; a kód érvényessége lejárt).

Négy rövid és egy hosszú sípolás – a választott funkció elindításának nyugtázása, kódcsere vagy őrjárat.

Öt rövid sípolás – a másik ajtó nyitva (zsiliprendszer esetén) – az ajtóvezérlés nem került végrehajtásra. A zárvezérléshez be kell csukni a zsiliprendszerhez tartozó többi ajtót, és újra be kell vinni a kódot.

A hangjelzések helyettesíthetők a kezelőn villogó fényjelzésekkel PROG. Ez esetben a sípolások a kezelő fényein láthatók, az adott hangjelzésnek megfelelő ütemben. Ha a háttérvilágítás be van kapcsolva, a hangjelzési ütemnek megfelelően kikapcsol a háttérvilágítás, ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, akkor pedig a hangjelzési ütemnek megfelelően bekapcsol a háttérvilágítás.

Továbbá a következő helyzetek is hangjelzésre kerülhetnek  PROG.:

Riasztás a partícióban – folyamatos sípolás a teljes riasztási időtartam alatt.

Riasztás memória – 2 másodpercenként hosszú sípolás a riasztás törléséig. A hangjelzés a  [riasztás] LED villogásával van szinkronban. Bármelyik numerikus gomb megnyomása elnémítja a hangjelzést kb. 40 másodpercre.

Tűz riasztás – másodpercenként hosszú sípolás a teljes riasztási időtartam alatt.

Tűz riasztás memória –2 másodpercenként rövid sípolás a riasztás törléséig. A hangjelzés a  [riasztás] LED villogásával van szinkronban. Bármelyik numerikus gomb megnyomása elnémítja a hangjelzést kb. 40 másodpercre.

Belépési késleltetés számlálása – 2 rövid sípolás másodpercenként.

Kilépési késleltetés számlálása – hosszú sípolás 3 másodpercenként, kiegészülve egy sorozatos sípolással (10 másodpercig) és egy hosszú sípolással a késleltetés végén. A “kilépési késleltetés” számlálásának módja jelzi, hogy a késleltetési idő a végéhez közeledik, és a rendszer mindjárt élesedik.

Auto élesítés késleltetés számlálás (időpont-vezérelt partíciók) – 7 hangjelzés sorozata (csökkenő hosszúsággal).

Nyitva maradt ajtó – magas frekvenciájú ismétlődő rövid hangjelzések, amíg az ajtót be nem csukják (ha az ajtó vezérlés funkció aktív).

Csengő a bővítőben – öt rövid sípolás – információ a kezelő partícióban választott zóna sértésének jelzésére (CSENGŐ opciónak be kell lenni kapcsolva a partíció kezelőben, és a CSENGŐ a modulban opciónak aktívnak kell lennie a zónánál).

A rendszer vezérlése partíció kezelőről nagymértékben korlátozott, és csak arra a partícióra vonatkozik, amihez a kezelőt a telepítő hozzárendelte. Lehetséges az elektromos zár vezérlése is a partíció kezelőről, a felhasználó kód használatával. Egy partícióhoz több partíció kezelő is rendelhető.

A partíció kezelőről a következő funkciók érhetők el:

[KÓD][#]	partíció élesítése vagy hatástalanítása; riasztás törlés; és/vagy vezérlő funkció elindítása,

[KÓD][*]	a kezelőben levő relé modul vezérlése (pl.: elektromágneses ajtó zár nyitása); hatástalanítás (ha a partíció élesített és a relé nem aktív az élesítés időtartama alatt) PROG.

Megj:

Ha a megadott partíció élesítve van, és a kezelő elektromágneses zár vezérlésére is használt, akkor a [KÓD][*] bevitele hatástalanítja a partíciót és nyitja az ajtót – kivéve, ha a partíció ideiglenesen blokkolva van.

A [KÓD][*] nem hatástalanítja a partíciót, ha a Kód + * nem hatástalanít opció aktív a bővítőben. Mindemellett élesített állapotban az ajtó csak akkor nyitható, ha a Belépés ha élesített opció aktív a bővítőben.

Az LCD kezelőhöz hasonlóan a funkciók használatához a felhasználónak jogosultnak kell lennie a kezelőhöz tartozó partíció kezelésére. Emellett a jogosultnak kell lennie a kezelő használatához is. A jogosultságot a mester felhasználó vagy a telepítő (szerviz) állíthatja be.

Megj:	Hibás (központ által nem azonosított) kód háromszori bevitele:

- riasztás generálhat PROG,

- blokkolhatja a kezelőt 90 másodpercig. Ezután minden egyes rossz kód további 90 másodpercre blokkolja a kezelőt PROG.

A partíció kezelőről jelszó bevitele nélkül elérhető funkciók:

- nyomja meg egymás után a [0] és [#] vagy [1] és [#] gombokat – teljes élesítés mód;

- nyomja meg egymás után az [1] és [#] gombokat – teljes élesítés mód a Bypass ha nincs kilépés opcióval ellátott zónák bypassolásával,

- nyomja meg egymás után a [2] és [#] gombokat – otthon maradásos élesítés (otthon maradás);

- nyomja meg egymás után a [3] és [#] gombokat – otthon maradásos élesítés belépési késleltetés nélkül (otthon maradás, késleltetés 0).

- nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot (INT-S-GR / INT-S-BL) vagy  gombot (INT-SK-GR) kb. 3 másodpercig – TŰZ riasztás;

- nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot (INT-S-GR / INT-S-BL) vagy  gombot (INT-SK-GR) kb. 3 másodpercig – KIEG (orvosi) riasztás;

- nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot (INT-S-GR / INT-S-BL) vagy  gombot (INT-SK-GR) kb. 3 másodperc – PÁNIK riasztás.

A partíció kezelőn használható másik funkció a felhasználó kód csere PROG. A felhasználó kód csere a következőképp hajtható végre:

Nyomja meg és tartsa nyomva (kb. 3 másodpercig) az 1-es numerikus billentyűt (a  [riasztás] és  [élesített] LED-ek – piros és zöld – elkezdenek felváltva villogni).

Vigye be a régi KÓD-ot és nyomja meg a [#] gombot (a  [riasztás] és  [hiba] LED-ek – piros és sárga – elkezdenek felváltva villogni).

Vigye be az új KÓD-ot és nyomja meg a [#] gombot (a LED-ek villogása befejeződik és a modul a funkció végrehajtását jelző jelzést generál).

A központ nem fogadja el a megváltoztatott a kódot (amit két hosszú sípolással jelez) a következő esetekben:

- az új kód túl rövid vagy túl hosszú (4 és 8 digit közötti kód használható);

- az új kód túl egyszerű (ha az egyszerű kódok visszautasítása funkció aktív);

- az új kód megegyezik egy másik felhasználó kódjával (teljes megegyezés más felhasználó kódjával),

- a kód csere blokkolva, mert egy másik felhasználó a kódváltoztatása során már megpróbálta beállítani a használni kívánt kódot. Ha a kódváltoztatás szükségességének kijelzése funkció aktív, akkor a már korábban használni kívánt kódok esetén három pár sípolás hangjelzés történik. Ebben az esetben a kód csere csak az LCD kezelőn lehetséges – és a kódcsere megerősítése szükséges a mester felhasználó által (lásd: Saját kód csere funkció bemutatását a 7.2 fejezetben). Ezzel a funkcióval elkerülhető, hogy valaki a kódváltoztatás során használni kívánt kód “foglalt” jelzésével rájöjjön más felhasználó kódjára.

Megj:	Nagyszámú felhasználó esetén ajánlott legalább 5 számjegyű kód használata, azért, hogy még kevesebb esély legyen arra, hogya felhasználók ugyanolyan kódot próbálnak meg beállítani. A CLC/TS 50131-3 szabvány 6 számjegyes kód használatát írja elő.

## Többfunkciós kezelő proximity kártya olvasóval

Az INT-SCR-BL többfunkciós kezelő proximity kártya olvasóval a következőképp működhet:

partíció kezelő (lásd: Partíció kezelők);

partíció kezelő proximity kártya olvasóval – partíció kezelő funkciókkal, kibővítve felhasználók azonosítására (proximity kártya alapon) szolgáló opcióval;

belépési kezelő – a belépési kód (jelszó) bevitele vagy a kártya olvastatása elindítja a belső késleltetett zónák késleltetését.

A kezelő kivitele kültéri telepítésre is alkalmas. Ezen felül az eszköz csengő gombbal is el van látva.

A kezelőn három LED található, a különböző kijelzésekre:

-	riasztás (piros szín).

-	élesített (zöld szín).

-	hiba (sárga szín).

A LED-ek által jelzett információ a kezelő működési módjától függ. Az összes LED egymás utáni váltakozó villogása (balról jobbra) azt jelenti, hogy nincs kommunikáció a központtal. Ez az állapot akkor is előfordulhat, ha a központon fut az INDÍTÓ program, vagy ha sérült a kábelezés a központ és a kezelő között.

### Működés partíció kezelő módban (INT-S/SK)

A proximity kártya olvasó nem támogatott ebben a módban. A LED-ek és hangjelzések által jelzett információ, valamint a funkciók a Partíció kezelők részben vannak bemutatva.

Megj:	Tűz riasztás aktiválásához nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot, kb. 3 másodpercig. PÁNIK riasztás indításához nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot, kb. 3 másodpercig.

### Működés partíció kezelő módban proximity kártya olvasóval (INT-SCR)

Az eszköz a partíció kezelők funkcióit használja, de emellett a felhasználók nemcsak a belépési kódjukat, hanem a proximity kártyájukat is használhatják. A kártya rövid olvastatása a belépési kód bevitelét és a  gomb megnyomását jelenti. A kártya hosszabb idejű olvastatása (kb. 3 másodpercig) a belépési kód beviteleként és a  gomb megnyomásaként kerül azonosításra.

Megj:	Hibás (központ által nem azonosított) kód háromszori bevitele vagy ismeretlen proximity kártya háromszori olvastatása:

- riasztás generálhat PROG,

- blokkolhatja a kezelőt 90 másodpercig. Ezután minden egyes rossz kód / ismeretlen kártya olvastatás további 90 másodpercre blokkolja a kezelőt PROG.

A belépési kód és a  gomb megnyomása, vagy a kártya rövid olvastatása után használható funkciók (a funkciók használata függ a felhasználó jogosultsági szintjétől, a kezelő beállításaitól és a biztonsági rendszer állapotától):

- relé aktiválás

- hatástalanítás

- riasztás törlés

- 24. MONO Kapcsoló kimenet vezérlés

- 25. BI Kapcsoló kimenet vezérlés

- őrjárat ellenőrzés

- partíció időszakos blokkolásának aktiválása

Megj:	A legtöbb fentebb említett funkció a Zár [Zár jellemző] opció aktiválása után érhető el. A funkciók használhatósága ezen kívül más kezelői opcióktól is függ (pl.: ha a zárnál aktív a BE ha partíció élesített funkció, a legtöbb művelet nem használható). Ezen korlátozások egyike sem érvényes a belépési kód és a  gomb bevitelére, vagy a kártya hosszú olvastatására.

A belépési kód és a  gomb megnyomása, vagy a kártya hosszú olvastatása után használható funkciók (a funkciók használata függ a felhasználó jogosultsági szintjétől, a kezelő beállításaitól és a biztonsági rendszer állapotától):

- élesítés

- hatástalanítás

- riasztás törlés

- 24. MONO Kapcsoló kimenet vezérlés

- 25. BI Kapcsoló kimenet vezérlés

- őrjárat ellenőrzés

- partíció időszakos blokkolásának aktiválása

A partíció kezelőről jelszó bevitel nélkül használható funkciók:

- nyomja meg egymás után a  és  vagy  és  gombokat – teljes élesítés mód;

- nyomja meg egymás után az  és  gombokat – teljes élesítés mód aktiválása és Bypass ha nincs kilépés opcióval ellátott zónák bypassolása,

- nyomja meg egymás után a  és  gombokat – élesítés belső zónák nélkül (otthon maradás);

- nyomja meg egymás után a  és  gombokat – élesítés a belső zónák és belépési késleltetés nélkül (otthon maradás, késleltetés 0);

- tartsa nyomva a  gombot kb. 3 másodpercig – TŰZ riasztás

- tartsa nyomva a  gombot kb. 3 másodpercig – KIEG (orvosi) riasztás

- tartsa nyomva a  gombot kb. 3 másodpercig – PÁNIK riasztás

A kezelő másik funkciója a belépési kód megváltoztatása a felhasználó által PROG. A felhasználó kód megváltoztatásához végezze el a következő műveleteket:

- Nyomja meg és tartsa nyomva (kb. 3 másodpercig) az -es numerikus billentyűt (a  [riasztás] és  [élesített] LED-ek – piros és zöld – elkezdenek felváltva villogni).

- Vigye be a régi KÓD-ot és nyomja meg a  gombot (a  [riasztás] és  [hiba] LED-ek – piros és sárga – elkezdenek felváltva villogni).

- Vigye be az új KÓD-ot és nyomja meg a  gombot (a LED-ek villogása befejeződik és a modul a funkció végrehajtását jelző jelzést generál).

A központ nem fogadja el a megváltoztatott a kódot (amit két hosszú sípolással jelez) a következő esetekben:

- az új kód túl rövid vagy túl hosszú (4 és 8 digit közötti kód használható);

- az új kód túl egyszerű (ha az egyszerű kódok visszautasítása funkció aktív a központban);

- az új kód megegyezik egy másik felhasználó kódjával (teljes megegyezés más felhasználó kódjával),

- a kód csere blokkolva, mert egy másik felhasználó a kódváltoztatása során már megpróbálta beállítani a használni kívánt kódot. Ha a kódváltoztatás szükségességének kijelzése funkció aktív, akkor a már korábban használni kívánt kódok esetén három pár sípolás hangjelzés történik. Ebben az esetben a kód csere csak az LCD kezelőn lehetséges – és a kódcsere megerősítése szükséges a mester felhasználó által (lásd: Saját kód csere funkció bemutatását a 7.2 fejezetben). Ezzel a funkcióval elkerülhető, hogy valaki a kódváltoztatás során használni kívánt kód “foglalt” jelzésével rájöjjön más felhasználó kódjára.

Megj:	Nagyszámú felhasználó esetén ajánlott legalább 5 számjegyű kód használata, azért, hogy még kevesebb esély legyen arra, hogya felhasználók ugyanolyan kódot próbálnak meg beállítani. A CLC/TS 50131-3 szabvány 6 számjegyes kód használatát írja elő.

A kezelő által LED kijelzésssel jelzett információk a Partició kezelők részben kerültek bemutatásra. Ezen felül a kezelő az összes LED egyidejű villogásával jelzi, hogy várja a kártya olvastatását (kártya hozzárendelése felhasználóhoz művelet alatt).

A partíció kezelő proximity kártya olvasóval a következő hangjelzéseket aktiválja:

Egy rövid sípolás – belépési kód bevitelének / kártya olvastatásának jelzése (a Belépési kód jelzés (hardware) opciónak aktivnak kell lennie a telepítő beállításai után).

Egy hosszú sípolás – élesítés visszautasítása.

Két hosszú sípolás – a központ nem ismeri fel a használt kódot / kártyát.

Két rövid sípolás – az első kód elfogadásának jelzése, ha a két kóddal történő élesítés/hatástalanítás opció aktív.

Három hosszú sípolás – a kód / kártya felismerésre került, de nem vezérli a kezelő partíciót.

Három rövid sípolás – élesítés vagy hatástalanítás nyugtázása.

Három pár rövid sípolás – kód változtatás szükséges (a Figyelmeztetés kód változtatás szükségességére opció aktív a központban).

Négy rövid és egy hosszú sípolás – a választott funkció elindításának nyugtázása, kódcsere vagy őrjárat.

Öt rövid sípolás – a másik ajtó nyitva (zsiliprendszer esetén) – az ajtóvezérlés nem került végrehajtásra. A zárvezérléshez be kell csukni a zsiliprendszerhez tartozó többi ajtót, és újra be kell vinni a kódot / olvastatni a kártyát.

A hangjelzések helyettesíthetők a kezelőn villogó fényjelzésekkel PROG. Ez esetben a sípolások a kezelő fényein láthatók, az adott hangjelzésnek megfelelő ütemben. Ha a háttérvilágítás be van kapcsolva, a hangjelzési ütemnek megfelelően kikapcsol a háttérvilágítás, ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, akkor pedig a hangjelzési ütemnek megfelelően bekapcsol a háttérvilágítás.

A kezelő a telepítő által beállított más helyzetek jelzésére is alkalmas (nézze meg a Partíció kezelők részt).

### Működés belépési kezelő módban (INT-ENT)

A belépési kezelő fő rendeltetése, hogy elindítsa a 3. Belső késleltetett zónák késleltetését. Az időtartam, amíg ezek a zónák késleltetettként működnek, a kezelő által programozható. Ha több belépési kezelő van hozzárendelve egy partícióhoz, különböző késleltetési idő aktiválás rendelhető hozzájuk. Ha a beprogramozott idő letelt, a belső késleltetett zóna azonnali zónaként működik tovább.

A kezelő funkcióinak végrehajtása lehetséges:

- a belépési kód bevitele és nyugtázása a  gombbal,

- a belépési kód bevitele és nyugtázása a  gombbal,

- a kártya olvastatásával.

A késleltetés aktiválásán kívül, a belépési kezelővel a következő funkciók is végrehajthatók:

- 24. MONO Kapcsoló kimenet vezérlés

- 25. BI Kapcsoló kimenet vezérlés

- őrjárat ellenőrzés

A belépési kezelő funkcióit használni kívánó felhasználónak jogosultnak kell lennie a kezelő használatára (a jogosultságot a mester felhasználó vagy a telepítő (szerviz) állíthatja be). Az őrjárat ellenőrzés funkció kivételével jogosultnak kell lennie az adott partícióhoz is. A belépési kód bevitele / kártya olvastatása után végrehajtott funkció, a felhasználó jogosultsági szintjétől, a kezelő beállításaitól és a biztonsági rendszer állapotától függ.

Megj:	Hibás (központ által nem azonosított) kód háromszori bevitele vagy ismeretlen proximity kártya háromszori olvastatása:

- riasztás generálhat PROG,

- blokkolhatja a kezelőt 90 másodpercig. Ezután minden egyes rossz kód / ismeretlen kártya olvastatása további 90 másodpercre blokkolja a kezelőt PROG.

A belépési kezelőn csak a  LED szolgál kijelzésre. A LED villogása jelzi, hogy a késleltetés aktiválási idő visszaszámlálása elindult (a hatástalanítás nincs hatással a LED villogására).

A belépési kezelő a következő hangjelzéseket aktiválja:

Egy rövid sípolás – belépési kód bevitelének / kártya olvastatásának jelzése (a Belépési kód jelzés (hardware) opciónak aktivnak kell lennie a telepítő beállításai után).

Két hosszú sípolás – a központ nem ismeri fel a használt kódot / kártyát.

Három hosszú sípolás – a késleltetés aktiválása nem lehetséges (a partíció hatástalanítva van, vagy a késleltetés már elindult), vagy a funkció nem elérhető

Három rövid sípolás – a késleltetés elindításának nyugtázása.

Három pár rövid sípolás – kód változtatás szükséges (a Figyelmeztetés kód változtatás szükségességére opció aktív a központban).

Négy rövid és egy hosszú sípolás – az őrjárat ellenőrzés vagy 24. MONO Kapcsoló vagy 25. BI Kapcsoló vezérlő funkciók használatának nyugtázása.

A hangjelzések helyettesíthetők a kezelőn villogó fényjelzésekkel PROG. Ez esetben a sípolások a kezelő fényein láthatók, az adott hangjelzésnek megfelelő ütemben. Ha a háttérvilágítás be van kapcsolva, a hangjelzési ütemnek megfelelően kikapcsol a háttérvilágítás, ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, akkor pedig a hangjelzési ütemnek megfelelően bekapcsol a háttérvilágítás.

A kezelő hangjelzéssel jelezheti a Késleltetés aktiválási idő futását is PROG.

## Kódzárak

A SATEL a következő kódzárakat kínálja INTEGRA központokhoz:

- INT-SZ-GR/INT-SZ-BL

- INT-SZK-GR

A kódzárak méretben és alakban térnek el. A kódzárak kétféle verzióban igényelhetők: zöld vagy kék billentyűzet háttérfénnyel. A zöld billentyű háttérfénnyel rendelkező modellek neve "GR" betűkkel végződik, a kék billentyű háttérfénnyel rendelkező modellek neve pedig "BL" betűkkel. A háttérvilágítás folyamatos vagy idő-vezérelt (automatikusan bekapcsoló) lehet.

A kódzárak LED kijelzőkkel vannak ellátva:

–	aktiv (zöld) – a LED világítása jelzi a kódzár működését.

–	belépés (a kódzár típusától függően kék vagy piros szín) – a LED világítása jelzi az ajtózár kioldását, ami azt jelenti, hogy az ajtó nyitható.

–	ajtó (sárga) – a LED világítása jelzi az ajtó nyitott állapotát.

7.ábra INT-SZ-GR/INT-SZ-BL típusú kódzár.

8. ábra INT-SZK-GR típusú kódzár.

Ha minden LED felváltva villog (fentről lefelé), akkor nincs kommunikáció a kódzár és a központ között. Ez a helyzet lehetséges az INDÍTÓ program futása alatt, vagy ha a kábelezés megsérült a kódzár és a központ között.

A kódzár fő funkciója a beléptetés vezérlése a helyiségbe, az ajtó elektromos zárjának vezérlésével. A kódzár a partíció vezérlésére is használható a létesítményben szolgálatot teljesítő őrjárat alatt.

Az ajtó nyitásához vigye be a felhasználó KÓDOT a kódzáron, és nyomja meg a [#] vagy [*] gombot. A felhasználónak jogosultnak kell lennie a kódzár használatához.

[KÓD][#]	ajtó nyitás

[KÓD][*]	ajtó nyitás

Megj:	Hibás (központ által nem azonosított) kód háromszori bevitele:

- riasztás generálhat PROG,

- blokkolhatja a kódzárat 90 másodpercig. Ezután minden egyes rossz kód további 90 másodpercre blokkolja a kódzárat PROG.

A kódzár használható felhasználó kód megváltoztatására is, a változtatás művelete ugyanaz, mint a partíció kezelőnél.

A következő speciális riasztások is aktiválhatók a kódzárról:

- TŰZ riasztás – nyomja meg és tartsa nyomva a  (INT-SZ-GR / INT-SZ-BL) vagy  (INT-SZK-GR) gombot kb. 3 másodpercig;

- KIEG (orvosi) riasztás – nyomja meg és tartsa nyomva a  (INT-SZ-GR / INT-SZ-BL) vagy  (INT-SZK-GR) gombot kb. 3 másodpercig;

- PÁNIK riasztás – nyomja meg és tartsa nyomva a  (INT-SZ-GR / INT-SZ-BL) vagy  (INT-SZK-GR) gombot kb. 3 másodpercig.

A választott funkciók nyugtázása (hang- és fényjelzés) megegyezik a partíció kezelőknél leírtakkal.

## Proximity kártya és DALLAS chip olvasó

A kártya/chip használata az olvasóhoz rendelt partíciót vezérli, hasonló módon, mintha egy partíció kezelőről vinnénk be a kódot. A kártya rövid olvastatása / chip olvasóhoz érintése a partíció kezelőn való kód bevitellel és a [*] gomb megnyomásával egyezik meg. A kártya/chip hosszú olvastatása (kb. 3 másodpercig) a partíció kezelőn való kód bevitellel és a [#] gomb megnyomásával egyezik meg. Az olvasó reakciója a kártya/chip rövid vagy hosszú olvastatására a bővítő beállításaitól függ. A proximity kártya/DALLAS chip használatával:

- vezérelhető a bővítő relé, aminek a használatával tovább vezérelhető az elektromos ajtó zár, a reteszelés, világítás és más indító mechanizmusok (szellőzés, szivattyú, stb.);

- élesíthetők partíciók;

- hatástalanítható a rendszer, és törölhetők a riasztások.

A proximity kártya olvasó két-színű LED kijelzéssel és zümmerrel van ellátva a központ és a felhasználó közötti kommunikáció megvalósításához. A DALLAS chip olvasón csak két-színű LED kijelzés található. A telepítő által további jelzések is hozzárendelhetők az olvasókhoz. Az olvasó hang- és fényjelzéseinek leírása a CA-64 DR és CA-64 SR bővítő modulok felhasználói kézikönyvében található.

Megj:	Hibás (központ által nem azonosított) kártya/chip háromszori olvastatása:

- riasztás generálhat PROG,

- blokkolhatja az olvasót 90 másodpercig. Ezután minden egyes rossz kártya/chip olvastatás további 90 másodpercre blokkolja a olvasót PROG.

## Kódok és felhasználók

A központ vezérlő funkcióihoz való hozzásférés a helyes kód bevitele (4-8 számjegy) és a [*] vagy [#] gomb megnyomása után lehetséges. Háromféle alapvető kódtípust különböztetünk meg:

- Szerviz kód – ez a kód speciális jogosultságot biztosít a felhasználónak: minden központ által kezelt partíciót vezérelhet és minden központ által kezelt ajtót kinyithat; jogosult a legtöbb központ funkció eléréséhez (kivéve a Szerviz hozzáférés, Mester megtekintés, Előtag változtatás, Felhasználók és néhány egyéb opciót – lásd a Felhasználó funkciók bemutatása részt), létrehozhat és törölhet alrendszer mester felhasználókat. A gyári alapértelmezett szerviz kód: 12345.

- Mester felhasználó (rendszergazda) kód – ez a kód jelenti a felhasználó számára adható legmagasabb jogosultsági szintet az alrendszerben. A mester felhasználónak jogosultsága van az alrendszer összes partíciójához, és meghatározhatja a rendszer szerviz kóddal való hozzáférésének idejét. A mester felhasználók számára van egy funkció, ami elérhetővé teszi a szerviz általi hozzáférést (lásd a Felhasználó funkciók bemutatása részt:  Szerviz hozzáférés, Opció változtatás). A gyári alapértelmezett mester felhasználó kód az első alrendszerben 1111. A többi mester felhasználó jogosultsági szint korlátozható a szerviz (telepítő) által. Ha több alrendszer van a rendszerben, az egyes alrendszerekhez saját mester felhasználó kód rendelhető. A mester felhasználónak van jogosultsága új felhasználók hozzáadására a rendszerhez.

- Felhasználó kód – a rendszerben létrehozott többi kód, létrehozhatja a szerviz, mester felhasználó vagy normál felhasználó (felhasználó szerkesztés jogosultsággal). Ezek a kódok használatosak a rendszer mindennapos működtetéséhez. A használható kódok száma a központ méretétől függ:

- INTEGRA 24: 16

- INTEGRA 32: 64

- INTEGRA 64: 192

- INTEGRA 128 és INTEGRA 128-WRL: 240

Megj:

A szerviz hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet alrendszer felhasználókat a DloadX program használatával, ha a Szerviz szerkeszthet opciót a mester felhasználó (adminisztrátor) elérhetővé teszi.

  - Az egyes rendszer felhasználókhoz (a mester felhasználót kivéve) telefonos kód is rendelhető – lásd a "Telefonhívás válaszadás" részt.

  - A szerviz kódot visszautasítja a központ, ha a szerviz hozzáférés le van tiltva. A mester felhasználó ideiglenesen vagy teljesen aktiválhatja a szerviz hozzáférést a riasztó rendszerhez.

  - Ha nincs mester felhasználó a rendszerben (minden mester felhasználó törlésre került), a szerviz hozzáférés a rendszerhez korlátlan.

  - Ajánlott, hogy a mester felhasználó ne használja a kódját a mindennapos használat során (a lehetséges jogosulatlan kifigyelés miatt). A mester felhasználónak célszerű saját maga számára is létrehozni egy normál felhasználó kódot, a lényegesebb funkciók letiltásával, és ezt használni a mindennapos munkában. A fő szempont a szerviz módhoz való illetéktelen hozzáférés, és a kódokkal való visszaélés megakadályozása.

Ezen felül egyes funkciókhoz is rendelhető kód. A funkció indítása a kód bevitelével és a [#] gomb megnyomásával (lásd a Felhasználó funkciók bemutatása részt (Felhasználók), vagy az adott kódhoz rendelt proximity kártya használatával történik.

A telepítő (a szerviz kód használatával) jogosult a mester felhasználók nevének és kódjának megváltoztatására (egy mester felhasználó lehetséges alrendszerenként). Ezen kívül ő állítja be a mester felhasználók jogosultságait.

A szerviznek és a mester felhasználónak van jogosultsága felhasználó létrehozására. Ők határozzák meg a létrehozott felhasználó jogosultságait, típusát és a felhasználó számára jogosult partíciókat. Ezen kívül a normál felhasználónak is lehet jogosultsága felhasználó létrehozására. Az új felhasználónak maximálisan olyan jogosultsága lehet, mint az őt létrehozó felhasználónak.

Megj: 	Ha a létrehozott felhasználó jogosult a saját kódjának megváltoztatására, akkor ezt az első használat után meg kell tennie. A központ a kezelő kijelzőjén megjelenő üzenettel és hangjelzéssel emlékezteti a felhasználót a művelet végrehajtására PROG.

A rendszer elmenti a felhasználók létrehozásának rendjét. A felhasználó létrehozására és törlésére jogosult személy csak azokat a felhasználókat törölheti, akiket ő vagy az egyik alatta levő felhasználó (közvetlenül vagy közvetetten) hozott létre. A szerviz az összes mester felhasználó szerkesztésére jogosult (kód változtatásra is). A mester felhasználó az alrendszer összes felhasználójának szerkesztésére és törlésére jogosult. Ez vonatkozik a szervizre is, ha a mester felhasználó feljogosítja a szervizt a felhasználók kezelésére. A normál felhasználók csak a saját maguk által létrehozott felhasználókat szerkeszthetik. Ez a funkció hasznos lehet kód elfelejtése esetén. Az érintett felhasználót létrehozó felhasználó adhat egy új kódot az elveszett helyett, és hozzárendelheti a rendszer vezérléséhez (természetesen csak a saját jogosultságain belül).

A központ az azonosítás miatt egy-egy számot rendel minden felhasználóhoz. Ez a szám kerül használatra a távfelügyeleti állomásra továbbított üzenetekben és az események leírásában (lásd a Felhasználó funkciók bemutatása részt (Események).

Új felhasználók létrehozásával, vagy létező felhasználók szerkesztésével kapcsolatos részletes információt a Felhasználók funkció leírásában talál, a 7.2 fejezetben.

## Előtagok

Nagyobb rendszerekben, ahol magasabb biztonsági szint használatára van szükség, a kód sokszor két részből áll: az első rész rendszeresen cserélődik a mester felhasználó által (előtag) a második részt a felhasználó határozza meg (felhasználó kód). Ezzel a rendszer belépési kódjainak rendszeres változtatása biztosított, míg a felhasználóknak nem kell egyénileg változtatni a kódjaikat. Az előtag hosszát (1-8 számjegy) a telepítő határozza meg. Kétféle előtag használható:

Normál	–	normál esetben az egyes kódok előtt kell beütni. A gyári alapértelmezett 0 vagy 00, vagy 000 ... (a nullák száma az előtag hosszától függ).

Kényszer	–	 veszély esetén kell beütni az egyes kódok előtt, pl.: a felhasználót a behatoló a rendszer hatástalanítására, zóna bypassolására, stb. kényszeríti. A gyári alapértelmezett 4 vagy 44, vagy 444 ... (a négyesek száma az előtag hosszától függ).

Biztonsági szempontból ajánlott az előtagok rendszeres változtatása. Az alrendszer mester felhasználója jogosult az előtagok megváltoztatására és az Emlékeztető idő megváltoztatására (lásd funkciók (Előtag változtatás).

Megj:

- Az előtag hosszának megváltoztatása csak valós kezelőről lehetséges.

- Az előtag hosszának telepítő általi megváltoztatása visszaállítja a gyári alapértelmezett értékeket.

## Proximity kártyák/DALLAS chipek

Az INTEGRA riasztó rendszer felhasználóihoz (kivéve a szervizet) proximity kártya vagy DALLAS chip rendelhető. A mester felhasználókhoz csak a szerviz rendelheti hozzá a kártyát / chipet. A többi felhasználóhoz a kártyát hozzárendelheti a szerviz (ha jogosult rá a mester felhasználó által), mester felhasználó, vagy normál felhasználó Felhasználó szerkesztés jogosultsági szinttel. A kártya / DALLAS chip hozzáadható / törölhető az LCD kezelőn keresztül, vagy a GuardX vagy DloadX program használatával.

Megj:	Ugyanaz a kártya/chip nem rendelhető két felhasználóhoz.

### Proximity kártya / DALLAS chip hozzáadás az LCD kezelő használatával

- Indítsa el az Új prox. kártya / Új DALLAS funkciót.

- Válassza ki a kártya/chip beolvasására használt olvasót, vagy válassza a kártya/chip számának manuális bevitelét.

- A választott beviteli módtól függően a kártya hozzáadásához:

- olvastassa a kártyát/chipet kétszer, követve a kezelőn megjelenő utasításokat. Ha a “Kártya beolvasva”/”DALLAS beolvasva” üzenet megjelenik, nyomja meg a [#] gombot;

- vigye be a kártya/chip számát.

A hozzáadott kártya/chip aktualizálása csak a felhasználó hozzáadás / szerkesztés folyamat befejezése után történik meg, ha kilépett a funkcióból a [*] gombbal, és elmentette a változásokat az [1] gombbal.

### Proximity kártya / DALLAS chip hozzáadás a DloadX program használatával

- Nyissa meg a Felhasználók ablakot.

- Kattintson az egérrel a választott felhasználóra.

- Kattintson az egérrel a Kártya / dallas gombra. A kártya/chip hozzáadás ablak nyílik meg.

- Válassza ki a kártya/chip beolvasására használt olvasót.

- Kattintson az egérrel a Kártya hozzáadás / Dallas hozzáadás gombra.

- Az ablakban kijelzett utasítások szerint olvastassa kétszer a kártyát. Ha Kártya beolvasva / Dallas beolvasva üzenet megjelenik, zárja be az ablakot.

- Mentse el az adatokat a központban. A kártya/chip hozzá van adva a rendszerhez.

Megj:	Kártyát/chipet a kártya/chip szám Kártya / Dallas mezőbe (Felhasználó ablak) való manuális bevitelével is megadhat. Ezután mentse el az adatokat a központban.

### Proximity kártya / DALLAS chip hozzáadás a GuardX program használatával

- Nyissa meg a Felhasználók ablakot.

- Kattintson az egérrel a választott felhasználóra.

- Kattintson az egérrel a Kártya / dallas gombra. A kártya/chip hozzáadás ablak nyílik meg.

- Válassza ki a kártya/chip bevitel módját: olvasón való beolvasással vagy manuális szám bevitellel.

- A kártya/chip hozzáadásra választott módtól függően, válassza ki a bevitelre használt olvasót, és olvastassa kétszer a kártyát, vagy vigye be kétszer a kártya számot manuálisan.

- Kattintson az egérrel a Hozzáadás gombra. Egy ablak nyílik meg, ahova be kell vinni a hozzáférési kódot.

- A kód bevitele után kattintson az egérrel az OK gombra az adatok központban való elmentéséhez. A kártya/chip hozzá van adva a rendszerhez.

### Proximity kártya / DALLAS chip törlés az LCD kezelő használatával

- Indítsa el az Új prox. kártya / Új DALLAS funkciót.

- A kártya/chip szám kijelzése után nyomja meg az [1] gombot.

Megj:	A “Prox. kártya törlés”/”Chip törlés” funkció használatával kiválaszthatja a kártya/chip számát.

A törölt kártya/chip aktualizálása csak a felhasználó hozzáadás / szerkesztés folyamat befejezése után történik meg, ha kilépett a funkcióból a [*] gombbal, és elmentette a változásokat az [1] gombbal.

### Proximity kártya / DALLAS chip törlés a DloadX program használatával

- Nyissa meg a Felhasználók ablakot.

- Kattintson az egérrel a választott felhasználóra (akinek a kártyáját/chipjét törölni szeretné) a Kártya / dallas mezőben.

- Törölje a kártya/chip számot.

- Mentse el az adatokat a központban. A kártya/chip törölve van a rendszerből.

### Proximity kártya / DALLAS chip törlés a GuardX program használatával

- Nyissa meg a Felhasználók ablakot.

- Kattintson az egérrel a választott felhasználóra.

- Kattintson az egérrel a Kártya / dallas gombra. A kártya/chip törlés ablak nyílik meg.

- Kattintson az egérrel a Törlés gombra. Egy ablak nyílik meg, ahova be kell vinni a hozzáférési kódot.

- A kód bevitele után kattintson az egérrel az OK gombra az adatok központban való elmentéséhez. A kártya/chip törölve van a rendszerből.

## APT-100 jeladók

Az INTEGRA 128-WRL központnál, és bármely más INTEGRA központnál csatlakoztatott ACU-100 vezérlővel (ACU-100 firmware verzió 2.0 vagy újabb) APT-100 jeladó rendelhető a rendszer felhasználóihoz (kivéve a szervizt). A mester felhasználóknak csak a szerviz rendelheti hozzá a jeladót. A többi felhasználóhoz hozzárendelheti a jeladót a szerviz (ha jogosult rá a mester felhasználó által), mester felhasználó és/vagy normál felhasználó Felhasználó szerkesztés jogosultsággal.

A jeladó használatával legfeljebb 6 zóna vezérelhető a biztonsági rendszerben. A zónáknak nem kell fizikailag is létezniük. A zóna reakció típus a jeladókkal használni kívánt zónák esetén (akár virtuális, akár létező zónáról van szó) nem lehet Nem használt és Kimenet követő. Bármely más zóna reakció típus használható. Egy gomb megnyomása (vagy egyidejűleg az 1 és 5 gombok megnyomása) a jeladón zóna sértést eredményez (a zóna addig lesz sértve, amíg a gombot nyomva tartjuk), és a központ elvégezheti a zónának megfelelő reagálást. Egy gomb / gombok kombinációja egy zónát vezérelhet a rendszerben. A gombokhoz / gombok kombinációjához rendelt zónák felhasználónként változtathatók.

Bármely gomb / gomb kombináció megnyomása a jeladón egy eseményt generál, hogy a jeladó használatban volt. Ezen események generálása be- és kikapcsolható, csökkentve a rendszerben levő események számát.

Megj:	A jeladó gombok és a biztonsági rendszer zónái közötti hozzárendelés (az adott felhasználóhoz) nem kerül törlésre a jeladó törlése után (az egyedüli kivétel az ABAX jeladó eltávolítás funkció, az LCD kezelő szerviz menüjében). Ha új jeladót adunk hozzá az adott felhasználóhoz, akkor a gombok pontosan ugyanazokat a zónákat vezérlik, mint a törölt jeladó gombjai.

Jeladó hozzáadása a sorozatszám manuális megadásával, vagy a sorozatszám beolvastatásával (ha átvitelt indítunk egy jeladó gomb megnyomásával) is lehetséges.

Megj: 	Ugyanaz a jeladó nem rendelhető két felhasználóhoz.

A jeladó adatokat az ABAX rendszer tárolja (pl.: az INTEGRA 128-WRL központ vezeték nélküli rendszere, vagy az ACU-100 vezérlő 2.0 vagy újabb firmware verzióval). Ha egy ACU-100 vezérlőt jeladó adatokkal csatlakoztatunk INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64 vagy INTEGRA 128 központokhoz, a jeladók automatikusan hozzárendelésre kerülnek a felhasználókhoz. Ez csak a már létrehozott felhasználókra vonatkozik.

LCD kezelő esetén a jeladó akkor lesz hozzáadva a rendszerhez / törölve a rendszerből, és a zónák csak akkor kerülnek hozzárendelésre a gombokhoz, ha befejezi a felhasználó hozzáadás/szerkesztés funkciót, kilép a funkcióból a [*] gombbal, és elmenti a változásokat az [1] gombbal.

A DloadX program esetén a jeladó csak akkor kerül hozzáadásra / törlésre a rendszerhez, és a zónák csak akkor kerülnek hozzárendelésre a gombokhoz, ha az adatokat elmenti az ABAX rendszerben (INTEGRA 128-WRL központi panel vagy ACU-100 vezérlők). INTEGRA 128-WRL központ esetén, kattintson az egérrel a  gombra. A többi központ esetén kattintson az Írás gombra az ABAX Jeladó ablakban.

### Jeladó hozzáadás az LCD kezelő használatával

A jeladó hozzáadása az Új ABAX jeladó funkcióval lehetséges ([szerviz kód][*] (Mesterek (Új mester/Mester szerkesztés (Új ABAX jeladó vagy [kód][*] (Felhasználók (Új felhasználó/Felhasználó szerkesztés (Új ABAX jeladó).

##### Sorozat szám manuális bevitele

- Válassza ki a MANUÁLIS BEVITEL-t a listából.

- Vigye be a jeladó sorozatszámát és nyomja meg a [#] gombot.

##### Sorozatszám olvastatása átvitel alatt

- Válassza ki a listából az eszközt, amivel a sorozatszámot szeretné beolvasni az átvitel alatt (a konfiguráció függvényében ez lehet INTEGRA 128-WRL központ vagy ACU-100 vezérlő).

- Kövesse a kezelőn megjelenő utasításokat, nyomja meg kétszer a jeladó gombját. A Jeladó beolvasva üzenet megjelenése után nyomja meg a [#] gombot.

### Jeladó hozzáadás a DloadX program használatával

A jeladó hozzáadása az ABAX Jeladók ablakban lehetséges. Az ablak megnyitásához kattintson az ABAX Jeladók opcióra a Felhasználók menüben.

INTEGRA 128-WRL központ esetén, a jeladó adatok automatikusan kijelzésre kerülnek. Ezek az adatok a központi panel ABAX rendszerének adatai, a program nem képes kiolvasni az INTEGRA 128-WRL központhoz csatlakoztatott ACU-100 vezérlők adatait. A többi központ esetén be kell olvasni a jeladó adatokat az új jeladó hozzáadása előtt. Ennek érdekében kattintson az Olvas gombra. A program a legalacsonyabb című ACU-100 vezérlőtől kezdve beolvassa a jeladó adatokat. A vezérlő(k) neve(i) (az ablak felső részén kijelezve) közül zölddel kerül kiemelésre az, amelyikkel a központ kommunikálhat (a jeladókat nem támogató vezérlők nevei pedig sárgával kerülnek kiemelésre).

A jeladó adatok egységesítésére minden vezérlőben – pl.: ha olyan ACU-100 vezérlőt csatlakoztatott a rendszerhez, amiben már használatban voltak jeladók – a következőket tegye:

- INTEGRA 128-WRL központ esetén kattintson az Írás mindnek gombra (a gomb azután használható, ha a jeladót támogató ACU-100 vezérlőket csatlakoztatta a központhoz, és nem volt változás a jeladó adatokban a központ ABAX rendszeréből beolvasott adatokhoz képest);

- a többi központ esetén kattintson az Írás gombra (mielőtt a beolvasott adatokban bármit megváltoztatna).

Megj:	Ha több ACU-100 vezérlő van csatlakoztatva a központhoz, és a kommunikáció valamelyikükkel elveszik, a jeladóhoz kapcsolódó adatok mentése nem lehetséges.

##### Sorozatszám manuális bevitele

- Kattintson az egérrel az S/N oszlopban levő mezőre annak a felhasználónak a neve mellett, akihez jeladót szeretne rendelni.

- Vigye be a jeladó sorozatszámát, és nyugtázza a bevitelt az ENTER gomb megnyomásával. A sorozatszámot mutató mező háttere rózsaszínre változik. Ha az adatokat elküldi az ABAX rendszernek, a művelet végén a mező háttérszíne ismét fehér lesz.

### Sorozatszám olvastatása átvitel alatt

- Kattintson az egérrel az S/N oszlopban levő mezőre annak a felhasználónak a neve mellett, akihez jeladót szeretne rendelni.

- Kattintson az Új gombra. Az Új ablak nyílik meg.

- Az ablakban megjelenő kijelzésnek megfelelően nyomja meg jeladó gombját. Ha a jeladó sorozatszáma megjelenik az ablakban, nyomja meg az OK gombot. Az Új ablak bezáródik, és a jeladó sorozatszáma megjelenik az S/N oszlopban, a felhasználó neve mellett. A sorozatszámot mutató mező háttere rózsaszínre változik. Ha az adatokat elküldi az ABAX rendszernek, a művelet végén a mező háttérszíne ismét fehér lesz.

### Jeladó törlés az LCD kezelő használatával

- Indítsa el az ABAX jeladó törlés funkciót ([szerviz kód][*] (Mesterek (Új mester/Mester szerkesztés (ABAX jeladó törlés vagy [kód][*] (Felhasználók (Új felhasználó/Felhasználó szerkesztés (ABAX jeladó törlés).

- Ha a törölni kívánt jeladó száma megjelenik, nyomja meg az [1] gombot.

### Jeladó törlés a DloadX program használatával

A jeladó törlése az ABAX Jeladók ablakban lehetséges, a jeladó adatok beolvasása után (nézze meg a Jeladó hozzáadás a DloadX program használatával részt).

- Kattintson az egérrel az S/N oszlopban levő mezőre annak a felhasználónak a neve mellett, akinek a jeladóját törölni szeretné.

- Kattintson a Törlés gombra.

- Egy ablak jelenik meg, ahol az Igen gombra kattintva megerősítheti a törlési szándékát. A jeladó sorozatszáma törlésre kerül. A sorozatszámot mutató mező háttere rózsaszínre változik. Ha az adatokat elküldi az ABAX rendszernek, a művelet végén a mező háttérszíne ismét fehér lesz.

### Zóna hozzárendelés gombokhoz az LCD kezelő használatával

Zónák hozzárendelése gombokhoz / gomb kombinációhoz a mester felhasználók hozzáadása/törlése funkcióban ([szerviz kód][*] (Mesterek (Új mester/Mester szerkesztés (Gomb 1 / Gomb 2 / Gomb 3 / Gomb 4 / Gomb 5 / Gomb 1 és 5) vagy a felhasználók hozzáadása/törlése funkcióban ([kód][*] (Felhasználók (Új Felhasználó/Felhasználó szerkesztés (Gomb 1 / Gomb 2 / Gomb 3 / Gomb 4 /  Gomb 5 /  Gomb 1 és 5) lehetséges.

- Indítsa el a választott funkciót.

- A ( és( nyilak használatával válassza ki a zónát a listáról, vagy vigye be a zóna számot a kezelőről.

- Nyomja meg a [#] gombot.

### Zóna hozzárendelés gombokhoz a DloadX program használatával

Zónák hozzárendelése gombokhoz / gomb kombinációhoz az ABAX Jeladók ablakban lehetséges, a jeladó adatok beolvasása után (nézze meg a Jeladó hozzáadás a DloadX program használatával részt).

- Kattintson a választott felhasználóra a zónához hozzárendelni kívánt gombnak / gomb kombinációnak megfelelően.

- A billentyűzet segítségével vigye be a gomb által vezérelni kívánt zónát, és nyugtázza az ENTER gomb megnyomásával. A zóna számot mutató mező háttere rózsaszínre változik. Ha az adatokat elküldi az ABAX rendszernek, a művelet végén a mező háttérszíne ismét fehér lesz.

### Esemény generálási szabály konfigurálása LCD kezelő használatával

Események generálásának be- és kikapcsolása a jeladó gombjainak megnyomásakor az ABAX események funkcióban lehetséges, ami a mester felhasználó hozzáadása/szerkesztése ([szerviz kód][*] (Mesterek (Új mester/Mester szerkesztés (ABAX események) vagy a felhasználó hozzáadás/szerkesztés ([kód][*] (Felhasználók (Új Felhasználó/Felhasználó szerkesztés (ABAX események) menüben lehetséges. Az esemény generálás be- és kikapcsolásához, nyomja meg bármelyik numerikus billentyűt. Az esemény generálás az adott gombra aktív, ha az  szimbólum megjelenik a felső sorban.

### Esemény generálási szabály konfigurálása Dloadx program használatával

Események generálásának be- és kikapcsolása a jeladó gombjainak megnyomásakor az ABAX Jeladók ablakban lehetséges, a jeladó adatok beolvasása után (nézze meg a Jeladó hozzáadás a DloadX program használatával részt).

- Kattintson a választott felhasználóra az esemény generálás bekapcsoláshoz / kikapcsoláshoz a hozzárendelni kívánt gombnak / gomb kombinációnak megfelelően.

- A SPACE gomb használatával, bekapcsolhatja/kikapcsolhatja az esemény generálás jellemzőt. Ha az esemény generálás ki van kapcsolva az adott gombra, a ( szimbólum jelenik meg a gomb által vezérelt zóna mellett (ha nem lát szimbólumot, akkor az esemény generálás aktív az adott zónán). Bármilyen beállítás változtatás esetén a zóna szám melletti mező háttere rózsaszínre változik. Ha az adatokat elküldi az ABAX rendszernek, a művelet végén a mező háttérszíne ismét fehér lesz.

## Rendszer élesített mód

Az élesített mód a riasztó központ alapvető állapota. Ebben a módban a központhoz csatlakoztatott érzékelők felügyelik a védett objektumot, és a védett partíció bármilyen sértése minden lehetséges módon jelzésre kerül a központ által (a telepítő programozása szerint). Az INTEGRA központok lehetővé teszik az alrendszer egyes partícióinak önálló vezérlését. Egyszerre egy, több és/vagy az összes partíció lehet élesített állapotban.

A felhasználó az alábbi módokon élesítheti a rendszert:

[KÓD][#] bevitele az LCD kezelőn – minden vagy néhány választott partíció élesítése;

[KÓD][#] bevitele a partíció kezelőn – a kezelőhöz rendelt partíció élesítése;

[KÓD][*] bevitele az LCD kezelőn, és az "Élesít" funkció választása – a választott partíció élesítése; ha már bármelyik partíció élesítve van, ez az egyedüli lehetőség további partíciók élesítésére;

[0][#] bevitele vagy [1][#] bevitele az LCD kezelőn – minden telepítő által programozott partíció élesítése;

[0][#] bevitele vagy [1][#] bevitele a partíció kezelőn – a kezelőhöz rendelt partíció élesítése;

kártya hosszú olvastatása (kb. 3 másodpercig) a proximity kártya olvasón – az olvasóhoz rendelt partíció élesítése;

chip hosszú olvastatása (kb. 3 másodpercig) a DALLAS chip olvasón – az olvasóhoz rendelt partíció élesítése;

Megj:

- A központ nem élesíti a partíció(ka)t a következő esetekben:

- legalább egy Prioritás opcióval programozott zóna sértve van a választott partícióban;

- a Rendszer Reset Szükséges Riasztás Nyugtázás Után, Nem élesít tamper esetén, Nem élesít akku hiba esetén, Nem élesít hiba esetén, Nem élesít kimenet hiba esetén és Nem élesít jelentés hiba esetén opciók közül valamelyik bekapcsolt opció aktív.

Az LCD kezelőn keresztüli élesítésnél az élesítés nem teljesítésének okait kijelzi a központ. Nyomja meg a [*] gombot az élesítés törléséhez. Nyomja meg a [#] gombot az élesítés megismétléséhez (anélkül, hogy újra partíciókat és élesített álapotot kellene választani). Ha az élesítés nem teljesítését előidéző ok megszűnt, a partíció élesítésre kerül. Ha nem szűnt meg, az élesítés nem teljesítésének okait újra kijelzi a központ.

Ha az élesítés az LCD kezelőn sikertelen, mert:

- egy Prioritás opcióval ellátott zóna sértve van;

- a Nem élesít tamper esetén opció aktív, és zóna szabotázs van ( 2EOL típusú zóna, túl hosszú zóna sértés vagy túl hosszú zóna nyugalmi állapot),

ha szükséges, bypassolhatja a kiválasztott zónát a [4] gomb megnyomásával, az élesítést gátló okok megtekintése alatt.

- Ha a Figyelmeztet élesítés alatt hiba esetén opció aktív, a partíciók LCD kezelőről való élesítése alatt a központ informálja a felhasználót a hibákról élesítés előtt. Az [1] gomb megnyomása élesíti a partíció(ka)t, a [2] gomb megnyomása kijelzi az információt a hibákról. A [*] gomb megnyomása törli az élesítést és a hiba megtekintést. A [2] gomb megnyomása, hibamegtekintés, és a [*] gomb megnyomása után, a központ visszatér a kérdésre az élesítéssel vagy hiba megtekintéssel kapcsolatban.

- Ha az LCD kezelővel ideiglenesen blokkolt partíciót szeretne élesíteni, a központ rákérdez a blokkolási idő kijelzésére élesítés előtt.

- Ha a Sértett/bypassolt zóna megtekintés élesítéskor opció aktív, és az élesítés LCD kezelőn keresztül történik, a központ ellenőrzi, hogy van-e sértett/bypassolt zóna az élesíteni kívánt partíció(k)ban. Ellenőrzi, hogy van-e Prioritás opció nélküli zóna sértve. Ha talál sértett/bypassolt zónát, a következő üzenet jelenik meg a kezelőn: “Sértett/Bypass z. 1=Élesít 2=Ellenőriz". Az [1] gomb megnyomása élesíti a partíciót, a [2] gomb megnyomása kijelzi az információt a sértett/bypassolt zónákról. A [*] gomb megnyomása törli az élesítést és a zóna megtekintést.  A [2] gomb megnyomása, zóna megtekintés, és a [*] gomb megnyomása után, a központ visszatér a kérdésre az élesítéssel vagy zóna megtekintéssel kapcsolatban.

A kilépési késleltetéssel ellátott zónák esetén az élesítés csak a késleltetés végén történik meg. Van lehetőség a késleltetési idő kikapcsolására és az azonnali élesítésre, ha megnyomja a [9][#] gombot az élesítésre használt  kezelőről/partíció kezelőről PROG. A kilépési késleltetés kikapcsolása csakis arról a kezelőről/partíció kezelőről lehetséges, ahonnan az élesítés is történt.

Speciális élesítés mód használható abban az esetben, ha a felhasználó nem hagyja el a létesítményt a rendszer élesítése után:

- teljes élesítés bypassal – a Bypass ha nincs kilépés opcióval programozott zónák bypassolásra kerülnek, a központ nem reagál a sértésükre. A többi zóna normál rend szerint működik.

- élesítés belső nélkül – a központ nem reagál a belső zónák sértésére (zóna típus 3. Belső késleltetett). A külső zónák (zóna típus 8. Külső) sértése csendes riasztást indít. A többi zóna normál rend szerint működik.

- élesítés belső és belépési késleltetés nélkül – a központ az előbb leírt módon működik, de mindemellett a késleltett zónák (zóna típus: 0. Bejárat/Kijárat, 1. Bejárat, 2. Késleltetett késleltetés jelzéssel) azonnaliként működnek.

A speciális élesítés mód LCD kezelőn keresztüli használatához a következőket tegye:

  - Vigye be a BELÉPÉSI KÓD-ot és nyomja meg a [*] gombot.

  - Válassza ki az Élesítés mód funkciót.

  - A ( és ( nyilak használatával válassza ki a szükséges élesítés módot, és nyomja meg a [#] gombot.

  - Válassza ki az Élesítés funkciót és jelölje ki az élesíteni kívánt partíció(ka)t.

  - Nyomja meg a [#] gombot.

Ha a speciális élesítés módot újra használni szeretné, ismételje meg a műveletet.

Ha a kód nélküli gyors élesítés funkció aktív (a telepítő által programozott) az LCD kezelőben/partíció kezelőben, akkor a speciális élesítés módok a következő gombok egymás utáni megnyomásával is használhatók:

[1] és [#] – teljes élesítés bypassal;

[2] és [#] – élesítés belső nélkül;

[3] és [#] – élesítés belső és belépési késleltetés nélkül.

Az LCD kezelőn végrehajtott élesítési művelet az olyan partíciókban, amelyikben (10) 24ó rezgés típusú zóna található, és a rezgés érzékelő teszt funkció aktív, eltér az eddig ismertett módtól PROG.

Az élesítési művelet alatt a következő üzenet jelenik meg az LCD kezelőn:

"Rezg. zóna teszt xx s (1=élesít)" ahol az xx mező mutatja a teszt letelte előtti másodpercek számát.

A teszt alatt a központ az adott partíció rezgés érzékelőinek sértésére várakozik. Ha minden rezgés zóna sértésre kerül az adott partícióban, a központ végrehajtja a kilépési késleltetés számlálását és élesedik a rendszer. Ha bármelyik rezgés zóna nem kerül sértésre az időszak alatt, a központ kijelzi a hibás zónákat (szám és zóna név), és nem élesíti a rendszert.

Az 1 gomb megnyomása a visszaszámlálás művelet alatt megszakítja a tesztet, és normál módon élesíti a rendszert. A [*] gomb megnyomása törli az élesítési műveletet.

A rendszer élesítés partíció kezelőről bypassolja a rezgés érzékelők tesztelését az adott partícióban.

A felhasználó a következő módokon hatástalaníthatja a rendszert:

[KÓD][#] bevitele az LCD kezelőn – minden vagy néhány választott partíció hatástalanítása;

[KÓD][*] bevitele vagy [KÓD][#] bevitele a partíció kezelőn – a kezelőhöz rendelt partíció hatástalanítása;

[KÓD][*] bevitele az LCD kezelőn és a "Hatástalanít" funkció választása – a választott partíció hatástalanítása;

kártya rövid vagy hosszú olvastatása a proximitíy kártya olvasón (a bővítő beállításoktól függően) – az olvasóhoz rendelt partíció hatástalanítása;

DALLAS chip rövid vagy hosszú olvastatása a DALLAS chip olvasón (a bővítő beállításoktól függően) – az olvasóhoz rendelt partíció hatástalanítása;

Emellett speciális lehetőségek is rendelkezésre állnak a partíció állapot vezérlésére:

partíció élesítés és hatástalanítás időzítők használatával. Az időzítő egy belső központi vezérlő egység, ami az időt méri. Az időzítő működését a telepítő (szerviz) programozza be;

partíció élesítés és hatástalanítás “partíció felhasználó időzítő” használatával. Ennek az időzítőnek a működését a partíció felhasználója programozza be, a telepítő (szerviz) nélkül. Ebből a típusból csak egy partíció vezérlésére alkalmas időzítő van, ami napi vagy heti ciklusban programozható (lásd: Felhasználó funkciók bemutatása (Opciók változtatása);

Megj:	A korábban említett speciális élesítés módokat is vezérelheti időzítő.

partíció élesítés vezérlés speciálisan élesítés vezérlésre programozott zónával (telepítő által). A gyakorlatban ez lehet egy mechanikus kulcs, kulcs kapcsoló, nyomógomb, rádió kapcsoló, stb. Ezen zónák vezérlése lehetséges Távvezérlő kapcsoló típusú kimenetekkel is (lásd: Telefonhívás válaszadás). A zóna használatával történő hatástalanítás törli a riasztást és az üzenet küldést;

Megj:	A zóna sértés esetén folyamatosan élesít, hacsak az Élesítés lehetőség ellenőrzés opció nem aktív. Ebben az esetben az élesítést gátló tényezőket is figyelembe veszi.

élesítés/hatástalanítás a kód és a nyilak használatával (lásd: LCD kezelő használata) – ez a funkció is lehetőséget biztosít a fentebb említett speciális élesítés módok használatára.

## Riasztások

A rendszer a védett területen előforduló események függvényében riasztásokat jelezhet. Az alapvető központ riasztások a következők:

Betörés riasztás – az élesített partícióban levő zóna sértésekor aktív. A “késletetett zóna” sértése elindítja a késleltetési idő számlálását. A késleltetési idő számlálása után, ha a partíció nincs hatástalanítva, riasztás történik.

Tűz riasztás – tűz érzékelőkről, kezelők tűz gombjairól vagy egyéb eszközökről (pl.: kézi tűzjelzésadók) indított riasztás.

Szabotázs riasztás – a riasztó rendszer bármely tamper kontaktusának (érzékelőben vagy modulok dobozában található) sértése, kábelezés sérülése, stb. esetén aktiválódik.

Pánik riasztás – kezelőről vagy más, telepítő által definiált eszközról történhet (pl.: nyomógomb).

Kiegészítő riasztás – kezelőről (pl.: orvosi segítség kérés) vagy más, telepítő által definiált eszközról történhet (pl.: távirányító gomb vagy nyomógomb).

Műszaki riasztás – speciális érzékelők által aktivált.

Az egyes riasztás jelzések a telepítői beállításoknak megfelelően különbözőek lehetnek. A riasztás lehet egy sziréna jelzése, átjelzés a távfelügyelet felé, látható riasztás, hangjelzés és/vagy kezelő üzenet, telefon üzenet, vagy más külső eszköz aktiválása.

A riasztás a hatástalanításkor törlésre kerül. A hatástalanítás nélküli riasztás törlés a Riasztás törlés felhasználó funkció használatával lehetséges.

A riasztást csak a riasztás törlésre jogosult felhasználó törölheti az adott partícióban/alrendszerben. A riasztás törlésre kerül a kód bevitele, és a [#] gomb megnyomása után. Ha a felhasználó jogosult a partíció hatástalanítására, a riasztás törlés és a hatástalanítás egyidejűleg történik. A hatástalanítás nem automatikus, ha a felhasználó több, mint egy partíciót hatástalaníthat. Ekkor ki kell választania melyik partíciót szeretné hatástalanítani. A hatástalanítás nélküli kilépés a [*] gomb megnyomásával lehetséges. A hatástalanítás nélküli riasztás törlés a Riasztás törlés felhasználó funkció használatával lehetséges.

A riasztás törlése után egyből lehetséges a sértett zónák megtekintése. Ha a felhasználó nem szeretné egyből megtekinteni a sértett zónákat, később is megteheti a Törölt riasztások megtekintése felhasználói opcióban. A funkció a felhasználó menüben a megtekintés végéig érhető el.

## Riasztás üzenet küldés telefonon

Minden INTEGRA sorozatú riasztó központ képes információt küldeni a rendszerben előforduló eseményekről hangüzenet (a hangüzenethez hang szintetizáló modul használata szükséges) és PAGER típusú szöveges üzenet formájában. Az INTEGRA 128-WRL központ ezen kívül SMS üzenetek küldésére is képes. A SATEL által gyártott GSM modulok képesek a központok PAGER üzeneteit SMS üzenetté alakítani, ezáltal az INTEGRA központok SMS küldésre is képesek megadott esemény előfordulása esetén.

A beprogramozható telefonszámok mennyisége, a használható hangüzenetek és szöveges üzenetek száma a központ méretétől függ.

A hangüzenettel való jelzés használata során be lehet állítani, hogy szükséges legyen-e nyugtázás a hangüzenet meghallgatásakor esemény előfordulása esetén. Ha nem történik nyugtázás, a központ tovább próbálkozik a csatlakozással és a hangüzenet lejátszásával. Az újratárcsázások száma, és a nyugtázási szabály (kód) a telepítő által kerül beállításra. DTMF tone tárcsázású telefonkészülék szükséges a hangüzenetek nyugtázására.

Ha a bevitt kód helytelen, a központ két hosszú hanggal (sípolás) jelzi azt. A helyes kód négy rövid és egy hosszú sípolással kerül nyugtázásra.

Ha a fentebb említett hangok helyett három másodpercenként egy rövid sípolás hallható, akkor a kód helyes, de várni kell, mert több üzenet van a különböző riasztások miatt.

Ha véletlenül hibásan üti be a kódot, akkor nyomja meg bármelyik numerikus billentyűt annyiszor, hogy kiegészítse a bevitt kódot négy digitre (ekkor a központ rossz kód jelzést ad), majd vigye be újra a helyes kódot.

Megj:

A központ ellenőrzi a telefonvonalat, annak érdekében, hogy felismerje, hogy a hívás megválaszolásra került-e. Ezért előfordulhat, hogy az üzenetet csak néhány másodperccel (legfeljebb 4 másodperc) a hívás fogadása után hallja. Ez nem hiba, hanem telefon vissza-hívás jelzés eredménye. Ha beleszól a készülékbe, a hangüzenet egyből lejátszásra kerül.

Az üzenet fogadásának felhasználó általi nyugtázása törölheti az üzenetküldés funkciót a többi felhasználónak PROG.

Ha nincs telepítő által létrehozott nyugtázási szabály a központban, akkor a központ az üzenet fogadását nyugtázásnak veszi, ha a telefonkészüléket két csörgés után felveszik és bármilyen hangot adnak benne.

## Telefonhívás válaszadás

A telefonkóddal rendelkező felhasználók (nem keverendő össze a telefon üzenet nyugtázására szolgáló kóddal) használhatják a telefonhívás válaszadás és telefonos vezérlő funkciókat. A telefonhívás válaszadás funkció segítségével a központtól lekérdezhető a felhasználó számára jogosult partíciók állapota (élesített mód, riasztások). A telefonos vezérlés funkció segítségével a telefonkóddal rendelkező felhasználók a telefonkészülék segítségével vezérelhetik a Távvezérlő kapcsoló típusú kimeneteket. A telepítő határozza meg, hogy a felhasználó melyik kimenet vezérlésére jogosult. A telefonhívás válaszadás és a telefonos vezérlés funkciók használatához DTMF tone tárcsázású telefonkészülék szükséges.

Megj:	Nem minden mobil telefon DTMF tone tárcsázási rendszerű.

Hogyan használja a funkciót:

Hívja fel a központ telefonszámát. A tárcsázás módját a telepítő definiálja, a központ a megadott számú tárcsázási jel (csöngés) után hozza létre a kapcsolatot. A tárcsázás szimpla vagy dupla lehet. Ha dupla tárcsázás van használatban, akkor várjon addig, míg a meghatározott csöngés szám letelik, és tegye le a készüléket. Ezután hívja fel újra a központot. A szám másodszori hívása után a központ egyből válaszol.

Ha a csatlakozás sikeres, a központ kész a telefonkód fogadására – három rövid sípolás (handshake).

Vigye be a kódot a telefonkészülékről (tone rendszerben). A központ a helyes kódot négy rövid és egy hosszú hangjelzéssel nyugtázza. Két hosszú hangjelzés rossz kódot jelent. Ha a bevitt kód érvénytelen, a központ két hosszú hangjelzéssel jelzi, és a telefonhívás válaszadás funkciót letiltja a következő 4 percre.

Sikeres kód bevitele után a központ partíció állapot információ módban van. Ekkor várakozik a felhasználó válaszára 15 másodpercig, egy rövid hangjelzést adva minden két másodpercben. A várakozási idő letelte előtt vigye be a partíció számát a telefonkészülékről (kétdigites formátumban, pl.: 01; 05; 12; 25). Ha nem történik semmilyen bevitel a várakozási időintervallum alatt, a központ bontja a vonalat.

Ha bevitte a partíció számát, a központ egy üzenetet generál. Három rövid sípolás jelzi, hogy a partíció hatástalanítva van, négy rövid és egy hosszú sípolás pedig az élesített állapotot jelzi.

A riasztás memória a központ által adott extra információ. Ha volt riasztás a választott partícióban, a központ egy sorozatos dupla sípolást generál – egy alacsonyabb és egy magasabb – a partíció állapot információt követően. Ha nem volt riasztás a központ két másodpercenként egy rövid sípolást generál.

A távvezérlő kapcsolók működtetéséhez nyomja meg a [2] és [#] gombokat a telefonkészüléken. Ha belépett a vezérlő funkcióba, két rövid sípolásból álló ismétlődő jelet fog hallani.

Ekkor a központ a kapcsoló számának (kétdigites formátumban) bevitelére vár. A kapcsoló számának bevitele a telefonkészülékről a relét az ellentétes állapotba kapcsolja. Három rövid sípolás jelenti a kikapcsolt állapotot, négy rövid és egy hosszú sípolás pedig a relé bekapcsolt állapotát. A kapcsoló számának minden egyes bevitelénél, állapotot vált a kapcsoló.

A partíció állapot kijelzés módba való visszalépéshez nyomja meg egymás után az [1] és [#] gombokat.

Nyomja meg egymás után a [0] és [#] gombokat a funkcióból való kilépéshez, és a telefonos kapcsolat befejezéséhez.

## Egyéb funkciók a telefonvonal használatával

Ha a telefon kommunikáció funkciót használja a riasztó rendszer, akkor a létesítmény nyilvános telefonvonalát közvetlenül a központhoz kell csatlakoztatni, és minden telefonkészüléket a központ után kell telepíteni. Emiatt, ha a központ használja a telefonvonalat, a központ mögötti telefonkészülékekben nem hallható jel. Ez a helyzet gyakran előfordulhat több-partíciós rendszerekben, ha a távfelügyeleti átjelzés aktív (speciális jelentési rendszer kerülhet továbbításra a távfelügyeleti állomáson levő biztonsági személyzetnek, függetlenül a felhasználói figyelmeztető rendszertől). Továbbá a központ megszakítja a telefon beszélgetéseket, ha új esemény továbbítása szükséges a telefonvonalon keresztül. Ezek a helyzetek nem tartanak hosszú ideig (néhány másodperctől egy percig, az adatátvitel formátumától függően).

A másik funkció, amivel a központ lefoglalja a telefonvonalat, a telefonon keresztüli programozás (“letöltés”). A szerviz iníthatja el ezt a funkciót a telefonvonalon keresztül. A szerviz számítógéppel történő adatcsere alatt a telefonvonal hosszabb időre is foglalt lehet. A költség csökkentés érdekében a szerviz felfüggesztheti a kommunikációt a központtal akkor is, ha azt a felhasználó indította el. Ezután folytathatja azt, a felhasználó részvétele nélkül.

Megj:

- A letöltés funkció automatikusan megáll, ha 255 perc eltelt a DLOADX program legutolsó használata után, vagy ha szerviz hozzáférés blokkolt vagy lejárt.

- A központ kódok védve vannak illetéktelen hozzáférés ellen – három rossz kód egymás utáni használata a telefon kommunikáció során 30 percre blokkolja a modem válasz funkció működését.

## SMS vezérlés csak INTEGRA 128-WRL

Az INTEGRA 128-WRL központ lehetővé teszi a felhasználók számára az SMS üzenetekkel történő vezérlést. A megfelelő parancsot tartalmazó SMS üzenet zóna sértést indíthat, választott funkciót aktiválhat vagy válaszüzenet küldését generálhatja a rendszer állapotáról. Több vezérlő parancs használata is lehetséges egy SMS üzenetben. Az üzenetek tartalma és a használatukra vonatkozó szabályok (esemény érzékenység, telefonkód hozzáadás az elküldött üzenethez, stb.) a telepítő által kerülnek beállításra.

# Felhasználó Funkciók

## Fő menü

A következő oldalakon az összes felhasználó funkciót tartalmazó menü kerül bemutatásra. Ezek a funkciók a központhoz csatlakoztatott LCD kezelőn keresztül érhetők el, a szerviz kód, mester kód vagy normál felhasználó kód bevitele, és a [#] vagy [*] gomb megnyomása után. Néhány speciális funkció csak bizonyos kód típus használata esetén érhető el. Minden egyes funkcióhoz részletes magyarázat található a 7.2 fejezetben. A funkciók bemutatása a [KÓD][*] bevitele után megjelenő menüben látható sorrendben történik.

### Felhasználó funkció menü

Megj:	Mivel a menü a beprogramozott rendszer paraméterektől és a felhasználói jogosultsági szinttől függően dinamikusan változik, nem látható mindig minden funkció a felhasználó számára.

[FELHASZNÁLÓ KÓD][#] (élesítés / hatástalanítás funkció választása)

Mind élesít

Választ élesít	Partíció választás

Mind hatástalanít

Választ hatástalanít	Partíció választás

[ FELHASZNÁLÓ KÓD][*] (felhasználó funkció választása)

Törölt riasztás megtekint

Rendszer reset*

Hatástalanít	Partíció választás

Riasztás törlés

Egyéb riasztás törlés

Hang üzenet megszakít

Élesít	Partíció választás

Élesít (2 kód)	1. kód	Kód érvényesség idő

Hatástalanít (2 kód)	1. kód	Kód érvényesség idő

Auto-élesít késleltet	Partíció választás	Auto-élesít késleltetett partíció

Auto-élesít késleltet beállít	Partíció választás	Auto-élesít késleltetett partíció

Élesítés mód	Mód választás

1. kód törlés	Partíció választás

Saját kód változtat	Új kód

Előtag változtat**	Normál előtag

Kényszer előtag

Emlékeztetési idő

Mesterek*	Új mester

Mester szerk	Választ	Kód

Jogok		Jogosultság hozzárendelés

Kezelők stb.	Kezelő hozzárendelés

Új prox. kártya	Olvasó választ	Kártya első olvastatása

Kártya második olvastatása

Prox. kártya törlés

Új DALLAS	Olvasó választ	DALLAS első olvastatása

DALLAS második olvastatása

DALLAS törlés

Új RX jeladó	Olvasó választ	Első gomb megnyomás

Második gomb megnyomás

RX jeladó törlés

Gomb 1

Gomb 2

Gomb 3

Gomb 4

Gomb 1 és 2

Gomb 1 és 3

RX esemény

Új ABAX jeladó

ABAX jeladó törlés

Gomb 1

Gomb 2

Gomb 3

Gomb 4

Gomb 5

Gomb 1 és 5

ABAX esemény

Megerősít (ABAX)

Név

Mester törlés	Választ

Felhasználók	Új felh

Felh szerk	Választ	Kód

Telefon kód

Alrendszer	Partíció hozzárendelés

Típus	Típus választás

Jogok	Jogosultság hozzárendelés

Kezelők stb.	Kezelő hozzárendelés

Ütemező

Érvényességi idő

Bypass idő

Új prox. kártya	Olvasó választ	Kártya első olvastatása

Kártya második olvastatása

Prox. kártya törlés

Új DALLAS	Olvasó választ	DALLAS első olvastatása

DALLAS második olvastatása

DALLAS törlés

Új RX jeladó	Olvasó választ	Első gomb megnyomás

Második gomb megnyomás

RX jeladó törlés

Gomb 1

Gomb 2

Gomb 3

Gomb 4

Gomb 1 és 2

Gomb 1 és 3

RX esemény

Új ABAX jeladó

ABAX jeladó törlés

Gomb 1

Gomb 2

Gomb 3

Gomb 4

Gomb 5

Gomb 1 és 5

ABAX esemény

Megerősít (ABAX)

Név

Felh törlés	Választ

Zóna bypass	Zóna választás

Idő beállítás	Idő beállítás	Esemény választás

Hibák

Események	Választott	Esemény választás

Partíció választás

Megtekint

Megtekint

Zóna reset

Reteszelt kimenet törlés

Tűz ajtó nyitás vége

Opció változtatás	Kezelő csengő

Kimenet csengő	Kimenet csengő blokk	Partíció választás

Partíció időzítők	Partíció választás	Aktív

Típus	Napi

Heti

Nincs bővítő tamper riasztás*

Állandó szerviz hozzáférés**

Szerviz szerkeszthet **

Szerviz üzenet törlés

Tesztek	Partíciók

Zónák

Táp feszültség*

Rádió eszközök

Zóna tesztek	Új	Betörés zónák

Tűz / műszaki zónák

Eredmény megtekint

Teszt vége

Eredmény törlés

Akkumulátor teszt*

Manuális teszt átvitel

Állomás 1A teszt

Állomás 1B teszt

Állomás 2A teszt

Állomás 2B teszt

Üzenetküldés teszt

Válaszadás teszt

Prox. kártya teszt

Mester megtekintés**

Kezelő név

DloadX fájl

Központ verzió

ST prog.verzió [csak INTEGRA 128-WRL]

GSM IMEI/v/jel [csak INTEGRA 128-WRL]

IP/MAC ETHM-1

Modul verzió

Idő szinkron

Szerviz hozzáférés**	Szerviz hozzáférési idő

Ajtó nyitás

Kimenet vezérlés	Kimenet csop választ	Választott kimenet vezérlése

Szerviz mód*

SM (szerviz mód) átkapcsol*

Letöltés	DWNL-RS indít*

DWNL-RS vége*

DWNL-MOD. indít

DWNL-TEL indít

DWNL-CSD indít [csak INTEGRA 128-WRL]

DWNL-GPRS indít [csak INTEGRA 128-WRL]

*-   csak a szerviz felhasználó által elérhető funkciók

** - csak mester felhasználó által elérhető funkciók

## Felhasználó funkciók bemutatása

#### Törölt riasztás megtekintés

A funkció használatával megtekinthetők a sértett zónák, ellenőrizhető melyik zónák aktiválták a riasztás jelzést a központban. A zónák megtekintése után a funkció nem lesz elérhető.

#### Rendszer reset

A funkció a szerviz (telepítő) számára érhető el, ha a Rendszer reset szükséges riasztás nyugtázás után opció aktív, és történt riasztás nyugtázás a rendszerben. Ebben az esetben csak akkor lehetséges újra beélesíteni a rendszert, ha előtte ezzel a funkcióval reseteltük azt.

#### Hatástalanítás

A funkcióval egy vagy több választott, vagy a felhasználó számára jogosult összes partíció hatástalanítható (természetesen csak a kezelőhöz rendelt partíciók közül).

#### Riasztás törlés

A funkció törli a riasztás jelzést a kimeneteken, partíció kezelőkön, kódzárakon, proximity kártya és DALLAS chip olvasókon.

#### Egyéb riasztás törlés

A funkció lehetővé teszi más alrendszerek riasztásainak törlését, amihez a felhasználónak normál esetben nem lenne jogosultsága.

#### Hang üzenet megszakítás

A funkció elindítása esetén a telefonos üzenetküldés leáll – a központ bontja a vonalat. Ha a telefonvonal továbbra is foglalt marad, akkor az üzenetküldés a felhasználó számára nem jogosult partícióból történik.

A telefonos üzenetküldés a riasztás törléssel együtt is megszakítható PROG.

Megj: 	Ha a telepítő nem rendeli hozzá a választott telefonszámot a partícióhoz, a hangüzenet törlésére jogosult felhasználó sem tudja leállítani az üzenet küldést. Ebben az esetben az üzenetküldési művelet mindenképp végrehajtásra kerül.

#### Élesítés

A funkció használatával egy vagy több választott, vagy a felhasználó számára jogosult összes partíció élesíthető (természetesen csak a kezelőhöz rendelt partíciók közül).

#### Élesítés (2 kód)

A funkció olyan speciális partícióknál használható, ahol az élesítés két különböző kód használatával kell történjen. Ezen partíciók meghatározását a telepítő végzi el.

Az első kód bevitele az LCD kezelőn kijelzi az élesítésre lehetséges partíciók listáját. A választott partíciók jóváhagyása után a központ lehetővé teszi a kód érvényességi idejének bevitelét – meghatározható az időtartam, ami alatt be kell vinni a második kódot (maximum 18 óra, 12 perc). Az alapértelmezett beállítás 1 perc.

Az első kód bevitele utáni érvényességi időszakban a partíció élesíthetőségét az LCD kezelőn a partíció állapot kijelző LED lassú villogás jelzi (2s/2s), a partíció kezelőn pedig az  [élesített] és  [hiba] LED-ek váltakozó gyors villogása. Ezalatt az időszak alatt a központ lehetővé teszi a a partíció élesítését a második kódot beütő felhasználó számára (hasonló módon, mint a partíciók egy kóddal történő élesítésénél). Az első kódot beütő felhasználónak van lehetősége az első kód bevitelét utólagosan törölni (lásd az 1. kód törlése funkciót).

Ha az első kódot partíció kezelőn viszi be, akkor a második kódot az első kód beütésétől számított 1 percen belül be kell vinni, különben a központ visszatér normál módba. A rendszerben beállítható, hogy a második kód bevitele csak a partíciót vezérlő másik kezelőről (partíció kezelő) történhessen. Az első vagy második kód használatára jogosult felhasználók partícióhoz rendelését a telepítő végzi el.

#### Hatástalanítás (2 kód)

A funkció olyan speciális partícióknál használható, ahol a hatástalanítás két különböző kód használatával kell történjen. Ezen partíciók meghatározását a telepítő végzi el.

Az első kód bevitele az LCD kezelőn kijelzi a hatástalanításra lehetséges partíciók listáját. A választott partíciók jóváhagyása után a központ lehetővé teszi a kód érvényességi idejének bevitelét – meghatározható az időtartam, ami alatt be kell vinni a második kódot (maximum 18 óra, 12 perc).

Az első kód bevitele utáni érvényességi időszakban a partíció hatástalaníthatóságát az LCD kezelőn a partíció állapot kijelző LED lassú villogás jelzi (2s/2s), a partíció kezelőn pedig az  [élesített] és  [hiba] LED-ek váltakozó gyors villogása. Ezalatt az időszak alatt a központ lehetővé teszi a a partíció hatástalanítását a második kódot beütő felhasználó számára (hasonló módon, mint a partíciók egy kóddal történő hatástalanításánál). Az első kódot beütő felhasználónak van lehetősége az első kód bevitelét utólagosan törölni (lásd az 1. kód törlése funkciót).

Ha az első kódot partíció kezelőn viszi be, akkor a második kódot az első kód beütésétől számított 1 percen belül be kell vinni, különben a központ visszatér normál módba. A rendszerben beállítható, hogy a második kód bevitele csak a partíciót vezérlő másik kezelőről (partíció kezelő) történhessen. Az első vagy második kód használatára jogosult felhasználók partícióhoz rendelését a telepítő végzi el.

#### Auto-élesítés késleltetés

A funkció késlelteti az időzítő által vezérelt partíciók (auto-élesítés) élesítését. Beprogramozható egy időintervallum érték, amennyivel az automatikus élesítés késleltetésre kerül. A maximum késleltetési idő 4 óra, 33 perc és 3 másodperc. Magasabb érték bevitele esetén az említett maximum érték kerül beállításra. Nulla bevitele törli az időzítő vezérelt auto-élesítést, amíg nem aktiválódik újra időzítő. A funkció használata a felhasználó és telepítő által programozott partíció időzítőkre egyaránt vonatkozik.

A funkcióval azok a partíciók választhatók ki, ahol az auto-élesítés visszaszámlálás megkezdődött. A funkciót az különbözteti meg az Auto-élesítés késleltetés beállítás funkciótól, hogy ott az összes felhasználó számára jogosult partíció auto-élesítés késleltetése lehetséges. Kis auto-élesítési érték tekintetében (max. 255 másodperc), szükséges egy gyors opció az auto-élesítés késleltetésére, ha mégis benn kellene maradni az objektumban.

A visszaszámlálás kezdetét a központ kijelezheti az LCD kezelőn, a partíció nevével és az élesítésig visszamaradó idő számlálásával PROG. Ha a visszaszámlálás egyidejűleg történik több partícióban, akkor a kijelző az először élesítendő partíció nevét mutatja.

A késleltetési idő külön-külön programozható azokban a partíciókban, ahol az auto-élesítés visszaszámlálás elkezdődött.

#### Auto-élesítés késleltetés beállítás

A funkció késlelteti az időzítő által vezérelt partíciók (auto-élesítés) élesítését. Beprogramozható egy időintervallum érték, amennyivel az automatikus élesítés késleltetésre kerül. A maximum késleltetési idő 4 óra, 33 perc és 3 másodperc. Magasabb érték bevitele esetén az említett maximum érték kerül beállításra. Nulla bevitele a partíció vezérlést a telepítői beállításoknak megfelelően állítja vissza. A funkció használata a felhasználó és telepítő által programozott partíció időzítőkre egyaránt vonatkozik.

A késleltetési idő külön-külön programozható az egyes automatikusan vezérelt partíciókra.

A funkció a felhasználó menüben érhető el, ha felhasználónak legalább egy olyan partícióhoz van jogosultsága, amire nullától különböző auto-élesítés késleltetés idő van beállítva PROG. A késleltetés értéke 1 és 255 másodperc között változhat.

Az adott partíciót vezérlő időzítő aktiválása elindítja az auto-élesítés késleltetési idő számlálását. Ezután, ha van, a partíció kilépési késleltetésének számlálása következik, majd a partíció élesítése.

#### Élesítés mód

Ezzel a funkcióval speciális élesítés módok választhatók arra az esetre, ha a felhasználó az élesítés után is a létesítményben szeretne maradni. A következő élesítés módok lehetségesek:

Teljes (alapértelmezett)

Teljes + bypass

Otthon maradás

Otthon maradás, késleltetés = 0 (ki)

A speciális élesítés módok részletes bemutatása a 6.12 Rendszer élesített mód fejezetben található.

Az élesítés mód kiválasztása után, a központ visszatér a felhasználó funkció menübe, így a választott partíció élesíthető.

A menüből való élesítés nélküli kilépés ([*] gomb) törli a funkcióban választott beállítást.

#### 1. kód törlése

Ezzel a funkcióval az élesítésre/hatástalanításra használt első kód bevitelének visszavonása lehetséges, két kóddal vezérelhető partíciók esetén. A funkció indítása után a központ kijelzi a partíciókat, amikre érvényes az adott felhasználó által használt első kód, és elindítja az érvényességi idő visszaszámlálását. Válassza ki a szükséges partíciót, és nyomja meg a  [#] gombot. Ekkor az első kód érvényessége a választott partíció élesítésére/hatástalanítására törlésre kerül.

#### Saját kód változtatás

Ezzel a funkcióval a funkciót előhívó felhasználó változtathatja meg a saját kódját. A rendszer magasabb biztonsági szintje érdekében ajánlott a rendszeres kód változtatás (mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a felhasználó kódja illetéktelen személyek kezébe kerül).

A központ a következő esetekben kéri a felhasználót kód változtatásra:

Új felhasználó – az új felhasználó kódját ismeri a felhasználót létrehozó személy, ezért meg kell azt változtatni. Amíg a kódot meg nem változtatja az új felhasználó, a "Kód változtatás" üzenet kijelzésre kerül. A kódváltoztatás megtörténte vagy meg nem történte nem befolyásolja a felhasználói jogosultságokat és/vagy a partíciókhoz való hozzáférést.

A "Megújítható idő" kód érvényességi idejének lejárta után (lásd Felhasználók funkció).

A felhasználó kód beállítási próbálkozása esetén – ha egy felhasználó a saját kódjának változtatása közben olyan új kódot próbál magának beállítani, amit már egy másik felhasználó használ. Mivel ez esetben rájön a másik felhasználó kódjára, ezért a kód változtatásának szükségességét jelző üzenet jelenik meg a másik felhasználónál (akinek a kódjára véletlenül rájöttek).

Az első két esetben az új kód bevitelének művelete egyszerű: a funkció elindítása után vigye be az új kódot, és nyomja meg a [#] gombot.

A harmadik esetben, ha valaki véletlenül rájött más kódjára, a művelet összetettebb. Ekkor a kód változtatáshoz szükséges a mester felhasználó vagy a szerviz jóváhagyása: az új kód beütése és a [#] gomb megnyomása után be kell vinni a mester, vagy szerviz kódot (ha véletlenül a mester kódra jöttek rá).

Megj:	A szerviz kód használata csak azután lehetséges, ha a mester felhasználó engedélyezte a szerviz hozzáférést.

A szerviz blokkolhatja az egyszerű kódok használatát. Ha az opció aktív, akkor a könnyen kitalálható kódok (pl.: 1111, 1234, 1122 stb.) beállítása nem engedélyezett. Az ilyen kódokat visszadobja a központ, és bonyolultabb kódra vár.

Megj:	A kód beállítás során nem feltétel, hogy az új kód és a régi kód különböző legyen.

#### Előtag változtatás

Ez a funkció csak a mester felhasználó számára használható, lehetővé teszi az előtagok változtatását (lásd a 6.9 fejezetben).

A telepítő, a megfelelő szerviz funkció használatával ((Szerviz mód (Opciók (Előtag hossz), beállíthatja az előtag hosszúságát (1-8 számjegy). Ha a szerviz által programozott előtag hossz 0, akkor nincs előtag használatban.

Ha előtagokat (normál és kényszer) használ a biztonsági rendszerben, akkor az egyes alrendszerek mester felhasználóinak meg kell változtatnia az előtagok alapértelmezett beállításait, és meg kell határozniuk egy időintervallumot a következő változtatásig (1–255 nap).

#### Mesterek

Ez a funkció használható új mester felhasználó bevitelére, már létező mester felhasználó adatainak megváltoztatására vagy törlésére. Csak a szerviz kódot ismerő telepítő jogosult a funkció használatára. Az egyes alrendszerekhez legfeljebb egy mester felhasználó rendelhető. A mester felhasználókhoz rendelhető jogok listája megegyezik a Felhasználók funkcióban található jogosultságokkal. A funkcióban beállíthatók a mester felhasználók által használható kezelők, kódzárak és kártya olvasók is. A végrehajtott változtatások a funkcióból való kilépés ([*] gomb megnyomása), és az adatok [1] gombbal való elmentése után lesznek aktívak.

Megj:	A mester felhasználó létrehozásához kódot is kell hozzárendelni.

#### Felhasználók

Ez a funkció új felhasználó bevitelét, már létező felhasználó adatainak szerkesztését vagy törlését teszi lehetővé.

Megj:	A felhasználó létrehozása után legalább egy azonosítót is kell hozzárendelni, ami lehet: belépési kód, proximity kártya, DALLAS chip vagy jeladó.

Az egyes felhasználókhoz a következő adatok definiálhatók:

Kód – egy jelszó rendelhető az új felhasználóhoz (ha a felhasználó jogosult a kód változtatásra, meg kell majd változtatnia azt). A megváltoztatott jelszó nem kerül beolvasásra a DloadX és GuardX programokban.

Telefon kód – ezzel a kóddal azonosítja a központ a felhasználót a telefonhívás válaszadás funkcióban. Ha nincs ez a kód hozzárendelve, a felhasználó nem lesz képes a jogosult partíciók állapotának lekérdezésére, vagy a Távvezérlő kapcsoló típusú kimenetek vezérlésére telefonon keresztül (lásd 6.15 fejezet). Ez a kód szükséges továbbá az INTEGRA 128-WRL központ SMS üzenetekkel történő vezérléséhez is (lásd az SMS vezérlés részt a Programozói kézikönyvben).

Partíciók – partíciók hozzárendelése a felhasználóhoz (pl.: a felhasználó jogosult lehet élesíteni és hatástalanítani őket, riasztásokat törölni, vezérlő funkciókat indítani). Az itt beállítható partíció lista csak azokat a partíciókat tartalmazza, amihez a felhasználót létrehozó másik felhasználónak jogosultsága van.

Típus – a kód további tulajdonságainak meghatározása – egy kódhoz csak egy típus választható. A következő típusok lehetségesek:

- Normál – a felhasználóhoz rendelt alapvető kód típus.

- Egyszeri – a kód csak egyszer használható.

- Megújítható idő – olyan kód, amihez érvényességi időszak kerül hozzárendelésre az új felhasználó létrehozása során. Az érvényességi idő lejárta előtt a központ jelzi a felhasználónak, hogy meg kell változtatnia a kódot. A változtatás után az érvényességi idő számlálása újraindul. Ha ezt a felhasználó kód típust választja (bevitelnél vagy szerkesztésnél), az Érvényességi idő funkció megjelenik a menüben, és napokban megadva beállítható a kód érvényességének ideje.

- Nem megújítható idő – olyan kód, ami csak a felhasználó létrehozásakor megadott ideig (napig) érvényes. Ha ezt a felhasználó kód típust választja (bevitelnél vagy szerkesztésnél), az Érvényességi idő funkció megjelenik a menüben, és napokban megadva beállítható a kód érvényességének ideje. A kód érvényességi idejének megváltoztatására a felhasználót létrehozó felhasználó, vagy a mester felhasználó jogosult.

- Kényszer – a kód hasonló a normál felhasználó kódhoz, de a használata egy további eseményt generál, ami továbbküldhető a távfelügyeleti állomásnak (“Kényszer Riasztás”). Ezzel egyidőben a kód használata egy speciális riasztást is aktiválhat (telepítő programozása szerint). Ez a kód használható behatoló általi kényszerített kódhasználat esetén.

- MONO kimenetek – olyan kód, ami a MONO kapcsoló típusú kimenetek vezérlésére szolgál. A funkció az ehhez a típusú kódhoz rendelt partíciókban használható.

- BI kimenetek – olyan kód, ami a BI kapcsoló típusú kimenetek vezérlésére szolgál. A funkció az ehhez a típusú kódhoz rendelt partíciókban használható.

Megj: 	A központ lehetővé teszi olyan kimenetek definiálását, amivel különböző típusú eszközök vezérelhetők. Ezen vezérlés a MONO kimenetek és BI kimenetek típusú kódok használatával végezhetők el. A telepítőnek kell ismertetnie a felhasználóval, hogy milyen eszközök vezérelhetők ezen a módon.

- Időszakos partíció blokkolás – olyan kód, ami deaktiválja a partíció érzékelőit egy bizonyos időintervallumra (kódhoz van rendelve), a partíció élesített állapota esetén. Ha ezt a típusú kódot választja (bevitelnél vagy szerkesztésnél) a Bypass idő funkció jelenik meg, ahol beállítható a partíció bypassolásának ideje (1–109 perc). Ezen típusú kód használata az LCD kezelőn bypassolja a kezelőhöz rendelt partíciókhoz tartozó zónákat (természetesen csak a felhasználó számára jogosult partíciókról van szó). A kód típus partíció kezelőn való használata csak a partíció kezelőhöz rendelt partíció zónáit bypassolja. A telepítő választhatja ki, melyik zóna bypassolható a felhasználó által. A kódhoz proximity kártya vagy DALLAS chip is rendelhető. A kód használata Időszakos partíció blokkolás eseményt generál.

- Belépés pénz automatához – olyan kód, ami pénzautomatához történő hozzáférési műveletet aktiválja. A pénz automata a nap 24 órájában védett, de a pénzfelvétel művelethez az érzékelők bypassolása szükséges. A központ a meghatározott idő után automatikusan visszaállítja az érzékelők működését PROG.

- Őrjárat – olyan kód, amit az őrjárat használ a rendszer összes partíciójában. Ezen típusú kód használata ([KÓD][#]) a partícióhoz rendelt partíció kezelőn (amihez a felhasználónak jogosultsága van) “Őrjárat” eseményt generál, és opcionálisan bypassolhatja a partíciót az őrjárat idejére PROG. A kód bevitele kódzáron, vagy belépés végrehajtása a felhasználóhoz rendelt proximity kártya vagy DALLAS chip használatával “Felhasználó Belépés” típusú eseményt generál. Ha az őrjáratnak van jogosultsága a partícióba való belépésre, a partíció a Normál típusú kód használatához hasonló módon kerülhet vezérlésre (funkció indítása LCD kezelőn: [KÓD][*]).

Az őrjárat kód bevitele, vagy az őrjárathoz rendelt proximity kártya/DALLAS chip használata a partícióhoz rendelt eszközön (amihez őrjárat van programozva), újraindítja a visszaszámlálást a következő őrjáratig.

A telepítő határozza meg a kezelőket, ahol az őrjáratnak be kell vinnie a kódját a létesítményben végrehajtott őrjárat során. A telepítő állíthatja be azt is, hogy mennyi lehet a maximálisan eltelt idő két egymást követő őrjárat esetén a partíció élesített és hatástalanított állapotában.

Őrjáratot lehet tervezni csak a fentebb említett helyzetek egyikére (például csak akkor, ha a partíció élesítve van). Az őrjárat hiánya “Nincs őrjárat” eseményt generál, ami kijelezhető a központ egyik kimenetén.

- Ütemező – a kód használatával a felhasználó csak az ütemezőnek megfelelően kap hozzáférést a rendszerhez. A telepítő által létrehozható nyolc ütemező közül kell hozzárendelni a kódhoz. A belépés ütemező a 64 rendszer időzítőn alapul. A felhasználó csak akkor képes vezérelni a rendszert, ha az egyik hozzárendelt ütemező aktív. Ezen kívül a kód érvényessége is megadható (0–254 nap) – ahol a 0 bevitele korlátlan érvényességi időt jelent (törlésig).

A jogok listája mutatja meg, hogy a felhasználó melyik funkciók használatára jogosult. A rendelkezésre álló jogok listáját a Felhasználók funkciót aktiváló felhasználó jogosultságai határozzák meg: a hozzáadott / szerkesztett felhasználó jogosultságai nem lehetnek magasabbak, mint az őt létrehozó / szerkesztő felhasználó jogosultságai.

Az új felhasználóhoz rendelhető jogosultságok maximálisan a következők lehetnek:

- Élesítés

- Hatástalanítás

- Mindig hatástalaníthat

- Partíció riasztás törlés

- Alrendszer riasztás törlés

- Egyéb riasztás törlés

- Hangüzenet törlés

- Élesítés halasztás

- Első kód bevitele

- Második kód bevitele

- Belépés blokkolt partícióba

- Kód változtatás

- Felhasználó szerkesztés

- Zóna bypass

- Óra beállítás

- Hiba megtekintés

- Esemény megtekintés

- Zóna reset

- Opció változtatás

- Teszt

- Letöltés

- Kimenet vezérlés

- GuardX használat

- Reteszelt kimenet törlés

Megj:

A Mindig hatástalaníthat jogosultság definiálja, hogy a felhasználó mindig hatástalaníthatja a rendszert (ha az opció ki van választva), vagy csak akkor, ha előzetesen ő élesítette azt (ha az opció nincs kiválasztva).

A Belépés blokkolt partícióba jogosultság a Belépés időzítő szerint és az Időszakos blokkolással konfigurált partíciókra vonatkozik. Ha ez az opció ki van választva, az említett típusú partíciók mindig elérhetők. Ha az opció nincs kiválasztva, akkor a partíció csak akkor érhető el, ha a választott időzítő aktív, vagy ha a partíció blokkolási idő lejárt.

A telepítő is definiálhatja az új felhasználóhoz rendelt jogok listáját. A többi használható, de a listában nem szereplő jogot, ha szükséges, egyénenként lehet hozzárendelni az új felhasználóhoz.

Kezelők – a felhasználó számára jogosult partíció kezelő, kódzár, proximity kártya olvasó bővítő / DALLAS chip olvasó bővítő hozzárendelése.

Proximity kártyák és DALLAS chipek – ha van proximity kártya/DALLAS chip olvasó a rendszerben, a belépésre használt kártya vagy chip hozzárendelhető az egyes felhasználókhoz.

Jeladók – ha van INT-RX modul csatlakoztatva a központhoz, akkor jeladó rendelhető az egyes felhasználókhoz.

Gombok – a gombok / gombok kombinációjának (1 & 2 és 1 & 3) megnyomásakor megsértésre kerülő zóna rendelhető hozzá az egyes jeladó gombokhoz, vagy két gomb kombinációjához.  Bármilyen zóna hozzárendelése lehetséges, beleértve a virtuális zónákat is. A funkció csak akkor használható, ha van INT-RX modul csatlakoztatva a központhoz, és van jeladó rendelve a felhasználóhoz.

Megj:	A jeladó törlése nem törli a gombok beállításait: ha új jeladót adunk hozzá az adott felhasználóhoz, akkor a gombok pontosan ugyanazokat a zónákat vezérlik, mint a törölt jeladó gombjai.

Név – a felhasználó neve adható meg, ami megjelenik a menüben való választási listában, nyomtatáskor, és az eseménynapló megtekintésekor.

Érvényességi idő/bypass idő – a paraméter csak a speciális érvényességi vagy működési idejű kódoknál használható (lásd Típus = 3, 4, 8 vagy 11).

#### Zóna bypass

Ez a funkció zónákat bypassol a funkció elindításának pillanatától. A központ a bypassolt zónákból beérkező összes információt figyelmen kívül hagyja. .A funkció akkor használható, ha egy érzékelő (zóna) meghibásodik vagy ha helytelenül működik. Lehetővé teszi a rendszer élesítését, a bypassolt zónák figyelmen kívül hagyásával. Az ezzel a funkcióval aktivált bypass törlődik hatástalanítás után. A zóna bypass is feloldható a funkció használatával. Ehhez a bypassolásal ellentétes műveletet kell végrehajtani, például visszavonni a bypassolásra választott zónák kijelölését. Az ezzel a funkcióval nem bypassolható zónákat a telepítő határozza meg.

#### Idő beállítás

A funkció lehetővé teszi az aktuális dátum és idő bevitelét a riasztó központban. Az adatok a következő fomátumokban vihetők be:

idő – ÓÓ:PP:SS (óra:perc:másodperc),

dátum – NN:HH:ÉÉÉÉ (nap:hónap:év)

Az új adat kezelőről való bevitele mindig oda történik, ahol a kurzor villog. Ha bevitte a számjegyet, a villogó kurzor a jobbra lép egyet, a következő pozícióba. A kurzor a ( és ( nyilakkal is mozgatható.

#### Hibák

A funkció lehetővé teszi a rendszerben előforduló hibák megtekintését. A funkció csak akkor érhető el, ha a  [hiba] LED villog az LCD kezelőn vagy partíció kezelőn. A lehetséges hibaüzenetek listája a FÜGGELÉK A fejezetben található a kézikönyv végén.

Az egyes elemek (telepítő által megadott) neve megjelenik a zónákhoz, bővítőkhöz és kezelőkhöz tartozó üzenetekben, a kijelző alsó sorában. További üzenet nem kerül kijelzésre a funkció végén.

Megj:

Ha bármilyen veszélyhelyzet fordul elő a rendszerben, azt azonnal jelenteni kell a riasztó rendszert szervizelő személynek, a hiba okának mielőbbi kijavításához.

A hibák tartalmazzák a szabotázs (tamper) információkat is.

#### Események

A funkció lehetővé teszi a központ memóriájában tárolt események megtekintését. Az események az előfordulás sorrendjében kerülnek tárolásra. A ( nyíllal az előző esemény, a ( nyíllal a következő esemény tekinthető meg. Ha egyik nyíl gombot sem nyomja meg, pár másodperc után megjelennek az eseményhez kapcsolódó nevek a kijelzőn, az esemény leírásával felváltott kijelzésben.

Az esemény leírás kijelzése a következő formátumban történik:

dátum –	NN:HH (nap:hónap),

idő –	ÓÓ:pp (óra:perc),

azonosító –	xxxx (négy karakter – AZON), ami azonosítja a zóna, partíció, modul, rendszert működtető felhasználó, speciális szimbólum számát,

esemény név –	a második kijelző sorban látható szöveg.

Az azonosítók jelentésének bemutatása:

Ser.		felhasználó – szerviz kód,

Mst[n]	[n]=1–8	felhasználó – alrendszer mester felhasználó kód,

u [n]	[n]=1–240	normál rendszer felhasználó,

k [n]	[n]=0–15	kezelő – a kezelőbuszra csatlakoztatott modul, vagy a GUARDX programból használt virtuális kezelő,

0–7	kezelő szám a rendszerben,

8–15	kezelő szám a GUARDX programból, a következőképp kerül definiálásra: annak a kezelőnek a száma, amihez a számítógép csatlakoztatva van plusz 8,

DLrs		a fő RS portra csatlakoztatott kezelő a DLOADX programból,

DLtl		a panel telefonvonalára csatlakoztatott kezelő, a DLOADX programból,

e [n]	[n]=0–63	bővítő – a bővítő buszra csatlakoztatott modul (0–31 busz 1, 32–63 busz 2),

p [n]	[n]=1–32	partíció,

z [n]	[n]=1–128	zóna,

T [n]	[n]=1–64	időzítő,

Tpar		partíció időzítő,

MnPl		központi panel.

Néhány esemény leírása több azonosítót tartalmazhat, például: partíció szám és zóna szám, kezelő szám és felhasználó szám, stb. A második azonosító elolvasásához nyomja meg a ( gombot. Az első azonosítóhoz való visszatéréshez nyomja meg újra a gombot. Nyomja meg a ( gombot az azonosítókhoz kapcsolódó nevek kijelzésére, majd nyomja meg újból az esemény leíráshoz való visszaugráshoz. A ( ( nyilak bármelyikének használata leállítja a az esemény leírás, és az azonosítókhoz kapcsolódó nevek felváltott kijelzési módját. Az előző vagy következő eseményre való ugrás (( vagy ( gomb) automatikusan visszaállítja a felváltott kijelzési módot.

Lehetőség van az összes esemény, vagy csak a választott események megtekintésére. Partíció is választható megtekintésre. A partíció választás csak az adott kezelő által vezérelt, és a funkciót meghívó felhasználó által jogosult partíciókra vonatkozhat.

Ha a felhasználó a választott eseményeket szeretné megtekinteni, ki kell jelölnie legalább egy eseményt (az  szimbólum jelenik meg az esemény típus neve mellett), különben a Megtekintés funkció nem elérhető. Partíció kijelölése nem szükséges. Ha nincs partíció kijelölve, akkor a felhasználó számára jogosult összes partíció kijelzésre kerül.

A partíció választás hatással van a kijelzett lista tartalmára, az 1 és 4 közötti események megtekintése során (az esemény típus számokat az alábbi lista tartalmazza).

Esemény típusok listája:

- Zóna & tamp.ria.	– zóna riasztások, szabotázs (tamper) riasztások.

- Egyéb riasztás	–	 egyéb tűz, kiegészítő, és műszaki riasztások, nincs őrjárat.

- Éles/Hatás/Törl	–	 élesítés és hatástalanítás, riasztás törlés.

- Zóna bypass	–	 a Zóna bypass funkció használata, bypass törlés hatástalanítás után.

- Belép vezérlés	–	 beléptetés vezérlés; kezelők és proximity kártya olvasók használata elektromos zárak vezérlésére, ajtóállapot felügyeletére, partíciók időszakos blokkolására.

- Hibák	–	 a rendszerben előforduló műszaki problémák, modul újraindulások.

- Funkciók	–	 felhasználó funkciók elindítása a központ működésének vezérlésére.

- Rendszer	–	 szerviz mód, óra programozás, stb.

Megj: 	A következő esemény típusok nem kerülnek megjelenítésre az LCD kezelő esemény listájában:

- PÁNIK riasztás,

- Csendes PÁNIK riasztás,

- KÉNYSZER riasztás.

További üzenet nem kerül kijelzésre a funkcióból való kilépéskor.

#### Zóna reset

A funkció használata egy pillanatnyi tápelvételt eredményez az érzékelő tápellátás kimeneteken. A művelettel szükség esetén törölhető az érzékelők memóriája (pl.: tűz érzékelők).

Ha több azonos érzékelő van csatlakoztatva egy kimenetre, az aktiválás memória segítségével kideríthető melyik érzékelő indította a riasztást.

#### Reteszelt kimenet törlés

A funkció törli a központ “retesz” módban működő (folyamatosan aktivált) kimeneteit. Nincs hatása a riasztás kimenetekre, amik a riasztás törléséig aktívak maradnak.

Néhány kimenet a központon “retesz” módban (folyamatosan aktivált) működhet, meghatározott felhasználó kód használatának, vagy meghatározott zóna sértésének kijelzésére. A “retesz” opcióval programozott kimenet addig marad aktív, amíg az itt bemutatott funkcióval ki nem kapcsolják azt.

#### Tűz ajtó nyitás vége

Ez a funkció a beléptetés vezérlő modulok új opciójához kapcsolódik (az opció lehetővé teszi olyan ajtó definiálását, ami tűz esetén kinyílik). Az itt leírt funkció visszazárja az ajtókat, és visszaállítja a beléptetés vezérlő modulok normál működését.

#### Opció változtatás

Ez a funkció vezérli a “CSENGŐ" típusú jelzést, és lehetővé teszi a partíció felhasználó időzítő beállításait (a beállításokkal a partíció automatikusan élesíthető és hatástalanítható).  Továbbá itt adható meg a szerviz kóddal való hozzáférés módja, és törölhető a szerviz üzenet.

Kezelő csengő – zóna (érzékelő) sértése jelezhető a kezelőben, a telepítő programozása által. Kiválasztható, hogy melyik zóna sértése aktiváljon jelzést a kezelőben. Az egyes kezelőkben jelzést okozó zónák kezelőnként különbözőek lehetnek. A funkció segítségével a funkció meghívására használt kezelőben kapcsolható be és ki az említett jelzés.

Kimenet csengő – a funkció lehetővé teszi a választott partíciókból érkező zóna sértések Csengő típusú kimeneteken való kijelzésének blokkolását, ha a telepítő engedélyez blokkolást az adott partíciókra.

Partíció időzítő (lásd a Rendszer Élesített Mód részt) lehetővé teszi az automatikus zóna élesítést és hatástalanítást.

Az időzítő működtetéséhez szükséges:

- Az Aktív funkció indítása és engedélyezése ().

- Működési mód választása: napi vagy heti.

- Az időzítő beállítása be és/vagy ki időzítés típusúra.

Napi ciklusú időzítő használata esetén, a mód kiválasztása után a "Napi időzítő bekapcsolva: ÓÓ:PP" üzenet jelenik meg a kijelzőn. Vigye be az órát (ÓÓ) és a percet (PP) az időzítő bekapcsolási idejének megadására. A ( és ( megnyomása után vigye be az órát és a percet az időzítő kikapcsolási idejének megadására.

A heti ciklusú időzítő bekapcsolásának és kikapcsolásának programozása ugyanígy történik, de a hét egyes napjaira külön-külön kell meghatározni őket.

Megj:	Ha csak kilenceseket visz be, akkor deaktiválja a megadott funkciót (élesítés vagy hatástalanítás).

Példa:	Az időzítő élesíthet a megadott időpontban, de hatástalanítást a felhasználónak magának kell elvégeznie; az automatikus partíció vezérlés csak a hét néhány munkanapján aktiválódhat.

- Határozza meg az időzítő által aktivált élesítés módot: 1 – teljes élesítés, 2 – belső nélküli élesítés, 3 – belső és belépési késleltetés nélküli élesítés. Alapértelmezetten a központ minden egyes új időzítőhöz a teljes élesítés módot feltételezi (típus 1).

- Nyugtázza a  bevitt adatot a [#] gomb megnyomásával. A beállított időzítő neve a programozott adatokkal megjelenik a kijelzőn.

- Mentse el az időzítő beállításokat a központ memóriájában. Ennek érdekében nyomja meg a [*] gombot, és nyugtázza a változtatásokat az [1] gombbal.

Nincs bővítő tamper riasztás – bármilyen bővítő modullal való kommunikációs problémát jelentsen a szerviznek. A funkció segítségével ideiglenesen kikapcsolható a bővítő modulok szabotázs (tamper) áramköre.

Állandó szerviz hozzáférés – az opció kiválasztása szükségtelenné teszi a szerviz hozzáférés megadását a mester felhasználó számára – a központ mindig elfogadja a szerviz kód használatát. Ez a funkció csak a mester felhasználó számára elérhető.

Megj:	Bármilyen "hozzáférési idő" megadása a Szerviz hozzáférés felhasználó funkcióban, kikapcsolja az opciót. Míg az opció bekapcsolása törli a Szerviz hozzáférés felhasználó funkcióban megadott korlátozásokat.

Szerviz szerkeszthet – az opció mester felhasználó (adminisztrátor) számára érhető el. Ha kiválasztja, akkor a szerviz hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet felhasználókat az adott alrendszerben a DloadX program használatával.

Szerviz üzenet törlése – lehetővé teszi a szerviz üzenet törlését (lásd LCD kezelő), amit a telepítő aktiválhat a megfelelő szerviz funkció használatával. A telepítő határozhatja meg az ilyen jellegű műszaki információk törlésére jogosult felhasználókat, beleértve az itt bemutatott funkció használatára való jogosultságot is.

#### Tesztek

A funkció segítségével számos teszt végezhető el a rendszer helyes működésének ellenőrzése érdekében.

Partíciók – az adott felhasználó számára elérhető, és a használt LCD kezelőhöz hozzárendelt partíció állapotának ellenőrzése. A partíció állapotát a megfelelő szimbólum (karakter) mutatja, a partíció számának megfelelő helyen (a kezelő kijelzője körüli számok). A telepítő hozzárendelhet más szimbólumokat (karaktereket) is a különböző helyzetekhez.

A következő információk jelenhetnek meg a partíciókkal kapcsolatban:

b	– időszakos partíció blokkolás,

?	– belépési késleltetés,

E	– kilépési késleltetés (kevesebb, mint 10 másodperc),

e	– kilépési késleltetés (több, mint 10 másodperc),

P	– tűz riasztás

A	– riasztás

p	– tűz riasztás memória

a	– riasztás memória

a	– élesített zóna,

– sértett zóna,

– zóna hatástalanítva, zóna OK.

Megj:	Az itt bemutatott karakterek az alapértelmezett karakterek, és lehetőség van a megváltoztatásukra. A telepítőnek kell informálnia a felhasználót az alapértelmezettől eltérő zóna és partíció kijelzésekről.

Zónák – az adott felhasználó számára elérhető partíciókban levő zónák állapotának ellenőrzése. A zóna állapotot a megfelelő szimbólum (karakter) mutatja, a zóna számának megfelelő helyen (a kezelő kijelzője körüli számok). A telepítő hozzárendelhet más szimbólumokat (karaktereket) is a különböző helyzetekhez. A zónákról kijelzett információ a központ méretétől függ (lásd a 6.2.3 fejezetben, a  [Csoport] LED-ek bemutatásában). A funkció indításakor az 1–32 zónák állapota kerül kijelzésre. Nyomja meg a ( gombot a következő zóna csoport állapotának kijelzéséhez, vagy a ( gombot az előző zóna csoport állapotának kijelzéséhez. A rendelkezésre álló információ a zónához csatlakoztatott érzékelőtől függ. A 2EOL konfigurációjú érzékelők biztosítják a legtöbb információt.

A következő információk jelenhetnek meg a zónákkal kapcsolatban:

b	– zóna bypass,

l	– hiba "hosszú sértés",

f	– hiba "nincs sértés",

T	– szabotázs (tamper) riasztás,

A	– riasztás,

– zóna szabotázs (tamper),

– zóna sértés,

t	– szabotázs (tamper) riasztás memória,

a	– riasztás memória,

– zóna OK.

Tápfeszültségek – a funkció segítségével az egyes bővítők tápfeszültsége ellenőrizhető. A kijelző mutatja a bővítő nevét, és az adott bővítőn mért körülbelüli tápfeszültség értéket.

Rádiós eszközök – a funkció segítségével a rádió jelszint ellenőrizhető a központhoz csatlakoztatott ABAX vezeték nélküli eszközökben.

Zóna Teszt – a funkció segítségével ellenőrizhető a zónák működése (érzékelők és egyéb zónához csatlakoztatott eszközök). A tesztelés magában foglalja a betörés és tűz zónákat is. A teszt időtartama nem lépheti túl a 25 percet. A teszt alatt a zóna sértését hang jelezheti a kezelőben. A teszt eredménye megtekinthető ((Eredmény megtekintés), és a teszt végrehajtása után törölhető ((Eredmény törlés). A ( gomb megnyomása az eredmények megtekintése alatt a szöveges kijelzési módot grafikusra változtatja. A kijelzett szimbólumok a következő jelentéssel bírnak:

- zóna nem volt sértve,

- zóna sértve volt.

Megj:	A zóna teszt elindítása bármelyik partícióban elindítja a központhoz csatlakoztatott ABAX vezeték nélküli rendszer eszközeinek tesztelését is.

A zóna teszt a programozott lejárati idő előtt is befejezhető a Teszt vége paranccsal. A parancs kiadásától számítva maximum 6 másodperc szükséges a központnak a teszt aktuális befejezéséig (ezalatt az idő alatt a Teszt vége parancs látható a menüben).

Manuális teszt átvitel – a funkció eseményt generál, ami elindítja az üzenetküldés műveletet a távfelügyeleti központ felé (kód küldése a rendszer azonosítóval).

Akkumulátor teszt – a funkció indítása után a központ egy információs eseményt generál, a központ és a saját tápegységgel rendelkező vezetékes bővítők akkumulátorainak állapotáról. Ezen felül a 60. Műsz.-Alacsony akku típusú zónák állapota is ellenőrzésre kerül. A funkció csak a szerviz számára érhető el.

Távfelügyeleti állomás teszt (1A,1B,2A,2B) – a funkció lehetővé teszi teszt jelentés indítását a távfelügyeleti állomás felé (külön-külön minden egyes telefonszámra). A teszt átvitel egyidejűleg kerül végrehajtásra az adatátvitel folyamatának követésével. A kezelőn megjelenő üzenetek jelzik a folyamatban levő aktivitást. Gyakorlatilag ez a funkció használható a telepítő számára, a távfelügyeleti állomással való kommunikáció elindításához.

Üzenetküldés teszt – ezzel a funkcióval hajtható végre az üzenetküldés tesztelése. Ehhez ki kell választani az egyik, központban beprogramozott telefonszámot, és egyet a 16 üzenet közül (a funkcióban való navigálás a ( és ( gombokkal történik), majd meg kell nyomni a [#] gombot. Ha az üzenetküldés működése OK, a központ felhívja a választott számot, és visszajátsza a választott üzenetet.

Válaszadás teszt – ha elindítja, miközben a központ egy telefonhívásra válaszol, a funkció kijelzi a központ által fogadott csöngetések számát, és a megválaszolt telefonhívást.

Prox. kártya teszt – a funkció lehetővé teszi a proximity kártya számának ellenőrzését, és a kártya tulajdonosának meghatározását (ha a kártya a rendszer egyik felhasználójához tartozik).

Mester megtekintés – a funkció csak a mester felhasználó számára elérhető. A funkcióval ellenőrizhető, hogy melyik alrendszerben van létrehozva mester felhasználó. Lehetővé teszi az olyan felhasználók számának ellenőrzését, akik képesek engedélyezni hozzáférést a rendszerhez szerviz módban.

Kezelő név – a funkció megmutatja a kezelő nevét (alapértelmezett vagy a telepítő által hozzárendelt név).

ST program verzió – a funkció kijelzi a kezelőn a központi ABAX vezeték nélküli rendszert és a központi zónákat kezelő processzor aktuális firmware verzió számát. A funkció csak az INTEGRA 128-WRL központnál használható.

GSM IMEI/v/jel. – a funkció lehetővé teszi a GSM telefon antennán fogadott jelszint ellenőrzését, a telefonszám és telefon verzió azonosítását. A ( és ( nyilakkal mozoghat a kijelzett információban. A funkció csak az INTEGRA 128-WRL központnál használható.

DLOADX fájl – a funkció kijelzi a számítógépes adatok (DLOADX program) központra való küldésének dátumát és idejét, és az átküldött adat fájl nevét.

Központ verzió – a funkció a kezelő kijelzőjén megmutatja a központ aktuális firmware verzió számát.

IP/MAC ETHM-1 – a funkció kijelzi a központhoz csatlakoztatott ETHM-1 modul IP címét és MAC számát.

Modul verzió – a funkció lehetővé teszi a kezelő/bővítő buszra csatlakoztatott eszközök firmware verziójának ellenőrzését.

Megj:	Nem minden modulnál támogatott ez a funkció.

Idő szinkronizáció – a funkció lehetővé teszi a központ óra idő szerverrel való szinkronizálásának manuális indítását (az automatikus óra szinkronizálás minden nap 05:30-kor történik). A szerviz vagy mester felhasználó számára használható ez a funkció. A funkció használatához INTEGRA 128-WRL központ, vagy más Ethernet modullal ellátott központ szükséges. Az idő szinkonizáló szerver címét a központban kell beprogramozni.

Megj:	Ha az idő szinkronizáció folyamatban van (automatikusan vagy manuálisan elindítva), a funkció nem elérhető.

További üzenet nem kerül kijelzésre a funkcióból való kilépéskor..

#### Szerviz hozzáférés

A funkció lehetővé teszi a telepítő számára a szerviz kóddal való hozzáférést a rendszerhez. Csak a mester felhasználó számára érhető el ez a funkció. A használatához néhány adat megadása szükséges, például az órák száma, amíg a riasztó rendszer elérhető a telepítő (szerviz) számára. Az idő letelte után a rendszerhez való szerviz hozzáférés blokkolásra kerül.

“Nulla" bevitele a funkcióban (az óraszámok helyén), automatikusan blokkolja a szerviz hozzáférését.

A hozzáférési idő számlálása a szerviz mód elindításától függetlenül automatikusan elindul. A számlálás csak a tápellátás megszűnésével (230V elsődleges táp és akkumulátor) szakad meg. A funkció meghívásával ellenőrizhető, mennyi idő van még hátra a szerviz hozzáférésből (a korlátozás nélküli szerviz hozzáférést a mester felhasználó az Opció változtatás funkciókban engedélyezheti) – "00" jelzi, hogy az utolsó óra van folyamatban.

#### Ajtó nyitás

A funkció használatával bármelyik riasztó központ által vezérelt ajtó kinyitható (Kártya olvasás – bővítő típusú kimenetek, partíció kezelők, kódzárak és proximity kártya/DALLAS chip olvasók bővítői).

#### Kimenet vezérlés

A funkció a Vezérlés jogosultsággal rendelkező felhasználó számára érhető el. Lehetővé teszi a felhasználó számára MONO kapcsoló, BI kapcsoló, Távvezérlő kapcsoló, Redőny fel és Redőny le típusú kimenetek bekapcsolását/kikapcsolását, ezáltal különböző eszközök működtetését. A kimenet vezérelhetőségének érdekében, a telepítőnek hozzá kell rendelni a kimenetet a 4 kimenet csoport valamelyikéhez. Egyéni név rendelhető az egyes csoportokhoz.

A funkció kód beütése nélkül is elindítható az LCD kezelőről, a [8] és [#] gombok egymás utáni megnyomásával PROG.

A funkció felhasználó általi indítása kijelzi a kimenet csoportok listáját. A ( és ( nyilakkal lépkedhet a listában. A szükséges kimenet csoport kiválasztása után nyomja meg a [#] vagy ( gombot, és kijelzésre kerülnek a választott csoportban található vezérelhető kimenetek. Nyomja meg a ( gombot a csoport listához való visszatéréshez.

Megj:	Ha csak egy kimenet csoporthoz vannak rendelve kimenetek, a Kimenet vezérlés funkció indítását nem követi a kimenet csoport lista kijelzése a kezelőn, hanem egyből a vezérelhető kimenetek listája jelenik meg.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg a [*] gombot.

##### MONO kapcsoló típusú kimenetek vezérlése

A kijelzőn jelzett kimenet állapotok jelentése a következő:

–	kimenet inaktív (kikapcsolva),

–	kimenet aktív (bekapcsolva).

A kimenet a ( vagy [#] gombok használatával vezérelhető. Nyomja meg ( gombot a kimenet központban programozott ideig tartó aktiválásához. Nyomja meg a [#] gombot a kimenet működési idejének beállításához (ha az eltér a telepítő által programozott időtartamtól). A kimenet működési idejének meghatározása után (a ( és ( gombokkal változtathatja meg a kurzor pozícióját, és a numerikus billentyűkkel viheti be az új idő beállításokat) nyomja meg újra a [#] gombot a kimenet akttiválásához. A kimenet aktiválását négy rövid és egy hosszú hangjelzés követi. A kimenet bármelyik numerikus billentyű megnyomásával kikapcsolható.

##### Bi kapcsoló típusú kimenetek vezérlése

A kijelzőn jelzett kimenet állapotok jelentése a következő:

–	kimenet inaktív (kikapcsolva),

–	kimenet aktív (bekapcsolva).

A kimenet állapota a [#] vagy ( gombok használatával változtatható meg. Ha a kimenetet ki szeretné kapcsolni, nyomja meg bármelyik numerikus billentyűt. A kimenet aktiválását négy rövid és egy hosszú hangjelzés, a kimenet kikapcsolását pedig három rövid sípolás követi.

##### Távvezérlő kapcsoló típusú kimenetek vezérlése

A kimenet vezérlése a [#] vagy ( gombok használatával történik. A ( gomb megnyomása a beprogramozott ideig aktiválja a kimenetet, vagy megváltoztatja a kimenet állapotát (a működés a kimenet beállításától függ). A Távvezérlő kapcsoló típusú kimenet a MONO kapcsoló típusú kimenethez hasonlóan működik, ha a beállított működési idő 0-tól különböző. A Távvezérlő kapcsoló típusú kimenet a BI kapcsoló típusú kimenethez hasonlóan működik, ha a beállított működési idő 0, vagy ha a Retesz opció aktív. A kimenet bármelyik numerikus billentyű megnyomásával kikapcsolható.

Távvezérlő kapcsoló típusú kimenet esetén a kimenet állapota szintén kijelzésre kerül a zóna állapotoknál, de a kijelzés jelentése a kimenet beállításaitól függ:

–	kimenet inaktív (ki), vagy a zóna nincs sértve (inaktív kimenet által vezérelt eszköz),

–	kimenet aktív (be), vagy sértett zóna (aktív kimenet által vezérelt eszköz).

Megj:	Ha a kimenet a MONO kapcsoló-hoz hasonló módon működik, és az állapota nem jelenik meg a zóna állapotok között, a [#] vagy ( gomb ismételt megnyomása aktív kimenetnél megváltoztatja a kijelzett szimbólumot. Miközben a kimenet aktív marad a beprogramozott időtartamig.

##### Redőny fel és Redőny le típusú kimenetek vezérlése

A Redőny fel és Redőny le típusú kimenetek mindig egymást követően, és párban vannak programozva. A kimenet listában csak a Redőny fel típusúra programozott kimenet jelenik meg. A kimenet aktuális állapota a kimenet neve mellett jelenik meg a kijelzőn, a következő módon:

– kimenet inaktív (ki),

(	– Redőny fel kimenet aktív (be),

(	– Redőny le kimenet aktív (be).

Egyszerre csak az egyik kimenet lehet aktív. A [#] vagy ( gombok megnyomása után egy vonal jelzés jelenik meg mező alatt, ahol a kimenet állapota van kijelezve. A ( gomb megnyomása a Redőny fel kimenetet aktiválja (ha mindkét kimenet inaktív volt), vagy a Redőny le kimenetet inaktív állapotba kapcsolja (ha aktív volt). A ( gomb megnyomása aktiválja a Redőny le kimenetet (ha mindkét kimenet inaktív volt), vagy a  Redőny Fel kimenetet inaktív állapotba kapcsolja (ha aktív volt). Attól függetlenül, hogy melyik kimenet aktív, a kimenet kikapcsolásra kerül bármelyik numerikus billentyű megnyomása után. Ha a vezérlésnek vége, nyomja meg a [#] vagy ( gombot a vezérelhető kimenetekhez való visszalépéshez (a vonal jelzés a kimenet állapot mező alatt eltűnik).

#### Szerviz mód

A funkció egy speciális központ működési módot indít el, és megjeleníti a Szerviz funkciók listáját. Szerviz módban a központ a legtöbb zónáról nem jelez riasztást (beleértve a szabotázs riasztásokat is), csak néhány 24 órás élesítésű zóna sértésére, és a partíció kezelőkről és kódzárakról érkező riasztásokra (nyomva tartás funkciók) történik reagálás.  Ebben a működési módban a központ programozása a DLOADX program használatával is lehetővé válik a központon található RS porton, és telefonvonalon keresztül. A központ addig marad szerviz módban, amíg ki nem lépünk a SM (szerviz mód) vége funkcióval (szerviz funkció).

A funkció a szerviz hozzáférés mester felhasználó általi engedélyezése, és a szerviz kód bevitele után érhető el.

#### SM (szerviz mód) átkapcsolás

A funkció lehetővé teszi a központ szerviz módban történő vezérlésének átkapcsolását egy másik LCD kezelőre (nem arra, ahonnan meghívtuk a szerviz módot). A funkció csak a szerviz számára érhető el, és nagymértékben megkönnyíti a telepítő munkáját a több kezelővel rendelkező, nagy létesítményekben.

#### Letöltés

A funkció a szerviz számítógéppel való kommunikációra vonatkozik. A funkciók elérhetősége a telepítő beállításaitól függően változhat.

DWNL-RS indítás – a funkció elindítja a kommunikációt a központ RS-232 portján keresztül. Csak a szerviz számára elérhető.

DWNL-RS vége – a funkció befejezi a kommunikációt a központ RS-232 portján keresztül. Csak a szerviz számára elérhető.

DWNL-MOD. indítás – a funkció elindítja a kommunikációt külső modemen keresztül (analóg, GSM vagy ISDN).

DWNL-TEL indítás  – a funkció elindítja a kommunikációt a beépített 300 bps modemen keresztül.

DWNL-CSD indítás – a funkció elindítja a kommunikációt a beépített GSM kommunikátoron keresztül, CSD technológia használatával. csak INTEGRA 128-WRL

DWNL-GPRS indítás – a funkció elindítja a kommunikációt a beépített GSM kommunikátoron keresztül, GPRS technológia használatával. csak INTEGRA 128-WRL

# Megfelelőség a CLC/TS 50131-3 előírásainak

A központ CLC/TS 50131-3 előírásoknak megfelelő konfigurálása a következő:

az egy forrásról generált maximális esemény szám 3;

legalább 6-számjegyű kódok használata szükséges, hogy legalább 100 000 kód legyen használható minden rendszer felhasználó számára. 6 számjegy használatával az összes lehetséges kombináció 1 000 000, azonban a gyakorlatban ez kevesebb, mivel más felhasználó által használt kód és egyszerű kód (mint 123456, 111111 vagy 111222) használata nem lehetséges. A használható kódok száma a következőképp határozható meg: t=10n, ahol n=a kódban használt számjegyek száma;

a rendszer nem fogadhatja el az egyszerű kódok használatát (pl.: 111111 vagy 123456);

a Felhasználó szerkesztés jogosultság nem rendelhető normál felhasználókhoz;

a mester felhasználónak (adminisztrátor) korlátoznia kell a szerviz hozzáférés idejét.

# Függelék A

Hiba megtekintés során a kezelőn lehetséges üzenet lista:

KIM[n] hiba:	[n] =1–4 – a központ kimenetének száma

AUX hiba

Kezelő táp hiba

Bővítő táp hiba

Rendszer akku hiba

Rendszer AC (230V) hiba

Adat busz DT1 hiba

Adat busz DT2 hiba

Kezelő adat busz DTM hiba

Rendszer valós-idejű óra hiba

Nincs DTR jel az RS nyomtató porton

Nincs rendszer akku

Modem inicializálás hiba

Modem válasz HIBA ezen AT...

Nincs fesz. a telefonvonalon

Zóna áramkör hiba (ST)

Hibás tone a telefonvonalon

Nincs kapcsolat az MS 1-el (TEL)

Nincs kapcsolat az MS 2-vel (TEL)

Nincs tone a telefonvonalonon

1. távfelügyeleti állomás hiba

2. távfelügyeleti állomás hiba

RTC chip hiba

CRC hiba a RAM memóriában

INTEGRA panel újraindul

Nincs kapcsolat az MS 1-el (ETHM)

Nincs kapcsolat az MS 2-vel (ETHM)

Nincs kapcsolat az MS 1-el (GSM)

Nincs kapcsolat az MS 2-vel (GSM)

Idő szerver hiba

GSM modul inicializálás hiba [csak INTEGRA 128-WRL]

Fő panel zavarás [csak INTEGRA 128-WRL]

Nincs 230V megj.p. [n]:	[n]=0–7	a megjelenítő panel száma a kezelő buszon

Akku hiba megj.p. [n]:	[n]=0–7	a megjelenítő panel száma a kezelő buszon

Nincs akku megj.p. [n]:	[n]=0–7	a megjelenítő panel száma a kezelő buszon

Nincs LCD [n]:	[n]=0–7 	kezelő száma

LCD megváltozott [n]:	[n]=0–7 	kezelő száma

LCD [n] tamper:	[n]=0–7	kezelő száma

Nincs LAN kábel [n]:	[n]=0–7	ETHM-1 modul száma a kezelő buszon

LCD [n] ini.hiba:	[n]=0–7	eszköz száma a kezelő buszon

Zóna hiba[n]:	[n]=1–128	 zóna száma

Tamper z. sértés [n]:	[n]=1–128	 zóna száma

Hosszú z. sértés [n]:	[n]=1–128	 zóna száma

Nincs z. sértés [n]:	[n]=1–128	 zóna száma

Nincs AC bőv. [n]:	[n]=0–63	bővítő száma

Akku hiba bőv. [n]:	[n]=0–63	bővítő száma

Nincs akku bőv. [n]:	[n]=0–63	bővítő száma

Bőv.[n] újraindul:	[n]=0–63	bővítő száma

Nincs bőv. [n]:	[n]=0–63	bővítő száma

Bőv. megváltozott [n]:	[n]=0–63	bővítő száma

Bőv. [n] tamper:	[n]=0–63	bővítő száma

Olvasó A bőv.[n]:	[n]=0–63	bővítő száma

Olvasó B bőv.[n]:	[n]=0–63	bővítő száma

Bőv. túlterhel [n]:	[n]=0–63	bővítő száma

BUSZ zárlat.bőv. [n]:	[n]=0–63	bővítő száma

Rádió bőv. zavar [n]:	[n]=0–63	bővítő száma

Alacs. z. akku [n]:	[n]=1–128	 zóna száma

Nincs rádió z. [n]:	[n]=1–128	 zóna száma

Nincs rádió kim. [n]:	[n]=1–128	 kimenet száma

Zóna bypass [n]:	[n]=1-128	zóna száma

Zóna [n] tamper:	[n]=1–128	 zóna száma

Zóna sértés [n]:	[n]=1-128	zóna száma

Z. hiba megtek. [n]:	[n]=1-128	zóna száma

Alacs. akku f. [n]:	[n]=1-248	felhasználó száma

# Függelék B

NÉHÁNY MŰSZAKI KIFEJEZÉS MAGYARÁZATA

Minden definíció az INTEGRA központtal kialakított riasztó rendszerre vonatkozik.

INDÍTÓ	A központ indítása után aktiválódó program, ami ellenőrzi a FLASH memóriában tárolt alap program sértetlenségét, és lehetővé teszi új firmware verzió betöltését ebbe a memóriába.

FLASH memória	Az a memória, ahol az alap központ program tárolódik. Elektronikusan törölhető, és a tartalma számítógép használatával megváltoztatható.

2402 memória	További nem felejtő memória, ahol a fontos rendszer paraméterek kerülnek tárolásra (például a mester felhasználó kódok, stb.).

DLOADX	Számítógépes program, ami lehetővé teszi a központ beállításainak programozását számítógépről; úgynevezett szerviz program.

GUARDX	Számítógépes program, ami lehetővé teszi a központ működtetését számítógép használatával; úgynevezett felhasználó program.

alrendszer	Partíciók csoportja, ami külön riasztó rendszert alkot. Az INTEGRA központokban egy, négy vagy nyolc ilyen csoport hozható létre, a központ méretétől függően.

partíció	Zónák csoportja, a létesítmény egy elkülöníthető részének felügyeletére. A csoport zónáinak élesítése és hatástalanítása egyidejűleg történik. Az INTEGRA központokban 4, 16 vagy 32 partíció hozható létre, a központ méretétől függően.

zóna	Kontaktus pár a központon, vagy a központhoz csatlakoztatott bővítő modulon, amihez az érzékelők jelzéseit csatlakoztatjuk. Az INTEGRA 128 központ 128 zóna felügyeletét teszi lehetővé.

zóna sértés	Zóna állapot megváltozása az érzékelő aktiválása esetén (pl.: zóna kontaktus nyitása vagy zárása, az érzékelő lezáró ellenállásának legalább 20%-os változása).

kimenet	Kontaktus pár a központon, vagy a központhoz csatlakoztatott bővítő modulon, amin a központ által vezérelt feszültség mérhető. Az INTEGRA 128 központ 128 kimenet vezérlését (beleértve a relé kimeneteket is) teszi lehetővé.

relé kimenet	A bővítő panelen található elektromágneses kapcsoló. A központ vezérli (kapcsolja).

távvezérlő kapcsoló	Olyan kimenet, amely állapota telefonon keresztül vezérelhető DTMF jelekkel.

busz	Vezetékek csoportja, amivel a modulok csatlakoznak a központhoz. Az   INTEGRA 64 és INTEGRA 128 központok három busz kezelésére képesek. Egy busz az LCD kezelők csatlakoztatására használt, a másik két busz pedig a bővítő modulok csatlakoztatására.

bővítő	A központ kapacitásának növelésére szolgáló elektronikus eszköz. Bővítők használhatók a zónák/kimenetek számának növelésére. A bővítők közé tartoznak a partíció kezelők, kódzárak és a proximity kártya olvasók is. Az INTEGRA 128 központhoz legfeljebb 64 bővítő csatlakoztatható.

# Függelék C

Ez a függelék néhány felhasználó funkció tipikus használatát mutatja be. Mivel a felhasználó funkció menü a telepítői beállításoktól és a felhasználói jogosultsági szinttől is függ, ezért a kijelzőn megjelenő szöveg a gyakorlatban eltérhet az itt bemutatott szövegtől. Az itt bemutatott példák csak referenciaként szolgálnak.

Példa 1: ÉLESÍTÉS (I. rész: [KÓD][#])

- partíció szám 2, név “Könyvelés", az Alrendszer 1-hez tartozik; felhasználó – a mester felhasználó.

[1][1][1][1][#]	Vigye be a felhasználó kódot (az alapértelmezett mester kód Alrendszer 1-hez). Más olyan felhasználó kódot is használhat, ami jogosult a Partíció 2 vezérlésére, és az élesítés műveletre.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a felhasználónak van jogosultsága a saját kód megváltoztatására, és szükséges ezt a változtatást megtennie (lásd a Saját kód csere funkcióban).

[#]	Üzenet jóváhagyása.

A [#] vagy ( gomb megnyomásával a felhasználó számára elérhető minden partíció élesítésre kerül.

Megj:	Ha már több, az adott felhasználó számára elérhető, partíció élesített, a központ csak a hatástalanítás funkció használatát teszi lehetővé. Ha csak egy partíció van élesítve, akkor az hatástalanításra kerül. A maradék partíciók élesítéséhez először hívja meg a felhasználó funkció menüt a [KÓD][*] bevitelével (lásd a példa folytatásában ÉLESÍTÉS (II. rész) lentebb).

(	A Választott élesítés funkció kijelölése.

( vagy [#]	A funkció indítása.

( vagy (	Mozgás a listában a partíció nevek között. Annyiszor nyomja meg az egyik gombot, amíg meg nem jelenik az élesíteni kívánt partíció mellett a jelölés (partíció 2 – Könyvelés).

A funkció indítása után a központ kijelzi a partíciók neveit (alapértelmezett beállítás, vagy a telepítő által megadott név), amiket a felhasználó élesíthet. Nyomja meg a ( gombot a grafikus módban való partíció választáshoz.

[3]	Válassza ki az élesítésre szánt partíciót (az  jelzés a kijelző jobb oldalán mutatja a kiválasztást) bármelyik numerikus billentyű használatával.

Az élesítésre bármelyik elérhető partíciót kiválaszthatja (kijelölheti). A kijelölés visszavonásával a korábbi partíció választást is visszavonhatja.

[#]	A választás végén az összes választott partíció élesítésre kerül.

Ha ez az üzenet megjelenik, a kilépéshez szükséges késleltetési idő számlálása elindul az élesítésre kiválasztott partíciókban.

GRAFIKUS MÓD

Kétféle lehetőség van az élesítendő partíciók kiválasztására:

nevek használata – a fentebb leírtak szerint,

partíció számok használata – grafikus módban az alábbi leírás szerint.

Ez a mód azoknak a felhasználóknak hasznos, akik pontosan ismerik a rendszerben levő partíciók számait. Ezen kívül azoknak a felhasználóknak is hasznos lehet, akik csak gyorsan ellenőrizni akarják mennyi partíció nincs még élesítve.

( (	Ezek a gombok szolgálnak a partíció választásra grafikus módban.

( (	Ezek a gombok szolgálnak a partíció választásra normál módban (a partíció nevek használatával).

Ha szükséges, bármennyiszer válthatunk a kijelzési módok között.

Az 1–32 számok melletti pontok jelzik a partíciókat, amik élesíthetők (1, 2, 3 és 4). A pont alatti kurzor mozgatásával választhatjuk ki az élesítésre szánt partíciót.

(	Kurzor mozgatása a Partíció 2 mezőre.

[3]	Partíció kijelölése élesítésre bármelyik numerikus billentyű használatával.

A [#] gomb megnyomása kijelölés után élesíti a partíciót, függetlenül a kijelzési módtól.

ÉLESÍTÉS (II. rész: [KÓD][*])

[1][1][1][1][*]	Kód bevitel – felhasználó funkció menü indítása.

[#] vagy (	A jelzett funkció kiválasztása – a partíció választás élesítésre műveletre kell lépnie, a példa első részében részletesen leírt módon.

Megj:	Ha minden elérhető partíció élesített, az Élesítés funkció nem jelenik meg a menüben (a kezelő kijelzőn). Ha csak az alrendszer néhány partíciója élesített, a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Ebben a helyzetben a következőket tegye

(	Válassza ki az Élesítés funkciót.

[#] vagy (	Indítsa el a választott funkciót – a partíció választás élesítésre művelet következő lépésére jut, ami a példa első részében bővebben bemutatásra került.

Feltételezve (a példa kedvéért), hogy a Partíció 2 (Könyvelés) már korábban élesítésre került, az Élesítés funkció újbóli indítása és a grafikus módban történő partíció választásba való belépés után, a következő jelenik meg a kijelzőn:

Ekkor csak a Partíció 1, 3 és 4 élesítése lehetséges.

Példa 2: HATÁSTALANÍTÁS (I. rész: [KÓD][#])

- partíció szám 2, név “Könyvelés", az Alrendszer 1-hez tartozik; felhasználó – a mester felhasználó.

Megj:	A funkció csak akkor érhető el a felhasználó számára, ha legalább egy, számára jogosult partíció élesítve van.

[1][1][1][1][#]	Vigye be a felhasználó kódot (az alapértelmezett mester kód Alrendszer 1-hez).

Más olyan felhasználó kódot is használhat, ami jogosult a Partíció 2 vezérlésére, és a hatástalanítás műveletre.

A [#] vagy ( gomb megnyomásával, a felhasználó számára elérhető minden élesített partíció hatástalanításra kerül.

Megj:	Ha csak egy partíció van élesítve, akkor az hatástalanításra kerül a [#] gomb megnyomása után (és egy befejező üzenet kerül kijelzésre). Ha riasztás volt az adott partíción, az a hatástalanítással együtt törlésre kerül.

(	A Választás hatástalanításra funkció kiválasztása.

( vagy [#]	A funkció indítása.

( vagy (	Mozgás a listában a partíció nevek között. Annyiszor nyomja meg az egyik gombot, amíg meg nem jelenik a hatástalanítani kívánt partíció mellett a jelölés (partíció 2 – Könyvelés).

A funkció indítása után a központ kijelzi a partíciók neveit (alapértelmezett beállítás, vagy a telepítő által megadott név), amiket a felhasználó hatástalaníthat. Nyomja meg a ( gombot a grafikus módban való partíció választáshoz (a kijelölés grafikus módban megegyezik az élesítésnél leírtakkal).

[3]	Válassza ki a hatástalanításra szánt partíciót (az  jelzés a kijelző jobb oldalán mutatja a kiválasztást) bármelyik numerikus billentyű használatával.

A hatástalanításra bármelyik elérhető partíciót kiválaszthatja (kijelölheti). A kijelölés visszavonásával a korábbi partíció választást is visszavonhatja.

[#]	A választás végén az összes választott partíció hatástalanításra kerül.

HATÁSTALANÍTÁS (II. rész: [KÓD][*])

[1][1][1][1][*]	Kód bevitel – felhasználó funkció menü indítása.

[#] vagy (	A jelzett funkció kiválasztása – a partíció választás hatástalanításra műveletre kell lépnie, a példa első részében részletesen leírt módon.

Megj:	Ha van az alrendszerben élesített partíció, a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Ebben az esetben ugyanúgy kell cselekednie, mintha minden elérhető partíció élesítve lenne.

Feltételezve, hogy a Partíció 2 hatástalanítva van és a Partíció 1, 3 és 4 élesítve van, a kezelőn a következő kijelzés jelenik meg grafikus módban:

Példa 3: ZÓNA BYPASS

- bypass Zóna szám 4 név Bejárati ajtó és Zóna szám 49 név PIR titkár iroda; felhasználó kód: 38407.

[3][8][4][0][7][*]	Kód bevitel – felhasználó funkció menü indítása.

A legtöbb felhasználó funkció használata (kivéve a “nyomva tart” és gyors élesítés funkciókat) a kód bevitelével és a [*] gomb megnyomásával történik (vagy [#] gomb megnyomása – Példa 1 és 2).

( vagy (	Mozgás az elérhető menük listájában. Annyiszor nyomja meg az egyik gombot, amíg meg nem jelenik a használni kívánt funkció mellett a jelölés.

[#] or (	Válassza ki a szükséges opciót – a bypassolásra szánt zóna (érzékelő) kijelölés részhez jut.

( vagy (	Mozgás a listában a zóna nevek között. Annyiszor nyomja meg az egyik gombot, amíg meg nem jelenik a bypassolni kívánt zóna mellett a jelölés (Bejárati ajtó).

[9]	Válassza ki a bypassolásra szánt zónát (az  jelzés a kijelző jobb oldalán mutatja a kiválasztást) bármelyik numerikus billentyű használatával.

( vagy (	Mozgás a listában a másik bypassolásra szánt zónához (PIR titkár iroda).

[9]	A bypassolásra szánt másik zóna kijelölése.

[#]	A választás vége, és az összes kijelölt zóna (érzékelő) bypassolása.

Megj:	A zóna bypass törlésre kerül a bypassolt zónát tartalmazó partíció hatástalanítása után.

Példa 4: ZÓNA ÁLLAPOT MEGTEKINTÉS

- a funkció az [1] gomb nyomva tartásával is elindítható.

[1]	A központ zóna állapot megtekintés funkciójának indítása. Nyomja meg, és tartsa nyomva a gombot kb. 3 másodpercig – az első 32 rendszer zóna információ jelenik meg grafikus módban.

A két nem világító  [csoport] LED jelzi, hogy az 1–32 zóna van kijelezve. A zóna állapotot leíró szimbólumok magyarázata miatt nézze meg a Tesztek funkció leírását.

(	Ugrás a negyedik zóna csoport kijelzésre, ahol a 97–128 zóna van kijelezve (INTEGRA 128) / INTEGRA 128-WRL).

A két világító  [csoport] LED jelzi, hogy a 97–128 zóna van kijelezve. Az alsó sor mutatja a zónák állapotát a “0” című kezelőn. A zóna számok kiszámítását a 6.2.3 fejezet szerint kell elvégezni.

Az összes zóna állapota megtekinthető a ( vagy ( gombok használatával. Az INTEGRA 64 az összes zóna állapotát két csoportban képes kijelezni, míg az INTEGRA 128 / INTEGRA 128-WRL négy csoportban.

[*]	Funkció befejezése.

Gomb funkciók és LED kijelzők az LCD kezelőn (a részletek miatt nézze meg a 6.2 fejezetet).

# Felhasználói kézikönyv frissítések

Az alábbi leírás a felhasználói kézikönyv változásait tartalmazza a v1.02 központ felhasználói kézikönyvéhez képest.

| Dátum | Firmware verzió | Változtatások |
| --- | --- | --- |
| 2005-09 | 1.03 | Kiegészítő információ az ETHM-1 moduról (o. 7 és o. 60). Hozzáadott információ a kezelő (o. 14), partíció kezelő (o. 21) és kódzár (o. 27) opcionális blokkolásáról három rossz kód bevitele után. Módosított rész a proximity kártya/DALLAS chip olvasóknál (o. 27). Hozzáadott információ a proximity kártya/DALLAS chip olvasó opcionális blokkolásáról ismeretlen kártya/chip háromszori olvastatása esetén (o. 28). Módosítás az előtag hossz változtatás műveletben (o. 30). "Proximity kártya/DALLAS chip" rész hozzáadása (o. 30). A “Rendszer élesített mód” rész megváltozott, és kiegészítésre került (o. 35). Hozzáadott információ az inaktív letöltés funkcióból való automatikus kilépésről a központ által (o. 40). A felhasználó funkciókat bemutató ábra kiegészítése (o. 42). A "Tesztek" felhasználó funkció leírása bővült az új funkciókkal: "Rádió eszközök (o. 59) és "IP/MAC ETHM-1" (o. 60). A kezelőn megtekinthető hiba üzenet lista kiegészítése (o. 64). |
| 2006-07 | 1.04 | A kézikönyv kiegészítése a kezelőn, partíció kezelőn és kódzáron látható ikonokkal (az eddigi szöveges LED bemutatás helyett). A kínálat bővülésével, a kezelők forgalmi neveinek változásával, és az új funkciók megjelenésével módosult az LCD kezelő rész (o. 9–18), partíció kezelő rész (o.18 –22) és a kódzárak rész (o. 26–27). Kiegészítő információ az olyan esetekről, mikor nem élesíthető egy partíció (o. 35). Hozzáadott információ az opcionális hiba megtekintés prioritásról élesítés előtt (o. 36). Az élesítés előtt sértett/bypassolt zónák megtekintésének módosítása és kiegészítése (o. 36). Hozzáadott információ a kilépési késleltetési idő opcionális csökkentéséről (o. 36). Hozzáadott leírás a riasztás törlési módokról (o. 38). Hozzáadott információ a törölt riasztások megtekintéséről (o. 38). Hozzáadott információ az üzenetküldés megszakításáról, ha már egy megadott felhasználó fogadta az üzenetet (o. 39). A felhasználó funkciókat bemutató ábra kiegészítése (o. 42). Leírás hozzáadása a következő új felhasználó funkciókhoz: “Törölt riasztás megtekintés” (o. 48), "Rendszer reset" (o. 48) és "Ajtó nyitás" (o.60). A felhasználó funkciók leírásának megváltoztatása az “Opció változtatásban”, a "Kimenet csengő” funkció leírásának módosításával (o. 57). A felhasználó funkciók leírásának megváltoztatása a “Tesztekben” az “LCD kezelők” és “Bővítők” funkciók törlésével, és a következő funkciók módosításával: "Partíciók" (o. 58) és "Zóna teszt" (o. 59). A következő funkciók kerültek kiegészítésre: "Üzenetküldés teszt" (o. 59) és "Modul verzió" (o. 60). Megváltozott és kiegészítésre került a “Kimenet vezérlés” felhasználó funkció (o. 61). Hozzáadásra került a CLC/TS 50131-3 követelmények rész (o. 63). A kezelőn megtekinthető hiba üzenet lista kiegészítése (o. 64). |
| 2007-08 | 1.05 | A partíció kezelőkben módosításra került belépési késleltetés számlálásának jelzése (o. 20). Információ került hozzáadásra az INT-SCR-BL többfunkciós kezelőről, és működési módjairól (o. 22-26). Az LCD kezelő élesítési műveletének módosítása miatt információ került hozzáadásra arról az esetről, ha az élesítés nem lehetséges (o. 35). Információ hozzáadása az időzítő által vezérelt élesítés módról (o. 37, 57). A felhasználó funkciókat bemutató ábra kiegészítése (o. 42). Hozzáadott információ a jeladók felhasználóhoz rendeléséről (o. 54). Hozzáadott információ a jeladók gombjainak zónához való rendeléséről (o. 54). Hozzáadott információ a teszt funkció programozott idő előtti befejezéséről (o. 59). A “Tesztek” leírásában, az “Idő szinkronizáció” funkció került hozzáadásra (o. 60). A kezelőn megtekinthető hiba üzenet lista kiegészítése (o. 64). |
| 2007-10 | 1.05 | Információ került hozzáadásra a rendszer élesítésére szolgáló új gyors gombokról (o. 9, 21, 23, 36). A gyors élesítés kódzár általi használatának leírása módosult (o. 27). A szerviz általi felhasználó szerkesztésről szóló információ került hozzáadásra a “Kódok és felhasználók” részben (o. 28). A "Proximity kártyák / DALLAS chipek” rész módosításra és kiegészítésre került (o. 30). A “Rendszer élesített mód” rész megváltozott, és kiegészítésre került (o. 35). A felhasználó funkciókat bemutató ábra kiegészítése (o. 42). "DloadX szerkeszthet” opció került hozzáadásra az “Opció változtatás” leírásban (o. 58). |
| 2008-06 | 1.06 | A kézikönyv bővült az INTEGRA 128-WRL központhoz tartozó információkkal. A “Központ tulajdonságok” rész módosításra és kiegészítésre került (o. 7) Információ került hozzáadásra az új élesítés módról (teljes+bypass) (o. 9, 14, 21, 23, 36, 36). Az ABAX rendszerrel támogatott APT-100 jeladók kerültek hozzáadásra (o. 32). Információ került hozzáadásra a sértett vagy szabotált zónák bypassolásáról élesítés alatt (o. 35). Az "Üzenetküldés telefonon keresztül” rész módosításra és kiegészítésre került (o. 38). A "Telefonhívás válaszadás” rész módosításra és kiegészítésre került (o. 39). Az INTEGRA 128-WRL központ SMS üzenetekkel való vezérlése rész került hozzáadásra (o. 40). A felhasználó funkciókat bemutató ábra kiegészítése (o. 42). A telefonkódról szóló információ került kiegészítésre (o. 51). A "Tűz ajtó nyitás vége" funkció került hozzáadásra (o. 57). Az "Opció változtatás" funkcióban a “Szerviz szerkeszthet” opció került hozzáadásra, a "DloadX szerkeszthet” opció helyett. (o. 58). A "Tesztek" funkcióban hozzáadásra került az "Akkumulátor teszt" (o. 59), „Proximity kártya teszt” (o. 59), „ST program verzió” (o. 60) és „GSM IMEI/v/jel.” (o. 60) funkciók. Az “Idő szinkronizáció” funkció módosításra és kiegészítésre került (o. 60). A "Kimenet vezérlés" funkció módosítása és kiegészítése (o. 61). A "Letöltés" funkció módosítása és kiegészítése (o. 62). A kezelőn megtekinthető hiba üzenet lista kiegészítése (o. 64). |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

# Text boxes

6.ábra INT-SCR-BL többfunkciós kezelő.

Kód változtatás

(nyomjon #)

(Mind élesít

Választ élesít

Mit élesít:

Raktár

Mit élesít:

Könyvelés

Rendszer élesítve

(Élesít

Saját kód csere

(Hatástalanít

Élesít

Mit élesít:

Könyvelés

(Mind hatástalan

Választ hatást.

Mit hatástalan:

Dolgozószoba 1

Mit hatástalan:

Könyvelés

Rendszer hatástalanítva

(Hatástalanítás

Saját kód csere

Mit hatástalan:

Dolgozószoba 1

(Hatástalanít

Élesít

(Élesítés

Saját kód csere

Saját kód csere

(Zóna bypass

Zóna bypass:

DUAL konf. szoba

Zóna bypass:

Bejárati ajtó

Zóna bypass:

bejárati ajtó

Zóna bypass:

PIR titkár iroda

Zóna bypassolva

CSOP. – zóna vagy bőv. busz

0 – KI, 1 – BE

00	– 1–32 vagy busz 1

01	– 33–64 vagy busz 2

10	– 65–96

11	– 97–128

SZERVIZ – a villogás mutatja, hogy a szerviz mód aktív

ÉLESÍTETT

folyamatos fény – a kezelőről vezérelt minden partíció élesített; villogó fény – csak néhány partíció élesített

RIASZTÁS

folyamatos fény – riasztás vmelyik partícióban; villogó fény – partíció riasztás memória

1] - [6] – tartsa nyomva 3 másodpercig a megtekintés funkciók eléréséhez

[1] – zóna állapot megtekintés

[4] – partíció éles állapot megtekint

[5] – riasztás memória megtekintés

[6] – hiba memória megtekintés

(lásd: TESZTEK és ESEMÉNYEK funkciók bemutatása)

– tartsa nyomva 3 másodpercig a PÁNIK RIASZTÁS aktiválásához

[KÓD]+[*] – felh. funkció menü indítása

[KÓD][*][1] – saját kód csere

[KÓD][*][2] – felhasználók/mesterek

[KÓD][*][4] – zóna bypass

[KÓD][*][5] – események

[KÓD][*][6] – idő beállítás

[KÓD][*][7] – hibák

[KÓD][*][8] – kimenet vezérlés

[KÓD][*][9] – szerviz mód

[KÓD][*][0] – letöltés

[7] – tartsa nyomva 3 másodpercig az aktuális hiba lista megjelenítéséhez

Mozgás a menüben.

( ( – tartsa nyomva 3 másodpercig a riasztás okozó zónák közötti mozgáshoz.

( ( – tartsa nyomva 3 másodpercig a riasztási zónát tartalmazó partíciók közötti mozgáshoz.

Nyomja meg röviden a kijelzőn mutatott partíció nevek megtekintéséhez.

[8] – tartsa nyomva 3 másodpercig a kezelő csengő jelzés BE/KI kapcsolásához

[8][#] – gyors vezérlés

HIBA – műszaki probléma észlelését jelzi a rendszerben – az ellenőrzéshez tartsa nyomva a [7] gombot 3 másodpercig

LCD KIJELZŐ:

dátum és idő;

partíció állapot

[9] – tartsa nyomva 3 másodpercig a partíció állapot jelzési módok közötti váltáshoz: választott/mind

[9][#] – kilépési késl számlál vége

vagy [ok] – tartsa nyomva 3 másodpercig TŰZ RIASZT-hoz

[0][#] – élesítés

[HASŁO][#] – élesít/hatástalanít

[0] – tartsa nyomva 3 másodpercig a KIEG RIASZTÁS aktiválásához

Behatolás Jelző Központok

INTEGRA

FELHASZNÁLÓI

KÉZIKÖNYV

GDAŃSK

integra_u_e 08/08