INT-KSG2R

Érintőgombos kezelő

int-ksg2r_sii_en 02/23

| Gyorstelepítési útmutató |  |
| --- | --- |
| A teljes kézikönyv elérhető a www.satel.pl oldalon. A QR-kód beolvasásával lépjen weboldalunkra, és töltse le a kézikönyvet. |  |

Az eszközt csak szakember telepítheti.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik az Ön garanciális jogait.

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt áramtalanítsa az eszközt.

A kezelőt beltéri telepítésre tervezték. A telepítés helyének a rendszer felhasználói számára könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

- Nyissa ki a kezelő házát (1. ábra). Az ábrán látható burkolatnyitó szerszámot a kezelőkészlet tartalmazza.

- Helyezze a ház aljzatát a falhoz, és jelölje meg a rögzítőfuratok helyét (2. ábra).

- Fúrja ki a lyukakat a falba a csavarok és tiplik számára.

- Vezesse át a kábeleket a ház aljzatán lévő nyíláson (2. ábra).

- Csavarokkal és tiplikkel rögzítse a ház aljzatát a falhoz. A megfelelő csavarokat és tipliket a szerelési felület típusának megfelelően kell kiválasztani (mást a beton- vagy téglafalhoz, mást a vakolt falhoz stb.).

- Csatlakoztassa a kezelő DTA, CLK és COM csatlakozóit a központ kommunikációs buszának megfelelő csatlakozóihoz (3. ábra). A csatlakozáshoz használjon árnyékolatlan, nem csavart érpáras kábelt. Ha csavart érpáras kábelt használ, ne feledje, hogy a CLK (órajel) és a DTA (adat) jeleket nem szabad egy csavart érpáras kábelen keresztül küldeni. A vezetékeket egy kábelben kell vezetni. A vezetékek hossza nem haladhatja meg a 300 m-t.

- Ha a Z1 és Z2 zónákhoz bármilyen érzékelőt kíván csatlakoztatni, csatlakoztassa a vezetékeket a csatlakozókhoz. Az érzékelőket ugyanúgy csatlakoztassa, mint a központ beépített zónáihoz (használja a kezelő COM csatlakozóját).

- Csatlakoztassa a tápkábeleket a +12V és a COM csatlakozókhoz. A kezelőt közvetlenül a központról vagy egy kiegészítő tápegységről lehet megtáplálni.

- Helyezze az előlapot a reteszekre, és pattintsa be a burkolatot.

- Kapcsolja be a tápegységet, állítsa be a címet és azonosítsa a kezelőt (lásd a teljes telepítői kézikönyvet).

### A csatlakozók leírása

+12V	-	tápellátási bemenet.

COM	-	közös föld.

DTA	-	adat.

CLK	-	órajel.

RSA, RSB	-	RS-485 busz.

OC1, OC2	-	a jövőbeli alkalmazásokhoz biztosított csatlakozók.

Z1, Z2	-	zónák.

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy az INT-KSG2R típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: www.satel.pl/ce

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.pl

druk (2 na 1)

4,1,2,3