Satel CA6

Programozói kézikönyv

# Általános információk

A CA-6 kontrol panel jellegzetessége a  firmware nagyfokú flexibilitásán alapul, ezek a funkciók lehetővé teszik , hogy egyénire szabják a helység (épület) védelmét.

Ezen felül  néhány extra funkciót lehet kijelölni a panelnek (például világítás szabályzás, zárak, kamerák )

A kontrol panelt lehetséges konfigurálni a kezelőről (helyi) vagy komputer által a megfelelő firmware esetén. (helyileg RS-232 portal vagy modemen keresztül). Programozás kezelőről azután lehetséges amint elindította a szerviz módot. Amikor programozza  kezelőről figyelje mit mutatnak a LED-ek és milyen hangot hall.

## Szerviz mód		        SZERVIZ KÓD [#] VAGY SZERVIZ KÓD [*]

A szerviz módot akkor lehet kezdeni kezelőről ha mindegyik partíció hatástalanított és nincs riasztásban. Ahhoz, hogy elindítsa a szerviz módot vigye be a szerviz kódot (gyári érték [1] [2][3][4][5] ) és nyugtázza [#] vagy visszalépés a [*] gombbal. Szerviz módban villogni fog a [POWER] és a [PHONE] LED és  rövid hangjelzést fog hallani minden harmadik másodpercben. Ha nincs tamper csatlakoztatva vagy a kezelői címet nem ismeri föl futtassa le a szerviz módot. Szerviz mód addig aktív amíg ki nem lépünk belőle (FS0).

Kontrol panel szerviz funkcióinak programozása kezelőről

Panelt programozó funkció három adat-típust használ fel: bit (bináris), hex (hexadecimális) és dec (decimális). A bit funkciót használhatod két állapot kijelzésére ezek az IGEN vagy NEM  (zóna kijelölése partíciókhoz vagy opciók ki be kapcsolása). Decimális a funkciókat használjuk digitális adatok programozására (teszt átviteli idejét 4 digit).

A hexadecimális funkciókat használhatjuk a hexa adatok bevitelére (felügyeleti kódok). Programozás alatt amikor a funkciókat programozod egyedi opciókat is használhatsz (pl: FS5, FS27), az opciók számát mutatja a  [ALARM AB] és  [ARMED AB ]  LED-ek (CA-6 KLED és a CA-6 KLED-S kezelőknél).

CA-6 KLED-M esetében a kezelőn fordítva van a  [ARMED AB ] és a   [ALARM AB] LED-ek a könnyebb olvashatóság kedvéért.

A szerviz funkció meghívását a   [TROUBLE] LED mutatja

BIT funkciók

Bit funkció programozáskor  mutatják a LED-ek 1-8 ig az aktuális beállítások bizonyos paramétereit (LED világít - bekapcsolva, nem világít - kikapcsolva ).  1-8-ig kezelőn lévő gombok megnyomásával változtathatod a beállítások paraméterit. A 8 paraméter beállításai a [#] gombbal nyugtázod. Ha  program funkcióban  még több paraméter van a kontrol panel 2 rövid hangjelzést fog adni, hogy elfogatta az első nyolc paramétert és a LED 1-8-ig mutatja a következő 8 csoport státuszát. Az  [ALARM AB] és a   [ARMED AB ] LED-ek mutatják, hogy az opció beállítása létezik az aktuális programozásnál. Amikor minden paraméter be van programozva a kontrol panel jelzi, hogy kilépett a funkcióból négy rövid és egy hosszú csipogással. A  [*] nyomógomb megnyomásakor, bármikor kiléphetünk a funkciókból az aktuálisan megjelenített érték elfogadása nélkül.

DEC funkciók

DEC funkció programozáskor az 1-4 LED –ek mutatják az első digitet (bináris) 5-8-ig a második digitet, rövid ideig,  az AB mutatja a digit pár értékek számlálóját. Programozáskor két digitenként kell bevinni a számot és nyugtázni [#]-tel. A nyugtázást két rövid csipogás fogja követni. Amikor minden paraméter be van programozva a kontrol panel jelzi, hogy kilépett a funkcióból négy rövid és egy hosszú csipogással. A  [*] nyomógomb megnyomásakor, bármikor kiléphetünk a funkciókból az aktuálisan megjelenített érték elfogadása nélkül

Győződjünk meg arról, hogy minden bevitt adat helyes, mert a kontrol panel nem ellenőrzi a bevitt adatokat és a programozáskor bevitt néhány rossz beállítás a panel üzemzavarát eredményezheti.

HEX funkciók

HEX funkció programozáskor az 1-4 LED –ek mutatják az első hexadecimális digitet 5-8-ig a második digitet, rövid ideig,  az AB mutatja a digit pár értékek számlálóját. Ha be akarod vinni  0-9-ig a digiteket nyomd meg a megfelelő numerikus nyomógombot, ha A-F digit bevitelekor használd a [*] és [0] … [5]  (pl.: A=[*][0], B=[*][1], és így tovább) nyomógombokat. A [*] gomb megnyomásakor villogni fog a diogitnek megfelelő LED, amelyikat meg szeretné változtatni minden egyes [0] … [5].

A [#] nyomógomb elfogad két megjelenített számértéket, megnyomva a [*] és azután a [#] nyomógombot kilépünk a funkcióból az aktuálisan megjelenített érték elfogadása nélkül.

Ábra.1 LED-ek elhelyezkedését mutatja az ábra a kezelőn.

Megjegyzés: Mind a decimális mind a hexadecimális funkciónál folyt köv csak még nem tudom összerakni a képet

A karakter táblázatát megtalálod leírás legvégén táblázatos formában.

Panel servíz funkcióinak leírása

A zárójelben lévő funkció adnak információt az adatok beviteléről pl.: bit (BIT)

Decimális (DEC) vagy a hexadecimális (HEX).

FS 0 - EXIT SERVICE MODE (FS 0 -  KILÉPÉS A SZERVIZ ÜZEMMÓDBÓL)

A szerviz üzemmódból való kilépéshez nyomjuk meg a [0] és a [#] nyomógombokat. A kontrol panel az ön új beállításainak megfelelően fog működni. Kilépve a szerviz módból halható négy rövid és egy hosszú hangjelzés.

Funkciók programozása alapvető paraméterek

FS 1 - SERVICE CODE (FS 1 - SZERVIZ KÓD)

A szerviz kód bevitelekor belépünk a szerviz módba. A kód lehetséges hossza négytől hat digitig lehetséges.

Példa:

Változtassuk meg a szerviz kódot 12345-ről 78901-re

[12345]	[#]   -  	belép a szerviz módba

[1]	[#]   -	meghívja az 1-es szerviz menü pontot

[78901]	[#]   -	új kód bevitele, megerősítés, a bevitel után automatikusan

kilép az 1-es szerviz menü pontból.

FS 2 – PROGRAMING CONTROL PANEL PASSWORD (HEX) (FS 2 - PANEL JELSZAVÁNAK PROGRAMOZÁSA)

FS 3 - PROGRAMING COMPUTER PASSWORD (HEX) (FS 3 - SZÁMÍTÓGÉP JELSZAVÁNAK PROGRAMOZÁSA)

A letöltési módban (lásd Installer menü) a kontrol panel csatlakoztatva van a távoli PC-hez, küld egy 6 karakteres panel jelszót és vár a jelszó azonosítót a PC-től. Amikor a helyes azonosítást fogadta az átvitel megkezdődik. Ha a fogadott azonosító más mint a beprogramozott funkcióba van a Kontrol panel az átvitelt megáll, kivéve  ha a PC azonosító érvényes.

Ez a kód azonosítja a vészjelzés panelt és a szervizelő számítógépet, amikor a telefon-csatlakozást létrehozzuk. Kivéve, ha a panelbe programozott adatátviteli kódok és a számítógépbe programozott adatátviteli kódok megegyeznek, az adatátvitel nem kerül megerősítésre.

A programozáshoz vigyük be az új kódot (3 x 2 számjegy, 0 ( F) és fogadjuk el mindegyik számjegy-párt, a [#] nyomógomb megnyomásával.

FS 4 - COMPUTER TELEPHONE NUMBER (hexadecimális) FS 4 - (SZÁMÍTÓGÉP TELEFONSZÁM)

Erre a telefonszámra szükség van, hogy a rendszer felhasználó (0-ás funkció) a számítógéppel adatátvitelt kezdeményezzen. Amikor egy számítógéppel adatátvitelt  kezdeményeztünk a számítógéptől, a panel az érvényes számítógépes hozzáférési kód fogadása után felfüggesztésre kerül, és tárcsázza a letöltő számítógép telefonszámát. Ezután létrejön a kommunikáció a modemmel. Ha a telefonszámot nem programoztuk, a panel nem kerül felfüggesztésre, és az adatátvitel létrejön visszahívás nélkül.

FS 5 - SYSTEM OPTIONS (bit) FS 5 - RENDSZER-OPCIÓK

TELEFONOS ÜZENETHAGYÁS

Ezt az opciót kiválasztva aktiváljuk a telefonnal történő vészjelzés üzenet küldését. Máskülönben a funkció inaktív, még akkor is, ha egy másik telefon-üzenet paramétereit megfelelően programoztuk.

A telefon-üzenet funkció a következőket igényli:

1)	legalább egy telefonszám programozása (FS 87 ( 90),

2)	szám kijelölése legalább egy partícióhoz (FS 95)

3)	egy elküldendő üzenet definiálása (FS 95)

4)	legalább egy üzenet-sorozat programozása (FS101).

MEGFIGYELÉS

Ezt az opciót kiválasztva, az aktiválja a vészjelzés rendszerben az események beszámolójának funkcióját, hogy megfigyeljük a központi állomásokat.

A megfigyelési funkciónak a következőkre van szüksége:

1)	Legalább egy központi állomás telefonszámának programozása (FS43, 44).

2)	Az állomások átviteli formátumának programozása (FS45, 46).

3)	A rendszer azonosítójának programozása - elszámolási szám (FS48, 54).

4)	Programozási beszámoló kódok a rendszer-eseményekre vonatkozóan, amely beszámolásra kerül a központi állomás felé (FS60 ( 65, 69, 70, 81, 82, 126),

5)	A beszámolói opciók megválasztása (FS47).

AUTO ANSWER (AUTOMATIKUS VÁLASZ)

Ezt az opciót kiválasztva azt a funkciót aktiváljuk, amely információt ad telefonon keresztül a rendszer állapotáról. A rendszer felhasználója felhívhatja a panel számát, és ellenőrizheti a rendszer állapotát, a panel által küldött hallható jelek alapján.

*	Ha egy vészjelzés jelentkezett, akkor a panel ezt bejelenti a mellékelt (opcionális) hang-szintetizátor segítségével.

*	Ha egy óra eltelt azóta, hogy egy vészjelzés jelentkezett, a panel elküld öt rövid hangjelzést másodpercenként.

*	Ha vészjelzés nem jelentkezett, akkor egyetlen rövid hangjelzés kerül kiküldésre másodpercenként.

Ennek az opciónak az ellenőrzése mellett azon csengetéseknek a számát kell beállítani, amelyek után a panel válaszolni fog egy hívásra.

A panel csak akkor válaszol a  telefon-hívásra, ha a rendszer teljesen beélesített.

AUTO DOWNLOAD (automatikus letöltés)

Ennek az opciónak a beállításától függően lehetővé válik, vagy nem lesz lehetőség a panelek letöltési üzemmódjának telefonon keresztüli inicializálására.

Ha a YES-t választottuk ki, akkor a panel válaszol a hívásra egy programozott számú csengetés után, érzékelve egy modem jelet, elküld egy kész jelet és a rendszer ID-jét. Ha egy érvényes számítógépes hozzáférési kódot fogadott, akkor a panel felfüggesztődik és felhívja a központi állomást, hogy közölje, belépett a DOWNLOADING üzemmódba. Ezután a panel feltárcsázza a letöltő számítógép telefonszámát, és a kommunikáció a modemmel létrejön. Ha a számítógéphez a telefonszámot nem programoztuk be, akkor a panel nem végzi el a felfüggesztést, és az adatátvitel létrejön visszahívás nélkül.

Ha a NO-t választottuk ki, akkor a panel nem fog válaszolni a modem jelére, ebben az esetben a számítógéppel a kommunikációt csak a rendszer-felhasználó inicializálhatja.

Az AUTO DOWNLOAD (automatikus letöltés) opció független az AUTO ANSWER-től (automatikus válasz).

DIALING METHOD (tárcsázási módszer)

A panel által felhasznált tárcsázási módszert itt állítjuk be. Lehetőség van arra, hogy megváltoztassuk a módszert a tárcsázás alatt azáltal, hogy az speciális vezérlő kódokat tartalmaz (B=*1 - impulzus-tárcsázás, C=*2 - tone tárcsázás). Máskülönben a panel az ennek az opció-beállításnak megfelelő módszert fogja felhasználni.

DUAL VOICE MESSAGE (duál hang-üzenet)

Ha a YES-t választottuk ki, akkor a hang-szintetizátortól kiküldött vészjelzés üzenet kerül kétszer megismétlésre.

GROUND START (földelés indítás)

Néhány telefonvonal esetében szükség van arra, hogy a telefonvonalat a földre csatlakoztassuk egy rövid időre, tárcsázási hangot nyerve a telefon-cseréből. Az impulzus a földelés indításának a triggereléséhez a GROUND START-ként programozott kimeneten fog jelentkezni.

NO DIAL TONE TEST (nincs tárcsázási hang teszt)

Ezt az opciót kiválasztva inaktívvá teszi a tesztelést a tárcsázási hangot részére (400 Hz), mielőtt egy telefonszámot tárcsázunk. Ezután a panel on-line-ba tud menni, és tárcsáz egy számot, még akkor is, ha semmi szabványos jelek nem jelennek meg a telefonvonalon (például egy közbenső jel).

Ha a YES-t választjuk ki, a panel tárcsáz egy számot 5 másodperccel azután, hogy online-ba ment.

Ha a NO-t választottuk ki, akkor a panel vár egy 3 másodperces folyamatos hangjelzésre. Ha a hangjelzést nem észleljük 10 másodpercig, akkor a panel felfüggesztődik és újra online-ba megy.

NO ANSWER TEST (nincs válasz teszt)

Miután egy telefonszámot feltárcsáztunk, a panel nem fog tesztelést elvégezni, ha a hívást megválaszoljuk, és elküld egy üzenetet 15 másodperccel azután, hogy a tárcsázást befejeztük.

Ennek a központi állomás felé végrehajtott tárcsázásnak az esetében, vagy a papír-csere esetében csak a foglalt jelek tesztjei és a speciális több tónusú jelek nem kerülnek végrehajtásra. A panel még akkor is tesztel, ha a központi állomás, vagy a folyamatos lekérdezés cseréje válaszolt a hívásra. A válasz-tesztet le lehet kapcsolni, ha a telefon-csere visszaküldi a nem szabványos jeleket egy szám tárcsázása után.

SERIAL TRANSMISSION ON OUT 4/5 (soros átvitel az OUT 4/5-ön)

Ha ezt az opciót választottuk ki, akkor a panel 4-es és 5-ös kimenetei soros jeleket küldenek, PC16OUT szabványos formátumban.

DOUBLE CALL (dupla hívás)

Ez az opció kapcsolatban van a telefonhívásokra való válaszolással és a letöltő számítógép és panel kapcsolatának létrehozásával.

Ha a NO-t választjuk ki, akkor  a panel válaszol egy hívásra egy programozott számú csengetés után.

Ha a YES-t választottuk ki, és a programozott számú csengetést érzékeltük, akkor  a panel válaszolni fog a következő hívásra, feltételezve, hogy az legfeljebb 5 perccel később jön. Ezután a panellel érintkezve a felhasználó a következőket teheti:

1)	feltárcsáz egy panel telefonszámot,

2)	felfüggeszti a programozott számú csengetés után,

3)	újra tárcsáz - a panel válaszolni fog.

FS 6 - GLOBAL SYSTEM TIMES (decimális)  (FS 6 - globális rendszer-idők)

ENTRY DELAY (belépési késleltetés)

A késleltetési idő másodpercekben az ENTRY/EXIT, DELAYED és INTERIOR DELAYED zóna-típusok számára, amelyek részére a paramétert egyedileg nem definiáltuk.

EXIT DELAY (kilépési késleltetés)

Annak az időnek a megadása másodpercekben, amely a beélesítés után a partíció elhagyásához adott. Az értéket alkalmazzuk az összes partíció esetében.

DEFAULT ALARM TIME  (alapértelmezésű vészjelzési idő)

Az alapértelmezésű vészjelzés időtartama (másodpercekben) azon billentyűzetek és kimenetek részére, amelyek nem rendelkeznek egyedi vészjelzési idő kijelölésekkel. Lehetőség van arra, hogy megváltoztassuk a vészjelzési idő egységét a másodpercről percre a kimenet opcióban. A paraméter definiálja a panel lezárási idejét is, amely alatt nem válaszol egy másik vészjelzési feltételre. Ez segít a központi állomások felé történő információ-átvitel mennyiségét csökkenteni.

FS 7 - COUNTING ZONES COUNTERS (FS 7 - számlálási zónák számlálói)

A CA6 vezérlő panel három számlálóval rendelkezik a COUNTING típusú zónákhoz kijelölve, amelyek csak azután indítják el a vészjelzést, miután a jelzett számú megsértés jelentkezik a definiált idő alatt (alapértelmezés: 30 másodperc).  Egyetlen számláló kijelölhető egynél több COUNTING zónával. Ebben az esetben a zóna-megsértések száma összegződik, és a vészjelzés indítása azzal a zónával történik meg, amelynél a számláló túlcsordul.

FS 8, 9 - ZONES TO PARTITION ASSIGNMENT (ZÓNÁK PARTÍCIÓHOZ KIJELÖLÉSE) (bit)

A rendelkezésre álló zónák mindegyike hozzárendelhető egy vagy kettő partícióhoz. A meglévő partíciók száma csak a zónák felosztásától függ.

Abban az esetben, ha a két partíció zóna-kijelölései részben átfedik egymást, akkor a közös zónák beélesítése csak abban az esetben történik meg, ha mindkét partíciót beélesítettük.

Ha egy partíció minden zónáját kijelölték egy másik partícióhoz, akkor egy partíciót alárendelnek a többinek, és az automatikusan beélesítésre (kikapcsolásra) kerül, amikor a fölérendelt partíciót beélesítjük (kikapcsoljuk). Az alárendelt partíció beélesítése (kikapcsolása) csak a saját zónára érvényes.

FS 16, 17, 127, 128 - AUTO-BYPASSED ZONES (AUTOMATIKUS MEGKERÜLT ZÓNÁK) (bit)

AUTOMATIKUS MEGKERÜLÉS

Az automatikusan megkerült zónák egy csendes beélesítés, vagy a 7-es hozzáférési szinttel (részleges beélesítés) rendelkező kód általi beélesítés után.

EXIT-BYPASS (KILÉPÉS-MEGKERÜLÉS)

Az automatikusan megkerülendő hozzárendelési zónák, ha a kilépési késleltetés alatt, a partíció beélesítése után, az ENTRY/EXIT zóna nem került megsértésre.

FS 20 - KEYPADS AND PARTITINS OPTIONS (BILLENTYŰZETEK ÉS PARTÍCIÓK OPCIÓI) (bit)

A néhány extra billentyűzeti funkció blokkolására vonatkozó opciók:

- a QUICK ARM (gyors beélesítés) funkció blokkolása,

- a billentyűzeti vészjelzések blokkolása:

1)	három nem megfelelő kódú vészjelzés,

2)	billentyűzeti PANIC vészjelzés [#],

3)	AUX. (kiegészítő) vészjelzés  [*],

- meghatározza, hogy melyik események kerülnek kijelzésre a billentyűzet hangjelzője által.

FS 24 - ZONE SENSITIVITY (ZÓNA-ÉRZÉKENYSÉG)

A paraméter meghatározza, hogy milyen hosszú ideig marad fenn a zóna megsértése, amelyet a panel jegyez fel. Az elfogadott értékek: 1 - 256 (x 16 msec: 0.016 - 4.08 sec).

FS 25 - ZONE CONNECTION (ZÓNÁK CSATLAKOZÁSA) (decimális)

00 - ZÓNA KIKAPCSOLÁSA	- a zónát a panel nem szolgálja ki (nincs használatban - állandóan megkerülésre kerül)

01 - NC típusú zóna			- normál esetben zárt, nincs paraméter,

02 - NO típusú zóna			- normál esetben nyitott, nincs paraméter,

03 - EOL típusú zóna		- a vonali ellenállás (2,2 kOhm) végével,

04 - 2EOL/NC típusú zóna	- a vonali ellenállások két végével, és az NC típusú kimenettel (ellenállás: 2 x 1,1 kOhm).

Zóna-állapotok: rövidített, vagy nyitott - módosításai feltétel,

1,1 kOhm = normál állapot

2,2 kOhm = az érzékelő megsértése.

05 - 2EOL/NO típusú zóna	- a vonali ellenállások két végével, és az NO típusú kimenettel (ellenállás: 2 x 1,1 kOhm).

Zóna-állapotok: rövidített, vagy nyitott - módosításai feltétel,

1,1 kOhm = az érzékelő megsértése

2,2 kOhm = normál állapot.

FS 26 - ZONE REACTION TYPE (REAKCIÓ TÍPUSÚ ZÓNA) (decimális)

| 00 - ENTRY/EXIT (bejárat/kijárat | Ennek a zónának a megsértésekor a billentyűzet jelzi a Kilépési késleltetés figyelmeztető jelet, és a belső zónák késleltetése történik meg. |
| --- | --- |
| 01 - DELAY (késleltetett): | Egy késleltetett zóna a vészjelzést a belépési késleltetés eltelte után adja ki (globális, ha egyedileg zérusra állítottuk). A késleltetési idő visszafelé számlálása nem jelenik meg a billentyűzeten. |
| 02 - INTERIOR DELAY (belső késleltetés): | A belső zóna vészjelzését csak akkor késleltetjük, ha egy belépési/kilépési zónát először sértettünk meg. Az ellentétes esetben egy vészjelzés indul meg azonnal. |
| 03 - INSTANT (azonnali): | A zóna vészjelzést ad ki azonnal a megsértés után. |
| 04 - DAY/NIGHT (nappal/éjszaka): | Ha kikapcsoltuk, akkor a zóna a megsértést jelzi a billentyűzeteken. Ha beélesítettük, akkor egy vészjelzés kerül beindításra a megsértést követően azonnal. |
| 05 ( 07 - COUNTING L1, L2, L3 számlálás): | Egy számlálási zóna megsértései a beélesített idő alatt hozzáadódnak a kijelölt számlálóban. Ha egy programozott maximumot túlhaladtunk, akkor egy vészjelzés indul be. A számláló összeadhatja számos számláló zóna megsértéseit. A számlálási zónák megsértése kijelezhető egy "DAY/NIGHT + COUNTING" - nak deklarált kimenettel. |
| 08 - 24H AUDIBLE (24 órás hallható): | Egy azonnali zóna, 24 órás beélesítéssel. Ez jelzi a vészjelzéseket azonnal, minden berendezést felhasználva, elküld egy telefon-üzenetet és közli a központi állomásokkal. |

| 09 - 24H AUXILIARY 24 órás kiegészítő): | Egy azonnali zóna, 24 órás beélesítéssel. A vészjelzéseket megjelenítjük a billentyűzeteken, és a beszámolók elküldésre kerülnek a központi állomások felé. |
| --- | --- |
| 10 - 24H SILENT (24 órás csendes): | Egy azonnali zóna, 24 órás beélesítéssel. A vészjelzés nem állít elő semmilyen hang-, vagy vizuális megjelenítést - csak a beszámolókat küldi el a központi állomások felé. |
| 11 - 24H FIRE (24 órás tűzjelzés): | A zónákhoz felhasznált típus tűzjelző érzékelőket tartalmaz. A zónát 24 órára élesítettük be, a vészjelzések kijelzése megtörténik a billentyűzeteken, a tűzjelzéssel deklarált kimenetekhez és a központi állomásokra. Abban az esetben, ha a panel-kimenetek közül egyet kijelöltünk, mint a tűz-érzékelő hálózati ellátását (FIRE POWER SUPPLY), akkor a panel egy szabványos tűzjelzési ellenőrzési eljárást hajt végre: Amikor a tűzjelzőt első alkalommal sértik meg, a tápegység lekapcsol körülbelül 16 másodpercre, és a zóna-megsértési kód kijelzésre kerül a billentyűzeten, és a beszámolás megtörténik a központi állomások felé (feltételezve, hogy a kódot beprogramoztuk). A táp visszaállítása után a panel körülbelül 8 másodpercet vár, majd figyeli az érzékelőt 90 másodpercig. Ha a megsértést érzékeltük, a FIRE ALARM vészjelzés beindul. |
| 12 - ARMING (beélesítés): | A megsértés beélesít minden partíciót, amelyek ehhez a zónához tartoznak. Ha a beszámoló kódokat elküldtük minden megfigyelő állomásra, akkor azok automatikusan kiterjesztésre kerülnek a felhasználó számával, és a beélesítés beszámoló kódját az "E"-vel terjeszti ki. |
| 13 - SILENT ARMING (csendes beélesítés): | A megsértés minden partíciót beélesít a csendes üzemmódban, amelyek ehhez a zónához tartoznak. Ha a megfigyelő állomások felé elküldött beszámoló kódok automatikusan kibővítésre kerülnek a felhasználó számával, akkor a csendes beélesítési beszámoló kód az "E"-vel bővül. |
| 14 - DISARMING (kikapcsolás): | A megsértés kikapcsol minden olyan partíciót, amelyeket ez a zóna tartalmaz. Ha a megfigyelő állomásokra küldött beszámoló kódok automatikusan kiterjesztésre kerülnek a felhasználó számával, akkor a vészjelzési beszámoló kód az "E"-vel bővül. |
| 15 - NO ALARM ACTION (nincs vészjelzési tevékenység): | A "ZONE VIOLATION" - ként (zóna megsértése) programozott kimenet vezérlésére kijelölt zóna. |
| 16 - ARMING/DISARMING (beélesítés/kikapcsolás): | Ennek a zónának a megsértése beélesít, míg ennek a visszaállítása kikapcsol minden olyan partíciót, amely ezt a zónát tartalmazza. |
| 17 - DELAY AUDIBLE (hallható késleltetés) | A vészjelzés elindul, amikor beélesítettünk, a belépési késleltetést követően (globális, ha az egyedit zérusra állítottuk) a megsértéstől kezdve. A KÉSLELTETÉS VISSZASZÁMLÁLÁSA A BILLENTYŰZETEKEN MEGJELENÍTÉSRE KERÜL. |
| 18 - BYPASS ARMING (megkerülés beélesítése) | A megsértés minden olyan partíciót beélesít, amely azt az adott zónát tartalmazza, és minden, az AUTO-BYPASS-szal beprogramozott zónát egyidőben megkerüli (éppúgy, mint a 7-es engedélyezési szinttel rendelkező kódok). |

FS 27 ZONE OPTIONS (ZÓNA-OPCIÓK) (bit)

PRIORITY (PRIORITÁS)

Egy  PRIORITY-vel kiválasztott zónát fel kell szabadítani a beélesítés pillanatában. Ennek a zónának a megsértése a beélesítést lehetetlenné teszi.

CHIME (harangszó)

Amikor a CHIME-t választjuk ki, a zóna megsértése - amikor az kikapcsolva marad - kijelzésre kerül a billentyűzeten (a CHIME opciót bekapcsolva) és a CHIME-ként deklarált kimenettel.

Auto-reset (AUTOMATIKUS RESZETELÉS)

Ez az opció meghatározza, hogy a zóna automatikusan megkerülésre kerül-e miután elindít egy adott számú vészjelzést (ha beélesítettük). A vészjelzési számlálás elindul a beélesítés pillanatában.

ABORT DELAY (A KÉSLELTETÉS MEGSZAKÍTÁSA)

Ez az opció vonatkozik a központi állomások felé átvitelre kerülő zóna-megsértési beszámolók kódjára. Ha ez az opció bekapcsolt állapotban van, akkor a késleltetési zóna megsértési beszámoló kódja nem kerül átvitelre a központi állomások felé addig, amíg a belépési késleltetést túl nem haladjuk.

POWER UP DELAY (A HÁLÓZATRA KAPCSOLÁS KÉSLELTETÉSE)

Az ezzel az opcióval rendelkező zónákat nem ellenőrzi a panel körülbelül két percig a rendszer bekapcsolását követően (a hálózat bekapcsolva).

RESTORE AFTER BELL (VISSZAÁLLÍTÁS A CSENGETÉS UTÁN)

Ez az opció meghatározza, hogy a "zóna megsértésének visszaállítása" mikor kerül beszámolásra a megfigyelő állomások elé. Ha a "RESTORE AFTER BELL"-t (a csengetés utáni visszaállítás) választjuk ki, akkor a zóna megsértési visszaállításának beszámoló kódja a vészjelzés vége után átvitelre kerül.

RESTORE AFTER DISARM (VISSZAÁLLÍTÁS A KIKAPCSOLÁS UTÁN)

A zóna megsértési visszaállításának beszámoló kódja a felhasználó által, a kikapcsolást követően kerül átvitelre.

FS 28 INDIVIDUAL ZONE ENTRY DELAY (EGYEDI ZÓNA-BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS) (decimális)

Ezt a paramétert alkalmazzuk az ENTRY/EXIT és a DELAY zónákhoz, és meghatározzuk az aktuális zóna vészjelzési késleltetését. Ha az értéket 0-ra állítottuk be, akkor a globális paraméter értékét használtuk fel.

FS 31, 33, 35, 37, 39, 41 OUTPUTS PROGRAMMING (KIMENETEK PROGRAMOZÁSA)

KIMENETEK:

1. és 2. KIMENET - nagy áramú kimenetek (maximálisan 3.0 A), elektronikus védelemmel ellátva, túlterhelés és terhelés-hiány vezérlése,

3. KIMENET - nagy áramú kimenet (maximálisan 1.5 A) elektronikus védelemmel ellátva, túlterhelés és terhelés-hiány vezérlése,

4. és 5. KIMENET - alacsony áramú kimenetek (maximálisan 50 mA), nem védettek, nyitott kollektor típusú, a közvetlen vezérlő relékhez alkalmazva (a kimenetet védő-diódákkal látták el).

KIMENETI FUNKCIÓ (decimális)

| 00 - NEM HASZNÁLT: | A kimenetet nem használjuk fel. |
| --- | --- |
| 01 - BETÖRÉSES LOPÁS: | A kimenet betöréses lopást vészjelzést jelez (az összes hallható vészjelzés, kivéve a tűzjelzést). |
| 02 - TŰZ-BETÖRÉSES LOPÁS: | A kimenet betöréses lopás (a hangjelzés folyamatos) és tűz vészjelzést jelez (a hangjelzés szaggatott). |
| 03 - TŰZ: | A kimeneti olyan vészjelzéseket ad, amelyeket a tűzjelzési zóna és a billentyűzet FIRE vészjelzése indít el. |
| 04 - BILLENTYŰZET VÉSZJELZÉS: | A kimenet billentyűzeti vészjelzéseket jelez (FIRE, PANIC, AUX., módosítás, három nem helyes kód). |
| 05 - BILLENTYŰZET TŰZJELZÉS: | A kimenet jelzi a billentyűzet FIRE vészjelzését (a [*] nyomógomb körülbelül három másodpercig tartó lenyomása indítja el). |
| 06 - BILLENTYŰZET PÁNIK VÉSZJELZÉS: | A kimenet jelzi a PANIC vészjelzését (a [#] nyomógomb körülbelül három másodpercig tartó lenyomása indítja el). |
| 07 - BILLENTYŰZET KIEGÉSZÍTŐ VÉSZJELZÉS: | A kimenet jelzi az AUX vészjelzését (a [0] nyomógomb körülbelül három másodpercig tartó lenyomása indítja el). |
| 08 - BILLENTYŰZET MÓDOSÍTÁS VÉSZJELZÉSE: | A kimenet jelzi a billentyűzet módosításának vészjelzését ( a billentyűzet módosítási érintkezőjének kioldása, vagy a nem megfelelő billentyűzet-cím érzékelése). |
| 09 - NAPPAL/ÉJSZAKA+SZÁMLÁLÁS: | A kimenet jelzi vagy a DAY/NIGHT zónák (amikor a rendszert kikapcsoltuk), vagy a COUNTING zónák megsértését (amikor a rendszert beélesítettük), mielőtt egy vészjelzés elindul. |
| 10 - KÉNYSZERÍTETT: | A kimenet jelzi, hogy a rendszert kikapcsoltuk egy rejtett kóddal. A rendszert ezzel a kóddal kikapcsolva beszámolásra kerül a központi állomások felé, jelezni kizárólag csak a DURESS kimenet jelzi. |
| 11 - HARANG: | A kimenet jelzi a zónák megsértését a CHIME opció bekapcsolásával. A kimenetet felhasználhatjuk egy harang, vagy csengő csatlakoztatásával (például a nyitva hagyott ajtó jelzésére). |
| 12 - MONO KAPCSOLÓ: | A kimenetet a billentyűzetről aktiváltuk egy meghatározott időre, egy megfelelő kóddal, vagy felhasználói funkcióval. |
| 13 - BI KAPCSOLÓ: | A kimenet megváltoztatja az állapotát, amikor a billentyűzetről aktiváljuk egy megfelelő kóddal, vagy felhasználói funkcióval. |
| 14 - BEÉLESÍTÉS ÁLLAPOTA: | A kimenet jelzi, ha legalább egyet a kiválasztott partíciók közül beélesítettünk (csendes, vagy hallható). |

| 15 - CSENDES VÉSZJELZÉS ÁLLAPOTA: | A kimenet jelzi, ha legalább egyet a kiválasztott partíciók közül beélesítettünk csendes üzemmódba. |
| --- | --- |
| 16 - BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS FIGYELMEZTETÉS: | A kimenet jelzi, hogy a belépési késleltetést futtatjuk a kiválasztott partíciók egyikében (egy belépési zóna megsértése után). |
| 17 - KILÉPÉSI KÉSLELTETÉS FIGYELMEZTETÉS: | A kimenet jelzi, hogy a kilépési késleltetést futtatjuk a kiválasztott partíciók egyikében. |
| 18 - TELEFON-HASZNÁLAT ÁLLAPOTA: | A kimenet jelzi, hogy a panel a telefon-vonalon van, és a belső telefonokat kikapcsolták. |
| 19 - FÖLDELÉS INDÍTÁSA: | A kimenet előállít egy földelési indítási impulzust (egy tárcsázási hang megszerzéséhez szükséges néhány bizonyos típusú telefon-cserével). |
| 20 - TLM ELISMERÉS: | A kimenet jelzi, hogy az átvitel a központi állomások felé az összes esemény esetében befejeződött. |
| 21 - MEGKERÜLÉS ÁLLAPOTA: | A kimenet jelzi, hogy a felhasználó néhány zónát megkerült. |
| 22 - KÉSZ ÁLLAPOTA: | A kimenet jelzi, hogy az összes kiválasztott zóna mentes a megsértéstől. |
| 23 - ZÓNA MEGSÉRTÉSE: | A kimenetet a kiválasztott zónák megsértése aktiválja. |
| 24 - TELEFON-VONAL HIBÁS: | A kimenet jelzi a telefon-vonal hibáját, amely a megfigyelést és a telefonos üzenetek elküldését lehetetlenné teszi. |
| 25 - AC kimaradás kijelzése: | A kimenet jelzi az AC táp hibáját. |
| 26 - TELEP ALACSONY KIJELZÉSE: | A kimenet jelzi a sérülést, a rendszer tartalék telepe alacsony feszültségének hiányát. |
| 27 - HÁLÓZAT: | A kimenetet hozzárendeltük a táp vészjelzési rendszerének komponenseihez. Javasolt a 3-as számú kimenet használata (elektronikus védelemmel, korlátozott áramerősséggel és terhelés-vezérléssel). |
| 28 - TŰZJELZŐK TÁPELLÁTÁSA: | A kimenetet hozzárendeltük a táp tűz-érzékelőjéhez, amely futtatja az automatikus reszet tesztet a vészjelzés ellenőrzéséhez. |
| 29 - RESZETELHETŐ TÁPLÁLÁS: | A kimenetet hozzárendeltük a tápláló berendezésekhez, amelyek periodikus táp-lekapcsolást igényelnek - "RESET" (9-es számú felhasználói funkció). |
| 30 - IDŐZÍTÉS: | A kimenetet egy rendszer-időzítő vezérli. |
| 31 - HALLHATÓ BEÉLESÍTÉS ÁLLAPOTA: | A kimenet jelzi, hogy a kiválasztott zónák közül egy hallható üzemmódban van beélesítve. |
| 32 - TELJES BEÉLESÍTÉS ÁLLAPOTA: | A kimenet jelzi, hogy az ALL-t választottuk ki, a kiválasztott zónák mindegyikét beélesítettük (hallható üzemmódban). |
| 33 - BEÉLESITÉS/KIKAPCSOLÁS HANGJELZÉS: | A kimenetet hozzárendeltük a beélesítés/kikapcsolás hallható jelzéséhez: beélesítés - egyetlen impulzus, kikapcsolás - kettő impulzus, a vészjelzés törlése - négy impulzus. |
| 34 - BILLENTYŰZET VÉSZJELZÉS JELZŐCSENGŐ: | A kimenet jelez egy vészjelzést, amikor a billentyűzet vészjelzését bekapcsoltuk - például egy csendes vészjelzés. |
| 35 - TÁPELLÁTÁS A BEÉLESÍTETT ÁLLAPOTBAN: | A tápegység kimenetét bekapcsoltuk a beélesítés után egy felhasználói kóddal (a kilépési késleltetés előtt), és kikapcsoltuk a rendszer belesítésének megszüntetése előtt. Ezeket a nagy teljesítményű mikrohullámú, vagy ultrahangos érzékelőkhöz rendeltük hozzá. (Elegendően hosszú kilépési időt kell programozni, hogy biztosítsuk a stabil érzékelő-funkciót, amikor a rendszert beélesítettük). |
| 36/37 - ÁLLAPOT - LED, ÁLLAPOT - RELÉ: | Ezt a funkciót a Független Államok Közösségében használják. |
| 39 - NINCS VEZÉRLÉS KÓD: | (Nem védelmi kód). A kimenet jelzi, hogy a zóna-vezérlő időzítőben beprogramozott időt túlhaladtuk (amióta az utolsó zóna-vezérlési kódot bevittük). |
| 40 - SZERVIZ ÜZEMMÓD KIJELZŐ: | A kimenet jelzi, hogy a panel a szerviz üzemmódban van (a szerviz-kódot bevittük). |

| MEGSZAKÍTÁSI IDŐ (decimális) |  |
| --- | --- |
| Mindegyik kimenethez az aktiválási idő programozható (1 ... 99 perc, vagy másodperc). Ha a 0 értéket visszük be, akkor a globális paramétert használjuk fel. Ezt a paramétert nem használjuk fel azokhoz a kimenetekhez, amelyek csak a rendszer állapotától függnek. |
| OPCIÓK (bit) |  |
| HOZZÁRENDELÉS A PARTÍCIÓHOZ: | A kimenet hozzárendelhető az összes, vagy csak a kiválasztott partícióhoz. |
| IMPULZUS KIMENET: | Az idő-funkció kimenetek esetében (kivételt képez a FIRE/BURGLARY) válasszuk ki, ha a kimeneti funkció folyamatos, vagy impulzus (1 sec/1 sec). |
| MEGSZAKÍTÁSI IDŐ-EGYSÉG KIVÁLASZTÁSA: | Az idő másodpercekben, vagy percekben adott. |
| RETESZELÉS: | A kimenet a kikapcsolásig aktív. |
| KIMENETI POLARITÁS: | A paraméter jelzi, hogy melyik feszültség-szint jelenik meg a terhelésen, amikor a kimenet aktív állapotban van. Az 1 ... 3 kimenetek esetében ez a kimenet és a föld (COM) közötti feszültség . A 4 ... 5 kimenetek esetében (nyitott kollektor típusú) - a kimenet és a panel tápegysége közötti feszültség. |

FS 32, 34, 36, 38, 40, 42 - LISTS OF ZONES CONTROLLING OUTPUTS (A KIMENETEKET VEZÉRLŐ ZÓNÁK LISTÁJA) (bit)

FS 43 - MONITORING STATION 1 TELEPHONE NUMBER (1. MEGFIGYELŐ ÁLLOMÁS TELEFONSZÁMA) (hexadecimális)

FS 44 - MONITORING STATION 2 TELEPHONE NUMBER (2. MEGFIGYELŐ ÁLLOMÁS TELEFONSZÁMA) (hexadecimális)

FS 45 - STATION 1 TRANSMISSION FORMAT (1. állomás átviteli formátuma) (hexadecimális)

FS 46 - STATION 2 TRANSMISSION FORMAT (2. állomás átviteli formátuma) (hexadecimális)

FS 47 - MONITORING OPTIONS (megfigyelési opciók) (bit)

# ÁTVITEL AZ 1. ÁLLOMÁSRA, VAGY A 2. ÁLLOMÁSRA

Ha ezt az opciót választottuk ki, akkor a panel elküldi a beszámolót ahhoz az állomáshoz, amely először válaszol a hívásra (abban az esetben, amikor az állomások egyikének telefonszáma foglalt, akkor a panel hívja a másik állomást). Ez az opció szintén megnöveli az adatátvitel megbízhatóságát a két telefonvonalra csatlakoztatott központi állomással.

# ÁTVITEL CSAK AZ 1. SZÁMÚ KÖZPONTI ÁLLOMÁSRA

# ÁTVITEL CSAK A 2. SZÁMÚ KÖZPONTI ÁLLOMÁSRA

# ÁTVITEL MINDKÉT KÖZPONTI ÁLLOMÁSRA

Ha ezt az opciót választottuk ki, akkor lehetséges mindegyik beszámolói kód esetében, hogy kiválasszuk azt a központi állomást, amelyre a kódot átvisszük. (OSZTOTT BESZÁMOLÁS, vagy KETTŐS BESZÁMOLÁS).

# KITERJESZTETT PARTÍCIÓ BESZÁMOLÓ KÓDOK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁVAL

Ha ez az opció van bekapcsolva, akkor az egyetlen karakteres partíció esemény beszámolójának kódja automatikusan kiterjesztésre kerül az átvitel alatt a felhasználó számával. Például miután a rendszert beélesítettük a 3-as számú felhasználó kódjával, a "3" számjegy adódik hozzá a "beélesítés" esemény-kódhoz (a fő felhasználó esetében az "F" számjegy, más felhasználók esetében az "1", a "2", ... egészen a "C"-ig - 12. számú felhasználó, "D" - egy zónával történt aktiválás, és "E" - az időzítő által végzett aktiválás). Az opció csak olyan eseményekhez alkalmazott, amelyeknél az eseményeket a felhasználó kódjával vezérlik.

# KITERJESZTETT PARTÍCIÓ BESZÁMOLÓ KÓDOK A ZÓNA-SZÁMMAL

Ha ez az opció van bekapcsolva, akkor az egyetlen karakter partíció esemény beszámolójának kódja automatikusan kiterjesztésre kerül az átvitel alatt a zóna-számmal. "1" az 1-es számú zónához, "2" - a 2-es zóna, ... "F" a 15-ös zóna esetében, a 16-os számú zónához a "0" (nincs kiterjesztés).

# A TLM HIBA TOVÁBBADÁSA

Ha ezt az opciót bekapcsoljuk, akkor a központi állomás felé végrehajtott 16 kísérlet után - amikor az állomás válaszol, de nem ismeri el a vételt - a panel abbahagyja a próbálkozást és továbblép a következő esemény-kód átvitelére.

FS 48 - MONITORING STATION 1 IDENTIFIER (AZ 1. MEGFIGYELŐ ÁLLOMÁS ZÓNA-ESEMÉNYEINEK AZONOSÍTÓJA) (hexadecimális)

FS 54 - MONITORING STATION 2 IDENTIFIER (A 2. MEGFIGYELŐ ÁLLOMÁS, ZÓNA-ESEMÉNYEINEK AZONOSÍTÓJA)

A RENDSZER SZÁMLÁLÓ-SZÁMA - a központi állomásokkal való adatátvitelhez kijelölve. A számláló-szám vagy három karakterből áll (3/1, vagy 3/2), vagy négy karakterből (4/1, vagy 4/2 formátumban.

FS 60 ( 66 - ZONE REPORT CODES (ZÓNA BESZÁMOLÓ KÓDOK) (hexadecimális)

## ZÓNA VÉSZJELZÉS BESZÁMOLÓ KÓD

A kód vagy egyetlen, vagy kettős karakter. Ha kódot nem jelöltünk ki, akkor az esemény nem kerül beszámolásra a központi állomás felé. Lehetőség van arra, hogy az egyetlen karakteres kód automatikusan kiterjesztésre kerüljön a zóna-számmal (lásd a MONITORING - OPTIONS - megfigyelés-opciók menüt).

A ZONE TAMPER REPORT CODE (zóna módosítási beszámoló kódja) - zóna módosítás érzékelése csak a 2EOL zónák esetben lehetséges (a vonali ellenállások két vége). A kód vagy egyetlen, vagy kettő karakterből áll. Ha nem jelölünk ki kódot, akkor az esemény nem kerül beszámolásra a központi állomások felé. Lehetséges az egyetlen karakterű kódoknak az automatikus kiterjesztése kettő zóna-számmal (lásd a MONITORING - OPTIONS - megfigyelés-opciók menüt).

## ZÓNA MEGSÉRTÉSE BESZÁMOLÓ KÓD

A kód átvitelre kerül abban az esetben, ha a belépési idő alatt az ENTRY, vagy a DELAY zónák megsértésre kerülnek, a kikapcsolt SILENT/AUDIBLE zónákban, vagy a beélesített COUNTER zónákban. A kód vagy egyetlen, vagy kettő karakterből áll. Ha nem jelölünk ki kódot, akkor az esemény nem kerül beszámolásra a központi állomások felé. Lehetséges az egyetlen karakterű kódoknak az automatikus kiterjesztése kettő zóna-számmal (lásd a MONITORING - OPTIONS - megfigyelés-opciók menüt).

## MEGSÉRTÉS VISSZATÖLTÉSE BESZÁMOLÓ KÓD

A kód abban a pillanatban kerül átvitelre, amikor a zóna megsértése szünetel, a RESTORE (SYSTEM ZONES OPTIONS - rendszer-zónák opciók) beállításának megfelelően. A kód vagy egyetlen, vagy kettő karakterből áll. Ha nem jelölünk ki kódot, akkor az esemény nem kerül beszámolásra a központi állomások felé. Lehetséges az egyetlen karakterű kódoknak az automatikus kiterjesztése kettő zóna-számmal (lásd a MONITORING - OPTIONS - megfigyelés-opciók menüt).

## ZÓNA MEGSÉRTÉSÉNEK VISSZAÁLLÍTÁSA BESZÁMOLÓ KÓD

A zóna megsértésének érzékelése csak a 2EOL zónák esetében lehetséges (kettő EOL ellenállás). A kód vagy egyetlen, vagy kettő karakterből áll. Ha nem jelölünk ki kódot, akkor az esemény nem kerül beszámolásra a központi állomások felé. Lehetséges az egyetlen karakterű kódoknak az automatikus kiterjesztése kettő zóna-számmal (lásd a MONITORING - OPTIONS - megfigyelés-opciók menüt).

FS 67, 68 - ZONE EVENTS ASSIGNMENT TO CENTRAL STATIONS (A ZÓNA-HOZZÁRENDELÉSEK A KÖZPONTI ÁLLOMÁSOKHOZ)

FS 69, 70, 73, 74, 77, 78 - PARTITIONS EVENT CODES AND ASSIGNMENT TO CENTRAL STATIONS (PARTÍCIÓK ESEMÉNY KÓDJAI ÉS HOZZÁRENDELÉSEIK A KÖZPONTI ÁLLOMÁSOKHOZ)

Mindegyik partíció rendelkezik a saját esemény-kódjainak listájával. A kód nélküli események nem kerülnek beszámolásra a megfigyelő központi állomások felé. Az egyetlen-karakteres kódok automatikusan kiterjesztésre kerülnek a felhasználó számával.

FS 81 ( 84 - SYSTEM EVENTS CODES AND ASSIGNMENT TO CENTRAL STATIONS (RENDSZER ESEMÉNYEK KÓDJAI ÉS HOZZÁRENDELÉSEIK A KÖZPONTI ÁLLOMÁSOKHOZ) (bit)

## AC KIMARADÁS KÓDJA

Az AC hibára vonatkozó információ átvitele egy beprogramozott idő-intervallummal késleltethető (lásd az FS 86-os funkciót)

AC KIMARADÁS VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK KÓDJA

A TELEP FESZÜLTSÉGE ALACSONY KÓD

AZ ALACSONY FESZÜLTSÉGŰ TELEP VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK KÓDJA

KIMENETI HIBA

Túlterhelés, vagy a terhelés hiánya az elektronikus védelemmel és a terhelés-ellenőrzéssel ellátott kimeneten.

A KIMENETI HIBA VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK KÓDJA

VIGYÜK BE A SZERVIZ PROGRAMOZÁSI ÜZEMMÓDJÁT

# A TELEFON LETÖLTÉSÉNEK ÜZEMMÓDJA

KILÉPÉS A SZERVIZ PROGRAMOZÁSI ÜZEMMÓDBÓL

A TELEFON LETÖLTÉSÉNEK INDÍTÁSA

A kód az adatátvitel inicializálása után kerül átvitelre (egy felhasználó által, vagy telefonvonalon keresztül), mielőtt a kiszolgáló számítógéppel az adatcsere megtörténik.

# KILÉPÉS A TELEFON LETÖLTÉSE ÜZEMMÓDBÓL

A kód akkor kerül átvitelre, miután a panel megkapta a letöltési üzemmódot lezáró parancsot (azt a számítógép küldi).

A BILLENTYŰZET TÁPEGYSÉG-HIBÁJÁNAK A KÓDJA

A BILLENTYŰZET TÁPEGYSÉG-VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK A KÓDJA

"ADATÁTVITELI PROBLÉMA" KÓD

A kód beírásra kerül a panel esemény-naplójába a központi állomással  kapcsolatban elvégzett tíz egymás után következő adatátviteli kísérlet sikertelensége után. Ez szolgál információként a központi állomás részére, hogy a később a panel által átviendő további esemény-kódok késleltethetők legyenek.

# AZ ESEMÉNY NAPLÓ TÚLCSORDULÁSÁNAK KÓDJA

A kód beírásra kerül a panel esemény-naplójába a memória túlcsordulás után, a központi állomással hosszabb tartó adatátvitel-hiánynak köszönhetően. Ez a kód ad információt a központi állomásnak, hogy az éppen elküldött beszámolók nem teljesek.

# "AZ IDŐ-KIMARADÁS" KÓDJA

A kód azután kerül átvitelre, miután egy hibát érzékeltünk a rendszer real-time órájának működésében. A helyes rendszer-óra teljesítmény a rendszer időzítőivel szemben támasztott  követelmény.

# RAM HIBA-KÓD

A "RAM memória hibás" jelenti a panel mikroprocesszoros rendszerének a hibás működését. Az ok lehet egy komoly tápegység zavar, vagy a panel megsérülése. A hiba soha nem jelentkezik, ha a vészjelzési rendszert megfelelően állítottuk be (különösen annak AC és telep tápegységét).

# "RENDSZER ÚJRAINDÍTÁS" KÓD

A rendszer újraindítása a bekapcsolás pillanatában, vagy a komoly tápegység zavar esetében hajtódik végre. Más körülmények között az újraindítások megjelenése azt jelenti, hogy a vészjelzési rendszer nem funkcionál megfelelően.

# TESZTELÉS ÁTVITELÉNEK KÓDJA

A kód átvitelre kerül a központi állomás felé tesztelésre, ha a megfigyelés helyesen működik.

FS 85 - THE TIMES OF TEST TRANSMISSION (A TESZTELÉS IDEJÉNEK ÁTVITELE) (decimális)

A tesztelés átviteli kódja elküldésre kerül minden 24 órában, egy beprogramozott időben (óra és perc), és azután a periódus után, ami eltelt a központi állomás felé történt utolsó átvitel óta, ami után a tesztelési átvitel történt.

FS 86 - AC LOSS REPORT DELAY (AZ AC KIMARADÁS BESZÁMOLÓJÁNAK KÉSLELTETÉSE) (decimális)

FS 87 - 1 TELEPHONE NUMBER  (1. TELEFON-SZÁM) (hexadecimális)

FS 88 - 2 TELEPHONE NUMBER  (2. TELEFON-SZÁM) (hexadecimális)

FS 89 - 3 TELEPHONE NUMBER  (3. TELEFON-SZÁM) (hexadecimális)

FS 90 - 4 TELEPHONE NUMBER  (4. TELEFON-SZÁM) (hexadecimális)

A telefonszámokat a telefonon keresztüli vészjelzés üzenetek küldésének funkciója használja fel.

FS 95 - ASSIGNMENT PARTITIONS AND MESSAGES TO TELEPHONE NUMBERS (A PARTÍCIÓK ÉS AZ ÜZENETEK HOZZÁRENDELÉSE A TELEFON-SZÁMOKHOZ) (bit)

Ha egy partíciót kiválasztottunk, akkor ebből a partícióból egy vészjelzés aktiválja a programozott telefonszámra küldendő telefon-üzenetet.

Az üzenet kiválasztása lehetővé teszi annak az üzenetnek a kiválasztását, amelyet egy adott telefonszámra küldünk el. A két PAGER üzenet egyike, vagy egy hang-üzenet kerül elküldésre (egy csatlakoztatott hang-szintetizátortól), ha a folyamatos lekérdezők egyikét sem választottuk ki.

FS 96 - 1 PAGER MESSAGE (1. FOLYAMATOS LEKÉRDEZŐ ÜZENETE)

FS 97 - 2 PAGER MESSAGE (2. FOLYAMATOS LEKÉRDEZŐ ÜZENETE)

Az üzenetek maximálisan 84 számjegyet tartalmazhatnak (beleértve a '*' és a '#' karaktereket is), a folyamatos lekérdező típusától függően.

FS 100 - NUMBER OF TRIALS AND MESSAGE QUEUES (A KÍSÉRLETEK ÉS A SOROZATOKNAK A SZÁMA) (decimális)

ÜZENETEK SORBAN ÁLLÁSA: A rendszer a telefonszámokból és a hívásokból kialakít egy sorban állási rendet, ameddig az üzenetek az összes szám felé sikeresen átvitelre nem kerültek. A paraméter korlátozza  a sorban állások forgásának számát - ennek értékének zérustól nagyobbnak kell lenni.

TÁRCSÁZÁSI KÍSÉRLETEK: A paraméter korlátozza azon telefonszámok tárcsázási kísérleteinek számát, amelyek nem válaszolnak. Ha a telefon-sorbanállások ismétlésének maximális száma 2, és a maximális tárcsázási kísérleteknek a száma 4, akkor mindegyik telefonszámot maximálisan  2 + 2 x 4 = 10 alkalommal tárcsázza fel a rendszer, mielőtt a panel abbahagyja a kísérletezést (az üzenet nem kerül átvitelre az adott telefonszámra).

FS 101 - RINGS BEFORE ANSWER (CSENGETÉSEK A VÁLASZ ELŐTT) (decimális)

Ha az AUTO ANSWER és az AUTO DOWNLOAD funkciók aktívak, akkor azoknak a csengetések számának értékét be kell állítani, amelyek után a panel válaszol. Ha a panel megosztja a telefonvonalat a telefon válaszoló rendszerével, vagy a csengetések fax számát be kell programozni kevesebb csengetésre, mint más berendezések esetében. Kivételt képez, ha a panel vár egy számítógépre, hogy újra felhívja (DOWNLOADING), akkor a hívásra történt válaszolás után a panel több hívásra nem fog válaszolni az elkövetkezendő 10 percben. Ezután a többi berendezés elérhető.

FS 102 - TIMER 1 (1. IDŐZÍTŐ)

FS 103 - TIMER 2 (2. IDŐZÍTŐ)

FS 104 - TIMER 3 (3. IDŐZÍTŐ)

FS 105 - TIMER 4 (4. IDŐZÍTŐ)

FS 106 - FUNCTIONS OF TIMERS (AZ IDŐZÍTŐK FUNKCIÓI)

Az időzítők lehetővé teszik a partíciók, vagy a kiválasztott zónák automatikus beélesítési és kikapcsolási idejének a programozását

A PARTÍCIÓ ELLENŐRZÉSE (védelem ellenőrzése) időzítő funkció lehetővé teszi az idő programozását (amely nem haladja meg a 99 órát és 59 percet), amely alatt a mono kapcsoló ellenőrző kódját be kell vinni (az 5-ös engedélyezési szinttel rendelkező kód, a védelmi kód). Ha az eltelt idő azóta, hogy az utolsó alkalommal az ellenőrző kódot bevittük meghaladja a partíció ellenőrző idejének értékét, akkor a NO PARTITION CONTROL (nincs partíció ellenőrzés) esemény kerül rögzítésre, és egy beszámolót küld a rendszer a központi állomás felé.

FS 107 - RESTORE DEFAULT SETTINGS (AZ ALAPÉRTELMEZÉSŰ BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)

FS 108 – HASZNÁLATON KÍVÜLI!!!

FS 109 - AUTO PROGRAMMING COMMUNICATION TO MANUFACTURER DATA

(AUTOMATIKUS PROGRAMOZÁSÚ ADATÁTVITEL A GYÁRTÓ ADATAIHOZ)

FS 110 - RESTORE DEFAULT CODES (AZ ALAPÉRTELMEZÉSŰ KÓDOK VISSZAÁLLÍTÁSA)

FS 111 - KEYPAD ADDRESS PROGRAMMING (BILLENTYŰZET CÍMÉNEK PROGRAMOZÁSA)

Ha billentyűzet-címeket definiáltunk, akkor lehetőség van a folyamatos ellenőrzésre, ha a rendszert nem módosították. Egy billentyűzet címét az áramköri kártyán a jumperekkel lehet beállítani. Mindegyik zárt jumpernek megfelel egy ellenőrzött ("X") doboz az adatbeviteli mezőben. Ha a billentyűzet címe különbözik attól, amit a  panelen beállítottunk, akkor egy módosítási vészjelzést indít el. A nem helyes címmel rendelkező billentyűzetet a panel nem ismeri fel.

FS 112 - ENTER LOCAL DOWNLOADING (VIGYÜK BE A LOKÁLIS LETÖLTÉST)

FS 117 - TELEPHONE LINE LOSS (A TELEFON-VONAL KIMARADÁSÁNAK KÉSLELTETÉSE)

Ha a telefon-vonalon alacsony feszültséget detektáltunk, és az hosszabban eltart, mint az az érték (percekben), amit erre a paraméterre beállítottunk, akkor a telefon-vonal hibája kerül beszámolásra. Más berendezések (egy telefon-készülék, vagy a fax) - amelyek ugyanarra a telefon-vonalra csatlakoznak - okozhatnak alacsony feszültséget, amely még nem hiba. Az erre a paraméterre beállított érték annak a leghosszabb telefon-hívásnak az ideje, amely engedélyezett erre a vonalra, és nem vonali hibaként kerül lekezelésre.

FS 118 - PAGER'S MESSAGE RECEIVER PARAMETERS (A FOLYAMATOS LEKÉRDEZŐ ÜZENETE VEVŐJÉNEK PARAMÉTEREI)

A paraméterek lehetővé teszik, hogy a panel felismerje a folyamatos lekérdező állomás válaszát egy hívásra. Kezdetben a folyamatos lekérdező kiválasztási listája három folyamatos lekérdező típust tartalmaz, a gyártó által definiált paraméterekkel. Ez a lista kibővíthető új folyamatos lekérdező nevekkel, vagy csökkenthető néhány név törlésével. A panel kommunikálhat majdnem bármilyen folyamatos lekérdező típussal - hogy információt nyerjünk a folyamatos lekérdezők más típusainak paramétereire vonatkozóan is, vegyük fel a kapcsolatot a SATEL vállalattal.

FS 123 - COUNTING ZONES COUNT TIMES (A SZÁMLÁLÓ ZÓNÁK SZÁMLÁLÁSI IDEJE)

Ha egy adott számú zóna-megsértés előfordul egy idő-intervallum alatt, amely nem haladja meg ennek a paraméternek az értékét, akkor egy vészjelzés indul el. Az értékeket másodpercben adjuk meg.

FS 124 - KEYPAD ADDRESS AUTO-DETECT (A BILLENTYŰZETEK CÍMEINEK AUTOMATIKUS PROGRAMOZÁSA)

FS 125 - CTL INPUT FUNCTIONS (CTL BEMENETI FÜGGVÉNYEK)

A CTL programozható funkcióval és partíciókhoz való hozzárendeléssel ellátott különálló bemenet. A panel feljegyzett egyetlen bemeneti megsértése (rövidrezárva a COM-hoz), amikor az létezik, akkor legalább 0,5 sec.

FS 126 - PARTITION CONTROL REPORT CODES (GUARD CONTROL) (PARTÍCIÓ ELLENŐRZÉS BESZÁMOLÓ KÓDJAI (VÉDELMI ELLENŐRZÉS - lásd az FS 106-ot)) (hexadecimális)

FS 127, 128  - EXIT-BYPASSED ZONES (KILÉPÉSSEL ELKERÜLT ZÓNÁK) (bit)

FS 131 – ADDITIONAL OPTIONS (KIEGÉSZÍTŐ OPCIÓK)

SZERVIZ ÜZEMMÓD BLOKKOLÁSA: Ha ezt a funkciót kiválasztjuk, akkor a szerviz üzemmódba csak a szervizkód segítségével lehet belépni, a hardwer-es belépés nem lehetséges.

TÁVLETÖLTÉS BLOKKOLÁSA: Ha ezt a funkciót kiválasztjuk, akkor letilthatjuk a távletöltés lehetőségét.

# PULZUSOS TÁRCSÁZÁSI ARÁNY

FS 132 – PROGRAMMING OF CORRECTION OF CLOCK (AZ ÓRA KORREKCIÓJÁNAK PROGRAMOZÁSA)

FS 133 – REAL TIME CLOCK REVIEW (AZ ÓRA ÉRTÉKÉNEK VISSZAELLENŐRZÉSE)

Miután ezt a funkciót kiválasztottuk, a LED-es kijelző megjeleníti a rendszer órájának az értékét.(bináris)

1-óra                  4-nap

2-perc                5-hónap

3-másodperc     6-év

visszaállítás a gyárilag BEÁLLÍTOTT alapértelmezésű értékekre

A panel konfigurációs adatai visszaállíthatók a gyárilag alapértelmezésben beállított értékekre  a következő szerviz-funkciókkal:

FS 107 - visszaállítja az összes adatot a gyárilag beállított alapértelmezésű értékekre (nem reszeteli a felhasználói kódot).

FS 110 - törli az összes felhasználói kódot és visszatölti az alapértelmezésűeket:

1234 - maszter felhasználói kód,

12345 - szerviz-kód.

FONTOS: a bekapcsolási eljárás (bekapcsolás a JP1 kivezetéseinek rövidrezárásával, majd a rövidzárt távolítsuk el 5 másodperc múlva) nem változtatja meg a panel-beállításokat, de hozzáférést nyújt a szerviz üzemmódhoz. A panel beállításai csak a szerviz funkciónak a meghívásával változtathatók meg.