PERFECTA-RF

MICRA vezeték nélküli rendszermodul

perfecta-rf_en 02/23

A PERFECTA-RF modul a PERFECTA-64 M központ opcionális eleme, amely a riasztórendszer MICRA vezeték nélküli eszközökre történő kiterjesztésére szolgál, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a rendszert a MICRA távirányítók segítségével vezéreljék.

Ne csatlakoztassa a PERFECTA-RF modult a PERFECTA 64 M központon kívül más eszközökhöz.

# Tulajdonságok

- A SATEL MICRA rádióeszközök támogatása:

max. 64 érzékelő,

max. 4 sziréna,

max. 4 kezelő,

max. 62 távirányító.

- Titkosított rádiós kommunikáció.

- Kétirányú kommunikáció vezeték nélküli kezelőkkel és szirénákkal.

- Akár 6 vezérlőfunkció is elérhető a távirányítóról.

A modul által támogatott eszközök listáját lásd a PERFECTA 64 M központ kézikönyvében.

# Telepítés

Az eszközt csak szakember telepítheti.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik az Ön garanciális jogait.

A telepítés megkezdése előtt válassza le a központ tápellátását.

A modult a PERFECTA 64 M központ paneljére kell beépíteni. A PERFECTA-RF modult az 1. ábrán látható módon helyezze be a központ paneljének foglalatába.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciasáv	433.05 MHz ÷ 434.79 MHz

Rádiókommunikációs hatótávolság (nyílt területen)	max. 400 m

Tápellátás	12 VDC 15%

Készenléti áramfelvétel	20 mA

Maximális áramfelvétel	25 mA

Környezetvédelmi osztály az EN 50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklet-tartomány	-10°C...+55°C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	28 x 126 mm

Tömeg	10 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy a PERFECTA-RF típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő oldalon érhető el: www.satel.pl/ce

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.pl

druk (2 na 1)

1,2,1,2