SP-4001

KÜLTÉRI FÉNY- ÉS HANGJELZŐ SZIRÉNA

sp4001_hu 05/13

Az SP-4001 sziréna fény- és hangjelzés segítségével nyújt információt a riasztási helyzetről. Az eszköz kültéren történő használatra szolgál.

# TULAJDONSÁGOK

Hangjelzés előállítása piezoelektromos hangszóró által.

Három választható hangjelzés.

LED-es optikai jelzés.

Időjárási körülményeknek ellenálló elektronikai áramkör.

Kettős, a fedél eltávolítása és a ház falról történő eltávolítása elleni szabotázsvédelem.

Galvanizált. fém belső lemezburkolat.

Ütésnek ellenálló, magas mechanikai szilárdságú polikarbonát ház.

# TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Maximális áramfogyasztás:

fényjelzés	40 mA

hangjelzés	230 mA

fény- és hangjelzés	270 mA

Hangnyomásszint (1 m-es távolságban)	max.  120 dB

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	III

Működési hőmérséklettartomány	-35(C …+55(C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	148 x 254 x 64 mm

Tömeg	890 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# LEÍRÁS

1. ábra magyarázata:

szirénaház fedele.

belső fém lemezburkolat.

ház hátoldala.

piezoelektromos hangszóró.

szabotázskapcsoló.

elektronikai kártya.

fedélrögzítő csavarok.

## Csatlakozók

+SO-	-	fényjelzés indítására szolgáló bemenet. Jelzés a 12 V DC feszültség "+" (pozitív) és 
"-" (negatív) csatlakozóra történő kapcsolása után indul.

+SA-	-	hangjelzés indítására szolgáló bemenet. Jelzés a 12 V DC feszültség "+" (pozitív) és 
"-" (negatív) csatlakozóra történő kapcsolása után indul.

TMP	-	szabotázskimenet (NC). Csatlakoztassa a csatlakozás pont egyikét a vezérlőpanel szabotázszónaként programozott zónabemenetére, míg a másikat a vezérlőpanel közös földjére.

Megjegyzés:	Az elektronikai kártya továbbá a sziréna szabotázskapcsoló csatlakoztatására szolgáló SENS. és TMP jelzésű csatlakozókat is tartalmazza.

## Hangjelzést kiválasztó érintkezők

A 2. Ábrán látható a sziréna hangjának kiválasztására szolgáló rövidzárak felhelyezésének módjai: A – hang 1; B – hang 2; C – hang 3 ( - rövidzár fent;  - rövidzár lent).

## Ház hátoldala

3. ábra magyarázata:

rögzítő nyílások.

kábelbevezető nyílás.

szabotázsrögzítő nyílás.

# FELSZERELÉS ÉS ELINDÍTÁS

Kapcsolja le a vezérlőpanel tápellátását a sziréna csatlakoztatása előtt.

A szirénát a padló szintje fölé magasan, a szabotálás kockázatát minimálisra csökkentő nehezen elérhető helyre kell felszerelni. Tartson megfelelő távolságot (minimum 2.5 cm) a sziréna felső éles és a mennyezet vagy más a sziréna felett elhelyezkedő elem között. A fedél eltávolítása lehetetlenné válhat a megfelelő távolság hiánya esetében.

- Távolítsa el a fedélrögzítő csavarokat.

- Billentse meg a fedelet kb. 60º foknyira és távolítsa le azt (4. Ábra).

- Óvatosan hajlítsa kifelé a belső fémburkolatot rögzítő tartófüleket, majd távolítsa le a fémburkolatot.

- Hajlítsa szét az elektronikai kártyát rögzítő tartófüleket és távolítsa el azt.

- Helyezze a szirénaház hátoldalát a falra és jelölje be a rögzítő furatok helyét (lásd: 3. Ábra). Legyen figyelemmel a szabotázs rögzítő furatára is.

- Készítse el a furatokat a tiplik számára.

- Vezesse keresztül a vezetékeket a ház hátoldalának nyílásán (lásd: 3. Ábra).

- A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a szirénaház hátoldalát a falra (a tiplik és a csavarok megtalálhatóak a sziréna csomagjában).

- Rögzítse az elektronikai kártyát a sziréna hátoldalába.

- Csatlakoztassa a szirénát a vezérlőpanel megfelelő csatlakozási pontjaira.

Megjegyzés:	Néhány riasztó vezérlőpanel esetében szükséges lehet egy kb. 1 kΩ értékű ellenállásnak a +SA- közé történő bekötése (lásd 5. Ábra). Egyébként a sziréna inaktív állapotban is gyenge hangjelzést produkálhat.

- A rövidzárak használatával válassza ki a sziréna hangját.

- Helyezze vissza a belső fémburkolatot.

- Helyezze vissza a sziréna fedelét, zárja vissza azt, majd rögzítse a csavarokkal.

- Kapcsolja be a vezérlőpanel tápfeszültségét.

- Ellenőrizze le a sziréna helyes működését. A sziréna tesztelésére bizonyos vezérlőpanelek esetében a kimenetek tesztfunkciója, vagy tesztcélból indított riasztás használható.

SATEL sp. z o.o. • ul. Schuberta 79 • 80-172 Gdańsk • POLAND tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu

druk (2na1):

8,1,2,7,6,3,4,5