TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

Figyelmeztetések

A biztonsági indokoknak köszönhetően a riasztórendszer telepítését csak képzett személy végezheti.

A panel telefon csatlakozója csak PTSN vonalhoz csatlakoztatható. Az ISDN vonalhoz való csatlakoztatás a felszerelés meghibásodásához vezethet.

Azért mert a riasztó rendszer tartalmazhat veszélyes részeket, azokat az elemeknek az elérhetőségét tartsa távol a képzetlen személytől.

Azért hogy elkerülje az elektromos áramütés kockázatát, olvassa el ezt a kézikönyvet figyelmesen a felszerelési eljárás megkezdése előtt. Bármilyen elektromos bekötést, csak feszültségmentes állapotban végezhető el (pl. lecsatlakoztatott tápegységgel).

A szerviz műveleti események tartalmazzák az olvadó biztosíték cseréjét, azok cseréjét csak a tápfeszültség lecsatlakoztatása után lehet végrehajtani. A cseréhez csak olyan biztosítékokat használjon, amelyiknek azonos paraméterei vannak az eredetivel.

Ajánlott a gyártó igényeinek megfelelő ház és tápegység használata.

Bármilyen konstrukciós változtatás vagy jogosulatlan javítás elvégzése tilos. Ez érvényes különösen az összeszerelés módosítására és a rendszer elemeire.

Figyelmeztetés !

Teljesen kisütött akkumulátort (csatlakozók között mérhető feszültség az akkumulátor terheletlen állapotában kevesebb, mint 11V) tilos csatlakoztatni a riasztó panelhoz. A hardver sérülésének elkerülésére a teljesen kisütött vagy sohasem használt akkumulátort töltse fel előre egy megfelelő akkumulátortöltő használatával.

A riasztó rendszerekben használt akkumulátor ólmot tartalmaz. Az elhasznált akkumulátort tilos eldobni, ezért leadandó a létező szabályok szerint (91/157/EEC és 83/86/EEC Európai Irányelvek).

| Megfelelőségi nyilatkozat |  |
| --- | --- |
| Termék: CA-10P vezérlő központ alaplap | Gyártó: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLAND tel. (+48 58) 320-94-00 fax. (+48 58) 320-94-01 |  |
| Termék leírás: a CA-10 vezérlő panel alaplap, betörésjelző rendszerben való használatra van tervezve. |
| Ez a termék találkozik az alapvető követelményekkel és megfelel a következő EU Irányelveknek: LVD 2006/95/WE EMC 89/336/EWG + 91/263/EEC, 92/31EEC, 93/68/EEC R&TTE 1999/5/EC (hálózati csatlakozás, TBR21) |
| Ez a termék a következő harmonizált előírások figyelembevételével lett összeállítva: LVD: EN 50131-1:1997; EN 50131-6:1997; EN60950:2000, EN60335-1:1994/A1:1996 Annex B EMC: EN 55022:1998 (Class A); EN 61000-3-2/-3; EN 50130-4:1995, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 R&TTE: TBR 21(1998) |
| Gdańsk, Lengyelország 02.07.2007 | Tesztlabor vezető: Michał Konarski |
| A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedély letölthető a www.satel.pl honlapról. |

Figyelmeztetés

Ez egy „A” osztályú termék. Házi környezetben ez a termék okozhat rádió interferenciát, amely esetekben, az megfelelő lépéseket megtételét kívánhatja meg.

A vezérlő panel általános leírása	4

A vezérlő panel technikai leírása	4

Zónák	4

Kimenetek	7

Partíciók	11

Hozzáférési kódok és jogosultsági szintek	11

Kezelők	12

LED kezelő	12

LCD kezelő	13

Felügyelet	13

Tárcsázó	14

Távoli programozás – LETÖLTÉS	15

A VEZÉRLŐPANEL ÜZEMBEHELYEZÉSE	17

A vezérlőpanel főkártya leírása	17

Kezelők csatlakoztatása	19

Kezelő címek beállítása	23

Zónabővítő csatlakoztatása	24

Érzékelők csatlakoztatása	24

Szirénák csatlakoztatása	26

Telefonvonal csatlakoztatása	28

Hangszintetizátor csatlakoztatása	29

Nyomtató vagy számítógép csatlakoztatása	29

Tápfeszültség csatlakoztatása	30

Vezérlőpanel elindítása	32

Hardveres hozzáférés a szervizmódhoz	32

Vezérlőpanel programozása számítógépről	33

Kiválasztott funkciók aktiválása	33

Őrjárat ellenőrző funkció	33

Telefon üzenés – riasztás jelentés	34

Jelentés telefon felügyeleti állomásnak	35

Letöltés – telefon kommunikáció számítógéppel	36

Modemindítás	37

LCD kezelő programozása számítógépről	38

Távoli programozás – DLOAD10	38

Program beállítása kommunikációhoz a panellal	39

Alap értékek	41

Vezérlőpanel kiépítés (visszaállítás FS107 szerviz funkcióval):	41

Kommunikációs azonosítók (visszaállítás FS109 szerviz funkcióval):	41

Vezérlőpanel hozzáférési kódok (visszaállítás FS110 szerviz funkcióval):	41

TECHNIKAI ADATOK	42

Vezérlőpanel	42

LED kezelők	42

LCD kezelők	42

# A vezérlő panel általános leírása

A CA-10 riasztó vezérlő központ egy fejlett, mikroprocesszor alapú riasztó vezérlő központ, amelyik ki lett fejlesztve összhangban a legfrissebb irányzatokkal a betörés és támadás jelzés területén. A minden részletre kiterjedő tulajdonságok és költségek megengedik a CA-10 alkalmazását kis és közepes méretű riasztó rendszerekben.

A riasztórendszer egybeolvaszt számos megoldást, amelyek azelőtt csak speciális eszközökben voltak megtalálhatóak.

Alapvető funkció tulajdonságok:

- A panel működtetése LCD szöveges vagy LED kezelőről.

- Távoli irányítás telefonkészülék által (választott funkciók) –MST-1 modul támogatása,

- 4 db független kezelő csatlakoztatása,

- 4 db partíció működésének lehetősége, teljesen elválasztott riasztórendszerekkel, vagy közös zóna felosztással, vagy belső elkülönítéssel,

- 10-től 16 db-ig terjedő teljesen programozható zóna bemenet (8 alaplapi zóna, 2 zóna minden kezelőben, a többi zóna bővítőn vagy a többi kezelőnk keresztül), minden zónában elérhető a 21 funkció egyike,

- bármilyen detektor konfiguráció támogatása egyedi zóna sértéssel,

- 6 db programozható kimenet, mindegyik programozható a 41 funkció egyikére,

- beépített telefon kommunikátor:

  - üzenetküldés két felügyeleti állomásnak,

  - riasztás körülményeinek jelentése PAGER rendszeren keresztül,

  - riasztás körülményeinek jelentése hang közleménnyel,

  - válasz egy hívásra és jelentése a rendszer állapotának,

  - távoli szerviz egy modemmel felszerelt számítógépről,

- beépített RS232 port RJ csatlakozóval, amelyik lehetővé teszi az összekapcsolást egy nyomtatóval (eseménynapló vagy aktuális adatok kinyomtatására) és a vezérlőpanel programozásához PC-ről,

- belső óra partíciók automatikus élesítéséhez / hatástalanításához időzítő funkcióval,

- a rendszer működtetése 32 független felhasználói kóddal (maximum 13 minden partícióban) – a kódoknak lehet eltérő jogosultsági szintjük, és a használatuk az eseménynaplóban feljegyzésre kerül,

- nem felejtő memória az utolsó 255 esemény számára, amelyik összegyűjti az információkat a élesítésekről, hatástalanításokról, riasztásokról, hibákról, stb., dátummal, idővel és felhasználói számmal megegyezően,

- őrjárat ellenőrzés lehetősége az időzítő funkció segítségével,

- a riasztórendszer működőképességének automatikus felügyelete, beleértve a meghibásodott vagy a gátolt érzékelőknek.

# A vezérlő panel technikai leírása

## Zónák

Egyszerű konfigurációban a CA-10 vezérlő panelnek van 10 zónája – 8 az alaplapon és 2 a kezelőben, Teljes konfigurációban, négy kezelővel (vagy egy bővítővel), a panelnak van 16 elérhető zónája. A zónák támogathatnak érzékelők bármilyen konfigurációját (NC, NO, EOL, 2EOL/NC és 2EOL/NO). A 2EOL konfiguráció használata lehetővé teszi a panelnak, hogy egyidejűleg felügyelje az érzékelőt és annak tamper áramkörét egy érpár által.

A zónáknak a következő funkciókat lehet adni a rendszerben:

- belépés / kilépés – amelyiknek a sértése élesített módban indítani fogja a belépési késleltetési idő visszaszámlálását, és lehetővé teszi a „belső késleltetett” típusú zónák késleltetési mechanizmusát (egy „belső késleltetett” típusú zóna megsértése egy „belépés / kilépés” típusú zóna előzetes megsértése nélkül riasztást fog indítani azonnal). Zóna sértéskor egy „zónasértés” kód van elküldve a felügyeleti állomásnak (lehetséges kihagyni ennek az üzenetnek az elküldését), és a „belépési késleltetési idő” visszaszámlálása után indítja a riasztást – valamint küld egy „zóna riasztás” kódot. A „belépési késleltetési idő” számlálását jeleztetni lehet a kezelőben. Lehetőség van meghatározni automatikusan áthidaltatni zónákat, ha nincs sértve egy „belépés / kilépés” típusú zóna a kilépési késleltetés ideje alatt. Ezért ezt a kiegészítő funkciót nem lehet használni, mint egy közös zónáját több partíciónak.

- késleltetett – amikor élesített állapotban megsértik, indítja a késleleltetési idő visszaszámlálását, amelyiknek a letelte után riasztást indít. Ez nem fog megesni, ha hatástalanít mielőtt a visszaszámlálás ideje teljesen lejár. Zóna sértéskor egy „zónasértés” kód van elküldve a felügyeleti állomásnak (lehetséges kihagyni ennek az üzenetnek az elküldését), és a „belépési késleltetési idő” visszaszámlálása után indítja a riasztást – valamint küld egy „zónariasztás” kódot. A késleltetés nincs jelezve a kezelőben.

- belső késleltetett – amikor élesített állapotban megsértik a zónát azután, hogy egy „belépés / kilépés” típusú zóna volt előzőleg megsértve, „késleltetett” típusú zónaként fog viselkedni. Amikor élesített állapotban megsértik egy „belépés / kilépés” típusú zóna előzetes megsértése nélkül, „azonnali” típusú zónaként fog viselkedni.

- azonnali - amikor élesített állapotban megsértik a zónát, azonnal indít egy riasztást és küld egy „zónariasztás” kódot a felügyeleti állomásnak.

- nappal / éjjel - amikor élesített állapotban megsértik a zónát, az viselkedik, mint egy „azonnali” zóna, hatástalanított állapotban pedig a kezelőben fog jelezni zóna sértést (kivéve, ha jelzés le van tiltva) és küld egy „zóna riasztás” kódot a felügyeleti állomásnak.

- L1 számláló - amikor élesített állapotban megsértik a zónát, a zónasértés növeli az első sértésszámlálót a háromból (egy „zónariasztás” kódot küld a felügyeleti állomásnak), amíg az előírt sértések számát nem haladja meg az adott számláló értéke (programozás FS7-ben). Aztán a zónasértés indít egy riasztást (egy „zónariasztás” kód lesz elküldve a felügyeleti állomásnak). A sértésszámláló törlődik 30 másodperccel a zóna első megsértése után. Lehetőség van másik számolási idő programozására (FS123). Ha zónasértések száma nem éri el az előre beállított értéket ezen időn belül, akkor nem fog riasztani. Több zóna is definiálható, mint „L1 számláló” zóna. Ezeknek a zónáknak a sértése összegezve lesz. A számláló zóna sértését élesített állapotban jeleztetni lehet a kezelőben ugyanazon módon, mint egy „nappal / éjjel” zónának.

- L2 számláló – a működése megegyezik az „L1 számláló”-val, de a második számláló értékét változtatja a három számláló közül.

- L3 számláló – a működése megegyezik az „L1 számláló”-val, de a harmadik számláló értékét változtatja a három számláló közül.

- 24 órás hallható – egész idő alatt éles, függetlenül vajon a kijelölt partíció élesített-e vagy sem. Ennek a zónánk minden sértése indít egy riasztást a „betörésriasztás” típusú kimeneteken, a kezelőben és elküld egy „zónariasztás” kódot a felügyeleti állomásnak. Az ilyen típusú zónát tamper áramkör vagy pánik nyomógombok kialakításához lehet használni.

- 24 órás kiegészítő - egész idő alatt éles, függetlenül vajon a kijelölt partíció élesített-e vagy sem. Ennek a zónánk minden sértése indít egy riasztást a kezelőben és elküld egy „zónariasztás” kódot a felügyeleti állomásnak. Az ilyen típusú zónákhoz csatlakoztathatóak az olyan érzékelők, amelyekkel nem szándékozunk betörés riasztást indítani, mint például gáz vagy vízömlés érzékelő, stb.

- 24 órás csendes - egész idő alatt éles, függetlenül vajon a kijelölt partíció élesített-e vagy sem. Ennek a zónánk minden sértése csak egy „zónariasztás” kódot fog küldeni a felügyeleti állomásnak.

- 24 órás tűz - egész idő alatt éles, függetlenül vajon a kijelölt partíció élesített-e vagy sem. Tűz érzékelők használatához tervezett.

Ha vezérlőpanel tartalmaz egy kimenetet, amelyik „tűzérzékelő tápfeszültség” típusura van programozva, akkor a zónának a megsértése elindítja a riasztás ellenőrzési folyamatot és riasztást fog jelezni a kezelőben. Az ellenőrzés során rövid időre lekapcsolja a tűzérzékelők tápfeszültségét és ellenőrzi, vajon a tápfeszültség visszakapcsolása után 90másodpercen belül a sértés meg lett-e ismételve. Ha igen, abban az esetben a vezérlőpanel küld egy „zónariasztás” kódot a felügyeleti állomásnak és aktiválja a „tűzriasztás” és „tűz / betörésriasztás” kimeneteket, és indít egy tűzriasztást (szaggatott jelzés) a kezelőben.

- élesítés – ennek a zónának a megsértése élesíteni fogja a partíciót, amelyik alá tartozik.

- csendes élesítés - ennek a zónának a megsértése élesíteni fogja csendes módban a partíciót, amelyik alá tartozik

- hatástalanítás – az ilyen típusú zónának a megsértése hatástalanítani fogja azt a partíciót, amelyik alá tarozik.

- nincs riasztás művelet – az ilyen típusú zónának a megsértése aktiválni fogja a „zónasértés” típusú kimeneteket.

- élesítés / hatástalanítás – annak a partíciónak az élesítését / hatástalanítását vezérli, amelyik alá ki van jelölve. A „prioritás” opció beállítása engedélyezi lehetővé teszi a választást a két különböző módból:

- „prioritás” opció engedélyezett: a zóna sértése élesíteni fogja, míg a zónasértés vége hatástalanítani fogja az adott partíciót (bistabil működés).

- „prioritás” opció tiltott: a zóna minden sértése indítja a partíció állapotának változását élesített vagy hatástalanított állapotba (monostabil működés)

- késleltetett hangos – egy késleltetett zóna, a késleltetési idő visszaszámolásának jelzésével a kezelőkben.

- automatikus áthidalás élesítéskor – ennek a zónának a megsértése élesíti a partíciót, amelyik alá tartozik, egyidejűleg áthidalja az „automata áthidalás” típusúra programozott zónákat (lásd FS16 – FS19).

- kerület – a zóna élesített mióta bevitte a hozzáférési kódot és megerősítette a „#” billentyűvel (pl. partíció élesítése). Ennek a zónának a megsértése a „kilépési késleltetés” visszaszámlálásának ideje alatt indítani fog egy riasztást.

- belépés / kilépés befejezés – a reakció nagyon hasonlít a „0” (belépés / kilépés) típusú zónáéra, de a megsértett zóna visszaállása a „kilépési késleltetés” visszaszámlálásának ideje alatt leállítja a visszaszámlálást és elindítja a partíció élesített módját.

Minden zóna reakció ideje programozható 0.016 és 4.08 másodperc közötti értékre.

Minden késleltetett típusú zónának egyedi késleltetési időt lehet beállítani.

Minden zóna magában foglal pár opciót, ami meghatározza a reakciót bizonyos szituációkban.

Lehetséges meghatározni minden zónának a „maximum sértési idejét” (másodpercben), amelyik után a zóna, mint hibás zóna felismerődik a vezérlő panel által, és meghatározni a „maximum nem sértési időt” (órában), amelyik után a zóna, szintén, mint hibás zóna ismerődik fel a vezérlő panel által.

A zónákat ki lehet választani áthidalásra.

Minden zónának meghatározható 9 esemény kód, amelyek el lesznek küldve a felügyeleti állomásnak.

## Kimenetek

A CA-10 vezérlő panelnak 6 programozható kimenettel van ellátva: 4 nagyáramúval és 2 kisáramúval.

Az OUT1, OUT2, OUT3 és OUT4 kimenetek speciális elektronikus biztosítékokkal védettek, 2,2A-es áramkorláttal. A panel felügyeli a feszültség jelenlétét, a túlterhelést, és jelzi a hibakörülményeket ezeken a kimeneteken. 2,2kΩ-os ellenállást kell párhuzamosan csatlakoztatni ezekhez a kimenetekhez. Az előbbi kimenetek +12V-tal vannak megtáplálva.

Az OUT5 és OUT6 kimenetek kisáramú kimenetek, (maximum 50mA). Testet kapcsolnak (OC) a rájuk kötött terhelésnek.

Az összes kimenet fel van szerelve védő eszközökkel induktív terhelés illetve pulzáló zavaró hatás ellenében.

Mindegyik kimenetnek meghatározható a működési ideje másodpercekben (1-99 másodperc), percekben (1-99 perc) vagy meghatározható „kapcsoló” (kikapcsolásig) típusnak is. Lehetőség van meghatározni a kimenet polaritását aktív állapotban (+12V vagy 0V a terhelésen) és, hogy vajon pulzáljon, vagy folyamatos módban legyen.

Egyéni kimenetek kijelölését lehet korlátozni meghatározott partíciókhoz illetve zónákhoz a rendszerből.

A kimenetek rendeltetései megfelelhetnek a riasztó rendszer vezérlési igényeinek a panel által. Habár egyéni kimenetek eltérnek ezektől a rendeltetésektől, mindegyik végrehajthatja a következő funkciókat:

- használaton kívül

- betörésriasztás – a kimenet indít egy betörésjelzés riasztást a vezérlő panel által. A jelzést lehet indítani riasztás zóna, zóna tamper áramkör, kezelő tamper érzékelés és a felhasználó által („pánik riasztás funkción keresztül). Ha a zónák, amelyiknek a kimenet ki van jelölve a kimenet reagálásra, a zóna fogja meghatározni azokat tartalmazott a „kimenetek listája” által (más riasztások fogják eredményezni tekintet nélkül a forrásra). Szintén lehetséges jelezni (a kimeneti opciókban) a partíció a kimenet van társítva vele. Ebben az esetben a zónariasztások limitálva lesznek azokból a zónákból tartozás a partíció jelzett. Amikor a „kimenetek listája” üres és nincs partíció kijelzésre kijelölve, a kimenet reagál az összes riasztásra (kivéve a tűzriasztásra).

A kimenet maradhat aktív egy meghatározott ideig (1-99 másodpercig vagy 1-99 percig) vagy amíg a riasztás törölve nem lesz a felhasználó által. A működési ideje alatt minden másodpercen változhat az állapota (pulzálás).

- tűz- / betörésriasztás – a kimenet indít a vezérlőpanel által egy betörésriasztást (folyamatos jelzés) és / vagy egy tűzriasztást (szaggatott jelzés). A kimenet működtetését korlátozni lehet jelzett a „kimenetek listája” vagy egy meghatározott partíció (megegyezően, mint az 1-es típusú kimenet). A kimenet aktív maradhat egy meghatározott ideig (1-99 másodperc vagy 1-99 perc) vagy amíg a riasztást a felhasználó törli.

- tűzriasztás – a kimenet indul amikor a vezérlőpanel érzékel egy tűzriasztást. Olyan egy riasztás van indítva tűz zóna által vagy a felhasználó által (tűzriasztás funkción keresztül). A kimenet működését lehet korlátozni jelzett „kimenetek listája” vagy egy meghatározott partíció (megegyezően, mint az 1-es típusú kimenet), bármelyik más zónából van jelezve mint tűzriasztások nincs érzékelve, mint azok nem generálnak egy tűzriasztás. A kimenet aktív maradhat egy meghatározott ideig (1-99 másodperc vagy 1-99 perc) vagy amíg a riasztást törli a felhasználó. A működési idő alatt minden másodpercben változik az állapota (pulzál).

- kezelőriasztás – a kimenet indul bármelyik kezelő riasztás (TŰZ, PÁNIK, KIEGÉSZÍTŐ) érzékelése eredménye képen. A kimenet működését korlátozni lehet riasztani meghatározott partícióból. A kimenet aktív maradhat egy meghatározott ideig (1-99 másodperc vagy 1-99 perc) vagy amíg a riasztást törli a felhasználó. A működési idő alatt minden másodpercben változik az állapota (pulzál).

- kezelő tűzriasztás – a kimenet indul egy a felhasználó által indított tűzriasztás (tűzriasztás funkcióval) eredménye képen. A kimenet működését lehet korlátozott riasztani meghatározott partícióról. A kimenet aktív maradhat egy meghatározott ideig (1-99 másodperc vagy 1-99 perc) vagy amíg a riasztást törli a felhasználó. A működési idő alatt minden másodpercben változik az állapota (pulzál).

- kezelő pánik riasztás – a kimenet indul egy felhasználó által indított pánik riasztás eredménye képen. A kimenet működését lehet korlátozott riasztani meghatározott partícióról. A kimenet aktív maradhat egy meghatározott ideig (1-99 másodperc vagy 1-99 perc) vagy amíg a riasztást törli a felhasználó. A működési idő alatt minden másodpercben változik az állapota (pulzál).

- kezelő kiegészítő riasztás - a kimenet indul egy felhasználó által indított KIEGÉSZÍTŐ RIASZTÁS eredménye képen. A kimenet működését lehet korlátozott riasztani meghatározott partícióról. A kimenet aktív maradhat egy meghatározott ideig (1-99 másodperc vagy 1-99 perc) vagy amíg a riasztást törli a felhasználó. A működési idő alatt minden másodpercben változik az állapota (pulzál).

- kezelő tamper riasztás – a kimenet indul a tamper kontaktus vagy egy kezelő címének megváltozása és ezenfelül 3 hibás kód bevitele után. A kimenet aktív maradhat egy meghatározott ideig (1-99 másodperc vagy 1-99 perc) vagy amíg a riasztást törli a felhasználó. A működési idő alatt minden másodpercben változik az állapota (pulzál).

- nappal / éjjel + számlálás – a kimenet indul egy hatástalanított nappal / éjjel vagy számláló zóna megsértése eredménye képen, amelyik nem indít riasztást. A kimenet működését lehet korlátozott riasztani meghatározott partícióról vagy bizonyos partíciókból. (megegyezően, mint az 1-es típusú kimenet). Jelzés bármelyik másik zónából, mint azok próbája ezen kimenet számra van lényegtelen – azok nem fognak sértést jelezni. A kimenet aktív maradhat egy meghatározott ideig (1-99 másodperc vagy 1-99 perc) vagy amíg a riasztást törli a felhasználó. A működési idő alatt minden másodpercben változik az állapota (pulzál).

- kényszerriasztás – a kimenet indítására egy hozzáférési kód használata eredményeként, 4-es jogosultsági szinttel (KÉNYSZER) hatástalanítani a rendszert vagy jeleztetni egy riasztást. Ez a kód van használva indítani egy speciális „hatástalanítás kényszer alatt” riasztást. A kimenet aktív maradhat egy meghatározott ideig (1-99 másodperc vagy 1-99 perc) vagy amíg a riasztást törli a felhasználó. A működési idő alatt minden másodpercben változik az állapota (pulzál).

- csengő – a kimenet indulni fog egy hatástalanított zóna megsértése eredményeként, amelyiknek a „csengő” opciója aktiválva lett. A kimenet működését lehet korlátozott riasztani meghatározott partícióról vagy bizonyos partíciókból (megegyezően, mint az 1-es típusú kimenet). Jelzés bármelyik másik zónából, mint azok próbája ezen kimenet számra van lényegtelen – azok nem fognak sértést jelezni. A kimenet aktív maradhat egy meghatározott ideig (1-99 másodperc vagy 1-99 perc) vagy amíg a riasztást törli a felhasználó. A jelzése a sértéseknek tekintet nélkül a csengő zár beállításra a kezelőben (a zár van hívva a „8” billentyű nyomva tartása által).

- MONO kapcsoló – a kimenet indulni fog a 7-es felhasználói funkció ([KÓD] [*] [7]) meghívása vagy egy 5-ös jogosultsági szintű kód használata eredményeként. A kimenet aktív maradhat egy meghatározott ideig (1-99 másodperc vagy 1-99 perc) vagy amíg a riasztást törli a felhasználó. A kimenet aktív maradhat egy meghatározott ideig (1-99 másodperc vagy 1-99 perc).

- BI kapcsoló (BE/KI) - .a kimenet megváltoztatja az állapotát, amikor a „8”-as felhasználói funkció van meghívva vagy egy 6-os jogosultsági szintű kód használata eredményeként. A működése a kimenetnek lehet korlátozott meghatározott partícióról.

- élesített állapot – a kimenet aktív, amikor a rendszer élesített állapotban van. A kimenet működését lehet korlátozott riasztani meghatározott partícióról vagy bizonyos partíciókból. Kivéve, ha partíciók és zónák vannak jelzettek, a kimenet aktív amikor bármelyik partíció (zóna) van riasztott.

- csendes élesített állapot – a kimenet aktív, amikor a rendszer csendes élesített módban van. A kimenet működését lehet korlátozott riasztani meghatározott partícióról vagy bizonyos partíciókból.

- kilépési késleltetés állapot – a kimenet aktív a „kilépési késleltetés” idejének visszaszámlálása alatt. A kimenet működése lehet korlátozott jelzés a „kilépési késleltetés” meghatározott partícióknak.

- belépési idő állapot - a kimenet aktív a „belépési késleltetés” idejének visszaszámlálása alatt. A kimenet működése lehet korlátozott jelzés a „belépési késleltetés” meghatározott partícióknak.

- telefon használat állapot – a kimenet aktív, amikor a vezérlőpanel telefonvonalban van.

- föld indítás – a kimenet van aktiválva a vezérlőpanel által előidézni a FÖLD INDÍTÁS pulzust (egy 2 másodperc jel megtörténik mielőtt a vezérlőpanel „felemeli a kézibeszélőt”, igényel egy speciális típusú telefon alközpont által).

- nyugtázás jelentés – a kimenet aktív 3 másodpercig a vezérlőpanel által, miután a megfelelő kapcsolat a felügyeleti gyűléssel.

- áthidalás állapot – a kimenet aktív, amikor néhány zóna át van hidalva a rendszerben. A kimenet a működését lehet korlátozni, hogy a mutatása az áthidalt zónáknak a meghatározott zónák listájában, vagy az áthidalás jelzett partíció zónák.

- kész állapot – a kimenet aktív, amikor a vezérlőpanel összes zónája mentes a sértésektől. A kimenet a működését lehet korlátozni, hogy a mutatása a kész állapotot zónáknak a meghatározott zónák listájában, vagy a kész állapotot jelzett partíció zónák.

- zónasértés állapot – a kimenet indul, amikor a zónák egyike meg van sértve. A kimenet működését lehet korlátozott jelzett „zónák listája” vagy meghatározott partícióról vagy bizonyos partíciókból (megegyezően, mint az 1-es típusú kimenet). A kimenet aktív maradhat egy meghatározott ideig (1-99 másodperc vagy 1-99 perc) vagy amíg az élesített mód nincs aktiválva vagy a riasztás törölve.

- telefonvonal hiba – a kimenet használt, amikor a telefon üzenés van kerülőút rádióüzenés által; lehetővé teszi jelenteni a telefonvonal hibáját.

- 230VAC hiányjelzés

- akkumulátor hiba jelzés – aktív, amikor az akkumulátor feszültsége 3 egymást követő teszt alkalmával alacsonyabb kb. 11V-nál.

- tápfeszültség – a kimenet van szánva az érzékelők, kódolók, rádió vonalak és más felszerelések tápellátására 12V-tal. Amikor programozása ennek a típusú kimenetnek, különös figyelmet a megengedhető áramvezető kapacitására a vezérlőpanel mindegyik kimeneteinek.

- tűzérzékelő tápfeszültség – a kimenet van szánva a tűzérzékelők tápellátására. A kimenet szorosan egymásra hat a „24 órás tűz” zónákkal. Ha kijelölte a vezérlőpanel bármelyik kimeneteit, az aktiválja a tűzriasztás ellenőrzés folyamatot. A folyamat működése a következő: az első sértéskor lekapcsolja az érzékelők tápellátását kb. 15 másodpercre. A tápfeszültség elvétele egy alaphelyzetbe állítását eredményez a sértett érzékelőknek. Aztán a tápfeszültség visszaáll, de a panel nem fogja ellenőrizni a 24 órás tűz zónákat 10-20 másodpercig, az érzékelők kiegyenlítése miatt. Következően a vezérlőpanel belép a tűzérzékelők ellenőrzésének speciális módjába, amelyik eltart kb. 90 másodpercig. Ha egy ismételt érzékelő sértés bekövetkezik ezen idő alatt, egy tűzriasztás lesz indítva. Egyébként a vezérlőpanel át fog menni a 24 órás tűz zónák normál felügyeletére. A kimenet visszahat a „tápfeszültség reszet” funkció (felhasználói funkció 9, a programozott időre lekapcsol, mint a kimenet aktív ideje).

- tápfeszültség reszet funkcióval – a kimenet van kijelölve megtáplálni az érzékelőket, amelyek igényelnek egy periodikus tápfeszültség kikapcsolást, amíg az állapot memóriájuk törlődik. A reszet folyamat van aktiválva kezelőről a 9-es felhasználói funkción keresztül (hívása: [KÓD] [*] [9]). A feszültség kikapcsolási idő van programozott mint a kimenet aktív ideje (minimum 5 másodperc).

- időzítő – a kimenet a vezérlőpanel órája által van vezérelve; aktív / nem aktív órában jelezve egy időzítővel megegyezően.

- hangos élesítés jelzés – a kimenet jelzi a hangos élesített módot. A kimenet működését korlátozni lehet a jelzett „zónák listája” vagy meghatározott partíciók.

- teljes élesítés állapot – a kimenet csak akkor aktív, amikor az összes kijelölt zónák / partíciók élesített módban vannak.

- élesítés / hatástalanítás / riasztás törlés – a kimenet jelzi bizonyos működéseket előadni egyenként egy, kettő vagy négy pulzussal minden 0,16 másodpercenként.

- kezelő zümmer riasztás – csendes riasztás jelzés a partíció kezelőben

- tápfeszültség riasztott módban – a funkció hasonló a riasztás állapot kimenethez, de folytatja mindjárt a kilépési késleltetés visszaszámlálásának megkezdésekor, nem később változik a kilépési időtől az élesített módig (például használni lehet jelezni vagy tápfeszültség kimenet mikrohullámú érzékelőknek olyan terekben, ahol emberek maradnak).

- LED állapot – a kimenet vezérelhet egy LED-et, amelyik jelezheti a következő állapotokat:

- KI – vezérlőpanel hatástalanított

- BE (folyamatos fény – vezérlőpanel élesített

- Villogó fény – vezérlőpanel élesített, de riasztás vagy hiba volt

Megjegyzés: ha élesített módban bármelyik zónák meg vannak sértve a rendszerben, a LED fog villogni és fog csak folyamatos világításra váltani a sértés vége után.

- relé állapot – a kimenet vezérelhet egy relét, a kimenet aktívvá válhat élesítés után és kikapcsol egy riasztás indítása után, egy hiba megjelenik vagy a rendszer0 hatástalanítva van.

Megjegyzés: ha élesített módba bármelyik zónák vannak megsértve a rendszerben a kimenet válik aktívvá a sértés vége után.

- zóna hiba – a zóna jelzi, hogy a maximum zónasértési idő vagy a zóna maximum nem sértési idő túl lett lépve.

- nincs őrjárat kód – a kimenet van aktiválva egy programozott időzítő által mint egy partíció vezérlő időzítő, kivéve ha az őrjárat kód be van gépelve a meghatározott időtartamon belül.

- szervizmód állapot – a kimenet aktív, ha a vezérlőpanel szervizmódja a kezelőről meg lett hívva.

- akkumulátor teszt eredmény – a kimenet állapot van frissítve minden akkumulátor feszültség teszt után.

## Partíciók

A partíció létrehozása tartalmazza minimum 1 zóna kijelölését a partíció alá. A CA-10 megengedi 4 partíció létrehozását. Bármelyik kimenet, telefonszám vagy pager üzenet lehet kijelölt egy partíciónak, ennél fogva lehetőség van, építeni négy független riasztó rendszert egy CA-10 vezérlőpanelre.

Egy pár kezelő esemény kapcsolódik a vezérlőpanelhez., minden kezelőt be lehet kötni egyéni partíciókhoz egy speciális vezérlő kimeneten át. A kezelő csatlakoztatott a CLK1 kimenethez fog tarozni az 1-es partícióhoz, a CLK2 kimenethez csatlakoztatott a 2-es partícióhoz, stb.

Ahol a rendszer kevesebb kezelőt tartalmaz, mint ahány partíciót, egyes partíciókat lehet működtetni létező kezelőkről a GOTO funkció által (amikor ez a funkció meg van hívva, a kezelő fog egy időre tartozni egy másik partíció alá). A partíció, amelyiknek nincsen kezelője, vezérelhető a zónákon keresztül, amelyikhez „élesítés” és „hatástalanítás” funkció van kijelölve. Az állapota egy ilyen partíciónk kijeleztethető a kimeneteken.

A partícióknak nincsen közös zónájuk – azok független alrendszerek,

Néhány zóna tartozik több partíció alá – a közös zónák csak akkor élesítettek, amikor az összes partíció, amelyek alá ezek a zónák tartoznak élesítve van,

Egy partíció összes zónája tartozik ugyanabban az időben egy másik partíció alá – a vezérlő panel felismeri az egyik partíciót, mint mester, és a másikat, mint belső; a mester partíció élesítése / hatástalanítása eredményezi egyidejűleg a belső partíció élesítését / hatástalanítását, mialatt élesít / hatástalanít a belső partíció, csak befolyásolja azokat a zónákat amelyek vannak azon a partíción belül.

Néhány zóna van kijelölve különböző partíciókhoz – ezek a partíciók válnak kölcsönösen belsővé; élesítés / hatástalanítás a mester partíciónak eredményezi egy partíció azonos reakciót a másik partícióban: így tehát a meghatározott partíciók viselkednek, mint egy partíció kettő vagy több független kezelővel.

Amikor analizál, ha az adott partíció belső partíció, a vezérlőpanel ellenőrzi, hogy a zónák, amelyik élesítésért van lehetséges egybeesés. Ennek következtében egy belső partíciót lehet kijelölni elválasztott 24 órás zónákkal valamint riasztás vezérelni zónáknak

A partícióknak vannak egyedi azonosítójuk és esemény kódjaik a felügyelet céljára.

## Hozzáférési kódok és jogosultsági szintek

A CA-10 panel 32 hozzáférési kódot tud tárolni a memóriájában (4 vagy 6 számjegy), eltérő jogosultsági szintekkel. A kódok kapcsolódnak a partíciókhoz, amelyekhez ki vannak jelölve. Mindegyik partíciónak van egy MESTER kódja. A MESTER kódot nem lehet törölni, azonban meg lehet azokat változtatni. Az gondoskodik az összes felhasználói funkcióhoz való hozzáféréshez.

A MESTER kód felhasználó (felhasználó szám 0) adhat új felhasználókat a partícióhoz, és kijelölhet különböző jogosultsági szinteket nekik. A kód jogosultsági szintje meghatározza, melyik funkciók elérhetőek ennek a kódnak a használatával és melyikek nem.

Az új felhasználókat (új kódok) automatikusan számozva vannak a vezérlőpanel által, amikor azok be vannak gépelve. Ez teszi megkülönböztethetővé, ki és mikor működtette a vezérlőpanelt, mint a felhasználó (kód) száma van tárolva az esemény memóriában egyedül, a paranccsal amit adott. LCD kezelővel a felhasználók azonosítása az ő nevükkel szintén lehetséges.

A kód törlésekor a többi felhasználó hozzáférési kódja nem fog újraszámozódni. Valahányszor egy új felhasználó lesz hozzáadva, az ő kódja helyet fog cserélődni egy eltávolított felhasználóéval.

A felhasználói kódok lehetnek beállítottak, mint „globális hozzáférési kódok” (FS131). Ezután azok lesznek elfogadottak minden partícióban, függetlenül attól hogy melyik partícióban lettek felvéve. Mindamellett ezzel az opcióval lehetséges az azonosítása a felhasználónak aki meghívta a vezérlő funkciót amikor az eseménylistát megnézik.

Megjegyzés: amikor belső partíciókat hoz léte a rendszerben a „globális hozzáférési kódok” opció engedélyezésével lehetséges hogy az alap partíció van vezérelt ezeknek a partícióknak a MESTER kódjaival. Ha ezek a kódok nem használtak, azokat kellene cserélni a biztonság indokaként.

Egyéni felhasználóknak a következő jogosultsági szintjeik lehetnek:

- Összes funkció elérhető, kivéve a felhasználók hozzáadást és törlését

- Élesítés és hatástalanítás elérhető, saját hozzáférési kód megváltoztatása

- Élesítés elérhető, amíg a hatástalanítás csak abban az esetben lehetséges, amikor a rendszer ugyanazzal a hozzáférési kóddal volt élesítve

- Csapda kód: rendszer élesítése és hatástalanítása, de hatástalanítás küldésekor egy KÉNYSZERÍTÉS („hatástalanítás kényszerítés alatt”) üzenet kerül elküldésre a felügyeleti állomásnak

- MONO KAPCSOLÓ kimenet aktiválás, használata feljegyzésre kerül az eseménynaplóba, szolgálhat mint egy őrjárat kód

- Megváltoztatja az állapotát a BI KAPCSOLÓ típusú kimenetnek

- Részbeni élesítés – a kód élesíti a rendszert egyidejűleg áthidalja a zónák egy csoportját (meghatározva a telepítő által a szerviz funkciókban), egyébként a kód nyújtja ugyanazokat a tulajdonságokat mint az 2-es jogosultsági szinttel

- Élesítés és hatástalanítás elérhető, a saját hozzáférési kód megváltoztatásának lehetősége nélkül

- Csak az élesítés elérhető

- Csak a riasztás törlés elérhető.

## Kezelők

A kezelők a rendszer (vagy egy partíció) működtetésére és programozására vannak tervezve. A CA-10 központ támogatja négy független LCD vagy LED kezelő használatát, így lehetséges négy partíció vagy elválasztott rendszer létrehozása. Mindegyik kezelő ki van jelölve egy partícióhoz.

A kezelő működési módja be van állítva, amikor programozza a panelt. Lehetséges letiltani néhányat a kezelők funkcióiból (pl. gyors élesítés a [0] vagy a [#] billentyűk megnyomásával), és milyen hangjelzések legyenek adva a kezelő által.

A kezelőknek van egyéni címe, amelyik bonyolulttá teszi a lecserélését vagy egy másik kezelő csatlakoztatását, és egyéni tamper kapcsoló és két zóna, amelyik működtethető teljesen azonos módon, mint a vezérlőpanel zónái. A kezelők zónáit bármelyik partícióhoz ki lehet jelölni.

Az adat kapcsolódik a címhez, a tamper kapcsoló állapota vagy a zónák állapota együtt lesz elküldve a vezérlőpanelnek a kezelő adataival.

### LED kezelő

Két típusú LED kezelő illesztésére van lehetőség a CA-10 panelhez, amelyeknek a megnevezése a következő: CA-10 KLED és CA-10 KLED-S.

LED kezelőben a partíciók és zónák állapota a LED-ek által van kijelezve ( a CA-10 KLED kezelő maximum 12 zóna állapotát jelezheti ki). Továbbá három LED nyújt információt a rendszer állapotáról: a piros  LED mutatja a riasztást, a zöld  LED mutatja az élesített állapotot (a villogása jelenti a kilépési idő visszaszámlálását), és a sárga  mutatja a hibát.

Részletekért tekintse meg a kezelő jelzéseit, lásd CA-10 felhasználói leírás.

### LCD kezelő

Három típusú LED kezelő illesztésére van lehetőség a CA-10 panelhez, amelyeknek a megnevezése a következő: CA-10 KLCD, CA-10 KLCD-L és CA-10 KLCD-S. A CA-10 vezérlőpanel 5.11-es verzióval támogatja a v3.12 vagy későbbi verziójú LDC kezelők használatát.

Az LCD kezelő a riasztó rendszer állapotát kétsoros (2x16 karakter) LCD kijelző által mutatja és azonfelül hat LED-del. A LED-ek leírása a CA-10 felhasználói leírásban található.

A kezelő el van látva 12 billentyűvel megegyezően a telefonos előírással az adatok bevitele szándékából. Azonfelül a négy nyíl billentyű az LCD kezelőben engedélyezi mozogni a felhasználót a menün keresztül és választani a funkciókat.

A kezelő három működési módot nyújt:

- Szöveges mód. A kijelző első sora mutatja a dátumot és az időt. A második sor tartalmazza a rendszer állapot üzeneteket. Az üzenet tartalma lehet szabályos (pl. RENDSZER OK., ÉLESÍTETT), vagy a telepítő által személyre szabott. Ez a mód képessé teszi az állapotot prioritással vagy prioritás nélkül. Prioritás módban a legfontosabb információs üzenetek közül egy pár fontos üzenet (pl. RIASZTÁS!) folyamatosan lesz kijelezve. Prioritás nélküli módban a kijelző állapota ciklikusan változni fog (pl. a RIASZTÁS VOLT és a ÉLESÍTETT üzenetek felváltva fognak megjelenni).

- Zóna állapot kijelzés – szabályos LCD. A kijelző első sora mutatja a rendszer dátumát és idejét, amíg a második szolgál a vezérlő panel mind a 16 zónájának állapotainak megfigyelésére. A zóna állapotát egy meghatározott karakter által mutatja (pl. amikor ■ = zóna OK., ● = zóna sértett). Abban a pillanatban amikor változik a rendszer állapota (pl. amikor a rendszer élesített), a kijelző mutatja az állapotot rövid időre, majdnem ugyanazon módon mint előző módban, aztán a kezelő visszatér a zónák állapotának megfigyelésére.

- Zóna állapot kijelzés – szabályos LED. Ez a mód hasonló a 2-es módhoz. Az eltérés az, hogy a második sorban a vezérlőpanel 12 zónájának állapota van megfigyelve ugyanazon módon, mint az van a LED kezelő esetében.

Az 1-es vagy 2-es működési mód ajánlott az LCD kezelőnek. Amennyiben az 1-es módot választja ki, a felhasználó ideiglenesen átkapcsolhat a szöveges mód és a zóna állapot mód között a ( billentyű lenyomva tartásával.

A működési mód a telepítő által van meghatározva az „Állapot formátum” szerviz funkcióban (( szerviz mód ( LCD kezelő ( beállítások ( állapot formátum), elérhető csak a vezérlőpanel szerviz mód aktiválása után.

Az LCD kezelő van illesztve egy RS232 port-tal lehetővé teszi a kezelő beállításainak közvetlen programozását számítógépről (lásd: kiválasztott funkciók aktiválása).

## Felügyelet

A CA-10 vezérlőpanel tud információt átvinni a rendszer (partíció) állapotáról egy vagy két felügyeleti állomásnak. A kommunikáció felügyeleti állomásokkal való megtörténik tekintet nélkül a hangüzenéstől és az üzenetküldéstől PAGER rendszereknek. Az üzenetküldésnek van prioritása és végre van hajtva a hangüzenet küldése előtt. Probléma előfordulása esetén a kapcsolódással az állomáshoz, a vezérlőpanel fel fogja függeszteni a tárcsázását az állomás számának 60 másodpercre és ha az üzenet van szintén átvitt a tárcsázó által, az lesz csinálva elérhető a tárcsázónak.

Az információk átvitelének a felügyeleti állomásoknak egy pár módja van.

- Jelentés egy állomásnak.

- Jelentés 1-es állomásnak és ha nem elérhető – a 2-es állomásnak (pl. amikor az állomásnak két telefonszáma van). Ebben az esetben az összes esemény van jelentett, függetlenül attól, hogy melyik állomás volt elérve a vezérlőpanel által.

- Jelentés mindkét állomásnak esemény szétválogatással – függően attól, hogy milyen esemény fordult elő a rendszerben (pl. információ a riasztásról 1-es állomásnak, és információ a hibáról 2-es állomásnak) ez a mód hasznos amikor az állomás szolgál néhány előfizetőt és az van szükséges hogy a szám valószínűleg venni a leglényegesebb információkat van foglalt olyan kicsit mint lehetséges. Ebben a módban a vezérlőpanel programozásának ideje alatt meghatározhatja melyik információ legyen küldve melyik állomásnak.

- Jelentés mind a két állomásnak – 1-es állomás először, aztán 2-es állomás. Ennek a mód kijelölésével ugyanaz az esemény jelentve lesz mindkét állomásnak.

Abban az esetben amikor egy rendszer 16 zónával és 32 felhasználóval rendelkezik, az üzenetek száma, ami van elküldve a felügyeleti állomásnak azzal a céllal, hogy gondoskodik egy alkalmas képességű védelmi fok lehet elég hosszú  meghaladja a szabályos átviteli formátumokat. Ennek következtében növelni a vezérlőpanel hajlékonyságát, az események bekövetkezése a rendszerben lett elkülönítve hat csoportba:

- Az első tartalmazza a zónával összefüggő eseményeket (ez a csoport a legmagasabb prioritású),

- Négy csoport mutatja a partícióval összefüggő eseményeket (az esemény prioritása függ a partíció számától, az első partíciónak van a legmagasabb prioritása),

- Hatodik csoport tartozik a többi rendszereseményekre.

Egyedi rendszer azonosítók vannak kijelölve az események minden csoportjához (egy mindegyik állomásnak). olyan állomások esetében, amelyek nem fogad el több azonosítót egy kommunikációs szakban, a vezérlőpanel küldheti az eseményeket elválasztott szakban, a prioritások sorrendjéből származik az események csoportosítása ugyanazokkal az azonosítókkal.

Az van lehetséges küldeni információt kilenc különböző zónával kapcsolatos eseményben és tizenhét partícióval kapcsolatos eseményben (amiből hét esemény tartalmazhatja a felhasználó számát). A vezérlőpanel van szintén képes küldeni huszonhat egyéb eseményt amelyik előfordul a rendszerben (pl. hibák, programozási mód indítása telefonon keresztül, szervizmód aktiválása, stb.). az események kódja vannak mindkét állomásnak ugyanazok. Az események többségének meghatározni hogy az események legyenek válogatva a két állomás között. Az információt lehet küldeni az állomásoknak a tizenhét átviteli formátum egyikében (beleértve a TELIM formátumot, amit Németországban használnak).

A kommunikációs jelek elemzésének következtében (ToneLOGIC algoritmus) a CA-10 panel felügyeli a megalapozott kommunikációt az állomással, a vonal gyakori foglaltsága esetében meglehetősen csökken az idő az esemény bekövetkezése és a az információ küldése között a felügyeleti állomásnak. amint a tárcsázás ismétlése van csinálva azonnal a foglalt jelzés érzékelése után, a kapcsolat van megalapozott sokkal gyorsabban, mint az eszköznél amelyik vár egy meghatározott jelet egy előre elhatározott időperiódust és csak újratárcsáz annak érzékelése után, hogy a jelzés nem fordult elő.

## Tárcsázó

A CA-10 vezérlőpanel el van látva egy telefon tárcsázóval, amelyik lehetővé teszi riasztás hangüzenet átvitelét. Az üzenet egy külső szintetizátorban van tárolva. A vezérlőpanel el van látva közvetlen csatlakozóval az SM-2 szintetizátorhoz.

A tárcsázó szintén megalapozhat kapcsolatot üzenő rendszerekkel. Négy különböző szöveges üzenetet lehet programozni.

A CA-10 engedélyezi programozását nyolc darab tizenhat számjegyű telefonszámnak.

Az van lehetséges meghatározni mindegyik számnak, melyik partíciók riasztás jelzése ahhoz a számhoz és kijelölni azt egyet a négy szöveges üzenetből a PAGER-nek vagy egy hang közleménynek a szintetizátorból.

A kapcsolat beállításának eljárása alatt a ToneLOGIC rendszer van használva a CA-10 panelben vezérli a hang jelzéseket a telefon vonalról. Ezentúl felismerheti hogy a hívás van megválaszolt, függetlenül a telefonalközpont típusától.

Az üzenés mindegyik telefonszámra van végrehajtva megegyezően a következő paraméterekkel:

- Sorok száma (1-7) – meghatározza hány alkalommal szükséges hívni és küldeni információt mindegyik számnak,

- Ismétlések maximális száma (1-9) – kísérletek száma, amelyik után a panel megállítja a szám tárcsázását, amelyikkel kapcsolatot nem lehet megalapozni (nincs válasz, folyamatosan foglalt, stb.).

Amikor várakozik a tárcsázás hangra a tárcsázás ideje alatt (D kód, amikor a vezérlőpanel egy alközpont vonalára van csatlakoztatva és próbálja megkapni a külső vonalat), érzékeli a foglalt jelzést nem csökkenti a sorok és ismétlések számlálóját.

A vezérlőpanel tárcsázója szintén előadhatja a hívás válaszolás és a rendszer állapotának jelentés funkcióját (szerviz funkció FS5 és FS101):

- Egy hangjelzéssel: egy másodperces sipogás, ha nem volt riasztás,

- Egy hangüzenettel (ha egy óra még nem telt el a riasztás után),

- Egy hangjelzéssel: öt rövid csipogás másodpercenként, ha legalább egy óra telt el a riasztás óta.

Egy másik útja az információ szerzésnek a rendszer állapotáról telefonon keresztül a vezérlőpanel működése a SATEL MST-1 modullal való kapcsolódás (szerviz funkció FS131). Azonfelül, ez a modul lehetővé teszi a rendszert távirányítását bizonyos kereteken belül DTMF jelek segítségével. A csatlakoztatási ábrájáért folyamodjon az MST-1 modul működési leírásához.

## Távoli programozás – LETÖLTÉS

Megkönnyítendő a programozást, a CA-10 panel el van látva egy LETÖLTÉS funkcióval, amelyik lehetővé teszi, hogy egy számítógép legyen használva a programozásra és a riasztórendszer vezérlésére.

A számítógéppel való működés végrehajtható két úton: „helyi mód”-ban az RS232 port által (RJ aljzat), miután csatlakoztatta a CA-10 panelt közvetlenül a számítógép egyik COM portjához, vagy „távoli mód”-ban, telefonvonalon keresztül (ebben az esetben a számítógép el kell legyen látva modemmel).

Az LCD kezelő adatainak programozása elérhető helyi módban a kezelő kártya RS232 portján keresztül.

A DLOAD10 program szállítva van a panellal, támogatja mindkét működési módot.

A DLOAD10 program lehetővé teszi:

- Letöltése (olvasása) a vezérlőpanel összes paraméterének,

- Feltöltése (írása) az új paramétereknek a vezérlőpanelba,

- Letöltése (olvasása) a rendszer eseménynaplónak.

A program nem olvassa vagy változtatja meg a felhasználói hozzáférési kódokat – azok csak a kezelőről a felhasználói funkciókon keresztül érhetőek el.

ONLINE módban a számítógép kijelzi az aktuális információkat a rendszer állapotáról, tartalmazza a zónasértéseket, aktív kimeneteket, vezérlőpanel órát, és a kiválasztott partíció állapotát. A rendszer szolgáltatásainak vezérlése végezhető ugyanazon módon, mint LED kezelővel. A számítógép képernyőjén mutatott kezelő működik párhuzamosan a valódi kezelővel a partícióban, ennek következtében a parancsokat ki lehet adni egy helyről. Az ONLINE mód szintén megengedi a hibák letöltését és az óra programozását.

A kommunikáció helyi módban (az RS232 porton keresztül) elindítható egy speciális szerviz funkcióval (FS112). A csatlakozás elindítható a kezelő használata nélkül is (pl. ha az messzebb van elhelyezve a vezérlőpaneltól és a számítógéptől). Ez megvalósítható a „helyi csatlakozás …-val” parancs által a DLOAD10 programban.

A telefonvonalon keresztüli kommunikációt három módon lehet létrehozni:

- A számítógép hívja a vezérlőpanelt, amelyik miután felvette vált egy kézfogás jelet a számítógéppel. Amikor azok megállapodtak a panel megerősíti az elfogadását a távprogramozási parancsnak, bontja a kapcsolatot és visszahívja a számítógépet a vezérlőpanelbe előre beprogramozott telefonszám használatával. Mielőtt visszahívja a számítógépet, a panel értesíti a felügyeleti állomást, hogy a programozás megkezdődött.

- A számítógép hívja a vezérlőpanelt és a kézfogás után a vezérlőpanel azonnal folytatja az adatoknak a cseréjét. A kiépítése kommunikációnak ez az egyszerű módja eredményes, amikor a számítógép telefonszáma nincs megadva a vezérlőpanelnak. A felügyeleti állomás értesítése meg fog történni, amikor a számítógéppel való kommunikáció befejeződik.

- A kommunikáció kiépítése a vezérlőpanelról a „0”-s (nullás) felhasználói funkció meghívásával elindítható. A vezérlőpanel először értesíti a felügyeleti állomást hogy a programozás megkezdődött (amikor a felügyelet aktív), aztán tárcsázza a számítógép telefonszámát.

A telefonkapcsolat költségének csökkentése érdekében az átvitel többszörös leállítása lehetséges. A következő csatlakozáskor a vezérlőpanel nem értesíti a felügyeleti állomást a távoli programozásról, csak a kommunikáció vége parancs vétele után. Ekkor egy üzenet lesz elküldve a felügyeleti állomásnak a távoli programozás befejezéséről.

A kommunikáció kezdeményezését le lehet tiltani a számítógépről, amikor a kommunikációt befejezte a számítógép, a vezérlőpanel várakozik egy hívásra még 4 óráig, amikor az automatikus válaszolás funkciók a számítógép hívásának le vannak tiltva. Amikor a kommunikációnak vége van egy „VÉGE” paranccsal egy „LEÁLLÍTÁS” helyett az információ a kommunikáció befejezéséről bejegyzésre kerül az eseménynaplóba és el lesz küldve a felügyeleti állomásnak 4 óra elteltével.

Amikor a vezérlőpanel csak a szerviznek elérhető számos védelmi eszköz biztosítja a rendszer feltörésének védelmét és megváltoztatását bármilyen adatoknak jogosulatlan személy által. Az összes adat cseréjét van jogosult változtatni a hozzáférési kódok lapján és az adatok titkosítva vannak.

A LETÖLTÉS különösen hasznos lehet felszerelni erősen összekapcsolt szolgálatban számos riasztó rendszert. Amikor a felhasználó javasolta megtekintése és módosítása a szoftvernek nem fogja szükségességét igényelni fárasztó és költséges utazásnak – azok lesznek végrehajtva egy számítógéppel a telefonvonalon keresztül. Ez egy eljárás a vásárlói szolgálat és a technikai felügyelete a vásárlók rendszereinek fogja megengedni megteremtését a riasztó felszerelési szolgálatnak egy fejlett és professzionális szinten.

# A VEZÉRLŐPANEL ÜZEMBEHELYEZÉSE

## A vezérlőpanel főkártya leírása

A vezérlőpanel főkártyája tartalmaz elektronikus alkatrészeket, amelyek érzékenyek az elektromos töltésekre. A szerelést megelőzően ezeket a töltéseket el kell távolítani. A szerelés ideje alatt, kerülendő az érintése bármelyik elemnek a vezérlőpanel főkártyáján.

1-es ábra magyarázata:

- Akkumulátor kábelek – csatlakoztassa a vöröset a „+” (pozitív) és a feketét a „-” (negatív) az akkumulátor csatlakozójához. Az akkumulátor áramköre egy 2,5A-es polymer biztosítékkal van védve. A fém csatlakozót amelyik jön a vezérlőpanelról lehet használni a kábelek csatlakoztatására az akkumulátorhoz (csavaros csatlakozás, pl. 17Ah-s akkumulátor). Köszönhetően, hogy az akkumulátor kábeleknek a csatlakozót ne vágja le.

- J20 tüskék van használva az akkumulátor töltőáram értékének beállítására:

  - 350mA – tüskék zárva,

  - 700mA - tüskék nyitva.

- RJ csatlakozó a vezérlőpanelnak a számítógéphez való csatlakoztatására szolgál. Az RS232-es port szolgál a riasztórendszer paramétereinek programozására számítógépről. A vezérlőpanel esetében a DB9F/RJ jelzésű kábelt kell használni RJ csatlakozóval szerelve. A lemezkés csatlakozó esetében egy korábbi verziójú kábelt kiválasztása (RS-CA64/CA10) szükséges.

Megjegyzés:

- Ne zárja és ne érintse a csatlakozó tüskéit az ujjaival.

- A kábel csatlakoztatása előtt a telepítőnek először el kell távolítani az elektrosztatikus töltéseket (pl. földelt alkatrész egy csap vagy egy fűtéscső megérintése a kézfejével).

- Ajánlott, hogy a kábelt először a vezérlőpanelhez csatlakoztassa, majd a számítógéphez.

- Az RS232 porthoz csatlakoztatott kábel hossza maximum 12 méter lehet.

- A TÁRCSÁZÓ LED világit a telefonos üzenés ideje alatt a panel által és villog a pulzus tárcsázás ideje alatt egy telefonszámnak.

- J19 RESZET tüskék lehetővé teszik elindítani a szervizmódot a szervizkód bevitele nélkül. Ezt a funkciót le lehet tiltani a telepítő által a szoftveren keresztül (szerviz funkció FS131).

- Akkumulátor töltés LED a J19 tüskékhez közel van elhelyezve, és világít amikor az akkumulátor állapota tesztelve van a modul által és a kisütött akkumulátor töltésének ideje alatt. A CA-10 teszteli az akkumulátor jelenlétét minden 10 másodpercben és minden 4 percben teszteli (pár másodpercre) az akkumulátor állapotát. Ha az akkumulátor feszültsége 9,5V alá esik a vezérlőpanel le fogja kapcsolni az akkumulátort megelőzendő a teljes kisütést és meghibásodást.

Ábra 1. a CA-10 vezérlőpanel alaplapjának vázlata

Kártya csatlakozók:

AC	 – modul tápegység bemenetek (17-24VAC)

Z1 – Z8 	– zónák

OUT1 – OUT4 	– programozható kimenetek (max. áramvivő képesség 2,2A)

OUT5 – OUT6 	- programozható kimenetek (max. áramvivő képesség 50mA)

+KPD 	– kezelői tápfeszültség kimenet

+12V 	– tápfeszültség kimenet

COM 	– közös

DATA 	– kezelők közös csatlakozója

CLK1 – CLK4 	– elválasztott partíció kezelők egyedi csatlakozói

( 	- védő csatlakozó –föld (csak védő áramkörhöz csatlakoztatni)

TIP, RING 	– külső telefonvonal csatlakozó

T-1, R-1 	– mellék telefonvonal csatlakozó (telefon készülék)

J18 	– SM-2 hangszintetizátor csatlakozó

Az OUT1 – OUT4 kimenetek és a +KPD tápfeszültség kimenetek mindegyike elektronikus rövidzár és túlterhelés védelemmel van ellátva.

A telefonvonal 4 vezetékes típusú kell legyen, így a vezérlőpanelt lehet csatlakoztatni a többi felszerelés elé (telefon, fax, stb.).

Az AC csatlakozók a 16-24VAC (váltakozó feszültségű) táptranszformátor szekunder oldalának bekötésre szolgálnak. A vezérlőpanelon egy fejlett, magas energia-hatásfokú és megbízható működésű kapcsolóüzemű DC tápegység van alkalmazva, azonban a korrekt működése megkívánja, hogy a bemeneti feszültség a vezérlőpanel teljes terhelése által se essen 16VAC alá.

A vezérlőpanel tápegység tulajdonságai:

- Akkumulátor állapot figyelés a kisütött akkumulátor lekapcsolásának lehetőségével,

- Az akkumulátor tesztelési és töltési eljárás vizuális kijelzése (LED az alaplapon),

- Akkumulátor töltőáramának átkapcsolása (350 vagy 700mA).

A vezérlőpanel tápegységének stabilizált feszültsége gyárilag 13,6-13,8V ra van beállítva.

Oda kell figyelni, hogy ne terheljük túl a vezérlőpanel tápegységét a rendszerben. Ezért tanácsos csinálni a tápegységnek egy terhelés mérleget. A fogyasztók (érzékelők, kezelők) teljes aktuális bemenetei és az akkumulátor töltőárama nem haladhatja meg a tápegység kapacitását. Abban az esetben, ha magasabb elektromos teljesítmény igény van, egy kiegészítő tápegységet lehet használni néhány fogyasztó számára a biztonsági rendszerben(pl. SATEL gyártmányú APS15 vagy APS30). Az 1-es táblázat (ennek a kézikönyvnek a végén) mutat egy példát megbecsülni az aktuális fogyasztók terhelési mérlegét a rendszerben, és egy példát az akkumulátor kiválasztására.

A CA-10 alaplapját lehet csatlakoztatni elektromos áramütés-védelmi áramkörhőz (földelés).

A védelmi kábel csatlakozója a ( jellel van megjelölve.

A 230VAC tápfeszültség hálózat „semleges” vezetőjét tilos csatlakoztatni a föld csatlakozóhoz. Ha a berendezésnek nincs elválasztott áramütés-elleni áramköre, ezt a csatlakozót szabadon kell hagyni.

A CA-10 vezérlő panelt lehet szerelni egy bekerített helyre normál páratartalmú levegővel. A hely lehet megfelelő egy elérhető folyamatos (nem kapcsolható) 230VAC tápfeszültség áramkör védőfölddel.

A vezérlőpanelt lehet felszerelni egy CA-10 OBU házba (ez a ház tartalmaz egy transzformátort tervezve működésre a vezérlőpanel tápegységével), amelyik megengedi a felszerelését egy 17Ah-s akkumulátornak. Mielőtt a házat odaerősíti az alapzathoz szükséges felszerelni a ház belsejét műanyag távtartó dugókkal, amelyek vannak szánva a vezérlőpanel áramköri lapjának későbbi beszerelésére.

Amennyiben a dugók hajlamosak kicsúszni a rögzítés megfogja a házban szükséges lennie bent kissé a hajlított szárnak (2-es ábra). Amikor behelyezi a dugót nyomja a fej középső részét határozottan be amíg az van megakadt a ház furatában. Az van ajánlott csinálni határozottan a dugót, amikor nyomja, nem csúszik ki a nyílásból. A ház felszerelésének ideje alatt legyen óvatos olyan mint ne tegyen kárt a vezetékekben, amelyek fognak keresztül haladni a ház hátsó oldalának nyílásán.

Amikor a ház van biztonságos beszerelheti a vezérlőpanel alaplapját és folytathatja a csinálását a bekötéseknek.

Fontos: Ne csatlakoztassa a hálózati feszültséget és az akkumulátort, amíg az összes hátralévő csatlakozás vannak megmaradva.

A vezérlőpanel 230VAC hálózati feszültséggel van megtáplálva. Gondatlan vagy hibás csatlakozás eredményezhet elektromos áramütést és felvet egy fenyegetést az életre.

Ennek következtében legyen különösen óvatos amikor a vezérlőpanelt bekapcsolja. A felszerelés eljárásában és a vezérlőpanel csatlakoztatásának, a kábel lenni hasznos a tápfeszültség tilos lennie élőnek.

## Kezelők csatlakoztatása

A kezelő beltéri, normál páratartalmú helyen történő működtetésre lett tervezve. A kezelőt egyenesen egy sima felületre lehet szerelni. A tamper kapcsoló rúgója neki kell, hogy nyomódjon az alapzatnak, így a kontaktus nyitni fog, amikor kísérletkor történik a kezelő eltávolítására a falról.

A vezérlőpanel működhet LCD és LED kezelőkkel is bármilyen kiépítésben.

Megjegyzés: Ajánljuk a CA-10 LED-S v1.2 vagy újabb kezelő használatát, mert a régebbi LED-S kezelők működhetnek helytelenül az LCD v3.08 kezelővel és későbbi verziókkal (ez vonatkozik a CA-10 KLED-M kezelőkre, amelyek szintén korábban lettek kiadva).

Csak a zónabővítő modulok 2-es verzióval vannak engedélyezettek (1998 februári vagy későbbi címkével).

Az LCD kijelző törékeny. Eltörhet, ha a kezelőt leejti a földre.

Miután a KLED-S kezelő feléled és amikor a vezérlőpanel kilép a szerviz funkcióból, a kezelő fog maradni tiltott és nem fog reagálni bármelyik gomb megnyomására 5 másodpercig. Ezen idő alatt a rendszer beállítások vannak kiolvasva és a kezelő háttérfény villog egy magas frekvenciával. Egyidejűleg a kezelő visszaáll a kezelő megvilágítás automatikus módjába. A módot lehet változtatni a felhasználói funkcióval a „9”-es billentyű lenyomva tartásával.

A kezelőket a vezérlőpanel COM, +KPD, DATA, CLK1, CLK2, CLK3 és CLK4 pontjaihoz lehet csatlakoztatni. A COM, +KPD és DATA csatlakozók vannak közösek az összes partíciónak, míg a CLK1, CLK2, CLK3 és CLK4 csatlakozók meghatározzák a partíciót, amelyik alá a kezelő tartozik. Amikor a rendszer kevesebb, mint 4 kezelővel működik, azokat a CLK1 csatlakozótól kezdődően kell bekötni.

A kezelőket nem lehet párhuzamosan csatlakoztatni egy CLK jelre (egy partíció – két kezelő). Ez érvényes az összes LCD kezelőre, valamint a CA-10 KLED-S kezelőkre. Csak a CA-10 KLED kezelők vannak kivételek, amelyeket lehet párhuzamosan csatlakoztatni.

Minden kezelőt kellene csatlakoztatni egy különálló kábellel. A távolság a kezelő és a panel között maximum 200 m lehet. Ajánlott árnyékolatlan kábelt használni a kezelők csatlakoztatására.

Ajánlott tömör és árnyékolatlan 8x0,5 mm2 keresztmetszetű kábel használata (ne használjon csavart érpárú kábelt). Az ajánlott kábel a kezelő és a vezérlőpanel következő távolságai között lehet használni biztosítandó a megfelelő tápfeszültséget:

| Távolság | Csatlakozás | Kábelerek száma |
| --- | --- | --- |
|  |  | LCD kezelő | LED kezelő |
| 50 m-ig | Tápfeszültsé és föld CLK és DATA jelek | 2x1 2x1 | 2x1 2x1 |
| 50-100 m-ig | Tápfeszültsé és föld CLK és DATA jelek | 2x2 2x1 | 2x1 2x1 |
| 100-200 m-ig | Tápfeszültsé és föld CLK és DATA jelek | 2x4 2x1 | 2x1 2x1 |

A kezelők lehetnek megtápláltak csak  a +KPD csatlakozóról. Ez a kimenet szintén használható a kezelőhöz csatlakoztatott érzékelők megtáplálására.

Amint az LCD kezelő aktuális fogyasztása , mint a LED kezelőé (különösen amikor a kezelő háttér- és kijelző világítása aktív), fontos hogy ne hagyja figyelmen kívül az ellenállását a tápfeszültség és föld kábeleknek, amikor tervezi a kábelezés kialakítását.

Figyelmeztetés: a tápfeszültség nagysága az LCD kezelő csatlakozóin aktív háttérvilágítás mellett nem lehet kevesebb, mint 11V.

| Csatlakozók leírása |
| --- |
| Kezelő | Panel |
| KPD | +KPD |
| DTA | DATA |
| CLK | CLK1 vagy CLK2 vagy CLK3 vagy CLK4 |
| COM | COM |
| Z1 - érzékelőnek | További érzékelők |
| Z2 - érzékelőnek |  |

A kezelő tamper kontaktusa nincs csatlakoztatva a rendszer anti-tamper áramköréhez. Az állapota van meghatározva a vezérlőpanel által, a kezelőről vett adatok alapján. Amikor a vezérlőpanel szervizmódban van, a kezelő tamperja nincs felügyelve.

A kezelők Z1 és Z2 csatlakozói megengedik bármilyen érzékelő csatlakoztatását. A vezérlőpanel azokat ugyanolyan módon támogatja, mint az alaplapi zóna bemeneteket. Az 1-es partíció kezelő Z1 bemenete 9-es zónaként, a Z2- bemenete mint 10-es zóna van felismerve a vezérlőpanel által, stb. Ennélfogva 4 kezelővel a vezérlőpanelnek 16 zónája van. Választás szerint kevesebb számú kezelőt és egy zónabővítő modult lehet használni a rendszerben.

## Kezelő címek beállítása

A kezelők címzése pótlólagos tamper védelmet nyújt. Különböző (tetszőleges) címeket lehet beállítani mindegyik kezelőben. Egy LED kezelő címének beállításához a rövidzárakat az ABCD tüskéknek a megfelelő párjaira kell tenni (lásd 3-as és 4-es ábra és FS111 szervizfunkció leírása). LCD kezelőben a címeket programozni kell. A programozás tartalmazza négy számjegy bevitelét bináris számformátumban (azonos módon, mint LED kezelőben 1=tüskék rövidre zárva, 0=tüskék nyitva). A vezérlőpanel nem támogatja a LED kezelőket, amelyekben mindegyik rövidzár fel van helyezve vagy egyáltalán nincs rövidzár beállítva, valamint az LCD kezelőket amelyiknek a címe 0000-ra vagy 1111-re lett programozva. A cím a panel EEPROM (nem felejtő) memóriájában van eltárolva, együtt más rendszer paraméterekkel.

Az LCD kezelők címeit két módon lehet programozni:

- Közvetlenül (átugrása a szervizkódnak):

  - Csatlakoztassa le a kezelő tápfeszültségét és az adatbusz vezetékeket (CLK, DATA).

  - Zárja rövidre a CLK és DATA csatlakozóit a kezelőnek.

  - Kapcsolja be a kezelő tápfeszültségét, a következő szöveg jelenik meg: „Kezelő hardver cím: 1001” (alap érték, megfelelően a rövidzárak kiolvasásának ABCD sorrendben).

  - Használja a „0” és „1” billentyűket bevinni a megfelelő címeket és aztán nyomja meg a „#” billentyűt. A „Címek beállítva” szöveg fog megjelenni a kezelő kijelzőjén.

  - Csatlakoztassa a kezelőt a vezérlőpanelhoz megfelelő módon (LCK, DATA).

- Kezelő szervizfunkció segítségével:

  - Aktiválja a vezérlőpanel szervizfunkcióját.

  - Válassza sorjában a menü mutatott pontjait: ( LCD kezelő ( beállítások ( kezelő címek.

  - Használja a „0” és „1” billentyűket bevinni a megfelelő címeket és aztán nyomja meg a „#”. A kezelő fogja mutatni a következő szöveget: „Címek beállítása (FS124)? 1=IGEN”.

  - Nyomja meg az „1”-es billentyűt, automatikusan végrehajtani az FS124 szerviz funkciót ás elmenteni a beállításokat.

Megjegyzés az LCD kezelők korrekt lekezeléséért a CA-10 vezérlőpanel által, az FS124 funkciót végre kell hajtani, amikor mindegyik LCD kezelő csatlakoztatva lett panelhez.

Előfordulhat a panel indításkor, hogy a vezérlőpanel nem támogatja a kezelőt (nincs reakció a billentyűk megnyomásakor). Egy üzenet tűnik fel az LCD kezelő kijelzőjén amikor nincs kommunikáció a vezérlőpanellal. Ez rendszerint azért van, mert a kezelő címe eltér a panelban programozott értéktől. Függően attól, hogy vajon egyéb kezelők lettek csatlakoztatva a panelhez, vagy ez a kezelő van egyedüli a rendszerben, lehet követni akármelyikét a két módnak:

Hívja meg a szerviz funkciót egy másik kezelőn és indítsa el az FS124 funkciót, amelyik eredményezi a helyes kezelő címek automatikus kiolvasását a vezérlőpanel által. Ebben az esetben, ne felejtse el elindítani az FS124 szerviz funkciót, maikor az összes LCD kezelő csatlakoztatva lett a vezérlőpanelhez.

Lépjen be a szervizmódba a rövidzár segítségével és programozza be a helyes kezelő címeket a vezérlőpanelbe (lásd: vezérlőpanel elindítása).

## Zónabővítő csatlakoztatása

Abból a célból, hogy növelje a zónák számát, egy zónabővítőt lehet csatlakoztatni, egy teljes készlet kezelő helyett. Az teszi elérhetővé a kezelői zónák igényelt teljes beállítását. A bővítőt mint egy következő kezelőt lehet csatlakoztatni. Azt lehet használni eltérő számú kezelő összeállításával. A csatlakozás részleteit illetően nézze meg a bővítő telepítői kézikönyvét.

Az LCD kezelők lehetnek csak illesztve a riasztórendszerben bővítő verzióval gyártott 1998 február óta.

A bővítő címe kellene legyen programozott mint a következő kezelők címe:

- 2., 3. és 4. – ha a bővítő a CLK2-re van csatlakoztatva,

- és 4. - ha a bővítő a CLK3-re van csatlakoztatva,

- - ha a bővítő a CLK4-re van csatlakoztatva.

## Érzékelők csatlakoztatása

A CA-10 működhet bármilyen típusú érzékelőkkel. A vezérlőpanel minden zónája dolgozhat a következő kialakításokban:

- NC (alaphelyzetben zárt),

- NO (alaphelyzetben nyitott),

- EOL (vonalvégi lezáró ellenállás),

- 2EOL/NO (dupla vonalvégi lezáró ellenállás, NO típusú érzékelő),

- 2EOL/NC (dupla vonalvégi lezáró ellenállás, NC típusú érzékelő).

Amikor a zóna EOL módban működik, egy 2,2kΩ-os ellenállást kellene használni az érzékelő áramkörében. 2EOL zóna kialakításban az érzékelő áramköre 2db 1,1kΩ-os ellenállással van lezárva. A 2EOL típusú zónakialakítás lehetővé teszi az érzékelő állapotának és tamper kapcsolójának a felügyeletét ugyanabban az időben (lásd: ábra 9).

Az érzékelőket meg lehet táplálni bármelyik elektronikusan védett kimenetről (OUT1 – OUT4). A kimenetet kellene programozni, mint „Tápfeszültség kimenet”. A kezelőkhöz csatlakoztatott érzékelőket a +KPD kimenetről lehet ellátni tápfeszültséggel.

Az ábrák mutatják az érzékelők hogyan lehetnek csatlakoztatva a zónákhoz működni különböző kialakításokban. Az érzékelők negatív tápfeszültségének és a vonal földjének szétválasztása lehetővé teszi megszüntetni a káros jelenségét vezeték ellenállásának. Feltételezve hogy a vezeték meglehetősen rövid és csak egy érzékelő van csatlakoztatva hozzá, a kialakítás lehet egyszerűsítve egy vezeték használata által a negatív tápfeszültség (GND) és a jelzés föld (COM) vezetékeknek.

Az NO és NC érzékelők 2EOL kialakításban ugyanazon módon vannak csatlakoztatva az van csak fontos helyesen jelezni a vezérlő panelnek, milyen típusú érzékelő van csatlakoztatva a zóna bemenetre (2EOL/NO vagy 2EOL/NC).

Megjegyzés: A tényleges rendszer tamper áramkör szintén kellene, hogy magában foglalja a sziréna tamper kapcsolóját, a panel ház kapcsolóját (NC típusú vonal), stb.

A 8., 9. és 10. ábrákon az van feltételezve, hogy a 2. zóna van egy tamper vonal (programozva, mint 24 órás tamper vonal).

## Szirénák csatlakoztatása

A 12. és 13. ábrák mutatják hogyan lehet a szirénákat csatlakoztatni a vezérlőpanelhez.

A CA-10 vezérlőpanel vezérelhet bármilyen fajta szirénát. Mindegyik a panel kimeneteiből végrehajthatja a 41 különböző funkcióiból bármelyiket. Enne következtében a rendszer nagyon rugalmas és hozzáilleszthető majdnem minden felhasználási területen. Ha vannak szirénák telepítve a rendszerben a riasztás funkciót ki lehet jelölni a megfelelő kimenetekhez.

Ahol szirénák vannak használva hogy adjon riasztást amikor áram alá helyezi, az van alkalmas kijelölni a riasztás funkciót az egyik kimenetnek az OUT1 – OUT4 kimenetek közül. Ha ez az eset a sziréna „+” tápfeszültségét csatlakoztassa a vezérlőpanel megfelelő kimenetéhez és a sziréna „-” tápfeszültségét (földjét) a vezérlőpanel COM csatlakozójához. Ebben a módban négy független szirénát lehet beállítani. Lehetséges például az egyik kimenet programozása után működni egy meghatározott ideig, és egy másiknak működni lekapcsolásig, vezérelni a hang- és a vizuális jelzést.

Az OUT1 – OUT4 kimenetek végrehajtják a felügyeletét a terhelés jelenlétének.  Azok korrekt működéséért a csatlakoztatott szirénák magában foglalnak egy párhuzamosan bekötött 2,2kΩ-os ellenállást. Ha azok vannak nem kívánt alacsony hangok a lekapcsolt szirénában, az ellenállás értékét csökkenteni kellene.

Ahol a sziréna saját belső akkumulátorral van alkalmazva, az OUT4 kimenetet lehet használni a sziréna megtáplálására, és az indító jelzéseket elláthatja az OUT5 és/vagy OUT6 alacsony áramú kimenetek által.

Az OUT5 és OUT6 kimenetek vezérelhetnek reléket kapcsolni bármilyen szirénát vagy egyéb felszerelést. A reléket lehet közvetlenül csatlakoztatni a kimenetekhez, mint a 13. ábra mutatja.

Az OUT4 és OUT5 kimeneteket szintén lehet használni a NOKTON NR2-DSC rádió felügyeleti adó (NEMROD rendszer – PC16OUT formátum) vezérlésére. Ilyen esetben szükséges megváltoztatni a működési módját ezeknek a kimeneteknek egy megfelelő opció által az FS5 szerviz funkcióban. A működés ideje alatt a NOKTON adóval a kimenetek vannak használva átviteléért számos adatnak a vezérlőpanel állapotának (zóna riasztások, tűzriasztások, hibák, élesítés mód, stb.) és nem teljesít sztenderd szerviz funkcióval programozott funkciókat.

Amikor rákapcsol bármilyen felszerelést jelentős áramú fogyasztót (pl. egy rádió felügyeleti adó) a vezérlőpanelra azok „+” pozitív tápfeszültségét lehet csatlakoztatni az akkumulátor „+” sorkapcsához (egy biztosítékot ajánlott a tápvezeték kábelre) a „-” földvezetéket kell csatlakoztatni bármelyik COM csatlakozójára a vezérlőpanelnak, de nem közvetlenül az akkumulátor „-” sorkapcsához. Csatlakoztatása a közös földnek az akkumulátor „-” sorkapcsához előidézi a hibás működését a töltő áramhatárolónak és gyors kisütését az akkumulátornak de még a vezérlőpanel meghibásodását is.

## Telefonvonal csatlakoztatása

Ha a vezérlőpanel telefon kommunikátora használva van a riasztó rendszerben (felügyeletre, üzenetküldésre vagy távoli programozásra), akkor szükséges csatlakoztatni a telefonvonalat a vezérlőpanelhez. Azt kellene vezetni egy csatlakozóhoz ami a nyomtatott áramkör jobb oldalán van elhelyezve. Azzal a céllal, hogy biztosítson megfelelő üzenést, a panelt kell közvetlenül csatlakoztatni a vonalhoz (TIP és RING jelzésű csatlakozók), és minden más eszközt (telefon, telefax) – a vezérlőpanel után (T-1 és R-1 jelzésű csatlakozók). Ilyen csatlakoztatás lehetővé teszi a vezérlőpanelnak teljes összekapcsolódást a vonallal a hívás idejére, amelyik megelőzi az üzenés funkció blokkolását a kézibeszélő felemelése által. Továbbá a vezérlőpanel után csatlakoztatott telefonok nem jelezik a vezérlőpanel tárcsázását.

Figyelmeztetés!

- Ne küldjön telefon jelzést és riasztórendszer jelzést egy több eres kábelen. Ez eredményezhet hibát a rendszernek abban az esetben egy magasfeszültségű áttolakodni a telefonvonalról.

- A panel telefon csatlakozóit kellene csatlakoztatni csak PTSN vonalhoz. Csatlakoztatása ISDN vonalhoz vezethet az eszköz meghibásodásához.

- A rendszer szerelője adhat szükséges információt a csatlakozás módjáról a telefonhálózatról a saját rendszerre.

## Hangszintetizátor csatlakoztatása

Amikor a riasztás üzenés funkciója hang bejelentéssel van használva, egy hangszintetizátort kell csatlakoztatni a vezérlő panelhez.

A CA-10 panel összeilleszthető az 
SM-2 szintetizátorral. A szintetizátor csatlakozó (jelölt, mintSM-2 hangszintetizátor) van elhelyezve a nyomtatott áramköri lap jobb oldalán, a telefonvonal és az 5. és 6. kimenetet csatlakozói között. Az SM-2-es szintetizátort közvetlenül lehet bedugni ebbe a csatlakozóba. A szintetizátor modul el van látva egy mini csatlakozóval az üzenet visszajátszására és a telefonvonalat „felügyelni”.

## Nyomtató vagy számítógép csatlakoztatása

Ha egy esemény megtörténtekor a riasztó rendszerben részletezett dokumentálás van megkívánva, egy nyomtatót kell csatlakoztatni.

A nyomtató lehet csatlakoztatva akár folyamatosan vagy éppen az eseménynapló nyomtatásakor. Amikor a nyomtató folyamatosan csatlakoztatva van minden esemény megtörténte a rendszerben van azonnal kinyomtatva. A kinyomtatott sor tartalmazza a dátumot, időt, leírást és az esemény forrását (zóna szám, partíció vagy felhasználó száma).

A vezérlőpanel van tervezve vezérelni nyomtatót az RS232 portján keresztül. A vezérlőpanel kártyán az RS232 port van összekapcsolva a J24 csatlakozóhoz (RJ aljzat). A vezérlő RS232 portja szintén engedélyezi a panel csatlakoztatását a számítógéphez.

16. ábra egy nyomtató csatlakoztatása a vezérlőpanel RS232 portjához.

17. ábra számítógép csatlakoztatása a vezérlőpanel RS232 portjához.

A jelek elrendezése és a printer vagy számítógép kapcsolata ezzel a konnektorral vannak mutatva a 16. és 17. ábrán. Mint egy szabály a panel TXD jelzése van szolgáltatva a nyomtató vagy számítógép RXD bemenetével és a számítógép TXD jelzése a panel RXD bemenetével. A nyomtató vagy számítógép tudatja panel egy DTR jelzéssel, hogy azok készek az adatok vételére. Ennek a jelnek az elvesztése van jelentett a panel által, mint az RS232 port hibája.

Miután elindítja a DLAOD10 saját programját (a mellékel CD-n), kiválasztja a megfelelő kommunikációs portot (konfiguráció ablak) és aktiválja az FS112 szervizfunkciót a vezérlőpanelban az van lehetséges programozni a vezérlőpanelt a számítógépről.

## Tápfeszültség csatlakoztatása

A vezérlőpanel van folyamatosan csatlakoztatott fő tápfeszültséghez. Ennélfogva mielőtt nekikezd a rendszer kábelezésének, csináld magas járatos elektromos szerelővel épületben. Azért, hogy megtáplálni a vezérlőpanelt, válasszon egy áramkört ahol a feszültség van állandóan jelen. Ez az áramkör kellene legyen védett egy megfelelő biztosítékkal.

Mielőtt csatlakoztatja a vezérlőpanelt az ő tápfeszültség áramköréhez, neked kell lekapcsolni a feszültséget abban az áramkörben.

Elektromos csatlakozás leírása CA-10 OBU házzal:

- Csatlakoztassa a 230VAC feszültség tápvezetéket a transzformátor „AC 230V” jelzésű csatlakozójához.

- Csatlakoztassa a a transzformátor szekunder tekercs kimeneti feszültség vezetékét az „AC” (~18V) csatlakozóihoz a vezérlőpanel lapjának.

- Csatlakoztassa a PE elektromos áramütés áramkör vezetékét a sorkapocshoz, amelyik a transzformátor mellet van elhelyezve és a föld jellel (()van jelölve. Ezt a z áramkört kellene szintén csatlakoztatni a vezérlőpanel védő csatlakozójához.

Ne csatlakoztassa a „semleges” vezetékét a 230VAC tápfeszültség áramkörének a föld csatlakozóhoz. Ha nincs elválasztva az elektromos áramütés védelmi áramkör az épületben, ezt a csatlakozót szabadon kell hagyni.

A vezérlőpanel bekapcsolásának eljárása

- Csatlakoztassa a tartalék tápfeszültség vezetékeit a megfelelő akkumulátor csatlakozókhoz (piros – akkumulátor „+”-hoz, fekete – akkumulátor „-”-hoz). A vezérlőpanel nem fog elindulni az akkumulátor egyedüli csatlakoztatása után (a fő tápfeszültség csatlakoztatása nélkül), azonban az fogja munkában tartani a 230VAC feszültéség hibája esetén, feltéve az van már elindítva.

- Kapcsolja be a 230VAC  fő tápfeszültséget – a vezérlőpanel elindul a következőkben.

A tápfeszültség csatlakoztatása előírt utasításban lehetővé fogja tenni a tápegység helyes működését és a vezérlőpanel elektronikus biztonsági berendezéseit, ennélfogva elkerülhető a meghibásodása a biztonsági rendszer elemeinek a telepítési hibák alapján.

Megjegyzés: Ha szükséges a vezérlőpanel tápfeszültségét teljesen lecsatlakoztatni, a 320VAC feszültséget kellene lecsatlakoztatni először, aztán az akkumulátort. Újracsatlakoztatás a tápfeszültségnek van előadva az alább említett sorrendben (először az akkumulátort, aztán a 230VAC feszültséget).

Amikor a vezérlőpanelnak nincs elválasztó kapcsolója lecsatlakoztatni a fő tápfeszültséget, fontos hogy a tulajdonosa vagy felhasználója a biztonsági rendszernek legyen informált, hogyan a rendszer van lenni lecsatlakoztatott a fő tápfeszültségről (pl. jelzése a biztosítéknak, amelyik védi a vezérlőpanel tápfeszültség áramkörét).

## Vezérlőpanel elindítása

Amikor az összes elektromos csatlakozás elkészült és ellenőrizve van azok helyessége, akkor lehet elkezdeni a rendszer elindításának folyamatát. Ajánlott kezdeni a munkát a vezérlőpanellel a sziréna csatlakoztatása nélkül, amint a terhelés meghaladhatja a panel tápegység kapacitását, ennélfogva a vezérlőpanel elindítása lehetetlen. A szirénát lehet csatlakoztatni a testet öltött riasztórendszer paraméterek programozása után.

Ha a vezérlőpanel egy kezelővel működik, a cím alapértéke(1001 – rövidzárak az „A” és „D” tüskékén), aztán a táp van bekapcsolása után a kezelő a munkára való készenlétét 4 rövid csipogással és egy azt követő hosszúval fogja jelezni.

Megjegyzés: A vezérlőpanel alapbeállításokkal nem fogja támogatni egy kezelő csatlakoztatását a CLK1 csatlakozóhoz, ha a kezelő címének alapértéke (1001) meg lett változtatva a kezelőben.

Ha a vezérlőpanel riasztásban van a bekapcsolás után, törölni a riasztást a felhasználói kóddal (partíció 1 mesterkód alapértéke: [1] [2] [3] [4]) lehet és folytatni a paraméterek programozását szerviz módban.

A szervizkód alapértékének ([1] [2] [3] [4] [5]) bevitele és a [#] billentyűvel történő megerősítése után a vezérlőpanel be fog lépni szervizmódba. A  [RIASZTÁS] és a  [ÉLESÍTETT] LED-ek felváltva fognak villogni. Most folytathatja a vezérlőpanel programozásával.

Megjegyzés: Biztonsági indokként ajánlott, hogy a kezelő alapcímét megváltoztassa. A változtatás után meg kell hívni az FS124 szerviz funkciót.

Ha a rendszer több kezelőt tartalmaz vagy ahol zónabővítő van felszerelve, a vezérlőpanel nem fogja támogatni bármilyen a CLK2, CLK3 vagy CLK4 pontokra csatlakoztatott eszközt, amíg azok címe nem lett beprogramozva a vezérlőpanel memóriájába.

## Hardveres hozzáférés a szervizmódhoz

Ha a panel nem látja a kezelőt, amikor annak tápfeszültsége be van kapcsolva, és nem válaszol a billentyűnyomásokra (hozzáférési kód bevitele), vagy riasztásban van szükséges a szervizmód hardveres hozzáférésének eljárását véghezvinni. Ez engedélyezi a programozását a kezelő és/vagy zónabővítő címeknek mielőtt a normál működési mód visszaáll. Ebben az esetben a vezérlőpanel fog indítani egy riasztást miután a vezérlőpanel be lett kapcsolva, mert kezelői tampert érzékel.

A szervizmód indítása a rövidzár segítségével az alábbi eljárás útján:

- Csatlakoztassa le a hálózati és a tartalék tápellátást.

- Ellenőrizze a kezelői címek rövidzárait és a tamper kapcsolót a korrekt beállításért.

- Tegyen egy rövidzárat a vezérlőpanel J19-es RESZET tüskéire.

- Csatlakoztassa a tartalék és a hálózati tápellátást.

- A kezelő csipogása után távolítsa el a rövidzárat a J19-es RESZET tüskékről. A szervizmód működése az 1-es partíció kezelőjén fog aktiválódni. Ezt jelzi a kezelő négy rövid és egy hosszú csipogással.

- Hívja meg az FS124 szerviz funkciót. A funkció automatikusan kiolvassa a kezelőcímet és előkészíti a vezérlőpanelt a működésre egy új konfigurációban.

Megjegyzés: Ha LCD kezelők vannak telepítve a riasztó rendszerben, az FS124 szervizfunkciót hívja meg mindegyik LCD kezelőben. Amikor aktiválja LCD kezelőről, ez a funkció automatikusan elvégzi a kiegészítő beállítását a működésnek. Az aktiválás mindegyik LCD kezelőben szükséges a rendszer megfelelő működéséért.

- Azért, hogy az összes beállítás biztosan megfeleljen a gyári alapértékeknek, meg kell hívni az FS107, az FS108 és FS110 szerviz funkciókat.

Miután befejezte az eljárást lépjen ki a szervizmódból az FS0 funkció használatával és aktiválja a szervizmódot ismét – most a kezelőről – a hozzáférési kód alapértékének [1] [2] [3] [4] [5] bevitelével és a [#] billentyű megnyomásával.

Ha a vezérlőpanel újból belépett a szervizmódba, ez mutatja, hogy a működés korrekt és hogy elkezdheti a rendszer további beállítását (érzékelők csatlakoztatása, szirénák,a számítógéppel való kommunikáció megalapozása ha az szükséges) és programozását az összes szükséges paramétereknek.

Amennyiben a leírt eljárás sikertelen, a szervizmód hardveres hozzáférésének opcióját ki kell kapcsolni a vezérlőpanelben szoftver segítségével. Ha ez a helyzet szükséges másik eljárás kivitelezése amelyik képessé teheti a vezérlőpanelt visszaállítani az alapértékeket:

- Csatlakoztassa le a hálózati és a tartalék tápellátást.

- Tegyen egy rövidzárat a vezérlőpanel J19-es RESZET tüskéire.

- Csatlakoztassa a tartalék és a hálózati tápellátást.

- Várjon körülbelül 60 másodpercet (±5 mp.) és távolítsa el a rövidzárat.

- Vigye be kezelőről a kódot: [1] [2] [3] [4] [5] (a kódot 15 másodpercen belül kellene bevinni) és erősítse meg a [#] vagy a [*] billentyű megnyomásával.

## Vezérlőpanel programozása számítógépről

A vezérlőpanel programozását számítógépről RS232 port-on keresztül kezdeményezni lehet a szervizmód és az FS112 kommunikációs funkció vezérlőpanelben történő meghívásával. Továbbá lehetőség van a kommunikáció elindítása az FS112 funkció meghívása nélkül – amely alkalmazható abban az esetben, ha a vezérlőpanel már fel van szerelve a helyére és a kezelő nincs a közelében. Azért, hogy a kommunikációt a kezelő használata nélkül indítsa el tegye a következőket:

- Csatlakoztassa le a hálózati és a tartalék tápellátást.

- Csatlakoztassa a kábelt az RS232 portokhoz a vezérlőpanelen és a számítógépen 
(17. ábra).

- Indítsa el a DLOAD10 programot a számítógépen.

- Válassza ki a programban azt a kommunikációs portot, amelyikhez a kábel csatlakoztatva van.

- Válassza ki egymás után a következő funkciókat a program menüjéből: ( Kommunikáció ( helyi kapcsolat –val ( CA10 (RS323, kezelő használata nélkül).

- Kövesse a program által megjelenített üzeneteket.

# Kiválasztott funkciók aktiválása

A vezérlőpanel néhány funkciójának véghezvitele megkívánja, hogy egy pártól egy tucat paraméterig egyidejű programozását. Ez a fejezet tartalmazza részletes információkat, hogyan lehet programozni olyan funkciókat, mint telefon üzenés, felügyelet és letöltés.

## Őrjárat ellenőrző funkció

Az őrjárat ellenőrző funkció működése tartalmazza automatikus ellenőrzését, hogy a – úgy hívjuk – őrjárat kód van bevive a kezelőn egy előre programozott gyakorisággal. A bevitt kód elmentésre kerül az esemény naplóba, és így van hiba bevinni a kódot a beállított időperiódus után, amelyik lehet jelezve egy kimeneten, amelyiknek van a megfelelő funkciója. Ezek az eseménnyel lesznek jelentve a felügyeleti állomásnak.

A funkció aktiválásához neked kell:

- Az őrjárat kódot programozni – 2. felhasználói funkcióban (új felhasználó létrehozása)  egy kód 5-ös jogosultsági szinttel (az őrjárat kód helyett a 7-es felhasználói funkciót szintén lehet használni – aktiválni a „MONO kapcsoló” kimenetet),

- Beállítani egy alkalmas időzítőt véghezvinni a „partíció felügyelet” funkciót (FS106),

- Programozni az időzítő vezérlő idejét (FS102 – FS105 funkciók, a partíciótól függően).

## Telefon üzenés – riasztás jelentés

A telefon üzenés funkció megkívánja, hogy alábbi funkciókat beprogramozza:

- FS5, FS131 – a „telefon üzenés” opció aktiválása, állítsa a „tárcsázási rendszer” opciót a telefonközpont által megkívántra,

- FS87 – FS94 – legalább egy telefonszám bevitele,

- FS95 – határozza meg a partíciót, amelyikből a riasztás lesz jelentve az FS87 – FS90 funkcióban programozott telefonszámokra,

- FS100 – a telefon zenés sorok száma magasabb, mint „0” és az ismétlések számát egy sorban.

Megjegyzés: Szintén programozni kellene az FS95 pontban milyen féle üzenet lesz elküldve – ha nincs kiválasztva a PAGER üzenet formátum, a vezérlőpanel fog értesíteni egy hangüzenettel a hang szintetizátorból.

Amikor a fentebb említett paraméterek helyesen be vannak programozva és egy riasztás van indítva az áramköri lapon elhelyezett LED (jelölve mint „TÁRCSÁZÓ”) fog bekapcsolni, amelyik mutatja hogy a panel megkezdte a telefon üzenést (pulzus tárcsázásnál a LED villog). Ajánlott a tesztelése az üzenésnek. Ebből a szándékból használjon egy közönséges fülhallgatót csatlakoztatva a „telefonvonal megfigyelés” csatlakozójához az SM2 szintetizátor modulnak (párhuzamos csatlakoztatása egy telefonkészüléknek megfigyelni a kommunikációt be fog avatkozni az üzenés működésébe). A telefon üzenés azonnal fog indulni a riasztás indítása után. A riasztás törlése meg fogja szakítani a telefonos üzenetküldést.

Tipikus hibák a hangüzenés indításával:

- A vezérlőpanel nem kísérli meg a hívást – az összes fent említett bejegyzés nincs programozva,

- A vezérlőpanel rálép a vonalra, de hibás a tárcsázás – nincs tárcsahang vagy nem tipikus a tárcsahang a telefonközponttól – keresse meg a hibás jel okát vagy kapcsolja ki a tárcsahang teszt opciót az FS5 szerviz funkcióban, ha jel nem tipikus,

- A vezérlőpanel megalapozza a kapcsolatot, de nem küldi a hangüzenetet – FS95 hibás programozása – PAGER üzenés van kiválasztva, de nincs hangüzenet a szintetizátorból,

- A vezérlőpanel megalapozza a kapcsolatot, de túl korán vagy túl későn küldi az üzenetet – a vezérlőpanel felismeri a hívás megválaszolását a telefonvonal hangjelzései alapján megengedett üzenetküldés késleltetés 4 másodpercig felemelése a kézi beszélőnek – ha a telefonvonal kommunikációs jelzései nem tipikusak vagy erős beavatkozás van (kattogás, zúgás), a panel automatikus felszerelése nem fog megfelelően működni – aztán kiterjesztheti az üzenést a „dupla hívás” opció által az FS5 szerviz funkcióban vagy kapcsolja ki a hívás válasz felismerési funkciót,

- A vezérlőpanel jelenti a riasztást több alkalommal, mint az előreprogramozott száma a sorok számának – a vezérlőpanel felismeri a megválaszolását a hívásnak a hívás visszaesés jelzés alapján – ha felhasználó felemeli a kézi beszélőt túl gyorsan (az első csörgés ideje alatt), a vezérlőpanel nem fogja figyelembe venni az üzenést és újra fog hívni.

## Jelentés telefon felügyeleti állomásnak

A felügyeleti állomás kezelőjének nyújtania kellene a telepítőnek a szükséges adatokat a felügyeleti szoftverről. Ezek vannak:

- Felügyeleti állomás telefonszáma,

- Átviteli formátum vagy egy lista az elérhető formátumokról,

- Riasztórendszer azonosító (épület szám – egy vagy több a részletes jelentésért egy nagy rendszerben),

- Eseménykódok listája.

Azon célból, hogy elindítsa a felügyeletet a következő bejegyzéseket kellene beprogramozni:

- FS43 – felügyeleti állomás telefonszáma – ha két szám vagy két állomás van, a másik számot szintén kellene programozni az FS44 szerviz funkcióban,

- FS45, FS46 – állomás átviteli formátuma – egy multi formátumú állomás esetében válassza azt a formátumot, amelyik olyan gyors mint lehetséges (pl. Ademco Express vagy Radionics 2300 paritással),

- FS47 – felügyeleti opciók,

- FS48 – FS59 – felügyeleti állomás azonosítók, egy azonosítónak kellene lennie 3 vagy 4 nem „0” karakternek (karakterek 1- F, a „0” nem karakter), néhány felügyeleti állomás használ „0 – 9” karakterekből álló azonosítókat – amikor az „A” karakter van programozva a „0” helyett (pl. „A1A2” a „0102” helyett).

Legalább 3 azonosítót kellene programozni (lehetnek megegyezők):

  - Zóna azonosító,

  - Partíció azonosító,

  - Rendszer esemény azonosító.

- FS60 – FS66 és FS69 – FS72, FS81, FS82, FS126 – esemény kódok megegyezően a felügyeleti állomás operátortól kapott listával, a kód lehet egy számjegyű (a másik karakter „0”) vagy két számjegyű, amit megkíván az állomás, a kódok alkalmatlan hosszal blokkolhatják a kommunikációt az állomással.

- Ha jelentés eseményszétválogatással mindkét állomásnak van kijelölve az opciókban az események kijelölését kellene programozni az FS67 – FS68, FS73 – FS80, FS83 és FS84 szerviz funkciókban.

- FS5 – a „felügyelet” opció aktiválása miután a fenti bejegyzések programozva vannak.

Tipikus hibák a felügyelet indításával:

- A vezérlőpanel nem kísérli meg a hívást – nem az összes fentebb említett bejegyzés lett programozva – a vezérlőpanel nem fogja hívni a felügyeleti állomást, ha a programozott adatok nem engedélyezik a küldését a pontos átvitelnek az állomásnak pl. a hiányzó telefonszám, a 3 nem „0” karakternél rövidebb azonosító és a hiányzó eseménykód, stb. miatt.

- Problémák a tárcsázással – nincs tárcsahang vagy nem tipikus a tárcsahang a telefonközponttól – keresse meg a hibás jel okát vagy kapcsolja ki a tárcsahang teszt opciót az FS5 szerviz funkcióban, ha jel nem tipikus,

- A vezérlőpanel nem küldi a kódokat, amikor csatlakozott az állomáshoz – hibásan kiválasztott formátum vagy alacsony minőségű a telefon kapcsolat (a panel nem érti az állomás tárcsa hangját),

- Az állomás nem veszi vagy nem nyugtázza a panel által küldött kódokat – hibásan kiválasztott formátum, nem megfelelő azonosító hossz (3 karakter, amíg az állomás 4-et kíván meg), nem megfelelő eseménykód hossz (1 karakter, amíg az állomás 2-öt kíván meg) vagy alacsony minőségű telefonkapcsolat,

- A vezérlőpanel néhány esemény kódját nem küldi el – a kódok megfelelő bevitelének ellenére – események részletes csoportjának azonosítója hiányzik, pl. ha az 1-es partíció azonosítója hiányzik, ebből a partícióból élesítés / hatástalanítás jelentés nem lesz küldve,

- A vezérlőpanel automatikusan cseréli az „átvitel 1-es állomásnak vagy 2-es állomásnak” opciót átvitel csak egy állomásnak átvitelbe – ha ez a felügyeleti opció kiválasztott a száma az azonosítóknak 1-es állomásnak és 2-es állomásnak eltérőek (kódok, amelyeknek van egy azonosítója az egyik állomásnak, de nincs a másiknak), a panel nem tud jelenteni mindkét állomásnak az „1-es állomás vagy 2-es állomás” módban és fogja cserélni az opciót az átvitelért az állomásnak amelyiknek van egy nagyobb azonosító száma.

Megjegyzés: Az Ademco Express átviteli formátumnak a „0000” azonosító helyes (küldése a „0”-nak lehetséges), amíg egyéb formátumoknak az nem jelent azonosítót („0” nincs elküldve).

Egy fülhallgató csatlakoztatásával az SM-2 modul „telefonvonal felügyelet” csatlakozójára lehetséges segíteni az elemzésében a problémának a felügyeleti állomással való kommunikáció során.

A csatlakozás a felügyeleti állomással van megalapozva a következő úton:

- Az állomás válaszol a hívásra és küldi a – úgy hívjuk – kézfogás (handshake) jelet (egy vagy egy pár sorozat, ha az állomás támogat számos átviteli formátumot),

- A vezérlőpanel felismeri az állomás kézfogás jelét és ha az megfelel a programozott átviteli formátumnak, a vezérlőpanel válaszol az azonosító és az eseménykód küldésével megfelelő hangokban (egyszer vagy kétszer, függően a kiválasztott formátumtól) – a vonal figyelés aljzathoz csatlakozatott fülhalgatóban ezek a hangok vannak sokkal hangosabbak, mint a felügyeleti állomás jelei,

- Ha az állomás veszi az információkat az fogja nyugtázni azt ugyanazzal a jellel, mint a kézfogást,

- A panel szétkapcsol vagy küldi a következő kódokat ha vannak még néhány más esemény jelenteni az állomásnak.

A legtöbb általános felügyeleti probléma származik a pontatlan információból az adott állomás által támogatott átviteli formátumról (pl. a formátumok félreérthető neve), hiba az adatbevitelben a vezérlőpanelba, valamint a szegényes minőségű telefon kapcsolat. Gyakran csak a felügyelettel folyamatos kommunikációval lehet megtalálni a probléma okát.

Megjegyzés: néhány állomás nem nyugtázza a vételét az eseménykódoknak, ha azok formátuma más (pl. 4/1 helyett a megkívánt 4/2). Ha ez az eset, a vezérlőpanel fogja ismételni megkísérelni a stabil kommunikációt, amíg a telefonok le lesznek csatlakoztatva az épületben – az ilyen csatlakozások költsége igen magas lehet. Ez indokolja, hogy az összes beprogramozott kód nagyon figyelmesen legyen ellenőrizve. Lehetséges aktiválni az FS47 szervizfunkció 7-es és 8-as opcióját, amelyik csinálja a panel kihagyja a nem elismert kódokat 16 egymás utáni próbálkozásban. A problémának ez a típusa nem következik be profi multi formátumú felügyeleti állomásokban (beleértve a SATEL STAM-1-et).

## Letöltés – telefon kommunikáció számítógéppel

A telefon kommunikáció a számítógéppel megkíván egy modemet. A modemnak kell találkoznia két alapvető feltételnek:

- Engedélyezze a működést UTI V.21 (CCITT V.21) vagy BELL 103 formátumban (a működési sebesség 300bps a telefonvonalon),

- Engedélyezze a működést konfigurálni csak egy formátumban ezekből (az automatikus formátum egyeztetés kikapcsolt).

Mielőtt elindítja az első csatlakozást a számítógép és a vezérlőpanel között, a megfelelő beállításokat kell bevinni a DLOAD10 programba (beállítás ablak). Információt a modem konfigurálásáról a DLOAD10 program segítség file-ja tartalmaz (a funkció aktiválható az F1 billentyűvel), téma: „kommunikáció” és a „program beállítása a számítógéppel való kommunikációhoz” fejezete ennek a kézikönyvnek. Nem tipikus modemek esetében folyamodni kell a modem kézikönyvéhez a beállítás eljárásának információjáért.

### Modemindítás

A program indítja a modemet a „Modem” bejegyzés kiválasztása után a „Kommunikáció” menüből. Bármilyen hiba esetében a program meg fog jeleníteni egy a két hibaüzenetet hibaüzenetből:

- MODEM NEM VÁLASZOL, amelyik jelent egy technikai problémát a kommunikációval a modemmel, pl. egy nem megfelelő COM port szám, összeütközés a Windows rendszer driverekkel,

- HIBÁS PARANCS – hibás parancsindítás a modemnek

A helyes indítása a modemnek ne jelenti, annak megfelelő beállítását működni a vezérlőpanellel. Az első indítás parancsok, amint javasolt a programban, vannak megfelelő a helyes működésért a legrégebbi generációs modemeknek (pl. modemek maximum 2400bps átviteli sebességgel). Az új generációjú gyors modemek megkívánnak néhány különleges parancs adását határolni a működési sebességüket.

Távoli kommunikációs eljárás:

- Vezérlőpanel programozása:

  - FS2: vezérlőpanel azonosító amelyikkel a program felismeri a riasztó rendszert,

  - FS3: számítógép azonosító amelyikkel a vezérlőpanel felismeri a számítógépet jogosult létrehozni a kapcsolatot,

  - FS4: számítógép telefonszám (amelyik nem szükséges),

  - FS5: „Külső letöltés” opció, „Dupla hívás” opció (bármilyen beállítás) és az FS101 – csöngetések száma válasz előtt - ha kommunikáció a számítógépről van indítva,

- Indítsa el a DLOAD10 programot, válassza a CA-10 vezérlőpanelt és annak verzióját (pl. megnyitása egy ilyen panel adatának és választása a „Modem” bejegyzésnek a „Kommunikáció” menüből.

Megjegyzés: A kommunikációs azonosítók és a „Dupla hívás” opció beállítása kell legyen megegyező a vezérlőpanelben és a riasztó rendszer számítógépes adatában.

A telefon kapcsolat a vezérlőpanellel lesz beállítva automatikusan kiválasztása után bármilyen kommunikációs parancsnak a programban (olvasás, írás, eseménynapló olvasás, ON-LINE mód). Szintén indítani lehet a kommunikációt a vezérlőpanelről az „0” felhasználói funkció meghívásával.

Telefon kommunikációs hibaüzenetek:

- „MODEM NEM VÁLASZOL” – a modem nem ismerte el a tárcsázott számot (egy ritka eset, általában egy probléma okozza a modem hardware által vagy kihagyása a „V1” elindító parancsnak),

- „MODEM NEM VÁLASZOL”, „NINCS A PANELNAK HORDOZÓJA”, „NINCS A PANELNAK ELINDÍTÁS ÜDVÖZLÉSE”, „NEM ELÉGSÉGES VONAK MINŐSÉG VAGY HIBÁS PC KOMMUNIKÁCIÓS JELSZÓ”, „PANEL KOMMUNIKÁCIÓS AZONOSÍTÓ NEM MEGFELELŐ A PC ADATTAL”

  - A kapcsolat a vezérlőpanellel sikertelen volt,

  - A vezérlőpanel felveszi a kapcsolatot, de nem válaszol a modem jelére, mert az nagyon el van rontva,

  - A vezérlőpanel felveszi a kapcsolatot, de nem válaszol a modem jelére, mert az nincs a V.21 vagy BELL 103 átviteli formátumban (nem megfelelő vagy hibás modem beállítás),

  - A vezérlőpanel létrehozza a kapcsolatot, de az azonosító a vezérlőpanelban és a számítógépben letérő – a panel szétkapcsol,

- „CSATLAKOZÁS MEGSZAKÍTÁS” – a vezérlőpanel megállítja válaszolását a számítógép jeleinek.

Megjegyzés: Ha a vezérlőpanel válaszol a hívásra, de meghiúsul a kapcsolat létrehozása és szétkapcsol, noha a „Dupla hívás” opció ki van kapcsolva, nem fog válaszolni hívásokra a következő 5 percben.

## LCD kezelő programozása számítógépről

Az LCD kezelő adatainak programozása csak helyi módban lehetséges. Programozni lehet a következő adatokat:

- Kezelő opciók,

- Zónák nevei, partíciók és kimenetek nevei,

- Üzenetek tartalma,

- Felhasználók nevei.

Megjegyzés: az 1-es partíció LCD kezelőjének adataiban tartalmazott nevek vannak használva, mint leírás amikor áttekinti az esemény naplót.

Azon célból, hogy programozza az adatokat kellene:

- Csatlakoztatni az RS232 portját az LCD kezelőnek és a számítógépnek egy megfelelő kábellel (lásd: „A vezérlőpanel főkártya leírása”, 3-as jelzésű RJ aljzat),

Megjegyzés: Az LCD kezelő programozásáért egy eltérő kábel szükséges mint az vezérlőpanel programozásához RS232 portton keresztül. Az LCD kezelő programozásáért használja az RS-CA64/CA10 jelzésű kábelt.

- Indítsa el a DLOAD10 programot a számítógépen és válassza ki a COM portot, amelyikhez a kábelt csatlakoztatta (lásd: program beállítások …nak),

- Nyissa meg a file-t a riasztórendszer adataival,

- Nyissa meg az LCD kezelők ablakot és válassza a megfelelő kezelőt (LCD1…LCD4 fülek),

- Indítsa el az adat kiolvasását az „Olvasás” mezőre való kattintással az ablak jobb oldalán (a megfelelő kiolvasási folyamatot a jelző csík mutatja az ablak tetején),

- Vigye be az adatokat a megfelelő mezőbe a számítógép képernyőjén,

- Mentse az adatokat a kezelő memóriájába az „Írás” mezőre kattintva az ablak jobb oldalán, éppen az „Olvasás” mező alatt,

- Csatlakoztassa le a kábelt a kezelő RS232 port csatlakozójáról,

- Ismételje meg a programozás műveletét a többi LCD kezelő számára a rendszerben.

# Távoli programozás – DLOAD10

A DLOAD10 program, ami a vezérlőpanellel van szállítva a CA-5, CA-6 és CA-10 riasztóközpontok, valamint az RX2K, RX4K rádióvezérlők, GSM-4 és GSMLT-1 modulok és az ACU-100 vezeték nélküli rendszervezérlő programozására van tervezve számítógépről. Továbbá a program lehetővé teszi riasztórendszerek dokumentumainak létrehozását, beállítások elvégzését változatos kiépítéseknek („sablon” amelyik megkönnyíti új rendszerek programozását), eseményállítás mindegyik rendszernek, valamint távoli működtetését a vezérlőpanelnek ugyanolyan módon, mint kezelőkkel.

A program IBM PC/AT kompatíbilis számítógépeken való működésre van tervezve. Bármilyen hardware kiépítésben működik WINDOWS (9x/ME/2000/XP) környezetben. Ajánlott a programot telepíteni a számítógép merevlemezére.

A vezérlőpanel kommunikál a számítógéppel az RS232 interfészen vagy telefonvonal keresztül. Telefonos kommunikációért a panellal, a program használ egy modemet vezérelve az egyik COM port által (belső vagy külső), kompatíbilis a HAYES „AT parancs” készlettel. A vezérlőpanellel történő kommunikáció lehetséges CCITT V.21 vagy BELL 103 formátumban (300bps átviteli sebességgel). Mivel a vezérlőpanel csak 300bps átviteli sebességgel viszi át az adatokat, a modemnek támogatnia kell ezt az átviteli sebességet.

Általában egy megfelelő modem beállítás szükséges – letiltása az átviteli formátum megtárgyalásának funkcióját és erőltetni a 300bps átviteli sebességet.

Azért, hogy telepítse a programot, futtassa a D10setup.exe programot a CD-ről, amelyik a vezérlőpanellal van szállítva. A programhoz való hozzáférés védve van egy hozzáférési kóddal. Telepítés után, ez a kód „1234”, amit lecserélhető bármilyen maximum 16 karakteres hosszú alfanumerikus jelsorozatra. Amennyiben az van gyári értéken, indíthatja a programot („1234” alap kóddal) az „ENTER” billentyű megnyomásával (a hozzáférési kódot nem szükséges bevinni).

A program elindítása után állítsa be az RS232 port vagy a modem működését, amelyiknek a segítségével a vezérlőpanel programozva lesz. Alapként a program megnyitja az ablakot, amelyik a CA-10 vezérlőpanel programozását tesz lehetővé. A következő lépésként el lehet indítani a kapcsolatot (valamelyiket a kettő közül távoli vagy helyi).

A „HELP” rendszer gondoskodik a program használatának elősegítéséről, valamint maga a vezérlőpanel paramétereinek programozását. A rendszer elérhető a „HELP” menüből vagy az ’F1” billentyű megnyomásával a számítógép billentyűzetén. Kapni egy azonnali hozzáférést több részletes információér, először válassza ki a kívánt elemet a program ablakában (az egérmutató mozgatásával és bal gombjának a kiválasztani kívánt elemen való kattintással), és aztán az „F1” billentyű megnyomásával.

### Program beállítása kommunikációhoz a panellal

Azért, hogy elkezdje a beállítást, kattintson az  ikonra, megnyitni a „Beállítás” ablakot. Az „RS-232 port” fül megengedi kiválasztását a számítógép port számának, a panel közvetlen programozás esetében annak RS portján keresztül. Ha a vezérlőpanel van programozva a modem segítségével, válassza a „Modem” fület és kattintson a „Részletek” gombra.

A „Modem” ablak megnyitása után, válassza ki a megfelelő modem típust vagy klikkeljen a „! Változtatás” gombra az adatok beviteléhez a modem dokumentációjának megfelelően. Adjon egy új nevet és értékadás utat, és megerősítése az „OK” gombbal lehetővé teszi hozzáadását az új beállításnak a modemek listájához. Utána kattintson a „! Változtatás” gombra ahol szintén cserélheti a kommunikációs port számát és a maximális átviteli sebességet.

A „(Teszt” gomb megengedi ellenőrzését kölcsönhatást a modem és a központ között – az megnyit egy ablakot, amelyik tartalmaz információt a modem beállításáról.

Ha működés megfelelően be van állítva, akkor zárja be a beállítás ablakait.

Ábra 18. párbeszéd ablakok a DLOAD10 programban.

Azért, hogy elindítsa a kommunikációt az RS portton keresztül, kövesse a „Vezérlőpanel programozását számítógépről” fejezetben tartalmazott útmutatásokat.

A modem kommunikációt lehet elindítani a  ikonra kattintva (vagy a „Modem” utasítás választásával a „Kommunikáció” menüből). A program meg fog nyitni egy párbeszéd ablakot engedélyezni a kapcsolat létrehozását és fog azonnal a további folyamatát a műveletnek. A részletekért nézze meg a „Távoli programozás – Letöltés” fejezetet.

A vezérlőpanel típusa van automatikusan felismerve a kapcsolat felvétele eredményeképpen, vagy ki lehet választani a „File” menün keresztül.

A vezérlőpanel adatok kiolvasás funkciójának meghívása ( ikon) után a kommunikáció létrejötte után a következőkben felgyorsíthatja a vezérlőpanel programozásában elvégzett változások eljárását a mentésnek.

# Alap értékek

### Vezérlőpanel kiépítés (visszaállítás FS107 szerviz funkcióval):

- Egy partíció beleértve az összes rendelkezésre álló zónát (Z1 – Z10),

- 1-es zóna (Z1) – belépés/kilépés funkció, EOL (vonalvégi lezáró ellenállással),

- 2 – 8 – as zónák (Z2 – Z8), 9, 10 (Z1 és Z2 zónák 1-es partíciókezelőben) – azonnali funkció, EOL (vonalvégi lezáró ellenállással),

- 11 – 16 – os zónák (Z11 – Z16) – nem használt,

- Össze zóna érzékenysége – 0,48 másodperc,

- Prioritás opció aktív az összes zónában, (FS27, első opció),

- Minden más zónaopció kikapcsolva, érzékelő működéstesztelés kikapcsolva,

- OUT1 kimenet – betörés riasztás funkció, működési idő egyenlő a globális idővel, polaritás +12V, kijelölve összes zónához (hangos jelzés),

- OUT2 kimenet – betörés riasztás funkció, működési idő törlés előtt, polaritás +12V, kijelölve összes zónához (látható jelzés),

- OUT3 kimenet – érzékelők tápellátása,

- OUT4 – nem használt,

- OUT5 – kész állapot funkció (összes zónának),

- OUT6 kimenet – telefon használat állapot funkció (OUT5 és OUT6 kimeneti funkciók vannak csatlakoztatottak teszteléssel a panel gyártási folyamatának ideje alatt),

- 1-es partíció kezelő kijelzi az összes elérhető zónát, nincs automatikus zónaáthidalás, össze funkció elérhető, csak a hangos hibajelzés van tiltva,

- Legtöbb opció kikapcsolt (telefon üzenés, felügyelet, telefonválasz, stb. hangtárcsázás és jelentés felfüggesztés aktív),

- Összes felügyelettel és telefon üzenéssel kapcsolatos adat törölt,

- PAGER állomás jelzés paraméterek megegyezésben a POLPAGER rendszerrel,

- Számlálók számlálási ideje – 30 másodperc, számláló érték – 0,

- Globális idők

  - Belépési késleltetés – 60 másodperc,

  - Kilépési idő – 30 másodperc,

  - Kezelő riasztás időtartam – 60 másodperc.

### Kommunikációs azonosítók (visszaállítás FS109 szerviz funkcióval):

- Vezérlőpanel azonosító	2 1 4 3 6 5

- Számítógép azonosító	6 5 8 7 0 9

- Bemeneti feszültség, AC/AC t

### Vezérlőpanel hozzáférési kódok (visszaállítás FS110 szerviz funkcióval):

- Szervizkód	[1] [2] [3] [4] [5]

- 1-es partíció mesterkód (A)	[1] [2] [3] [4]

- 2-es partíció mesterkód (B)	[2] [3] [4] [5]

- 3-es partíció mesterkód (C)	[3] [4] [5] [6]

- 4-es partíció mesterkód (D)	[4] [5] [6] [7]

# TECHNIKAI ADATOK

### Vezérlőpanel

Bemeneti feszültség AC/AC tápegység	AC 230 (+10%; -15%) V

Főpanel tápfeszültség	AC 17 – 24 V

Vezérlőpanel DC tápegység névleges feszültség	DC 12 V

Tápegység teljes kapacitása	2 A

Akkumulátor védelem	polymer biztosíték 2,5 A

Akkumulátor töltőáram (változtatható)	350 / 700 mA

Akkumulátor kikapcsolási feszültség	9,5 V ±0,3 V

Ajánlott készenléti akkumulátor	12 V / 17 Ah

Főpanel áramfogyasztás	95 mA

OUT1 – OUT4 kimenetek és +KPD áramvezető képesség	2,2 A

OUT5 és OUT6 áramvezető képesség	50 mA

Főpanel rögzítő furat távolságok	162,6 x 91,5 mm

Ház méretek	305 x 305 x 85 mm

Súly	223 gramm

### LED kezelők

Tápfeszültség	12 VDC ± 15%

Áramfelvétel	min. / max.35 / 90 mA

Méretek. CA-10 KLED	145 x 78 x 27 mm
	CA-10 KLED-S	80 x 95 x 21 mm
Súly	CA-10 KLED	154 gramm
	CA-10 KLED-S	78 gramm

### LCD kezelők

Tápfeszültség	12 VDC ± 15%

Áramfelvétel	min. / max.50 / 170 mA

Méretek. CA-10 KLCD	145 x 78 x 27 mm
	CA 10 KLCD-L	145 x 114 x 29 mm
	CA-10 KLCD-S	115 x 95 x 25 mm
Súly	CA-10 KLED	317 gramm
	CA-10 KLCD-L	217 gramm
	CA-10 KLED-S	141 gramm

Táblázat 1. példa a panel tápegység terhelésének becslésére és az akkumulátor kiválasztására.

| Ssz. | Terhelések | Max. áramfelvétel | Közepes áramfelvétel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Főpanel CA-10 | 95 mA | 95 mA |
| 2 | Kezekők ( 2 db LCD + 2 db LED) | 520 mA | 200 mA |
| 3 | OUT1 – OUT3 kimenetek | 3 x 2,2 A** | 2 A |
| 4 | OUT4 kimenet (15 db érzékelő * ) | 15 x 20 mA | 15 x 20 mA |
| 5 | OUT5, OUT6 kimenetek | 2 x 50 mA | 50 mA |
| 6 | Akkumulátor töltőáram | 1000 mA | - |
| Teljes maximális áramfelvétel a riasztórendszernek riasztás jelzés nélkül | ΣI = 95 mA + 520 mA + 300 mA + 100 mA + 1000 mA = 1990 mA |
| Az akkumulátor kiválasztás alapozott a max. és az átlagos teljesítményfelvétele a rendszernek, feltételezett táphiba ideje 12 óra, feltételezett egy 15 perces (0,25 óra) riasztás jelzési időtartammal | ΣAmax = 1,25 x (0,095 x 12 + 0,52 x 12 + 6,6 x 0,25 + 0,3 x 12 + 0,1 x 12) = 1,25 x 13,83 = 17,29 mA ΣAátlag = 1,25 x ( 0,095 x 12 + 0,2 x 12 + 4 x 0,25 + 0,3 x 12 + 0,05 x 12) = 1,25 x 8,74 = 10,93 A Ajánlott készenlét akkumulátor: 12 V / 17 Ah |

* Feltételezett áramfelvétele egy egyszerű érzékelőnek ~20 mA.

** Amennyiben a tápegység kapacitása meg van haladva, az áram van megtáplálva az akkumulátorról.

Megjegyzés: a vezérlőpanel tápegysége ólomakkumulátorral vagy más hasonló töltési görbéjű akkumulátorral való működésre lett tervezve (Európai Irányelvek 91/157 /EEC és 83/86/EEC).

Nem megengedhető csatlakoztatni egy teljesen kisütött akkumulátort (feszültség a csatlakozókon terhelés nélkül kevesebb, mint 11 V) a vezérlőpanelhez. Elkerülni a megrongálását a készléknek, teljesen kisütött vagy soha nem használt akkumulátort kellene legyen kezdetben feltöltött egy megfelelő töltő használatával.

Figyelmeztetés !
egy hatékony biztonsági rendszer nem előzi meg a betörés, támadás vagy tűz megtörténését, mindamellett csökkenthet a kockázatát egy olyan helyzetnek amit fog okozni a nincs riasztás vagy figyelmeztetés. Ennek következtében a SATEL társaság ajánlja, hogy az egész riasztórendszer működését rendszeresen ellenőrizze le

CA-10 vezérlőpanel csatlakozási rajz (részletes leírását a főpanel csatlakozóinak – lásd xxx oldalon).

A leírás frissítésének története.

Leírása az alábbi táblázatban vannak változások összehasonlítva a kézikönyv CA-10 vezérlőpanel 4.10 firmware verzióval.

| Dátum | Verzió | Bemutatott változás |
| --- | --- | --- |
| 2007 július | 5.11 | Az 5.11 verz vezérlőpanel támogatja a kezelőket v3.12 programverzióval vagy késöbbi. Az RS232 port csatlakozója megváltozott. Új kábel szükséges a vezérlőpanel programozásához számítógépről. Néhány ábra megváltozott, pl. az érzékelő csatlakoztatási ábra. |

SATEL sp. Z.o.o.
Ul. Schuberta 79.
80-172 Gdansk
POLAND
tel. + 48 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.pl

# Text boxes

Berregő

Kezelő címző rövidzárak

TAMPER kapcsoló

3. ábra CA-10 KLED-S kezelő áramköri lap rajza

Kezelő háttérvilágítás rövidzár

TAMPER kapcsoló

Kezelő címző rövidzárak

4. ábra CA-10 KLED kezelő áramköri lap rajza

TAMPER kapcsoló

5. ábra CA-10 KLCD kezelő áramköri lap rajza

TAMPER kapcsoló

6. ábra CA-10 KLCD-L kezelő áramköri lap rajza. A CA-10 KLCD-S kezelő csak a külső kiterjedésben tér el.

Berregő

3-as partíció kezelő

2-es partíció kezelő

1-es partíció kezelő

Vezérlőpanel áramköri lap

7. ábra Három kezelő csatlakoztatása a vezérlő panelhez

föld

alacsony frekvenciájú jel

indítás

telefonvonal figyelés

pozitív tápfeszültség

vezérlőpanel

15. Ábra. SM2 hangszintetizátor csatlakozójának leírása